# 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław

ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.33.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA KONSERWACJĘ I USUWANIE AWARII, PROWADZENIE NAPRAW BIEŻĄCYCH URZĄDZEŃ CHŁODZĄCYCH W TYM KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT, AGREGATÓW WODY LODOWEJ, CENTRAL WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ZAMONTOWANYCH W OBIEKTACH MIESZCZĄCYCH SIĘ NA TERENIE 4WSKZP SPZOZ W WROCŁAWIU WG ZAŁĄCZONYCH WYKAZÓW ORAZ MONTAŻ/DEMONTAŻ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I SCHŁADZAJĄCYCH POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP.

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 139 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdzono dnia:

……………….2020 r.

……….………………………………

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

(4WSzKzP SPZOZ)

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: akarpinska@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również drogą elektroniczną (poczta e-mail), o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane drogą elektroniczną  należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje usługę konserwacji i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SPZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2, 3 do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1 do SIWZ: Formularz oferty). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał) dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru).

- Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty). Pozostałe składane dokumenty i oświadczenia stanowią załączniki do oferty.

- Oferta powinna być sporządzona w oryginale formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze  zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania.

- Kopertę należy zaadresować jak niżej:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

50–981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII GŁÓWNEJ

„Oferta na konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.”

znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.33.2020”

nie otwierać przed dniem 06.07.2020 r. godz. 11:00

Ilość stron …….... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP. Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła  na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2158 ze zm.).

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu uważa się, by Wykonawca dysponował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej pięcioma serwisantami przewidzianymi do realizacji zadania, z których:

- każdy posiada kwalifikacje zawodowe potwierdzone aktualnym Certyfikatem F-Gaz dla personelu wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności: Sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 KG lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodzących, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodzących, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

- minimum dwóch posiada kwalifikacje zawodowe potwierdzone 4 (czterema) Świadectwami Kwalifikacji wydanymi przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich stwierdzającymi posiadanie  uprawnień: 1. SEP E1; 2. SEP D1 do 1 kV; 3. SEP E2; 4. SEP D2.

- Posiadają narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w celu wykonania zamówienia publicznego. Za spełnienie wymogu uważa się, by Wykonawca dysponował do realizacji zamówienia publicznego:

  - co najmniej jednym atestowanym detektorem do wykrywania wycieków czynników chłodniczych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2158 ze zm.) oraz

  - co najmniej jednym kompletem: balometr wraz z  wielofunkcyjnym miernikiem skuteczności działania wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wymogami Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.  o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 264);

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1.	DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

- Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 5 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2) PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

- Certyfikat F-Gaz dla Wykonawcy (przedsiębiorcy) potwierdzający warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1) SIWZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniający do instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła na podstawie art. 30 ust. 7 oraz do dokonywania wpisów do Kart Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2) SIWZ). Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

- Wykaz osób – serwisantów (wzór załącznik nr 7 do SIWZ), potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 3), skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór załącznik nr 8 do SIWZ) potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 ppkt 4); Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

- Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu).

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6) (jeżeli dotyczy)  nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 4) powyżej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) i c) 
składa osobno każdy z Wykonawców,

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa tylko ten Wykonawca który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli każdy z Wykonawców w innym zakresie spełnia warunki udziału w postępowaniu to powinien taką informację odpowiednio wprowadzić do treści oświadczenia.

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

Oświadczenie Wykonawcy o gotowości do odbioru z siedziby Zamawiającego odpadów powstałych w wyniku demontażu urządzeń chłodzących, transportu ich i przekazania podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji, co będzie każdorazowo potwierdzone stosownym protokołem (wzór załącznik nr 9 do SIWZ). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 2 PZP), w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

3.  POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- wraz z ofertą należy złożyć (tj. wypełniony bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć zaakceptowane istotne postanowienia umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy (np. Ekspertyz Rzeczoznawczych lub inne), które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych.

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

4. FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie elektronicznej (poczta e-mail).

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a) PZP oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – skan pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

Rozdział V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Określenie przedmiotu zamówienia - Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4.WSzKzP SPZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.

      - Kod CPV:  50730000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

      - Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a PZP, wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia), osób wykonujących czynności będące przedmiotem zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Dotyczy  czynności przestrzegania obowiązków nałożonych na Zamawiającego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015r., o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w szczególności czynności umożliwiających dokonanie okresowych wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia osób na umowę o pracę do realizacji zamówienia (dla czynności wskazanych w SIWZ) i osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych (o ile zadeklarował}:

- oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

- zanonimizowaną kopię umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

- pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

      - Uwaga! Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego, a realizującymi przedmiot umowy w jego imieniu. Wykonawca przedstawi dokument ubezpieczenie OC, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy pod rygorem odstąpienia od umowy. W uzasadnionych przypadkach (brak winy Wykonawcy), Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy 3 dniowy termin na uzupełnienie dokumentu pod rygorem odstąpienia od umowy.

Rozdział VI.  WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce usługi: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław.

Rozdział VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

1.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu planowanej konserwacji lub przeglądu okresowego. | 30 % | maksymalizacja |
| 3. | Zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy | 10 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę (cena brutto oferty) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4. Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego – min. 0,5 % ceny brutto umowy za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto umowy za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego poniżej 0,5% ceny brutto umowy, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto umowy, do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

2.5. Zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej (1pkt. =1%):

- brak zatrudnienia – 0 pkt. (nie powoduje odrzucenia oferty)

- 1 osoba – 1 pkt.

- 2 osoby – 5 pkt.

- 3 lub więcej osób – 10 pkt.

W przypadku braku wpisu dot. zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy oferty w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania brak zatrudnienia i przyzna 0 pkt.

2.6. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (essentialia negotii) zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) – dalej K.c., pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.  Zmiana  ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- W przypadku niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy. W przypadku przedłużenia umowy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, (istotne postanowienia umowy) może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177);

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.);

- waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Wniosek należy złożyć w maksymalnym terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 K.c.

- zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu w tym zakresie.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział IX.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość

- W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII GŁÓWNEJ” należy złożyć do dnia 06.07.2020r. do godz. 10:30 w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (kancelaria główna).

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

- Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, i poczty e-mail:

- Rafał Dębski, tel. 609 500 195 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej, (budynek Logistyki) pok. nr 10  –  w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska, tel. 261 660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;

- poczta e-mail: akarpinska@4wsk.pl

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i poczty e-mail nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany                                       a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

- Na podstawie art. 38 PZP, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie przedłuża terminu na składanie wniosku o którym mowa w pkt. 3.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Rozdział XIV.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 06.07.2020r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.	SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony zgodnie z Rozdziałem III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVII.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań  dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust. 2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 
i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Rozdział XIX.	INNE

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego, a realizującymi przedmiot umowy w jego imieniu. Wykonawca przedstawi dokument ubezpieczenie OC, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy pod rygorem odstąpienia od umowy. W uzasadnionych przypadkach (brak winy Wykonawcy), Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy 3 dniowy termin na uzupełnienie dokumentu pod rygorem odstąpienia od umowy.

Załączniki do SIWZ,

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 2;

- Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 3;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 4

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 5;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu(wzór) – Załącznik Nr 6;

- Wykaz osób – Załącznik nr 7

- Wykaz narzędzi – Załącznik nr 8

- Oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – (odbiór, transport i przekazanie do utylizacji odpadów) – Załącznik nr 9;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) – Załącznik nr 10;

- Wykaz osób i samochodów mogących wjechać na teren szpitala – Załącznik nr 11.

Załącznik nr 1 do SIWZ

............................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

# FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.”

znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy …………..…………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………     Fax …………………….           Email………………………..

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ (OPZ).:

Wartość usługi

wartość netto………….…….zł (słownie:…..……....………………………złotych) – za 12 miesięcy

cena brutto ………….……zł ( słownie:………………….………….....……złotych) – za 12 miesięcy

Wartość części

wartość netto: 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych  00/100)

cena brutto: 135 300,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych  00/100).

Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu naprawy oraz za opóźnienie w wykonaniu przeglądu okresowego: ……. % (min. 0,5% max 3% - należy wpisać oferowany karę w %);

Liczba osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dla potrzeb realizacji umowy:  ……. osób;

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - 30 dni;

- usługi będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami/ z udziałem podwykonawców;

- powierzmy podwykonawcy ……………….. (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia …………….…………….....…......................... – wartość lub procentowa część zamówienia........................................;

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE

- wybór mojej/naszej oferty:

- będzie/ nie będzie4 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić poniżej:

- wskazuję/my nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazuję/my wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego (VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, Sekretariat Wydziału , ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, pok. 100 piętro I, fax 71 7489216, tel. 71 74 89 000, e-mail: VIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl).

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1950 z późn. zm.).

.………………………………………

miejscowość, dnia

...........................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

BRANŻA INSTALACYJNA – KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

– wykaz klimatyzatorów oraz - wykaz central wentylacyjnych i agregatów zawarty w istotnych postanowieniach umowy.

Spis treści

Zawartość

Spis treści	22

1.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	23

2.	CEL STOSOWANIA OPZ	23

3.	ZAKRES USŁUG	23

4.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	24

5.	INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON	24

6.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG	26

6.1.	MATERIAŁY I SPRZĘT	26

6.2.	WYKONYWANIE USŁUG	26

6.3.	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	26

6.4.    PROTOKOŁY	26

6.5.	KONTROLA JAKOŚCI USŁUG	27

6.6.	ODBIÓR PRAC	27

6.7.	DOKUMENTACJA ODBIOROWA	27

6.8.	TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE	27

6.9.     OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28

7.	STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW	28

8.	PODSTAWY PŁATNOŚCI	29

## NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.

## CEL STOSOWANIA OPZ:

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dalej OPZ mają na celu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie szczegółowych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności zidentyfikować Wykonawcy jakie usługi odpowiadają potrzebom Zamawiającego, na jakiej podstawie należycie sporządzić ofertę i jak przygotować się do odbioru.

## ZAKRES USŁUG:

W ramach zadania Wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania usług w zakresie:

- konserwacji i przeglądów urządzeń klimatyzacyjno – chłodniczych takich jak; agregaty chłodnicze, centrale klimatyzacyjno – wentylacyjne, systemy VRF, klimatyzatory Split/Multisplit na terenie całego szpitala,

- montażu i demontażu (przenoszenia) klimatyzatorów Split/Multisplit;

- pozostawania w stałej gotowości na wypadek awarii nie mniej niż dwóch serwisantów;

- utrzymania mierników funkcjonalności systemów klimatyzacji  i wentylacji na poziomie zdefiniowanym przez projektanta lub zamawiającego;

- prowadzenia rocznych pomiarów skuteczności działania systemów klimatyzacji i wentylacji przy użyciu atestowanego miernika wielofunkcyjnego do pomiaru jakości powietrza i/lub balometru;

- diagnostyki awarii AKPiA (Carel, Honeywell, Xenta, Schneider, TAC);

- wykonania rocznych pomiarów elektrycznych AKPiA systemów klimatyzacji,

- konserwacji, napraw, wymian materiałów eksploatacyjnych: styczników, wyłączników, falowników (Hitachi, LG, TECO, ABB), siłowników (Belimo), pomp (Grundfos, Wilo), wentylatorów, zaworów trójdrogowych (Nenutec, Honeywell), zaworów odcinających, nagrzewnic, chłodnic, wymienników, termostatów (Johnson control), presostatów, manometrów;

- napraw napędów elektrycznych wentylatorów i pomp obiegowych;

- wykrywania i usuwania wycieków w układach freonowych;

- wykrywania i usuwania wycieków w układach wody lodowej;

- uzupełniania czynnika chłodzącego;

- uzupełnianie glikolu w układach wody lodowej i odzysku;

- uzupełniania gazu  w naczyniach wyrównawczych;

- kontroli szczelności układów freonowych potwierdzonych protokołem;

- kontroli szczelności układów wody lodowej potwierdzonych protokołem;

- kontroli szczelności w układach odzysku potwierdzonych protokołem;

- odbioru i przekazania do utylizacji uprawnionym do tego podmiotom odpadów     pozostałych w wyniku demontażu urządzeń chłodzących;

- zapewnienie możliwie najbardziej ekonomicznej eksploatacji (optymalizacja kosztów);

- przestrzegania wszelkich obowiązków nałożonych na Zamawiającego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 maja 2015r., o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881) w szczególności czynności umożliwiających dokonanie okresowych wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów.

Pełne wykazy urządzeń i instalacji podlegających usłudze napraw konserwacyjnych, określono Istotnych postanowieniach umowy

## WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kod CPV:  50730000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

## INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON

Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia będzie teren 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Zapewnienie wjazdu na teren szpitala - Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy/podwykonawcy wykazu zawierającego nr rejestracyjny i markę pojazdów  oraz wykazu serwisantów zawierającego imię nazwisko i nr telefonu, zobowiązany jest do zapewnienia wjazdu na teren szpitala. Wjazd każdego z pojazdów Wykonawcy/podwykonawcy na teren szpitala jest płatny zgodnie z taryfą opłat obowiązującą na terenie szpitala a ciężar uiszczenia opłaty spoczywa na Wykonawcy.

  - Zwolnienie z opłat  za wjazd na teren szpitala – Zamawiający dopuszcza zwolnienie z opłat za wjazd pojazdów na teren szpitala jednak nie wcześniej niż dzień po dniu zawarciu Umowy z Wykonawcą jeżeli wykazy, o których mowa w pkt 1) zostaną jemu dostarczone.

  - Udostępnienia pomieszczeń i zawiadomienia osób odpowiedzialnych za organizację prac na Oddziałach o terminie prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, celem przygotowania i udostępnienia pomieszczeń/przestrzeni, w których będą wykonywane prace.

  - Udostępnienie pomieszczeń technicznych – za umożliwienie dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia chłodzące odpowiedzialny jest osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą w zakresie zagadnień technicznych -  Konserwator szpitala w godz. 7:30 -15:00.

  - Udostępnienie pomieszczeń w weekendy, dni wolne od pracy, oraz w dni robocze w godzinach od 15:00 do 7:30 - dostęp do pomieszczeń w tym do pomieszczeń możliwy jest jedynie w obecności Oficera Dyżurnego.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - przestrzegania czasu podjęcia działań, od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego:

    - dla Splitów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych – 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w dni wolne od pracy),

    - dla urządzeń schładzających obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych i pooperacyjnych, pomieszczenia sprzętu medycznego, serwerowni, zasilacze UPS - 4 godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w dni wolne od pracy),

  - zapewnienia codziennej i całodobowej (24/7/365) gotowość do realizacji usług konserwacji, przeglądów oraz napraw. W przypadku braku możliwości realizacji naprawy w czasie wskazanym powyżej, spowodowanym niedostępnością części zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz zapewnić rozwiązanie zastępcze do czasu wykonania naprawy na koszt własny.

  - sporządzenia kosztorysu cenowego materiałów zużytych do napraw. Kosztorys każdorazowo podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Kosztorys obejmować będzie wyłącznie wycenę części zamiennych i/lub czynnika chłodniczego w oparciu o ceny katalogowe. Kosztorys winien być dostarczony Zamawiającemu na adres: sur-inst@4wsk.pl raz w miesiącu.

  - bieżące opracowywanie i dostarczanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

  - zawiadamianie  o rozpoczęciu i zakończeniu prac. Wyłączanie urządzeń i instalacji na czas dłuższy niż 30 min. w celu przeprowadzenia napraw/testów odbywać się będzie  jedynie za zgodą pracowników odpowiedzialnych za organizację prac na oddziale lub osoby wyznaczonej do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych lub technicznych.

  - utrzymanie czystości pomieszczeń. Odpady pozostałe w trakcie realizacji zadania należy zabezpieczyć odpowiednimi do tego celu workami i zadbać o to by nie zostały pozostawione bez opieki.

  - upewnienie się, że po zakończeniu realizacji prac na terenie udostępnionego pomieszczenia nie pozostało żadne należące do Wykonawcy mienie.

  - organizacja prac własnych, zapewnienie własnego sprzętu w tym sprzętu kontrolno - pomiarowego, narzędzi, odzieży ochronnej oraz opieki nad nimi,

  - natychmiastowe zgłaszanie personelowi szpitala wszelkich przypadków, skaleczeń, zadrapań, oraz innych powstałych w trakcie wykonywania prac uszkodzeń i urazów ciała niezwłocznie po ich zauważeniu,

  - mycie i dezynfekcja rąk po każdym zakończeniu wykonywania prac,

  - ochrona istniejących urządzeń w obrębie prowadzonych prac. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie urządzenia (w szczególności sprzęt medyczny), sprawdzić czy stan sieci i instalacji pozwala na realizację zadania a w przypadku wątpliwości zgłosić swoje uwagi osobie wyznaczonej do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych lub technicznych.

  - opieki nad realizowanymi zadaniami, materiałami oraz sprzętem pozostawionym na terenie szpitala,

  - w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do napraw w ustalonych terminach oraz nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji. W tym wypadku Zamawiający potrąci koszt wykonania tych usług ze zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy.

  - w przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do jej ponownego wykonania na koszt własny w terminie do 7 dni liczonych od otrzymania powiadomienia. W przypadku niepodjęcia działań przez Wykonawcę w ww. terminie Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

  - na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty zatwierdzenia bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.

  - przy wykonywaniu wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy BHP i ppoż.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG:

## 6.1. Materiały i sprzęt:

- stosowane materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać obowiązujące atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Zamawiającego.

- przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do realizacji usług.

- stosowany sprzęt powinien gwarantować bezpieczeństwo i wymaganą jakość zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

## 6.2. Wykonywanie usług:

Wszystkie usługi objęte umową winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie szpitala przepisów dotyczących BHP i Ppoż.

## 6.3. Dokumentacja  powykonawcza:

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty:

- karty materiałowe wykorzystanych materiałów;

- protokoły przeglądów;

- protokoły konserwacji/napraw;

- protokoły kontrolno – pomiarowe;

- protokoły kontroli szczelności;

6.4. Protokoły:

Protokoły kontroli szczelności oraz przeglądów i napraw należy prowadzić na formularzach zgodnych z wymogami Centralnego Rejestru Operatorów. Protokoły będą zatwierdzane przez uprawnioną osobę ze strony Wykonawcy oraz zaakceptowane przez osobę wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego. Protokoły będą dostarczane Zamawiającemu na adres: sur-inst@4wsk.pl niezwłocznie po wykonaniu kontroli, przeglądu czy napraw.

## 6.5.  Kontrola jakości usług:

Za jakość wykonywanych usług oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie usługi świadczone na terenie szpitala podlegać będą kontroli przez upoważnionych do tego Inspektora ds. BHP i Inspektora ds. Ppoż.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały deklarowanej przez niego jakości;

- przestrzegać warunków przechowywania materiałów;

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności;

- wszystkie zmiany w zakresie stosowanych materiałów muszą być uzgodnione z Zamawiającym z zachowaniem formy pisemnej.

## 6.6. Odbiór prac:

Celem odbioru prac jest sprawdzenie zgodności wykonania usług z umową oraz określenie ich wartości. Ocenie podlegają ilości i jakości wykonanych usług. W przypadku kilku odbiorów jednocześnie ustalony zostanie obustronnie harmonogram odbiorowy opracowany przez Wykonawcę. Na podstawie odbioru zostanie przeprowadzone rozliczenie finansowe. Termin obustronnego zatwierdzenia protokołu odbioru oznacza rozpoczęcie okresu gwarancji na zrealizowane usługi udzielonej przez Wykonawcę. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W okresie gwarancji obowiązek usuwania wad ujawnionych spoczywa na Wykonawcy.

## 6.7. Dokumentacja odbiorowa:

Do odbiorów Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- protokół przeprowadzonych przeglądów i napraw, który jest podstawą zapłaty za zrealizowane usługi i wykorzystane materiały;

- protokoły przeprowadzonych kontroli szczelności zgodnie z wymogami CRO;

- protokoły kontrolno – pomiarowe AKPiA zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym,

- protokoły kontrolno – pomiarowe instalacji wentylacji i klimatyzacji, który jest podstawą spełnienia przez szpital wymogów funkcjonalności jakim podlegają podmioty wykonujące działalność leczniczą;

## 6.8. Tok postępowania przy odbiorze:

Zawiadomienie o gotowości do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie. Odbioru dokonuje osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą w zakresie zagadnień merytorycznych w obustronnie uzgodnionym terminie.

W czasie odbioru zostaną wykonane:

• Sprawdzenie kompletności wykonania, którego celem jest wykazanie, że wszystkie usług wykonano prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach sprawdzenia kompletności przeprowadzone zostaną:

-  sprawdzenie zgodności wykonania usług z dokumentacją powykonawczą,

-  sprawdzenie zgodności dokumentacji z przyjętymi założeniami,

-  porównanie sposobu wykonania usługi z zasadami sztuki inżynierskiej,

-  sprawdzenie czy spełniono wymogi w celu zapewnienia bezpieczeństwa dalszej eksploatacji i

konserwacji,

-  sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,

• Sprawdzenie oznakowania wszystkich elementów systemu oraz oznakowanie kierunków przepływu mediów przez instalacje,

•  Kontrola działania, która zostanie rozpoczęta od kontroli działania pojedynczych elementów a zakończona na sprawdzeniu działania całego systemu. Bezwzględnie zostanie przeprowadzona symulacja stanów awaryjnych pod kątem zachowania w sytuacjach zagrożenia np. utraty zasilania, awarii komponentów centrali, awarii instalacji, pod kątem nie dopuszczenia do powstania podciśnienia powietrza, odwrócenia kierunku przepływu powietrza. Dla potwierdzenia zostania wykonany 30 minutowy test.

•  Wykonanie pomiarów kontrolnych celem zapewnia w trakcie eksploatacji założonej funkcjonalności.

## 6.9. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie kontrolowany przez Inspektora ds. Ppoż. I zobligowany  przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji usług albo przez personel Wykonawcy.

## STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW:

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z świadczonymi usługami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji zadania.

Zamawiający zaleca stosowanie się do "Wytycznych do projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia" powstałych w listopadzie 2017 r. pod kierunkiem Anny Charkowskiej (adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej) wspólnie z A. Różyckim, R. Lenarskim i A. Sobierajską. Dokument ten jest rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia do stosowania jako materiał pomocniczy przy projektowaniu, modernizacji i eksploatacji infrastruktury podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Link do pobrania dokumentu znajduje się pod poniżej podanym adresem:

https://www.gov.pl/zdrowie/materialy-pomocnicze

## PODSTAWY PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności jest pozytywny odbiór dokonany przez Zamawiającego, potwierdzony pisemnym protokołem, zawierającym opis wykonanych usług i wykaz materiałów wykorzystanych do napraw zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę osobno na:

- ryczałtową miesięczną wartość zadania, zgodnie ze złożoną ofertą;

- podstawą wystawienia faktury za materiały/części użyte do napraw będzie obustronnie zatwierdzony protokół odbioru.

Termin płatności faktury: 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Załącznik nr 3 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

##### UMOWA   nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.33.2020

Zawarta w dniu ………………2020r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, 
NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478,

reprezentowanym przez:

Komendanta – płk dr. n. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………….

z siedzibą………………………………………………

NIP ………………………,   REGON ……………….

reprezentowanym przez………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) o wartości poniżej 139 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wg załączonych wykazów w §15 (wykaz klimatyzatorów, central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych) oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.

- W ramach zadania Wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania usług w zakresie szczegółowo opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Integralną częścią Umowy są:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia zwany dalej (OPZ),

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej (SIWZ).

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest:

    - wykonać przedmiot umowy zgodnie z OPZ w pełnym zakresie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

    - uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac, przerw w pracy urządzeń i instalacji,

    - rozpocząć i zakończyć prace w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym,

    - zapewnić  nieprzerwaną gotowość do wykonania zadania w postaci minimum pięciu serwisantów posiadających ważne uprawnienia F-GAZ każdy oraz minimum dwóch serwisantów posiadających cztery ważne uprawnienia SEP E1, SEP E2, SEP D1 do 1 kV, SEP D2 :

    - zapewnić podnośnik w razie zgłoszenia montażu/demontażu urządzeń chłodzących,

    - zapewnić wsparcie automatyków na wypadek zgłoszenia awarii sterowania,

    - zapewnić wsparcie spawaczy i hydraulików na wypadek zgłoszenia nieszczelności,

    - przeprowadzić próby i pomiary instalacji klimatyzacji zgodnie z wymogami HAVAC,

    - w czasie prowadzonych prac:

- prowadzić prace ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi  przepisami BHP, Ppoż., Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i utrzymywać rejon prowadzenia prac w należytym porządku zapewniającym pozostałym częścią urządzeniom i instalacjom prawidłową pracę,

- powstałe z winy Wykonawcy szkody, usuwać w trybie pilnym na koszt własny i własnym staraniem,

- pozostawiać teren prowadzenia prac w stanie „wyjściowym” uprzątnięty.

    - zapewnić personel nadzorujący nad prowadzonymi pracami, posiadający aktualne uprawnienia wymagane przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym (t.j.Dz.U.2019 poz. 667 ze zm.), przez cały okres realizacji prac określonych w umowie, aż do odbioru końcowego, przeprowadzonego przez Zamawiającego.

    - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego, a realizującymi przedmiot umowy w jego imieniu. Wykonawca przedstawi dokument ubezpieczenie OC, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy pod rygorem odstąpienia od umowy. W uzasadnionych przypadkach (brak winy Wykonawcy), Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy 3 dniowy termin na uzupełnienie dokumentu pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każdy wykonany zakres usług związany z wymianą części, montażem, demontażem, uzupełnianiem czynnika chłodniczego, sporządzone zostaną dokumenty w postaci kosztorysu ofertowego zgodnie z zapisem w OPZ pkt 5 ppkt 3 (obowiązki Wykonawcy) oraz protokołu powykonawczego, o którym mowa w OPZ pkt 6.7.

- Wykonawca odbierze z siedziby zamawiającego odpady powstałe w wyniku demontażu urządzeń chłodzących, przekaże je do utylizacji uprawnionemu do tego podmiotowi i dostarczy Zamawiającemu stosowny protokół.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest:

- zgłoszenia dotyczące awarii przesyłać na adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….

- zapewnić wjazd na teren szpitala i udostępnić teren prowadzania prac;

- powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach wykonania usługi w ciągu 5 dni od daty ich ujawnienia na adres e-mail:…………………………, telefonicznie na nr…………………………..

- dokonać protokolarnego odbioru prac w terminie 5 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich zakończeniu na adres poczty elektronicznej: sur-inst@4wsk.pl lub fax. na nr 261-660-778.

§4

Nadzór nad realizacją Umowy

- Osoby upoważnione do reprezentowania stron Umowy w związku z realizacją zamówienia:

    - ze strony Zamawiającego: Rafał Dębski, tel.: 609-500-195

    - ze strony Wykonawcy:……………………….., tel.: ………………………..

- O zmianie powyższych osób, ich adresów oraz numerów kontaktowych, Strony będą się niezwłocznie zawiadamiać na piśmie. Powyższe zmiany nie stanowią zmian umowy. Do dnia zawiadomienia o zmianie skuteczne są doręczenia na dotychczasowy adres.

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania oraz zgodność z umową.

§ 5

Terminy i odbiory prac

      - W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa, która obejmuje:

    - prowadzenie przeglądów i konserwacji urządzeń chłodzących zgodnie z zaleceniami producenta, wymogami Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zgłoszeniami Zamawiającego. Wykonywanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części zamiennych do urządzeń objętych umową w celu zastąpienia tych, które na skutek zużycia materiału stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji.

    - obsługę serwisową w związku z otrzymanymi zgłoszeniami dotyczącymi montażu i demontażu jednostek, wystąpienia awarii urządzeń, która obejmuje diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych na skutek zużycia materiału. Do zadań obsługi serwisowej należą:

- dostawa z wymianą części zamiennych systemów chłodzących objętych umową,

- montaż/demontaż urządzeń chłodzących,

- prowadzenie testów, pomiarów funkcjonalności działania systemów,

- prowadzenie dokumentacji usług serwisowych zawierających protokoły pomiarów,

      - Przeglądy okresowe, kontrole szczelności i konserwacje urządzeń chłodzących, będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni od daty ustalenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lub częściej, a w przypadku zaleceń producenta bądź CRO to według zaleceń, oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego jednak nie później niż 7 dni od daty wyznaczonej w zleceniu przez Zamawiającego.

      - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania czasu podjęcia działań, od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego:

    - dla Splitów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych – 24 godz. od otrzymana zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy),

    - dla urządzeń schładzających obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych, pomieszczeń sprzętu medycznego, serwerowni, UPS – 4 godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy),

      - Termin usunięcia usterki/awarii urządzeń chłodzących strony ustalają na 2 dni od dnia zgłoszenia awarii na nr tel.………………………., e-mail:……………………….. W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu oferty cenowej na daną cześć na nr tel.: …………………..…….lub mailem na adres:………………….……... W takim przypadku Wykonawca powinien naprawić sprzęt i dostarczyć protokół wykonania usługi w terminie 5 dni licząc od daty przesłania przez Zamawiającego akceptacji.

      - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie na nr 261 660 640 o terminie przyjazdu serwisu i potwierdzić pisemnie na adres mailowy:    sur-inst@4wsk.pl lub faksem na nr 261-660-778.

      - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie, lub na adres poczty elektronicznej:     sur-inst@4wsk.pl, gotowości do odbioru prac. Odbiór odbywać się będzie na podstawie dokumentacji, o której mowa w pakt 6.7 OPZ, po zakończeniu realizacji każdego zgłoszonego zadania objętego niniejszą umową.

      - W przypadku gdy w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni.

      - Podstawą wystawienia faktury za materiały/części użyte do napraw będzie obustronnie zatwierdzony protokół odbioru.

§ 6

Warunki gwarancji

- Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi 12 miesięcy na wykonane usługi i wymienione części. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta.

- Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, który dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej protokołem odbioru.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta jeżeli jest ona dłuższa.

- Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. z 2019 r poz.1145ze zm.)

- W sprawach nieuregulowanych umową do gwarancji stosuje się art. 577 i następne Kodeksu cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Termin realizacji

- Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy termin planowanego przeglądu okresowego i konserwacji urządzeń chłodzących, o którym mowa §5 ust. 2 o 7 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §5 ust. 4 o 7 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  §5 ust. 7 o 8 dni,

- trzykrotnie nie wykona obowiązku, o którym mowa w §16 ust. 1 umowy,

- trzykrotnie przekroczy termin do podjęcia działań, od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, o którym mowa w  §5 ust. 3. Za przekroczenie terminu uważa się zwłokę w podjęciu działań o 3 godziny.

- nie dostarczy ubezpieczenia OC, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy lub po dodatkowym 3 dniowym terminie na uzupełnienie dokumentu (zgodnie z Rozdz. V SIWZ).

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

Warunki płatności

- Za obsługę serwisową i naprawy awaryjne urządzeń wymienionych w §15 umowy Zamawiający zapłaci ryczałtem, płatnym  w okresach miesięcznych w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ryczałt za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu trwania umowy w tych miesiącach.

- Za materiały/części użyte do napraw i czynnik chłodzący Zamawiający zapłaci w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wg §5 ust. 8.

- Strony ustalają, że wartość części zamiennych zużytych w ramach umowy oraz czynnika chłodzącego nie może przekroczyć w okresie trwania umowy wartości netto: 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych  00/100), ceny brutto 135 300,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych  00/100).

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……….,…. zł (słownie:……………………..), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………,….. zł (słownie:………………………..).

- Cena, o której mowa w ust. 4 obejmuje koszt przedmiotu umowy, w szczególności koszty konserwacji, przeglądów, napraw serwisowych i części zamiennych do urządzeń objętych umową oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia 
z tytułu nie zrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto umowy nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Urzędowa zmiana stawek VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 118 ze zm.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie świadczył usługi w terminie określonym w §5 ust. 3, 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakup tej usługi u innych podmiotów, na koszt Wykonawcy.

      - W przypadku nie usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wadach, o których mowa w §5 ust. 7, Zamawiającemu przysługuje możliwość zlecenia usunięcia wad u innych podmiotów, na koszt Wykonawcy

§ 10

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości ….% ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu naprawy powyżej terminu określonego w §5 ust. 4 lub §5 ust. 7, do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,

- w wysokości ….% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanej konserwacji, przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od daty planowanego terminu do dnia jego wykonania,

- w wysokości 0,1% ceny brutto umowy w przypadku, o którym mowa w §5 ust. 3 za każdą godzinę opóźnienia, z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy,

- 0,5 % ceny brutto umowy za każdorazowe niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §16 ust. 1

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy.

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia, nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy, o której mowa w ppkt 5).

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych K.c.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiany umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

- Wszelkie spory, strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Zamawiający  informuje, że :

      - Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

      - Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

      - W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

      - Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO;

      - Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 15

OPZ -Wykaz klimatyzatorów zamontowanych w 4WSK z P SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.

| Lp. | Firma | Typ | Miejsce zainstalowania | Numer fabryczny | Rok produkcji montażu/ gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caldo | CTV-09/CTVH-09 | UPS OIOM, bud nr 1, piwnica | SNC101.20018 SNC101.20013 |  |
| 2 | Elektra | WMN18-RC | Pracownia Echokardiografii,(pom USG, bud nr 1, p. nr765 Kardiologia p.II cz.V) | 853312 |  |
| 3 | Fuji Electric | RSG09LE/ ROG09LG | Pracownia Echokardiografii Kardiologia p.II cz.V, USG pom. 759 przy holu) | EE002832/ EE002993 | 22.06.11/ 22.06.16 |
| 4 | LG | G12AH | Gabinet Komendanta, bud nr 1, parter, cz. IV | 312KA023 3850A211 |  |
| 5 | Ravanson | MSW-12-9 | Pracownia Echokardiograf. (pom. 931p.3 cz. IV) | 504207787 | 2005 |
| 6 | Ravanson | MSW-18-9 AREN | Zakład Radiologii Lekarskiej, opisownia lekarzy radiologów pom.251,parter cz. II | 601201455 | 2006 |
| 7 | MPM Product | AUS-12H35C110B7 | Kliniczny Oddział Kardiologii, bud nr 1, pom. 710 p. 2, cz.II | MPM 0801-0078 | 19.07.2010/19.07.2012 |
| 8 | MPM Product | AUS-12H35C110B7 | Kliniczny Oddział Kardiologii, pom. gabinet lekarski, bud nr 1, p. 2, cz. II |  | 19.07.2010/19.07.2012 |
| 9 | Multisplit LG | FM40AH+ 2*MT18AH | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud nr 1, parter cz. IV |  | 13.10.2009/13.10.2014 |
| 10 | Klimatyzator DAIKIN | 4PO18718-1C/RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej ( pom. techn. rezonansu magn.), bud nr 1 | 1601722 Multisplit | 2006/26.03.2007 |
| 11 | Klimatyzator DAIKIN | 4PO18718-1C/ RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej( pom. techn. rezonansu magn.), bud nr 1 | 1601722 Multisplit | 2006/26.03.2007 |
| 12 | DAIKIN | RR100B8V3B | Zakład Radiologii Lekarskiej, Rezonans Magnetyczny taras, bud nr 1, parter | 1601722 | 2006/ 03.2007 |
| 13 | CALDO | CTHV-12/ CTV-12 | Logistyka bud. nr 44 Sekcja Zamówień Publicznych | C101 318 600 311 331 120 030/C101 318 601 111 328 120 002 | 21.11.2011/21.11.2016 |
| 14 | Fujitsu | ASY14USBCW | Poradnia Kontroli Symulatorów i Kardiowerterów pom.766 p. 2 cz.V | E005976/E0069 56 | 2006/ 2007 |
| 15 | Mitsubishi | MSC-GA 35VB/MUGA 35VB | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (pok. lekarzy), bud nr 1, parter, cz. VI | 6027057/6004569 | 2007 |
| 16 | Mitsubishi Electric | MSZ-GE60NA/ MUZ-GE60VA | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, p.1, cz. VII | 1004536T | 25.07.2012 |
| 17 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, p.1, cz. VII | 000701471060800006 | 11.09.2007 |
| 18 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, p.1, cz. VII | 000701471060800070 | 11.09.2007 |
| 19 | YORK | YHEB18FS-AAF | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, p.1, cz. VII | 000801471060800147 | 11.092007 |
| 20 | LG | G12AH | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (p. 1, cz. VI, UPS) | 512KABF05597/512KAH610833 | 11.09.2007 |
| 21 | LG | MS18AH | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (tomograf, parter cz. VI) | 404KAWQ00217 | 11.09.2007 |
| 22 | LG | MS07AH | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu (tomograf parter cz. VI) | 405KAMA01587 | 11.09.2007 |
| 23 | GENERAL | ASHB18LCD/AOHS18LCD | Kliniczny Oddział Kardiologii (sala audiowizualna, p.III, cz.IVprzy kl.10) | E000065/E000028 | 16.10.2007 |
| 24 | LG | S12AW Neo Plasma | Zakład Analityki Lekarskiej (białka pom. 301, parter cz. IV) | 801KAPB03400 | 3.09.2008/ 3.09.2011 |
| 25 | LG | S24AHP/ S24AHP | Chirurgia Naczyniowa (parter cz. II, obok Kaplicy) | 0801TK00072/0801TK00068 | 8.09.2008/ 8.09.2011 |
| 26 | Fujitsu | ASY12USBCW/EOY12UGBC | Pracownia Mammografii (parter cz. II) | E044932/E045274 | 25.07.2008/26.072013 |
| 27 | Fujitsu | AUYF14LAL/AOYA14LACL | Kuchnia szpitalna | R000474/E001759 | 7.04.2009/ 7.04.2012 |
| 28 | Fujitsu | AUYF14LAL/AOYA14LACL | Pracownia Cytostatyki, bud. nr 2, parter | R000310/ E001700 | 7,04.2009/ 7,04.2012 |
| 29 | LG | P12RL/P12RL | Zakład Medycyny Nuklearnej, Kamera Plenarna, bud nr 1, parter, pom. nr 01060 | 402TAYV01026/803KADT00066 | 30.09.2008/30.09.2011 |
| 30 | LG | MSO7AH/M18AH | Zakład Medycyny Nuklearnej, pom.01075 | 712KAHG03601/803KADT00066 | 30.09.2008/30.09.2011 |
| 31 | LG | K24AH | Sekcja Gazów Medycznych, pom. pomp próżniowych, bud nr 1, piwnica cz. IV | 905TKNA000551/904TKYU000482 | 3.07.2009/ 3.07.2012 |
| 32 | LG | S24AW | Komenda/Asystentem Komendanta ds. Pielęgniarstwa, bud nr 1, parter, cz. IV | 804KAZK00189/805KAZK00029 | 30.12.2008 |
| 33 | LG | K24AH | Sekcja Gazów Medycznych sprężarkownia, bud nr 1, piwnica cz. II | 905TKNA000519/904TKCY000483 | 3.07.2009/ 3.07.2012 |
| 34 | Dospel Pro Line | DOS 35HR-N12/ DOS 35HR-BN04 | Kliniczny Oddz. Otolaryngologiczny, bud nr 1, pom. 428 p.I, cz.I | 07DO101738/07DO104928 | 2009 |
| 35 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej pok. Lekarski, bud 1, p.I, cz.I | HY07020908/ HY07021644 | 2.09.2009/ 2.09.2012 |
| 36 | Dospel Pro Line | DOS 35HR-N12/ DOS 35HR-BN04 | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom. 429 p.I, cz.I) | 07DO100458/07DO104930 | 27.08.2009 uruchom. 6.12.2011 gw. 201 3 |
| 37 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.430 p.I, cz.I) | HY07021185/ HY07021686 | 2.09.2009/ gwarancja 2.09.2012 |
| 38 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.408 p.I, cz.I) | HY07020915/ HY07021690 | 2.09.2009/ 2.09.2012 |
| 39 | Hundai | HAC-GS12HRCL | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny (pom.406 p. I, cz. I) | HY07021768/ HY07021743 | 2.09.2009/ 2.09.2012 |
| 40 | LG | S12AHP | Zakład Analityki Lek. Prac. Mikrobiologii Bud.nr 3, pom. 9 | SN0802TK00616/SN 0802TK00420 | 2.09.2009/ 2.09.2012 |
| 41 | CHIGO |  | Kliniczny Oddział Urologiczny (bud nr 1, p.1, cz. II) |  |  |
| 42 | LG | K18AH | Kliniczny Oddział Kardiologii (pom. prof. Ponikowski p.2 cz. II) | SN904TKRT000478/SN903TKQE000404 | 7.09.2009/ 7.09.2012 |
| 43 | Elektra | WMN12RC/ GCN 12 RC | Zakład Medycyny Nuklearnej p. 01088, cz. IV, parter) |  |  |
| 44 | Zanotti | MZS320T01F | Magazyn Odpadów (bunkier) | 1012900B | 12.05.2010/12.05.2013 |
| 45 | CHIGO |  | Magazyn Odpadów (bunkier) |  | 2013 |
| 45 | Elektra | WMN-A 12 RC | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.604 p.2, cz.I | 852366-E01 |  |
| 46 | Elektra | WMN-A 12 RC | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.608 p.2, cz.I | 891015-01 |  |
| 47 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.610 p.2, cz.I | 0069820 |  |
| 48 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.618 p.2, cz.I | 069768 |  |
| 49 | CHIGO | KF-25GW/Xc | Odział Płucny z Chemioterapią Sala chorych pom.626 p.2, cz. I | 079811 |  |
| 50 | Samsung | AQV18UGAN/AQV18UGAX | Kardiochirurgia, Neurochirurgia, UPS piwnica cz. III | YOZ5PAJZ200125T/Y0Z6PAEZ200048T | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 51 | Samsung | AQV12FKN/AQV12FKX INWERTER | Kardiologia R, UPS, bud nr 1, piwnica cz. IV | Y2VKPAJZ20009V/Y2VJPAEZ400488X | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 52 | Samsung | AQV12FKN/ AQV12FKX | UPS-SOR, Neurologii, Blok Operacyjny Chirurgii Urazowej piwnica cz. VII | Y2VKPAJZ200093L/Y2VJPAEZ400481B | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 53 | Samsung | AQ18UGAN/ AQV18UGAX | Hemodynamika, Gabinet Lekarski pom. nr 772, p. 2, cz.V | YOXDPAK200075D/YOXFPACZ20097Z | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 54 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Kliniczny Oddział Okulistyki, Blok Operacyjny, p.3, cz. II | A2W4PAJZ200357P/Y2W2PACZ400328E | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 55 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Kliniczny Oddział Okulistyki, Blok Operacyjny, p.3, cz. II | A2W4PAJZ200421P/Y2W2PACZ400302E | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 56 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej, pom. nr 327 parter, cz. V | Y2W4PAJZ200206Y/Y2W2PACZ200038Z | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 57 | Samsung | AQ18UGAN/AQ18UGANX | Pralnia część czysta pom. suszarek, , bud nr 1, cz. 3, parter | YOXDPAKZ20056B/YOXFPACZ200055H | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 58 | Samsung | AQ18UGAN/ AQ18UGANX | Pralnia część czysta, pom. suszarek, bud nr 1, cz. 3, parter | YOXDPAKZ20056J/YOXFPACZ200074P | 26.07.2010/26.07.2013 |
| 59 | LG | UV48/ UU48W | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. CR, bud nr 1, piwnica cz.II) | 904KAXV00042/904KADT00010 | 29.03.2010/29.03.2015 |
| 60 | LG | UV48/ UU48W | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. CR, bud nr 1, piwnica cz.II) | 904KAZIL00005/904KAED00012 | 29.03.2010/29.03.2015 |
| 61 | AIRWELL | SX 9DC INV/ GC 9DC INV | Zakład Radiologii Lekarskiej (Tomograf p. TK, bud nr 1, parter cz.I) | 7SP061420 | 9.06.2010/ 9.06.2013 |
| 62 | Mc QUARY | M5LC020C | Zakład Radiologii Lekarskiej pom. Cr- wypalania płytek pom. 281 parter cz.II | 2049090200443 |  |
| 63 | Fuji | R0-12UD | Zakł. Analityki Lek. Zakład Koagulologii (CITO) pom. 361, parter cz.VI | E049677 |  |
| 64 | ZIBRO | S1135 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Biochemii, pom. 315/319, parter cz.V |  |  |
| 65 | ZIBRO | S1126 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Immunochemii, pok. 323/325, parter cz.V |  |  |
| 66 | Fuji | RS-9UB | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Hematologii (pobieranie krwi) pom. 333 parter cz.V | E009109/ E010621 |  |
| 67 | LG Neo Plasma | S18 AHP | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Hematologii, pom. 331 parter cz.V | 411KABF01405 |  |
| 68 | LG | 609AH | Kliniczny Oddział Kardiologii WARCEF pom.767 p.2 cz.V | 411KAZK03213 |  |
| 69 | Ravanson | MSW-09-0 AREN | Kliniczny Oddział Kardiologii WARCEF pom.761 p.2 cz.V |  | 2004 |
| 70 | YORK | YJEB12FS-AAA | Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, gabinet zabiegowy p.1cz. I |  |  |
| 71 | Daikin | RN50E3V1B | Prosektorium, bud. nr 3 | 6600227 | 2006 |
| 72 | CoolExpert | KFR-09NC2 | Zakład Analityki Lekarskiej Pracownia Mikrobiologii, bud. nr 3, pom. 9 | 63229900896 |  |
| 73 | LG | G12AH | Centrala telefoniczna | 404KAPB11024/ | 24.08.2012 |
| 74 | Rcool | TAC-18 | Bar (w piwnicy, cz. IV) |  |  |
| 75 | Rcool | TAC-18 | Kuchnia – bar (w piwnicy cz.IV) |  |  |
| 76 | Rcool | TAC-24 | Kiosk bud. nr 1, parter cz. V |  |  |
| 77 | Aricon MDV | MOV 36HN2 | Oddział Ginekologii i Neurologii cz. VII | C70301420070840240004 | 2008 |
| 78 | Fujitsu INVERTER | ASYA07LGC/AOYR07LGC | Zakład Radiologii Lekarskiej, RTG Kostny, bud. nr 1, parter cz. II | E014075 E021933 | 16.09.2010/16.09.2015 |
| 79 | Fujitsu INVERTER | ASYA97LACM/AOY24LMAM2 | Zakład Radiologii Lekarskiej, RTG Kostny, bud. nr 1, parter cz. II | E059104/ T048186 | 16.09.2010/16.09.2015 |
| 80 | Fujitsu INVERTER | ASYA97LACM/AOY24LMAM2 | Zakład Radiologii Lekarskiej, RTG Kostny, bud. nr 1, parter cz. II | E059086/ T048186 | 16.09.2010/16.09.2015 |
| 81 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej, Rejestracja, bud. nr 1, parter cz. V | Y2W4PA12501103F/ Y2W2PACZ501646P | 23.09.2010/22.092013 |
| 82 | Samsung | AQV24 UGAN/ AQV24 UGAX | Ośrodek Przetwarzania Informacji, parter, cz. II, | YOZBPAKS200249JYOZCPAEZ700006J | 2013 |
| 83 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Zakład Analityki Lekarskiej Rejestracja parter cz. V | Y2W4PA12501245V/Y2W2PACZ2501635X | 23.09.2010/22.092013 |
| 84 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Neurochirurgia pom. gabinet lekarski 465 p. 1, cz. III | Y2W4PA12501249K Y2W2PACZ50164A | 23.09.2010/22.092013 |
| 85 | Samsung | AQV18UGAN/ AQV18UGAX | Bud nr 3, Patomorfologia , sala sekcyjna | YOZSPAJZ8000ZIT/YOZPAEZ400017K | 29.12.2010/29.12.2013 |
| 86 | Samsung | AQ12FKN/AQ12FKX | Patomorfologia, Bud nr 3 | Y2W2PACZ900011T | 2010 |
| 87 | Samsung | AQ12FKN/ AQ12FKX | Patomorfologia, Bud nr 3, | Y2W2PACZ900070T | 2010 |
| 88 | LG | MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 120 | 010AKZK00013 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 89 | LG | MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 122 | 012KABF 00013 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 90 | LG | MS09AH | Onkologia bud. nr2, pom. 126 | 010KAGS00343 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 91 | LG | MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 121 | 011RAXV0002 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 92 | LG | MS12AH | Onkologia bud. nr2, pom. 125 | 012KAWQ01041 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 93 | LG | MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 123 | 012KANY00175 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 94 | LG | MS12AH | Onkologia bud. nr2, pom. 124 | 012KABF01045 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 95 | LG | MS07AH | Onkologia bud. nr2, pom. 128 | 012KADT00002 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 96 | LG | CS12AQ | Onkologia bud. nr2, pom. 101 | 007KAXV00426 | 29.03.2011/29.03.2016 |
| 97 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA MUZ-GE50VA | Pracownia Badania Słuchu, bud nr1, cz.I, pom. badania błędnika | 1004649T/0020583T | 19.08.2011/19.08.2016 |
| 98 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA MUZ-GE50VA | Pracownia Endoskopii Zabiegowej, Sala Endoskopowa 2, bud nr1, cz.I, pom.229 | 0016772T/0020590T | 19.08.2011/19.08.2016 |
| 99 | Mitsubishi | MSZ-GE50VA MUZ-GE50VA | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I, p. 228 Sala Endoskopowa 1 | 1004647T/0020589T | 19.08.2011/19.08.2016 |
| 100 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA MUZ-GE25VA | Pracownia badania słuchu bud nr1, cz.I, pom. badania Bera | 1034724T/0042784T | 19.08.2011/19.08.2016 |
| 101 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA MUZ-GE25VA | Pracownia Endoskopii Zabiegowej bud nr1, cz.I, pok. lekarski, pom. 230 | 1034950T/0042401T | 19.08.2011/19.08.2016 |
| 102 | Mitsubishi | MSZ-GE25VA MUZ-GE25VA | Pracownia Endoskopii Zabiegowej, Sala Endoskopowa 1, bud nr1, cz.I, p. 227a | 1034767T/0037606T | 19.08.2011/19.08.2016 |
| 103 | Fuji Electric | RS-7V/RO-7V | SOR gabinet lekarzy | E005174 | 06/2011 |
| 104 | CALDO | CTHV-12/ CTV-12 | UPS dla bloku operacyjnego- zam. bud nr 1 cz. V, piwnica pom. 111 | C101 318 600 311 331 120 031 | 21.11.2011/21.11.2016 |
| 105 | Fuji | RSG12LE/ROG12LE | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, kierownik kliniki p.349 | E004201/ E002933 | 12.07.2012/12.07.2017 |
| 106 | Fuji | RSG09LE/ROG09LE | Pracownia Densytometrii, p. nr 1005, cz. I, p1, bud nr 1. | E002331/ E002220 | 12.07.2012/12.07.2017 |
| 107 | Fuji | RSG09LE/ROG09LE | Kliniczny Oddz. Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu gab. Asystentów p.354 | E002340/ E002160 | 12.07.2012/12.07.2017 |
| 108 | Fuji | RSG12LE/ROG12LE | Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu dyżurka pielęgniarek p. 598b | E004351/ E004717 | 12.07.2012/12.07.2017 |
| 109 | LG Inwerter | E24SQ/ S24AQU | Klinika Chirurgiczna Pracownia Endoskopii | 203KAJP00076201KAUU00678 | 2012 |
| 110 | LG | G12AH | Centrala telefoniczna | 404KAPB11024/311KA11742 | 2012 |
| 111 | Fuji Electric | ROG9LEC | Apteka Szpitalna Magazyn leków pom. 106 bud. nr 1, część V | E005229 | 27.02.2013 27.02.2018 |
| 112 | Fuji Electric | ROG12LEC | Chirurgia Naczyniowa, bud. nr 1, cz. VII | E008896/E008355 | 27.02.2013 27.02.2018 |
| 113 | Fuji Electric | ROG9LEC | Pracownia Mammotomii | E005157 | 27.02.2013/27.02 2018 |
| 114 | Fuji Electric | ROG12LEC | Zakład Radiologii Lekarskiej-sterownia RTG (ogólny), bud. nr 1, parter, pom.289 | E008375 | 27.02.2013 27.02 2018 |
| 115 | Fuji Electric | ROG12LEC RSG12LECA | Dermatologia (tymczasowo Wewnętrzny) - gabinet zabiegowy | E008687 E008736 | 26.03.2013 26.03.2018 |
| 116 | Fuji Electric | ROG12LEC RSG12LECA | Kliniczny Oddział Okulistyki, Gabinet opatrunkowo-zabieg. | E008357 E008697 | 26.03.2013 26.03.2018 |
| 117 | Fuji Electric | RSG12LM/ROG-12LM | Gabinet Endoskopii bud nr 2 | E004972 E004232 | 19.12.2013 19.12.2018 |
| 118 | Fuji Electric | RSG-09LM /ROG-09LM | SOR, pom nr 382, cz. VII, bud nr 1 | E004144 E002456 | 19.12.2013 19.12.2018 |
| 119 | Fuji Electric | RSG07LM/ROG-07LM | Poradnia Kardiochirurgiczna pom nr 726 bud nr 1 cz. V | E004955 E004242 | 19.12.2013 19.12.2018 |
| 120 | Fuji Electric | RSG-12M/ROG-12LM | Kliniczny Oddział Okulistyki, Pracownia Laserów, bud nr 1, cz. II, p. 3 | E006691 E004242 | 19.12.2013 19.12.2018 |
| 121 | Fuji Electric | RSG09LM/ROG-09LM | Gabinet Lekarski nr 521 bud nr 1 cz.II | E003996/E002250 | 19.12.2013/19.12.2018 |
| 122 | Fuji Elecctric | RSG12/LE/ROG12LE | Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu, pom UPS, bud nr1 | E009285 E009811 | 27.05.2013 27.05.2018 |
| 123 | Fuji Electric | RSG 12LM /ROG12LM | Neurologia, sala Intensywnej Opieki Medycznej bud nr 1 cz.VII | E008707 E6227 | 15.07.2014 15.07.2019 |
| 124 | Hisense | AS-12URSVETE5 | Zakład Radiologii Lekarskiej prac USG, bud nr 1, cz. V, parter. | 1KK0120HKN0P0K36LSI02411KK012OHKA0PDKA6ES3208 | 25.07.2014 25.07.2017 |
| 125 | BLISS | GWH24WDK3N NB3A0REF8209 | Oddział Otolaryngologiczny, sala pooperacyjna, bud nr 1, cz.1, p.1, |  | 09.09.2014 09.09.2016 |
| 126 | KAISAI | KFU 09 | Dermatologia , bud nr 2 | 130143/120099 | 14.10.2014/14.10.2019 |
| 127 | KAISAI | KFU09 | Dermatologia Pracownia światło- lecznictwa Oddz. bud nr 2 | 130138/120051 | 14.10.2014 14.10.2019 |
| 128 | KAISAI | KFU09 | Kardiologia Gab. zabieg. bud nr 1 cz.II | 130136/120048 | 13.10.2014/13.10.2019 |
| 129 | KAISAI | KFU09HRF | Urologia, Gab. Ordynatora bud 1, cz. I, | 130139/120053 | 13.10.2014/13.10.2019 |
| 130 | KAISAI | KSRU12 | Okulistyka Pom Ciemni, bud nr 1 cz. II, p. 3 | 11352412015 61352212012 | 29.12.2014 29.12.2019 |
| 131 | LG | AOY14USBC/ASY14USBC | Blok Operacyjny Neurochirurgii Sala Operacyjna nr 1195 | E015037/ 000081 |  |
| 132 | Midea | Sufitowy | OPI, pomieszczenie serwerowi, bud nr 1 , cz II, parter. | MUE48HRFN1QRDO MOE3OU48HFN1QRDO | 2015 |
| 133 | Midea | Sufitowy | OPI, pomieszczenie serwerowi, bud nr 1 , cz II, parter. | MUE48HRFN1QRDO MOE3OU48HFN1QRDO | 2015 |
| 134 | Haier | TUNDRA | SOR gab. zabieg, bud. nr 1, parter, cz. VII | AS12TA2HRA/1U12BE8ERA | 2015 |
| 135 | Haier | TUNDRA | Okulistyka, gabinet pielęgniarki oddział owej, nr 3019, bud nr 1, p. 3, cz. II | AS09TA2HRA/1U09BE8ERA | 2015 |
| 136 | Haier | TUNDRA | Neurologia nr 2180 bud I, p. II, cz. VII | 1U09BE8ERA | 2015 |
| 137 | Haier | TUNDRA | Zakład Diag. Lek. Prac. mikrobiologii, pom10, bud 3, parter | AS09TA2HRA/1U09BE8ERA | 2015 |
| 138 | Haier | TUNDRA | Otolaryngologia, wejście na bok operacyjny, bud 1, cz 1, p.I. | AS12TA2HRA/1U12BE8ERA | 2015 |
| 139 | Haier | TUNDRA | RTG, pracownia nr 1, pom nr 01055, bud nr 1, cz 1, p. I | AS09TA2HRA/1U09BE8ERA | 2015 |
| 140 | Haier | TUNDRA | Apteka szpitalna – pom. receptury nr 01094 bud 1, parter cz. V | AS09TA2HRA/1U09BE8ERA | 2015 |
| 141 | Haier | TUNDRA | Poliklinika Gab. zab. POZ nr 3 parter bud. nr 36 | AS09TA2HRA/1U09BE8ERA | 2015 |
| 142 | Haier | TUNDRA | Stomatologia, poczekalnia w bud. nr 9, parter. | AS18TD2HRA/1U18EE8ERA | 2015 |
| 143 | Haier | TUNDRA | Dermatologia (tymczasowo Wewnętrzny) bud. nr 2, p. 1 | AS09TA2HRA/ 1U09BE8ERA | 2015 |
| 144 | Haier | AV08IMSEVA | Blok Operacyjny | AAA30K 0E290 0AZK1 N0001 | 2019 |
| 145 | Haier | AU04IFPERA | Blok Operacyjny | AA074 OE290 OAUJA A0004 | 2019 |

OPZ - Wykaz central wentylacyjnych  i agregatów chłodniczych zamontowanych w 4WSK z P SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.

| L.p. | Nazwa i typ urządzenia | Nr fabr. | Rok prod./ miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna firmy VBW typu SPS-h o nr fabr. C 24470/11, o wydajności Vn=1000m3/h, moc silnika wentylatora Ns=0,25 kW, moc nagrzewnicy el.Qnel.=15 kW | C 24470/11 | 2011 / Pracownia Cytostatyki, Bud. nr 2 |
| 2. | Centrala wentylacyjna z automatyką firmy VBW typ BS-1(50)-P/L, nr fabr. C 24520/11, wywiew: o wydajności Vw= 1335 m3/h, moc silnika wentylatora Ns= 0,75 kW , nawiew: o wydajności Vn= 1485 m3/h, moc silnika wentylatora Ns= 0,75 kW moc nagrzewnicy wodnej Qn= 9,6 kW | C24520W/11 wywiew C 24520N/11 nawiew | 2011 / Badanie słuchu, Pracownia Endoskopii Bud. nr 1 |
| 3. | Centrala wentylacyjna Clima Produkt - nagrzewnica kanałowa AHU XCCAE 0755 T015 F40E07, Qn=7,8 kW, oraz filtr EU9 | 12724/10 | 2010 / Chirurgia Ogólna, Bud. nr 1 |
| 4. | Centrala klimatyzacyjna Clima Produkt o wydajności nawiew Vn= 6200 m3/h, nagrzewnica wodna o mocy Qn=46,9 kW, chłodnica o mocy Qch= 24,2kW, wymiennik odzysku o mocy Qodz.=36,9 kW, moc silnika wentylatora naw. Ns=5,5 kW, wywiew Vw=5500m3/h, moc silnika wentylatora wyw.Ns= 2,2 kW | 12723/10 | 2010 / Chirurgia Ogólna, Bud. nr 1 |
| 5. | Centrala wentylacyjna OPTYMA KRYSZTAŁ N1-P-BO-He/CHf/FW-We560 o wydajności V= 560 m3/h, nagrzewnica elektryczna o mocy Qnel.=9 kW, chłodnica o mocy Qch=2,96 kW, moc silnika wentylatora Ns=0,55 kW | C377/10 | 2010 / RTG, Bud. nr 1 |
| 6. | Centrala wentylacyjna OPTYMA KRYSZTAŁ N1S-L-BO-HE o wydajności Vn= 905 m3/h, nagrzewnica elektr. o mocy Qnel.=15 kW, moc silnika wentylatora , Ns=0,55 kW |  | 2010 / TK (nowy), Bud. nr 1, cz. 6 |
| 7. | Centrala wentylacyjna TLP 160/2,1 , o wydajności Vn=150 m3/h, moc nagrzewnicy Qnel.= 2,176 kW, moc silnika wentylatora Ns = 63W | 010/1872/091103 630998-034 | 2009 / Stomatologia, Bud. nr 9 |
| 8. | Centrala wentylacyjna nawiewna WBV typ „BS”(KN1) Vn=900 m3/h Qn=15,00 kW, Qch=5,9 kW | C13883/07 | TK (stary), Bud. nr 1, cz. 2 |
| 9. | Centrala wentylacyjna nawiewna typ GOLEM 2D wielkość 2, Vn=5720m3/h, Ns=3 kW | 9641/09 | 2009 / Bud. nr 9 |
| 10. | Centrala klimatyzacyjna typ Gea-Atplus-15.10 HVVV nawiew Vn=4600 m3/h, Qn=18 kW, Qch=24,7 kW, Ns=4,0 kW, wywiew Vw=4140 m3/h, Ns=1,5 kW | 07821515270100 | 2005 / SOR, Bud. nr 1 |
| 11. | Centrala klimatyzacyjna typ Gea- Atplus-10.10 HVVV nawiew Vn=3190 m3/h, Qn=12 kW, Qch=17,2 kW, Ns=3,0 kW, wywiew Vw=2170 m3/h, Ns=055kW | 07821515270200 | 2005/ SOR, Bud. nr 1 |
| 12. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco-10.05 IVBV nawiew Vn=680 m3/h, Qn=13 kW, Ns=0,12/0,5 kW | 07951645500300 | 2005 / SOR, Bud. nr 1 |
| 13. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV wywiew Vw=670 m3/h, N=0,05/0,20kW, | 07951645500200 | 2005 / SOR, Bud. nr 1 |
| 14. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV nawiew Vn=750 m3/h, Qn=14,0 kW, Ns=0,12/0,5 kW | 07951645500100 | 2005 / SOR, Bud. nr 1 |
| 15. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV wywiew Vw=610 m3/h, Ns=0,05/020kW | 07951645500400 | 2005 / SOR, Bud. nr 1 |
| 16. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ, Vn=3100m3/h, Ns=1,1 kW, moc nagrzewnicy elektr. Qnel.=26,9 kW, moc chłodn. Qch=17,7 kW (nawiewna) | 15186/2006 | 2006 / Rezonans Magnetyczny, Bud. nr 1 |
| 17. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ, Vw=3100m3/h, Ns=1,5 kW. (wywiewna) | 15187/2006 | 2006 / Rezonans Magnetyczny, Bud. nr 1 |
| 18. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ nawiewna (KN1) Vn=860m3/h, Qn=11,01 kW, Qch=7,37 kW, Ns=0,37 kW | 15097/2006 | 2006 / Chirurgia Urazowa, Bud. nr 1 |
| 19. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2 P3BZ nawiew (KN3) Vn=2100m3/h, Qn=16,26 kW, Qch=9,57 kW, Ns=1,1 kW, Qnel.=3,8 kW | 15141/2006 | 2006 / Laboratorium „CITO”, Bud. nr 2 |
| 20. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2P3BZ wywiew (KW3) Vw=2320m3/h, Ns=1,1 kW | 15142/2006 | 2006 / Laboratorium „CITO” , Bud. nr 2 |
| 21. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ nawiewna (KN2) , Vn=2350m3/h, (Qn=22,95 kW), Qch=19,79 kW, Ns=3,0 kW | 15095/2006 | 2006 / Chirurgia Urazowa, Bud. nr 1 |
| 22. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH 2P3BZ wywiew (KW2) Vw=1980m3/h, Ns=0,75 kW | 15096/2006 | 2006 / Chirurgia Urazowa, Bud. nr 1 |
| 23. | Centrala wentylacyjna Kombi DIWER 64-64H6, nawiew Vn=900m3/h, Qn=13,0 kW, Ns=0,75 kW, wywiew Vw=810m3/h, Ns=0,37 kW | 07-3-035 | 2007 / Chirurgia Urazowa (gipsownia) Bud. nr 1 |
| 24. | Centrala wentylacyjna WEGER typ ZL 96 nawiewna (N1) Vn=4000m3/h, Qn=25,60 kW, Qch=18,50 kW, Ns=2,2 kW | 07-3-076/1 | 2007 / Pralnia, Bud. nr 1 |
| 25. | Centrala wentylacyjna WEGER typ ZL 66 nawiewna (N2) Vn=2900m3/h, Qn=18,60 kW, Qch=13,20 kW, Ns=1,1 kW | 07-3-076/2 | 2007 / Pralnia, Bud. nr 1 |
| 26. | Centrala wentylacyjna typ WX-500 EV | 6520054 | 2005 / Izba przyjęć, depozyt pom. pro-morte Bud. nr 3 |
| 27. | Centrala wentylacyjna typ WX-700 EV | 80200536 | 2005 / Izba przyjęć, depozyt pom. pro-morte Bud. nr 3 |
| 28. | Centrala grzewczo wentylacyjna TLP200/3 firmy Systemair, Vn=380m3/h |  | RTG, Bud. nr 1, cz. II |
| 29. | VTS Clima typ CV-P 2PX298A/1-N |  | Neurologia, Chirurgia Naczyniowa Bud. nr 1, cz. 7 |
| 30. | Centrala klimatyzacyjna (nawiew) VS-21-L-GH2/F o wyd.V=1800m3/h, Ns=1,229 kW, wymiennik glikol. Qgl=2,3 kW, Qgz=12 kW, chłodnica Qch=16,7 kW, nagrzewnica Qn=16,46 kW | 8-110-09-3021-00143 | Medycyna Nuklearna Bud. nr 1, cz. 4 |
| 31. | Centrala klimatyzacyjna(wywiew) VS-21-R-6 o wyd.V=1800m3/h, Ns=0,529 kW, wymiennik glikol. Qgl=2,3 kW (lato), Qgz=12 kW (zima) | 8-110-09-3021-00144 | Medycyna Nuklearna Bud. nr 1 |
| 32. | Agregat wody lodowej – GEA, typ GLAC01412 AC1 | 00917140 | 2005 / SOR Bud. nr 1, cz. 7 |
| 33. | Agregat chłodniczy – TERMSTER AQH.2.BLN.R410A.1P.FSC5 | 2792932982 | 2009 / Medycyna Nuklearna Bud. nr 1, cz. 4 |
| 34. | Agregat chłodniczy – KLIVET typ MCA91 | AC21200M0131 | 2010 / Chirurgia Ogólna Bud. nr 1, cz. 5 |
| 35. | Agregat wody lodowej – KTK Klimatechnik, typ JWA 062 SI/PS/SL/CT/IM | 160371 | 2006 / Chirurgia Urazowa, Bud nr1, cz. 7 |
| 36. | Agregat wody lodowej – RHOSS TCAEBY 4240 ASDP2 (dwa obiegi) | RH00183034 | 2018 / Kardiochirurgia Neurochirurgia, Psychiatria. Bud. Nr 1, cz. 3 |
| 37. | Agregat wody lodowej – KLINT typ CHA/K -151 | 12/200503 | 2010 / Tomograf Komputerowy, Bud. Nr 1, cz. 2 |
| 38. | Agregat wody lodowej – GEA typ GACB 010 CC1 | 2600154 | 2006 / Rezonans Magnetyczny Bud. Nr 1, cz. 2 |
| 39. | Agregat wody lodowej – MTA KLIMA typ CY251 | 2200197279 | 2012 / Rezonans Magnetyczny, Bud. Nr 1, cz. 2 |
| 40. | Agregat chłodniczy - GEA - GCA250AD1 | 1900167 | 2009 / Stomatologia, Bud. Nr 9 |
| 41. | Agregat wody lodowej - GEA, typ GLAC 2050 CD2.SL | 32058527 | Kardiologia ‘R’ Bud. Nr 1, cz. 6 |
| 42. | Agregat wody lodowej - CLINT Model CHA/IK/A 212-P SI/PS/EC/IS/MN/RP/NS | 11-180999 | 2018 / Hemodynamika i Elektrofizjologia Bud. nr 1, cz. 5 |
| 43. | Agregat wody lodowej KTK Klimatach, Model JWA072S/Z/PSI/PD/CC/SL | 150471 | 2005 / Bud. nr 1, cz. 5 |
| 44. | Agregat wody lodowej - Geo Clima GHA- B 250 LLN | AW3001 | 2003 / Bud. Nr 1, cz. 3 |
| 45. | Agregat chłodniczy - Wigmors typ ASH 082 BPY 231 | 31901085624 | 2012 / Rehabilitacja Bud. Nr 1, cz. 5 |
| 46. | Agregat chłodniczy - RXQ10T7Y1B | 5302923 | 2013 / łącznik cz. A. Bud Nr 1,2 |
| 47. | Agregat chłodniczy - RXYSQ6P8V1B | 1304251 | 2013 / łącznik cz. B. Bud Nr 1,2 |
| 48. | Agregat wody lodowej – KTK Klimatechnik typ JWA/SP 40 S/Z/P | 271007 | 2007 / Pralnia, Bud Nr 1 |

§ 16

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia: zatrudnienia zadeklarowanej w ofercie liczby osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych na umowy o pracę do realizacji niniejszej umowy (o ile zdeklarował w załączniku nr 1 do SIWZ) oraz zatrudnienia umowy o pracę osób, którymi Wykonawca dysponuje zgodnie z wymogami Rozdziału V SIWZ:

- oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

- zanonimizowaną kopię umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

- pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Niewykonanie obowiązku wynikającego z §16 spowoduje naliczenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:		   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020   zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg ww istotnych postanowień umowy.

…………….…dnia ……………                                 ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie   prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020.”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020.

”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020.

”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

………….…dnia……………                                   ...........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

( jeżeli dotyczy ):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

Wykaz osób – serwisantów

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

skieruję do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

Wykaz narzędzi

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.33.2020”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

skieruję do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 9

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020.

”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy że, odbierzemy z siedziby Zamawiającego odpady powstałe w wyniku demontażu urządzeń chłodzących, przetransportujemy i przekażemy do utylizacji podmiotowi uprawnionemu do ich utylizacji, co będzie każdorazowo potwierdzone stosownym protokołem.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 10 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020.”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Załącznik nr 11

# Wrocław dnia:……………………

# Upoważnienia na wjazd na teren szpitala.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwację i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSKzP SP ZOZ w Wrocławiu wg załączonych wykazów oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego”, znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.33.2020.”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

- zwracam się z prośbą na wyrażenie zgody na wstęp na teren szpitala w okresie:……………. niżej wymienionych serwisantów:

1) Imię i nazwisko: ………………………………………….telefon: …………………...,

2) Imię i nazwisko: ……………………………………….…telefon: …………………...,

3) Imię i nazwisko: ………………………………………….telefon: ……….……….….,

4) Imię i nazwisko: ………………………………………….telefon: ……….……….….,

5) Imię i nazwisko: …………………………………….……telefon: ……………….….,

(…)

będących pracownikami firmy:…………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………..

- zwracam się z prośbą na wyrażenie zgody na wjazd na teren szpitala w okresie:………. aut:

1) Model …………………..o numerze rejestracyjnym:……………………….,

2) Model …………………. o numerze rejestracyjnym:……………………….,

3) Model …………………. o numerze rejestracyjnym:……………………….,

4) Model …………………. o numerze rejestracyjnym:……………………….,

(…)

których właścicielem jest:……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

………………………

Podpis wnioskodawcy

………………………………………………

(miejscowość, data)

………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niewłaściwe skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

Wymienić świadectwa i certyfikaty wymagane w Rozdziale III pkt. 2 ppkt 3) SIWZ