# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 93/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ STYMULATORÓW SERCA

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę stymulatorów serca.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-5.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 93/Med./2008

„Oferta na dostawę stymulatorów serca ”

nie otwierać przed dniem 24.10.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej  725 000,00 zł  (słownie : siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 | 180 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 150 000,00 zł |
| Pakiet 3 | 270 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 85 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 40 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, Np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 może wykazać się wartością wykonanej jednej dostawy w wysokości   330 000,00 zł  (180 000,00 zł + 150 000,00 zł.)

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości  min. 725 000,00 zł  (słownie : siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 180 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 150 000,00 zł |
| Pakiet 3 | 270 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 85 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 40 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów  w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 330 000,00 zł  (180 000,00 zł + 150 000,00 zł.)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2 warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ), sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów

i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy PZP;

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż   3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

- Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa stymulatorów serca (szczegółowo określona w załączniku nr 2 - zestawienie asortymentowo-cenowe do niniejszej SIWZ ).

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez

Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  26 500,00 zł ( słownie: dwanaście sześć tysięcy pięćset  złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 6 500,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 5 500,00 zł |
| Pakiet 3 | 10 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 3 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 1 500,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 24.10.2008r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 24.10.2008r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawe stymulatorów serca”

znak sprawy 93/Med./2008

  - Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane

elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 80 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 20 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi

100 pkt.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za w/w kryteria.

2.3  Punkty za cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

2.4    Punktację za ocena techniczna (jakość):

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 SIWZ. Punkty za ocenę techniczna członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona  przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną (jakość) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych  w pakiecie danej oferty przez członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz zapisów § 1 ust.1)

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr1,  nr 2 i 3 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 24.10.2008r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Rosner tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 24.10.2008r.   o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie  art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie/ wniosek o dopuszczenie do postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe zestawienie wymaganych parametrów technicznych

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa  stymulatorów serca ”

93/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę stymulatorów serca  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie...................... dni (min. 60 dni);

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie ………… dni (max. 7 dni) od daty otrzymania zamówienia;

- udzielamy gwarancji na okres .............. miesięcy (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać),

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

- Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

| Lp | Asortyment /nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 |
|  | Stymulator jednojamowy SSIR |  | 150 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 150 |  |  |  |
|  | Razem komplet | 150 |  |  |  |
| PAKIET NR 2 |
|  | Stymulator dwujamowy DDDR |  | 100 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 100 |  |  |  |
|  | Elektroda komorowa |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 100 |  |  |  |
|  | Razem komplet | 100 |  |  |  |
| PAKIET NR 3 |
|  | Stymulator dwujamowy DDDR preferujący stymulację przedsionkowa i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe oraz posiadający funkcję szybkiej stymulacji interwencyjnej |  | 150 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 150 |  |  |  |
|  | Elektroda komorowa |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 150 |  |  |  |
|  | Razem komplet | 150 |  |  |  |
| PAKIET NR 4 |
|  | Stymulator dwujamowy DDDR z funkcją antyarytmiczną zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typ DDDR dla pacjentów z zespołem bradykardia – tachykardia |  | 50 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 50 |  |  |  |
|  | Elektroda komorowa |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 50 |  |  |  |
|  | Razem komplet | 50 |  |  |  |
| PAKIET NR 5 |
|  | Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG |  | 15 |  |  |  |
|  | Razem komplet | 15 |  |  |  |

………dnia……………                     					       ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  | PAKIET 1. Stymulator SSIR (jednojamowy) |  |
| --- | --- | --- |

|  | nazwa stymulatora |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) 0,5 – 1,0 ms |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji A/V min. zakres 250-400 ms |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Automatyczne dostosowanie parametrów impulsu stymulacyjnego do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 9. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym |  | 0-nie, 5-tak |
| 2. | Możliwość stymulacji przedsionka over-drive do 350/min |  | 0 – nie, 5 – tak |
|  |  | RAZEM | 0-10 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca

|  | nazwa |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | polarność bipolarna / unipolarna |  |
|  | Wysoko oporowe / niskooporowe |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez stymulatory. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety stymulatorów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich stymulatorach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 2. Stymulator dwujamowy DDDR |  |
| --- | --- | --- |

|  | nazwa stymulatora |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora minimum 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |  |
|  | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,5-1,0 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |  |
|  | Histereza częstości rytmu |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | 0 – nie, 2 – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 290 ms |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem |  | 0 – do 2 typów, 2- trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: częstości przewodzenia AV aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt (max 3 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-17 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca

|  | nazwa |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | polarność bipolarna / unipolarna |  |
|  | Wysoko oporowe / niskooporowe |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane |  |
| Lp |  | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje –5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez stymulatory. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety stymulatorów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich stymulatorach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

Elektrody komorowe do stałej stymulacji serca

|  | nazwa |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność bipolarna / unipolarna |  |
|  | Wysoko oporowe / niskooporowe |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje – 10 pkt. 1 rodzaj – 4 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez stymulatory. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety stymulatorów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich stymulatorach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 3. Stymulator dwujamowy DDDR – preferujący stymulację przedsionkową i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe oraz posiadający funkcję szybkiej stymulacji interwencyjnej |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,5-1,5 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 6,0 [mV] |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 - 4,0 [mV] |  |
|  | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-300 (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Okres refrakcji A/V min. zakres 200-400 ms |  |
|  | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Histereza częstości rytmu |  |
|  | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
|  | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Elektrody A i V pasywne i aktywne |  |
|  | Elektrody A i V sterydowe |  |
|  | Przedsionkowy tryb pracy stymulatora z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
|  | Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 350 ms |  | 0-nie, 2-tak |
|  | Algorytmy aktywacji funkcji trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego (min 1 algorytm) |  | 0 – do 2 typów, 2 – 3 typy i więcej |
|  | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  | 1 – do 2 typów, 3 – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt (max 3 pkt) |
|  | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej czas trwania arytmii przedsionkowych gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt (max 4 pkt) |
|  | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  | 0-nie, 5-tak |
|  |  | RAZEM | 0-59 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca

|  | nazwa |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
|  | Wysoko oporowe / niskooporowe |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez stymulatory. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety stymulatorów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich stymulatorach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody komorowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
|  | Polarność bipolarna / unipolarna |  |
|  | Wysoko oporowe / niskooporowe |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje – 10 pkt. 1 rodzaj – 4 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez stymulatory. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety stymulatorów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich stymulatorach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 4. Stymulator dwujamowy DDDR – z funkcją antyarytmiczną; zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typ DDDR dla pacjentów z zespołem bradykardia - tachykardia |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Parametry programowane |  |
| 1. | Tryby stymulacji: DDDR, DDIR, DDD, DDI, D00, VDDR, VDD, VVIR, VVI, VVT, V00, AAIR, AAI, AAT, A00, 000 |  |
| 2. | „Rate – response” programowalny sensor |  |
| 3. | Możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji w czasie zaburzeń rytmu serca |  |
| 4 | Częstość stymulacji 40 – 170/ min. |  |
| 5 | Minimum dwa rodzaje histerezy |  |
| 6 | Stymulacja uni/bipolarna |  |
| 7 | Amplituda impulsu miedzy 0,5 – 7,0 V |  |
| 8 | Szerokość impulsu 0,1 – 1,0 ms |  |
|  | Pomiar i programowanie czułości: w torze przedsionkowym w trybie uni/ bipolarnym w zakresie 0,25 – 7,0 mV w torze komorowym w trybie uni/bipolarnym 1,0- 10,0 mV |  |
|  | Ekg wewnątrzsercowy (IEGM) – minimalny czas zapisu IEGM: 150 sek w obu kanałach wraz z markerami |  |
|  | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy |  |
|  | Funkcje zabezpieczające przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca |  |
|  | Łącznik elektrod IS – 1 |  |
|  | Minimalny czas pracy stymulatora przy nominalnie zaprogramowanych parametrach powyżej 9 lat |  |
|  | Programowalne opóźnienie i refrakcja przedsionkowo – komorowa |  |
|  | Obecność histerezy AV – delay z funkcją poszukiwania rytmu własnego |  |
|  | Obecność minimum dwóch algorytmów stymulacji wyzwalanej zapobiegających napadowemu migotaniu przedsionków |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Zaawansowana diagnostyka: dostępność holterów: 24 – godzinnego i 30 - minutowego |  | 0-nie, 3-tak |
|  | Ocena szybkości algorytmu zmiany trybu stymulacji („mode switch”) – preferowany tryb „z uderzenia na uderzenie” |  | 0-nie, 2-tak |
|  | Obecność funkcji stabilizacji rytmu komór (wyrównywania odstępów R-R) w trakcie migotania przedsionków |  | 0-nie, 3-tak |
|  | Zaawansowana diagnostyka: obecność histogramu nieregularności odstępów RR w trakcie epizodów tachyarytmii przedsionkowych |  | 0-nie, 3-tak |
|  | Pojemność baterii min. 1,4 Ah |  | 0-nie, 3-tak |
|  | Dokładność sygnału: w pełni cyfrowa obróbka sygnału, próbkowanie z częstotliwością min. 700 Hz |  | 0-nie, 3-tak |
|  |  | RAZEM | 0-17 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
|  | Wysoko oporowe / niskooporowe |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez stymulatory. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety stymulatorów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich stymulatorach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody komorowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
|  | Polarność bipolarna / unipolarna |  |
|  | Wysoko oporowe / niskooporowe |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje – 10 pkt. 1 rodzaj – 4 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez stymulatory. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety stymulatorów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich stymulatorach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 5. Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Żywotność urządzenia: min. 12 miesięcy |  |
|  | Rejestracja epizodów bradyarytmii poniże 30 bpm |  |
|  | Rejestracja epizodów częstoskurczy w zakresie 115-230 bpm |  |
|  | Rejestracja EKG bez wykorzystania elektrod powierzchniowych lub wewnątrzsercowych |  |
|  | Możliwość automatycznej rejestracji epizodów |  |
|  | Możliwość wyboru konfiguracji długości zapisu EKG |  |
| Lp. | Parametry oceniane |  |
|  | Całkowita długość zapisu EKG; min. 30 min | < 30 min. 0 pkt. ≥ 30 min. 10 pkt. |
|  | Możliwość rejestracji epizodów przez pacjenta | Tak -10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| RAZEM | 0-20 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §1 ust.1)

##### UMOWA nr ....... /93/Med./2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego stymulatorów serca w obrębie pakietu ……………..wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:........................(słownie złotych:…………......................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto..................... zł (słownie złotych:............................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie………… (max. 7 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie na nr…………………potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                      Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525  oraz tech. farm. Adam Klekowski 071 7660 528

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 
każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązujemy się w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze ........... (minimum 5 godz.) w obrębie każdego pakietu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego, są: ppłk dr n. med. Artur Fuglewicz tel. 76 60 251 oraz dr n. med. Dariusz Jagielski tel. 7660823.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… miesięcy (min.12 miesięcy) Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z §2 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostaw, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny  brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 	93/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo