# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 136/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  SPRZĘTU I URZADZEŃ DO SZKOLENIA KURSOWEGO                Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                               Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http:// www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

ROZDZIAŁ I.           PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i urządzeń do szkolenia kursowego z zakresu pierwszej pomocy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3)   Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 136/Med./2008

„Oferta na dostawę sprzętu i urządzeń do szkolenia kursowego z zakresu pierwszej pomocy”

nie otwierać przed dniem 22.12.2008 godz. 11:00

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie )

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV.               WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIEŃ

POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. 1 składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Rozdział V.   WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Opis danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim - w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2.   W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa  sprzętu i urządzeń do szkolenia kursowego z zakresu pierwszej pomocy została szczegółowo określona w załączniku nr 2 ( zestawienie asortymentowo-cenowe i zestawienie wymaganych parametrów) do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 33100000-1.

ROZDZIAŁ VII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie: jednego dnia od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VIII.           OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU

DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena ( cena brutto ).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i § 2 ust.1 i 2.

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest błędem w obliczeniu ceny.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 22.12.2008 do godz. 11:00
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.       TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (071) 7660462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Małgorzata Łukasiak tel. (071) 7660 604 i fax. (071) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 22.12.2008 o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.      POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks 
i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie / wniosku o dopuszczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie art. 184 ust. 1, 1a i 2 PZP).

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe, zestawienie wymaganych parametrów technicznych.

- Wzór umowy.

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór )

Rozdział XX.      INNE

Wzór  protokołu zdawczo – odbiorczego na  podstawie, którego Wykonawca zobowiązany jest przekazać  przedmiot zamówienia ( w dniu dostawy ) Zamawiającemu, został umieszczony w SIWZ za załącznikiem nr 4 .

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa  sprzętu i urządzeń do szkolenia kursowego z zakresu pierwszej pomocy”

znak sprawy 136/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę  sprzętu i urządzeń do szkolenia kursowego z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na: płatność za fakturę nastąpi w terminie do dnia 31.12.2008 otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- zobowiązujemy się dostarczyć sprzęt: jeden dzień od daty podpisania umowy,

- udzielamy gwarancji na okres.............. miesięcy  ( min. 24 miesięcy ).

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy pozostałe warunki gwarancji określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

- akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą – tj.................dni (podać),

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

- Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość | Numery katalogowe elementów składowych | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator transportowy, objętościowo-zmienny oraz defibrylator szkoleniowy zautomatyzowany | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | Fantom dorosłego do nauki udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do unieruchamiania i transportowania pacjenta: szyny i materace podciśnieniowe, deski ortopedyczne, deski zbierakowe, kołnierze szyjne, szyny wyciągowe, szyny typu Kramer, szyny kręgosłupowe | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw pierwszej pomocy z torbą transportową | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 5. | Fantomy noworodka, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 6. | Fantom dorosłego do nauki intubacji dotchawiczej | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 7. | zestaw do terapii oddechowej: rurki ustno-gardłowe, zestaw ssący, worki samorozprężalne dla dorosłych i dzieci, maski twarzowe, maski krtaniowe, butla tlenowa z reduktorem, zestawy do tlenoterapii biernej | 2 kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Urządzenia do  szkolenia kursowego z zakresu  pierwszej pomocy

Oferent :	………………………………………………

| Lp | Parametr /warunek bezwzględnie wymagany | Odpowiedź oferenta / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- |
| I Respirator transportowy, objętościowo-zmienny oraz defibrylator szkoleniowy zautomatyzowany 2 kpl. |
| 1. Respirator transportowy, objętościowo-zmienny do wentylacji dorosłych i dzieci, w komplecie z przewodami pacjenta zastawką, maską |
| Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2008 |
|  | Respirator transportowy, objętościowo zmienny: Przeznaczony do wentylacji pacjentów o wadze od 10 kg, Tryb wentylacji: automatyczny (CMV) i manualny (wentylacja ręczna), Częstość oddechowa w zakresie min. 10-22 odd/min, Objętość oddechowa w zakresie min. 150-1000 ml, Stosunek czasu wdech / wydech I:E=1:2, Przepływ: min. 12-30 L/min, Możliwość izolacji od atmosfery toksycznej i wentylacji biernej 100% tlenem, Możliwość wentylacji 100% tlenem lub mieszaniną 50% tlenu w trybie CMV, Ciężar max. 500G, Temperatura pracy min. -18 do +50ºC, Wodoodporność: min. klasa IPX6, Możliwość pracy w polu magnetycznym MRI, |  |
| 2 Defibrylator szkoleniowy zautomatyzowany w komplecie z baterią wielokrotnego ładowania, kompletem elektrod treningowych, ładowarką |
| Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2008 |
|  | Szkoleniowy defibrylator, wyposażony w wyświetlacz LCD, pilot przewodowy z zaprogramowanymi scenariuszami, elektrodę jednoczęściową z czujnikiem siły nacisku współdziałającą z metronomem w aparacie Komunikaty głosowe i tekstowe w języku polskim Torba transportowa na defibrylator i akcesoria |  |
| II. Fantom dorosłego do nauki udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych – 2 kpl. |
| Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2008 |
|  | z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych w języku polskim, z elektroniczną oceną czasu badania tętna, z wbudowanym metronomem, z możliwością masażu w czasie rzeczywistym, z możliwością oceny średniej głębokości ucisków z możliwością oceny średniej częstości ucisków na minutę, z możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, z możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby oddechów poprawnych, zbyt płytkich i byt głębokich Manekin umieszczony w walizce zabezpieczającej |  |
| III. Zestaw do unieruchamiania i transportowania pacjenta: szyny i materace podciśnieniowe, deski ortopedyczne, deski zbierakowe, kołnierze szyjne, szyny wyciągowe, szyny typu Kramer, szyny kręgosłupowe – 1 kpl. |
| Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2008 |
|  | Szyny podciśnieniowe duża, średnia, mała, Zestaw naprawczy, Pompka aluminiowa Torba transportowa – wykonana z materiału Cordura 1000 z powleczeniem fluorowęglowym – 2 kpl. |  |
|  | Materac podciśnieniowy z dodatkową, dopinaną podłogą Pompka dwukierunkowa, Torba transportowa – 2 kpl. |  |
|  | Nosze typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego – 2 szt. |  |
|  | Nosze podbierające z tworzywa sztucznego, z 3 pasami, regulowana długość, podwójne zamki po każdej ze stron zabezpieczające przed przypadkowym rozpięciem – 2 szt. |  |
|  | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych, podwójna regulacji podparcia – potylicy i żuchwy, wodoodporne, z możliwością badania tętna na tętnicach szyjnych – 10 szt. |  |
|  | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci, z możliwością regulacji rozmiaru, wodoodporne, z możliwością badania tętna na tętnicach szyjnych – 5 szt. |  |
|  | Szyna wyciągowa dla dorosłych do stabilizacji kończyny w pozycji zastanej, Wyposażona w regulowane wsporniki boczne, umożliwiające zmniejszanie lub zwiększanie długości każdej części szyny, zarówno bliższej jak i dalszej, Możliwość zmiany kąta nachylenia części dalszej szyny w stosunku do części bliższej, Możliwość ułożenia kątowego całej szyny w stosunku do kończyny, nie zależnie od położenia kończyny, Na końcu bliższym, dalszym oraz w części kolanowej szyny – łukowo wygięte uchwyty osłonowe, pełniące także funkcję uchwytów nośnych, Możliwość doczepienia systemu wyciągowego do końca dalszego szyny w systemie zatrzaskowym |  |
|  | Zestaw szyn Kramera (14 szt. w różnych rozmiarach) w zdejmowanych powleczeniach każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin,, Torba transportowa na szyny Kamera – 2 kpl. |  |
|  | Kamizelka ortopedyczna – szyna kręgosłupowa |  |
| IV. Zestaw pierwszej pomocy z torbą transportową – 2 kpl. |
| Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2008 |
| skład 1 kpl.: |
|  | opatrunek osobisty – 4 szt. |  |
|  | kompres gazowy jałowy 9cmx9cm – 5 szt. |  |
|  | kompres gazowy jałowy 5cmx5cm– 5 szt. |  |
|  | gaza opatrunkowa jałowa 1m2 – 2 szt. |  |
|  | gaza opatrunkowa jałowa 1/4m2 – 2 szt. |  |
|  | opaski opatrunkowe dziane wąskie 4mx5cm- 10 szt. |  |
|  | opaski opatrunkowe dziane szerokie 4mx10cm – 10 szt |  |
|  | chusta trójkątna – 5 szt. |  |
|  | opaska elastyczna4mx10cm– 3 szt. |  |
|  | opaska elastyczna4mx12cm – 3 szt. |  |
|  | siatka opatrunkowa CODOFIX 1– 2 szt. |  |
|  | siatka opatrunkowa CODOFIX 2– 2 szt. |  |
|  | siatka opatrunkowa CODOFIX 3– 2 szt. |  |
|  | siatka opatrunkowa CODOFIX 6– 2 szt. |  |
|  | przylepiec z opatrunkiem 6cmx1m – 2 szt. |  |
|  | przylepiec bez opatrunku 5cmx5m – 2 szt. |  |
|  | opatrunek schładzający-hydrożelowy 40x60 na oparzenia opatrunek twarzowy z otworami na usta i nos – forma półpłynna naniesiona na opatrunek bazowy |  |
|  | opatrunek schładzający-hydrożelowy na oparzenia 10cmx10cm– forma półpłynna naniesiona na opatrunek bazowy |  |
|  | opatrunek schładzający-hydrożelowy na oparzenia 20cmx20cm – forma półpłynna naniesiona na opatrunek bazowy |  |
|  | opatrunek schładzający-hydrożelowy na oparzenia40cmx60cm – forma półpłynna naniesiona na opatrunek bazowy |  |
|  | plastikowy aparat do płukania oka z bocznym odpływem z płynem, fabrycznie wypełniony płynem obojętnym dla oka |  |
|  | rękawiczki nitrylowe jednorazowe op.-100 szt. – 2 op. |  |
|  | worek plastikowy z zamknięciem na odpady 1 rolka |  |
|  | płyn do dezynfekcji rąk typu ETAPROBEN 500ml |  |
|  | nożyczki ratownicze do cięcia ubrań i opatrunków z tytanowym ostrzem – 2 szt. |  |
|  | nóż do cięcia pasów |  |
|  | folia izotermiczna – 5szt. |  |
|  | Opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej |  |
|  | Opatrunek do szybkiej koagualcji krwi na bazie Zeolitu. Waga 100g, umieszczony w opakowaniu siatkowym |  |
|  | Opaska zaciskowa na wypadek amputacji lub silnych wynaczynień. Szerokość min 4cm, mechanizm naciągowy obrotowy, opaska o profilu półkolistym |  |
|  | System treningowy do zakładania wkłucia doszpikowego – domostkowego. Umieszczony w walizce plastikowej |  |
|  | Aspirator jadu – miniaturowa pompka ssąca |  |
|  | Torba transportowa |  |
| V. Fantomy noworodka, dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji – 1 kpl. |
| Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2008 |
|  | Fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca z kontrolą tętna na tętnicy ramiennej oraz monitorowaniem i oceną oddechu i masażu – 1 szt.: z elektronicznym modułem kontrolnym z możliwością obserwacji unoszenia się przedniej ściany klatki piersiowej w czasie wentylacji, z możliwością oceny prawidłowej i zbyt dużej objętości oddechowej, z możliwością oceny zbyt szybkiego wdechu, z możliwością oceny prawidłowej i nieprawidłowej głębokości ucisków klatki piersiowej, z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia palców do masażu Manekin umieszczony w twardej walizce zabezpieczającej |  |
|  | fantom dziecka do nauki resuscytacji – 1 szt. z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych w języku polskim Manekin umieszczony w twardej walizce zabezpieczającej |  |
|  | fantom niemowlęcia do nauki resuscytacji – 1 szt. z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych w języku polskim Manekin umieszczony w twardej walizce zabezpieczającej |  |
| VI. Fantom dorosłego do nauki intubacji dotchawiczej z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej– 1 kpl. |
| Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2008 |
|  | Model głowy osoby dorosłej Możliwość intubacji dotchawiczej przez usta i nos, zakładania masek krtaniowych, rurek krtaniowych oraz rurek ustno-gardłowych Przekrój dróg oddechowych umożliwiający ocenę wzrokową prawidłowego stosowania między innymi rurek ustno-gardłowych Obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, język, podniebienie, wejście do krtani, przełyk, nagłośnia Ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym Sygnalizacja zbyt dużego nacisku na zęby Sygnalizacja rozdęcia żołądka Opakowanie beztłuszczowego żelu do nawilżania dróg oddechowych Torba do przechowywania i transportu |  |
| VI. Zestaw do terapii oddechowej: rurki ustno-gardłowe, zestaw ssący, worki samorozprężalne dla dorosłych i dzieci, maski twarzowe, maski krtaniowe, butla tlenowa z reduktorem, zestawy do tlenoterapii biernej – 2 kpl., skład 1 kpl.: |
| Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2008 |
| skład 1 kpl.: |
|  | rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedla (różne rozmiary – 6 szt., w tym największa, przezroczyste – umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki) |  |
|  | zestaw ssący: mechaniczny ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść (zapasowe pojemniki – 5 szt.), dla dorosłych (wydajność co najmniej 20l.min) i niemowląt, |  |
|  | worek samorozprężalny silikonowy autoklawowalny dla dorosłych , przejrzysty, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną przy objętości oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający częstość 10 oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97-100% tlenu, przy przepływie tlenu 15 l/min., o konstrukcji uniemożliwiającej przekroczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40 lub 45 cm słupa wody, dwie maski w rozmiarze 3 i 4 |  |
|  | worek samorozprężalny silikonowy autoklawowalny dla dzieci, z dwoma maskami w różnych rozmiarach dla dzieci |  |
|  | maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli)przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym |  |
|  | maski krtaniowe, z mankietem niskociśnieniowym- 4 szt. |  |
|  | butla tlenowa aluminiowa o płaskim dnie, o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400l przy ciśnieniu 150 barów, z możliwością napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów, |  |
|  | reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikiem tlenu, wykonany z mosiądzu(ewentualne elementy niemetalowe antystatyczne), przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów i ciśnieniu zredukowanym od 4 do 5 barów, |  |
|  | zestawy do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowe (duż i mała) |  |
|  | Kieszonkowa maska do sztucznej wentylacji z zaworem – w pudełeczku – 10 szt. |  |
|  | Wskaźnik CO2 – zakładany na rurkę intubacyjną |  |
|  | Torba transportowa na wszystkie powyżej wymienione elementy |  |
| VII | Inne |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim , paszport techniczny – z dostawą sprzętu |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                    lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy , daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz § 2 ust.1 )

UMOWA nr ……/136/Med./2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  …………2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, 
nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a firmą …………………………………………………..………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:       1.…………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) o wartości poniżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, 
dostawę i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu i urządzeń do szkolenia kursowego z zakresu pierwszej pomocy   wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy,  towarem, sprzętem lub urządzeniem.

§ 2

Wartość umowy

- Wartość sprzedaży wynosi – netto: ……………zł, słownie złotych: ................................ .....................................................……..........…………………………………….………...)

- Cena sprzedaży wynosi – brutto: …………….… zł (powiększona o podatek od towarów 
i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), (słownie złotych: ............. ……………....................................................……………………………………………...)

- Cena, o której mowa w ust. 2 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, przeglądów okresowych w okresie gwarancji oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku …………………………………………, nr konta ……………………………………………………………………………………..…

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie do 31.12.2008 po uruchomieniu sprzętu  i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezwłocznie w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki  ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy 
w terminie jednego dnia od daty podpisania umowy,  termin dostawy należy ustalić z mgr inż. Sylwią Komorek tel. 0-71 7660-128.

- Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania (w formie papierowej i elektronicznej), paszport techniczny urządzenia, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów: Deklaracja Zgodności oraz certyfikat CE – jeżeli dotyczy.

Certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych – należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min.
4 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego jest: mgr inż. Sylwia Komorek tel.  071 7660-128. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu realizacji przedmiotu umowy a opóźnienie przekracza 7 dni, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgody z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.

- Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres .............. miesięcy  ( min. 24 miesiące ),  prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego  sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe 
i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację kończącą okres gwarancji  oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia oraz dokonać stosownego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady  w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy ) napraw  rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………………, w godzinach ………………………i potwierdzone faxem na nr………………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 7 i 8.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat.

§6

Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

-     w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

-    w wysokości 5% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego i konserwacji.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 
W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny,  oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr  136/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru

Wykonawca :					Zamawiający :

……………dnia……………                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                         						uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (  tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

(wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław						data odbioru	...........................2008

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weiglą 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

- Przedmiot protokołu ……………………………… typ …………………, rok produkcji ………………… , wg poniższej konfiguracji:

| NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny |
| --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obslugi w jezyku polskim oraz skróconej wersja instrukcji obsługi i BHP

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wraz z tłumaczeniem (jeżeli dotyczy)

- Kopii Deklaracji Zgodności wraz z tłumaczeniem

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca		Zamawiający