# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 6/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  DEFIBRYLATORÓW- KARDIOWERTERÓW WG.PAKIETÓW 1-9.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę defibrylatorów- kardiowerterów wg pakietów 1-9.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-9.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 6/Med./2009

„Oferta na dostawę defibrylatorów-kardiowerterów wg pakietów 1-9”

nie otwierać przed dniem 04.03.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 720 700,00 zł  ( słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset złotych, 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 294 900,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 769 500,00 zł |
| Pakiet 3 | 314 300,00 zł |
| Pakiet 4 | 227 600,00 zł |
| Pakiet 5 | 157 200,00 zł |
| Pakiet 6 | 161 200,00 zł |
| Pakiet 7 | 279 400,00 zł |
| Pakiet 8 | 436 900,00 zł |
| Pakiet 9 | 79 700,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 064 400,00 zł  (294 900,00 zł + 769 500,00 zł )

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa defibrylatorów-kardiowerterów według  pakietów 1-9, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 	33182100-0

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych, 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 11 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 28 900,00 zł |
| Pakiet 3 | 11 800,00 zł |
| Pakiet 4 | 8 500,00 zł |
| Pakiet 5 | 5 900,00 zł |
| Pakiet 6 | 6 000,00 zł |
| Pakiet 7 | 10 500,00 zł |
| Pakiet 8 | 16 400,00 zł |
| Pakiet 9 | 3 000,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 04.03.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 04.03.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę defibrylatorów-kardiowerterów wg.pakietów 1-9,

znak sprawy 6/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 80 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 20 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi

100 pkt.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za w/w kryteria.

2.3  Punkty za cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

2.4    Punktację za ocena techniczna (jakość):

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 SIWZ. Punkty za ocenę techniczna członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona  przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną (jakość) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych  w pakiecie danej oferty przez członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załączniki 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia …………... do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Małgorzata Łukasiak tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 04.03.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe oraz wymaganych parametrów – załączniki nr 2,

- Wzory umów – załączniki nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

Sławomir Pieniuta		…………………………….

Grażyna Wojtczak		…………………………….

Artur Fuglewicz		…………………………….

Katarzyna Mikałajczak	…………………………….

Małgorzata Łukasiak		…………………………….

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę  defibrylatorów-kardiowerterów wg. Pakietów 1-9”

Znak sprawy  6/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę defibrylatorów-kardiowerterów wg.pakietów 1-9 zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni) każdorazową dostawę wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni  od daty otrzymania zamówienia;

- dostarczymy towar z terminem ważności ……….… miesięcy ( min.12 miesięcy)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

- Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

| zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia |
| --- |
| lp. |  | opis, nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| PAKIET NR 1 |
| 1 | 1 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) |  | 40 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 40 |  |  |  |
|  | 3 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 40 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 2 |
| 1 | 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) |  | 90 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 90 |  |  |  |
|  | 3 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 90 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 3 |
| 1 | 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta (ICD-VR) |  | 30 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 30 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 4 |
| 1 | 1 | Podstawowy kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) |  | 30 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 30 |  |  |  |
|  | 4 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 30 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 5 |
| 1 | 1 | zaawansowany kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) |  | 15 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 15 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 15 |  |  |  |
|  | 4 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 15 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 6 |
| 1 | 1 | zaawansowany kardiowerter-defibrylator dwujamowy z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta (ICD-DR) |  | 15 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 15 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 15 |  |  |  |
|  | 4 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 15 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 7 |
| 1 | 1 | podstawowy kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D) |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 20 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | elektroda do zatoki wieńcowej |  | 20 |  |  |  |
|  | 5 | zestaw wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej |  | 20 |  |  |  |
|  | 6 | zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  | 20 |  |  |  |
|  | 7 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 40 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 8 |
| 1 | 1 | zaawansowany kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta (CRT-D) |  | 25 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 25 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 25 |  |  |  |
|  | 4 | elektroda do zatoki wieńcowej |  | 25 |  |  |  |
|  | 5 | zestaw wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej |  | 25 |  |  |  |
|  | 6 | zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  | 25 |  |  |  |
|  | 7 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 50 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 9 |
| 1 | 1 | zaawansowany kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością przełączania stymulacji lewokomorowej (CRT-D) |  | 5 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 5 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 5 |  |  |  |
|  | 4 | elektroda do zatoki wieńcowej |  | 5 |  |  |  |
|  | 5 | zestaw wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej |  | 5 |  |  |  |
|  | 6 | zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  | 5 |  |  |  |
|  | 7 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 10 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| pozycje razem |  |  |  |

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| 1. | Pakiet nr 1: Kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z elektrodą | 40 |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | Żywotność przy 50% pacing biannualy charges - min. 7,5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 3,0 [V]; 0,4 [ms]. |  |
|  | Trzy strefy rozpoznawania arytmii: VF, FVT, VT |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
|  | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
|  | Co najmniej 2 kanały zapisu EGM |  |
|  | Zapis trendów fali R |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min. 5 parametrów) |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. -3 typy i więcej |
|  | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
|  | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
|  | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - tempa skurczu komór w czasie epizodów VT/VF |  | Po 1 pkt. dla każdego trendu (max. 4 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-44 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| 2. | Pakiet nr 2: Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z elektrodą | 90 |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Waga poniżej 80 g |  |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
|  | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
|  | Żywotność przy 50% pacing biannualy charges - min. 7,5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 3,0 [V]; 0,4 [ms]. |  |
|  | Trzy strefy rozpoznawania arytmii VF, FVT, VT |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
|  | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
|  | Co najmniej 2 kanały zapisu EGM |  |
| 13 | Zapis trendów fali R |  |
| 14. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
| 3. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
| 4. | Terapia antyarytmiczna min 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. -3 typy i więcej |
| 5. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem |  | 0-nie, 5-tak |
| 6. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0-nie, 5-tak |
| 7. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
| 8. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
| 9. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
| 10. | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - tempa skurczu komór w czasie epizodów VT/VF |  | Po 1 pkt. dla każdego trendu (max 4 pkt.) |
| 11. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  | 0-nie, 10-tak |
|  |  | RAZEM | 0-64 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| 3. | Pakiet nr 3: Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta (ICD-VR) z elektrodą | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1. | Waga poniżej 80 g |  |
| 2. | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
| 3. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 4. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
| 5. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 6. | Żywotność przy 50% pacing biannualy charges - min. 7,5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 3,0 [V]; 0,4 [ms]. |  |
| 7. | Trzy strefy rozpoznawania arytmii VF, FVT, VT |  |
| 8. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 9. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 11. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 12. | Co najmniej 2 kanały zapisu EGM |  |
| 13.. | Zapis trendów fali R |  |
| 14. | Funkcja monitorowania i powiadamiania pacjenta sygnałem dźwiękowym z ICD o poziomie płynów w tkankach |  |
| 15. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
| 3. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
| 4. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. -3 typy i więcej |
| 5. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem |  | 0-nie, 5-tak |
| 7. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
| 8. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
| 9. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
| 10. | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - tempa skurczu komór w czasie epizodów VT/VF |  | Po 1 pkt dla każdego trendu (max 4 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-49 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| 4. Pakiet nr 4: Podstawowy kardiowerter- defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z kompletem elektrod |
| --- |
|  | nazwa kardiowertera | 30 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | Żywotność przy 50% pacing quarterly charges - min. 5,0 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 3,0 [V]; 0,4 [ms]. |  |
|  | Strefy rozpoznawania arytmii VF, FVT, VT |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Algorytm zmiany trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu przedsionkowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
|  | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
|  | Co najmniej 2 kanały zapisu EGM |  |
|  | Algorytmy różnicujące: - VT od AT/AF - VT od Sinus Tach - VT od innych 1:1 SVT |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min. 5 parametrów) |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 3 pkt. -3 typy i więcej |
|  | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - tempa skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - całkowity dzienny czas AF/AT - tempo skurczu komór w czasie epizodów AF/AT |  | Po 1 pkt (max 6 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-59 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność biopolarna / unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje–10 pkt. 1 rodzaj – 4 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| 5. Pakiet nr 5: Zaawansowany kardiowerter-defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z kompletem elektrod |
| --- |
|  | nazwa kardiowertera | 15 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
| 3. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 4. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
| 5. | Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5,0 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 3,0 [V]; 0,4 [ms]. |  |
| 6. | Strefy rozpoznawania arytmii VF, FVT, VT |  |
| 7. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 8. | Algorytm zmiany trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu przedsionkowego |  |
| 9. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 11. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 12. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 13. | Co najmniej 2 kanały zapisu EGM |  |
| 14. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia (AAI) z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  |
| 15. | Algorytmy różnicujące: - VT od AT/AF - VT od Sinus Tach - VT od innych 1:1 SVT |  |
| 16. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 17. | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 3 pkt. -3 typy i więcej |
|  | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - tempa skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - całkowity dzienny czas AF/AT - tempo skurczu komór w czasie epizodów AF/AT |  | Po 1 pkt (max. 6 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-59 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność biopolarna / unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje–10 pkt. 1 rodzaj – 4 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| 6. Pakiet nr 6: Zaawansowany kardiowerter- defibrylator dwujamowy, /ICD-DR/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta z kompletem elektrod |
| --- |
|  | nazwa kardiowertera | 15 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
| 3. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 4. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
| 5. | Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5,0 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 3,0 [V]; 0,4 [ms]. |  |
| 6. | Strefy rozpoznawania arytmii VF, FVT, VT |  |
| 7. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 8. | Algorytm zmiany trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu przedsionkowego |  |
| 9. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 11. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 12. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 13. | Co najmniej 2 kanały zapisu EGM |  |
| 14. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia (AAI) z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  |
| 15. | Funkcja monitorowania i powiadamiania pacjenta sygnałem dźwiękowym z ICD o poziomie płynów w tkankach |  |
| 16. | Algorytmy różnicujące: - VT od AT/AF - VT od Sinus Tach - VT od innych 1:1 SVT |  |
| 17. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 3 pkt. -3 typy i więcej |
|  | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - tempa skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - całkowity dzienny czas AF/AT - tempo skurczu komór w czasie epizodów AF/AT |  | Po 1 pkt (max. 6 pkt) |
|  |  | RAZEM | 0-54 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–10 pkt. 1 rodzaj – 4 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| 7. Pakiet nr 7: Podstawowy kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod |
| --- |
|  | nazwa kardiowertera | 20 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
| 2. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 3. | Elektrody do defibrylacji endokardialne - sterydowe |  |
| 4. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 5. | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 6,0 mV |  |
| 6. | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 7. | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,15 – 1,2 mV |  |
| 8. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,15 – 1,2 mV |  |
| 9. | Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |
| 10. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 11. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 12. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |
| 13. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0-dwa typy, 4- trzy i więcej |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 2 typy, 2- trzy typy i więcej |
|  | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie FV oraz w strefie VT |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | Elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  | Proporcjonalnie max. 3 |
|  | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Możliwość programowania sensora w zakresie: częstość maksymalna czas przyspieszania rytmu czas zwalniania rytmu czułość |  | Za każdą funkcję 1 pkt (max 4 pkt) |
|  | Dostępne algorytmy stabilności rytmu VT (z możliwością programowania) rozpoznawania tachykardii zatokowej rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 programowania maksymalnej częstości SVT |  | 1 punkt za każdą funkcję (max 5 pkt) |
|  | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 – nie 3- tak |
|  | Elektrody do LV min. 2 typy |  | 0 –dwa typy, 1 –trzy typy, 2-cztery typy, 4 – pięć typów i więcej |
|  | Elektrody do LV uni/bipolarne do wyboru |  | jeden typ, 3- dwa typy |
|  | ilość szoków w jednej interwencji >= 6 |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie |  | 0-nie, 10-tak |
|  |  | RAZEM | 0-123 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
| nazwa |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| Właściwości fizyczne elektrod |  |
| Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| Polarność bipolarna / unipolarna |  |
| Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  | RAZEM | 0-15 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| 8. Pakiet nr 8: Zaawansowany kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta z kompletem elektrod |
| --- |
|  | nazwa kardiowertera | 25 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 3 | Funkcja monitorowania i powiadamiania pacjenta sygnałem dźwiękowym z ICD o poziomie płynów w tkankach |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji endokardialne - sterydowe |  |
| 6 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
| 7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 8 | Amplituda impulsu min. Zakres 0,5 – 6,0 mV |  |
| 9 | Szerokość impulsu (A/V), min. Zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,15 – 1,2 mV |  |
| 11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,15 – 1,2 mV |  |
| 12 | Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |
| 13 | Możliwość programowania V-V delay |  |
| 14 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 15 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 16 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 17 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |
| 18 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  | 0-dwa typy, 4- trzy i więcej |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min 2 typy |  | 2 typy, 2- trzy typy i więcej |
| 3 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0-nie, 5-tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 5 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 6 | algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 7 | elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 8 | możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie FV oraz w strefie VT |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 9 | Elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  | Proporcjonalnie max. 3 |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 12 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0-nie, 5-tak |
| 13 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii w trakcie ładowania kondensatorów przed defibrylacją/kardiowersją |  | 0-nie, 4-tak |
| 14 | Możliwość programowania sensora w zakresie: częstość maksymalna czas przyspieszania rytmu czas zwalniania rytmu czułość |  | Za każdą funkcję 1 pkt (max 4 pkt) |
| 15 | Dostępne algorytmy stabilności rytmu VT (z możliwością programowania) rozpoznawania tachykardii zatokowej rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 programowania maksymalnej częstości SVT |  | 1 punkt za każdą funkcję (max 5 pkt) |
| 16 | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 – nie 3- tak |
| 17 | Sensing LV przy BiV |  | 0-nie, 5-tak |
| 18 | Elektrody do LV min 3 typy |  | 0 –dwa typy, 1 –trzy typy, 2-cztery typy, 4 – pięć typów i więcej |
| 19 | Elektrody do LV uni/bipolarne do wyboru |  | jeden typ, 3- dwa typy |
| 20 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy elektrodą LV i RV |  | 0-nie, 5-tak |
| 21 | Zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie |  | 0-nie, 10-tak |
|  |  | RAZEM | 0-123 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna / unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J - do wyboru |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-15 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| 9. Pakiet nr 9: Zaawansowany kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością przełączania miejsca stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod |
| --- |
|  | nazwa kardiowertera | 5 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF |  |
| 4 | Elektroda do stymulacji LV wielokatodowa |  |
| 5 | Możliwość programowania wektora stymulacji dla terapii resynchronizującej: LVTip->RVCoil oraz LVRing->RVCoil |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 7 | Elektrody do defibrylacji endokardialne - sterydowe |  |
| 8 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 10 | Amplituda impulsu min. Zakres 0,5 – 6,0 mV |  |
| 11 | Szerokość impulsu (A/V), min. Zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 12 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,15 – 1,2 mV |  |
| 13 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,15 – 1,2 mV |  |
| 14 | Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |
| 15 | Możliwość programowania V-V delay |  |
| 16 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 17 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 18 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 19 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |
| 20 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0-dwa typy, 4- trzy i więcej |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min 2 typy |  | 2 typy, 2- trzy typy i więcej |
| 3 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0-nie, 5-tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 5 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 6 | algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 7 | elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 8 | możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie FV oraz w strefie VT |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 9 | Elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  | Proporcjonalnie max. 3 |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 12 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0-nie, 5-tak |
| 13 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii w trakcie ładowania kondensatorów przed defibrylacją/kardiowersją |  | 0-nie, 4-tak |
| 14 | Możliwość programowania sensora w zakresie: częstość maksymalna czas przyspieszania rytmu czas zwalniania rytmu czułość |  | Za każdą funkcję 1 pkt (max 4 pkt) |
| 15 | Dostępne algorytmy stabilności rytmu VT (z możliwością programowania) rozpoznawania tachykardii zatokowej rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 programowania maksymalnej częstości SVT |  | 1 punkt za każdą funkcję (max 5 pkt) |
| 16 | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 – nie 3- tak |
| 17 | Sensing LV przy BiV |  | 0-nie, 5-tak |
| 18 | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 0 –dwa typy, 1 –trzy typy, 2-cztery typy, 4 – pięć typów i więcej |
| 19 | Elektrody do LV uni/bipolarne do wyboru |  | jeden typ, 3- dwa typy |
| 20 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy elektrodą LV i RV |  | 0-nie, 5-tak |
| 21 | Zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie |  | 0-nie, 10-tak |
|  |  | RAZEM | 0-132 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2008 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność biopolarna / unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J - do wyboru |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-15 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §1 ust.1)

##### UMOWA nr ....... /6/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości powyżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego defibrylatorów- kardiowerterów w obrębie pakietu............ wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:...................(słownie złotych:…………..............................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto..................................................zł (słownie złotych:..........................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie……….. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie na nr…………………potwierdzonego faxem na numer...........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                      Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525  mgr farm. Grażyna Wojtczak

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 
każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających                                                                                                                                                                                              												            do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……………… miesięcy ( min.12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej 2 kolejne terminy dostawy wynikające z § 2 ust. 1, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (  tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo