# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 15/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII, NEUROCHIRURGII I CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów medycznych na potrzeby oddziału ortopedii, neurochirurgii i chirurgii szczękowo- twarzowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-22.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 15/Med./2009

„Oferta na dostawę materiałów medycznych na potrzeby oddziału ortopedii, neurochirurgii i chirurgii szczękowo- twarzowej”

nie otwierać przed dniem 15.04.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 297 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości, co najmniej:

| Pakiet 1 | 105 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 3 600,00 zł |
| Pakiet 3 | 62 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 18 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 220 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 48 000,00 zł |
| Pakiet 7 | 70 000,00 zł |
| Pakiet 8 | 160 000,00 zł |
| Pakiet 9 | 29 000,00 zł |
| Pakiet 10 | 3 600,00 zł |
| Pakiet 11 | 37 000,00 zł |
| Pakiet 12 | 30 000,00 zł |
| Pakiet 13 | 5 000,00 zł |
| Pakiet 14 | 80 000,00 zł |
| Pakiet 15 | 115 000,00 zł |
| Pakiet 16 | 16 000,00 zł |
| Pakiet 17 | 64 000,00 zł |
| Pakiet 18 | 10 000,00 zł |
| Pakiet 19 | 17 000,00 zł |
| Pakiet 20 | 43 000,00 zł |
| Pakiet 21 | 159 000,00 zł |
| Pakiet 22 | 1 800,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 108 600,00 zł ( 105 000,00 zł + 3 600,00 zł)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy PZP;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa dostawę materiałów medycznych na potrzeby oddziału ortopedii, neurochirurgii i chirurgii szczękowo- twarzowej według Pakietów 1-22, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:	33183200-8, 33141770-8, 33183300-9, 33697110-6, 33141700-7, 33183100-7    PA01-7

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 69 200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 5 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 200,00 zł |
| Pakiet 3 | 3 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 1 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 2 500,00 zł |
| Pakiet 7 | 3 500,00 zł |
| Pakiet 8 | 9 000,00 zł |
| Pakiet 9 | 1 500,00 zł |
| Pakiet 10 | 200,00 zł |
| Pakiet 11 | 2 000,00 zł |
| Pakiet 12 | 1 500,00 zł |
| Pakiet 13 | 300,00 zł |
| Pakiet 14 | 4 400,00 zł |
| Pakiet 15 | 6 000,00 zł |
| Pakiet 16 | 900,00 zł |
| Pakiet 17 | 3 600,00 zł |
| Pakiet 18 | 600,00 zł |
| Pakiet 19 | 900,00 zł |
| Pakiet 20 | 2 400,00 zł |
| Pakiet 21 | 8 600,00 zł |
| Pakiet 22 | 100,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 15.04.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 15.04.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów medycznych na potrzeby oddziału ortopedii, neurochirurgii i chirurgii szczękowo-twarzowej”,

znak sprawy 15/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art. 46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załączniki 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 15.04.2009r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604; fax. 7660 119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 15.04.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, w terminie wynikającym z treści art. 180 ust.2
i 3 PZP.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe oraz wymaganych parametrów – załączniki nr 2,

- Wzory umów – załączniki nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP (wzór) – załącznik nr 4

Komisja Przetargowa:

- Piotr Strąk		…………….……

- Grażyna Wojtczak	…………….……

- Józef Ruta		 …………….……

- Rafał Patrzyk		 …………….……

- Jan Piątkowski		 …………….……

- Katarzyna Mikołajczak	 …………….……

- Arletta Abadżijewa	 …………….……

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa materiałów medycznych na potrzeby oddziału ortopedii, neurochirurgii

i chirurgii szczękowo-twarzowej”

Znak sprawy 15/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaży, dostawę materiałów medycznych na potrzeby oddziału ortopedii, neurochirurgii i chirurgii szczękowo-twarzowej zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę: w terminie............................(min. 60 dni) dostarczony towar oraz w terminie .............dni (min 30 dni) za najem instrumentarium

- każdorazową dostawę towaru wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania zamówienia;

- dostarczymy towar z terminem ważności ……….… miesięcy ( min.12 miesięcy)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż:

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

- Cenę brutto otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

- W pakietach w których jest pozycja „najem instrumentarium” w kolumnie „Wartość jednostkowa netto” należy wpisać wartość najmu za

1 miesiąc netto. Kolumna „ilość” to ilość miesięcy najmu.

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego: 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień – prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 120, 130, 135, 140, 145, 200 [mm] Głowa – metalowa o średnicy 28 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach Panewka – polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, z dwoma znacznikami Rtg. | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 2 Endoproteza połowicza stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego - standard o rozmiarach głów: od 38 mm do 56 mm, skok co 1 mm - wąskiej o rozmiarach głów: od 38mm do 54 mm , skok co 1 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 3 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. W skład kompletu wchodzą trzpień z centralizerem , panewka polietylenowa i korek do zatkania kanału szpikowego. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem. Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. Głowa stalowa średnica 28 mm w trzech długościach głowy. Panewka o średnicy wewnętrznej 28 mm, w wersji płaskiej i wysokiej, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Siatka elastyczna stalowa w różnych kształtach i wielkościach, dwie śruby mocujące | komplet |  |  | 24 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 4 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego, składająca się z tytanowego trzpienia z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w trzech długościach od 155 mm do 235 mm i średnicach od 14 mm do 28 mm. Moduły krętarzowi o średnicach od 19 mm do 31 mm w czterech długościach. | Komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 5 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty hydroksyapatytem, w części dalszej polerowany, anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy) | szt. |  |  | 55 |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. | szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Panewka sferyczna typu press-fit z możliwością użycia wkrętów poprawiających fiksację. Wymagana dostępność panewki gwintowanej na krawędzi. Powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. Wykonana ze stopu tytanu. | szt. |  |  | 75 |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu typu „crosslink” z okapem 10 stopni. | szt. |  |  | 75 |  |  |  |
| 5 | Wkład ceramiczny średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26 – 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze. | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm w min. czterech długościach szyjki | szt. |  |  | 75 |  |  |  |
| 7 | Głowa ceramiczna w min. trzech długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika – ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 26 – 36 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium (Zamawiający wymaga dostępności instrumentariów do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS) oraz narzędzia umożliwiające zastosowanie nawigacji komputerowej) | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 Endoproteza stawu biodrowego typ Resurfacing 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego typ Resurfacing. Komponent udowy i panewkowy wykonany ze stopu kobaltowo chromowego bez zastosowania wkładki polietylenowej (artykulacja typu metal na metal). Część udowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego ze zwężającym się dystalnie bolcem mocującym i z wewnętrzną geometrią w kształcie stożka dającą możliwość maksymalnej oszczędności tkanki kostnej. Część udowa w rozmiarach od 39 do 63 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. Część panewkowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem w rozmiarach od 44 do 70 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm. System musi posiadać opcję rewizyjną elementu udowego tzw. Głowy XL, kompatybilnej z trzpieniami o stożku 12/14 o średnicach zewnętrznych w zakresie od 39 do 63 mm ze skokiem co 2 mm. | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 7 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem ceramika/ceramika: Trzpień krótki modularny Panewka bezcementowa typu Press fitt Glowa ceramiczna 12/14 mm, fi 32 mm Wkład do panewki ceramiczny, symetryczny średnica 32 mm od 52 do 68 mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem polietylen/metal: Trzpień krótki modularny Panewka bezcementowa typu Press fitt Glowa metalowa 12/14 mm, fi 28mm/ 32 mm Wkład do panewki ceramiczny, symetryczny średnica 32 mm od 52 do 68 mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 8 Endoproteza stawu kolanowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa) Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu chromowo – kobaltowego z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej pierwotnej części piszczelowej. Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkowa stabilizacją wiązadeł pobocznych, zapewniającej półwiązanie endoprotezy | komplet |  |  | 70 |  |  |  |
| 2 | Najem systemu do nawigacji komputerowej | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 9 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowość w dwu płaszczyznach. W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylko stabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. W skład kompletu wchodzi: część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego – 1 sztuka, wkładka polietylenowa o różnych grubościach – 1 sztuka, bloczki do elementu udowego – 2 sztuki, przedłużka elementu udowego – 1 sztuka, przedłużka elementu piszczelowego – 1 sztuka, część piszczelowa – 1 sztuka, mimośród – 1 sztuka | Komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 10 Endoproteza stawu kolanowego tymczasowa typ spacer 33183200-8 Protezy ortopedyczne |
| 1 | Tymczasowe endoprotezy stawu kolanowego – typ spacer - zaopatrzony wewnątrz w stalowy trzpień, nasycony gentamycyną, dostępny w minimum 3 rozmiarach, fabrycznie sterylny z dawką gentamycyny zwiększającą się wraz z rozmiarem | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| razem |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 11 Endoproteza cementowa stawu barkowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza cementowa stawu barkowego | 1 szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 12 Kotwica do stabilizacji w technice artroskopowej uszkodzeń obrąbka stawu barkowego 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Kotwica wkręcana do stabilizacji w technice artroskopowej uszkodzeń obrąbka stawu barkowego i stożka rotatorów |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 13 Endoproteza głowy kości promieniowej 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
|  | Endoproteza cementowa, modularna, składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20, fi 22, fi 24 mm i trzech wysokościach 10,12,14 mm. Głowa wykonana z polietylenu wg ISO-5834-2. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo -chromowego wg ISO-5832-12 o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kąt 150o w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 300 o. głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruch głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewnić automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy-główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 14 materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7 Wynajem |
| 1 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 4,5 mm L 24 mm Długość gwintu 12 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 4,5 mm L 24,26,28 mm Długość gwintu 12 mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 4,5 mm L,30,35,40,45 mm Długość gwintu 12 mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Podkładki średnica 4,5 mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Druty prowadzące 1,0 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L 40,45,50,55 mm Długość gwintu 16 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L60,65,70,75 mm Długość gwintu 16 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L 80,85,90,95 mm Długość gwintu 16 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L 100,105,110,115 mm Długość gwintu 16 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L 120,125,130 mm Długość gwintu 16 mm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 11 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L 40,45,50,55 mm Długość gwintu 32 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 12 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L60,65,70,75 mm Długość gwintu 32 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 13 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L 80,85,90,95 mm Długość gwintu 32 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 14 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L 100,105,110,115 mm Długość gwintu 32 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 15 | Wkręty do kości kaniulowane, gąbczaste średnica 7,0 mm L 120,125,130 mm Długość gwintu 32 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 16 | Podkładki średnica 16 x 7,0 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 17 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy: Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=240÷550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące ø4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø5,0; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | Kpl. |  |  | 20 |  |  |  |
| 18 | Najem instrumentarium do poz. 17 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 19 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Krótki - długość L=210÷280mm (ze skokiem co 5mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5 mm. Długi - długość L=340÷600mm (ze skokiem co 5mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający, co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5 mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11; śruba zespalająca 6,5; 2 śruby blokujące; zaślepka; śruba kompresyjna. | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 | Najem instrumentarium do poz. 19 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 21 | Gwóźdź śródszpikowy udowy: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷600mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø4,5 lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5; zaślepka; śruba kompresyjna. | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Najem instrumentarium do poz. 21 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 23 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny: Długość L=180÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem, oraz średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące; zaślepka; śruba kompresyjna | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 24 | Najem instrumentarium do poz. 23 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 25 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej, oraz średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷10mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej o średnicy ø5,0 i 2 w dalszej o średnicy ø4,5; zaślepka. | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 26 | Najem instrumentarium do poz. 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 27 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej: Długość L=150÷400mm (ze skokiem co 5mm), średnica d=3÷6mm (przynajmniej 6 różnych średnic w danym przedziale) w wersji litej. System wykonany z tytanu/stopu tytanu Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące o średnicy ø2,7; zaślepka. | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 28 | Najem instrumentarium do poz. 27 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 29 | Płytki kostne kątowe do kłykci 95( 1.otw.4 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 30 | Płytki kostne kątowe do kłykci 95( 1.otw.6 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 | Płytki kostne kątowe przezkrętarzowe 130( 1.otw.4 | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 32 | Płytki kostne kątowe przezkrętarzowe 130( 1.otw.6 | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 33 | Płytki proste kostne drobne (1,5mm/7,5mm) 1.otw.12 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 34 | Płytki proste kostne drobne (1,5mm/7,5mm) 1.otw.8 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 35 | Płytki proste kostne drobne (1,5mm/7,5mm) 1.otw.6 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 36 | Płytki proste kostne drobne (1,5mm/7,5mm) 1.otw.5 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 37 | Płytki proste kostne drobne (1,5mm/7,5mm) 1.otw.4 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 38 | Płytki proste kostne drobne (1,5mm/7,5mm) 1.otw.3 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 39 | Płytki proste kostne drobne (1,5mm/7,5mm) 1.otw.2 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 40 | Płytki proste cienkie wąskie otw.5 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 41 | Płytki proste cienkie wąskie otw.7 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 42 | Płytki proste cienkie wąskie otw.8 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 43 | Płytki proste cienkie wąskie otw.9 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 44 | Druty Kirschnera (1,2 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 45 | Druty Kirschnera (1,4 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 46 | Druty Kirschnera (1,6 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 47 | Druty Kirschnera (1,8 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 48 | Druty Kirschnera (2,0 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 49 | Druty Kirschnera (2,2 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 50 | Druty Kirschnera (2,4 | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 51 | Druty Kirschnera (3,0 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 52 | Druty Kirschnera (1,5 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 53 | Wkręty do kości kaniulowane gąbczaste (7,0 95mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 54 | Wkręty do kości kaniulowane gąbczaste (7,0 90mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 55 | Wkręty do kości kaniulowane gąbczaste (7,0 85mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 56 | Wkręty do kości kaniulowane gąbczaste (7,0 75mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 57 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 72mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 58 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 66mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 59 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 62mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 60 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 52mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 61 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 50mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 62 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 48mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 63 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 46mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 64 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 44mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 65 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 42mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 66 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 40mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 67 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 38mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 68 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 36mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 69 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 34mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 70 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 32mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 71 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 30mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 72 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 28mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 73 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 26mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 74 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 24mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 75 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 22mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 76 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 20mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 77 | Wkręty do kości korowe sześciokątne (4,5 18mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 78 | Wkręt kostkowy HA 4,5x50 | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 79 | Wkręt kostkowy HA 4,5x55 | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 80 | Wkręt kostkowy HA 4,5x65 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 81 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/ kłykciowy: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31 mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka nakrętarzowa jako nakładka na płytę ustalającą DSB do zespolenia krętarza, uniwersalna – jedna do wszystkich rodzajów i rozmiarów płyt ustalających (mających co najmniej 4 otwory). Przynajmniej trzy rozmiary w części krętarzowej i co najmniej jedna z płytek powinna być wieloramienna a ilość ramion nie może być mniejsza niż pięć. Blokowanie części krętarzowej przy pomocy wkrętów o średnicy ( 3,5. | Kpl. |  |  | 60 |  |  |  |
| 82 | Płytka ustalająca DSB- 135( z ograniczonym kontaktem 2 otw. – 12 otw. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 83 | Płytka ustalająca DSK- 95( z ograniczonym kontaktem 2 otw. – 12 otw. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 84 | Najem instrumentarium do poz. 81,82,83 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 85 | Wkręty ( 3,5 L-18 – L-54 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 86 | Wkręty ( 4,5 L-30 – L-54 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 87 | Wkręty ( 5,0 L-30 – L-60 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 88 | Wkręty ( 6,5 L-45 – L-110 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 89 | Gwoździe Endera | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 90 | Śruby kaniulowane | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 15 płyty do złamań przynasadowych 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7 Wynajem |
| 1 | Płyty do złamań przynasadowych kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej typu LCP, LISS. Płytka profilowana o małej inwazyjności (małoinwazyjna technika operacyjna), stabilizator wewnętrzny nasady kości. Otwory gwintowane pod śruby. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gwintowaną głową oraz końcówkami samogwintującymi. Możliwość wprowadzenia do niektórych kości za pomocą celownika przeziernego | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Płytka rekonstrukcyjna blokowana, o długości 56-308 mm ze skokiem co 4 mm, 4-22 otworów jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4 mm oraz 3,5 mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokątnymi. Materiał – stop tytanu. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o średnicy 2,4 m, dł. 16-40 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 3,5 mm, dł. 14-110 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 16 System płytek do osteotomii otwartej kości piszczelowej 33183300-9 Urządzenia do osteosyntezy PA01-7 Wynajem |
| 1 | Płytka modularna, dwuelementowa (implant górny i dolny), w całości wykonana z tytanu TA6V, pozwalająca na swobodny wybór kąta osteotomii od 4 do 15 mm, regulacja zatrzaskowa, zabezpieczona ząbkami. Przy małym kacie osteotomii nie wymagająca zastosowania przeszczepów kostnych. Stabilizacja za pomocą śrub o różnych długościach dostosowanych do szerokości nasady piszczeli. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Śruby gąbczaste, tytanowe DIAM 5,5, długość od 40 do 70, stopniowane co 5 mm. | Szt. |  |  | 35 |  |  |  |
| 3 | Śruby korowe, tytanowe DIAM. 4,5, długość od 30 do 60 stopniowane co 2 mm. | Szt. |  |  | 35 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 17 System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego 33141700-7 Wyroby ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm (płytka nie związana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową ). Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14 mm lub 11 mm. Możliwość zastosowania techniki jedno lub dwupęczkowej. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej do rekonstrukcji ACL | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 18 taśmy do stabilizacji 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Taśma typ IC CERCLAGE 8 mm do stabilizacji złamania kości udowej | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 19 implanty tytanowe do osteosyntezy w chirurgii szczękowo –twarzowej 33183300-9 Urządzenia do osteosyntezy |
| 1 | 2.0 Śruba impl. krzyż, d2.0mm, L5mm | 5 szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | 2.0 Śruba impl. krzyż, d2.0mm, L5mm | 5 szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | 2.0 Śruba impl. krzyż, d2.0mm, L7mm | 5 szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 | 2.0 Śruba impl. krzyż, d2.0mm, L9mm | 5 szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Samowiercąca śruba bikortykalna IMF z plateau, d2.0, L8mm, krzyż, | 2 szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Samowiercąca śruba bikortykalna IMF z plateau, d2.0L11; krzyż, | 2 szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 7 | 1.5 Płytka oczodołu, 6-oczkowa, łuk | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 1.5 Płytka-siatka, 10 oczkowa | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 1.5 Płytka siatka, 24 oczkowa | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | 1.5 Płytka czaszkowa, 16 oczkowa, prosta | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | 2.0 Płytka czaszkowa, 4 oczkowa średnia, typu L - lewa 90° | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
| 12 | 2.0 Płytka czaszkowa, 4 oczkowa średnia, typu L - prawa 90° | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
| 13 | 2.0 Płytka czaszkowa, 4 oczkowa długa, typu L - lewa 90° | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
| 14 | 2.0 Płytka czaszkowa, 4 oczkowa długa, typu L - prawa 90° | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
| 15 | 2.0 Płytka czaszkowa, 16 oczkowa, prosta, regularna | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 16 | 2.0 Płytka czaszkowa, 6 oczkowa, typu wydłużone X | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 2.0 Płytka żuchwowa, 6 oczkowa, skręt 70°, lewa | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 18 | 2.0 Płytka żuchwowa, 6 oczkowa, skręt 70°, prawa | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 19 | 2.0 Płytka-siatka urazowa do fragm., 20 oczkowa | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 20 | Wiertło, d1.6mm, stop 20mm, L93mm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Wiertło, d1.5mm, stop 10mm, L83mm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Wiertło, d1.1mm, stop 5mm, L50mm typ Stryker | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Wiertło, d1.2, stop 9mm, L50mm; typ Stryker | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Wiertło, d1.25mm, stop16mm, L93mm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Siatka tytanowa 1,5 55x110x0,2mm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 20 Cement kostny 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1 | Cement kostny o czasie wiązania minimum 10 minutw temperaturze 20 stopni Celsjusza | opakowanie 40g |  |  | 260 |  |  |  |
| 2 | Cement kostny z dwoma antybiotykami o czasie wiązania minimum 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza | opakowanie 40g |  |  | 140 |  |  |  |
| 3 | System próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu. System ma umożliwić jedno czasowe mieszanie 120 g cementu. | komplet |  |  | 150 |  |  |  |
| 4 | System ręczny (bez użycia pompy próżniowej), całkowicie zamknięty do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem 1x60g – do trzpienia . Cement wysokiej lepkości 1x20g – do panewki | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 21 implanty do cementowania plastycznego /neurochirurgia 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości 33183100-7 Implanty ortopedyczne |
| 1 | Zestaw sterylny jednorazowy do przynasadowego podawania cementu do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie, nowotworowo oraz złamaniach patologicznych pozwalający zaopatrzyć min. 2 poziomy kręgosłupa jednoczasowo. Kompletny zestaw składa się z: 1 opakowanie cementu do vertebroplastyki – cement PMMA dwuskładnikowy min. 24 ml, o niskiej temperaturze polimeryzacji (63 o C), czas aplikacji cementu do 10 minut, długi czas wiązania (od 14 do 20 minut), sterylne, jednorazowe opakowanie, cement przechowywany w temperaturze pokojowej. 1 zestaw do mieszania i podawania cementu składający się z: 2 szt. igieł do vertebroplastyki 11 G – 100 mm, o parametrach: możliwość wymieszania cementu bez użycia pompy próżniowej, podajnik do podawania cementu o objętości minimum 25 ml, system dozowania, który umożliwia podanie dokładnie 0,5 ml z możliwością redukcji do 0,25 ml cementu na 1 ruch pompki, | Komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Zestaw sterylny, jednorazowy do przynasadowego podawania cementu o zwiększonej lepkości i gęstości, czas pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgowych zmienionych osteoporotycznie, nowotworowych oraz złamań patologicznych. Kompletny zestaw składa się z: Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10 ml, Czas aplikacji cementu: 8 – 10 min. Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny, Cement nieprzezierny dla promieni Rtg (kontrast-siarczan baru), cement przechowywany w temperaturze pokojowej. Zestaw do podawania cementu składający się z 2 szt. igieł transpedikularnych 13 G – 100 mm i jedną igłę biopsyjną 15 G – 230 mm, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3 ml przy jednym, pełnym obrocie cyklu, podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa | Komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa połączony z użyciem śrub kaniulowanych osteoporotycznych: Materiał śrub: stop tytanu, Śruby poliaksjalne kaniulowane z zaślepioną końcówką, Śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące, nie samonacinajace, o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości, Na trzonie śrub poliasjalnych wymagany gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) oraz 6-9 otworów dla iniekcji cementu w trzon kręgu Średnice śrub 6 i 7 mm, zakres długości 30 – 70 mm ze skokiem co 5 mm Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej, Mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora, W zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający siłę fiksacji pręta Pręty o długości 120 mm - 480 mm, Kaniula do wprowadzania cementu do śruby o długości 3-4 cm i średnicy 2-3 mm Komplet składa się z: 4 śrub, 4 nakrętek, 2 prętów, 1 kaniuli, 1 jednorazowego sterylnego zestawu do vertebroplastyki (cement + podajnik) | Komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Masa plastyczna do uzupełniania ubytków kości czaszki: materiał żywiczny, wolno wiążący, do plastyki ubytków składający się z komponentów w postaci proszku (30g) oraz komponentów w formie ciekłej (17 ml) skład proszku: metakrylat metylowy – polimer – 79.6% wagi metakrylat metylowy – kopolimer styrenu – 19.9% wagi nadtlenek benzoilu – 0.5% wagi b)skład cieczy: metakrylat metylowy – monomer – 95.05% objętości dimetakrylat etylenowy – monomer – 4.28% objętości dimetyl p-toluidyny – 0.67% objętości hyrdochinon – 20 +/-5 ppm 4-metoksyfenol 12 ppm | Zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| razem |  |  |  |
| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| PAKIET 22 elementy ortopedyczne 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | kaniula do artroskopowej plastyki obrąbka stawu ramiennego typ 214680 8,5mm x 75mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | System naprawy łąkotek typ „all-inside” Rapidlock- oprzyrządowanie | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe elementy systemu typ Rapidlock 228310, 228311, 228312, 228000 (do wyboru) | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| razem |  |  |  |

……..dnia……………….								……………………………………………

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz § 4 ust.2, ostateczna umowa będzie wypełniona adekwatnie do nr pakietów
 w których Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę )

##### UMOWA nr ....... /15/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów medycznych na potrzeby oddziału ortopedii, neurochirurgii i chirurgii szczękowo-twarzowej w obrębie Pakietu ………………....................... wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr………………. potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek 
o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                      Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525 oraz mgr farm. Monika Krzysik tel. 71 660 524.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą pełny komplet (wszystkie rozmiary po 1 sztuce) – dotyczy: endoprotez, stabilizatorów, płytek oraz gwoździ i wkrętów (z każdego rozmiaru każdą wielkość) określone w załączniku nr 1 do umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie endoprotez, stabilizatorów, płytek oraz gwoździ i wkrętów  nastąpi w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia zużycia danego rozmiaru, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu – dotyczy: endoprotez, stabilizatorów, płytek lub gwoździ i wkrętów poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ...........................). Informacja zawierać będzie ilości i rodzaj wszczepionych endoprotez, stabilizatorów, płytek oraz gwoździ i wkrętów. Zawiadomienie to  będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 
każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 6 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax  ………………….. Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 15.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć  i zainstalować  do  używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kompletne instrumentarium1 niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania  wszczepu ostatniej dostarczonej w ramach umowy endoprotezy, stabilizatorów, płytek lub gwoździ i wkrętów zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także  w przypadku rozwiązania umowy.

- Odbiór kompletnego instrumentarium nastąpi w siedzibie Zamawiającego (osobami upoważnionymi do odbioru są: mgr inż. Sylwia Komorek, pielęgn. oddziałowa Krystyna Pasławska oraz dr n. med. Wojciech Wodzisławski) potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem instrumentarium Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m.in. instrukcję obsługi i użytkowania oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi instrumentarium w pakietach obejmujących jego najem i oferowanych technik. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego są dr n. med. Wojciech Wodzisławski (071) 7660 266 oraz dr Jarosław Sakowski (071) 7660 278. Szkolenia w zakresie technik dotyczą:

- Pakiet 1 – przeszkolenie dwóch lekarzy w oferowanej technice wszczepiania endoprotez cementowych

- Pakiet 2 – przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice leczenia złamań szyjki

- Pakiet 3 – przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice zabiegów rewizyjnych stawu biodrowego

- Pakiet 5 – przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice wszczepiania endoprotez bezcementowych stawu biodrowego

- Pakiet 6 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice wszczepiania endoprotez powierzchniowych

- Pakiet 7 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice wszczepiania endoprotez stawu biodrowego z krótkim trzpieniem

- Pakiet 8 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice wszczepiania endoprotez stawu kolanowego

- Pakiet 9 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice operacji rewizyjnych stawu kolanowego

- Pakiet 11 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice endoprotezoplastyki barku

- Pakiet 12 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice artroskopii stawu barkowego

- Pakiet 14 i 15 - przeszkolenie 3 lekarzy w oferowanej technice leczenia operacyjnego złamań

- Pakiet 17 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice artroskopii stawu kolanowego

- Pakiet 20 - przeszkolenie 2 pielęgniarek  w oferowanej technice cementowania

- Pakiet 21 - przeszkolenie 2 lekarzy  w oferowanej technice vertebroplastyki

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony odebrany i  wszczepiony przedmiot umowy  zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Łączna wartość umowy netto w okresie realizacji umowy wynosi.................................zł (słownie: .............................................................................zł).
Łączna cena umowy brutto (powiększona o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi ....................................zł.(słownie: .......................................................................................zł).

- Cena, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu1 przewozu i ubezpieczenia, montażu ( jeżeli jest on konieczny ) w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg § 2 pkt.11, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) za dostarczony towar oraz w terminie .............dni (min 30 dni) za najem instrumentarium od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Czynsz najmu wg Pakietu………………. płatny jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie dostarczenia (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym wg zapisu w § 3 ust. 3) instrumentarium w siedzibie Zamawiającego. Czynsz płatny jest z dołu
 i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą instrumentarium. Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego instrumentarium na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące systemu sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii – max. 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii za pomocą faksu na numer ...........................

- W przypadku awarii instrumentarium, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej instrumentarium ( z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia ).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 6

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……….… miesięcy (min. 12 miesięcy ) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 2 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostaw, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Dotyczy Pakietów: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 (poz.18,20,22,24,26,28,84), 15, 16, 17.

1 Dotyczy Pakietów: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 (poz.18,20,22,24,26,28,84), 15, 16, 17.