# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 22/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ NARZĘDZI I AKCESORIÓW ENDOSKOPOWYCH ORAZ LAPAROSKOPOWYCH.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

Dnia  17.03.2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę narzędzi i akcesoriów endoskopowych oraz laparoskopowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-8.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie,

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 22/Med./2009

„Oferta na dostawę narzędzi i akcesoriów endoskopowych oraz laparoskopowych”

nie otwierać przed dniem 28.04.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 843 000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości, co najmniej:

| Pakiet 1 | 13 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 128 000,00 zł |
| Pakiet 3 | 65 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 41 000,00 zł |
| Pakiet 5 | 46 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 493 000,00 zł |
| Pakiet 7 | 32 000,00 zł |
| Pakiet 8 | 25 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 141 000,00 zł (13 000,00 zł + 128 000,00 zł)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy PZP;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa narzędzi i akcesoriów endoskopowych oraz laparoskopowych według Pakietów 1-8, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:	 33168000-5, 33169000-2

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 500,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 4 800,00 zł |
| Pakiet 3 | 2 400,00 zł |
| Pakiet 4 | 1 500,00 zł |
| Pakiet 5 | 1 700,00 zł |
| Pakiet 6 | 18 000,00 zł |
| Pakiet 7 | 1 100,00 zł |
| Pakiet 8 | 900,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.04.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 28.04.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę narzędzi i akcesoriów endoskopowych oraz laparoskopowych”,

znak sprawy 22/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art. 46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załączniki 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 28.04.2009r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (0-71) 7660462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660 119; fax. 7660 119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 28.04.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, w terminie wynikającym z treści art. 180 ust. 2
i 3 PZP.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe oraz wymaganych parametrów – załączniki nr 2,

- Wzory umów – załączniki nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP (wzór) – załącznik nr 4

Komisja Przetargowa:

- Piotr Strąk		…………….……

- Grażyna Wojtczak	…………….……

- Jan Cianciara        	…………….……

- Werner Janus		 …………….……

- Bartosz Ceglarski	 …………….……

- Krzysztof Wilczyński	 …………….……

- Sylwia Komorek       	 …………….……

- Agnieszka Karpińska	 …………….……

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa narzędzi i akcesoriów endoskopowych oraz laparoskopowych”

Znak sprawy 22/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaży, dostawę narzędzi i akcesoriów endoskopowych oraz laparoskopowych zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę: w terminie............................(min. 45 dni)

- każdorazową dostawę towaru wykonamy w terminie …………. (max. 14 dni) dni od daty otrzymania zamówienia;

- dostarczymy towar z gwarancją na okres ……….. (min. 12 miesięcy) dla narzędzi wielorazowych oraz towar z …………….. (min. 12 miesięcznym) okresem przydatności do użytku dla materiałów jednorazowego użytku.

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż:

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

- Cenę brutto otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

| Lp. | Nazwa - opis | Numer katalogowy | jm | Ilość | Wartość jednostkowanetto | Cena jednostkowabrutto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 – Akcesoria bronchoskopowe |
|  | Szczypce biopsyjne, UCHYLNE (możliwość biopsji stycznej) bronchoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora i Ząb Szczura, długość 105cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Szczoteczki do bronchoskopu typu BW 15B |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Ustniki wielorazowego użytku do bronchoskopii |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Pakiet 2 – Dostawa akcesoriów endoskopowych do Pracowni Endoskopii Zabiegowej |
|  | Papilotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie OKRĄGŁEJ IGIEŁKI długości 4 mm (wielorazowego użytku) długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm, zestaw zawierający 2 papilotomy igłowe, |  | kpl. | 5 |  |  |  |  |
|  | Papilotomy trójkanałowe o średnicy 4,5 Fr oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035”, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (wielorazowego użytku) – cięciwa 25 mm, nosek 7 mm – zwężany; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, w zestawie: 2 papilotomy, 2 uszczelniające zatyczki |  | kpl. | 25 |  |  |  |  |
|  | Papilotomy trójkanałowe o średnicy 4,5 Fr oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035”, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (wielorazowego użytku) – cięciwa 30 mm, nosek 7 mm – zwężany; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, w zestawie: 2 papilotomy, 2 uszczelniające zatyczki |  | kpl. | 5 |  |  |  |  |
|  | Koszyk typu Flower Basket do usuwania złogów z dróg żółciowych |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i z Igłą, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i Ząb Szczura, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne UCHYLNE (możliwość biopsji stycznej) do dróg żółciowych i trzustkowych (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu do ECPW z Okienkiem i Zębem Szczura, osłonka profilowana, możliwość podawania kontrastu, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Koszyk standardowy (o wymiarach 22x40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka twardy, długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zestaw One Action Introducer do wprowadzania protez średnicy 8,5 Fr, wstępnie złożony, zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, kompatybilny z protezami średnicy 8,5 Fr |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw One Action Introducer do wprowadzania protez średnicy 10Fr, wstępnie złożony, zawierający: razem złożone i pakowane 1 cewnik teflonowy wprowadzający (wielorazowego użytku) i 1 popychacz (wielorazowego użytku); długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, kompatybilny z protezami średnicy 10 Fr |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Szczypce chwytające do usuwania protez z dróg żółciowych i trzustkowych, obrotowe (wielorazowego użytku), ramiona typu Szczęki Aligatora i Ząb Szczura, długość narzędzia 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Nasadki na końcówkę endoskopu (wielorazowego użytku), proste z krawędzią wewnętrzną, średnica maksymalna 13,9 mm, typu MH-594 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nasadki na końcówkę endoskopu (wielorazowego użytku), proste z krawędzią wewnętrzną, średnica maksymalna 17,1 mm, typu MH-597 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nasadki na końcówkę endoskopu (wielorazowego użytku),skośne z krawędzią wewnętrzną, średnica maksymalna 13,8 mm, typu MAJ-290 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nasadki na końcówkę endoskopu (wielorazowego użytku),skośne z krawędzią wewnętrzną, średnica maksymalna 17,1 mm, typu MAJ-293 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, jednorazowego użytku, owalna, z plecionego drutu, idealna do mukosektomii i resekcji polipów osadzonych na szerokiej podstawie, długość 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), kształt średni półksiężycowaty o średnicy 25 mm (z cienkiego drutu plecionego o grubości 0,3 mm), rękojeść skalowana co 10mm, długość narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Litotryptor mechaniczny (jednorazowego użytku), z funkcją rotacji, średnica koszyka 30 mm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm, długość robocza 1950mm, kompatybilny z prowadnicą 0,035” |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Stent polietylenowy 10Fr, dwuwarstwowy, gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, długość robocza 1725 mm, odległość między listkami 50 mm, zagięcie proksymalne |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Stent polietylenowy 10Fr, dwuwarstwowy, gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, długość robocza 1725 mm, odległość między listkami 70 mm, zagięcie proksymalne |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Stent polietylenowy 10Fr, dwuwarstwowy, gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, długość robocza 1725 mm, odległość między listkami 90 mm, zagięcie proksymalne |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Stent polietylenowy 10Fr, dwuwarstwowy, gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, długość robocza 1725 mm, odległość między listkami 120 mm, zagięcie proksymalne |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Stent polietylenowy 10Fr, dwuwarstwowy, gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, długość robocza 1725 mm, odległość między listkami 150 mm, zagięcie proksymalne |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet 3 - Dostawa narzędzi i akcesoriów do zabiegów: gastroskopia, kolonoskopia, |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-6U z plecionego drutu (0,4 mm), kształt Duży Heksagonalny o długości 60mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-8P z cienkiego drutu (0,3 mm), kształt Średni Heksagonalny o długości 60mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, długość narzędzia 190 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-11U z plecionego drutu, kształt standardowy Duży Owal z Ząbkami o średnicy 48 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-13U z plecionego drutu, kształt standardowy Duży Owal z Ząbkami o średnicy 50 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-16U z plecionego drutu, kształt standardowy Duży Owal z Ząbkami o średnicy 50 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-17U z plecionego drutu, kształt standardowy Duży Owal z Ząbkami o średnicy 50 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Szczypce do gorącej biopsji, kolonoskopowe (wielorazowego użytku) – długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, zestaw B |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne uchylne (możliwość biopsji stycznej) kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu Wydłużone Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora i Ząb Szczura oraz Igła – długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne uchylne (możliwość biopsji stycznej) kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu Wydłużone Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora i Ząb Szczura – długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne gastroskopowe uchylne (możliwość biopsji stycznej) obrotowe – z funkcją rotacji (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu Wydłużone Owalne z Okienkiem, Szczęki Aligatora i Ząb Szczura – długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów , 5-ramienny (wielorazowego użytku), rozpiętość ramion 20 mm, długość 230 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów , 3-ramienny (wielorazowego użytku), rozpiętość ramion 20 mm, długość 230 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Rękojeść (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych, papilotomów igłowych oraz szczypczyków do gorącej biopsji |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, jednorazowego użytku, kształt standardowy owalny o średnicy 10 mm, z plecionego drutu o grubości 0,47mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość 230 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, jednorazowego użytku, kształt standardowy owalny o średnicy 25 mm, z plecionego drutu o grubości 0,47mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość 230 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, jednorazowego użytku, kształt standardowy owalny o średnicy 15 mm, z plecionego drutu o grubości 0,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość 230 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, jednorazowego użytku, kształt standardowy owalny o średnicy 10 mm, z plecionego drutu o grubości 0,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm, długość 230 cm, min. śr. kanału roboczego 2,8 mm |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, z osłonką teflonową (jednorazowego użytku) długość ostrza igły 4 mm, średnica 21G (0,8mm), długość robocza 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, z osłonką teflonową (jednorazowego użytku) długość ostrza igły 4 mm, średnica 23G (0,6mm), długość robocza 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, z osłonką teflonową (jednorazowego użytku) długość ostrza igły 6 mm, średnica 23G (0,8mm), długość robocza 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zawór woda / powietrze typu MH-438 |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zawór ssący typu MH-443 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przycisk woda / powietrze(OES) typu MB-196 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przycisk ssący (OES) typu MB-197 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zakrywka wodoodporna typu MH-553 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na wodę typu MD-431 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Butelka typu MAJ-901 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zaworki biopsyjne typu MB-358 (pakowane po 10 szt.) |  | op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Ustnik wielorazowy dla dorosłych, do wszystkich endoskopów o max. średnicy zewnętrznej sondy 15 mm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Klipsownica wielorazowa z fiunkcją rotacji do gastroskopowego i kolonoskopowego zakładania klipsów n akrwawiące naczynia i szypuły polipów. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy, długie, kąt rozwarcia 90 stopni, długość ramion klipsa 9 mm, 40 szt. w opakowaniu |  | op. | 15 |  |  |  |  |
|  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy, długie, kąt rozwarcia 135 stopni, długość ramion klipsa 7,5 mm, 40 szt. w opakowaniu |  | op. | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet 4 – Akcesoria endoskopowe |
|  | Plastikowe protezy żółciowe proste, średnicy 7Fr., 8,5Fr., 10Fr., długosci 5, 7, 9, 12, 15cm |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Plastikowe protezy żółciowe podwójnie zakręcone śr. 10Fr., dł. 5, 7cm |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Balony wyskociśnieniowe do rozszerzania zwężen dróg żółciowych, średnica balonu do 8 mm, długość do 40 cm, obecne znaczniki radiologiczne |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Sondy nosowo-żółciowe typu "alfa" lub typu "pigtail", widoczna w fluoroskopii sprzedawana pojedynczo, bez dodatkowych akcesoriów |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Balony do ekstrakcji złogów śr. 5 i 7 Fr |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do drenażu przezskórnego |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet 5 – Protezy, stenty, prowadniki |
|  | Metalowe protezy jelitowe: średnica po rozłożeniu 20 – 25 mm, szerokość kołnierza 30-35 mm, długość 6,8,10 cm, wprowadzenie po prowadniku |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | Nitinolowy stent do protezowania zwężeń dwunastnicy, średnica 22/27 cm, długość 9 cm, z systemem wprowadzającym: długość 230 cm, średnica 10 Fr., |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nitinolowy stent do protezowania zwężeń dwunastnicy, średnica 22/27 cm, długość 6 cm, z systemem wprowadzającym: długość 230 cm, średnica 10 Fr., |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Prowadnik z dwiema końcówkami roboczymi; końcówki: prosta/prosta, usztywniona, długość 450 cm, średnica 0,35” |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Prowadnik hydrofilny, sztywność standardowa, z wolframową końcówką , odporny na złamania, izolowany elektrycznie, średnica zewnętrzna 0,035”, długość 450 cm, końcówka prosta |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet 6 – Akcesoria endoskopowe |
|  | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021, 0,025 i 0,035, końcówka prosta lub zagięta. |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, posiada podwójny system znaczników w postaci: numeracji od 1 do 25 cm, jak również znaczników co 5 cm od końca dystalnego system Mark V, dostępna w rozmiarach 0,025 i 0,035, końcówka prosta lub zagięta. |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do zabiegów ERCP,dł. 480 cm z powleczeniem hydrofilnym na dł. 25 cm lub 15 cm w dystalnej części, zaopatrzona w system, który posiada znaczniki co 5 cm od końca dystalnego, ułatwiające lokalizację, dostępna w rozmiarze 0,035, końcówka prosta lub zagięta. |  | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Prowadnik do trudnych zabiegów ERCP dł. 480 cm, umożliwiający przejście przez duże zwężenia i trudne anatomicznie drogi żółciowe ze względu na swój rozmiar 0,018, końcówka 3 cm platynowa miękka widoczna w skopii, koniec prosty lub zagięty. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Prowadnik dł. 205 cm, możliwość obrotu prowadnika wokół osi, 5 cm końcówka widoczna w skopi. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Prowadnik do ERCP zakończony pętlą 2x4 mm |  | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Sfinkterotom trójkanałowy z systemem znaczników Mark V umożliwiającym lokalizację, cewnik 7 FR nos ułatwiający kaniulację DOME-TIP, cięciwa 25 mm plecionka, na prowadnik 0,035, możliwość pracy na dwóch prowadnikach, port na 6 cm przez, który biegnie bokiem prowadnik. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nasadka na kanał roboczy blokująca prowadnik przed wypadnięciem z dróg żółciowych lub trzustki, pakowana po 10 szt. w opakowaniu. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica wielorazowego użytku Savary-Gilliarda do przełyku, dł. 200, 250 i 360 cm, miękki atraumatyczny koniec. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne, dostępne w rozmiarach 6, 7, 8.5, 9, 10 i 11.5 FR temperowany od 4 do 7 FR na dł. 3 cm, dł. 200 cm, na prowadnik 0,035. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Poszerzadło balonowe do dróg żółciowych wysokociśnieniowe, cewnik dł. 190 cm, balon średnicy 4, 6, 8 i 10 mm dł. 4 cm, na prowadnik 0,035. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, cewnik prowadzący 5 lub 6 FR na nim cewnik popychający 8.5, 10 w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm umożliwiające ocenę odległości, akceptujące prowadnik 0,035. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Balon trójstopniowy do ekstrakcji, cewnik 7 FR temperowany do 5 FR, dł. 200 cm, balon dopełniający się do trzech rozmiarów 8.5, 12 i 15 mm, możliwość podania kontrastu nad lub pod balonem, na prowadnik 0,035, minimalny kanał roboczy 3.2 mm. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Koszyk pełniący rolę litotryptora, rozmiar 1.5x3.5, 2x4,2.5x5 lub 3x6 na prowadnik, cewnik 8 FR dł. 208 cm. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych dwukanałowy akceptujący prowadnik .035, rozmiar 2x4cm |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych pleciony z twardych włókien monofilamentnych 7Fr, dł. 200cm, minimalny kanał roboczy 2.8 mm. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Kosz do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych wielorazowego użytku miękki multifilament sześciodrutowy, cewnik 7FR dł. 220 cm +- 10 cm, obrotowa rękojeść, dostępny w rozmiarach 2x4 lub 3x6 cm, kompatybilny z lititryptorem, minimalny kanał roboczy 2.8 mm. |  | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiary 3, 5 i 7 FR dł. od 3 do 15 cm. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca przez co nie ulega skracaniu, po obu stronach cztery złote markery, przeładowany w 7 FR cewnik na minimalny kanał roboczy 2.8 mm, port do podawania kontrastu, rozmiary średnicy 6, 8 i 10 mm dł. 4, 6 i 8 cm, na prowadnik 0,035. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny pokryty polietylenem do przełyku, metalowy , nie ulega skracaniu ze względu na swoją segmentową budowę, średnica: kołnierzy 25 mm, światła 18 mm, odkryte falangi ułatwiające dodatkową fiksację, port do podania kontrastu, mechanizm zabezpieczający przed samoczynnym uwolnieniem, rozmiary 8, 10, 12 i 14 cm. |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny antyrefluksowy pokryty polietylenem do przełyku, metalowy , nie ulega skracaniu ze względu na swoją segmentową budowę, średnica: kołnierzy 25 mm, światła 18 mm, odkryta flanga ułatwiająca dodatkową fiksację, port do podania kontrastu, mechanizm zabezpieczający przed samoczynnym uwolnieniem, rozmiary 8, 10, 12 i 14 cm, prowadnica Savary-Gilliard'a do protezowania. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary 8,10,12.5 i 15 cm, cewnik wprowadzający 8 mm. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Stent samorozprężąlny do okrężnicy, zestaw doprowadzający 10 Fr, długości dostępne 6,8,10 cm, średnica trzonu 25 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Stent samorozprężąlny dwunastniczy, uwalniany z rękojeści pistoletu, zestaw doprowadzający 10 Fr, długości dostępne 6,9,12 cm, średnica trzonu 22 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Balon do achalazji 30 i 35 mm, cewnik dł. 75 cm, na prowadnik Savary-Gilliard'a. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gastrostomia zakładana metodą endoskopową "ciągnij", cewnik 24 FR, średnica wew. 5.5 mm, prowadnica do przeciągnięcia 150 cm, pętla, pakowane po 2 szt. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 142 cm, nasadka OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarach xs, normal i xl. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Szczotki cytologiczne dwukanałowe do dróg żółciowych, cewnik 6 lub 8 FR dł. 200 cm, szczotka dł. 2.5 cm, końcówka 1.5 lub 3.5 cm, na prowadnik 0,021 lub 0,035. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Zestaw dostępowy do zakładania drenaży przezskórnych wątrobowych, w skład zestawu wchodzi: prowadnik, igła, cewnik wprowadzający, kaniula usztywniająca, osłonka i introducer. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Drenaż przezskórny dróg żółciowych, cewnik dł. 25 cm, końcówka hydrofilna z pięcioma otworami drenującymi, rozmiary 8.5, 10.2, 12 i 14 FR. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Poszerzadło balonowe do odźwiernika wysokociśnieniowe, cewnik dł. 195 cm cm na minimalny kanał roboczy 2.8 mm, średnica balonu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm dł. 5.5 cm, atraumatyczny koniec widoczny w skopii. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Igła do ostrzykiwania krwawień, cewnik 7 FR dł. 200 cm, minimalny kanał roboczy 2.8 mm, wysunięcie igły 4 mm, rozmiar igły 23 lub 25 G. |  | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii : standardowy oval 2,5x5,5 cm, hexagonalna 3x4,5 cm, mini oval 1,5x3cm, plecionki, cewnik 7 Fr, minimalny kanał roboczy 2,8 mm |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii : Jumbo 3x6 cm, plecionki, cewnik 7 Fr, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii : mini oval 1x1,5 cm, plecionki, cewnik 7 Fr, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii typu „kaczy dziób” rozwarcie 15 lub 25 mm, cewnik 7Fr minimalny kanał roboczy 2,8 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kleszcze wielorazowego użytku gastro lub kolonoskopowe z bolcem lub bez, wielkość łyżeczek 2,4 mm, dł 160 lub 230 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kleszcze wielorazowego użytku gastro, łyżeczki 2,5 cm, ząb szczura, dł. 160 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szczypce do gorącej biopsji jednorazowe, łyżeczki 2,5 cm, dł. 230 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kleszcze jednorazowego użytku gastroskopowe z bolcem, wielkość łyżeczek 2,4 mm, dł. 160 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Koszyk do usuwania polipów wielorazowego użytku ośmiodrutowy monofilament, cewnik 7 Fr, dł 240 cm, posiada rękojeść obrotową , dostępne rozmiary 2x4 lub 3x6 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Sonda bipolarna do tamowania krwawień, cewnik 7Fr, dł 350 cm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet 7 – Narzędzia laparoskopowe wielorazowego użytku |
|  | Kleszczyki chwytające 5mm, monopolarne, blansze z dwoma zębami, falista pow. chwytająca blansz, jedna bransza ruchoma, dł. robocza 310mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt z blokadą, obrotowy |  | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające, traumatyczne Babcock 5 mm, blansze chwytające duże z delikatnymi poprzecznymi rowkami, obie ruchome, monopolarne, dł. robocza 310mm w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt z blokadą, |  | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki monopolarne 5 mm, wygięte w lewo, obie bransze ruchome Metzenbaum, dł. robocza 310mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt ręczny, obrotowy |  | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki 5mm, monopolarne wygięte w lewo, obie blansze ruchome, Maryland-Dissektor, dł. robocza 310mm, w zestawie: wkład, płaszcz izolowany, uchwyt z blokadą, obrotowy |  | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające, traumatyczne Babcock 5 mm, blansze chwytające duże, z delikatnymi poprzecznymi rowkami, obie blansze ruchoe, monopolarne, dł. robocza 430mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt |  | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki 5 mm, dł. rob. 430mm, wkład roboczy |  | Szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki 5 mm, Metzenbaum, monopolarne, wygięte w lewo, dł. robocza 430mm, w zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt bez blokady, obrotowy |  | kpl | 2 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające 5mm, wygięte w lewo, obie blansze ruchome, Maryland-Dissektor, poprzecznie ząbkowane, obie bransze ruchome, monopolarne, dł. robocza 430mm, w zestawie: wkład, płaszcz , uchwyt z blokadą, obrotowy |  | Kpl | 2 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica trokaru giętka , 7 mm |  | Szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Trokar 7mm z tępym stożkowym szpicem |  | Szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica trokaru giętka , 10mm, długość robocza 60mm, końcówka prosta |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Trokar 10mm, z tępym stożkowym szpicem |  | Szt | 3 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica trokaru metalowa, owalna 13,6/18mm, długość robocza 55mm, prosta |  | Szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Trokar 12,5mm, automatyczna funkcja ochronna, w zestawie: płaszcz z zakończeniem kaniulowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym, współpracujący z prowadnicą trokaru 12,5mm o długości 100mm |  | Kpl | 3 |  |  |  |  |
|  | Trokar 12,5mm, automatyczna funkcja ochronna, w zestawie: płaszcz z zakończeniem lancetowym, uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym, współpracujący z prowadnicą trokaru 12,5mm o długości 100mm |  | Kpl. | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet 8 – Narzędzia do operacji endoskopowych zatok przynosowych |
|  | Nożyce do nosa, proste dł 13 cm typu 449201 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szczypce nosowe struycken dł. 13 cm typu 455010 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Haczyk dwustronny do ujścia zat. Szczęk. dł 19 cm rozm. 1,2 mm typu 629820 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Łyżka do zatoki zagięta 90 st. typu 628714 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Łyżka do zatoki zagięta 55st. typu 628712 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szczypce nosowe typ Blakesley tnące dł. 13 cm typu 45100B |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki typ Stammberger-Lusk, małe dług. 10 cm typu 459030 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki kostne tnące w prawo dł. 10cm typu 459051 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki kostne tnące w lewo dł. 10cm typu 459052 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe ssące dł. 10cm typu 460001 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe ssące, proste dł. 13 cm typu 456002A |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki nosowe Blakesley dł 13 cm rozm. 0 proste, typu 456001B |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do zatoki szczękowej dł. 10 cm zakrzywione 115st. typu 653005 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do zatoki szczękowej dł. 10 cm zakrzywione 90st. typu 653000 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Raspator ssący typu 474001 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kaniula płucząca dł. 12,5cm, śr. 3 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Elewator typu Wullstein dł. 17cm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda przewodu nosowo-łzowego typu 624830 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Dilator do przewodu łzowego dł. 11 cm typu 745900 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda Bosman dł 13 cm typu 634840 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda do lokalizacji przew. nosowo-łzowego typu 496V |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Disektor zagięty w prawo dł. 18 cm typu 660512 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Disektor zagięty w lewo dł. 18 cm typu 660515 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki ssące bipolarne Stammerberga typu 461010 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kabel typu 847002A |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sonda do zatoki czołowej śred. 2,5mm typu641525 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Optyka autoklawowalna 0st., 4mm średnicy, dł 18 cm typu 7230AA |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Optyka autoklawowalna 30st., 4mm średnicy, dł 18 cm typu 7230BA |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Przewód światłowodowy śred. 4,8mm dł 250cm typu 495NCS |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| RAZEM CAŁOŚĆ |  |  |  |

„Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletny, fabrycznie nowy i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi ).”  Dopuszczalne odchylenia długości  ± 5%.

……..dnia……………….								        ……………………………………………

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz § 4 ust.2, ostateczna umowa będzie wypełniona adekwatnie do nr pakietów
 w których Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę )

##### UMOWA nr ....... /22/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego narzędzi i akcesoriów endoskopowych oraz laparoskopowych w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............ dni (max. 14 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr ………………. potwierdzonego faxem na numer .......................... . W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek 
o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                 Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525, Adam Klekowski tel. 071 7660 528  oraz Sylwia Komorek tel. 071 7660 462.

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia na protokole przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Wraz z przekazaniem towaru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, w tym m.in. instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny, uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax  …………………. .

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 11 terminu fakturę korygującą.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 13.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Łączna wartość umowy netto w okresie realizacji umowy wynosi: .........................zł (słownie:.............................................................................................zł).
Łączna cena umowy brutto (powiększona o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: .........................zł.(słownie: .......................................................................................zł).

- Cena, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg § 2 pkt. 9, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie ............. dni (min 45 dni) za dostarczony towar od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 4 dni w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy lub 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 12 miesięcy dla narzędzi wielorazowych oraz min. 12 miesięcy okres przydatności do użytku materiałów jednorazowego użytku, prawidłowego działania sprzętu.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat.

§ 7

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 2 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostaw, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 8

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo