# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 67/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W CHIRURGII I LAPAROSKOPII

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1 i 2.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 67/Med./2009

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii”

nie otwierać przed dniem 03.07.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA.

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV.               WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIEŃ

POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. 1 składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami i opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

- W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii według Pakietów 1-2, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:	33140000-3

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 tygodnie od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami.

Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆW KANCELARII” należy złożyć do dnia 03.07.2009r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604; fax. 7660 119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 03.07.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, w terminie wynikającym z treści art. 180 ust. 2 i 3 PZP

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie art. 184 ust. 1, 1a i 2 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2,

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP (wzór) – załącznik nr 4

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii

i laparoskopii”

Znak sprawy 67/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaży, dostawę jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- każdorazową dostawę towaru wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania zamówienia;

- dostarczymy towar z terminem ważności ……….… miesięcy ( min.12 miesięcy)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż:

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 30dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

  - Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy    (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

- Cenę brutto otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość zakupu - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

| lp | opis produktu nazwa handlowa rozmiar | Jednostka Miary | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | vat | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta, kod producenta/nr str. w mat. inform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 |
| 1 | Klipsy tytanowe średnio -duże, kompatybilne z klipsownicą z pozycji 3. Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. 8,7mm | 1op./ 18 magazynków = 108 klipsów |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe duże, kompatybilne z klipsownicą z pozycji 3. Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. 12mm | 1op./ 18 magazynków = 108 klipsów |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 3 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów z pozycji 1 i 2. Wewnętrzna powierzchnia aplikatora z systemem zapobiegającym wypadaniu klipsa. Sekwencyjny proces zamykania dystalnych częsci klipsa umożliwiający kontrolę przesuwania klipsa na naczyniu. Klipsownica zawiera system bezpiecznego podtrzymywania klipsa w szczękach klipsownicy. 33cm | 1 szt. |  |  | 2 | 7% |  |  |  |
| 4 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki standardowej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. 30mm | 1 szt. |  |  | 3 | 7% |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek standardowych, które mogą być zamknięte do wysokośći 1,5 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia 30mm | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 6 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki grubej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. 30mm | 1 szt. |  |  | 7 | 7% |  |  |  |
| 7 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek grubych, które mogą być zamknięte do wysokośći 2,0 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia 30mm | 1 szt. |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 8 | Liniowy naczyniowy stapler z wymiennymi magazynkami, posiada 3 rzędy zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. 30mm | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek naczyniowych, które mogą być zamknięte do wysokośći 1,0 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia, posiada 3 rzędy zszywek 30mm | 1 szt. |  |  | 7 | 7% |  |  |  |
| 10 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki standardowej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. 60mm | 1 szt. |  |  | 15 | 7% |  |  |  |
| 11 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek standardowych, które mogą być zamknięte do wysokośći 1,5 mm, o długości zespolenia 60 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia 60mm | 1 szt. |  |  | 15 | 7% |  |  |  |
| 12 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek grubych, które mogą być zamknięte do wysokośći 2,0 mm, o długości zespolenia 60 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia 60mm | 1 szt. |  |  | 6 | 7% |  |  |  |
| 13 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 55 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy 55mm | 1 szt. |  |  | 7 | 7% |  |  |  |
| 14 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 55 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 55mm | 1 szt. |  |  | 15 | 7% |  |  |  |
| 15 | Ładunek zielony do staplera liniowego z nożem do tkanek grubych, o długości zespolenia 55 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 55mm | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 16 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 75 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy 75mm | 1 szt. |  |  | 40 | 7% |  |  |  |
| 17 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 75mm | 1 szt. |  |  | 35 | 7% |  |  |  |
| 18 | Ładunek żółty do staplera liniowego z nożem do tkanek pośrednich, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,8mm) 75mm | 1 szt. |  |  | 7 | 7% |  |  |  |
| 19 | Ładunek zielony do staplera liniowego z nożem do tkanek grubych, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 75mm | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 20 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 100 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy 100mm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 21 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 100 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 100mm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 22 | Ładunek zielony do staplera liniowego z nożem do tkanek grubych, o długości zespolenia 100 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 100mm | 1 szt. |  |  | 3 | 7% |  |  |  |
| 23 | Stapler okrężny zakrzywiony 21 mm, jednorazowy z regulowaną siłą docisku tkanki od 1,0 mm do 2,5 mm. Wysokość zszywki otwartej 5,5mm 21mm | 1 szt. |  |  | 6 | 7% |  |  |  |
| 24 | Stapler okrężny zakrzywiony 33 mm, jednorazowy z regulowaną siłą docisku tkanki od 1,0 mm do 2,5 mm. Wysokość zszywki otwartej 5,5mm 33mm | 1 szt. |  |  | 6 | 7% |  |  |  |
| 25 | Stapler zamykająco tnący z półokrągłą główką załadowany ładunkiem zielonym do tkanki grubej. 40mm | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 26 | Ładunek do staplera zamykająco tnącego z półokragłą główką, przeznaczony do tkanki grubej. Ładunek ze zintegrowanym nożem. 40mm | 1 szt. |  |  | 7 | 7% |  |  |  |
| 27 | Stapler liniowy z przegubową główką obracającą się do 80 stopni, przegub elastyczny. Obrotowe ramie 190stopni. Stapler trójdźwigniowy, jednorazowy, zamykający. 55mm | 1 szt. |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 28 | Trokar z ostrzem liniowym z zewnętrzną zintegrowaną stabilizacją kaniuli w powłokach , o przezierności, umożliwiającej wzrokową kontrolę narzędzia i preparatu wewnątrz kaniuli oraz z systemem stabilizującym narzędzie w kaniuli i zapobiegającym ucieczce odmy; przeznaczony do narzędzi o śr. 4,7/11 mm ( zintegrowana redukcja); z bezpiecznym ostrzem liniowym ( po przejściu trokara przez powłoki, ostrze zostaje automatycznie przykryte osłoną) o długości tulei 100 mm; kształt szczytu kaniuli, zwiększający jej przepustowość oraz uszczelki umożliwiające ewakuację preparatów o znacznych rozmiarach; niskoprofilowa główka z uformowaniem szczytu ułatwiającym wprowadzanie narzędzi. 11mm/100mm | 1 szt. |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 29 | Trokar z ostrzem liniowym z zewnętrzną zintegrowaną stabilizacją kaniuli w powłokach , o przezierności, umożliwiającej wzrokową kontrolę narzędzia i preparatu wewnątrz kaniuli oraz z systemem stabilizującym narzędzie w kaniuli i zapobiegającym ucieczce odmy; przeznaczony do narzędzi o śr. 4,7/12 mm ( zintegrowana redukcja); z bezpiecznym ostrzem liniowym ( po przejściu trokara przez powłoki, ostrze zostaje automatycznie przykryte osłoną) o długości tulei 100 mm; kształt szczytu kaniuli, zwiększający jej przepustowość oraz uszczelki umożliwiające ewakuację preparatów o znacznych rozmiarach; niskoprofilowa główka z uformowaniem szczytu ułatwiającym wprowadzanie narzędzi.Zestaw zawierający dwie kaniule i obturator. 12mm/100mm | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 30 | Trokar z ostrzem liniowym z zewnętrzną zintegrowaną stabilizacją kaniuli w powłokach , o przezierności, umożliwiającej wzrokową kontrolę narzędzia i preparatu wewnątrz kaniuli oraz z systemem stabilizującym narzędzie w kaniuli i zapobiegającym ucieczce odmy; przeznaczony do narzędzi o śr. 5 mm ( zintegrowana redukcja); z bezpiecznym ostrzem liniowym ( po przejściu trokara przez powłoki, ostrze zostaje automatycznie przykryte osłoną) o długości tulei 75 mm; kształt szczytu kaniuli, zwiększający jej przepustowość oraz uszczelki umożliwiające ewakuację preparatów o znacznych rozmiarach; niskoprofilowa główka z uformowaniem szczytu ułatwiającym wprowadzanie narzędzi.Zestaw zawierający dwie kaniule i obturator. 5mm/75mm | 1 szt. |  |  | 7 | 7% |  |  |  |
| 31 | Trokar z ostrzem liniowym z zewnętrzną zintegrowaną stabilizacją kaniuli w powłokach , o przezierności, umożliwiającej wzrokową kontrolę narzędzia i preparatu wewnątrz kaniuli oraz z systemem stabilizującym narzędzie w kaniuli i zapobiegającym ucieczce odmy; przeznaczony do narzędzi o śr. 5 mm ( zintegrowana redukcja); z bezpiecznym ostrzem liniowym ( po przejściu trokara przez powłoki, ostrze zostaje automatycznie przykryte osłoną) o długości tulei 100mm; kształt szczytu kaniuli, zwiększający jej przepustowość oraz uszczelki umożliwiające ewakuację preparatów o znacznych rozmiarach; niskoprofilowa główka z uformowaniem szczytu ułatwiającym wprowadzanie narzędzi. 5mm/100mm | 1 szt. |  |  | 20 | 7% |  |  |  |
| 32 | Kaniula rowkowana zapewniająca stabilizację trokara w powłokach, przezroczysta, dł 100mm, średnica 5mm, kompatybilna z trokarem EXCEL K5LT. 5mm/100mm | 1 szt. |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 33 | Kaniula rowkowana zapewniająca stabilizację trokara w powłokach, przezroczysta, dł 100mm, średnica 11mm, kompatybilna z trokarem EXCEL K11LT. 11mm/100mm | 1 szt. |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 34 | Jednorazowy, uniwersalny worek do pobierania preparatu. Kompatybilny z trokarem EXCEL 10mm. Pojemność 224ml. Torba wykonana z poliuretanu, kształt stożkowy. 190mm/94mm | 1 szt. |  |  | 15 | 7% |  |  |  |
| SUMA pakiet 1 |  |  |  |
| Pakiet 2 |
| 1 | Stapler okrężny wygiety z łamana głowicą w roz. 25, zszywka zbliżona do prostokąta, wysokość zszywki 3,5mm | 1 szt. |  |  | 25 | 7% |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny wygiety z łamana głowicą w roz. 28, zszywka zbliżona do prostokąta, wysokość zszywki 3,5mm i 4,8mm | 1 szt. |  |  | 25 | 7% |  |  |  |
| 3 | Stapler prosty, automatycznie zamykany w roz.45mm, zszywka zbliżona do prostokąta, wysokość zszywki 3,5mm | 1 szt. |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 4 | Stapler prosty, automatycznie zamykany w roz.45mm, zszywka zbliżona do prostokąta, wysokość zszywki 4,8mm | 1 szt. |  |  | 10 | 7% |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera prostego, automatycznie zamykanego, 45mm, ze zszywką zbliżoną do prostokąta, wysokość zszywki 3,5mm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera prostego, automatycznie zamykanego,45mm, ze zszywką zbliżoną do prostokąta, wysokość zszywki 4,8mm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 7 | Klipsownica do zabiegów otwartych z systemem zatrzaskowym, z systemem Super Interlock, 20 tytanowych klipsów w rozmiarze 9,75 | 1 szt. |  |  | 25 | 7% |  |  |  |
| 8 | Worek laparoskopowy samorozprężalny 10mm, , worek powinien być odrywany od aplikatora przed wyciagnięciem preparatu w polu operacyjnym rozmiar worka 6,4x15cm | 1 szt. |  |  | 15 | 7% |  |  |  |
| 9 | Worek laparoskopowy, samorozprężalny 15mm, , worek powinien być odrywany od aplikatora przed wyciagnięciem preparatu w polu operacyjnym rozmiar worka 13x23cm | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 10 | Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum 5mm, jednoczęściowe z przyłączem do kauteryzacji, | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 11 | Disektor laparoskopowy 5mm, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm dł. Trzonu 31cm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 12 | Grasper laparoskopowy 5mm, system ratchet, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 13 | Atraumatyczny grasper laparoskopowy 5mm, długość branż 21mm, system ratchet, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 14 | Retraktor laparoskopowy, pięciopalczasty 10mm, jednoczęściowy | 1 szt. |  |  | 2 | 7% |  |  |  |
| 15 | Retraktor laparoskopowy jednopalczasty, 10mm | 1 szt. |  |  | 2 | 7% |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki atraumatyczne jednorazowego użytku do przytrzymywania jelita, dł. 44mm, trzon o średnicy 10mm i dł.31cm, blokada zatrzaskowa | 1 szt. |  |  | 2 | 7% |  |  |  |
| 17 | Urządzenie do wiązania i szycia laparoskopowego, ładowalne, śr. Trzonu 10mm, dl. 34cm | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 18 | Ładunek do urządzenia do szycia laparoskopowego, nić wchłanialna, pleciona z kwasu mlekowego i poliglikolowego w rozmiarze "0" | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 19 | Ładunek do urządzenia do szycia laparoskopowego, nić wchłanialna, pleciona z kwasu mlekowego i poliglikolowego w rozmiarze "2/0" | 1 szt. |  |  | 5 | 7% |  |  |  |
| 20 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, roz. 5mm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 21 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, i wbudowanym reduktorem w roz. 5mm-11mm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 22 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, i wbudowanym reduktorem w roz. 5mm-12mm | 1 szt. |  |  | 12 | 7% |  |  |  |
| 23 | Stapler endoskopowy uniwersalny (do ładunków wszystkich rozmiarów) | 1 szt. |  |  | 6 | 7% |  |  |  |
| 24 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 2,5 mm | 1 szt. |  |  | 6 | 7% |  |  |  |
| 25 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 3,5 mm | 1 szt. |  |  | 3 | 7% |  |  |  |
| 26 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 4,8 mm | 1 szt. |  |  | 3 | 7% |  |  |  |
| 27 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 60 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 3,5 mm | 1 szt. |  |  | 3 | 7% |  |  |  |
| 28 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 60 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 4,8 mm | 1 szt. |  |  | 6 | 7% |  |  |  |
| 29 | Trokar 15 mm, rękaw 100 mm, ostrze w kształcie ostrosłupa, optyczny wskaźnik położenia ostrza, uniwersalne konwektery z 5 na 12 i z 10 na 15 mm | 1 szt. |  |  | 3 | 7% |  |  |  |
| SUMA pakiet 2 |  |  |  |

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe  i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”
Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w  formie prospektów ( katalogów ) lub instrukcji użytkowania w języku polskim ( z zaznaczeniem w materiałach informacyjnych, który parametr  odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego z podaniem nr pakietu i pozycji  ) – w przypadku braku powyższych  dokumentów i wskazania na wymagane parametry oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP)”

……..dnia……………….					                ……………………………………………

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia. wzorów pieczęci oraz § 1 ust.1

# UMOWA nr ....... /67/Med./2009

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ze zm.) o wartości poniżej 133 000 EURO

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego dostawę jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii w obrębie Pakietu.................................  wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:..........................................................zł (słownie złotych:.........................................

…………………………..) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami cenę brutto......................................zł ( słownie złotych:....................................................................................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie……….. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie na nr…………………potwierdzonego faxem na numer...........................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				            Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. (071) 7660 525 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz mgr farm. Monika Krzysik tel. (071) 7660 524

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone  faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 12.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokolarnym przekazaniu towaru wg § 2 pkt.8, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……………… miesięcy (min.12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 2 ust. 1 przez 2 kolejne terminy dostawy, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 67/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo