# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 72/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY ZAKŁADU ANALITYKI LEKARSKIEJ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia  ………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów jednorazowego użytku, papierów do analizatorów, próbówek, barwników i testów stosowanych w metodach manualnych oraz pipet laboratoryjnych wraz z filtrami i końcówkami na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej przez okres jednego roku wg poniższych pakietów:

Pakiet 1    - Dostawa materiałów jednorazowego użytku

Pakiet 2    - Dostawa papieru do analizatorów oraz pisaków

Pakiet 3    - Dostawa probówek do badań parazytologicznych kału

Pakiet 4    - Dostawa barwników i testów stosowanych w metodach manualnych

Pakiet 5    - Pipety laboratoryjne o zmiennej stałej pojemności wraz z filtrami i końcówkami

oraz statywy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety (1-5) i na poszczególne pozycje w pakiecie 4.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie,

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści  ( Rozdz. IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 72/Med./2009

„Oferta na dostawę materiałów jednorazowego użytku

na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej”

nie otwierać przed dniem 13.07.2009 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA.

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV.               WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIEŃ

POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. 1 składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

ROZDZIAŁ V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- Certyfikat kalibracji dla każdej pipety oraz certyfikat jakości i walidacji końcówek z oferowanymi pipetami (dotyczy pakietu 5)

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2  również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

ROZDZIAŁ VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający oczekuje dostawy materiałów jednorazowego użytku, papierów do analizatorów , próbówek , barwników i testów stosowanych w metodach manualnych oraz pipet laboratoryjnych wraz z filtrami i końcówkami na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej przez okres jednego roku wg pakietów (1-5), które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:  33696500-0, 30199760-5, 33793000-5, LALI-3, 33192500-7, 33141000-0,  22993200-9, AB18-3, 33141615-4, 44619000-2, 38437100-8, 38437110-1, 38437120-4.

ROZDZIAŁ VII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Apteka Szpitalna

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VIII.           OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU

DOKONYWANIA ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena

(cena brutto pakietu i poszczególnych pozycji w obrębie pakietu 4).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

ROZDZIAŁ  X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 13.07.2009 do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 –budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.  Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

ROZDZIAŁ XII.       TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

- Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 14.30) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Beata Jeziorska tel., (0-71) 7660 405, Zakład Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Małgorzata Kozak, tel. (0-71) 7660 626, Zakład Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Magdalena Okulicz-Kozaryn, tel. (071) 7660 119; fax. 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

ROZDZIAŁ XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 13.07.2009 o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone, co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

ROZDZIAŁ  XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, w terminie wynikającym z treści art. 180 ust. 2 i 3 PZP

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie art. 184 ust. 1, 1a i 2 PZP).

ROZDZIAŁ XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy

- Zestawienie asortymentowo – cenowe

- Wzór umowy

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP (wzór)

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk		                    		…………………………….

- Grażyna Wojtczak			…………………………….

- Małgorzata Kozak			…………………………….

- Joanna Gajewska			 	…………………………….

- Magdalena Okulicz-Kozaryn		…………………………….

Załącznik nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej”

Znak sprawy 72/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………....

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax …………………………………….…...

Nr konta………………………………………………………….………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż, dostawę materiałów jednorazowego użytku zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto poz.1..............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 1.  …………………..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.2..............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 2.  …………………..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.3..............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz. 3.  …………………..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz. 4...............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz .4  …………….……..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.5...............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 5.  …………….……..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.6...............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 6.  …………….……..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.7...............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 7.  …………….……..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.8...............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 8.  …………….……..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.9...............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 9.  ……………….…..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.10..............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 10. .…………………..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.11..............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 11. .…………………..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.12..............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 12. .…………………..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.13..............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 13. .…………………..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

wartość netto poz.14..............................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto poz 14. .…………………..zł ( słownie:…………………….………..……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie ………dni (max. 3 dni) od daty otrzymania pisemnego zamówienia

b)  dostarczymy towar z terminem gwarancji……….... miesięcy (min.12 miesięcy)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 30dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 1                                                                         Zestawienie asortymentowo – cenowe                                                          Załącznik nr 2

Dostawa materiałów jednorazowego użytku

| L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki plastikowe PS 5 ml 12 mm x 75 mm bez kalibracji bez napisów | 250 | 120 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki polipropylenowe 12 x 86 mm jałowe V 5 ml | 200 | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka podstawowe A/50 25,4 x 76,2, gr.1-1,2 mm ze szlifem | 50 | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka podstawowe A/50 26 x 76, gr.1-1,2 mm ze szlifem kolor.Super Frost | 50 | 500 |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka do immunofluorescencji | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka nakrywkowe 18 mm x 18 mm/100 | 100 | 40 |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka nakrywkowe 20 mm x 20 mm | 1000 | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Szkiełka nakrywkowe 22 mm x 22 mm | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Korki plastikowe uniwersalne 12 mm | 500 | 40 |  |  |  |  |
| 10. | Korki plastikowe uniwersalne 16 mm | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Końcówki do pipet plastikowe małe,żółte 20-200 µl | 1000 | 40 |  |  |  |  |
| 12. | Końcówki do pipet plastikowe białe makro 1-5 ml | 150 | 40 |  |  |  |  |
| 13. | Końcówki do pipet plastikowe omnitip 10 µl | 96 | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Końcówki 1000 µl Gilson, Biohit HTL | 500 | 80 |  |  |  |  |
| 15. | Końcówki 1000 µl omnitip RELOAD 8570 6 x 96 niebieskie | 576 | 5 |  |  |  |  |
| 16. | Końcówki 1000 µl 8500 niebieskie | 250 | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Końcówki 1000 µl RACK 8540 niebieskie | 96 | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Końcówki 5000 µl Gilson, Biohit HTL | 150 | 20 |  |  |  |  |
| 19. | Pojemniki jałowe na płyny ustrojowe 100 ml pakowane każdy oddzielnie | 50 | 40 |  |  |  |  |
| 20. | Pojemniki jałowe na płyny ustrojowe 30 ml pakowane każdy oddzielnie | 50 | 20 |  |  |  |  |
| 21. | Pojemniki niejałowe na mocz 125 ml z zamknięciem | 100 | 700 |  |  |  |  |
| 22. | Kubek propylenowy V-200 ml do glukozy | 100 | 10 |  |  |  |  |
| 23. | Probówki plastikowe okrągłodenne 10 ml 16 x 100 mm | 500 | 100 |  |  |  |  |
| 24. | Probówki plastikowe stożkowe 10 ml 16 x100 mm | 500 | 20 |  |  |  |  |
| 25. | Bagietki z haczykiem | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Pojemniki polipropylenowe niejałowe do kału z łopatką 30 ml | 100 | 50 |  |  |  |  |

| L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Pojemniki polipropylenowe jałowe do kalu z łopatką 30 ml pakowane każdy oddzielnie | 50 | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Pipety plastikowe V-3 ml | 500 | 200 |  |  |  |  |
| 29. | Pipety plastikowe V-1 ml , jałowe pakowane pojedyńczo | 500 | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Pojemniki na odpady 10L | 1 szt. | 1300 |  |  |  |  |
| 31. | Pojemniki na odpady 0,7L | 1 szt. | 50 |  |  |  |  |
| 32. | Pojemniki na odpady 20L | 1 szt. | 250 |  |  |  |  |
| 33. | Probówki plastikowe na surowicę 2 ml | 500 | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Kapilary z heparyną litową balansowane jonami wapnia | 250 | 25 |  |  |  |  |
| 35. | Kapturki do kapilar litowych 2,35 mm | 500 | 25 |  |  |  |  |
| 36. | Mieszalniki do kapilar litowych 2,35 mm | 250 | 25 |  |  |  |  |
| 37. | Nakłuwacze 2,4 mm | 200 | 150 |  |  |  |  |
| 38. | Pałeczki plastikowe jałowe 3 x 150 mm | 300 | 20 |  |  |  |  |
| 39. | Pałeczki drewniane bawełniane jałowe 3 x 150 mm pakowane oddzielnie | 300 | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Pakiet suchy plastik wiskoza | 400 | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Bagietki plastikowe proste 5 x 125 mm | 100 | 80 |  |  |  |  |
| 42. | Butla na mocz 2,0L bezbarwna | 1 szt. | 120 |  |  |  |  |
| 43. | Butla na mocz 2,5L brązowa | 1 szt. | 30 |  |  |  |  |
| 44. | Naczynka Konelab 0,5 ml | 1000 | 65 |  |  |  |  |
| 45. | Naczynka Konelab 2,0 ml | 1000 | 70 |  |  |  |  |
| 46. | Probówki wirówkowe 15x16x95 mm | 1 szt. | 800 |  |  |  |  |
| 47. | Etykiety laboratoryjne 38 x 25 mm | 1000 | 20 |  |  |  |  |
| 48. | Probówki 16x100 mm 10 ml okrągłodenne z czerwonym korkiem jałowe polipropylenowe | 200 | 20 |  |  |  |  |
| 49. | Probówki 12x86 mm 5 ml okrągłodenna z czerwonym korkiem jałowa polipropylenowe | 200 | 20 |  |  |  |  |
| 50. | Kapilary z heparyną sodową | 1000 | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Kamera z 2 siatkami systemu FUSCHA-ROSENTHALA | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 52. | Bagietka koagulologiczna z harpunem z polistyrenu | 500 | 2 |  |  |  |  |
| 53. | Probówki z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi zawierajace rozpylony EDTA-K2 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 54. | Probówki z kapilarą na 250 µl do pobierania krwi na badania biochemiczne bez dodatków | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 55. | Probówki z kapilarą na 250 µl do pobierania krwi do oznaczeń glukozy z NaF | 50 | 2 |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| 56. | Staza do pobierania krwi o szer. 2,5 cm z zap. autom.autoklawowalna | 1 szt. | 10 |  |  |  |  |
| 57. | Cylindry plastikowe o poj. 1000 ml | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 58. | Butelka szklana o poj. 1 litra z korkiem szlifowanym | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 59. | Magnesy do mieszania krwi w kapilarze do gazometrii | 1 szt. | 10 |  |  |  |  |
| 60. | Sączki jakościowe średnie o średnicy 15 cm | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 61. | Probówki o pojemności 20 ml ( 16x150 ) okrągłodenne z polistyrenu | 100 | 5 |  |  |  |  |
| 62. | Ezy metalowe | 1 szt. | 20 |  |  |  |  |
| 63 | Pojemnik cylindryczny polipropylenowy z nakrętką o pojemności 500 ml, szyjka 70 mm | 1 szt. | 10 |  |  |  |  |
| 64 | Eza kalibrowana platynowa 1 µl Ø 2 mm | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Eza kalibrowana platynowa 10 µl Ø 5 mm | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Oprawka do ez platynowych | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Zestaw cytologiczny CYTOSET | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |
| 68 | Naczynko szklane do barwienia preparatów | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 69 | Probówka polipropylen typu Eppendorfa 1,5 ml 11x40 bezbarwna | 1000 | 5 |  |  |  |  |
| 70 | Probówka polipropylen typu Eppendorfa 2,0 ml 11x42 bezbarwna z dnem stożkowym | 1000 | 5 |  |  |  |  |
| 71 | Pojemik na odpady 15 L | 1 szt. | 500 |  |  |  |  |
| 72 | Próbówki szklane 11 ml 16x98 mm dno okrągłe | 100 | 5 |  |  |  |  |
| 73 | Pałeczki z wacikiem w próbówce transportowe , bez podłoża jałowe | 400 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Szalka Petriego fi 90 mm | 320 | 2 |  |  |  |  |
| 75 | Podajnik podstawowych szkiełek mikroskopowych | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 76 | Barwiacz szklany typu HELLENDAHL | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 77 | Tryskawka z nakrętką 250 ml | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 78 | Pinceta zwykła prosta | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |
| 79 | Nozyczki metalowe zwykłe | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 80 | Nozyczki metalowe precyzyjne proste | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 81 | Parafilm 100 mm x 38 mb | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 82 | Statyw druciany lakierowany na próbówki 12 mm ( 20 miejsc) | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| 83 | Statyw druciany lakierowany na próbówki 16 mm ( 20 miejsc) | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |
| 84 | Statyw druciany lakierowany na próbówki 16 mm ( 50 miejsc) | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Koszyk druciany na probówki 150 x 150 x 150 mm | 1 szt. | 6 |  |  |  |  |
| 86 | Pudełko plastikowe na 50 szt. szkiełek | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| 87 | Kuwety do Epoll 20 | 100 | 10 |  |  |  |  |
| 88 | Statyw na próbówki 12 mm ( 90 miejsc ) | 1 szt | 4 |  |  |  |  |
| 89 | Kamery z siatka do ilościowej analizy osadu moczu z PS 10 miejscowe | 100 | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

………………dnia……………                                  			                  ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 2                                                                                Zestawienie asortymentowo – cenowe                                                           Załącznik nr 2

Papier do analizatorów i pisaków

| L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier termoczuły 57/57 | 1 rolka | 150 |  |  |  |  |
| 2. | Papier termoczuły 57/30 | 1 rolka | 150 |  |  |  |  |
| 3. | Papier termoczuły 110/30 | 1 rolka | 250 |  |  |  |  |
| 4. | Papier termoczuły 80/20 | 1 rolka | 25 |  |  |  |  |
| 5. | Papier termoczuły 37/25 | 1 rolka | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Papier zwykły 44 mm | 1 rolka | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Papier zwykły 98 mm | 1 rolka | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Pisaki czarne wodoodporne grube do pisania po szkle i tworzywie | 1 szt. | 300 |  |  |  |  |
| 9. | Peel-Off China Marker zielony | 12 szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Peel-Off China Marker czarny | 12 szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Etykiety laboratoryjne | 1000 | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

………………dnia……………                                  			                        ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 3                                                                               Zestawienie asortymentowo – cenowe                                                           Załącznik nr 2

Próbówki do badań parazytologicznych kału

| L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARASEP MINI PROBOWKI (TRITON) do badania kału w kierunku pasożytów | 40 szt. | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

………………dnia……………                                  			                  ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 4                                                                               Zestawienie asortymentowo – cenowe                                                           Załącznik nr 2

Barwniki i testy stosowane w metodach manualnych

| L.p. | Nazwa materiału | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroproteiny w moczu i w PMR | 2 * 125 ml | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Preparat cytologiczny CYTOFIX | 200 ml | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Helicobacter pylori PYLORISET DRY | 24 testy | 14 |  |  |  |  |
| 4 | TB test HEXAGON TB | 20 testów | 3 |  |  |  |  |
| 5 | WR test paskowy | 1 szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | Monoslide | 50 testów | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Brucelloslide | 30 testow | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Odcz. May-Grunwalda | 500 ml | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Odcz. Giemsy | 500 ml | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Odcz. Extona | 1000 ml | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Olejek imersyjny | 25 ml | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik Pandy’ego | 100 ml | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik None-Apelta | 100 ml | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do oznaczania kamieni moczowych | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

PAKIET 4 do realizacji  w całości lub części - na poszczególne pozycje.

………………dnia……………                                  			                  ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 5                                                                               Zestawienie asortymentowo – cenowe                                                           Załącznik nr 2

Pipety o zmiennej u stałej pojemności wraz z filtrami i końcówkami oraz statywy

| L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta mechaniczna, jednokanałowo o stałej objętości , autoklawowalna o objętości 200 µl | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta mechaniczna, jednokanałowo o stałej objętości , autoklawowalna o objętości 100 µl | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Pipeta mechaniczna, jednokanałowo o stałej objętości , autoklawowalna o objętości 50 µl | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Pipeta mechaniczna ,jednokanałowo o stałej objętości , autoklawowalna o objętości 20 µl | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Pipeta elektroniczna, jednokanałowa, autoklawwalna o objętości 10-300µl | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Pipeta mechaniczna, jednokanałowa, autoklawowalna o regulowanej objętości 10-100µl | 9 |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta mechaniczna, jednokanałowa, autoklawowalna o regulowanej objętości 20-200µl | 9 |  |  |  |  |
| 8 | Pipeta mechaniczna, jednokanałowa, autoklawowalna o regulowanej objętości 2-20µl | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta mechaniczna, jednokanałowa, autoklawowalna o regulowanej objętości 100-1000µl | 9 |  |  |  |  |
| 10 | Pipeta mechaniczna, jednokanałowa, autoklawowalna o regulowanej objętości 500-5000µl | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Statyw do pipet 5 stanowiskowy | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Statyw karuzelowy na 6 pipet | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Stojak liniowy na 8 pipet | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Filtry zabezpieczający , niesterylny do pipet o pojemności 1000-5000µl | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Filtry zabezpieczający , niesterylny do pipet o pojemności 50-200µl | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Filtry zabezpieczający , niesterylny do pipet o pojemności 10-100µl | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Filtry zabezpieczający , niesterylny do pipet o pojemności 20-200µl | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Końcówki 10-1000 niesterylne | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki 100-5000 niesterylne | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Końcówki 5-350 niesterylne | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Końcówki 5-350 sterylne | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Końcówki 0,5-300 sterylne | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wymagania dotyczące pipet:

1. Pipety nastawne o zmiennej pojemności z możliwością zablokowania wybranej objętości

2. Filtry zabezpieczające końcówki usuwalne bezdotykowo, automatycznie w pipetach o zmiennej objętości

3. Bezpieczne bezdotykowe, automatyczne usuwanie końcówek

4. Pipety w całości autoklawowalne bez potrzeby demontażu, pipeta elektroniczna w dolnej części

5. Odporne na środki odkażające

6. Możliwość wyboru nakładki kolorowej kodującej dana objętość płynu zasysanego

………………dnia……………                                  			                  ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /72/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości poniżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów jednorazowego użytku w obrębie pakietu nr .… wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1 ....................................................                           	2.  ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                        (Z-ca Komendanta 4WSKzP SP ZOZ)

3.……………………………………………...

(Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej, tel. (071) 766 04 00.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych  w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 4 ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 10 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 37) z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 pkt 4, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: …………………………………….……….................……..zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres …………….(min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w   § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 72/Med./2009, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

…................................................                                                             ................... dn. ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo