# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 75/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  RADIOFARMACEUTYKÓW I IZOTOPÓW

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę radiofarmaceutyków i izotopów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne całe Pakiety 1-10 oraz pozycje 1-11 w obrębie Pakietu 5.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 75/Med./2009

## „Oferta na dostawę  radiofarmaceutyków i izotopów”

nie otwierać przed dniem 24.08.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 487 900,00 zł  ( słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 5 200,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 8 800,00 zł |
| Pakiet 3 | 4 400,00 zł |
| Pakiet 4 | 92 500,00 zł |
| Pakiet 5: |
| poz. 1 | 4 000,00 zł |
| poz. 2 | 400,00 zł |
| poz. 3 | 1 500,00 zł |
| poz. 4 | 2 600,00 zł |
| poz. 5 | 700,00 zł |
| poz. 6 | 300,00 zł |
| poz. 7 | 200,00 zł |
| poz. 8 | 8 000,00 zł |
| poz. 9 | 2 000,00 zł |
| poz. 10 | 200,00 zł |
| poz. 11 | 25 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 56 000,00 zł |
| Pakiet 7 | 173 000,00 zł |
| Pakiet 8 | 84 500,00 zł |
| Pakiet 9 | 8 300,00 zł |
| Pakiet 10 | 10 300,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 14 000,00 zł  (5 200,00 zł + 8 800,00 zł).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3,4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

      - Do oferty należy dołączyć kopię świadectwa rejestracji w Polsce każdego z oferowanych wyrobów oraz zatwierdzone w Polsce opisy produktów- Charakterystyka Środka Farmakologicznego lub równoważne.

      - W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

      - W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

      - Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

      - Cennik poszczególnych dawek poz. 1 – 3 w Pakiecie 8 ( obowiązek Wykonawcy składającego ofertę na poz. 1 – 3 w Pakiecie 8 ).

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, którego pakietu dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

## Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów ( szczegółowo określona w załączniku nr 2 - zestawienie asortymentowo-cenowe do niniejszej SIWZ ).

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Zakład Medycyny Nuklearnej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 19 514,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset czternaście złotych, 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 200,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 350,00 zł |
| Pakiet 3 | 200,00 zł |
| Pakiet 4 | 3 700,00 zł |
| Pakiet 5: |
| poz. 1 | 160,00 zł |
| poz. 2 | 20,00 zł |
| poz. 3 | 60,00 zł |
| poz. 4 | 100,00 zł |
| poz. 5 | 30,00 zł |
| poz. 6 | 10,00 zł |
| poz. 7 | 7,00 zł |
| poz. 8 | 320,00 zł |
| poz. 9 | 80,00 zł |
| poz. 10 | 7,00 zł |
| poz.11 | 1 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 2 250,00 zł |
| Pakiet 7 | 6 900,00 zł |
| Pakiet 8 | 3 380,00 zł |
| Pakiet 9 | 330,00 zł |
| Pakiet 10 | 410,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 24.08.2009 godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 24.08.2009 do godz. 1000

###### Bank Gospodarstwa Krajowego,  O/ Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę radiofarmaceutyków i izotopów”,

znak sprawy 75/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu, dla pakietu nr 5- cena brutto poszczególnych pozycji).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % 
i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 24.08.2009 do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Andrzej Kołodziejczyk tel. (0-71) 7660-629, 7660-406, Pracownia Izotopowa – 
w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Małgorzata Łukasiak tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 24.08.2009 o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

      - Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu Wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

      - Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

      - Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 ……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Andrzej Kołodziejczyk	……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak	 ……………………………..

- Agnieszka Stanisławska	……………………………...

- Małgorzata Łukasiak	 	……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa  radiofarmaceutyków i izotopów ”

Znak sprawy  75/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży, dostawę radiofarmaceutyków i izotopów zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet  nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5:

Poz. 1

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 2

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 3

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 4

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 5

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 6

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 7

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 8

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 9

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 10

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Poz. 11

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto.........................................zł  (słownie:…..…………………….....…....złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:……………………………..….złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- każdorazową dostawę materiałów izotopowych zrealizujemy zgodnie z Rocznym Kalendarzem Dostaw sporządzonym po podpisaniu umowy, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy,

- każdorazowy przedmiot dostawy będzie posiadał aktualny termin ważności

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

- wartość brutto  otrzymujemy ze wzoru: jednostk. wartość netto razy  ilość zakupu - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

Pakiet 1.  Dostawa zestawów do oznaczeń czynności hormonalnej tarczycy:

1.  I-125 TSH  - 20 zestawów,

2.  I-125 fT3    - 14 zestawów,

3.  I-125 fT4    - 14 zestawów,

Wymagania jakościowe

| Parametr | TSH | fT3 | fT4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość oznaczeń z zestawu | 100 | 100 | 100 |
| Rodzaj testu | IRMA | RIA | RIA |
| Technika rozdziału | CT | CT | CT |
| Max. czas wykonania | ( 3 h | ( 3 h | ( 3 h |
| Wymagana objętość surowicy | ( 100 (l | ( 100 (l | ( 100 (l |
| Co najmniej 95% korelacja z testem : | TSH1 (Brams) | FT3 SPART (Brams) | FT4 (Brams) |

| PAKIET 1 Zestawy do oznaczeń czynności hormonalnej tarczycy |
| --- |
| Producent: |
| Lp. | Materiał | Jm. | Wartość jednostknetto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
|  | I – 125 TSH | zestaw ( 100 oznaczeń ) |  | 20 |  |  |  |
|  | I -125 fT3 | zestaw ( 100 oznaczeń ) |  | 14 |  |  |  |
|  | I – fT4 | zestaw ( 100 oznaczeń ) |  | 14 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2.      Dostawa zestawów do oznaczeń przeciwciał.

1.  TRAK - 8 zestawów,

2.  TPO     - 8 zestawów,

3.  ATG    - 8 zestawów.

Wymagania jakościowe

| Parametr | TRAK | TPO | ATG |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość oznaczeń z zestawu | 100 | 100 | 100 |
| Rodzaj testu | RRA test w oparciu o receptor ludzki | RIA | RIA |
| Technika rozdziału | CT | CT | CT |
| Max. czas inkubacji | ( 4 h | ( 3 h | ( 3 h |
| Wymagana objętość surowicy | ( 100 (l | ( 50 (l (test nie wymagający rozcieńczania) | ( 50 (l (test nie wymagający rozcieńczania) |
| Co najmniej 95% korelacja z testem : | DYNO test TRAK human (Brams) | DYNOtest anti-TPOn (Brams) | DYNOtest anti-ATGn (Brams) |

| PAKIET 2 Zestawy do oznaczeń przeciwciał |
| --- |
| Producent: |
| Lp. | Materiał | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| 1. | TRAK | zestaw ( 100 oznaczeń ) |  | 8 |  |  |  |
| 2. | TPO | zestaw ( 100 oznaczeń ) |  | 8 |  |  |  |
| 3. | ATG | zestaw ( 100 oznaczeń ) |  | 8 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3.     Dostawa zestawów do oznaczeń PSA.- 16 zestawów

Wymagania jakościowe

| Parametr | PSA |
| --- | --- |
| Ilość oznaczeń z zestawu | 100 |
| Rodzaj testu | IRMA |
| Technika rozdziału | CT |
| Czas wykonania badania | ( 3 h |
| Wymagana objętość surowicy | ( 100 (l |
| Co najmniej 95% korelacja z testem : | PSA total IRMA KIT (Immunotech) |
| Dokumentacja w języku polskim |

| PAKIET 3 - Zestawy do oznaczeń PSA |
| --- |
| Producent: |
| Lp. | Materiał | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| 1. | PSA | Zestaw (100 oznaczeń) |  | 16 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 4.       Dostawa generatorów molibdenowo – technetowych 99mTc.

1.	Aktywność 15 GBq znakowany na środę		- 48 szt.

2.	Aktywność 25 ( 30 GBq znakowany na środę	-   2 szt.

Wymagania jakościowe:

- Generator 15 GBq będzie dostarczany w piątek przed dniem znakowania i umożliwi w dniu dostawy uzyskanie eluatu 99mTc na poziomie co najmniej 45 GBq. Aktywność generatora 25-30 GBq w dniu dostawy wyniesie przynajmniej 75 GBq.

- Wraz z generatorem dostarczone będą  zestawy fiolek próżniowych i fiolek z eluentem (0,9%NaCl) w ilości umożliwiającej dokonanie przynajmniej 10 elucji z generatora. Z generatorami 25-30 GBq ilość dostarczonych kompletów fiolek umożliwi przynajmniej 15 elucji.

- Zestaw fiolek próżniowych i fiolek z eluentem musi mieć przynajmniej 3-miesięczny termin ważności. Wszystkie fiolki muszą być skalowane i oznakowane zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego

- Możliwość prowadzenia elucji w taki sposób by uzyskiwaæ maksymalną aktywność eluatu  99mTc w objętości 4 ml- 12 ml w zależności od aktualnych potrzeb diagnostycznych.

| PAKIET 4 - Generatory molibdenowo-technetowe 99mTc |
| --- |
| Producent: |
| Lp. | Materiał | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| 1. | 99mTc15GBq znakowany na środę | szt. |  | 48 |  |  |  |
| 2. | 99mTc 25 ( 30 GBq znakowany na środę | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Transport specjalistyczny |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 5.  Dostawa zestawów do badań in vivo (radiofarmaceutyki) – dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje pakietu ( 1-11 ).

Poz. 1. 99mTc MDP - 150 fiolek–możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 20 badań z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz. 1 | 99mTc MDP | fiolka |  | 150 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                lub posiadających pełnomocnictwo

Poz.2 99mTc DTPA  - 10 fiolek-możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 10 badań z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz. 2 | 99mTc DTPA | fiolka |  | 10 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Poz.3 99mTc DMSA - 50 fiolek-możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 10 badań z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz. 3 | 99mTc DMSA | fiolka |  | 50 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                               lub posiadających pełnomocnictwo

Poz.4 99mTc MAKROAGREGATY ALB. - 50 fiolek-możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 10 badań z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz. 4 | 99mTcMAKROAGREGATY ALB. | fiolka |  | 50 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Poz. 5 99mTc MIBI - 15 fiolek- możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 5 badań z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz. 5 | 99mTc MIBI | fiolka |  | 15 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Poz.6 99mTc HEPIDA - 5 fiolek-możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 3 badania z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz. 6 | 99mTc HEPIDA | fiolka |  | 5 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                 lub posiadających pełnomocnictwo

Poz.7 99mTc KOLOID WĄTROBOWY - 5 fiolek - możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 15 badań z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz. 7 | 99mTc Koloid wątrobowy | fiolka |  | 5 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Poz. 8   99mTc EC - 50 fiolek - możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 15 badań z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz. 8 | 99mTc EC | fiolka |  | 50 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Poz.9   99mTc NANOKOLOID – 50 fiolek - możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 10 badań z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz.9 | 99mTc NANOKOLOID | fiolka |  | 50 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Poz.10  99mTc ZESTAW DO ZNAKOWANIA ERYTROCYTÓW IN VIVO – 5 fiolek - możliwość prawidłowego wyznakowania radiofarmaceutyku przynajmniej na 3 badania z fiolki

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz.10 | 99mTc Zestaw do znakowania erytrocytów in vivo | fiolka |  | 5 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Poz.11  99m Tc  TEKTROTYD – 30 fiolek

| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - Radiofarmaceutyki in Vivo – możliwość składania ofert częściowych |
| Producent: |
| Poz.11 | 99m TEKTROTYD | fiolka |  | 30 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 6.    Dostawa izotopów do terapii przerzutów nowotworowych do kości

- Stront

1. STRONT  89Sr amp. a’ 150 MBq (zamówienie „na telefon / fax.”) -50 porcji.

| PAKIET 6 - Izotopy do terapii - Stront |
| --- |
| Producent: |
| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
|  | Stront 89Sr amp. a’ 150 MBq | fiolka |  | 50 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 7.    Dostawa izotopów do terapii przerzutów nowotworowych do kości - Samar

1. Samar  153Sm – dawka 4 GBq kalibracja na czwartek godz. 12.00 (zamówienie „na telefon / fax.”). Dostawa transportem lotniczym  w środę przed dniem kalibracji – 50 porcji – ze względu na charakter przedmiotu zamówienia i przepisy Prawa Atomowego, koszt transportu stanowi odrębną pozycję kosztorysową

| PAKIET 7 - Izotopy do terapii - Samar |
| --- |
| Producent: |
| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| 1. | Samar 153Sm – dawka 4 GBq | fiolka |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Transport lotniczy |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 8. Dostawa izotopów do synowektomii – kalibracja na piątek

Dostawa transportem lotniczym w czwartek przed dniem kalibracji na koszt zamawiającego.

Poz.1	ITR 90Y (Ytrium citrate koloid) – 50 porcji - dawka 370 MBq (zamówienie „na telefon / fax” wg cennika poszczególnych dawek)

Poz.2 REN 186Re (Rhenium sulphide) – 10 porcje - dawka od 74 MBq (zamówienia „na telefon / fax” wg cennika poszczególnych dawek)

Poz. 3 ERB 169Er (Erbium citrate koloid) – 10 porcji  - dawka od 37 MBq (zamówienia „na telefon / fax” wg cennika poszczególnych dawek).

| l.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 – Izotopy do synowektomii wartość pozycji to wartość największej dawki |
| Producent: |
|  | ITR 90Y (Ytrium citrate koloid) dawka 185 – 740 MBq | fiolka |  | 50 |  |  |  |
|  | REN 186Re (Rhenium sulphide) dawka od 70 – 250 MBq | fiolka |  | 10 |  |  |  |
| 3 | ERB 169Er (Erbium citrate koloid) dawka od 30 – 400 MBq | fiolka |  | 10 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet  9.    Dostawa jodu 131I – diagnostycznego.

1.     I-131 kaps. diagnostyczne a’ 4 MBq - 250 szt.

Aktywność przewidziana na wtorek przy terminie dostawy na piątek

(minus 4 dni)

| PAKIET 9 - Jod diagnostyczny |
| --- |
| Producent: |
| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
|  | I-131 kapsułki diagnostyczne a’ 4 MBq | fiolka |  | 250 |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 10.     Dostawa jodu 131I – terapeutycznego

1.      I-131 kaps. terapeutyczne a’ 200 MBq- 100 szt.

2.    I-131 kaps. terapeutyczne a’ 400 MBq- 125 szt.

Aktywność przewidziana na wtorek przy terminie dostawy na piątek    
(minus  4 dni)

| PAKIET 10 - Jod terapetyczny |
| --- |
| Producent: |
| L.p. | MATERIAŁ | Jm. | Wartość jednostk. netto | Planowana ilość zakupu | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | nr str. w mat. informacyjnych |
| 1. | I-131 kapsułki terapeutyczne a’ 200 MBq | fiolka |  | 100 |  |  |  |
| 2. | I-131 kapsułki terapeutyczne a’ 400 MBq | fiolka |  | 125 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci oraz  § 1 ust.1)

# UMOWA nr  ........./75/Med./2009

Zawarta w  dniu......................... 2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

- Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

...........................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

- ..................................................................

- ..................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO

§ 1

Przedmiot umowy.

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego radiofarmaceutyków i izotopów wg pakietu nr ....................................... wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólną wartość netto: .................................zł (słownie złotych:…………………………...) oraz powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto: .................... zł (słownie złotych:……………………………………………………)

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminach określonych w Rocznym Kalendarzu Dostaw ( ustalonym z Wykonawcą po podpisaniu umowy ) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, zamówiony pisemnie materiał własnym środkiem transportu i  na koszt Zamawiającego w terminach określonych w Rocznym Kalendarzu Dostaw. Wartość jednorazowego transportu realizowanego 1 raz w tygodniu wynosi netto ..........................( słownie złotych:......................................................) powiększona o podatek od towarów i usług, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto..........................( słownie złotych:........................................................................................)

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, zamówiony pisemnie materiał transportem lotniczym do portu lotniczego we Wrocławiu  na koszt Zamawiającego w terminach ustalonych drogą telefoniczną lub fax. Wartość jednorazowego transportu wynosi netto ..........................( słownie złotych:...............................) powiększona o podatek od towarów i usług, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto.................................
( słownie złotych:..................................................................................................................).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do  korekty (drogą telefoniczną nr…………………. 
 i fax.nr…………………………) ilości przedmiotu zamówienia w dostawach określonych w Rocznym Kalendarzu Dostaw.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

- ...................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)

2.   ...................................................                    3. ........................................................

(Kierownik Apteki 4 WSKzP SP ZOZ)		(Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej 4WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie tylko Kierownik Apteki tel. 071 7660 525 oraz  dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk tel. 071 7660 629. Zamówienie telefoniczne zostanie potwierdzone niezwłocznie drogą pisemną.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego z uwzględnieniem kalendarza produkcji.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu z uwzględnieniem kalendarza produkcji.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

13. Zamawiający realizuje umowę do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

14.Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

15. Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie jakości towaru  w zakresie jego wad widocznych w terminie jego ważności. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt na nowy w terminie 48h od daty otrzymania zgłoszenia na nr fax…………………..

16. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

17. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 15 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 15 terminu fakturę korygującą

18. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę towaru na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy. Nie wymaga uzyskania zgody Zamawiającego powierzenie transportu przedmiotu umowy od Wykonawcy do Zamawiajacego wyspecjalizowanej firmie kurierskiej (transportowej).

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg. § 1 p. 14 , przelewem na konto ................................................................................... w terminie………dni (min. 30 dni ) od daty jej przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności …………….(min.12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z aktualnym terminem ważności i jego oznakowanie będzie zgodne z przepisami Prawa Farmaceutycznego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Terminy.

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w Rocznym Kalendarzu Dostaw ( Załącznik nr 3 ) przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w Rocznym Kalendarzu Dostaw ( Załącznik nr 3 ), Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym § 6 ust 1 niniejszej umowy cenę wyższą niż wynikająca z cennika  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę w terminie 14 dni od daty wezwania.

3.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 2.

§ 7

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianych materiałów izotopowych,

- w wysokości  0,15% ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia, liczonego od następnego dnia po upływie terminów przewidzianych do wymiany wadliwego towaru określonych w § 4, pkt.2.

- Generator 15 GBq będzie dostarczany w piątek przed dniem znakowania i umożliwi w dniu dostawy uzyskanie eluatu 99mTc na poziomie co najmniej 45 GBq. Aktywność generatora  25 – 30 GBq w dniu dostawy wyniesie przynajmniej 75 GBq.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych generatorów molibdenowo-technetowych ( Pakiet 4 ) w terminie określonym w Rocznym Kalendarzu Dostaw, udzieli on Zamawiającemu upustu karnego w wysokości 25 % za każdy dzień opóźnienia w dostawie. W przypadku niedostarczenia generatora najpóźniej do wtorku poprzedzającego dzień jego aktywności do godziny 13.00, Zamawiający może nie przyjąć tego generatora zachowując prawo do żądania kary umownej w wysokości 5 % ceny brutto nie dostarczonego generatora/ów. 4

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Zamawiający obciążając Wykonawcę sankcjami określonymi w ust.2 nie ma prawa jednoczesnego stosowania sankcji określonych w ust.1 co do tego samego towaru. 4

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 75/Med./2009  zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

dotyczy: pakietów  1,2,3,5

dotyczy pakietów   4,6,9,10

dotyczy pakietów  7,8

zapis dotyczy pakietu 4 (generatorów molibdenowo-technetowych)