# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 79/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH I WYKORZYSTYWANYCH W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę endoprotez, materiałów ortopedycznych i wykorzystywanych w chirurgii szczękowo-twarzowej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-10.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 79/Med./2009

„Oferta na dostawę endoprotez, materiałów ortopedycznych i wykorzystywanych w chirurgii szczękowo-twarzowej”

nie otwierać przed dniem 28.08.2009 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 524 000,00 zł  ( słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych, 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 106000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 4000,00 |
| Pakiet 3 | 71000,00 |
| Pakiet 4 | 181000,00 |
| Pakiet 5 | 16000,00 |
| Pakiet 6 | 65000,00 |
| Pakiet 7 | 11000,00 |
| Pakiet 8 | 26000,00 |
| Pakiet 9 | 1000,00 |
| Pakiet 10 | 43000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 110 000,00 zł  (106 000,00 + 4 000,00 zł).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3,4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2  również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje dostawy endoprotez, materiałów ortopedycznych i wykorzystywanych w chirurgii szczękowo-twarzowej, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kody CPV 33183200-8, PA01-7, 33183300-9, 33141700-7, 33141770-8

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  19 700,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych, 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 4000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 200,00 |
| Pakiet 3 | 2600,00 |
| Pakiet 4 | 6700,00 |
| Pakiet 5 | 600,00 |
| Pakiet 6 | 2500,00 |
| Pakiet 7 | 400,00 |
| Pakiet 8 | 1000,00 |
| Pakiet 9 | 100,00 |
| Pakiet 10 | 1600,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.08.2009 godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 28.08.2009 do godz. 1000

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę endoprotez, materiałów ortopedycznych i wykorzystywanych w chirurgii szczękowo-twarzowej”,

znak sprawy 79/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 28.08.2009 do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Małgorzata Łukasiak tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 28.08.2009 o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

      - Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

      - Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

      - Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 ……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Józef Ruta			……………………………..

- Jan Piątkowski		……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak 	……………………………..

- Małgorzata Łukasiak		……………………………...

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa endoprotez, materiałów ortopedycznych i wykorzystywanych w chirurgii szczękowo-twarzowej”

Znak sprawy  79/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę endoprotez, materiałów ortopedycznych i wykorzystywanych w chirurgii szczękowo-twarzowej zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie ………dni (max. 3 dni) od daty otrzymania pisemnego zamówienia

- b) dostarczymy towar z terminem ważności……….... miesięcy (min.12 miesięcy)- za wyjątkiem pakietu 5, poz.1,2,3

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

PAKIET 1  - Endoproteza cementowa stawu biodrowego: 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień – prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 120, 130, 135, 140, 145, 200 [mm] Głowa – metalowa o średnicy 28 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach Panewka – polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, z dwoma znacznikami Rtg. | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 2 Endoproteza połowicza stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego, standard o rozmiarach głów: od 38 mm do 56 mm, skok co 1 mm, wąskiej o rozmiarach głów: od 38mm do 54 mm , skok co 1 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 3 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem

33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem ceramika/ceramika: Trzpień krótki modularny Panewka bezcementowa typu Press fitt Glowa ceramiczna 12/14 mm, fi 32 mm Wkład do panewki ceramiczny, symetryczny średnica 32 mm od 52 do 68 mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem polietylen/metal: Trzpień krótki modularny Panewka bezcementowa typu Press fitt Glowa metalowa 12/14 mm, fi 28mm/ 32 mm Wkład do panewki ceramiczny, symetryczny średnica 32 mm od 52 do 68 mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET  4 materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7 Wynajem

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa handlowa |
|  |  |  |  |  |  |  |  | numer katalogowy |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy | Kpl. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny).Długość L=240÷550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące ø4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø5,0; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium do poz 1 | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy | Kpl. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krótki - długość L=200÷280mm (ze skokiem co 5mm) z przedłużonym trzpieniem , pokryty celownikiem, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (120°,125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długi - długość L=340÷600mm (ze skokiem co 5mm) , do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (120°,125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System wykonany z tytanu/stopu tytanu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11; śruba zespalająca 6,5; 2 śruby blokujące; zaślepka; śruba kompresyjna |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium do poz 3 | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy udowy: | Komplet |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość L=240÷600mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø4,5 lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5; zaślepka; śruba kompresyjna |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Najem instrumentarium do poz 5 | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 7 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny: | Komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Długość L=180÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące(dla średnic d =8÷13mm średnica śrub blokujących 4,5mm;dla średnic d=6÷8mm średnica śrub 4,5 oraz3,5mm); zaślepka; śruba kompresyjna. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium do poz 7 | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: Wymagania: | Komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷10mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej o średnicy ø5,0 lub4,5, i 2 w części dalszej (dla średnic d=8÷13mm średnica śrub blokujących ø4,5;dla średnic d=6÷8mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) zaślepka; |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Najem instrumentarium do poz 9 | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej: | Komplet |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość L=160÷400mm (ze skokiem co 5mm), średnica d=3÷6mm (przynajmniej 6 różnych średnic w zadanym przedziale) w wersji litej. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø2,7; zaślepka. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Najem instrumentarium do poz 11 | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Wkręty do kości korowej samogwintujący Ø 4,5mm gniazdo sześciokątne Rozmiar L 12-90 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 14 | Wkręty do kości łódkowatej samogwintujący – Ø 4,0 mm-gniazdo sześciokątne Rozmiar L 10-50 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 15 | Wkręt kostkowy samogwintujący – Ø 4,5 gniazdo sześciokątne Rozmiar L25-70 mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 16 | Wkręt do kości łódkowaty samogwintujący Ø 3,5 gniazdo sześciokątne L-10mm-50mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 17 | Wkręt do kości drobnych samogwintujący Ø 2,7 gniazdo sześciokątne Rozmiar L10 -40 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 18 | Wkręt do kości korowej samogwintujący Ø– 2,0 – gniazdo sześciokątne Rozmiar L 8-38 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 19 | Wkręty do kości korowe samogwintujące Ø1,5 L-5mm-20mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 20 | Wkręt do kości korowej Ø – 3,5 – samogwintujący –gniazdo sześciokątne Rozmiar L 12-75 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 21 | Podkładki Ø 3,1x6,5 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Podkładki Ø 3,7x10 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 23 | Podkładki Ø 4,2x8 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 24 | Podkładki Ø 5,0x13 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 25 | Podkładki Ø 5,5x20 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 26 | Podkładki Ø 5,5x15 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 27 | Podkładki Ø 5,5x10 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 28 | Podkładki Ø 4,5x10 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 29 | Podkładki Ø 7,0x16 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 30 | Podkładki Ø 8,0x16 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 1,5 L-10mm-22mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 32 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 2,0 L-10mm-22mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 33 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 2,7 L-10mm-30mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 34 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 z pełnym gwintem L-25mm-120mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 35 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z pełnym gwintem L-25mm-140mm gniazdo sześciokątne | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 36 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 16mm L-25mm- 120mm gniazdo sześciokątne | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 37 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 z gwintem 32mm L-40mm-150mm gniazdo sześciokątne | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 38 | Statyw do wkrętów Ø 3,5,Ø 4,5,Ø 6,5 | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | Statyw do elementów blokujących implantów | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Wkręty kaniulowane korowe samogwintujące Ø 1,5 L-10mm-22mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 41 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 1,5 L-10mm-22mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 42 | Wkręty kaniulowane korowe samogwintujące Ø 2,0 L-10mm-22mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 43 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 2,0 L-10mm-22mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 44 | Wkręty kaniulowane korowe samogwintujące Ø 2,7 L-10mm-22mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 45 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 2,7 L-10mm-22mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 46 | Wkręty kaniulowane korowe samogwintujące Ø 3,5 L-10mm-110mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 47 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,5 L-10mm-110mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 48 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 L-10mm-70mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 49 | Wkręty kaniulowane z pełnym gwintem Ø 4,5 L-30mm-80mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 50 | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 5,0 L-25mm-70mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 51 | Wkręty kaniulowane z gwintem 32mmØ 5,0 L-40mm-70mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 52 | Wkręty kaniulowane Ø 7,0 L-40mm-130mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 53 | Wkręty kaniulowane z gwintem 32m Ø 7,0 L-40mm-130mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 54 | Wkręty kaniulowane z pełnym gwintem Ø 7,0 L- 30mm-80mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 55 | Wkręty kaniulowane Ø 8,0 L-55mm-150mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 56 | Statyw do wkrętów kaniulowanych | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | Najem Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 58 | Płytka kształtowa T 3-8 otw. L- 68mm – 148mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 59 | Płytka kształtowa L prawa i lewa 4-8 otworowa L-84mm-148mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 60 | Płytka kształtowa Y prawa i lewa 3-10 otworowa L-82mm-172mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 61 | Płytka kłykciowa piszczelowa prawa i lewa 3-13 otworowa L-87mm-246mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 62 | Płytka kształtowa –ukośna T lewa i prawa , 3-5 otworowa , L-53mm-75mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 63 | Płytka kształtowa T -3 i 5 otw. L -50mm-67mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 64 | Płytka kształtowa T 4-8 otw. L-56mm-100mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 65 | Płytka do wieloodłamowych złamań kłykci – lewa i prawa , 7-13 otw. L -158mm-254mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 66 | Płytka kształtowa koniczynka 4-9 otworowa , L- 88mm-163mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 67 | Płytka kształtowa –V , 6-11 otworowa , L-100mm-184mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 68 | Płytka widelcowa samodociskowa lewa i prawa , 3- 6 otw. L-74,5mm- 122,5mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 69 | Płytka rurkowe 1 /2 rurki ,2-12 otw. L- 39mm-199mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 70 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – wąska , 3-8 otw. , L-37mm-97mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 71 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – szeroka , 2-8 otw. ,L-39mm-135mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 72 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – szeroka , 3-10 otw. L-40mm-138mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 73 | Płytka rurkowa 1/4 rurki – gr 0,8mm , 3-11 otw. L -23mm-87mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 74 | Płytka rurkowa 1/6 rurki – gr 0,8mm , 3-11 otw. L -17mm-65mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 75 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 1mm L-20mm-90mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 76 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 2mm L-16mm-128mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 77 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 2,5mm L-59mm-251mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 78 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 4,0mm L-59mm-283mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 79 | Płytka kształtowa typu L dla wkrętów Ø -2,7 , lewa i prawa 5 otw. , gr -1mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 80 | Płytka kształtowa ukośne L dla wkr. Ø -2,7 ,lewa i prawa 5 otw. ,gr -1mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 81 | Płytka drobna kształtowa T dla wkrętów Ø -2,7 , 5otw. ,grubość -1mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 82 | Płytka drobna L dla wkrętów Ø -2,0 ,lewa i prawa ,4 otw. , grubość- 1mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 83 | Płytka drobna ukośne L dla wkrętów Ø-2,0 ,lewa i prawa , 4 otw. , grubość – 1mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 84 | Płytka drobna kształtowa T, dla wkrętów Ø – 2,0 , 4 otw. grubość – 1mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 85 | Płytka obojczykowa z hakiem ,6-8 otw. Lewa i prawa | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 86 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-189mm ,grubość 3mm ,4-14 otw., R-108 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 87 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-187mm,grubość-4mm ,4-18 otw., R-88 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 88 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-217mm , grubość-4mm , 4-18 otw., R-108 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 89 | Płytka rekonstrukcyjna –Y ,L-90mm , grubość -2mm , | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 90 | Płyta kompresyjna szeroka gruba z ograniczonym kontaktem L-109mm-331mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 91 | Płytka kompresyjna wąska z ograniczonym kontaktem L-51 mm do 155 mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 92 | Płytka kompresyjna gruba z ograniczonym kontaktem L-88mm -286mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 93 | Płytka do kości piszczelowej ukośne T ,3-6 otw., L-69mm-117mm ,lewa i prawa | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 94 | Płytka piszczelowa samodociskowa ,3-6 otw. , L-69mm-117mm , lewa i prawa | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 95 | Płytka piszczelowa –szeroka lewa i prawa , 4- 12 otw., L-82mm-210mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 96 | Płytka piszczelowa wąska ,lewa i prawa ,4-12 otw., L-72mm – 176mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 97 | Płytki do nasady kości ramiennej ,3-6 otw., L69mm-117mm , lewa i prawa | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 98 | Płytka do nasady kości ramiennej samodociskowa ,3-6 otw.,L-69mm-117mm , lewa i prawa | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 99 | Płytka do pięty lewa i prawa | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 100 |  |
|  | a | Ø – 1,2 mm L –150mm-310 mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | b | Ø- 1,4 mm L –150mm- 310 mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | c | Ø – 1,5 mm L -150mm– 310 mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | d | Ø – 1,6 mm L-150mm – 310 mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | e | Ø – 1,8 mm L-150mm – 310 mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | f | Ø – 2,0 mm L-150mm – 310 mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | g | Ø- 2,2mm L-150mm- 380mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | h | Ø - 2,4mm L- 150mm- 380mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | i | Ø - 3,0mm L- 150mm - 380mm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 101 | Drut do wiązania odłamów kostnych |
|  | a | Ø – 1,0 mm L – 10 m | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b | Ø – 1,2 mm L – 10 m | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | c | Ø – 1,5 mm L – 10 m | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 102 | Gwóźdź Ruscha |
|  | a | Ø 2,4L - 80mm -220mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | b | Ø 3,2 L -100mm-240mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | c | Ø 4,0 L -200mm-360mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 103 | Najem Instrumentarium do gwoździ Rush’a | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 104 | Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm-310 mm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 105 | Gwóźdź Endera z oczkiem Ø 3,5 L-220mm - 400mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 106 | Gwóźdź Endera z oczkiem Ø 4,0 L-220mm - 450mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 107 | Gwóźdź Endera z oczkiem Ø 4,5 L-220mm - 500mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 108 | Najem Instrumentarium do gwoździ Endera | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 109 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/7,0mm) l.otw. 4-8 dla wkrętów Ø-2,7 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 110 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/7,0mm) l.otw. 4-8 dla wkrętów Ø-2,0 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 111 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/5,0mm) l.otw. 4-8 dla wkrętów Ø-2,0 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 112 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/5,0mm) l.otw. 4-8 dla wkrętów Ø-1,5 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 113 | Płytka prosta blokowana, o długości 50-60mm ze skokiem co 10mm,w części nasadowej 2 otwory blokowane, 3-4 otwory w części trzonowej jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne mają zapewniać wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 114 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 115 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 116 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, lewa i prawa, o długości od 56 do 76mm ze skokiem co 10mm, od 3 do 5 otworów w części trzonowej wykonanych jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5 otworów blokowanych w wersji wąskiej oraz 7 otworów w wersji szerokiej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne mają zapewnić wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Materiał – stop tytanuDo części gwintowanej otworu wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 117 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 118 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6 -40mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 119 | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, o długości 33-53mm ze skokiem co 10mm, 2-4 otworów w części trzonowej jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne mają zapewnić wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Przynajmniej 3otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici w tym 2 w części nasadowej płytki. Materiał – stop tytanuDo części gwintowanej otworu stosuje się wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm zaś do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 6 |  |  |  |
| 120 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 121 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6 -40mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 122 | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, o długości 35-55mm ze skokiem co 10mm, 2-4 otworów w części trzonowej jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową.Materiał - stop tytanu. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 123 | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, o długości 32-52mm ze skokiem co 10mm, 2-4 otworów w części trzonowej jako połączenie otworu blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 2-3 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne mają zapewnić wprowadzenie wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Przynajmniej 2otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm , łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową .Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - stop tytanu | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 124 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm, dł. 6-40 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 125 | Wkręt korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6 -40mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 126 | Płytka kształtowa blokowana do kości drobnych ukośna T , o długości 26mm - 32mm, z 4 otworami blokowanymi .komplet stanowi :płytka + 4 wkręty blokowane o średnicy 2,7mm Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 6 |  |  |  |
| 127 | Płytka dystansowo - klinowa do osteotomii klinowej pozwalająca na wykonanie osteotomii korekcyjnej kości piszczelowej,blokowana przy pomocy 4 wkrętów o średnicy 4,5lub 6,5mm.Przynajmniej 10 różnyvh romiarów klina w przedziale 3mm - 17,5mm.Komplet składa się z :płytki +4 wkręty Ø4,5 lubØ6,5. Materiał stal lub stop tytanu | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 129 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr.3,5mm, dł. 16-95mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 130 | Wkręt korowy samogwintujący o śr.3,5mm, dł. 16-95mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 131 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka nakrętarzowa jako nakładka na płytę ustalającą DSB do zespolenia krętarza, uniwersalna - jedna do wszystkich rodzajów i rozmiarów płyt ustalających (mających co najmniej 4 otwory). Przynajmniej trzy rozmiary w części krętarzowej i co najmniej jedna z płytek winna być wieloramienna a ilość ramion nie może być mniejsza niż pięć. Blokowanie części krętarzowej przy pomocy wkrętów o średnicy Ø 3,5. Komplet składa się z :płytka ustalająca DSB-130°-150° z ograniczonym kontaktem 2-12 otw.(lub płytka DSK 95° ,5-14 otw z ograniczonym kontaktem),śruba zespalająca(lub śruba zespalająca gąbczasta, lub śruba zespalająca stożkowa),śruba kompresyjna. | komplet |  |  | 80 |  |  |  |
| 132 | Najem instrumentarium do stabilizatora | Miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 133 | Wkręty Ø 3,5 L-18 -54 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 134 | Wkręty Ø 4,5 L-20 -54 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 135 | Wkręty Ø 5,0 L-25 -60 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 136 | Wkręty Ø 6,5 L-40 -70 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 137 | Płytki nakretarzowe |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem |  |  |

……………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 5 System płytek do osteotomii otwartej kości piszczelowej 33183300-9 Urządzenia do osteosyntezy PA01-7 Wynajem

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka modularna, dwuelementowa (implant górny i dolny), w całości wykonana z tytanu TA6V, pozwalająca na swobodny wybór kąta osteotomii od 4 do 15 mm, regulacja zatrzaskowa, zabezpieczona ząbkami. Przy małym kacie osteotomii nie wymagająca zastosowania przeszczepów kostnych. Stabilizacja za pomocą śrub o różnych długościach dostosowanych do szerokości nasady piszczeli. Produkt niesterylny. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Śruby gąbczaste, tytanowe DIAM 5,5, długość od 40 do 70, stopniowane co 5 mm. | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 | Śruby korowe, tytanowe DIAM. 4,5, długość od 30 do 60 stopniowane co 2 mm. | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

……………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 6  System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego 33141700-7 Wyroby ortopedyczne PA01-7 Wynajem

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm (płytka nie związana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową ). Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14 mm lub 11 mm. Możliwość zastosowania techniki jedno lub dwupęczkowej. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej do rekonstrukcji ACL | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

……………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 7 taśmy do stabilizacji 33141700-7 Wyroby ortopedyczne

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma typ IC CERCLAGE 8 mm do stabilizacji złamania kości udowej | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

……………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 8 implanty tytanowe do osteosyntezy w chirurgii szczękowo –twarzowej 33183300-9 Urządzenia do osteosyntezy

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 Śruba impl. krzyż, d2.0mm, L5mm | 5 szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | 2.0 Śruba impl. krzyż, d2.0mm, L6mm | 5 szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | 2.0 Śruba impl. krzyż, d2.0mm, L7mm | 5 szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 | 2.0 Śruba impl. krzyż, d2.0mm, L9mm | 5 szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Samowiercąca śruba bikortykalna IMF z plateau, d2.0, L8mm, krzyż, | 2 szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Samowiercąca śruba bikortykalna IMF z plateau, d2.0L11; krzyż, | 2 szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 7 | 1.5 Płytka oczodołu, 6-oczkowa, łuk | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 1.5 Płytka –siatka drabinka, 10 oczkowa | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 1.5 Wielokątna płytka 24 oczkowa z symetrycznymi segmentami | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | 1.5 Płytka czaszkowa, 16 oczkowa, prosta | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | 2.0 Płytka czaszkowa, 4 oczkowa średnia, typu L - lewa 90° | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
| 12 | 2.0 Płytka czaszkowa, 4 oczkowa średnia, typu L - prawa 90° | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
| 13 | 2.0 Płytka czaszkowa, 4 oczkowa długa, typu L - lewa 90° | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
| 14 | 2.0 Płytka czaszkowa, 4 oczkowa długa, typu L - prawa 90° | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
| 15 | 2.0 Płytka czaszkowa, 16 oczkowa, prosta, regularna | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 16 | 2.0 Płytka czaszkowa, 6 oczkowa, typu wydłużone X | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 2.0 Płytka żuchwowa, 6 oczkowa, skręt 70°, lewa | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 18 | 2.0 Płytka żuchwowa, 6 oczkowa, skręt 70°, prawa | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 19 | 2.0 Płytka H segmentowa dwurzędowa wielosegmentowa wzmocniona mostkiem poprzecznym | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 20 | Wiertło, d1.6mm, stop 20mm, L93mm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Wiertło, d1.5mm, stop 10mm, L83mm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Wiertło, d1.1mm, stop 5mm, L50mm typ Stryker | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Wiertło, d1.2, stop 9mm, L50mm; typ Stryker | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Wiertło, d1.25mm, stop16mm, L93mm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Siatka tytanowa 1,5 55x110x0,2mm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| razem |  |  |  |

……………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 9 elementy ortopedyczne 33141700-7 Wyroby ortopedyczne

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kaniula do artroskopowej plastyki obrąbka stawu ramiennego typ 214680 8,5mm x 75mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | System naprawy łąkotek typ „all-inside” Rapidlock- oprzyrządowanie | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe elementy systemu typ Rapidlock 228310, 228311, 228312, 228000 (do wyboru) | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| razem | 0 |  |  |

……………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 10 płyty do złamań typ LISS, LCP 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7 Wynajem

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyty do złamań dalszych kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej typu LCP, LISS. Płytka profilowana o małej inwazyjności (małoinwazyjna technika operacyjna), stabilizator wewnętrzny nasady kości. Otwory gwintowane pod śruby. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gwintowaną głową oraz końcówkami samogwintującymi. Możliwość wprowadzenia do niektórych kości za pomocą celownika przeziernego | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| razem |  |  |  |

……………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  § 4 ust.2 )

##### UMOWA nr ....... /79/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, płyt do złamań, płytek do osteotomii, systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, taśm do stabilizacji, implantów tytanowych do osteosyntezy, elementów ortopedycznych w obrębie pakietu nr…….. oraz najem instrumentarium w pakietach: 1-6,10 wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanych dalej przedmiotem umowy lub towarem

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski                                                   Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525, mgr farm. Monika Krzysik tel. 071 7660 524 oraz techn. farm. Monika Krzysik tel. 071 7660 524

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą pełny komplet (wszystkie rozmiary po 1 sztuce) endoprotez, stabilizatorów, płytek oraz gwoździe i wkręty (z każdego rozmiaru każdą wielkość) określone w załączniku nr 1 do umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie endoprotez, stabilizatorów, płytek oraz gwoździ i wkrętów  nastąpi w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia zużycia danego rozmiaru, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu dostarczonej endoprotezy, stabilizatorów, płytek lub gwoździ i wkrętów poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ...........................). Informacja zawierać będzie ilości i rodzaj wszczepionych endoprotez, stabilizatorów, płytek oraz gwoździ i wkrętów. Zawiadomienie to  będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 6 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza ją faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 14 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 436) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji

zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 16.

§ 3

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć  i w razie konieczności zainstalować do  używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kompletne instrumentarium1 niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania  wszczepu ostatniej dostarczonej w ramach umowy endoprotezy, stabilizatorów, płytek lub gwoździ i wkrętów zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także  w przypadku rozwiązania umowy.

- Odbiór kompletnego instrumentarium nastąpi w siedzibie Zamawiającego (osobami upoważnionymi do odbioru są: mgr inż. Sylwia Komorek, pielęgn. oddziałowa Krystyna Pasławska oraz dr n. med. Wojciech Wodzisławski) potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem instrumentarium Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m.in. instrukcję obsługi i użytkowania oraz wykonać szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instrumentarium oraz oferowanych procedur. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest dr n. med. Wojciech Wodzisławski (071) 7660 266

- Szkolenia w zakresie procedur dotyczą:

- Pakiet 1 – przeszkolenie dwóch lekarzy w oferowanej technice wszczepiania endoprotez

- Pakiet 2 – przeszkolenie dwóch lekarzy w oferowanej technice wszczepiania endoprotez

- Pakiet 3 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice wszczepiania endoprotez

- Pakiet 4 - przeszkolenie 3 lekarzy w oferowanej technice leczenia operacyjnego złamań

- Pakiet 5 - przeszkolenie 3 lekarzy w oferowanej technice leczenia operacyjnego złamań

- Pakiet 6 - przeszkolenie 2 lekarzy w oferowanej technice rekonstrukcji

- Pakiet 10 - przeszkolenie 3 lekarzy w oferowanej technice leczenia operacyjnego złamań

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony odebrany i  wszczepiony przedmiot umowy  zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Łączna wartość umowy netto w okresie realizacji umowy wynosi.................................zł (słownie: .............................................................................zł).
Łączna cena umowy brutto (wartość netto powiększona o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi ....................................zł.(słownie: .......................................................................................zł).

- Cena, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu1 przewozu i ubezpieczenia, montażu ( jeżeli jest on konieczny ) w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg § 2 pkt.11, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) za dostarczony towar oraz w terminie .............dni (min 30 dni) za najem instrumentarium od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą instrumentarium. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg.§3,pkt.3.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego instrumentarium na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące instrumentarium wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii – max. 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii za pomocą faksu na numer ...........................

- W przypadku awarii instrumentarium, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić instrumentarium zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 6

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……….… miesięcy (min. 12 miesięcy ) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego (za wyjątkiem pakietu 5, poz.1,2,3)

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z §2 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostaw, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

### Kary umowne

W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego sprzętu medycznego,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego przedmiotu umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 79/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

1 Dotyczy Pakietów: 1,2,3,4, (poz.2,4,6,8,10,12,57,103,108,132), 5, 6, 10