# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 119/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  DEFIBRYLATORÓW - KARDIOWERTERÓW NA ROK 2010.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę defibrylatorów - kardiowerterów na rok 2010.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-10.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 119/Med./2009

„Oferta na dostawę defibrylatorów - kardiowerterów na rok 2010”

nie otwierać przed dniem 14.12.2009 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 3 728 000,00 zł  (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych, 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 304 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 684 000,00 |
| Pakiet 3 | 166 000,00 |
| Pakiet 4 | 166 000,00 |
| Pakiet 5 | 414 000,00 |
| Pakiet 6 | 788 000,00 |
| Pakiet 7 | 712 000,00 |
| Pakiet 8 | 343 000,00 |
| Pakiet 9 | 110 000,00 |
| Pakiet 10 | 41 000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 988 000,00 zł  (304 000,00 zł + 684 000,00 zł).

- 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3,4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2  również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa defibrylatorów - kardiowerterów na rok 2010, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 33182100-0

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie : 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 139 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100) – dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 11 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 26 000,00 |
| Pakiet 3 | 6 000,00 |
| Pakiet 4 | 6 000,00 |
| Pakiet 5 | 15 000,00 |
| Pakiet 6 | 29 000,00 |
| Pakiet 7 | 27 000,00 |
| Pakiet 8 | 13 000,00 |
| Pakiet 9 | 4 000,00 |
| Pakiet 10 | 2 000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 37 000,00 zł  (11 000,00 zł +  26 000,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 14.12.2009 godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 14.12.2009 do godz. 1000

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę defibrylatorów - kardiowerterów na rok 2010”,

znak sprawy 119/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala ( KASA SZPITALNA- Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art.24 ust.2 pkt 4 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 80 % |
| 2. | Ocena techniczna | 20 % |
| OGÓŁEM | 100% |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi

100 pkt.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za w/w kryteria.

2.3  Punkty za cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

2.4    Punktację za ocena techniczna (jakość):

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 SIWZ. Punkty za ocenę techniczna członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona  przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną (jakość) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych  w pakiecie danej oferty przez członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Zmiany mogą dotyczyć sposobu konfekcjonowania produktu leczniczego i wielkości jego dawki jednostkowej, natomiast wartość jednostkowa netto zamiennika nie może przekroczyć wartości jednostkowej netto produktu leczniczego objętego umową. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 14.12.2009 do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (0-71) 7660 524, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Małgorzata Łukasiak tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 14.12.2009 o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, w terminie wynikającym z treści art.180 ust.2 i 3 PZP.

      - Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

      - Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

      - Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo–cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				 …………………………….

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Dorota Kustrzycka-Kratochwil	……………………………..

- Agnieszka Stanisławska		 ……………………………..

- Małgorzata Łukasiak	 		……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę  defibrylatorów - kardiowerterów na rok 2010”

Znak sprawy  119/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaż i dostawę defibrylatorów - kardiowerterów na rok 2010 zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

| ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| lp. |  | opis, nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto [zł] | ilość zakupu | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta, numer katalogowy |
| PAKIET NR 1 |
| 1 | 1 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) |  | 40 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 40 |  |  |  |
|  | 3 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 40 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 2 |
| 2 | 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) |  | 90 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 90 |  |  |  |
|  | 3 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 90 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 3 |
| 3 | 1 | Podstawowy kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 20 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 40 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 4 |
| 4 | 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 20 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 20 |  |  |  |
|  | 4 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 40 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 5 |
| 5 | 1 | Podstawowy kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D) |  | 30 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 30 |  |  |  |
|  | 4 | elektroda do zatoki wieńcowej |  | 30 |  |  |  |
|  | 5 | zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  | 30 |  |  |  |
|  | 6 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 60 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 6 |
| 6 | 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujacy (CRT-D) z mozliwościa zmianym konfiguracji stymulacji lewokomorowej przeznaczony dla osób z kacheksją sercowa |  | 45 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 45 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 45 |  |  |  |
|  | 4 | elektroda do zatoki wieńcowej |  | 45 |  |  |  |
|  | 5 | zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  | 45 |  |  |  |
|  | 6 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 90 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 7 |
| 7 | 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością zmiany stymulacji lewokomorowej (CRT-D) |  | 45 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 45 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 45 |  |  |  |
|  | 4 | elektroda do zatoki wieńcowej |  | 45 |  |  |  |
|  | 5 | zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  | 45 |  |  |  |
|  | 6 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 90 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 8 |
| 8 | 1 | zaawansowany kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta (CRT-D) |  | 25 |  |  |  |
|  | 2 | elektroda defibrylująca |  | 25 |  |  |  |
|  | 3 | elektroda stymulująca |  | 25 |  |  |  |
|  | 4 | elektroda do zatoki wieńcowej |  | 25 |  |  |  |
|  | 5 | zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej |  | 25 |  |  |  |
|  | 6 | zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  | 50 |  |  |  |
|  |  | razem komplet |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 9 |
| 9 | Zestaw do wprowadzania elektrod LV kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego / CT – D/ do układu żylnego i CS |  | 160 |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 10 |
| 10 | Zestaw do subselektywnej kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej (CS) ułatwiający wprowadzanie elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego CS |  | 30 |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |  |
| WARTOŚC CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA |  |  |  |

………dnia……………                                         		                               ………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| 1. | Pakiet nr 1: Kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z elektrodą | 40 |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
|  | Co najmniej 2 kanały zapisu EGM |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min. 5 parametrów) |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. -3 typy i więcej |
|  | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
|  | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-57 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| 2 | Pakiet nr 2: Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z elektrodą | 90 |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Waga poniżej 80 g |  |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
|  | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
|  | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
|  | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 12. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
| 3. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
| 4. | Terapia antyarytmiczna min 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 2 pkt. -3 typy i więcej |
| 6. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0-nie, 5-tak |
| 7. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
| 8. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 4 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-40 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                       lub posiadających pełnomocnictwo

| 3. Pakiet nr 3: Podstawowy kardiowerter- defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z kompletem elektrod |
| --- |
|  | nazwa kardiowertera | 20 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
|  | 3 strefy rozpoznawania arytmii |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
|  | Algorytm zmiany trybu pracy ICD w przypadku wystąpienia częstoskurczu przedsionkowego |  |
|  | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
|  | Co najmniej 2 kanały zapisu EGM |  |
|  | Algorytmy różnicujące: - VT od AT/AF - VT od Sinus Tach - VT od innych 1:1 SVT |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanalekomorowym (min. 5 parametrów) |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
|  | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 3 pkt. -3 typy i więcej |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
|  | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0 pkt. - nie, 10 pkt. – tak |
|  | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-63 |
| „Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).” Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna / unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje–10 pkt. 1 rodzaj – 4 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

| „Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).” Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 4. Pakiet nr 4: Zaawansowany kardiowerter-defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ z kompletem elektrod |
| --- |
|  | nazwa kardiowertera | 20 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1. | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2. | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
| 3. | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |
| 4. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
| 5. | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 6. | 3 strefy rozpoznawania arytmii |  |
| 7. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |
| 8. | Algorytm zmiany trybu pracy ICD w przypadku wystąpienia częstoskurczu przedsionkowego |  |
| 9. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 11. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 12. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 13. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia (AAI) z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  |
| 14. | Algorytmy różnicujące: - VT od AT/AF - VT od Sinus Tach - VT od innych 1:1 SVT |  |
| 15. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | 0-nie, 5-tak |
| 2. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0-nie, 5-tak |
| 3. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
| 4. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0-nie, 10-tak |
| 5. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – 2 typy, 3 pkt. -3 typy i więcej |
| 6. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
| 7. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. - nie, 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-43 |
| „Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).” Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna / unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan/do wyboru |  | 2 rodzaje–10 pkt. 1 rodzaj – 4 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-20 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet nr 5: Podstawowy kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 30 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1. | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |
| 2. | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 3. | Elektrody do defibrylacji endokardialne - sterydowe |  |
| 4. | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5 – 5,0 mV |  |
| 5. | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres: 0,5 – 1,0 ms |  |
| 6. | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie: 0,2 – 1,2 mV |  |
| 7. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 – 1,2 mV |  |
| 8. | Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |
| 9. | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 10. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 11. | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
|  | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0-dwa typy, 4- trzy i więcej |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 2 typy, 2- trzy typy i więcej |
|  | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie FV oraz w strefie VT |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody/ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenie elektrody/ERI (sygnał wibracyjny informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | 0-nie, 10-tak |
|  | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0-nie, 10-tak |
| 12. | Dostępne algorytmy stabilności rytmu VT (z możliwością programowania) rozpoznawania tachykardii zatokowej rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 programowania maksymalnej częstości SVT |  | 1 punkt za każdą funkcję (max 5 pkt) |
|  | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 – nie 3- tak |
|  | Elektrody do LV min. 2 typy |  | 0 –dwa typy, 1 –trzy typy, 2-cztery typy, 4 – pięć typów i więcej |
|  | Elektrody do LV uni/bipolarne do wyboru |  | 0-jeden typ, 3- dwa typy |
|  | ilość szoków w jednej interwencji >= 6 |  | 0-nie, 10-tak |
|  |  | RAZEM | 0-121 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
| nazwa |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| Właściwości fizyczne elektrod |  |
| Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| Polarność bipolarna / unipolarna |  |
| Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  | RAZEM | 0-15 |
| Punkty uzyskane dla elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach. „Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).” Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Pakiet nr 6: Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |
|  | ilość | 45 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 6 | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |
| 7 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV |  |
| 8 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 9 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 10 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 11 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |
| 12 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 13 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 14 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 15 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0-dwa typy, 4- trzy i więcej |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0-2 typy, 2- trzy typy i więcej |
| 3 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 5 | algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 6 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 8 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 9 | Objętość kardiowertera-defibrylatora < 35 cm3 |  | 0-nie, 10-tak |
| 10 | Dostępne algorytmy stabilności rytmu VT (z możliwością programowania) rozpoznawania tachykardii zatokowej rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 programowania maksymalnej częstości SVT |  | 1 punkt za każdą funkcję (max 5 pkt) |
| 11 | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 – nie 3- tak |
| 12 | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 0 –dwa typy, 1 –trzy typy, 2-cztery typy, 4 – pięć typów i więcej |
| 13 | Elektrody do LV uni/bipolarne do wyboru |  | 0-jeden typ, 3- dwa typy |
|  |  | RAZEM | 0-91 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J - do wyboru |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-15 |

| Punkty uzyskane dla elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach. „Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).” Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. ………dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Pakiet nr 7: Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 45 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 6 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |  | 0-nie, 10-tak |
| 7 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 mV |  |
| 8 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 9 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 10 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 11 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |
| 12 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 13 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 14 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 15 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0-dwa typy, 4- trzy i więcej |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0-2 typy, 2- trzy typy i więcej |
| 3 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0-nie, 5-tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 5 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 6 | algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 8 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 9 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | 0-nie, 5-tak |
| 11 | Dostępne algorytmy stabilności rytmu VT (z możliwością programowania) rozpoznawania tachykardii zatokowej rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 programowania maksymalnej częstości SVT |  | 1 punkt za każdą funkcję (max 5 pkt) |
| 12 | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 – nie 3- tak |
| 13 | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 0 –dwa typy, 1 –trzy typy, 2-cztery typy, 4 – pięć typów i więcej |
| 14 | Elektrody do LV uni/bipolarne do wyboru |  | 0-jeden typ, 3- dwa typy |
|  |  | RAZEM | 0-81 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania : pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J - do wyboru |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-15 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet nr 8: Zaawansowany kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta z kompletem elektrod |
| --- |
|  | ilość | 25 |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Waga poniżej 80 gramów |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 3 | Funkcja monitorowania i powiadamiania pacjenta sygnałem dźwiękowym z ICD o poziomie płynów w tkankach |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji endokardialne - sterydowe |  |
| 6 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |
| 7 | Amplituda impulsu min. Zakres 0,5 – 6,0 mV |  |
| 8 | Szerokość impulsu (A/V), min. Zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 9 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 10 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 11 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 12 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 13 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 14 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0-dwa typy, 4- trzy i więcej |
| 2 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0-2 typy, 2- trzy typy i więcej |
| 3 | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0-nie, 5-tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 5 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 6 | algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 7 | elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 8 | możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie FV oraz w strefie VT |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 9 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 12 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0-nie, 10-tak |
| 13 | Dostępne algorytmy stabilności rytmu VT (z możliwością programowania) rozpoznawania tachykardii zatokowej rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 programowania maksymalnej częstości SVT |  | 1 punkt za każdą funkcję (max 5 pkt) |
| 14 | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 – nie 3- tak |
| 15 | Elektrody do LV min 3 typy |  | 0 –dwa typy, 1 –trzy typy, 2-cztery typy, 4 – pięć typów i więcej |
| 16 | Elektrody do LV uni/bipolarne do wyboru |  | 0-jeden typ, 3- dwa typy |
| 17 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy elektrodą LV i RV |  | 0-nie, 5-tak |
|  |  | RAZEM | 0-121 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

| Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1 | długość: od 40 do 100 cm |  | 3 długości - 5 pkt. Poniżej 3 – 2 pkt. |
| 2 | rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| 3 | kształt prosty, litery J - do wyboru |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | 0-15 |

Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet nr 9: Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS |
| --- |
|  | ilość | 160 |
|  | nazwa koszulki |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1. | Możliwość aktywnej zmiany krzywizny koszulki |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Sposób wyjmowania zestawu |  | 0-rozrywanie 5- rozcinanie nożykiem |
|  | Długość koszulki |  | 0-1 typ, 5- 2 typy i więcej |
|  |  | RAZEM | 0-10 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet nr 10: Zestaw do subselektywnej kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej (CS) ułatwiający wprowadzanie elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego CS |
| --- |
|  | ilość | 30 |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1. | Możliwość aktywnej zmiany krzywizny dystalnego końca koszulki |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna zestawu w części dystalnej < 3 F |  |
| 3. | Światło dla wprowadzenia prowadnika 0.014`` |  |
|  | Parametry oceniane | Parametry oferowane | Punktacja |
| 1. | Długość zestawu |  | 0-1 typ, 5- 2 typy i więcej |
|  |  | RAZEM | 0-5 |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			                                lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /119/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości powyżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego defibrylatorów- kardiowerterów w obrębie pakietu nr .… wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

....................................................                           	...................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                               (Kierownik Apteki Szpitalnej 4WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej mgr farm.Grażyna Wojtczak, tel. (071) 766 05 25,

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych  w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 4 ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 10 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem    ( na nr tel. (071) 766 05 25) z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 pkt 4, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………...............zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi :…………….… zł (słownie:       ….…........……..zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres …………….(min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w   § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust.2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 119/Med./2009, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo