# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 150/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO I CHIRURGICZNEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego i wielorazowego sprzętu laparoskopowego i chirurgicznego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-7.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale VI SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralną część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn.zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 150/Med./2009

„Oferta na dostawę jednorazowego i wielorazowego sprzętu laparoskopowego i chirurgicznego”

nie otwierać przed dniem 03.02.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, jeżeli nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 628 300,00 zł  ( słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości, co najmniej:

| Pakiet 1 | 220 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 240 000,00 |
| Pakiet 3 | 90 000,00 |
| Pakiet 4 | 2 300,00 |
| Pakiet 5 | 19 000,00 |
| Pakiet 6 | 10 000,00 |
| Pakiet 7 | 47 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 460 000,00 zł  (220 000,00zł + 240 000,00 zł).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2,3,4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu laparoskopowego i chirurgicznego, według Pakietów 1-7, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:	 33140000-3

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 23 740,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100). Na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 8 300,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 9 000,00 |
| Pakiet 3 | 3 500,00 |
| Pakiet 4 | 80,00 |
| Pakiet 5 | 700,00 |
| Pakiet 6 | 360,00 |
| Pakiet 7 | 1 800,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 03.02.2010r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 03.02.2010r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego i wielorazowego sprzętu laparoskopowego i chirurgicznego, znak sprawy 150/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 03.02.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604; fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 03.02.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty niespełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
 i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

      - Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

      - Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

      - Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Jan Cianciara				……………………………..

- Krzysztof Namięta			……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak		……………………………..

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednorazowego i wielorazowego sprzętu laparoskopowego i chirurgicznego.”

Znak sprawy  150/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowego i wielorazowego sprzętu laparoskopowego i chirurgicznego zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto ……………………..……zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

| Lp | Opis produktu nazwa handlowa rozmiar | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 blok chirurgii CPV - 33140000-3 |
| 1 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki standardowej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. 30mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek standardowych, które mogą być zamknięte do wysokości 1,5 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia 30mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki grubej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. 30mm | 1 szt. |  | 27 |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek grubych, które mogą być zamknięte do wysokości 2,0 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia 30mm | 1 szt. |  | 48 |  |  |  |
| 5 | Liniowy naczyniowy stapler z wymiennymi magazynkami, posiada 3 rzędy zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. 30mm | 1 szt. |  | 27 |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek naczyniowych, które mogą być zamknięte do wysokości 1,0 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia, posiada 3 rzędy zszywek 30mm | 1 szt. |  | 48 |  |  |  |
| 7 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki standardowej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. 60mm | 1 szt. |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek standardowych, które mogą być zamknięte do wysokości 1,5 mm, o długości zespolenia 60 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia 60mm | 1 szt. |  | 36 |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek grubych, które mogą być zamknięte do wysokości 2,0 mm, o długości zespolenia 60 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia 60mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 55 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy 55mm | 1 szt. |  | 60 |  |  |  |
| 11 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 55 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 55mm | 1 szt. |  | 48 |  |  |  |
| 12 | Ładunek zielony do staplera liniowego z nożem do tkanek grubych, o długości zespolenia 55 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 55mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 75 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy 75mm | 1 szt. |  | 90 |  |  |  |
| 14 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 75mm | 1 szt. |  | 60 |  |  |  |
| 15 | Ładunek żółty do staplera liniowego z nożem do tkanek pośrednich, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,8mm) 75mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 16 | Ładunek zielony do staplera liniowego z nożem do tkanek grubych, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 75mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 17 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 100 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy 100mm | 1 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 100 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) 100mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 19 | Stapler okrężny zakrzywiony 21 mm, jednorazowy z regulowaną siłą docisku tkanki od 1,0 mm do 2,5 mm. Wysokość zszywki otwartej 5,5mm 21mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 20 | Stapler okrężny zakrzywiony 33 mm, jednorazowy z regulowaną siłą docisku tkanki od 1,0 mm do 2,5 mm. Wysokość zszywki otwartej 5,5mm 33mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 21 | Stapler zamykająco tnący z półokrągłą główką załadowany ładunkiem zielonym do tkanki grubej. 40mm | 1 szt. |  | 3 |  |  |  |
| 22 | Ładunek do staplera zamykająco tnącego z półokrągłą główką, przeznaczony do tkanki grubej. Ładunek ze zintegrowanym nożem. 40mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 23 | Stapler liniowy z przegubową główką obracającą się do 80 stopni, przegub elastyczny. Obrotowe ramie 190stopni. Stapler trójdźwigniowy, jednorazowy, zamykający. 55mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 24 | Stapler laparoskopowy prosty, długość ramienia 34 cm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60mm. Stapler jednoręczny, umożliwiający 12 krotne wystrzelenie ładunków podczas jednego zabiegu, posiadający dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Ładunek ładowany w szczęki staplera. 60 mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 25 | Ładunek liniowy do staplera prostego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki normalnej, wysokość szwu zamkniętego 1,5 mm 60mm | 1 szt. |  | 24 |  |  |  |
| 26 | Ładunek liniowy do staplera prostego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki normalnej/ grubej, wysokość szwu zamkniętego 1,8 mm 60mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 27 | Ładunek liniowy do staplera prostego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej, wysokość szwu zamkniętego 2,0 mm 60mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 28 | Jednorazowy stapler laparoskopowy prosty, długość ramienia 34 cm, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45 mm. Stapler jednoręczny, umożliwiający 12 krotne wystrzelenie ładunków podczas jednego zabiegu, posiadający dwie dźwignie – zamykającą i spustową. Ładunek ładowany w szczęki staplera. 45mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 29 | Ładunek liniowy do staplera prostego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki normalnej, wysokość szwu zamkniętego 1,5 mm 60mm | 1 szt. |  | 24 |  |  |  |
| 30 | Ładunek liniowy do staplera prostego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki normalnej/ grubej, wysokość szwu zamkniętego 1,8 mm 60mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 31 | Ładunek liniowy do staplera prostego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej, wysokość szwu zamkniętego 2,0 mm 60mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 32 | Stapler liniowy 90 mm z kontrolowanym dociskiem w zakresie 1,5 – 2,0 mm. Z grubym drutem 90mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 33 | Ładunek do staplera liniowego 90 mm z kontrolowanym dociskiem w zakresie 1,5 – 2,0 mm. Z grubym drutem. 90mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 34 | Port dostępu laparoskopowego wykonany z poliuretanu i uretanu. Rękaw w trzech rozmiarach do wyboru: 4cm; 4-7cm; 7cm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 35 | Pokrywa uszczelniająca kompatybilna z portem dostępu laparoskopowego. Wykonana z poliuretanu i uretanu. Posiada zawór krzyżowy uwzględniający wszystkie rozmiary rąk. | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Jednorazowy, uniwersalny worek do pobierania preparatu. Kompatybilny z trokarem EXCEL 10mm. Pojemność 224ml. Torba wykonana z poliuretanu, kształt stożkowy. 190mm/94mm | 1 szt. |  | 18 |  |  |  |
| SUMA Pakiet 1 |  |  |  |
| Lp | Opis produktu nazwa handlowa rozmiar | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ kod producenta |
| Pakiet 2 blok chirurgii CPV - 33140000-3 |
| 1 | Stapler okrężny wygięty z łamana głowicą w roz. 25, zszywka zbliżona do prostokąta, wysokość zszywki 3,5mm | 1 szt. |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny wygięty z łamana głowicą w roz. 28, zszywka zbliżona do prostokąta, wysokość zszywki 3,5mm i 4,8mm | 1 szt. |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Stapler prosty, automatycznie zamykany w roz.45mm, zszywka zbliżona do prostokąta, wysokość zszywki 3,5mm | 1 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Stapler prosty, automatycznie zamykany w roz.45mm, zszywka zbliżona do prostokąta, wysokość zszywki 4,8mm | 1 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera prostego, automatycznie zamykanego, 45mm, ze zszywką zbliżoną do prostokąta, wysokość zszywki 3,5mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera prostego, automatycznie zamykanego,45mm, ze zszywką zbliżoną do prostokąta, wysokość zszywki 4,8mm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 7 | Worek laparoskopowy samorozprężalny 10mm, , worek powinien być odrywany od aplikatora przed wyciagnięciem preparatu w polu operacyjnym rozmiar worka 6,4x15cm | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 8 | Worek laparoskopowy, samorozprężalny 15mm, , worek powinien być odrywany od aplikatora przed wyciagnięciem preparatu w polu operacyjnym rozmiar worka 13x23cm | 1 szt. |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum 5mm, jednoczęściowe z przyłączem do kauteryzacji, | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Disektor laparoskopowy 5mm, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm dł. Trzonu 31cm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 11 | Grasper laparoskopowy 5mm, system ratchet, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 12 | Atraumatyczny grasper laparoskopowy 5mm, długość branż 21mm, system ratchet, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Retraktor laparoskopowy, pięciopalczasty 10mm, jednoczęściowy | 1 szt. |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Retraktor laparoskopowy jednopalczasty, 10mm | 1 szt. |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Kleszczyki atraumatyczne jednorazowego użytku do przytrzymywania jelita, dł. 44mm, trzon o średnicy 10mm i dł.31cm, blokada zatrzaskowa | 1 szt. |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Urządzenie do wiązania i szycia laparoskopowego, ładowalne, śr. Trzonu 10mm, dl. 34cm | 1 szt. |  | 5 |  |  |  |
| 17 | Ładunek do urządzenia do szycia laparoskopowego, nić wchłanialna, pleciona z kwasu mlekowego i poliglikolowego w rozmiarze "0" | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 18 | Ładunek do urządzenia do szycia laparoskopowego, nić wchłanialna, pleciona z kwasu mlekowego i poliglikolowego w rozmiarze "2/0" | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 19 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, roz. 5mm | 1 szt. |  | 300 |  |  |  |
| 20 | Kaniula do trokara 5 mm | 1 szt. |  | 300 |  |  |  |
| 21 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, i wbudowanym reduktorem w roz. 5mm-11mm | 1 szt. |  | 300 |  |  |  |
| 22 | Kaniula do trokara 5mm – 11 mm | 1 szt. |  | 300 |  |  |  |
| 23 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, i wbudowanym reduktorem w roz. 5mm-12mm | 1 szt. |  | 300 |  |  |  |
| 24 | Kaniula do trokara 5mm – 12 mm | 1 szt. |  | 300 |  |  |  |
| 25 | Stapler endoskopowy uniwersalny (do ładunków wszystkich rozmiarów) | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 26 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 2,5 mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 27 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 3,5 mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 28 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 4,8 mm Z materiałem wzmacniającym, folia glykomerowa wchłanialna 90 – 110 dni, transparentna o grubości 0,07 mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 29 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 60 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 3,5 mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 30 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 60 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 4,8 mm Z materiałem wzmacniającym, folia glykomerowa wchłanialna 90 – 110 dni, transparentna o grubości 0,07 mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 31 | Trokar 15 mm, rękaw 100 mm, ostrze w kształcie ostrosłupa, optyczny wskaźnik położenia ostrza, uniwersalne konwektery z 5 na 12 i z 10 na 15 mm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| SUMA Pakiet 2 |  |  |  |
| Lp | Opis produktu nazwa handlowa rozmiar | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ kod producenta |
| Pakiet 3 blok chirurgii CPV - 33140000-3 |
| 1 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń z opcją cięcia do zabiegów laparoskopowych, aktywacja mocy na uchwycie instrumentu kompatybilny z aparatem Ligasure 5 cm | 1 szt. |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa elektroda z kablem do kleszczyków Ligasure LS3111 | 1 szt. |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy instrument zamykający z opcją cięcia do zabiegów klasycznych kompatybilny z aparatem Ligasure 20 cm | 1 szt. |  | 40 |  |  |  |
| 4 | Klipsownica typ endoclip III 5 mm, 18 tytanowych klipsów, dł.33cm, cyfrowy licznik pozostałych klipsów w narzędziu | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Zestaw typ SILS: 3 x trokar 5 mm 1 x trokar 12 mm, elastyczny port Sils | 1 zestaw |  | 12 |  |  |  |
| 6 | roticulator endo grasper | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 7 | roticulator endo disektor | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 8 | Klipsownica do zabiegów otwartych z systemem Super Interlock w rozmiarze 9,75 | 1 szt. |  | 18 |  |  |  |
| SUMA Pakiet 3 |  |  |  |
| Lp | Opis produktu nazwa handlowa rozmiar | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ kod producenta |
| Pakiet 4 blok chirurgii zamawiający wymaga klipsownic i klipsów tego samego producenta CPV - 33140000-3 |
| 1 | Klipsownica laparoskopowa rozmiar S, wielokrotnego użytku do klipsów małych, średnica trokara 5.0 mm/5.5mm, długość 33 cm | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe, kształt ząbkowany, kompatybilne z poz. 1, małe, rozmiar klipsa po zamknięciu 3.6mm, szerokość 4.2 mm | 1 op./ 30 magazynków sześcioklipsowych = 180 klipsów |  | 2 |  |  |  |
| SUMA Pakiet 4 |  |  |  |

| Lp | Opis produktu nazwa handlowa rozmiar | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 5 blok chirurgii Zamawiający wymaga klipsownic i klipsów tego samego producenta CPV - 33140000-3 |
| 1 | Klipsy do zamykania naczyń średnio – duże (7,9 x 8,1 mm) do klipsownicy pneumatycznej, opakowanie zawiera 12 sterylnych magazynków po 8 tytanowych klipsów w każdym i 12 nabojów CO, ostatni klips oznaczony kolorem czerwonym | 1 op./ 12 magazynków ośmioklipsowych = 96 klipsów |  | 17 |  |  |  |
| 2 | Klipsownica automatyczna z pneumatycznym podawaniem klipsów, średnica 10 mm, długość 370 mm, na klipsy średnio – duże, wyposażona w obrotowe ramię, rozbieralna na cztery elementy | 1 szt. |  | 3 |  |  |  |
| SUMA Pakiet 5 |  |  |  |

| Lp | Opis produktu nazwa handlowa rozmiar | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 6 klinika kardiochirurgii i blok chirurgii Zamawiający wymaga klipsownic i klipsów tego samego producenta CPV - 33140000-3 |
| 1 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych długość robocza 32 cm, średnica 10 mm do klipsów w rozmiarze XL | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych do klipsów w rozmiarze L | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |
| 3 | klipsy polimerowe niewchłanialne , rozmiar XL (zamykające naczynia 7-16 mm) | Magazynek 6 klipsów |  | 100 |  |  |  |
| 4 | klipsy polimerowe niewchłanialne , rozmiar L (zamykające naczynia 5-13 mm) | Magazynek 6 klipsów |  | 100 |  |  |  |
| SUMA Pakiet 6 |  |  |  |
| Lp | Opis produktu nazwa handlowa rozmiar | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa producenta/ kod producenta |
| Pakiet 7 klinika kardiochirurgii i blok chirurgii Zamawiający wymaga klipsownic i klipsów tego samego producenta CPV - 33140000-3 |
| 1 | Klipsy tytanowe małe. Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. Rozmiar klipsa po zamknięciu 3,0mm | Magazynek 6 klipsów |  | 2220 |  |  |  |
| 2 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów małych do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 18 -20 cm | 1 szt. |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów małych. do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Klipsy tytanowe średnie. Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. Rozmiar klipsa po zamknięciu 5,0mm | Magazynek 6 klipsów |  | 2160 |  |  |  |
| 5 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnich. do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 18 -20 cm | 1 szt. |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnich. do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Klipsy tytanowe średnio -duże. Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. Rozmiar klipsa po zamknięciu 8,7mm lub 9.0mm | Magazynek 6 klipsów |  | 600 |  |  |  |
| 8 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnio – dużych do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnio-dużych. Do laparoskopii, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica obrotowa w zakresie 360 stopni posiadająca kanał płuczący Długość instrumentu 28 - 33cm | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 10 | Klipsy tytanowe duże. Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. Rozmiar klipsa po zamknięciu 12mm | Magazynek 6 klipsów |  | 200 |  |  |  |
| 11 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów dużych do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów dużych. Do laparoskopii, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica obrotowa w zakresie 360 stopni posiadająca kanał płuczący Długość instrumentu 28 - 33cm | 1 szt. |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnio – dużych do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione pod kątem 45 stopni, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |
| SUMA Pakiet 7 |  |  |  |

…………..…dnia……………                                                                             ……….......................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /150/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowego i wielorazowego sprzętu laparoskopowego i chirurgicznego w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w w/w terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1 ....................................................                           	2.  ......................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski                                                                            Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz mgr farm. Monika Krzysik tel. (071) 766 05 24.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:    …………………..… zł (słownie: …………………….................................................................................................................zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi : ………………………………… zł (słownie: …………………………………….……….................……………………………………..zł)

- Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ….. miesięcy (min. 12 miesięcy)  licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych Dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 150/Med./2009, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)