# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 30/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU STOSOWANEGO W ANGIOGRAFII, KORONOGRAFII, TESTÓW ACT, TT, PT Z NAJMEM APARATU, CEWNIKÓW BALONOWYCH NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMIKI.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2010 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, cewników balonowych na potrzeby pracowni Hemodynamiki.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-38.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 30/Med./2010

„Oferta na dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, cewników balonowych na potrzeby pracowni Hemodynamiki.”

nie otwierać przed dniem 19.05.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.  5 553 200,00 zł  ( słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 | 300 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 400 000,00 |
| Pakiet 3 | 200 000,00 |
| Pakiet 4 | 20 500,00 |
| Pakiet 5 | 115 000,00 |
| Pakiet 6 | 230 000,00 |
| Pakiet 7 | 120 000,00 |
| Pakiet 8 | 18 200,00 |
| Pakiet 9 | 90 000,00 |
| Pakiet 10 | 23 000,00 |
| Pakiet 11 | 140 000,00 |
| Pakiet 12 | 145 000,00 |
| Pakiet 13 | 39 000,00 |
| Pakiet 14 | 29 000,00 |
| Pakiet 15 | 100 000,00 |
| Pakiet 16 | 200 000,00 |
| Pakiet 17 | 95 000,00 |
| Pakiet 18 | 220 000,00 |
| Pakiet 19 | 2 000,00 |
| Pakiet 20 | 220 000,00 |
| Pakiet 21 | 36 000,00 |
| Pakiet 22 | 210 000,00 |
| Pakiet 23 | 70 000,00 |
| Pakiet 24 | 160 000,00 |
| Pakiet 25 | 120 000,00 |
| Pakiet 26 | 230 000,00 |
| Pakiet 27 | 310 000,00 |
| Pakiet 28 | 740 000,00 |
| Pakiet 29 | 67 000,00 |
| Pakiet 30 | 13 000,00 |
| Pakiet 31 | 190 000,00 |
| Pakiet 32 | 190 000,00 |
| Pakiet 33 | 280 000,00 |
| Pakiet 34 | 3 500,00 |
| Pakiet 35 | 26 000,00 |
| Pakiet 36 | 11 000,00 |
| Pakiet 37 | 30 000,00 |
| Pakiet 38 | 160 000,00 |

Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 2  SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP; z zastrzeżeniem § 2 ust. 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit.c i ewentualnie w pkt.3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu stosowanego w angiografii, koronografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, cewników balonowych na potrzeby pracowni Hemodynamiki, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV rozpisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 208 950,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100) ; na poszczególne części w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 | 11 500,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 15 000,00 |
| Pakiet 3 | 7 300,00 |
| Pakiet 4 | 800,00 |
| Pakiet 5 | 4 300,00 |
| Pakiet 6 | 8 500,00 |
| Pakiet 7 | 4 500,00 |
| Pakiet 8 | 700,00 |
| Pakiet 9 | 3 500,00 |
| Pakiet 10 | 850,00 |
| Pakiet 11 | 5 100,00 |
| Pakiet 12 | 5 400,00 |
| Pakiet 13 | 1 500,00 |
| Pakiet 14 | 1 100,00 |
| Pakiet 15 | 3 800,00 |
| Pakiet 16 | 7 700,00 |
| Pakiet 17 | 3 500,00 |
| Pakiet 18 | 8 300,00 |
| Pakiet 19 | 70,00 |
| Pakiet 20 | 8 400,00 |
| Pakiet 21 | 1 400,00 |
| Pakiet 22 | 8 000,00 |
| Pakiet 23 | 2 700,00 |
| Pakiet 24 | 6 000,00 |
| Pakiet 25 | 4 300,00 |
| Pakiet 26 | 8 700,00 |
| Pakiet 27 | 11 500,00 |
| Pakiet 28 | 28 000,00 |
| Pakiet 29 | 2 500,00 |
| Pakiet 30 | 500,00 |
| Pakiet 31 | 7 000,00 |
| Pakiet 32 | 7 200,00 |
| Pakiet 33 | 10 600,00 |
| Pakiet 34 | 130,00 |
| Pakiet 35 | 1 000,00 |
| Pakiet 36 | 400,00 |
| Pakiet 37 | 1 200,00 |
| Pakiet 38 | 6 000,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 19.05 .2010r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 19.05.2010r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, cewników balonowych na potrzeby pracowni Hemodynamiki,

znak sprawy 30/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 19.05.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (071) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 19.05.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2 i 2a

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Krzysztof Reczuch		……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak		……………………………..

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, cewników balonowych na potrzeby pracowni Hemodynamiki”

Znak sprawy  30/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, cewników balonowych na potrzeby pracowni Hemodynamiki, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 34

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 35

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 36

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 37

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 38

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość zakupu – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie podać wszystkie wymagane dane według wzoru: nazwa handlowa, numer katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy / nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 1 Zestaw jednorazowy, okludery, cewnik balonowy 33140000-3, 33141320-9 |
|  | Zestaw jednorazowy obłożenie stołu, pacjenta z dwoma oknami, osłona lampy Rtg x 2 szt. 1 fartuch 1 pojemnik 500.ml+ 250 ml. linia kontrastu, ciśnień, płukania strzykawka nakręcana 10 i 20 ml. gaziki, pean, skalpel | Kpl. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Elektroda z balonem dwubiegunowa do stymulacji serca zachowująca dobra pamięć kształtów typ Eledyn Rozmiary 4F – 6F (do wyboru) | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel. profil balonu ≤0.026’’ przy średnicy 3.0 mm ciśnienie nominalne max 7 atm. RBP minimum 12 atm. długość min. 138 cm kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F przedział średnic balonu od 2.5 mm do 4.0 mm przedział długości balonu 10 – 30 mm minimum 6 rozmiarów w zakresie profil wejścia ≤ 0,017’’ cewnik pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego skuteczność redukcji restenozy (TLR poniżej 7% w minimum rocznej obserwacji) | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Kopułka do ciśnień Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnień typ sensor angiodyn | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 2 Okludery do zamykania ubytków typ Amplatzer 33140000-3, 33141200-2 |  |
|  | Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego typ Amplatzer: możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej). Dostępność okluderów w średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm. Możliwość prowadzenia implantu przez koszulki dostarczające (delivery sheath) o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm – koszulka 8F, dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 35 mm – koszulka 9F. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego Amplatzer Samocentralizacja okludera w ubytku Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu prze część środkową okludera. Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków – 36 – 40mm, przy czym w zakresie średnic od 4mm do 20mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnących co 1mm (np. 15mm, 16mm, 17mm) a w zakresie średnic od 20mm do 40mm okluderów o wielkościach części środkowej rosnących co najwyżej co 2 mm. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Systemy uwalniające wymagania: Możliwość wprowadzania implantu przez koszulki dostarczające (delivery sheath) o wielkości: Od 4 do 17mm koszulka 7F, Od 18 do 20mm koszulka 8F, Od 22 do 26mm koszulka 9F, Od 28 do 30mm koszulka 10F, Od 32 do 40mm koszulka 12F. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków, wymagania: Łatwość wprowadzenia do naczynia - -niski profil, Stabilność po wypełnieniu ubytku Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów Rozmiary: 18mm, 24mm, 34mm. | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Prowadnik typ exchange 0.035 o wzmożonej sztywności wymagania: Prowadnik o wzmożonej sztywności, Końcówka prowadnika w kształcie „J” Grubość prowadnika 0.035 cala; długość 260 cm „floppy segment” – 5 cm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 3 Stenty, filtr, mikrocewniki 33140000-3, 33141200-2 |  |
|  | Stenty powlekane substancją antyproliferacyjną – RAPAMYCYNĄ - do małych naczyń struktura stentu – „slotted tube” z zamkniętymi komórkami „distal shaft” – 2.7F rozmiary: średnica: 2.25 – 3.5mm; długości: 8,13,18,23,28,33 mm duża siła radialna stenty pokryte rapamycyną uwalnianą z polimeru rozmiar stentu 3.5mm kompatybilny z cewnikiem 5F niski odsetek restenozy oraz klinicznych punktów końcowych Podać sposób sterylizacji Rok produkcji 2010 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Filtr p/zatorowy stałoczasowy Filtr p/zatokowy stało-czasowy do żyły głównej Możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe Filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego Konstrukcja koszyczka filtru symetryczna SDS(system wprowadzający) 6F Długość zestawu 55 lub 90 cm Filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu Filtr stosowany uniwersalnie (femoral Jugular) z podwójnym filtrowaniem – prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035” z 3 mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260 cm długości Koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Mikrocewnik typ Transit – cewnik stosowany do trudno dostępnych zmian w tętnicach wieńcowych w CTO: zewnętrzne pokrycie PTFE Końcówka giętka Pokrycie hydrofilne Długość 135 – 150 cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 4 Stenty, przedłużacz 33140000-3, |  |
|  | Stentgraft wieńcowy typ Graft Master: 2 markery, profil wejścia 0.018 cala, grubość ścianki 0,3mm, materiał: stent – stal nierdzewna, graft – PTFE. | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Przedłużacz do prowadnika zapewnia odpowiednią długość prowadnika dla wymiany cewnika balonowego z utrzymaniem pozycjio prowadnika w naczyniu długość 145 cm kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’ i 0,018’’ | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 5 Sprzęt do angioplastyki rotacyjnej, stentgraft 33140000-3, 33141200-2, PA01-7 |  |
|  | Prowadnik do angioplastyki rotacyjnej atraumatyczna końcówka ze sprężynką, nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich możliwość formowania w celu łatwego manewrowania trzon prowadnika wykonany ze stali nierdzewnej z gładkim pokryciem średnica 0,009” długość 325 cm różne rodzaje i typy | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik ze sterownikiem do angioplastyki rotacyjnej cewnik składający się z wiertła i trzonu o spiralnym napędzie osłonki wiertło z otoczką wykonaną z diamentu dostępne rozmiary wierteł: 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,15; 2,25; 2,38; 2,5; długość cewnika 135 cm sterownik zapewniający wsparcie turbinie powietrznej oraz nadający właściwy kierunek przesuwnym elementom kontrolującym stopień wysunięcia się z wiertła | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Konsola wraz z wyposażeniem do angioplastyki rotacyjnej System składający się z konsoli, pedału nożnego zbiornika z gazem sprężonym | Najem miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny z dodatkowo wplecionymi platynowymi drutami dla jeszcze lepszej widoczności w skopii stent pokryty na całej długości tkaniną z PET pleciony na kształt tabularnej siatki elastyczny bardzo miękki z możliwością dopasowania do kształtu naczynia rozmiary 6 – 14 mm długości 20/30/50/70 mm nominalnie | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 6 Strzykawka z manometrem 33140000-3, |  |
|  | Strzykawka z manometrem : maksymalne ciśnienie 20 lub 30 atmosfer , pojemność strzykawki 20 lub 30ml. , precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie , budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji posiada zabezpieczenie przed niekontrolowana deflacją tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjna możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu - czytelna tarcza manometru – zwiększanie skali ciśnień co 0,5atm. dla 20ml. i co 1 atm. dla strzykawki 30ml. wykonana z przezroczystego materiału | Szt. |  |  | 2500 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 7 Introducer - średnice od 5F do 9F 33140000-3, |  |
|  | Introducer - średnice od 5F do 9F koszulka introducera wykonana z odpornego na zagięcie materiału 2 długości: 11 i 20-24cm zastawka hemostatyczna silikonowa z zatrzaskiem do poszerzacza szczelny zawór e) duża średnica wewnętrzna | Szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 8 Prowadnik angiograficzny hydrofilny 0.035 33140000-3, |  |
|  | Prowadnik angiograficzny hydrofilny 0.035 końcówka - :jot” długość 145-150cm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 9 Prowadnik angiograficzny 0.035cala 33140000-3, |  |
|  | Prowadnik angiograficzny 0.035cala powłoka teflonowa długość 145-150 oraz 260-270cm końcówka „jot” i prosta | Szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 10 Prowadnik angiograficzny 0.032 33140000-3, |  |
|  | Prowadnik angiograficzny 0.032 dwa rodzaje: powłoka teflonowa oraz hydrofilna długość 145-150 oraz 260-270cm końcówka „jot” i prosta | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 11 Prowadnik z filtrem do protekcji embolizacji 33140000-3, |  |
|  | Prowadnik z filtrem do protekcji embolizacji prowadnik 0,014cala o długości 180 oraz 300zm z platynową miękką kształtowalną końcówką filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z membraną o porowatości 110 mikronów jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5mm do 5,5mm koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2F możliwość używania w krętych naczyniach | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 12 Prowadnik do PCI o średnicy 0.014 cala 33140000-3, |  |
|  | Prowadnik do PCI o średnicy 0.014 cala długość 190 i 300 cm końcówka robocza ze stali i innych stopów metali końcówka jot oraz prosta szeroki wybór prowadników – min. 18 rodzajów, w tym min. 7 różnych typów prowadników do udrożnień przewlekłych okluzji pokrycie hydrofobowe jak i hydrofilne tzw. „core diameter” o zmiennej długości możliwy wybór rożnych stopni sztywności, rodzaju końcówki i rodzaju pokrycia | Szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 13 Prowadnik chromowo – nitinolowy do PCI o średnicy 0,014 cala 33140000-3, |  |
|  | Prowadnik chromowo – nitinolowy do PCI o średnicy 0,014 cala długość całkowita – 190 cm widoczność we fluoroskopii odcinek dystalny 30 cm nieprzepuszczalny dla promieni Rtg, 3 cm końcówka o podwyższonej widoczności pokrycie:18 cm odcinek o specjalnym pokryciu hydrofobowym, pozostałe 12 cm o pokryciu hydrofilnym | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 14 Prowadnik do PCI o średnicy 0,014’’ 33140000-3, |  |
|  | Prowadnik do PCI o średnicy 0,014’’ materiał: rdzeń druciany ze stali nierdzewnej AISI 304 prox. zwoje (270 mm) ze stali nierdzewnej AISI 304 dystalne zwoje (30 mm) z pozłacanej platyny średnica zewnętrzna prowadnika 0,014’’ (0,36mm) dlugość całkowita 175 cm konieczna możliwość przedłużenia długości do 325 cm (+1 cm) za pomocą przedłużacza (150 cm) widoczność we fluioroskopii: 30 cm końcówka, w tym 27 cm składa się ze zwojów przenikliwych dla promieni Rtg (łączących się z częścią proksymalną, ą 3 centymetrowa końcówka pokryta jest pozłacaną platyną zapewniającą doskonałą widoczność i podwyższone właściwości śledzenia naczynia (trackability) pokrycie: dystalny 12 cm odcinek o specjalnym pokryciu – Hydro Xcoating zapewniający maksimum hemokompatybilności i ułatwiajacy manewrowanie, następne 18 cm ma być pokryte BIOCoating – eliminujący tarcie i nadający duży potencjał przejścia, pozostałe 145 cm pokryte PTFE Prowadnik ma wykazywać 66% mniej tarcia niż prowadnik konwencjonalny 5 skal sztywności | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 15 Prowadnik do udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych 33140000-3, |  |
|  | Prowadnik do udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych długość 180 i 300 mm końcówka jot oraz prosta długość segmentu niepodlegającego opacyfikacji: 3, 4, 11 i 20 cm średnica – 0.014 cala 3 rodzaje pokrycia: hydrofilne, hydrofobowe, hybrydowe minimum 2 długości tzw. „core tapers” minimum 13 typów prowadników | Szt. |  |  | 750 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 16 Cewnik aspiracyjny 33140000-3, |  |
|  | Cewnik aspiracyjny przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi służy do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np.skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej i w czasie implantacji stentu cewnik typu monorail- z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie strzykawka aspiracyjna o objętości 20cm3 w komplecie z cewnikiem marker na dystalnym końcu cewnika hydrofilne pokrycie dystalnych 40 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6 F obecność dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068’’ kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070’’), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078’’ kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080’’) światło aspiracyjne min. 0,043’’ dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050’’ dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F – 145 cm typu Rapid Exchange współpracujący z prowadnikiem0,014’’ systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F w komplecie powinny znajdować się 6F – cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem; 7F – cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 17 Cewnik diagnostyczny do koronarografii 33140000-3, |  |
|  | Cewnik diagnostyczny do koronarografii dużej średnicy wewnętrznej, minimum 0,055” przy 6F zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót, widoczny w skopii z miękką końcówką atraumatyczną pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ duża ilość kształtów rozmiar 6F i 5F oprócz długości standardowych długość 125 cm | Szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 18 Cewnik prowadzący do PCI 33140000-3, |  |
|  | Cewnik prowadzący do PCI duża średnica wewnętrzna -dla 6F min.0.071cala oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii stabilność krzywizny w temp. 370C przez okres całego zabiegu odporność na skręcanie i załamania pamięć kształtu możliwość manewrowania wysoka trwałość cewnika krzywizny i kształty we wszystkich średnicach: Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC-Multi Aortic Curie | Szt. |  |  | 2300 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 19 Cewniki prowadzące do tętnic nerkowych i trzewnych 33140000-3, |  |
|  | Cewniki prowadzące do tętnic nerkowych i trzewnych odpowiednio zbrojone, zapewniające doskonałe podparcie odporne na złamania, temperaturę i skręcania duża średnica wewnętrzna dla 6F min. 0,070” pełna gama kształtów z uwzględnieniem krzywizn do tzw. Silnego podparcia typy końcówek: Hokey Stik, Cob Burke, Multipurose, Straight silikonowa zastawka hemostatyczna miękka, atraumatyczna końcówka, marker na końcu „świecąca” w Rtg końcówka cewnika długość cewnika 50 – 100 cm 4;5;6;7;8;9 F długość 50 - 100 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 20 Cewnik balonowy do PCI standardowy 33140000-3, |  |
|  | Cewnik balonowy do PCI standardowy dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu profil balonu max.0,023” dla 3.0mm ciśnienie nominalne max. 8 atm. minimalny wymagany przedział długości: od 6mm do 30mm minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5mm do 4,0mm typ balonu semi-compliant entry profile 0.016” | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 21 Cewnik balonowy do PCI do udrożnień 33140000-3, |  |
|  | Cewnik balonowy do PCI do udrożnień 3.0mm niskoprofilowy profil końcówki atakującej balonu (tip), max. 0,017” cewnik balonowy kwalifikujący się do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO) różne długości od 6,0 do 30 mm różne średnice nominalne od 1,25 do 4,0 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 22 Cewnik balonowy do PCI do prostych zwężeń typ semicompliant 33140000-3, |  |
|  | Cewnik balonowy do PCI do prostych zwężeń typ semicompliant ciśnienie nominalne min. 7 atm „rated burst” min. 14 atm, maksymalne nie mniej niż 18 atm. niski profil balonu do 0,024” przy średnicy 3,0 mm rozmiary: średnica 1,25 - 4,0 mm, co 0,25 mm w zakresie 2,0 – 4,0 mm; długość 6;10;15;20;25;30 mm długość użytkowa 140 cm shaft proksymakny 2F, dystalny 2.4F pokrycie hydrofilne balonu końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 23 Cewnik balonowy do PCI o nietypowych rozmiarach 33140000-3, |  |
|  | Cewnik balonowy do PCI o nietypowych rozmiarach Cewnik balonowy semi-compliant, rapid exchange Pokrycie hydrofilne Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014” Minimalny wymagany przedział średnic 1,25 – 7,0 mm Przedział długości balonu 10 – 40 mm Ciśnienie RBP ≥18 bar dla średnicy 3,0 mm Dostępne w wersji OTW Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia Dostępnośc cewnika o długim szafcie – ok. 160 cm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 24 Cewnik balonowy do PCI do doprężeń 33140000-3, |  |
|  | Cewnik balonowy do PCI do doprężeń długość - 8, 12, 15,20,30mm; średnica – 2.0,2.25, 2.75, 3.0, 3.25,3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0mm dwa rodzaje pokrycia redukujacego tarcie: typ Bioslide (hydrophilic) oraz typu Xtra (silikon) rekomendowane do pre i post dilatacji dlugość użytkowa 140 cm czas deflacji < 3 sekundy cisnienie nominalne 12 atm. RBP 20 atm. max 24 atm. przy cisnieniu 12 atm. średnica balonu 3.0/20 wynosi 3.0 mm profil balonu 3.0 – 0.026’’ | Szt. |  |  | 900 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 25 stenty wieńcowe do prostych zmian 33140000-3, |  |
|  | stenty wieńcowe do prostych zmian zamontowane na balonie wysokociśnieniowym ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm., nominalne 9 atm, RBP – 18 atm siła radialna > 6 atm. cewnik 5F dla stentu 4.0mm proximal shaft dla 3.0/12 1.8F, distal shaft -2.7F rozmiary: długość - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32mm; średnica – 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 26 stenty wieńcowe do PCI do direct stenting 33140000-3, |  |
|  | stenty wieńcowe do PCI do direct stenting zamontowane na balonie wysokociśnieniowym ciśnienie otwarcia min. 4 atm., nominalne 9 atm., RBP – 18 atm. siła radialna > 6 atm. cewnik 5F dla stentu 4.0mm rozmiary: długość - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32mm; średnica – 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm czas deflacji < 3 sekundy metal / artery ratio 14 – 18% profil atraumatycznej końcówki natarcia (lesion entry profile) – 0,017’’ (0,43mm) dla wszystkich rozmiarów profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm wynosi 0,041’’ (1,04mm0 profil stentu z balonem dla średnicy 4,0 mm wynosi 0,046’’ (q12,17 mm) grubość ściany stentu 0,0038’’ = 96 µm =0,09652mm wielkość komórek SV – 3.45 mm2, WH – 2.75 mm2, LV – 4.55 mm2 siła radialna 0.142 lbs/mm = 4738,5 mmHg=91,63psi=6,23 atm długość użytkowa – 140 cm | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 27 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS 33140000-3, |  |
|  | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS duża siła radialna struktura stentu – slotted tube stent wykonany ze stopu o udowodnionej biokompatybilności; min. zawartość kobaltu 50%, nikiel max do 10%, bez zawartości żelaza grubość tzw. „stent struts” - max. 0.0032`` tzw. „system profile” - 0.042" tzw. „crossing profile” 0.041 wymagana obecność polimeru, umożliwiająca kontrolowane uwalnianie leku rozmiary stentu: średnica: 2.25,2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm; długość: 8, 12, 15, 18, 23, 28 – do 38 mm niski odsetek restenozy: TLR po 9 miesiącach <2.8% Podać sposób sterylizacji Rok produkcji 2010 | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 28 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS 33140000-3, |  |
|  | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS duża siła radialna struktura stentu – slotted tube stent wykonany ze stopu o udowodnionej biokompatybilności; min. zawartość kobaltu 50%, nikiel max do 10%, bez zawartości żelaza grubość tzw. „stent struts” - max. 0.0032`` tzw. „system profile” - 0.042" tzw. „crossing profile” 0.041 wymagana obecność polimeru, umożliwiająca kontrolowane uwalnianie leku rozmiary stentu: średnica: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5mm; długość: 8, 12, 15, 18, 23, 28mm niski odsetek restenozy udokumentowany w badaniach klinicznych opublikowanych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym: TLR po 9 miesiącach <2.8% Podać sposób sterylizacji Rok produkcji 2010 | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 29 Stent powlekany substancją wychwytującą EPC`s – przeciwciałami anty hCD34 33140000-3, |  |
|  | Stent powlekany substancją wychwytującą EPC`s – przeciwciałami anty hCD34 budowa stentu – podwójna helisa, laserowo wycinany, polerowane końce stal chirurgiczna strut thickness – 0.1mm, crossing profile <1.09mm dla 3.0 stopień skrócenia <1%, długość: 9, 13, 15, 18, 23, 28, 33 rozmiary: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 30 Stenty mocowane na balonie do tętnic nerkowych z systemem do wprowadzania 33140000-3, |  |
|  | Stenty mocowane na balonie do tętnic nerkowych z systemem do wprowadzania stent stalowy, montowany fabrycznie na balonie długość systemu wprowadzającego 80 cm lub 142 cm stent o średnicy 5 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm CSI(system wprowadzający) 4F przy stencie 4,0 – 4,5 mm CSI(system wprowadzający) 5F przy stencie 5,0 – 6,5 mm CSI(system wprowadzający) 4F przy stencie 7,0 mm długość stentów 10 – 30 mm średnica kanału środkowego 0,014” system monorail (rapie Exchange) widoczność stentu w obrazie Rtg możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji stent wykonany z jednego fragmenty (wycięty laserowo), bez połączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach odporność na zgniatanie Średnica 5,0 – 7,0 mm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 31 Stenty wieńcowe, montowane na balonie, kobaltowo-chromowe do PCI trudnodostępnych i krętych naczyń 33140000-3, |  |
|  | Stenty wieńcowe, montowane na balonie, kobaltowo-chromowe do PCI trudnodostępnych i krętych naczyń stent modularny „open cell design” średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 długości: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 24, 30 profil przejścia dla rozmiaru 3.0 0.042cala stent struts – max. 0.0036cala ciśnienie nominalne 9 atm., max. 18 tzw. discrete i secure technology cewnik 5F dla stentu 4.0 niski odsetek restenozy TLR po 9 miesiącach <2.8% | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 32 Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe do PCI pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie śródbłonka 33140000-3, |  |
|  | Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe do PCI pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie śródbłonka długości: 9,13,15,18,20,22,26,30,35,40 średnice: 2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 grubość strutów: - 0,0024’’ dla2,0 – 3,0 crossing profile 0,0037 dla średnicy 3,0 RBP – 16 Bar/ atm. dla 2,0 – 4,0 konstrukcja double helix skracalność – 0% | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 33 Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej 33140000-3, |  |
|  | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej, w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła krótka, koszulka wykonana z PTFE: średnica 4-6 F długość 7 lub 10 cm w zestawie miniprowadnik 0,25’’; 0,02’’ lub 0,018’’ o długości 45 cm z prosta końcówką atraumatyczny rozszerzacz wykonany z polipropylenu łączący się zatrzaskowo z koszulką boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik ucho do szwu chirurgicznego igła 22G x 38 mm; 21G x 38 mm; 20 G x 38mm | Szt. |  |  | 4000 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 34 Pętle naczyniowe 33140000-3, |  |
|  | Pętle naczyniowe do usuwania z naczyń ciał obcych do repozycjonowania stentów Długość 90 cm Średnica pętli 0 – 30 mm Rozmiar cewnika 8F Rozmiar światłoprowadnika 0,018” | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 35 Cewnik diagnostyczny pigtail z markerami 33140000-3, |  |
|  | Cewnik diagnostyczny pigtail z markerami 5F/70cm 5F/ 100cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 36 Okludery do tętnicy udowej 33140000-3, |  |
|  | Okludery do tętnicy udowej, rozmiar 6 i 8 F, pełna gama długości, zamknięcie przez rozpuszczenie kolagenu | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| pakiet 37 Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy 33140000-3, |  |
|  | Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy o wymiarach 1.25mm, dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu profil balonu o średnicy 1.25mm max. 0.020” ciśnienie nominalne max. 12-14 atm. profil końcówki atakującej balonu (tip) max. 0,016” cewnik balonowy, kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i wąskich naczyniach wieńcowych przedział długości: od 6mm do 30mm średnice nominalne: 1,25mm do 4,0mm co 0,25mm pokrycie hydrofilne lub analogiczne | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 38 Cewniki balonowe, testy ACT, TT, PT z najmem aparatu 33141200-2, 33124130-5, PA01-7 |
|  | Cewniki balonowe do kontrapulsacji do aparatów Datascope 97 i 98 8 Fr (34 cc, 40 cc) | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe do kontrapulsacji do aparatów Datascope 97 i 98 7,5 Fr (34 cc, 40 cc) | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający do cewnika balonowego 8 Fr | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Prowadnik do cewników balonowych (5 sztuk w opakowaniu) | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Testy ACT, TT, PT | Szt. |  |  | 10 000 |  |  |  |
|  | Najem aparatu do testów z pozycji 5 (12 miesięcy) | Najem miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

| Cewniki balonowe do kontrapulsacji do aparatów Datascope 97 i 98 |
| --- |
| 1 | Cewniki balonowe do kontrapulsacji 8 Fr (34 cc, 40 cc) ilość | 50 szt. |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2010 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE |
|  | Dostępne rozmiary 8 Fr |  |
|  | Dostępne rozmiary balonów:, 34 cc, 40 cc |  |
|  | Nieinwazyjny system mocowania cewnika do skóry |  |
|  | Termin ważności min. 2 lata |  |

| 2 | Cewniki balonowe do kontrapulsacji 7,5 Fr (34 cc, 40 cc) ilość | 50 szt. |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2010 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE |
|  | Dostępne rozmiary 7,5 Fr |  |
|  | Dostępne rozmiary balonów: 34 cc, 40 cc |  |
|  | Nieinwazyjny system mocowania cewnika do skóry |  |
|  | Termin ważności min. 2 lata |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający do cewnika 8 Fr ilość | 2 szt. |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2010 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE |
|  | Dostępne rozmiary 8 Fr |  |
|  | Dostępne rozmiary balonów:, 34 cc, 40 cc |  |
|  | Termin ważności min. 2 lata |  |
| 4 | Prowadnik do cewników balonowych kompatybilny z poz. 1 i 2 pakietu 5 | 2 op. |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2010 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE |
|  | Pokrywany PTFE, końcówka J |  |
|  | Średnica 0,025” |  |
|  | Długość 145 cm |  |
|  | Pakowane pojedynczo (5 sztuk w opakowaniu) |  |

| Testy ACT, TT, PT Najem APARATU |
| --- |
| 5 | Testy ACT, TT, PT |  |
|  | ilość | 10 000 |
|  | nazwa produktu |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2010 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE |
|  | Testy probówkowe ACT, TT, PT |  |
|  | Szklana probówka zamykana korkiem plastikowym typu flip – top | podać substancję czynną |
|  | Probówki pakowane w opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed uszkodzeniem | podać wielkość opakowania zbiorczego |
|  | Termin ważności min. 2 lata |  |

| 6 | Najem APARATU do testów |  |
| --- | --- | --- |
|  | ilość | 1 szt. |
|  | nazwa produktu / typ |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE |
|  | Kompatybilny z testami ACT, TT, PT |  |
|  | Wewnętrzna baza danych pacjenta minimum 500 badań |  |
|  | Dostępne oprogramowanie dające możliwość archiwizacji danych na zewnętrznym PC |  |
|  | Waga poniżej 3 kg |  |
|  | Drukarka termiczna integralna z aparatem |  |

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /30/Med./2010

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego sprzętu stosowanego w angiografii, koronografii, testów ACT, TT, PT oraz cewników balonowych na potrzeby pracowni Hemodynamiki w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. (zwanych dalej przedmiotem umowy lub towarem) wraz z najmem aparatów(: Aparat do testów ACT, TT, PT typ......................, o wartości brutto............................. – dotyczy pakiet 38 poz. 6, Konsola do angioplastyki rotacyjnej,  typ......................, o wartości brutto........................ – dotyczy pakiet 5 poz. 3, (zwanych dalej aparatem lub urządzeniem), wyszczególnionego/nych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny  (oprócz najmowanego aparatu) w terminie …… dni (max. 5 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w w/w terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................                                ..................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                              (Kierownik Apteki Szpitalnej 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik tel. (071) 766 05 24 oraz tech. farm. Adam Klekowski tel. 71 7660 528.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia .

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez zamawiającego Aparat do testów ACT, TT, PT  typ..........., rok produkcji..........., w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez zamawiającego Konsolę do angioplastyki rotacyjnej typ..........., rok produkcji..........., w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Odbiór aparatów nastąpi w siedzibie zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu aparatów i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji.

- Wraz z przekazaniem aparatów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem,  w tym m. In. Instrukcję obsługi i użytkowania oraz wykonać szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie oferowanego asortymentu w wymiarze 1 godz. Osobą upoważniona do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest dr n. med. Krzysztof Toczek (Aparat do testów ACT, TT, PT), oraz doc. Krzysztof Reczuch (konsola do angioplastyki rotacyjnej).

- W przypadku awarii aparatu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej aparatu z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) oraz w terminie ………… dni (min 30 dni) za najem od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu sprzętu wg §2 ust. 5.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:…………………..… zł (słownie: …………………….................................................................................................................zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie….…………………..…….....................…………………………..zł)

- Czynsz najmu Aparatu do testów ACT, TT, PT  strony ustalają w wysokości ..................................zł brutto miesięcznie, co stanowi rocznie ..............................................zł brutto. Czynsz płatny jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie dostarczenia i uruchomienia aparatu do siedziby Zamawiającego (potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymiana aparatu. Dostawca ma obowiązek wystawić faktury do 10 –go dnia miesiąca zawierającą opłatę najmu za miesiąc poprzedni.

- Czynsz najmu Konsoli do angioplastyki rotacyjnej  strony ustalają w wysokości ..................................zł brutto miesięcznie, co stanowi rocznie ..............................................zł brutto. Czynsz płatny jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie dostarczenia i uruchomienia aparatu do siedziby Zamawiającego (potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymiana aparatu. Dostawca ma obowiązek wystawić faktury do 10 –go dnia miesiąca zawierającą opłatę najmu za miesiąc poprzedni.

- Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu4, przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……. miesięcy (min. 12 miesiące) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy oraz w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 3 i ust.4 o 7 dni, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu ( Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 30/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

( niepotrzebne skreślić

Pakiet 38 poz. 6

Pakiet 5 poz. 3

Pakiet 38 poz. 6, Pakiet 5 poz. 3

dot. Pakiet 38 poz. 6 oraz  Pakiet 5 poz. 3

dot. Pakiet 38 poz. 6

dot. Pakiet 5 poz. 3