# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 51/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ PROTEZ DO OPERACJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA (ZASTAWKI, PIERŚCIENIE, CONDUITY), PROTEZ NACZYNIOWYCH, STABILIZATORÓW SERCA ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII NA ROK 2010/2011.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2010 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, conduity), protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii na rok 2010/2011.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-12.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 51/Med./2010

„Oferta na dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, conduity), protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii na rok 2010/2011..”

nie otwierać przed dniem 13.07.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej  584 000,00 zł  (słownie : pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 | 200 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 40 000,00 |
| Pakiet 3 | 94 000,00 |
| Pakiet 4 | 15 000,00 |
| Pakiet 5 | 50 000,00 |
| Pakiet 6 | 15 000,00 |
| Pakiet 7 | 12 000,00 |
| Pakiet 8 | 38 500,00 |
| Pakiet 9 | 13 000,00 |
| Pakiet 10 | 26 000,00 |
| Pakiet 11 | 40 000,00 |
| Pakiet 12 | 40 500,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, Np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 może wykazać się wartością wykonanej jednej dostawy w wysokości:  240 000,00 zł  (200 000,00zł + 40 000,00 zł).

Spełnienie niniejszego wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP) w wysokości min. 584 000,00 zł  ( słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

| Pakiet 1 | 200 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 40 000,00 |
| Pakiet 3 | 94 000,00 |
| Pakiet 4 | 15 000,00 |
| Pakiet 5 | 50 000,00 |
| Pakiet 6 | 15 000,00 |
| Pakiet 7 | 12 000,00 |
| Pakiet 8 | 38 500,00 |
| Pakiet 9 | 13 000,00 |
| Pakiet 10 | 26 000,00 |
| Pakiet 11 | 40 000,00 |
| Pakiet 12 | 40 500,00 |

Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów (określonych w Rozdziale IV SIWZ), według formuły "spełnia - nie spełnia”.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

5.2 przynajmniej jeden z uczestników musi spełniać warunek zawarty w  Rozdziale III pkt. 3   SIWZ, ( z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP) dot. niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

5.3 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP).

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP; z zastrzeżeniem § 2 ust. 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (Rozdz. III ust. 3 SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje – złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f, g i ewentualnie h SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit.c i ewentualnie w pkt.3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, conduity), protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii na rok 2010/2011, wg pakietów 1-12, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:

33182220-7, 33184200-5, 33169000-2, 33141120-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr  1, 2, 10, 12 -  12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pakiet nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 -  12 miesięcy od dnia 01.10.2010r.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 21 550,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100); na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

| Pakiet 1 | 7 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 1 500,00 |
| Pakiet 3 | 3 500,00 |
| Pakiet 4 | 600,00 |
| Pakiet 5 | 1 900,00 |
| Pakiet 6 | 600,00 |
| Pakiet 7 | 450,00 |
| Pakiet 8 | 1 500,00 |
| Pakiet 9 | 500,00 |
| Pakiet 10 | 1 000,00 |
| Pakiet 11 | 1 500,00 |
| Pakiet 12 | 1 500,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 13.07.2010r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 13.07.2010r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, conduity), protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii na rok 2010/2011, znak sprawy 51/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Pakiet 1-5 - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 30 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3  Punkty za oferowaną cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

2.4    Punktacja za ocenę techniczną:

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a SIWZ. Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria w poszczególnych pakietach 1-5.

- Pakiet 6-12 - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium - cena (wartość brutto pakietu 6-12).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 13.07.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska, Katarzyna Mikołajczak tel. (071) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 13.07.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Parametry techniczne – załącznik nr 2a

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Marek Gemel			……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak		……………………………..

- Agnieszka Stanisławska		……………………………..

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, conduity), protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii na rok 2010/2011.”

Znak sprawy  51/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, conduity), protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii na rok 2010/2011, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

( możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-12)

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr Katalogowy / Numer strony w mat. inf. | Rozmiary [mm] | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 |
| 1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne z testerem ruchomości płatków zastawki + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 25-33 | 60 |  |  |  |
| 2 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne z testerem ruchomości płatków zastawki+ 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 19-31 | 90 |  |  |  |
| Razem Pakiet 1: |  |  |
| Pakiet 2 |
| 1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków wraz z 2 kpl miarek z trzymakami zastawek |  | 19-23 | 30 |  |  |  |
| Razem Pakiet 2: |  |  |
| Pakiet 3 |
| 1 | Zastawki serca biologiczne stentowe aortalne i mitralne + po 2 kpl. miarek mitralnych i aortalnych z trzymakami zastawek |  | aortalna – 19-31 mitralna – 25-33 | 70 |  |  |  |
| Razem Pakiet 3: |  |  |
| Pakiet 4 |
| 1 | Zastawka biologiczna stentowa aortalna i mitralna o zwiększonej odporności na kalcyfikację i uszkodzenia strukturalne ( wykonana z osierdzia wołowego). |  | aortalna 19-31 mitralna 25–33 | 5 |  |  |  |
| Razem Pakiet 4 |  |  |
| Pakiet 5 |
| 1 | Zastawki serca aortalne wraz z protezą naczyniową (conduit) oraz wypalarkami jednorazowymi + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 21-33 | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet 5 |  |  |
| Pakiet 6 |
| 1 | Pierścienie do annuloplastyki zastawki trójdzielnej - + 2 kpl. miarek z trzymakami |  | 26-36 | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet 6 |  |  |
| Pakiet 7 |
| 1 | Pierścienie lub półpierścienie do annuloplastyki zastawki mitralnej - sztywne i półsztywne + 2 kpl. miarek z trzymakami |  | 26-38 | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet 7 |  |  |
| Pakiet 8 |
| 1 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej - półsztywne + 2 kpl. miarek z trzymakami |  | 24-40 | 40 |  |  |  |
| Razem Pakiet 8 |  |  |
| Pakiet 9 |
| 1 | Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii oraz przy niedomykalności niedokrwiennej – sztywne profilowane + 2 kpl. miarek z trzymakami |  | 24-34 | 6 |  |  |  |
| Razem Pakiet 9 |  |  |
| Pakiet 10 |
| 1 | Systemy do korekcji zastawki mitralnej u pacjentów ze złożoną patologią płatka tylnego + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek |  | 26-38 | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 10 |  |  |
| Pakiet 11 |
| 1 | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się |  | śr. 22 do 38 [mm] dł 15 cm | 50 |  |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania, częściowo gładka (bez karbowania na odcinku 3 cm) do rekonstrukcji opuszki aorty nie strzępiące się |  | śr. 24 do 34 [mm] dł 15 cm | 5 |  |  |  |
| 3 | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnetrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się |  | śr. 8 [mm] dł 30 -40 cm | 1 |  |  |  |
| 4 | Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzoną standardami w instrukcji użycia |  | śr. 14 do 24 [mm] dł 20cm | 1 |  |  |  |
| 5 | Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością trzykrotnej resterylizacj potwierdzoną standardami w instrukcji użycia |  | śr. 6 do 8 [mm] dł 80cm | 1 |  |  |  |
| 6 | Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością trzykrotnej resterylizacj potwierdzoną standardami w instrukcji użycia |  | śr. 3,5 do 5 [mm] dł 15- 20cm | 1 |  |  |  |
| 7 | Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem , o grubości ściany nie większej niż 0,41 mm, przepuszczalności ≤5 ml x cm2xmin |  | 1,4 x 7,5 | 5 |  |  |  |
| 8 | Szwy naczyniowe 3-0 z PTFE z podkładami ( 12 sztuk w 1 op. ) |  | długość nici 91 cm długość igły 22 mm | 10 op. |  |  |  |
| 9 | Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE ½ koła ( 12 sztuk w 1 op. ) |  | długość nici 91 cm długość igły 17 mm | 10 op. |  |  |  |
| 10 | Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE ½ koła ( 12 sztuk w 1 op. ) |  | długość nici 76 cm długość igły 13 mm | 10 op. |  |  |  |
| 11 | Szwy naczyniowe 5-0 z PTFE ½ koła (12 sztuk w 1 op. ) |  | długość nici 91 cm długość igły 18 mm | 2 op. |  |  |  |
| 12 | Podkładki teflonowe PTFE (w 1 opak. 24 saszetek) |  | o wymiarach 3 * 7 mm | 3op. |  |  |  |
| 13 | Protezy łuku aorty, tkana, uszczelniana kolagenem jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się |  | śr. 22x10x8x8x10 do 30x10x8x8x10 dł. 50x30x30x30x30 | 1 |  |  |  |
| 14 | Protezy naczyniowe z odgałęzieniem umożliwiającym podłączenie do pompy – hemabridge, tkana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się |  | śr. 22x10 do 34x10 dł 35x40 | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet 11 |  |  |
| Pakiet 12 |
| 1 | Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych |  | - | 30 |  |  |  |
| 2 | Stabilizator do podtrzymywania serca (koniuszkowy) |  | - | 10 |  |  |  |
| 3 | Dmuchawka do operacji na bijącym sercu |  | - | 30 |  |  |  |
| 4 | Retraktor przystosowany do stosowania stabilizatorów |  | - | 1 |  |  |  |
| 5 | Uchwyty jednorazowe do ramy - retraktora |  | - | 100 |  |  |  |
| 6 | Igła z kulką do heparyny |  | - | 150 |  |  |  |
| 7 | Szanty dowieńcowe |  | 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 | 10 |  |  |  |
| 8 | Sondy dowieńcowe |  | 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 12 |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

PAKIET 1

1 - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE MITRALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | TAK/ NIE OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa |  |  |
| 1 | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali |  |  |
| 2 | Płatki ze spieklików węglowych |  |  |
| 3 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |  |
| II | Możliwość rotacji zastawki |  |  |
| III | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
| IV | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |
| V | Rozmiary (mm) od 25 do 33 (przynajmniej 5 rozmiarów) |  |  |
| VI | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 80 |  |  |
| Parametry oceniane |
| VII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki | Opis Wykonawcy | Ocena |  |
| 1 | Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) |  | max.20 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 25 do 33 mm () |  |
| VIII | Trombogenność – max 2 % |  | 0% - 0,5% - 10 pkt. 0,5% - 1% - 7,5 pkt. 1% - 1,5% - 5 pkt. 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

2 - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa |  |  |
| 1 | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali |  |  |
| 2 | Płatki ze spieklików węglowych |  |  |
| 3 | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |  |
| 4 | Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego |  |  |
| II | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
| III | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |
| IV | Rozmiary (mm) od 19 do 31 (przynajmniej 7 rozmiarów) |  |  |
| V | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 80 |  |  |
| VI | Możliwość rotacji zastawki |  |  |
| Parametry oceniane |
| VII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki | Opis Wykonawcy | Ocena |  |
| 1 | Powierzchnia otwarcia zastawki: dla ( 19 mm – min 1,58 cm2 dla ( 21 mm – min 2,05 cm2 |  | max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów ( 19 mm i ( 21mm() |  |
| 2 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) |  | max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 19 do 31 mm () |  |
| VIII | Trombogenność – max 2 % |  | 0% - 0,5% - 10 pkt. 0,5% - 1% - 7,5 pkt. 1% - 1,5% - 5 pkt. 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 28.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 2

ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE

o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa |  |  |
|  | Pierścień wykonany z tytanu , grafitu lub stali |  |  |
|  | Dysk ze spieklików węglowych |  |  |
|  | Kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |  |
|  | Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego |  |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |
|  | Rozmiary zastawek (mm) 19 – 23 |  |  |
|  | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 80 |  |  |
|  | Możliwość rotacji zastawki |  |  |
| Parametry oceniane |
| VIII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki | Opis Wykonawcy | Ocena |  |
| 1 | Efektywna powierzchnia otwarcia zastawki dla śr. 19 mm – 2,2cm² dla śr.21mm – 2,75cm² dla śr. 23 mm – 3,4cm² |  | Maksymalnie 10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów ( 19 mm i ( 23mm() |  |
| 2 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) |  | max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 19 do 23 mm () |  |
| IX | Trombogenność – max 2 % |  | 0% - 0,5% - 10 pkt. 0,5% - 1% - 7,5 pkt. 1% - 1,5% - 5 pkt. 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 28.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 3

ZASTAWKI SERCA BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE I MITRALNE

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastawka z tkanek świńskich lub wołowych |  |  |
|  | Zastawka w pełni nadpierścieniowa - żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki |  |  |
|  | Stent plastyczny |  |  |
|  | Chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją (sposób zabezpieczenia) - skuteczność udokumentowana klinicznie |  |  |
|  | Procent strukturalnego uszkodzenia zastawki u chorych w wieku 60 lat i starszych po 10 latach < 5% dla AVR i < 2% dla MVR |  |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |
| 8. | Konstrukcja holtera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji |  |  |
| 9. | Zachowana plastyczność radialna płatków |  |  |
| Parametry oceniane | Opis Wykonawcy | Ocena |  |
| 10. | Odsetek chorych (pow. 65 r.ż.) bez uszkodzenia zastawki po 15 latach od AVR i MVR (podać w % dla AVR i MVR) |  | max.10 pkt. maksymalizacja*( |  |
| 11. | Gradient przez zastawkę: aortalną i mitralną: Podać średni dla rozmiarów: aortalny: 19, 21, 23 mitralny: 27, 29, 31 |  | max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień wymienionych rozmiarów () |  |
| 12. | Powierzchnia kooptacji (podać średnią powierzchnię kooptacji dla zastawki mitralnej (mm) ) |  | max.10 pkt. maksymalizacja*( |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 28.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 4

ZASTAWKI BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE I MITRALNE O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI NA UWAPNIENIE I USZKODZENIA STRUKTURALNE ( WYKONANA Z OSIERDZIA WOŁOWEGO)

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastawka wykonana z materiału biologicznego pericardium wołowego, chemicznego zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów |  |  |
|  | Rozmiary zastawek: od 19 do 31 (mm), zastawka aortalne od 25 do 33 (mm) zastawki mitralna |  |  |
|  | Konstrukcja holtera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia spoideł podczas implantacji |  |  |
|  | Zastawka w pełni nadpierścieniowa – żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki |  |  |
|  | Stent plastyczny |  |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |
| Parametry oceniane | Opis Wykonawcy | Ocena |  |
|  | EOA ( efektywna powierzchnia otwarcia) dla zastawki aortalnej: 19 – min.1,20cm², 21 – min. 1,80 cm², 23 – min. 1,90 cm² |  | max.15 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte EOA rozmiarów w zakresie od 19 do 31 mm () |  |
|  | EOA ( efektywna powierzchnia otwarcia) dla zastawki mitralnej: 27 - min. 2,30 cm², 29 – min. 2,60 cm², 31 – min. 2,60cm² |  | max.15 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte EOA rozmiarów w zakresie od 27 do 33 mm () |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 28

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 5

ZASTAWKI SERCA AORTALNE WRAZ Z PROTEZĄ NACZYNIOWĄ (CONDUIT) ORAZ WYPALARKĄ JEDNORAZOWĄ

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konfiguracja standardowa |  |  |
| 1. | Pierścień wykonany z grafitu, tytanu, stali |  |  |
| 2. | Element ruchomy wykonany ze spieklików węglowych |  |  |
| 3. | Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |  |
| II | Rozmiary zastawek 21-33mm (przynajmniej 6 rozmiarów) |  |  |
| III | Możliwość rotacji zastawki |  |  |
| IV | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
| V | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |
| VI | Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej. Proteza aorty nie wymagająca wstępnego uszczelniania i całkowicie nieprzepuszczalna dla płynów |  |  |
| VII | Wypalarka jednorazowa przy każdej protezie |  |  |
| Parametry oceniane |
| VIII | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki | Opis Wykonawcy | Ocena |  |
| 1 | Kąt otwarcia elementów ruchomych min 75 stopni |  | max.10 pkt. maksymalizacja* |  |
| 2 | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 15 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) |  | max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 21 do 33 mm () |  |
| IX | Trombogenność – max 2 % |  | 0% - 0,5% - 10 pkt. 0,5% - 1% - 7,5 pkt. 1% - 1,5% - 5 pkt. 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |

Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 28.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

Sposoby obliczania punktacji parametrów ocenianych

(dotyczy pakietów od 1 do 5)

*Minimalizacja

K min. – parametr minimalny w zbiorze ofert

K – parametr badanej oferty

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru

*Maksymalizacja

H – parametr badanej oferty

H max – parametr maksymalny w zbiorze ofert

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru

PAKIET 6

PIERŚCIENIE DO ANNULOPLASTYKI ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE* OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja niskoprofilowana o nieodkształcalnym rdzeniu, zapewniającym zachowanie kształtu po implantacji |  |  |
| 2. | Powierzchnia pokryta warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki |  |  |
| 3. | Kształt owalny z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo – komorowego i pęczka Hissa |  |  |
| 4. | Konstrukcja pierścienia zapewniająca przywrócenie fizjologicznej funkcjonalności zastawki |  |  |
| 5. | Rozmiary od 26 do 36 mm |  |  |
| 6. | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 7

PIERŚCIENIE LUB PÓŁPIERŚCIENIE DO ANNULOPLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ – SZTYWNE I PÓŁSZTYWNE

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE* OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pierścienie lub półpierścienie o konstrukcji tytanowej pokryte tkaniną poliestrową wykonane z teflonu, dacronu lub goretexu |  |  |
|  | Konstrukcja pierścienia półsztywna lub sztywna |  |  |
|  | Zastosowanie znaczników na obrzeżu pierścienia |  |  |
|  | Półpierścień niskoprofilowy |  |  |
|  | Nietrombogenność |  |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
|  | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia |  |  |
|  | Rozmiary min. od 26-38 mm |  |  |
|  | Pierścienie lub półpierścienie dostarczane na sztywnym stelażu ułatwiającym wszczepianie |  |  |
|  | Konstrukcja pierścieni pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej |  |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 8

PIERŚCIENIE DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ - PÓŁSZTYWNE

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE* OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej typu teflon, dakron, goretex |  |  |
|  | Pierścienie pełne o konstrukcji sztywnej w obrębie płatka przedniego (A) i elastyczne w obrębie płatka tylnego (P) zastawki, zapewniające powiększanie się wymiaru (A-P) przednio-tylnego podczas rozkurczu |  |  |
|  | Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki |  |  |
|  | Pierścienie wyprofilowane trójwymiarowo o kształcie siodłowym |  |  |
|  | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej |  |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
|  | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia |  |  |
|  | Rozmiary min. od 24-40 mm |  |  |
|  | Nietrombogenność |  |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9

PIERŚCIENIE DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ PRZY KARDIOMIOPATII ORAZ PRZY NIEDOMYKALNOŚCI NIEDOKRWIENNEJ  - SZTYWNE PROFILOWANE

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE* OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej typu teflon, dakron, goretex |  |  |
|  | Pierścienie pełne profilowane trójwymiarowo, asymetryczne, ze zredukowaną krzywizną, zwiększoną powierzchnią szycia umożliwiającą założenie podwójnego szwu w zakresie P2 – P3 oraz obniżeniem segmentu P3 |  |  |
|  | Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki |  |  |
|  | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej |  |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
|  | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia |  |  |
|  | Rozmiary min. od 24 do 34 mm |  |  |
|  | Nietrombogenność |  |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 10

SYSTEMY DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ U PACJENTÓW

ZE ZŁOŻONĄ PATOLOGIĄ PŁATKA TYLNEGO

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| LP | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | TAK/ NIE* OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System stymulujący naturalne zamknięcie płatka tylnego zastawki mitralnej, umożliwiający przywrócenie optymalnej funkcjonalności przedniego płatka. |  |  |
| 2 | Zastosowanie perikardium o zredukowanej reaktywności i zwiekszonej biokompatybilnosci ; nie wymagające płukania systemu przed implantacją; |  |  |
| 3 | Konstrukcja systemu sztywna |  |  |
| 4 | Konstrukcja systemu wykonana z wieprzowego perikardium i dakronu pokrytego wieprzowym perikardium |  |  |
| 5 | Nietrombogenność |  |  |
| 6 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
| 7 | System dostępny w rozmiarach od 26 do 38 mm |  |  |
| 8 | Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów systemu |  |  |
| 9 | Termin gwarancji co najmniej 3 lata |  |  |

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 11

PROTEZY NACZYNIOWE

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| LP | PRAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Rozmiary [mm] | TAK/ NIE OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się | śr. 22 do 38 [mm] dł 15 cm |  |  |
|  | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania, częściowo gładka (bez karbowania na odcinku 3 cm) do rekonstrukcji opuszki aorty nie strzępiące się | śr. 24 do 34 [mm] dł 15 cm |  |  |
|  | Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie zewnetrznie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się | śr. 8 [mm] dł 30 -40 cm |  |  |
|  | Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością trzykrotnej resterylizacj potwierdzoną standardami w instrukcji użycia | śr. 14 do 24 [mm] dł 20cm |  |  |
|  | Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością trzykrotnej resterylizacj potwierdzoną standardami w instrukcji użycia | śr. 6 do 8 [mm] dł 80cm |  |  |
|  | Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością trzykrotnej resterylizacj potwierdzoną standardami w instrukcji użycia | śr. 3,5 do 5 [mm] dł 15- 20cm |  |  |
|  | Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem , o grubości ściany nie większej niż 0,41 mm, przepuszczalności ≤5 ml x cm2xmin | 1,4 x 7,5 |  |  |
|  | Szwy naczyniowe 3-0 z PTFE z podkładami ( 12 sztuk w 1 op ) | długość nici 91 cm długość igły 22 mm |  |  |
|  | Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE ½ koła ( 12 sztuk w 1 op. ) | długość nici 91 cm długość igły 17 mm |  |  |
|  | Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE ½ koła ( 12 sztuk w 1 op. ) | długość nici 76 cm długość igły 13 mm |  |  |
|  | Szwy naczyniowe 5-0 z PTFE ½ koła (12 sztuk w 1 op. ) | długość nici 91 cm długość igły 18 mm |  |  |
|  | Podkładki teflonowe PTFE (w 1 opak. 24 saszetek) | o wymiarach 3 * 7 mm |  |  |
|  | Protezy łuku aorty, tkana, uszczelniana kolagenem jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się | śr. 22x10x8x8x10 do 30x10x8x8x10 dł. 50x30x30x30x30 |  |  |
|  | Protezy naczyniowa z odgałęzieniem umożliwiającym podłączenie do pompy – hemabridge, tkana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się | śr. 22x10 do 34x10 dł 35x40 |  |  |
| Dotyczące wszystkich protez |  |
|  | Nietrombogenność |  |  |
|  | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |  |
|  | Termin gwarancji min. 3 lata |  |  |

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 12

STABILIZATORY SERCA DO OPERACJI NA BIJĄCYM SERCU, RETRAKTORY PRZYSTOSOWANE DO STOSOWANIA STABILIZATORÓW ORAZ MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Producent/firma: ………………………	Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 	Nr katalogowy: ……………

#### Rok produkcji: nie wcześniej niż 2010

| LP | PRAMETR/WARUNEK WYMAGANY | TAK/ NIE* OPIS | nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych |  |
|  | ssący |  |  |
|  | atraumatyczny |  |  |
|  | część ssąca z przejrzystego materiału, niskoprofilowa |  |  |
|  | część ssąca plastyczna – możliwość dostosowania pozycji i silnej stabilizacji, o gładkiej powierzchni |  |  |
|  | możliwość montażu na dowolnym retraktorze |  |  |
| Stabilizator do podtrzymywania serca (koniuszkowy) |  |
|  | atraumatyczny |  |  |
|  | niskoprofilowy (nie zakrywający naczyń wieńcowych) |  |  |
|  | możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory serca |  |  |
|  | elastyczne zawieszenie serca nie upośledzające hemodynamiki |  |  |
|  | ramię o płynnej regulacji kształtu, gładkościenne, niskop[rofilowe |  |  |
|  | możliwość montażu na dowolnym retraktorze |  |  |
| Dmuchawka do operacji na bijącym sercu |  |
| Retraktor przystosowany do stosowania stabilizatorów |  |
|  | możliwość umieszczenia stabilizatora w dowolnym punkcie na przebiegu ramienia retraktora |  |  |
|  | wykonany ze stali szlachetnej – wielokrotnego użytku |  |  |
|  | łyżki retraktora 2 szt/ kpl |  |  |
|  | jednorazowe uchwyty do szwów 10 szt/kpl. |  |  |
| Uchwyty jednorazowe do ramy - retraktora |  |
| Igła z kulką do heparyny |  |
| Szanty dowieńcowe |  |
|  | dostępne rozmiary min. 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 |  |  |
| Sondy dowieńcowe |  |
|  | dostępne rozmiary min. 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 |  |  |

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

…………dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
 lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /51/Med./2010

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, conduity), protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii  na rok 2010/2011 w obrębie pakietu nr .… wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 48 godzin od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na nr ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1 ....................................................                           	2.  ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                               (Kierownik Apteki 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki tel. (071) 76-60-525 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz p. Ewa Skiba-Wnuk tel. (071) 76-60-824.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą minimum po 2 komplety zastawek i pierścieni – pakiety nr 1-10 (zawierające wszystkie wymagane przez Zamawiającego rozmiary zastawek i pierścieni po 2 szt.) oraz po 1 kpl. protez naczyniowych - pakiet nr 11, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie braków po dokonaniu wszczepu nastąpi w terminie do 48 godzin od powiadomienia go o dokonaniu wszczepu faksem na nr: …………….. Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego (osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wyszczególnione w zał. nr 2 do niniejszej umowy).

- Po dokonaniu wszczepienia protezy sporządzony zostanie przez Zamawiającego protokół zawierający imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numery wszczepionego towaru 
i przekazany niezwłocznie Wykonawcy faksem na nr ……………...

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 11 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem: (071) 76-60-463 z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przeprowadzić 
w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze 4 godz. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą 
w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego są: dr n. med. Jacek Skiba oraz 
dr n. med. Marek Gemel.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie 
z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 pkt 4, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Faktura może być wystawiona dopiero po otrzymaniu przez Wykonawcę protokołu sporządzonego przez Zamawiającego po dokonaniu wszczepienia przedmiotu zamówienia, zawierającym imię i nazwisko pacjenta, rodzaj ilość i numery wszczepionego towaru.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ……….…… zł (słownie złotych: ……………………

……………….........................., …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie złotych: …………………………….……….................……………………, …/100)

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji oraz koszt przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ………… lat (min. 3 lata) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego
 i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar 
w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr ………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres :

- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy: Pakiet nr  1, 2, 10, 12)

- 12 miesięcy od dnia 01.10.2010r  (dotyczy: Pakiet nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ).

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w   § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru 
u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę 
w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 51/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)