# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 69/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, MATERIAŁÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI, KOSZYKÓW REWIZYJNYCH, SYSTEMU MAŁOINWAZYJNEJ PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA, PROTEZ TRZONU KRĘGOWEGO, SUBSTYTUTU KOSTNEGO, STYMULATORÓW RDZENIOWYCH ORAZ ZESTAWÓW DO REKONSTRUKCJI STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO W 2010/2011r.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2010 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-20.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 69/Med./2010

„Oferta na dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r.”

nie otwierać przed dniem 16.08.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 164 200,00zł  ( słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

| Pakiet 1 | 105 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 71 000,00 |
| Pakiet 3 | 90 000,00 |
| Pakiet 4 | 83 000,00 |
| Pakiet 5 | 250 000,00 |
| Pakiet 6 | 65 000,00 |
| Pakiet 7 | 31 000,00 |
| Pakiet 8 | 11 000,00 |
| Pakiet 9 | 6 500,00 |
| Pakiet 10 | 53 000,00 |
| Pakiet 11 | 40 500,00 |
| Pakiet 12 | 27 000,00 |
| Pakiet 13 | 27 000,00 |
| Pakiet 14 | 26 500,00 |
| Pakiet 15 | 155 000,00 |
| Pakiet 16 | 16 000,00 |
| Pakiet 17 | 67 000,00 |
| Pakiet 18 | 11 000,00 |
| Pakiet 19 | 25 000,00 |
| Pakiet 20 | 3 700,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 176 000,00 zł  (105 000,00zł + 71 000,00 zł).

Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP; z zastrzeżeniem § 2 ust. 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit.c i ewentualnie w pkt.3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r., które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV rozpisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 44.620,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych, 00/100); na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

| Pakiet 1 | 3 900,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2 600,00 |
| Pakiet 3 | 3 400,00 |
| Pakiet 4 | 3 000,00 |
| Pakiet 5 | 9 500,00 |
| Pakiet 6 | 2 500,00 |
| Pakiet 7 | 1 200,00 |
| Pakiet 8 | 400,00 |
| Pakiet 9 | 240,00 |
| Pakiet 10 | 1 900,00 |
| Pakiet 11 | 1 500,00 |
| Pakiet 12 | 1 000,00 |
| Pakiet 13 | 1 000,00 |
| Pakiet 14 | 1 000,00 |
| Pakiet 15 | 5 800,00 |
| Pakiet 16 | 600,00 |
| Pakiet 17 | 3 600,00 |
| Pakiet 18 | 400,00 |
| Pakiet 19 | 950,00 |
| Pakiet 20 | 130,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 16.08.2010r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 16.08.2010r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r., znak sprawy 69/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 16.08.2010r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska, Katarzyna Mikołajczak tel. (071) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 16.08.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Józef Ruta				……………………………..

- Jarosław Sakowski		……………………………..

- Krzysztof Pakulski		……………………………...

- Agnieszka Stanisławska		……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak		……………………………..

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r.”

Znak sprawy  69/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r., zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł”).

W pakietach, w których występuje pozycja „Najem instrumentarium” w kolumnie „Wartość jednostkowa netto (zł)” należy wpisać wartość najmu za 1 miesiąc netto. Kolumna „Ilość” to ilość miesięcy najmu.

UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie należy podać wszystkie wymagane dane według wzoru: producent,  nazwa handlowa, nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 Endoproteza cementowa stawu biodrowego; Endoproteza połowicza stawu biodrowego: 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień – prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 120, 130, 135, 140, 145, 200 [mm] Głowa – metalowa o średnicy 28 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach Panewka – polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, z dwoma znacznikami Rtg. | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego - standard o rozmiarach głów: od 38 mm do 56 mm, skok co 1 mm - wąskiej o rozmiarach głów: od 38mm do 54 mm , skok co 1 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem ceramika/ceramika: Trzpień krótki modularny Panewka bezcementowa typu Press fitt Glowa ceramiczna 12/14 mm, fi 32 mm Wkład do panewki ceramiczny, symetryczny średnica 32 mm od 52 do 68 mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem polietylen/metal: Trzpień krótki modularny Panewka bezcementowa typu Press fitt Glowa metalowa 12/14 mm, fi 28mm/ 32 mm Wkład do panewki ceramiczny, symetryczny średnica 32 mm od 52 do 68 mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7 Wynajem |
| 1 | Wkrety do kości korowej samogwintującej Ø 4,5mm gniazdo sześciokątne rozmiar L 12-90 mm | szt |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Wkrety do kości łódkowatej samogwintujący – Ø 4,0mm gniazdo sześciokątne rozmiar L 10-50 mm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Wkret kostkowy samogwintujący - Ø 4,5 gniazdo sześciokątne rozmiar L25-70mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 4 | Wkret do kości łódkowaty samogwintujący Ø 3,5 gniazdo sześciokątne rozmiar L -10-50 mm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Wkrety do kości drobnych samogwintujący Ø 2,7 gniazdo sześciokątne rozmiar L -10-40 mm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Wkret do kosci korowej samogwintujący Ø – 2,0 – gniazdo sześciokątne rozmiar L 8-38mm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Wkręty do kości korowe samogwintujące Ø1,5 L- 5mm-20mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Wkrety do kości korowej Ø – 3,5 – samogwintujący – gniazdo sześciokątne rozmiar L 12-75mm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Podkładki Ø 3,1x6,5 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Podkładki Ø3,7x10 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Podkładki Ø 4,2x8 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Podkładki Ø 5,0x13 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Podkładki Ø 5,5x20 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Podkładki Ø 5,5x15 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Podkładki Ø 5,5x10 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | Podkładki Ø 4,5x10 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Podkładki Ø 7,0x16 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Podkładki Ø 8,0x16 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø1,5L-10mm – 22mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø2,0L-10mm – 22mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 21 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø2,7L-10mm – 30mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 22 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø4,5 z pełnym gwintem L-25mm-120mm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 23 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø6,5 z pełnym gwintem L-25mm-140mm gniazdo sześciokątne | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 24 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø6,5 z gwintem 16mm L-25mm-120mm gniazdo sześciokatne | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 25 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø6,5 z gwintem 32mm L-40mm-150mm gniazdo sześciokatne | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 26 | Statyw do wkretów Ø 3,5 Ø4,5 Ø6,5 | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Statyw do elementów blokujących implantów | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Wkrety kaniulowane korowe samogwintujące Ø 1,5 L-10mm-22mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 29 | Wkrety kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 1,5 L-10mm-22mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 30 | Wkrety kaniulowane korowe samogwintujące Ø 2,0 L-10mm-22mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 31 | Wkrety kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 2,0L-10mm-22mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 32 | Wkrety kaniulowane korowe samogwintujące Ø 2,7 L-10mm-22mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 33 | Wkrety kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 2,7L-10mm-22mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 34 | Wkrety kaniulowane korowe samogwintujące Ø 3,5 L-10mm-110mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 35 | Wkrety kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,5L-10mm-110mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 36 | Wkrety kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 4,5L-10mm-70mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 37 | Wkrety kaniulowane z pełnym gwintem Ø 4,5 L-30mm – 80mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 38 | Wkrety kaniulowane gąbczaste Ø 5,0 L-25mm-70mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 39 | Wkrety kaniulowane z gwintem 32mmØ5,0 L-40mm-70mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 40 | Wkrety kaniulowane Ø 7,0 L-40mm-130mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 41 | Wkrety kaniulowane z gwintem 32mm Ø7,0 L-40mm-130mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 42 | Wkrety kaniulowane z pełnym gwintem Ø 7,0 L-30mm-80mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 43 | Wkrety kaniulowane Ø 8,0 L-55mm-150mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 44 | Statyw do wkretów kaniulowanych | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Najem Instrumentarium do wkretów kaniulowanych | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 46 | Płytka kształtowa T 3-8 otw. L-68mm-148mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 47 | Płytka kształtowa L prawa i lewa 4-8 otworów L-84mm – 148 mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 48 | Płytka kształtowa Y prawa i lewa 3-10 otworowa L-82mm-172mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 49 | Płytka kłykciowa piszczelowa prawa i lewa 3-13 otworowa L-87mm-246mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 50 | Płytka kształtowa – ukośna T lewa i prawa , 3 – 5 otworowa, L – 53mm-75mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 51 | Płytka kształtowa T-3 i 5 otw. L-50mm-67mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 52 | Płytka kształtowa T 4-8 otw. L-56mm-100mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 53 | Płytka do wieloodlamowych złaman kłykci – lewa i prawa , 7-13 otw. L-158mm-254mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 54 | Płytka kształtowa koniczynka 4-9 otworowa, L-88mm-163mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 55 | Płytka kształtowa –V, 6-11 otworowa, L-100mm-184mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 56 | Płytka widelcowa samodociskowa lewa i prawa, 3-6 otw. L-74,5mm – 122,5mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 57 | Płytka rurkowa 1 /2 rurki, 2-12 otw. L-39mm-199mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 58 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – wąska, 3-8 otw., L-37mm-97mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 59 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – szeroka, 2-8 otw., L-39mm-135mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 60 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – szeroka, 3-10 otw., L-40mm-138mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 61 | Płytka rurkowa ¼ rurki – gr 0,8mm, 3-11 otw. L-23m-87mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 62 | Płytka rurkowa 1/6 rurki – gr 0,8mm, 3-11 otw. L-17mm-65mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 63 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 1mm L-20mm-90mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 64 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 2mm L-16mm-128mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 65 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 2,5mm L-59mm-251mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 66 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 4,0mm L-59mm-283mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 67 | Płytka kształtowa typu L dla wkretów Ø – 2,7, lewa i prawa 5 otw., gr. – 1mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 68 | Płytka kształtowa ukośne L dla wkr. Ø – 2,7, lewa i prawa 5 otw., gr. – 1mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 69 | Płytka drobna kształtowa T dla wkrętów Ø – 2,7 , 5 otw. grubość – 1mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 70 | Płytka drobna L dla wkrętów Ø -2,0, lewa i prawa, 4 otw., grubość – 1mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 71 | Płytka drobna ukośne L dla wkrętów Ø - 2,0, lewa i prawa, 4 otw. grubość – 1mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 72 | Płytka drobna kształtowa T, dla wkretów Ø – 2,0, 4 otw.grubość – 1mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 73 | Płytka obojczykowa z hakiem, 6-8 otw. Lewa i prawa | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 74 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-189mm, grubość 3mm, 4-14 otw., R-108 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 75 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-187mm, grubość-4mm, 4-18 otw., R-88 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 76 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-217mm, grubość – 4mm, 4-18 otw., R-108 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 77 | Płytka rekonstrukcyjna – Y,L-90mm, grubość – 2mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 78 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø-1,2mm L-150mm-310mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 79 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-1,4mm L-150mm-310mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 80 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø-1,5mm L-150mm-310mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 81 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-1,6mm L-150mm-310mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 82 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø-1,8mm L-150mm-310mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 83 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-2,0mm L-150mm-310mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 84 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-2,2mm L-150mm-380mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 85 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-2,4mm L-150mm-380mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 86 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-3,0mm L-150mm-380mm | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,0mm L-10m | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,2mm L-10m | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,5mm L-10m | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 90 | Gwóżdz Ruscha Ø 2,4 L-80mm-220mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 91 | Gwóżdz Ruscha Ø 3,2 L-100mm-240mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 92 | Gwóżdz Ruscha Ø 4,0 L-200mm-360mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 93 | Najem Instrumentarium do gwoździ Rush’a | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 94 | Gwóźdz Kirschnera gwintowany 1,6mm-2,0mm L-180mm-310mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 95 | Gwóźdz Endera z oczkiem Ø 3,5L-220mm-400mm | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 96 | Gwóźdz Endera z oczkiem Ø 4,0 L-220mm-450mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 97 | Gwóźdz Endera z oczkiem Ø 4,5L-220mm-500mm | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 98 | Najem instrumentarium do gwoździ Endera | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 99 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/7,0mm) l.otw. 4- 8 dla wkrętów Ø – 2,7 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 100 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/7,0mm) l.otw. 4- 8 dla wkrętów Ø – 2,0 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 101 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/5,0mm) l.otw. 4- 8 dla wkrętów Ø – 2,0 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 102 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/5,0mm) l.otw. 4- 8 dla wkrętów Ø – 1,5 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 103 | Wkret korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł.6-40mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 104 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, lewa i prawa, od 3 do 5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 5 otworów blokowanych w wersji waskiej ( 21mm) oraz 7 otworów blokowanych w wersji szerokiej ( 27mm) Otwory blokowane z oporowa częscia stozkowa oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm do części kompresyjnej wkret 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporowa częścia stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkretów blokowanych ułatwiajaca identyfikacje i dobór implantów. Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 105 | Wkret korowy blokowany samogwintujący o śr.2,4mm dł. 6-40mm | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 106 | Wkret korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł.6-40mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 107 | Płytka kształtowa blokowana ukosna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporowa częścia stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiac jej doginanie. Przynajmniej2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm zaś do części kompresyjnej wkret 2,7 mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporowa częścia stozkowa oraz gwintowaną walcową. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - stop tytanu | komplet |  |  | 6 |  |  |  |
| 108 | Wkret korowy blokowany samogwintujący o śr.2,4mm dl. 6-40mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 109 | Wkret korowy samogwintujący o śr.2,7mm dl. 6-40mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 110 | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporowa częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Materiał – stop tytanu | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 111 | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane maja posiadac oporowa część stozkowa oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiac jej doginanie. Przynajmniej2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkretu blokowanego z oporową częścia stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 112 | Wkret korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4 mm, dł. 6-40mm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 113 | Wkret korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł.6-40mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 114 | Płytka ukosna T, 4 otworowa, kształtowa blokowana. Trzy rozmiary długości. Grubość płyty 1,8mm. Wersja prawa i lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporowa część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkrety z gniazdami szesciokarbowymi. Material stop tytanu. | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 115 | Płytka kształtowa T blokowana do dalszej nasady kosci promieniowej, grzbietowa. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej 3 otw.blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane maja posiadac oporową częśc stozkową oraz gwintowaną walcowa. Otwory kompresyjne z dwukierunkowa kompresją. Ta sama barwa płytek i wkretów blokowanych ułatwiajaca identyfikacje i dobór implantów. Wszystkie wkrety z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 116 | Płytka dystansowo – klinowa do osteotomii klinowej pozwalajaca na wykonanie osteotomii korekcyjnej kosci piszczelowej, blokowana przy pomocy 4 wkretów o średnicy 4,5 lub 6,5mm. Przynajmniej 10 róźnych rozmiarów klina w przedziale 3mm- 17,5mm. Komplet składa się z: płytki + 4 wkrety Ø4,5 lubØ6,5. Materiał stal lub stop tytanu | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 117 | Płytka blokowana do nasady dalszej kosci piszczelowej, przysrodkowa o długości od 116mm-246mm, o 8 otworach w części nasadowej oraz 4-14 otworów w części trzonowej. Otwory blokowane maja posiadac oporowa częśc stozkowa oraz gwintowana walcowa. Kompresyjna część otworów ma zapewnic możliwość wprowadzenia wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej i kątowej. Material stop tytanu | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 118 | Wkret korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł.16-95mm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 119 | Wkret korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dl.16-95mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 120 | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kosci promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane maja posiadac oporowa częśc stożkowa oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o srednicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkrętu blokowanego z oporowa częścia stozkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkrety korowe 2,7 z łbem kulistym. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 121 | Płytka kształtowa blokowana prosta , 3-4 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporowa część stozkowa oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresja. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkrętu blokowanego z oporowa częścia stozkowa oraz gwintowana walcowa. Do otworów kompresyjnych wkrety korowe 2,7mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 122 | Najem instrumentarium do płytek blokowanych | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 123 | Wkrety Ø 3,5 L-18-54 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 124 | Wkrety Ø 4,5 L-20-54 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 125 | Wkrety Ø 5,0 L-25-60 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 126 | Wkrety Ø 6,5 L-40-70 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 127 | Płytki nakretarzowe | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty , PA01-7 Wynajem |
| 1 | Gwóźdź anatomiczny krótki ø10,11,12 L-180-200mm. wymagania : materiał stop tytanu .Proksymalne wygięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego wprowadzany na poziomie dołu krętarzowego (fossa trochanterica).Materiał - stop tytanu | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź anatomiczny długi ø10,11,12 L-340-440mm. Lewy i prawy. wymagania : materiał stop tytanu ,wprowadzany od strony szczytu krętarza na poziomie dołu krętarzowego(fossa trochanterica).Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej, używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade.Śruba zaślepiająca w przynajmniej sześciu długościach od 0-25mm.Materiał - stop tytanu. | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Wkrety blokujące Ø 5,0 L-16mm-90mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Wkrety blokujące Ø5,5 L-16mm-90mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Sruba kompresyjna | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Sruba zaślepiajaca w długościach od 0-25mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Wkret rekonstrukcyjny kaniulowany Ø7,5 L-60mm – 120mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium do gwoździ anatomicznych | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy: Wymagania: Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny).Długość L=240÷550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. . Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące ø4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø5,0; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| 10 | Najem instrumentarium do gwoździ piszczelowych | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Wymagania: Krótki - długość L=200÷280mm (ze skokiem co 5mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340÷600mm (ze skokiem co 5mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷15mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11; śruba zespalająca 6,5; 2 śruby blokujące; zaślepka; śruba kompresyjna. | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| 12 | Najem instrumentarium do gwoździ kretarzowych | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź śródszpikowy udowy: Wymagania: Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷600mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø4,5 lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5; zaślepka; śruba kompresyjna. | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| 14 | Najem instrumentarium do gwoździ udowych | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 15 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny: Wymagania: Długość L=180÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. . Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące(dla średnic d =8÷13mm średnica śrub blokujących 4,5mm;dla średnic d=6÷8mm średnica śrub 4,5 oraz3,5mm); zaślepka; śruba kompresyjna. | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| 16 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: Wymagania: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷10mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej o średnicy ø5,0 lub4,5, i 2 w części dalszej (dla średnic d=8÷13mm średnica śrub blokujących ø4,5;dla średnic d=6÷8mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) zaślepka; | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Najem instrumentarium do gwoździ ramiennych | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 18 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia , strzałkowej i obojczyka: Wymagania: Długość L=70÷400mm (ze skokiem co 5mm), średnica d=3÷6mm w wersji litej. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø2,7; zaślepka. | komplet |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | Najem instrumentarium do gwoździa przedramienia i strzałki | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 20 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka nakrętarzowa jako nakładka na płytę ustalającą DSB do zespolenia krętarza, uniwersalna - jedna do wszystkich rodzajów i rozmiarów płyt ustalających (mających co najmniej 4 otwory). Przynajmniej trzy rozmiary w części krętarzowej i co najmniej jedna z płytek winna być wieloramienna a ilość ramion nie może być mniejsza niż pięć. Blokowanie części krętarzowej przy pomocy wkrętów o średnicy Ø 3,5.Komplet składa się z :płytka ustalająca DSB - 130° - 150° z ograniczonym kontaktem 2 - 12 otworowa (lub płytka DSK 95° , 5 - 14 otworowa z ograniczonym kontaktem), śruba zespalająca ,śruba kompresyjna. | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| 21 | Najem instrumentarium do płytek DSB/DSK | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 22 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy wsteczny: długośc od 150mm-320mm w wersji kaniulowanej lub litej o śr. 10mm-12mm. Wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź sródszpikowy; 4 śruby blokujące Ø4,5 oraz zaślepka | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka blokująco – kompresyjna o średnicy otworów pod śruby 3,5 mm, prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i kompresyjnych w płytce, ilość otworów od 4 do 12 długość od 59 do 163mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna o średnicy otworów pod sruby 3,5mm, wąska, otwory owalne, częściowo gwintowane z możliowścią zastosowania alternatywnie srub blokowanych i kompresyjnych w płytce, ilośc otworów od 5 do 22 długosc od 70 do 315mm | szt |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Płytka blokujaco – kompresyjna, o średnicy otworów pod sruby 4,5/5,0mm, proste, szerokie , otwory owalne, częściowo gwintowane z mozliowscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych kompresyjnych w płytce, ilośc otworów od 6 do 24 długosc od 116 do 440mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Płytka blokujaco – kompresyjna, rekonstrukcyjna o średnicy otworów pod sruby 4,5/5,0mm, prosta,szeroka, otwory owalne, częściowo gwintowane z mozliowscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych i kompresyjnych w płytce, ilośc otworów od 3 do 16 długosc od 56 do 303mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Płytka blokujaco – kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej o średnicy otworów pod sruby 3,5 mm, modelowana anatomicznie do bliższej nasady ramienia o zmniejszonej powierzchni kontaktu z okostna, z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi, ilość otworów 3 -12, długość od 90 do 270 mm, zapewniajacymi zastosowanie standardowych srub kompresyjnych z możliwością ustawienia kątowego oraz śrub mocujących z gwintem | Szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Płytka blokująco – kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej o średnicy otworów pod sruby 3,5mm, otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i kompresyjnych w płytce 3,5mm ilość otworów od 3 do 12 w części dalszej, długość od 90 do 270mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Płytka blokująco – kompresyjna do nasady dalszej kosci promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skosna, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie srub blokowanych i kompresyjnych w płytce , długośc głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 do 6 otworów – od 50 do 78mm | Szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Płytka blokująco – kompresyjna do nasady dalszej kosci promieniowej, w kształcie litery T, grzbietowa, podgięta, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie srub blokowanych i kompresyjnych w płytce , długość głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 do 6 otworów – od 50 do 78mm | Szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 | Płyty o zmniejszonym nacisku na kość o średnicy otworów pod śruby 3,5mm, 7 i 9 otworowe, kształtowane do zaopatrzenia załamań okołostawowych i nasadowych kości piszczelowej | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Płytki o zmniejszonym nacisku na kosc, kształtowane do zaopatrzenia złamań okołostawowych nasady dalszej kości piszczelowej zakładane od strony przysrodkowej, o średnicy otworów pod sruby 3,5mm, płytki prawe i lewe, ilośc otworów od 4 do 14, długosc od 117 do 252mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Płyty do złaman przynasadowych kosci udowej wszczepiane metoda małoinwazyjną. Płytka profilowana o małej inwazyjności, prawe, lewe. Stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, otwory gwintowane pod sruby z gwintowana głowka i końcówkami samowiercacymi i samogwintującymi, materiał: stal; możliwość zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkanke Możliwość wprowadzania płytki na kość z mikronacięcia za pomoca celownika przeziernego dla promieni Rentgena. Plyty 5, 9 i 13otworowe, prawe, lewe | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Płyty do złaman przynasadowych kości piszczelowej wszczepiane metoda małoinwazyjna Płytka profilowana o małej inwazyjności, prawe, lewe. Stabilizator wewnętrzny nasady bliższej piszczelowej, otwory gwintowane pod sruby z gwintowana główka i końcówkami samowiercącymi i samogwintującymi, material: stal, możliwość zastosowania srub okołopotezowych oraz śrub zapobiegajacych zarastaniu otworów płytki przez tkankę Możliwość wprowadzenia płytki na kość z mikronacięcia za pomoca celownika przeziernego dla promieni rentgena Płyty 5, 9 i 13 otworowe, prawe, lewe | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Płytka blokująca – kompresyjna o średnicy otworów pod sruby 3,5/4,5/5,0mm, stalowa, zcienczana na końcu, z możliwością pochylenia śrub końcowych. Końce płytki zaokrąglone, otwory w płytce kombinowane do założenia srub blokowanych i korowych, długosc od 86 do 334mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Płytki do zespolen dalszej nasady kości ramiennej. Ukształtowane anatomicznie, system wyposażony w płytki blokujaco – kompresyjne od strony przyśrodkowej oraz płytki blokujaco – kompresyjne od strony grzbietowo – bocznej. Płytki prawe i lewe, otwory od 3 do 14 Płytki w części nasadowej posiadające otwory gwintowane okrągłe pod sruby stabilizujące kątowo, średnicy 2,7mm, z gwintowana głowka lub alternatywnie śruby korowe o średnicy 2,4mm. W części trzonowej otwory dwubiegunowe, blokujaco – kompresyjne ( gwint w części blokującej) Akceptuje zarówno śruby blokowane ( średnica 3,5mm) z nagwintowana głowka – pozwalające na stabilizację kątową oraz standardowe sruby korowe o średnicy 3,5mm Elementy zestawu: - płytka boczna |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | - płytka przysrodkowa |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 | Płytka dynamiczna do zespolenia złamania krętarzowego, kąt 130°, 135°, 140°, 145°, 150°od 2 do 20 otworów, w długościach od 54mm do 378mm. Płytka niskiego kontaktu, z dwubiegunowymi otworami, pozwalajaca na uzycie zarówno srub korowych jak i srub blokowanych w płytce | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 16 | Sruba doszyjkowa do płytki dynamicznej. Sruba o ostrzu heliakalnym o długości od 75 do 150mm, z przeskokiem co 5mm. Śruba posiadajaca wewnetrzny mechanizm rotacyjny umożliwiający ruch obrotowy płytki wokół sruby, ułatwiający właściwe umiejscowienie płytki. Mechanizm z blokadą rotacji po zaimplantowaniu | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Sruba doszyjkowa standardowa do płytki dynamicznej. Sruba o średnicy gwintu 12,5mm, w dł. od 50 do 145mm z przeskokiem co 5 mm | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 18 | Sruba kompresyjna do systemu płytki dynamicznej ze sruba doszyjkową standardowa | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 19 | Płyta dynamiczna do zespolenia złamania części dalszej kosci udowej kat 95°, od 6 do 22 otworów w długościach od 100mm do 370mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 | Płytki w kształcie litery X, stabilizujące, w 3 rozmiarach, o średnicy otworów 2,7mm pod sruby blokujące 2,7mm oraz sruby korowe 2,4mm. Płyty blokowane w obrebie stopy, stabilizacja odłamów po złamaniach i osteotomiach kości śródstopia | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 21 | Płytka do kości piętowej z zastosowaniem srub do stabilizacji kątowej. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki, możliwość zastosowania śrub blokowanych lub korowych w płytce. Płytki do lewej i prawej kończyny | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Zestaw płyt rekonstrukcyjnych do rekonstrukcji i zespalania złamań w obrebie miednicy. Płyty o grubości 3,5mm, proste o ilości otworow od 5 do 16 i zagięte o ilości otworów od 6 do 18. Płyty proste o grubości 4,5mm i ilości otworów od 3 do 14. Płyty kompresyjne 2 otworowe o grubości 4,5mm i długości co najmniej 39mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 23 | Płytka blokująco – kompresyjna stalowa, z otworami o średnicy 4,5/ 5,0 mm do nasady bliższej kości piszczelowej, zakładana z dostępu bocznego. Płytka w kształcie litery L. Otwory z możliwością zastosowania alternatywnie srub blokowanych i kompresyjnych. Płytki prawe i lewe | Szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 24 | Płytka blokujaco – kompresyjna w kształcie litery T, o średnicy otworów 4,5/ 5,0 mm, otwory owalne, częściowo gwintowane z możliwosicą zastosowania alternatywnie srub blokowanych lub kompresyjnych. Ilość otworów od 3 do 12, długosc od 68 do 212mm | Szt |  |  | 8 |  |  |  |
| 25 | Płytka blokujaco – kompresyjna do nasady bliższej kości łokciowej, o średnicy otworów 3,5mm, stalowa, otwory owalne, częściowo gwintowane, z możliwością zastosowania alternatywnie srub blokowanych lub kompresyjnych. Płytka z wcięciami ułatwiającymi modelowanie. Płyta prawa i lewa. Ilość otworów od 4 do 8 w części dalszej, długosc od 112 do 163mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | Druty Kirschnera 0,8 – 2,5mm | Szt |  |  | 200 |  |  |  |
| 27 | Wkrety kostne korowe. średnica 4,5mm. Gniazdo krzyzowe bądź imbusowe, długość 10 – 100mm | Szt |  |  | 400 |  |  |  |
| 28 | Wkręty kostne gąbczaste. Średnica 6,5mm. Gniazdo krzyzowe badź imbusowe, długosc 20 – 120mm | Szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 29 | Śruba do blokowania w płytce śr.3,5mm, samogwintujaca, gwintowana główka, długosc od 10 do 80mm, stalowa | Szt |  |  | 500 |  |  |  |
| 30 | Sruba korowa średnica 3,5mm,samogwintujaca, gniazdo heksagonalne. Długosc od 10 do 60mm, stalowa | Szt |  |  | 200 |  |  |  |
| 31 | Sruba do blokowania w płytce śr. 5,0mm, samotnąca i samogwintujaca, gwintowana głowka, dl. od 14 do 90mm, stalowa | Szt |  |  | 200 |  |  |  |
| 32 | Sruba do blokowania w płytce śr. 5,0 mm, samogwintujaca, gwintowana głowka, dl.od 14 do 90mm, stalowa | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 33 | Sruba do blokowania w płytce śr. 2,7 , samogwintujaca, gwintowana głowka, dł. od 14 do 60mm, stal | Szt |  |  | 70 |  |  |  |
| 34 | Wkrety kaniulowane. Średnica 4,0 – 7,3mm, samogwintujące i do gwintowania z całkowitym i częściowym gwintem w różnych długościach 10 – 130mm | Szt |  |  | 100 |  |  |  |
| 35 | Wkrety kaiulowane typu Herberta samogwintujące. Średnica 3,0mm; długosc 17 – 32mm | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 36 | Podkładki pod wkrety o różnych średnicach | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 37 | Drut chirurgiczny, średnica 1,5 – 2,5 mm ( krązki) | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego 33141700-7 Wyroby ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm (płytka nie związana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową ). Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14 mm lub 11 mm. Możliwość zastosowania techniki jedno lub dwupęczkowej. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej do rekonstrukcji ACL | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 ROZSZERZAJACO – KOMPATYBILNY SYSTEM REWIZYJNY: SYSTEM ENDOPROTEZOPLASTYKI REWIZYJNEJ: 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | ROZSZERZAJACO – KOMPATYBILNY SYSTEM REWIZYJNY: SYSTEM ENDOPROTEZOPLASTYKI REWIZYJNEJ: Element udowy rewizyjny anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. Notehing, w min.7 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego w min. 7 rozmiarach . Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna systemem pierwotnym , mocowana atrzaskowe, przynajmniej w 7 grubosciach . Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe o zmiennych długościach i średnicach z systemem umozliwiajacymprzesuniecie osi za pomoca mimośrodu ( adaptery offsetowe) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpieni. System dajacy możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową ( o zmiennych grubościach) oraz bloczków uzupełniających płytki kostne do elementu udowego ( o zmiennych grubościach) | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 BEZCEMENTOWA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Czasza panewki typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu pokryta tytanowa okładzina porowatą napylaną próżniowo i warstwą hydroksyapatytu. Panewka umozliwiajaca dodatkowa stabilizacje śrubami, z otworami naśruby zaslepionymi fabrycznie,. Na obrabku panewki wpusty do zamontowania płyt stabilizujących max. 6 szt. Panewka w rozmiarach 52 – 68 mm z gniazdami na śruby o średnicy 6,5mm Śruby tytanowe o średnicy 6,5 mm do zamocowania panewki oraz płyt. Wkładka zatrzaskiwana za w czaszy panewki dzieki systemowi metalowego pierścienia blokującego z systemem wypustek zapobiegającym rotacji o średnicy wewnętrznej 28 – 32mm. Opcjonalnie możliwość zastosowania wkładki polietylenowej stabilizowanej witaminę E, lub zastosowania wkładki umożliwiającej zastosowanie artykulacji ceramika – ceramika typu Sandwicz ( zestaw: panewka, wkładka polietylenowa; śruby tytanowe(4szt), płyta mocujaca ( 2 szt); śruby do mocowania płyty ( 2 szt) | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 KOSZYKI REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | KOSZ PANEWKOWY: Koszyk stalowy o średnicach 54, 56, 62 i 66mm wyposazony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Przystosowane do srub stalowych 4,5 mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | KOSZ PANEWKOWY Koszyk tytanowy o średnicy 50mm dla panewki o rozmiarze 44mm i 56 mm dla panewki 50mm ( prawe i lewe). Przystosowany do śrub panewkowych tytanowych 6,5 mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 10 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | System modularny umożliwiający rekonstrukcje kończyny dolnej w zakresie stawu kolanowego oraz trzonów kosci udowej i piszczelowej. Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcje kości u dorosłych i dzieci ( rozmiary XS) System oparty na obrotowym mechanizmie zawiasowym. Część kłykciowa anatomiczna ( lewa, prawa) Trzpien w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm ( skok co 1mm) Trzpien cementowy gładki lub porowaty o średnicy 8-17 mm ( skok co 1 mm) Elementy przedłuzkowe w rozmiarach 30 – 100 mm ( skok co 10mm) oraz 120 – 220 ( skok co 20mm). Część piszczelowa w 4 rozmiarach ( w tym rozmiar xs). Wkładka polietylenowa w 5 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny przynajmniej w 4 grubosciach. | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 11 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA i BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNA WKŁADKA 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNA WKŁADKA Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr, w minimum sześciu rozmiarach, dajacy możliwość zachowania lub wycięcia PCL, z możliwością dokręcenia przedłużki Element w typu mobile Bering wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowana powierzchnia górna, w wersji cementowej, w sześciu rozmiarach. Trzpien tacy piszczelowej posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa dostępna w wersji z zachowaniem oraz z wycieciem PCL w czterech wysokościach od 10mm do 17,5 mm. Wkładka posiada trzpien ( stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne zgrubienie zapobiegające dyslokacji | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNA WKŁADKĄ Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu chromokobaltowego, dodatkowo pokryty porowatym tanem, w pięciu rozmiarach, zachowujący tylne więzadło krzyżowe Element piszczelowy w typu mobile Bering wykonany ze stopu chromokobaltowego z wysoce polerowana powierzchnia górną w wersji bezcementowej, dodatkowo pokryty porowatym tytanem. Trzpien tacy piszczelowej posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa dostepna w wersji z zachowaniem PCL w czterech wysokościach od 10 mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpien (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Trzpien stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne zgrubienie zapobiegające dyslokacji | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 12 SYSTEM MAŁOINWAZYJNEJ PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA WRAZ Z NAJMEM - ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | System małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa o następujących parametrach: Stabilizacja oparta na przezskórnych śrubach transpedikularnych wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby samogwintujące Długość śrub 30 – 65 mm Pręty tytanowe o różnych głębokościach wygięcia Pręt ze śrubą mocowany od góry blokerem Przebieg pręta, jego długość i kąt wygięcia ma być ustalany nad skórą Możliwość zastosowania przezskórnej kompresji i dystrakcji za pomocą prowadnic pręta W zestawie maja być igły do wprowadzania drutów Kirschnera | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 13 PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWO - LĘDŹWIOWYM - ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | WYMAGANIA: Implant tytanowy musi umożliwiać płynną dystrakcję po jego zaimplantowaniu Konstrukcja (nachylenie płytek granicznych) musi umożliwiać odtworzenie naturalnych krzywizn kręgosłupa Regulacja wysokości implantu w granicach 20 – 95 mm Struktura implantu musi umożliwiać wypełnienie przeszczepem lub substytutem kostnym | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 14 SUBSTYTUT KOSTNY - ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1 | Substytut kostny w postaci monobloku: - Substytut wypełniający implant – PEEKową/tytanową klatkę szyjną; - Gwarantujący szybszy zrost kostny; - Zawierający czyste TCP o budowie struktur wielowarstwowych, równoległych tuneli biegnących prostopadle do trzonów, umożliwiających osteogenezę międzyblaszkową - Wypełnienie w postaci monobloku o wysokościach od 4 do 8 stopniowane co 1 mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 15 STYMULATOR RDZENIOWY - ODDZIAŁ NEUROCHIRURGIA 33158210-7 Stymulatory |
| 1 | Stymulatory rdzeniowe ośmiokontaktowe typu Genesis: stymulator (generator) jedno lub dwukanałowy osmiokontaktowy (do wyboru w zalezności od konfiguracji elektrod) możliwość ustawienia do 24 niezależnych programów stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów w zestawie programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem elektrody: możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych ośmiokontaktowe lub podwójne czterokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem jedno lub dwukanałowym w zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora długość łączników do wyboru: 20, 30, 60 cm długość przewodu elektrod do wyboru: 30, 60, 90, 110 cm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 16 Zestaw do rekonstrukcji wraz ze śrubami (lewy i prawy)- ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ 33140000-3 Materiały medyczne, 33185300-3 Implanty otolaryngologiczne |
| 1 | Kompletny krótki i długi zestaw do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego z protezą kłykcia żuchwy, regulowanym uchwytem protezy oraz płytą W skład zestawu do rekonstrukcji stawu wchodzi: - tytanowa, anatomicznie wygięta, wstępnie zakrzywiona płyta rekonstrukcyjna krótka 12+5 lub długa 17+5 z nagwintowanymi oczkami, lewa lub prawa, - krótki, tytanowy uchwyt protezy kłyckia, - proteza kłykcia żuchwy, tytanowa, pokryta węglem amorficznym o właściwościach poślizgowych i odporności na ścieranie lewa lub prawa; w komplecie z dwoma śrubami. | zestaw |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Śruba impl. tytanowa, samogwintująca, krzyż, śred. 2.5mm, dł.10 - 20mm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca śred.2.5mm, dł.10-20mm, wejście krzyż | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Śruba impl.awaryjna, tytanowa, samogwintująca, krzyż, śred. 2.8mm, dł.10 - 18mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Śruba blokowana,awaryjna, tytanowa, samogwintująca śred.2.8mm, dł.10-20mm, wejście krzyż | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 17 Płyty do złamań typ LISS, LCP 33141770-8 wyroby uzywane w przypadku złamań, sruby i płyty PA01-7 wynajem |
| 1 | Płyty do złamań dalszych kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej typu LCP, LISS. Płytka profilowana o małej inwazyjności (małoinwazyjna technika operacyjna), stabilizator wewnętrzny nasady kości. Otwory gwintowane pod śruby. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gwintowaną głową oraz końcówkami samogwintującymi. Możliwość wprowadzenia do niektórych kości za pomocą celownika przeziernego | komplet |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Płyty do złamań dalszych kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Śruby blokowane 5,0 tytan do zespoleń szyjki | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 18 Taśmy do stabilizacji 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Taśma typ IC CERCLAGE 8 mm do stabilizacji złamania kości udowej | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 19 Biowchłanialny system-zestaw do szycia łąkotek oparty na zasadzie guzika uciskowego wyposażony w igły 0º, 12º, 27º 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Biowchłanialny system-zastaw do szycia łąkotek oparty na zasadzie guzika uciskowego wyposażony w igły 0º | szt |  |  | 24 |  |  |  |
| 2 | Biowchłanialny system-zastaw do szycia łąkotek oparty na zasadzie guzika uciskowego wyposażony w igły 12º | szt |  |  | 48 |  |  |  |
| 3 | Biowchłanialny system-zastaw do szycia łąkotek oparty na zasadzie guzika uciskowego wyposażony w igły 27º | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Wprowadzacz igieł | szt |  |  | 11 |  |  |  |
| 5 | Popychacz | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Raszpla 15º | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Rynienka osłonowa | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 20 Endoproteza stawu kolanowego tymczasowa typ spacer 33183200-8 Protezy ortopedyczne |
| 1 | Tymczasowe endoprotezy stawu kolanowego – typ spacer - zaopatrzony wewnątrz w stalowy trzpień, nasycony gentamycyną, dostępny w minimum 3 rozmiarach, fabrycznie sterylny z dawką gentamycyny zwiększającą się wraz z rozmiarem | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia, wzorów pieczęci

oraz warunków płatności)

##### UMOWA nr ....... /69/Med./2010

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego endoprotez, materiałów do zespoleń kości, koszyków rewizyjnych, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, protez trzonu kręgowego, substytutu kostnego, stymulatorów rdzeniowych oraz zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego w 2010/2011r w obrębie pakietu nr ………….. (zwanych dalej przedmiotem umowy lub towarem) wraz z najmem instrumentarium (zwanym dalej sprzętem lub urządzeniem), wyszczególnionego/nych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................                                ..................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                              (Kierownik Apteki Szpitalnej 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr n. farm. Monika Krzysik tel. (071) 766 05 24, tech. Farm. Adam Klekowski (071) 766 05 28.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 2 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą pełny komplet (z każdego rozmiaru 1 sztukę) endoprotez, stabilizatorów, płytek oraz gwoździe i wkręty (z każdego rozmiaru każda wielkość) określone w załączniku nr 1 do umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu.

- 2Uzupełnienie zużytych endoprotez, stabilizatorów, płytek, gwoździ i wkrętów nastąpi w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia zużycia danego przedmiotu zamówienia, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem, w terminie określonym w ust. 4.

- 2Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ...........................). Informacja zawierać będzie ilości i rodzaj wszczepionych endoprotez, stabilizatorów, płytek, gwoździ i wkrętów. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminach Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia .

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 15 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 15 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b SIWZ: w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć w terminie ….. dni (max. 2 dni) od daty zamówienia towaru i w razie konieczności zainstalować do  używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kompletne instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania  wszczepu ostatniej dostarczonej w ramach umowy endoprotezy, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także  w przypadku rozwiązania umowy.

- 3Odbiór kompletnego instrumentarium nastąpi w siedzibie Zamawiającego (osobami upoważnionymi do odbioru są: mgr inż. Sylwia Komorek, pielęgniarka oddziałowa Krystyna Pasławska oraz dr n. med. Wojciech Wodzisławski – ortopedia i dr n.med. Jarosław Sakowski) potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem instrumentarium Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z urządzeniem: instrukcję obsługi i użytkowania oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi instrumentarium w pakietach obejmujących jego najem3 i oferowanych technik operacyjnych (dotyczy wszystkich pakietów). Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego są: dr n. med. Wojciech Wodzisławski (071) 7660 266, dr n. med. Jarosław Sakowski (071) 7660 379, lek. stom. Maciej Szklarczyk (071) 766 02 16.

§ 3

Warunki płatności

- DOTYCZY PAKIETÓW NR: 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,17:

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

  - Czynsz najmu kompletnego instrumentarium do pakietu................... strony ustalają w wysokości ............................... zł brutto (słownie: ……………………................................... złotych, …/100), co stanowi rocznie kwotę ...................... zł brutto (słownie: ……………………............................................................................... złotych, …/100),. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą instrumentarium. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2, ust 4.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: …………………….....................................................................................złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: …………………….....................................................................................złotych, …/100)

  - Cena, o której mowa w ust. 1.3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 9, przelewem na konto ......................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) oraz w terminie .............dni (min 30 dni) za najem od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu instrumentarium wg §2 ust. 4.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- DOTYCZY PAKIETÓW NR 5,9,14,15,16,18,19,20:

  - Zamawiający za dostarczony odebrany i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ……………………..................................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ……………………..................................................................................... złotych, …/100)

  - Cena, o której mowa w ust. 2.2, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji oraz koszt przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 9, przelewem na konto ......................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

(dotyczy pakiet nr: 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,17)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego instrumentarium na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące instrumentarium wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas naprawy do 7 dni od daty zgłoszenia pod nr …………………. i fax …………………..

- W przypadku awarii instrumentarium, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……. miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 4 przez dwa kolejne terminy dostawy, w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 1 ust. 6 oraz  w § 2 ust. 3  o 4 dni, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ: SIWZ w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)), w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust. 1 tiret 2.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 4 i w § 1 ust. 6 oraz instrumentarium określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru i instrumentarium u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar i instrumentarium zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru i instrumentarium dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 4 i 6 oraz § 2 ust. 3  do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 69/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Dotyczy: pakiet nr 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,17

Dotyczy:  pakiet nr  1,2, 3,4,5,6,7,8,10,11,17

Dotyczy: pakiet nr 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,17