Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Odczynniki , materiały kontrolne , kalibratory oraz materiały zużywalne do oznaczeń morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych z 5 parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem przez okres 36 miesięcy

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto (zł) razy ilość opakowań na 12 m-cy – daje wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto(zł).

| Lp. | Nazwa zestawu | Nr katalog. | Ilość oznaczeń w na 36 miesięcy | Ilość oznaczeń wykonywana z jednego zestawu | Ilość zestawów niezbędna na okres obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto zestawu w PLN | Wartość netto w PLN | Cenna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki do wykonywania badań hematologicznych na analizatorze I ( Pracownia Hematologiczna ) |
| 1. | Badania V diff |  | 140 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Retikulocyty |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrole ( 1 lub 2 lub 3 poziomach ) |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiały zużywalne (jednorazowego użytku) |  | wg oferenta |  |  |  |  |  |
| Odczynniki do wykonywania badań hematologicznych na analizatorze II ( Pracowni Cito – praca w systemie całodobowym ) |
| 5. | Badania V diff |  | 135 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Retikulocyty |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kontrole ( 1 lub 2 lub 3 poziomach ) |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Materiały zużywalne (jednorazowego użytku) |  | wg oferenta |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

| Najem dwóch analizatorów hematologicznych przez okres 36 miesięcy: | Wartość netto w PLN | Cenna brutto w PLN |
| --- | --- | --- |
| 9. | Najem analizatora hematologicznego z 5 –parametrowym rozdziałem krwinek białych i retikulocytami, automatycznym podajnikiem i oprogramowaniem przez okres 36 miesięcy wraz z USB 8GB + najem klimatyzatora zapewniającego właściwe dla aparatu warunki pracy (Pracownia Hematologii) |  |  |
| 10. | Najem analizatora hematologicznego z 5 –parametrowym rozdziałem krwinek białych oraz automatycznym podajnikiem i oprogramowaniem przez okres 36 miesięcy (Pracownia Cito) wraz z USB 8GB |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Łącznie za odczynniki wraz z najmem analizatorów: |  |  |

Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz podać samodzielnie ilości kontroli oraz materiałów zużywalnych na okres 3 lat, na podstawie podanych ilości badań.

……………….…dnia……………                                                                                       ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  GRANICZNYCH  KONIECZNYCH  DO  SPEŁNIENIA  PRZEZ ANALIZATOR  HEMATOLOGICZNY DLA  PRACOWNI  HEMATOLOGII

Producent /Firma: …………………………………………….  Kraj :………………………………………….

Urządzenie typ:……………………………………………….   Rok produkcji: nie wcześniej niż 2007.

| L.p. | Parametr / Warunek | Wymagane | Oferowane cechy (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwis autoryzowany – dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy | TAK |  |
| Lp. | PARAMETRY | TAK | Opis parametru |
| 1. | Oznaczane ilościowo parametry RBC, WBC, PLT, Hb, MCV, Ret, MRV, LM%#, EO%#, MO%#, BAZO%#, NEUTRO%#, NRBC%# - uzyskane wyniki z bezpośredniego pomiaru ( nie wyliczane) | TAK |  |
| 2. | Wydajność dla CBC+5Diff powyżej 100 ozn / h) | TAK |  |
| 3. | Objętość próbki badanej max. 300 µl w systemie pracy z podajnikiem | TAK |  |
| 4. | Oznaczanie retikulocytów w trybie automatycznym | TAK |  |
| 5. | Wymóg- automatyczny podajnik o pojemności min. 140 próbek jednocześnie, dostosowany do różnego typu systemów zamkniętych podawanych jednocześnie i obowiązujących u Zamawiającego; możliwość włożenia do automatycznego podajnika nawet pojedynczej probówki z próbką | TAK |  |
| 6. | Możliwość pracy z podajnikiem automatycznym przy użyciu zwykłych próbek z przebijalnym korkiem elastycznym | TAK |  |
| 7. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym | TAK |  |
| 8. | System zabezpieczenia przed mikroskrzepami | TAK |  |
| 9. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK |  |
| 10. | Automatyczne czyszczenie aparatury pomiarowej za pomocą dwóch różnych metod | TAK |  |
| 11. | Czyszczenie aparatury pomiarowej po każdym pomiarze | TAK |  |
| 12. | Brak konieczności wymiany okresowej elementów obsługowych | TAK |  |
| 13 | Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) | TAK |  |
| 14. | Mała liczba odczynników nie większa (nie większa niż 5 dla trybu CBC+5 Diff ) z możliwością zastosowania na analizatorze pomocniczym na pracowni CITO | TAK |  |
| 15. | Identyfikacja krwi kontrolnej odczytywane za pomocą kodu paskowego | TAK |  |
| 16. | Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną, z możliwością archiwizowania wyników w pamięci analizatora i na zewnętrznych nośnikach elektronicznych ( np. płyty CD , urządzenie USB) w postaci danych liczbowych i wykresów kontroli jakości możliwych do odtworzenia przy pomocy standardowych narzędzi pod systemem Windows – opis dostarczyć wraz z analizatorem)* | TAK |  |
| 17. | Opis precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność) , całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku) opis dostarczyć wraz z analizatorem * | TAK |  |
| 18 | Zapewnienie przez Wykonawca możliwości włączenia aparatu do zewnętrznej (międzynarodowej) kontroli porównawczej z wykorzystaniem materiałów stosowanych do codziennej kontroli wewnętrznej – opis dostarczyć wraz z analizatorem * | TAK |  |
| 19. | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości włączenia aparatu do zewnętrznej kontroli porównawczej z wykorzystaniem materiałów innych niż stosowane codziennie – opis dostarczyć wraz z analizatorem * | TAK |  |
| 20. | Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min 16 000 wyników | TAK |  |
| 21. | Pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi | TAK |  |
| 22. | Różnicowanie leukocytów na 5 populacji przeprowadzane w jednej komorze pomiarowej trzema różnymi metodami | TAK |  |
| 23 | Różnicowanie WBC z zastosowaniem 3 niezależnych technik pomiarowych bez zastosowania barwienia lub lizy cytochemicznej | TAK |  |
| 24 | Aplikacja programowa umożliwiająca interpretacje badania płynów z jam ciała przeprowadzonych na analizatorze bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników. | TAK |  |
| 25. | Technika pomiaru WBC i RET z wykorzystaniem światła laserowego | TAK |  |
| 26. | Ilościowy pomiar NRBC bez zastosowania dodatkowych odczynników z jednoczesną korektą liczby WBC | TAK |  |
| 27. | Liniowość parametrów RBC, WBC, PLT, HGB, RET od wartości 0,0 z zakresem dla WBC do 350 tyś i dla PLT do 3 mln. | TAK |  |
| 28. | Możliwość automatycznego przełączania trybu pracy CBC, CBC- DIFF, CBC-DIFF-RET, CBC-RET, RET w obrębie jednej kasety bez konieczności przepłukiwania komór pomiarowych w trakcie przełączania. | TAK |  |
| 29. | Karty charakterystyki odczynników – dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem * | TAK |  |
| 30. | Odczynniki zawierające substancje biodegradujące i dezaktywujące pozostałości odczynnikowe i materiałowe, eliminujące proces utylizacji wspomnianych pozostałości przez Użytkownika |  |  |
| 31. | Sposób utylizacji odpadów – dostarczyć opis wraz z analizatorem * | TAK |  |
| 32. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze, instrukcja stanowiskowa – dostarczyć wraz z analizatorem * | TAK |  |
| 33. | Podtrzymanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub zewnętrzny spełniający wymagania zawarte w załączniku nr 3 | TAK |  |
| 34. | Wyposażenie każdego komputera i UPS w mobilne platformy na kółkach | TAK |  |
| 35. | Warunki techniczne eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, wartości klimatyczne itp.) dostarczyć wymagania wraz z ofertą i analizatorem * | TAK |  |
| 36. | Możliwość podłączenia analizatora w sieć laboratoryjną z możliwością podłączenia analizatorów Advia 120 oraz Sedisystem firmy Becton Dickinson posiadanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 37. | Instrukcja w języku polskim, opis wszystkich technologii pomiarów, wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania , skrócona instrukcja dla użytkownika, dokumentacja niezbędna do nadzoru :SOP, LOG (także na w wersji elektronicznej) | TAK |  |
| 38. | Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora – opis dostarczyć wraz z analizatorem * | TAK |  |
| Lp. | Wymagania dotyczące oprogramowania |  |  |
| 1. | Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną bazą danych | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim ( wymagana instalacja aparatu z polską wersją oprogramowania) | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe , jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, Linux) | TAK |  |
| 4. | Analizator wyposażony w zestaw komputerowy niezbędny do sterowania pracą analizatora | TAK |  |
| 5 | Urządzenie USB 8GB do archiwizowania wyników kontroli jakości i danych dotyczących pracy analizatora –patrz punkt powyżej | TAK |  |
| 6 | Fabrycznie nowy zewnętrzny komputer sterujący pracujący w systemie Windows, pełniący funkcję stacji roboczej wraz z fabrycznie nową drukarką laserową wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających prace w systemie LSI także innych analizatorów istniejących w Laboratorium na koszt Wykonawcy – dwa zestawy | TAK |  |
| 7 | Wymagana konfiguracja UPS, załącznik nr 3 do niniejszego SWIZ | TAK |  |
| 8. | Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej załącznik nr 3 do niniejszego SWIZ | TAK |  |
| 9 | Wymagana konfiguracja drukarki, załącznik nr 4 do niniejszego SWIZ | TAK |  |
| 10 | Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy, załącznik nr 5 do niniejszego SWIZ | TAK |  |
| L.p. | Parametry jakości | TAK |  |
| 1 | Barwienie retikulocytów metodą błękitu metylowego | TAK |  |
| 2 | Czyszczenie apertury pomiarowej po każdym pomiarze prądem wysokonapięciowym | TAK |  |
| 3 | Wykonawca zapewni dostawę oraz montaż klimatyzatora naściennego do pomieszczenia o wymiarach 2,40 x 4,80 x 3,34 | TAK |  |
| 4 | Zaoferowanie łaźni wodnej z mieszadłem i termostatem warunkującym 37 º C | TAK |  |

* Dane, opisy, karty charakterystyki, warunki techniczne i instrukcje wymienione w pkt. 16, 17, 18, 19, 29, 31, 32, 35, 37, 38 wymagane wraz z analizatorem w postaci elektronicznej należy nanieść na nośnik opisany w tabeli powyżej w pkt. 5 - Wymagań dotyczących oprogramowania.

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  GRANICZNYCH  KONIECZNYCH  DO  SPEŁNIENIA  PRZEZ ANALIZATOR  HEMATOLOGICZNY DLA  PRACOWNI  CITO

Producent /Firma: ……………………………………     Kraj :………………………………………….

Urządzenie typ:………………………………………… Rok produkcji: ……………………………….

| L.p. | Parametr / Warunek | Wymagane | Oferowane cechy ( opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwis autoryzowany – dostęp do nowych i oryginalnych części zamiennych do analizatora przez okres trwania umowy | TAK |  |
| Lp. | PARAMETRY | TAK | Opis parametru |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy z komputerem PC z mobilną platformą na odczynniki | TAK |  |
| 2. | Oznaczane ilościowo parametry RBC, WBC, PLT, Hb, MCV, Ret, MRV, LM%#, EO%#, MO%#, BAZO%#, NEUTRO%#, NRBC%# - uzyskane wyniki z bezpośredniego pomiaru ( nie wyliczane) | TAK |  |
| 3. | Wydajność dla CBC+5Diff powyżej 70 ozn / h) | TAK |  |
| 4. | Objętość próbki badanej max. 190 µl w systemie pracy z podajnikiem | TAK |  |
| 5. | Oznaczanie retikulocytów w trybie automatycznym | TAK |  |
| 6. | Wymóg- automatyczny podajnik o pojemności min. 20 próbek jednocześnie, dostosowany do różnego typu systemów zamkniętych podawanych jednocześnie i obowiązujących u Zamawiającego; możliwość włożenia do automatycznego podajnika nawet pojedynczej probówki z próbką | TAK |  |
| 7. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych próbek w podajniku automatycznym | TAK |  |
| 8. | System zabezpieczenia przed mikroskrzepami | TAK |  |
| 9. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | TAK |  |
| 10. | Automatyczne czyszczenie aparatury pomiarowej za pomocą dwóch różnych metod | TAK |  |
| 11. | Brak konieczności wymiany okresowej elementów obsługowych | TAK |  |
| 12. | Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) | TAK |  |
| 13 | Identyfikacja krwi kontrolnej odczytywana za pomocą kodu paskowego | TAK |  |
| 14. | Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną, z możliwością archiwizowania wyników w pamięci analizatora i na zewnętrznych nośnikach elektronicznych ( np. płyty CD , urządzenie USB) w postaci danych liczbowych i wykresów kontroli jakości możliwych do odtworzenia przy pomocy standardowych narzędzi pod systemem Windows – opis dostarczyć wraz z analizatorem)* | TAK |  |
| 15. | Opis precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku) opis dostarczyć wraz z analizatorem* | TAK |  |
| 16. | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości włączenia aparatu do zewnętrznej (międzynarodowej) kontroli porównawczej z wykorzystaniem materiałów stosowanych do codziennej kontroli wewnętrznej – opis dostarczyć wraz z analizatorem* | TAK |  |
| 17. | Archiwizacja wyników w pamięci analizatora min 15 000 wyników | TAK |  |
| 18 | Wydruk z aparatu wyniku wraz z wartościami referencyjnymi | TAK |  |
| 19. | Pomiar płytek eliminujący możliwość interferencji z krwinkami czerwonymi - opisać | TAK |  |
| 20. | Różnicowanie leukocytów na 5 populacji przeprowadzane w jednej komorze pomiarowej trzema różnymi metodami | TAK |  |
| 21. | Różnicowanie WBC z zastosowaniem co najmniej 3 niezależnych technik pomiarowych bez zastosowania barwienia lub lizy cytochemicznej | TAK |  |
| 22. | Technika pomiaru WBC i RET z wykorzystaniem światła laserowego | TAK |  |
| 23 | Zakres liniowości dla WBC min 200 tyś/µl | TAK |  |
| 24 | Płynne przyjmowanie i badanie kolejnych serii prób w trakcie wykonywania wcześniej zadanych oznaczeń analizatora | TAK |  |
| 25. | Odczynniki do oznaczania CBC-5DIFF oraz płyny płuczące kompatybilne z odczynnikami analizatora podstawowego (analizatora pracowni hematologii) | TAK |  |
| 26. | Karty charakterystyki odczynników – dostarczyć wraz z ofertą i analizatorem* | TAK |  |
| 27. | Sposób utylizacji odpadów – dostarczyć opis wraz z ofertą i analizatorem* | TAK |  |
| 28. | Odczynniki zawierające substancje biodegradujące i dezaktywujące pozostałości odczynnikowe i materiałowe, eliminujące proces utylizacji wspomnianych pozostałości przez Użytkownika | TAK |  |
| 29. | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze, instrukcja stanowiskowa – dostarczyć wraz z analizatorem* | TAK |  |
| 30. | Podtrzymanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub zewnętrzny spełniający wymagania zawarte w załączniku nr 3 | TAK |  |
| 31. | Wyposażenie każdego komputera i UPS w mobilne platformy na kółkach | TAK |  |
| 32. | Warunki techniczne eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, warunki klimatyczne itp.) dostarczyć wymagania wraz z ofertą i analizatorem * | TAK |  |
| 33. | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) na koszt oferenta (załącznik nr 5) | TAK |  |
| 34. | Instrukcja w języku polskim, opis wszystkich technologii pomiarów, wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania, skrócona instrukcja dla użytkownika, dokumentacja niezbędna do nadzoru: SOP, LOG (*) | TAK |  |
| 35 | Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora – opis dostarczyć wraz z analizatorem* | TAK |  |
| 36. | W pełni automatyczna konserwacja aparatu | TAK |  |
| 37. | Czyszczenie aparatury pomiarowej po każdym pomiarze | TAK |  |
| 38 | Możliwość pracy z podajnikiem automatycznym przy użyciu zwykłych próbek z przebijalnym korkiem elastycznym | TAK |  |
| Lp. | Wymagania dotyczące oprogramowania |  |  |
| 1. | Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną baza danych | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim ( wymagana instalacja aparatu z polską wersją oprogramowania) | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe , jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, Linux) | TAK |  |
| 4. | Analizator wyposażony w zestaw komputerowy niezbędny do sterowania pracą analizatora | TAK |  |
| 5 | Urządzenie USB 8GB do archiwizowania wyników kontroli jakości i danych dotyczących pracy analizatora – patrz punkty powyżej. | TAK |  |
| 6 | Fabrycznie nowy zewnętrzny komputer sterujący pracujący w systemie Windows, pełniący funkcję stacji roboczej wraz z fabrycznie nową drukarką laserową wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających pracę w systemie LSI także innych analizatorów istniejących w Laboratorium na koszt Wykonawcy – dwa zestawy | TAK |  |
| 7 | Wymagana konfiguracja UPS, załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ | TAK |  |
| 8. | Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ | TAK |  |
| 9 | Wymagana konfiguracja drukarki , załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ | TAK |  |
| 10 | Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy, załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ | TAK |  |
| L.p. | Parametry jakości |  |  |
| 1 | Barwienie retikulocytów metodą błękitu metylowego | TAK |  |
| 2 | Czyszczenie aparatury pomiarowej po każdym pomiarze prądem wysokonapięciowym | TAK |  |

* Dane, opisy, karty charakterystyki, warunki techniczne i instrukcje wymienione w pkt. 14, 15, 16, 26, 27, 29, 32, 34  i 35 wymagane w postaci elektronicznej należy nanieść na nośnik opisany w tabeli powyżej w pkt. 5 - Wymagań dotyczących oprogramowania.

Nie spełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)