4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, telefon (071) 7 660 642, fax 7 660 536

Wrocław 6.05.2011 r.

Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości LOGISTYKI

Zwraca się z zapytaniem ofertowym  (art.4 pkt. 8 PZP poniżej 14 000 EURO)

dla zadania pod nazwą :

„ Zamontowanie 7 sztuk drzwi szklanych do kabin natryskowych na I i II

piętrze w części I budynku nr 1     4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu

oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanej usługi.”

- Lokalizacja montażu drzwi do kabin :

- I piętro WC damskie  – 1 szt.

- I piętro WC męskie     – 2 szt.

- II piętro WC damskie – 2 szt.

- II piętro WC męskie   – 2 szt.

- Rodzaj kabin producenta np. Koło :

- Drzwi uchylne o wymiarach 0,90 x 1,90 z możliwością zastosowania regulacji typowych listew przewidzianych przez producenta do regulacji do wymaganego wymiaru danej szerokości kabiny.

- Kabina zamykana drzwiami ze szkła hartowanego, bezpiecznego z uchwytami do otwierania.

- Zadanie obejmuje:

- Zamontowanie drzwi uchylnych do kabin natryskowych do wykonanych ścianek

z LTT na stałe.

W tym celu proponuje się usuniecie istniejących progów granitowych.

Przewiduje się montaż drzwi do posadzki od strony czołowej istniejących murków,

na których posadowiono i zamontowano ścianki oddzielające  kabiny  LTT.

W przypadku nie uzyskania płaskiej i spójnej płaszczyzny dla właściwego montażu drzwi należy przewidzieć skrócenie istniejących murków, zlicować w pionie

z istniejącymi ściankami następnie uzupełnić glazurę i zamontować drzwi kabin.

- W celu uzyskania właściwej sztywności kabin konieczne jest wykonanie usztywnienia

poprzez montaż części wsporczej wykonanej z profili stalowych i montowanej do ścianek LTT.

- Różnice wynikające z większej szerokości kabiny w pomieszczeniu natrysku należy uzupełnić elementami z płyty LTT.

4 . Termin realizacji  zadania : 7 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacja zadania powinien we własnym zakresie dokonać pomiarów sprawdzających.

W celu przygotowania umowy na realizację powyższego zadania w ofercie prosimy podać:  - osobę upoważnioną do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy

- kwotę netto i brutto,

- pierwszy możliwy termin realizacji zadania,

Termin płatności :   w terminie 30 dni od daty przyjęcia bezusterkowego protokołu odbioru

robót co jest podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Oferty należy przesłać faxem na nr 71 76 60 536 , mailem na adres:  sur-bud@4 wsk.pl  lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Logistyki Szpitala do dnia 10.05.2011r. do godziny 1100.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego – Urszula Krokosz

tel. 71/ 76 60 548 Logistyka Szpitala przy ul. Weigla 5–budynek nr 44 pok. nr 12

M.J.71/76 60 642