# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 92/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU STOSOWANEGO W ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII, TESTÓW ACT, TT, PT Z NAJMEM APARATU, SPRZĘTU DO ANGIOPLASTYKI ROTACYJNEJ WRAZ Z NAJMEM KONSOLI, CEWNIKÓW BALONOWYCH NA POTRZEBY PRACOWNI HEMODYNAMIKI I ELEKTROFIZJOLOGII

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, cewników balonowych, na potrzeby pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-45.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 92/Med./2011

„Oferta na dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, cewników balonowych, na potrzeby pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii”

nie otwierać przed dniem 19.08.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 4 706 800,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 100 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 280 000,00 |
| Pakiet 3 | 150 000,00 |
| Pakiet 4 | 24 000,00 |
| Pakiet 5 | 20 000,00 |
| Pakiet 6 | 120 000,00 |
| Pakiet 7 | 24 000,00 |
| Pakiet 8 | 5 000,00 |
| Pakiet 9 | 220 000,00 |
| Pakiet 10 | 120 000,00 |
| Pakiet 11 | 90 000,00 |
| Pakiet 12 | 10 000,00 |
| Pakiet 13 | 180 000,00 |
| Pakiet 14 | 30 000,00 |
| Pakiet 15 | 170 000,00 |
| Pakiet 16 | 30 000,00 |
| Pakiet 17 | 150 000,00 |
| Pakiet 18 | 22 000,00 |
| Pakiet 19 | 23 000,00 |
| Pakiet 20 | 2 000,00 |
| Pakiet 21 | 19 000,00 |
| Pakiet 22 | 3 000,00 |
| Pakiet 23 | 40 000,00 |
| Pakiet 24 | 20 000,00 |
| Pakiet 25 | 180 000,00 |
| Pakiet 26 | 96 000,00 |
| Pakiet 27 | 190 000,00 |
| Pakiet 28 | 190 000,00 |
| Pakiet 29 | 9 000,00 |
| Pakiet 30 | 16 000,00 |
| Pakiet 31 | 180 000,00 |
| Pakiet 32 | 54 000,00 |
| Pakiet 33 | 520 000,00 |
| Pakiet 34 | 350 000,00 |
| Pakiet 35 | 100 000,00 |
| Pakiet 36 | 20 000,00 |
| Pakiet 37 | 420 000,00 |
| Pakiet 38 | 230 000,00 |
| Pakiet 39 | 160 000,00 |
| Pakiet 40 | 8 000,00 |
| Pakiet 41 | 15 000,00 |
| Pakiet 42 | 97 000,00 |
| Pakiet 43 | 16 000,00 |
| Pakiet 44 | 3 000,00 |
| Pakiet 45 | 800,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.     380 000,00 zł (100 000,00 zł + 280 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, cewników balonowych, na potrzeby pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV  rozpisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 191 310,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 4 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 10 000,00 |
| Pakiet 3 | 5 000,00 |
| Pakiet 4 | 900,00 |
| Pakiet 5 | 700,00 |
| Pakiet 6 | 4 000,00 |
| Pakiet 7 | 900,00 |
| Pakiet 8 | 200,00 |
| Pakiet 9 | 8 000,00 |
| Pakiet 10 | 4 500,00 |
| Pakiet 11 | 3 000,00 |
| Pakiet 12 | 400,00 |
| Pakiet 13 | 6 000,00 |
| Pakiet 14 | 1 000,00 |
| Pakiet 15 | 6 000,00 |
| Pakiet 16 | 1 000,00 |
| Pakiet 17 | 5 000,00 |
| Pakiet 18 | 800,00 |
| Pakiet 19 | 8 000,00 |
| Pakiet 20 | 80,00 |
| Pakiet 21 | 700,00 |
| Pakiet 22 | 100,00 |
| Pakiet 23 | 15 000,00 |
| Pakiet 24 | 700,00 |
| Pakiet 25 | 7 000,00 |
| Pakiet 26 | 3 000,00 |
| Pakiet 27 | 7 000,00 |
| Pakiet 28 | 7 000,00 |
| Pakiet 29 | 300,00 |
| Pakiet 30 | 600,00 |
| Pakiet 31 | 7 000,00 |
| Pakiet 32 | 2 000,00 |
| Pakiet 33 | 19 000,00 |
| Pakiet 34 | 13 000,00 |
| Pakiet 35 | 4 000,00 |
| Pakiet 36 | 800,00 |
| Pakiet 37 | 15 000,00 |
| Pakiet 38 | 9 000,00 |
| Pakiet 39 | 6 000,00 |
| Pakiet 40 | 300,00 |
| Pakiet 41 | 600,00 |
| Pakiet 42 | 3 000,00 |
| Pakiet 43 | 600,00 |
| Pakiet 44 | 100,00 |
| Pakiet 45 | 30,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 14 000,00 zł  (4 000,00 zł +  10 000,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 19.08.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 19.08.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, cewników balonowych, na potrzeby pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii.”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesięcy od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% ceny brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia na rynek sprzętu nowszej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 19.08.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych,

- Fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 19.08.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 PZP.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Artur Telichowski		…………………………….

- Artur Fuglewicz			…………………………….

- Katarzyna Mikołajczak		…………………………….

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, cewników balonowych, na potrzeby pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii.”

Znak sprawy 92/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę sprzętu stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT z najmem aparatu, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, cewników balonowych, na potrzeby pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 34

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 35

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 36

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 37

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 38

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 39

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 40

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 41

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 42

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 43

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 44

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 45

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

W pakiecie 36 poz.2 oraz w Pakiecie 39 poz. 3 w kolumnie „Wartość jednostkowa netto (zł)” należy wpisać wartość najmu za 1 miesiąc netto. Kolumna „Ilość” to ilość miesięcy najmu.

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 1 Prowadnik do udrożnień 33140000-3, |
|  | do udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych długość 180 i 300 mm końcówka jot oraz prosta długość segmentu niepodlegającego opacyfikacji: 3, 4, 11 i 20 cm średnica – 0.014 cala 3 rodzaje pokrycia: hydrofilne, hydrofobowe, hybrydowe minimum 2 długości tzw. „core tapers” minimum 13 typów prowadników | Szt. |  |  | 750 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 1 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 2 Prowadniki angiograficzne 33140000-3, |  |
|  | Rozmiary 0.032 i 0.035cala powłoka teflonowa długość 145-150 oraz 260-270cm końcówka „jot” i prosta | Szt. |  |  | 6500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 2 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 3 Prowadnik do PCI 33140000-3, |  |
|  | długość 190 i 300 cm średnica 0.014 cala końcówka robocza ze stali i innych stopów metali końcówka jot oraz prosta szeroki wybór prowadników – min. 18 rodzajów, w tym min. 7 różnych typów prowadników do udrożnień przewlekłych okluzji pokrycie hydrofobowe jak i hydrofilne tzw. „core diameter” o zmiennej długości możliwy wybór rożnych stopni sztywności, rodzaju końcówki i rodzaju pokrycia | Szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 3 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 4 Prowadnik chromowo – nitinolowy do PCI 33140000-3, |  |
|  | średnica 0,014 cala długość całkowita – 190 cm widoczność we fluoroskopii odcinek dystalny 30 cm nieprzepuszczalny dla promieni Rtg, 3 cm końcówka o podwyższonej widoczności pokrycie:18 cm odcinek o pokryciu hydrofobowym, pozostałe 12 cm o pokryciu hydrofilnym | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 4 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 5 Prowadnik do PCI 33140000-3, |  |
|  | średnica 0,014’’ rdzeń druciany ze stali nierdzewnej AISI 304 prox. zwoje (270 mm) ze stali nierdzewnej AISI 304 dystalne zwoje (30 mm) z pozłacanej platyny średnica zewnętrzna prowadnika 0,014’’ (0,36mm) długość całkowita 175 cm konieczna możliwość przedłużenia długości do 325 cm (+1 cm) za pomocą przedłużacza (150 cm) widoczność we fluoroskopii: końcówka 30 cm, w tym 27 cm składa się ze zwojów przenikliwych dla promieni Rtg (łączących się z częścią proksymalną, 3 centymetrowa końcówka pokryta jest pozłacaną platyną zapewniającą doskonałą widoczność i podwyższone właściwości śledzenia naczynia (trackability) pokrycie: odcinek dystalny 12 cm o pokryciu typu Hydro Xcoating, następne 18 cm pokrycie typu BIOCoating, pozostałe 145 cm pokryte PTFE 5 skal sztywności | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 5 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 6 Prowadnik z filtrem do protekcji embolizacji 33140000-3, |  |
|  | prowadnik 0,014cala o długości 180 – 190 cm oraz 300cm z platynową miękką kształtowalną końcówką filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z membraną o porowatości 110 mikronów jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5mm do 5,5mm koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2F możliwość używania w krętych naczyniach | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 6 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 7 prowadnik hydrofilny do tętnic wieńcowych 33140000-3 |  |
|  | Rdzeń stalowy, Średnica 0,014”, typ konstrukcji ‘one piece’ wytworzony z jednego kawałka, co zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu Długość 195 cm. od dystalnej części ‘rękaw’ polimerowy 30 cm Końcówka prowadnika 3cm z platynowym oplotem Część proksymalna pokryta PTFE Dostępne końcówki ‘J’ oraz proste Giętkość końcówki HF (high flexible) Dostępne wersje podparcia: standard oraz extra suport Dostępne 4 konfiguracje w zależności od końcówki (J i proste), elastyczności (standard i high flexible) oraz podparcia (standard i extra suport). | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 7 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 8 prowadniki super stiff dla pracowni elektrofizjologii 33140000-3 |  |
|  | Prowadnik typu Amplatz Super Stiff Średnica 0,035”, długości 250-300cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 8 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 9 cewnik balonowy - paklitaksel 33140000-3, 33141320-9 |  |
|  | Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel. profil balonu ≤0.026’’ przy średnicy 3.0 mm ciśnienie nominalne max 7 atm. RBP minimum 12 atm. długość min. 138 cm kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F przedział średnic balonu od 2.5 mm do 4.0 mm przedział długości balonu 10 – 30 mm minimum 6 rozmiarów w zakresie profil wejścia ≤ 0,017’’ cewnik pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego skuteczność redukcji restenozy (TLR poniżej 7% w minimum rocznej obserwacji) | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 9 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 10 Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 z zestawami do wprowadzania33141200-2, 33124130-5 |  |
|  | 8 Fr od 25 do 40 cc (3 rozmiary) Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) Zestaw do wprowadzania: dwa prowadniki w zestawie z cewnikiem lub jeden w zestawie z cewnikiem a drugi zapakowany oddzielnie Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia Data produkcji 2011 | Szt. |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 7,5 Fr od 25 do 40 cc (3 rozmiary) Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) Zestaw do wprowadzania: dwa prowadniki w zestawie z cewnikiem lub jeden w zestawie z cewnikiem a drugi zapakowany oddzielnie Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia Data produkcji 2011 | Szt. |  |  | 75 |  |  |  |
|  | Prowadnik do cewników balonowych Pokrywany PTFE Końcówka J Średnica 0,025’’ Długość 145 cm 5 sztuk w opakowaniu pakowane pojedynczo | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 10 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 11 Cewnik diagnostyczny do koronarografii 33140000-3 |  |
|  | Cewnik diagnostyczny do koronarografii średnica wewnętrzna minimum 0,055” przy 6F zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót, widoczny w skopii z miękką końcówką atraumatyczną pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ duża ilość kształtów rozmiar 6F i 5F oprócz długości standardowych długość 125 cm | Szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 11 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 12 Cewnik diagnostyczny pigtail z markerami 33140000-3 |
|  | 5F/70cm 5F/100cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 12 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 13 Cewnik prowadzący do PCI 33140000-3 |  |
|  | Cewnik prowadzący do PCI średnica wewnętrzna dla 6F min.0.071cala średnice: 5F, 6F, 7F, 8F metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło na całej długości cewnika miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii stabilność krzywizny w temp. 370C przez okres całego zabiegu odporność na skręcanie i załamania pamięć kształtu możliwość manewrowania do każdej średnicy minimum 89 krzywizn | Szt. |  |  | 2300 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 13 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 14 Cewnik balonowy do PCI do udrożnień 33140000-3 |  |
|  | Cewnik balonowy do PCI do udrożnień 3.0mm niskoprofilowy profil końcówki atakującej balonu max. 0,017” cewnik balonowy kwalifikujący się do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO) różne długości od 6,0 do 30 mm różne średnice nominalne od 1,25 do 4,0 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 14 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 15 Cewnik balonowy do PCI do prostych zwężeń typ semicompliant 33140000-3 |  |
|  | ciśnienie nominalne min. 7 atm „rated burst” min. 14 atm, maksymalne nie mniej niż 18 atm. profil balonu do 0,024” przy średnicy 3,0 mm rozmiary: średnica 1,25 - 4,0 mm, co 0,25 mm w zakresie 2,0 – 4,0 mm; długość 6;10;15;20;25;30 mm długość użytkowa 140 - 142 cm shaft proksymakny 2F, dystalny 2.4F pokrycie hydrofilne balonu końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 15 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 16 Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy 33140000-3 |  |
|  | Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy o wymiarach 1.25mm, profil balonu o średnicy 1.25mm max. 0.020” ciśnienie nominalne max. 12-14 atm. profil końcówki atakującej balonu (tip) max. 0,016” cewnik balonowy, kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i wąskich naczyniach wieńcowych przedział długości: od 6mm do 30mm średnice nominalne: 1,25mm do 4,0mm co 0,25mm pokrycie hydrofilne lub analogiczne | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 16 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 17 Cewnik balonowy do PCI do doprężeń 33140000-3 |  |
|  | długość - 8, 12, 15,20,30mm; średnica – 2.0,2.25, 2.75, 3.0, 3.25,3.5,3.75, 4.0, 4.5, 5.0mm pokrycie redukujące tarcie: typ Bioslide (hydrophilic) oraz typu Xtra (silikon) rekomendowane do pre i post dylatacji długość użytkowa 140 cm czas deflacji < 3 sekundy ciśnienie nominalne 12 atm.; RBP 20 atm.; max 24 atm. przy ciśnieniu 12 atm. średnica balonu 3.0/20 - 3.0 mm profil balonu 3.0 – 0.026’’ | Szt. |  |  | 900 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 17 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 18 Cewnik hybrydowy – ułatwiający podejście do trudnych zmian 33140000-3 |  |
|  | taperowana miękka końcówka hydrofilne pokrycie polimerowe 60 cm Śr. zew. 0,87 mm (2,6 Fr) wzmocniony taperowany szaft oplot wolframowy kanał do wymiany prowadników lub zmiany ich kształtu oszczędzanie kontrastu dzięki superselektywnemu podawaniu przez końcówkę | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 18 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 19 Cewnik balonowy do PCI o nietypowych rozmiarach, zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej, cewnik do PTCA 33140000-3 |  |
|  | Cewnik balonowy semi-compliant, rapid exchange Pokrycie hydrofilne Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014” Minimalny wymagany przedział średnic 1,25 – 7,0 mm Przedział długości balonu 10 – 40 mm Ciśnienie RBP ≥18 bar dla średnicy 3,0 mm Dostępne w wersji OTW Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia Dostępność cewnika o długim szafcie – ok. 160 cm | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej W zestawie: introduktor, dylator, prowadnik 0,018’’ i igłę 20 G x 4 cm Długości 7 cm i 11 cm Średnice 4F – 6F Długośc prowadnika 40 cm Prowadnik nitinolowy Gładkie przejście pomiędzy koszulką a dylatorem Zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego Dylator z zatrzaskiem Rozmiary kodowane kolorami Duże światło wewnętrzne | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Cewnik prowadzący do PTCA Przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego Średnice: 6,5 F i 7,5F Średnice wewnętrzne: 0,070’’ dla 6,5F; 0,081’’ dla 7,5 F Cewnik 6,5F odpowiadający introduktorowi 4F; 7,5F introduktorowi 5F Pokrycie hydrofilne Światło wewnętrzne pokryte PTFE Splot wykonany z 8 szerokich drutów i 8 wąskich Odporny na zagięcia i załamania Kompatybilny z prowadnikiem 0,035’’ Długość 100 cm Minimum 8 krzywizn | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 19 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 20 cewniki do tętnic nerkowych i trzewnych 33140000-3 |  |
|  | Zbrojone, zapewniające podparcie Odporne na złamania temperaturę i skręcanie Średnica wewnętrzna dla 6 F min. 0,070’’ Pełna gama kształtów z uwzględnieniem krzywizn do tzw. ‘silnego podparcia’ Końcówki: hockey stick, cob burke, multipurpose, straight Silikonowa zastawka hemostatyczna Miękka, atraumatyczna końcówka, marker na końcu Końcówka widoczna w Rtg Długości: 50 – 100 cm Rozmiary: 4; 5; 6; 7; 8; 9 F | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 20 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 21 Mikro cewnik z dodatkowym podparciem 33140000-3 |  |
|  | cewnik do podparcia oraz wymiany prowadników w leczeniu przewlekłych niedrożności tętnic. Wykonany ze stali nierdzewnej Wykonany z 8 osobnych drutów o średnicy 0,007“ skręconych razem. Silikonowe pokrycie cewnika System OTW o długości 135cm Współpracujący z prowadnikiem 0,014“ 2.1Fr - bardzo elastyczny 2.6Fr - zwiększone popychalność i podparcie. Końcówka cewnika widoczna w skopii. 1mm marker na końcówce cewnika. Zwężana końcówka umożliwiajaca wejście do zmian w naczyniu Możliwość używania do w krętych zmian. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 21 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 22 Przedłużający cewnik prowadzący typu „child in mother” 33140000-3 |  |
|  | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego Dostępny w średnicach 5F, 6F oraz 7F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F i 8F Zmniejszający światło cewnika o max. 1F Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika Długość użytkowa 145 cm Długość przedłużającego segmentu RX maksymalnie - 20 cm Dystalne umieszczony marker dobrze widoczny w skopii Światło wewnętrzne 0,056" (dla cewnika 6F), 0,062" (dla cewnika 7F), 0,071" (dla cewnika 8F) | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 22 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 23 Okludery do zamykania ubytków typ Amplatzer 33140000-3, 33141200-2 |  |
|  | Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego typ Amplatzer: możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej). Dostępność okluderów w średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm. Możliwość prowadzenia implantu przez koszulki dostarczające (delivery sheath) o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm – koszulka 8F, dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 35 mm – koszulka 9F. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego Amplatzer Samocentralizacja okludera w ubytku Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu prze część środkową okludera. Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków – 36 – 40mm, w zakresie średnic od 4mm do 20mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnących co 1mm (np. 15mm, 16mm, 17mm) w zakresie średnic od 20mm do 40mm okluderów o wielkościach części środkowej rosnących co najwyżej co 2 mm. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Systemy uwalniające wymagania: Możliwość wprowadzania implantu przez koszulki dostarczające (delivery sheath) o wielkości: Od 4 do 17mm koszulka 7F, Od 18 do 19 mm koszulka 8F, Od 20 do 24mm koszulka 9F, Od 26 do 30mm koszulka 10F, Od 32 do 40mm koszulka 12F. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków, wymagania: niski profil, Stabilność po wypełnieniu ubytku Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów Rozmiary: 18 lub 20mm, 24lub 27mm, 34 lub 40mm. | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |

|  | Prowadnik typ exchange 0.035 o wzmożonej sztywności wymagania: Prowadnik o wzmożonej sztywności, Końcówka prowadnika w kształcie „J” Grubość prowadnika 0.035 cala; długość 260 cm „floppy segment” – 5 cm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ PAKIETU 23 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 24 Stentgraft, przedłużacz 33140000-3, |  |
|  | Stentgraft wieńcowy typ Graft Master: 2 markery, profil wejścia 0.018 cala, grubość ścianki 0,3mm, materiał: stent – stal nierdzewna, graft – PTFE. | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Przedłużacz do prowadnika zapewniający odpowiednią długość prowadnika dla wymiany cewnika balonowego z utrzymaniem pozycji prowadnika w naczyniu długość 145 cm kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’ i 0,018’’ | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 24 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 25 Stenty wieńcowe 33140000-3 |  |
|  | Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe do PCI pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie śródbłonka długości: 9,13,15,18,20,22,26,30,35,40 średnice: 2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 grubość strutów: - 0,0024’’ dla2,0 – 3,0 crossing profile 0,0037 dla średnicy 3,0 RBP – 16 Bar/ atm. dla 2,0 – 4,0 konstrukcja double helix skracalność – 0% | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 25 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 26 stenty wieńcowe do prostych zmian 33140000-3, |  |
|  | zamontowane na balonie wysokociśnieniowym ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm., nominalne 9 atm., RBP – 18 atm. siła radialna > 6 atm. cewnik 5F dla stentu 4.0mm proximal shaft dla 3.0/12 1.8F, distal shaft -2.7F długość - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32mm; średnica – 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 26 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 27 stenty wieńcowe do PCI do direct stenting 33140000-3, |  |
|  | zamontowane na balonie wysokociśnieniowym ciśnienie otwarcia min. 4 atm., nominalne 9 atm., RBP – 18 atm. siła radialna > 6 atm. cewnik 5F dla stentu 4.0mm rozmiary: długość - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32mm; średnica – 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm czas deflacji < 3 sekundy metal / artery ratio 14 – 18% profil atraumatycznej końcówki natarcia (lesion entry profile) – 0,017’’ (0,43mm) dla wszystkich rozmiarów profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 mm wynosi 0,041’’ (1,04mm0 profil stentu z balonem dla średnicy 4,0 mm wynosi 0,046’’ (q12,17 mm) grubość ściany stentu 0,0038’’ = 96 µm =0,09652mm wielkość komórek SV – 3.45 mm2, WH – 2.75 mm2, LV – 4.55 mm2 siła radialna 0.142 lbs/mm = 4738,5 mmHg=91,63psi=6,23 atm. długość użytkowa – 140 cm | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 27 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 28 Stenty wieńcowe 33140000-3 |  |
|  | Stenty wieńcowe, montowane na balonie, kobaltowo-chromowe do PCI trudnodostępnych i krętych naczyń Stent o budowie sinusoidalnej zbudowany z jednego kawałka drutu, łączonego laserowo Utkanie stentu umożliwia łatwe dojście do bocznic Dostępne średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, Dostępne długości: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 24, 30 profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3.0 mm(0.038 dla rozmiaru 2,5 mm) siła radialna wynosi ok.1551 mmHg recoil od 3do 5 % skracanie maksymalne -1,55 % ,0,5 % dla stentu o średnicy 3,0 mm stent struts – max. 0.0036cala ciśnienie nominalne :7 atm RBP:16 atm.ciś.mak.18 atm dla stentu 3,0 mm system dostawczy - typ MicroTrac posiadający formowaną atraumatyczną końcówkę o długości 3mm trzon dystalny 2,7 F, trzon proksymalny 2.1F tzw. discrete i secure technology możliwość stosowania cewnika prowadzącego 5F do rozmiaru stentu 4.0 możliwość stosowania cewnika prowadzącego 6F do techniki KBT możliwość stosowania cewnika prowadzącego 7F dla techniki KBT dobra widoczność w skopi RTG | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 28 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 29 Stenty mocowane na balonie do tętnic nerkowych z systemem do wprowadzania 33140000-3 |  |
|  | stent stalowy, montowany fabrycznie na balonie długość systemu wprowadzającego 80 cm lub 142 cm stent o średnicy 5 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm CSI(system wprowadzający) 4F przy stencie 4,0 – 4,5 mm CSI(system wprowadzający) 5F przy stencie 5,0 – 6,5 mm CSI(system wprowadzający) 4F przy stencie 7,0 mm długość stentów 10 – 30 mm średnica kanału środkowego 0,014” system monorail (rapie Exchange) widoczność stentu w obrazie Rtg możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji stent wykonany z jednego fragmenty (wycięty laserowo), bez połączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach odporność na zgniatanie Średnica 5,0 – 7,0 mm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 29 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 30 stent pokrywany siateczką 33140000-3 |  |
|  | Stent powlekany mikrosiateczką zapobiegający embolizacji Zbudowany ze stali nierdzewnej Niskoprofilowy Grubość przęseł poniżej 90 um skonstruowany z włókna politereftalanu grubość siateczki mniej niż 20 mikronów średnica oczka siateczki przy rozprężaniu 200 mikronów znaczniki proksymalny i dystalny rozmiar cewnika 6F ciśnienie nominalne 6 atm. Maksymalne dopuszczalne ciśnienia >3,0 mm 16 atm;>3,5 mm14 atm. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 30 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 31 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS 33140000-3 |  |
|  | duża siła radialna struktura stentu – slotted tube stent wykonany ze stopu o udowodnionej biokompatybilności; min. zawartość kobaltu 50%, nikiel max do 10%, bez zawartości żelaza grubość /„stent struts” - max. 0.0032`` „system profile” - 0.042" „crossing profile” 0.041’’ polimer umożliwiający kontrolowane uwalnianie leku średnica: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5mm; długość: 8, 12, 15, 18, 23, 28mm niski odsetek restenozy - TLR po 9 miesiącach <8% Podać sposób sterylizacji Rok produkcji 2011 | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 31 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 32 Stenty powlekane substancją antyproliferacyjną - BIOLIMUS A9 33140000-3 |  |
|  | Platforma stentu: wykonana ze stali nierdzewnej grubość ściany 0.0044’’, długość ściany 1.2mm pokrycie ściany naczynia 17.5% kwadratura konstrukcji połączeń międzykomórkowych ciśnienie nominalne 6 atm RBP 16 atm dla średnic 2.5-3.25mm, 14 atm dla średnic 3.5- 4.0mm stent zamontowany na balonie semi-compliant typu „Rapid-exchange” średnice stentu: 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0mm długości stentu: 8, 11, 14, 18, 23, 24, 28, 33, 36mm kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5Fr i prowadnikiem 0.014’’ crossing profile dla stentu o średnicy 3.0mm – 0.043’’ skrócenie stentu <3% Polimer: biodegradowalny kwas polilaktyczny grubość pokrycia 11µm stosunek polimeru do leku 1:1 czasowe i kontrolowane uwalnianie leku Lek: Biolimus A9 – pochodna rapamycyny dawka: 15,6 µg/mm długości stentu stent pokrywany lekiem za pomocą specjalnego urządzenia dawkującego precyzyjnie lek tzw. abluminalne położenie leku | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 32 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 33 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną - EVEROLIMUS 33140000-3 |  |
|  | duża siła radialna struktura stentu – slotted tube rozmiary stentu: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 mm wytworzone ze stopu platynowo-chromowego, pokryte cienką warstwą trwałego, biokompatybilnego polimeru akrylowo fluorowego uwalniającego lek; procentowy skład stopu platformy stentu: platyna 33%, chrom 18%, żelazo 37%, molibden 2,6%, mangan <0,05%, nikiel 9%; średnicy drutów dla stentów o średnicach 2.25 – 3.75 mm: 0032” (0,081 mm), dla stentów o średnicy 4.0 mm: 0,0034” (0,086 mm); „system profile” - 0.043" dla średnicy 3.0 „crossing profile” 0.043” dla średnicy 3.0 długość: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38 mm Podać sposób sterylizacji Rok produkcji 2011 | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 33 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 34 Stent do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru (Zotarolimus) 33140000-3 |  |
|  | Substancja - Zotarolimus Platforma stentowa kobaltowo–chromowa wykonana z jednego kawałka drutu o ciągłej konstrukcji sinusoidalnej montowana fabrycznie na balonie . Budowa stentu otwarto komórkowa Biokompatybilny polimer kontrolujący uwalnianie leku Dostępne średnice stentu2,25:2,5;2,75;3,0;3,5;4,0 mm Dostępne długości stentu 8;9;12;14;15;18;24;30;38 mm Mak.rozszerzenie stentu do ok.4,5 mm Profil przejścia<0,043 dla rozmiaru 3,0 mm Grubość z elementów z jakich wykonany jest stent <0,0036” Skracanie stentu przy implantacji <1% przy RBP dla średnicy 3,0 – 4,0 mm Ciś.nominalne <9 atm. Ciś.RBP dla średnic 2,25 do 3,5 mm> 16 atm. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 34 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 35 Stent powlekany substancją wychwytującą EPC`s – przeciwciałami anty hCD34 33140000-3, |  |
|  | budowa stentu – podwójna helisa, laserowo wycinany, polerowane końce stal chirurgiczna strut thickness – 0.1mm, crossing profile <1.09mm dla 3.0 stopień skrócenia <1%, długość: 9, 13, 15, 18, 23, 28, 33 rozmiary: 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 35 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 36 testy ACT, TT, PT (APTT) z najmem aparatu 33141200-2, 33124130-5, PA01-7 |  |
|  | Szklana probówka zamykana korkiem plastikowym Substancja czynna dla testu ACT – ziemia okrzemkowa; TT- trombina; PT – tromboplastyna; APTT – kaolin Probówki pakowane w opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed uszkodzeniem Rok produkcji 2011 opakowanie 95 testów | Op. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Aparat Kompatybilny z testami ACT, TT, PT Wewnętrzna baza danych pacjenta minimum 500 badań Dostępne oprogramowanie dające możliwość archiwizacji danych na zewnętrznym PC Waga poniżej 3 kg Drukarka termiczna integralna z aparatem Rok produkcji 2011 | Najem/ miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 36 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 37 Zestaw do nakłucia tętnicy, mikrocewniki, cewniki, prowadniki 33140000-3 |  |
|  | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła krótka, koszulka wykonana z PTFE: średnica 4-6 F długość 7 lub 10 cm w zestawie miniprowadnik 0,25’’; 0,02’’ lub 0,018’’ o długości 45 cm z prosta końcówką atraumatyczny rozszerzacz wykonany z polipropylenu łączący się zatrzaskowo z koszulką boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik ucho do szwu chirurgicznego igła 22G x 38 mm; 21G x 38 mm; 20 G x 38mm | Szt. |  |  | 3500 |  |  |  |
|  | Mikrocewnik do tętnic wieńcowych Mikrocewnik o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm duże światło, temperowane: proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm) dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (o.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm) miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm) złoty marker na końcówce poprawia widoczność w skopii dystalne 13 cm elastyczne dostępne długości 130 i 150 cm kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | cewnik do aspiracji skrzeplin Zbrojenie na całej długości cewnika Powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika Długość końcówki 6 mm, wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej efektywnej aspiracji Długość odcinka rx 23 cm Długość użytkowa cewnika 140 cm Możliwość dostarczenia z rdzeniem usztywniającym o długości 143 cm w celu lepszego pokonania trudnych zmian 2 markery: w części dystalnej marker 1 mm umieszczony 4 mm od końcówki, marker 10 centymetrowy umieszczony 90 cm od końcówki Kompatybilność zarówno z 6 Fr ,jak i 7 Fr Kompatybilność z prowadnikiem 0,014” Średnica wewnętrzna dla 6 Fr dystalnie: 1.00 mm / proksymalnie 1.10 mm dla 7 Fr dystalnie: 1.25 mm / proksymalnie 1.30 mm | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Prowadnik angiograficzny hydrofilny 0.035 końcówka - :jot” długość 145-150cm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 37 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 38 Zestaw jednorazowy, elektroda z balonem, kopułka do ciśnień 33140000-3, 33141320-9, |  |
|  | Zestaw jednorazowy obłożenie stołu, pacjenta z dwoma oknami, osłona lampy Rtg x 2 szt. 1 fartuch 1 pojemnik 500.ml+ 250 ml. linia kontrastu, ciśnień, płukania strzykawka nakręcana 10 i 20 ml. gaziki, pean, skalpel | Kpl. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Elektroda z balonem dwubiegunowa do stymulacji serca zachowująca dobra pamięć kształtów typ Eledyn Rozmiary 4F – 6F (do wyboru) | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Kopułka do ciśnień Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnień typ sensor angiodyn | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 38 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 39 Sprzęt do angioplastyki rotacyjnej, stentgraft 33140000-3, 33141200-2, PA01-7 |  |
|  | Prowadnik do angioplastyki rotacyjnej atraumatyczna końcówka ze sprężynką, nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich możliwość formowania w celu łatwego manewrowania trzon prowadnika wykonany ze stali nierdzewnej z gładkim pokryciem średnica 0,009” długość 325 cm różne rodzaje i typy | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Cewnik ze sterownikiem do angioplastyki rotacyjnej cewnik składający się z wiertła i trzonu o spiralnym napędzie osłonki wiertło z otoczką wykonaną z diamentu dostępne rozmiary wierteł: 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,15; 2,25; 2,38; 2,5; długość cewnika 135 cm sterownik zapewniający wsparcie turbinie powietrznej oraz nadający właściwy kierunek przesuwnym elementom kontrolującym stopień wysunięcia się z wiertła | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Konsola wraz z wyposażeniem do angioplastyki rotacyjnej System składający się z konsoli, pedału nożnego zbiornika z gazem sprężonym | Najem miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Stentgraft obwodowy samorozprężalny z wplecionymi platynowymi drutami widoczność w skopii stent pokryty na całej długości tkaniną z PET pleciony na kształt tabularnej siatki elastyczny bardzo miękki z możliwością dopasowania do kształtu naczynia rozmiary 6 – 14 mm długości 20/30/50/70 mm nominalnie | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 39 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 40 filtr, 33140000-3, |  |
|  | Filtr p/zatorowy stało czasowy Filtr stało-czasowy do żyły głównej Możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe szkielet nitinolowy Konstrukcja koszyczka filtru symetryczna SDS(system wprowadzający) 6F Długość zestawu 55 lub 90 cm Filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu Filtr stosowany uniwersalnie (femoral Jugular) z podwójnym filtrowaniem – prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035” z 3 mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260 cm długości Koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 40 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 41 Introducer - średnice od 5F do 9F 33140000-3 |  |
|  | Introducer - średnice od 5F do 9F koszulka introducera wykonana z odpornego na zagięcie materiału 2 długości: 11 i 20-25cm zastawka hemostatyczna silikonowa z zatrzaskiem do poszerzacza szczelny zawór duża średnica wewnętrzna | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 41 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 42 Strzykawka z manometrem 33140000-3 |  |
|  | maksymalne ciśnienie 20 lub 30 atmosfer , pojemność strzykawki 20 lub 30ml. , budowa strzykawki umożliwiająca precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji zabezpieczenie przed niekontrolowana deflacją tarcza manometru pokryta substancją umożliwiającą jej widoczność oraz generowanie precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu zwiększanie skali ciśnień co 0,5atm. dla 20ml. i co 1 atm. dla strzykawki 30ml. wykonana z przezroczystego materiału | Szt. |  |  | 2700 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 42 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 43 okludery do tętnicy udowej 33140000-3 |  |
|  | rozmiar 6 i 8 F, pełna gama długości, zamknięcie przez rozpuszczenie kolagenu | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 43 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 44 Zestaw do drenażu osierdzia 33140000-3 |  |
|  | Rozszerzacz i koszulka hemostatyczna 6F Skalpel Pojemnik na wydzielinę Urządzenie ssące z portem bocznym , z dwiema zintegrowanymi zastawkami i dwudrożnymi kranikami odcinającymi Strzykawka 10 ml i 60 ml z końcówką typu luer lok Prowadnik J 0,035 długości 100 cm. Cewnik Pigtail 6Fwidoczny pod Rtg Igła punkcyjna do nakłucia 18G x 120 mm i 18G x 70 mm Całość zapakowana chustę dwuwarstwową o wymiarach 45 x 74 cm. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 44 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. |  | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 45 Adapter „Y” dla pracowni elektrofizjologii 33140000-3 |  |
|  | adapter Y – obrotowe z zastawka zakręcaną | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 45 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.5)

##### UMOWA nr ....... /92/Med./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Regon ……………, NIP …………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.o wartości powyżej 125 000 EURO ). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego sprzętu stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, cewników balonowych, na potrzeby pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii w obrębie pakietu nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwanych dalej również towarem

wraz z najmem:

APARATU DO TESTÓW ACT, PT, TT, typ …………, rok produkcji ………., producent ………………., kraj ……………, o wartości brutto ……………. (do celów księgowych) wraz z jego serwisem (zwanego dalej aparatem lub urządzeniem), wyszczególnionym w §12 umowy,

KONSOLI DO ANGIOPLASTYKI ROTACYJNEJ, typ …………, rok produkcji ………., producent ………………., kraj ……………, o wartości brutto ……………. (do celów księgowych) wraz z jego serwisem (zwanego dalej aparatem lub urządzeniem), wyszczególnionym w §12 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer ......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr n. farm. Monika Krzysik, Tel. (071) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (071) 76 60 464, techn.farm Adam Klekowski Tel. (071) 76 60 528 .

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

-techn. farm. Ewa Kępa-Ciszak

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) po 1 sztuce towaru każdego typu (określone w § 12 umowy), które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu zabiegu. Uzupełnienie towaru po dokonaniu zabiegu nastąpi w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia (za pomocą faksu na numer ………………..) zużycia danego przedmiotu zamówienia, Odbiór towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wyszczególnione  ust. 6.

- 4Po dokonaniu zabiegu sporządzony zostanie przez Zamawiającego protokół zawierający imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numery wszczepionego towaru 
i przekazany niezwłocznie Wykonawcy faksem na nr ……………... Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 5 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 14 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 14 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt 2 SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………… i fax. ……………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

DOTYCZY PAKIET 36 POZYCJA 2:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego APARAT DO TESTÓW ACT, PT, TT w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Odbiór kompletnego aparatu nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu aparatu i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji, co będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Osobami upoważnionymi do odbioru są: mgr inż. Sylwia Komorek, dr n. med. Piotr Garba. Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z Panią Sylwią Komorek tel. (071) 7660 128.

- Wraz  z przekazaniem aparatu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń pracowników Zamawiającego (w tym terminów) są:

- OIOM dr n. med. Piotr Garba

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na urządzenie w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

DOTYCZY PAKIET 39 POZYCJA 3:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego KONSOLĘ DO ANGIOPLASTYKI ROTACYJNEJ w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Odbiór kompletnego aparatu nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu aparatu i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji, co będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Osobami upoważnionymi do odbioru są: mgr inż. Sylwia Komorek, prof. Krzysztof Reczuch, dr n. med. Artur Telichowski. Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z Panią Sylwią Komorek tel. (071) 7660 128.

- Wraz  z przekazaniem aparatu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń pracowników Zamawiającego (w tym terminów) są:

- Pracownia Hemodynamiki - prof. Krzysztof Reczuch, dr n. med. Artur Telichowski,

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na urządzenie w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) oraz w terminie ………… dni (min 30 dni) za najem aparatu od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu sprzętu wg §2 ust. 4 (dotyczy aparatu do testów ACT, TT, PT ) oraz  §2 ust.7 (dotyczy konsoli do angioplastyki rotacyjnej)  Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz najmu APARATU DO TESTÓW ACT, PT, TT strony ustalają w wysokości ..................................zł brutto miesięcznie (słownie: ………………………………….., …/100), co stanowi rocznie ...........................zł brutto (słownie: ………………………………….., …/100). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2, ust 4. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Czynsz najmu KONSOLI DO ANGIOPLASTYKI ROTACYJNEJ strony ustalają w wysokości ..................................zł brutto miesięcznie (słownie: ………………………………….., …/100), co stanowi rocznie ...........................zł brutto (słownie: ………………………………….., …/100). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2, ust 4. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:…………………. zł (słownie: ……………………........................................................................., …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ….…………………..…….....................…………………………..…/100).

- Cena, o której mowa w ust. 5 obejmuje koszt przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu7 , przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu (dotyczy Pakiet nr 36 poz. 2 oraz Pakiet nr 39 poz. 3)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego:

- APARATU DO TESTÓW ACT, PT, TT (dotyczy: Pakiet nr 36 poz. 2),

- KONSOLI DO ANGIOPLASTYKI ROTACYJNEJ (dotyczy: Pakiet nr 39 poz. 3),

przez okres trwania umowy (w koszt najmu wliczony przegląd techniczny ww. aparatów, dojazd i roboczogodziny serwisanta, części zamienne oraz zużywalne w przypadku naprawy).

- Naprawy bieżące aparatu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas naprawy do 2 dni od daty zgłoszenia pod nr …………………. i fax …………………..

- W przypadku awarii aparatu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej aparatu z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków określonych przez producenta (jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku na wezwanie Zamawiającego).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie urzadzenia.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego przedmiotu zamówienia na okres ważności 10:

- …………miesięcy (min.12 miesięcy) – dotyczy Pakiet nr 1-9, 10 poz.3, 11-35, 36 poz.2, 37-45

- …………miesięcy (min. 18 miesięcy) – dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1 i poz.2

- ………... miesięcy (min. 24 miesięcy) – dotyczy Pakiet nr 36 poz. 1

licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 1 i 2 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z § 1 ust. 2 i ust. 7 przez dwa kolejne terminy dostaw, w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w  § 2 ust. 3  o 7 dni, jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie udostępni urządzenia zastępczego na czas naprawy aparatu, zgodnie z  w § 4 ust. 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt. 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 i ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i ust. 7 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.  W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego aparatu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu aparatu,

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Treścią § 12 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 13

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 92/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

.…………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Dotyczy Pakiet nr 36, poz. 2

Dotyczy Pakiet nr 39, poz.3

Dotyczy Pakiet nr 20

Dotyczy Pakiet nr 36 poz. 2 oraz Pakiet nr 39 poz. 3

Dotyczy Pakiet nr 36 poz. 2

Dotyczy Pakiet nr 39 poz. 3

Niepotrzebne skreślić

Dotyczy Pakiet nr 36 poz. 2 oraz Pakiet nr 39 poz. 3