# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 105/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, MATERIAŁÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI, IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH, STYMULATORÓW RDZENIOWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII, NEUROCHIRURGII ORAZ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, stymulatorów rdzeniowych na potrzeby Oddziału Ortopedii, Neurochirurgii oraz Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-33.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 105/Med./2011

„Oferta na dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, stymulatorów rdzeniowych na potrzeby Oddziału Ortopedii, Neurochirurgii oraz Chirurgii Szczękowo – Twarzowej”

nie otwierać przed dniem 27.09.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1.941.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 120.000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 75.000,00 |
| Pakiet 3 | 65.000,00 |
| Pakiet 4 | 65.000,00 |
| Pakiet 5 | 95.000,00 |
| Pakiet 6 | 75.000,00 |
| Pakiet 7 | 360.000,00 |
| Pakiet 8 | 65.000,00 |
| Pakiet 9 | 20.000,00 |
| Pakiet 10 | 15.000,00 |
| Pakiet 11 | 6.000,00 |
| Pakiet 12 | 50.000,00 |
| Pakiet 13 | 85.000,00 |
| Pakiet 14 | 20.000,00 |
| Pakiet 15 | 15.000,00 |
| Pakiet 16 | 25.000,00 |
| Pakiet 17 | 100.000,00 |
| Pakiet 18 | 15.000,00 |
| Pakiet 19 | 85.000,00 |
| Pakiet 20 | 4.000,00 |
| Pakiet 21 | 110.000,00 |
| Pakiet 22 | 6.000,00 |
| Pakiet 23 | 75.000,00 |
| Pakiet 24 | 70.000,00 |
| Pakiet 25 | 25.000,00 |
| Pakiet 26 | 85.000,00 |
| Pakiet 27 | 60.000,00 |
| Pakiet 28 | 5.000,00 |
| Pakiet 29 | 25.000,00 |
| Pakiet 30 | 15.000,00 |
| Pakiet 31 | 20.000,00 |
| Pakiet 32 | 70.000,00 |
| Pakiet 33 | 15.000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.     195.000,00 zł (120.000,00 zł + 75.000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, stymulatorów rdzeniowych na potrzeby Oddziału Ortopedii, Neurochirurgii oraz Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV  rozpisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 4.300,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2.750,00 |
| Pakiet 3 | 2.400,00 |
| Pakiet 4 | 2.500,00 |
| Pakiet 5 | 3.500,00 |
| Pakiet 6 | 2.800,00 |
| Pakiet 7 | 13.500,00 |
| Pakiet 8 | 2.500,00 |
| Pakiet 9 | 700,00 |
| Pakiet 10 | 500,00 |
| Pakiet 11 | 200,00 |
| Pakiet 12 | 1.800,00 |
| Pakiet 13 | 3.200,00 |
| Pakiet 14 | 800,00 |
| Pakiet 15 | 600,00 |
| Pakiet 16 | 1.000,00 |
| Pakiet 17 | 3.600,00 |
| Pakiet 18 | 600,00 |
| Pakiet 19 | 3.100,00 |
| Pakiet 20 | 150,00 |
| Pakiet 21 | 4.000,00 |
| Pakiet 22 | 200,00 |
| Pakiet 23 | 2.800,00 |
| Pakiet 24 | 2.700,00 |
| Pakiet 25 | 1.000,00 |
| Pakiet 26 | 3.200,00 |
| Pakiet 27 | 2.300,00 |
| Pakiet 28 | 200,00 |
| Pakiet 29 | 900,00 |
| Pakiet 30 | 500,00 |
| Pakiet 31 | 700,00 |
| Pakiet 32 | 2.500,00 |
| Pakiet 33 | 500,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 7.050,00 zł  (4.300,00 zł +  2.750,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 27.09.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 27.09.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, stymulatorów rdzeniowych na potrzeby Oddziału Ortopedii, Neurochirurgii oraz Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesięcy od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% ceny brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia na rynek sprzętu nowszej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 27.09.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (0-71) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych,

- Fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 27.09.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 PZP.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, stymulatorów rdzeniowych na potrzeby Oddziału Ortopedii, Neurochirurgii oraz Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.”

Znak sprawy 105/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, stymulatorów rdzeniowych na potrzeby Oddziału Ortopedii, Neurochirurgii oraz Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

| Lp | Opis | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość netto | Cena brutto | Producent Nazwa handlowa numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 1 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego; Endoproteza połowicza stawu biodrowego: 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień – prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 120, 130, 135, 140, 145, 200 [mm] Głowa – metalowa o średnicy 28 mm, przynajmniej w 5 rozmiarach Panewka – polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, z dwoma znacznikami Rtg. | komplet |  |  | 120 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego - standard o rozmiarach głów: od 38 mm do 56 mm, skok co 1 mm - wąskiej o rozmiarach głów: od 38mm do 54 mm , skok co 1 mm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 2 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem ceramika/ceramika: Trzpień krótki modularny Panewka bezcementowa typu Press fitt Glowa ceramiczna 12/14 mm, fi 32 mm Wkład do panewki ceramiczny, symetryczny średnica 32 mm od 52 do 68 mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem polietylen/metal: Trzpień krótki modularny Panewka bezcementowa typu Press fitt Glowa metalowa 12/14 mm, fi 28mm/ 32 mm Wkład do panewki ceramiczny, symetryczny średnica 32 mm od 52 do 68 mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 3 - Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7 Wynajem |
| 1 | Wkrety do kosci korowej samogwintującej Ø 4,5mm gniazdo sześciokątne rozmiar L 12-90 mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 2 | Wkrety do kości łódkowatej samogwintujący – Ø 4,0mm gniazdo sześciokątne rozmiar L 10-50 mm | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Wkret kostkowy samogwintujący - Ø 4,5 gniazdo sześciokątne rozmiar L25-70mm | Szt |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Wkret do kości łódkowaty samogwintujący Ø 3,5 gniazdo sześciokątne rozmiar L -10-50 mm | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Wkrety do kości drobnych samogwintujący Ø 2,7 gniazdo sześciokątne rozmiar L -10-40 mm | Szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Wkret do kosci korowej samogwintujący Ø – 2,0 – gniazdo sześciokątne rozmiar L 8-38mm | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 7 | Wkręty do kości korowe samogwintujące Ø1,5 L- 5mm-20mm | Szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Wkrety do kości korowej Ø – 3,5 – samogwintujący – gniazdo sześciokątne rozmiar L 12-75mm | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 9 | Podkładki Ø 3,1x6,5 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Podkładki Ø3,7x10 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Podkładki Ø 4,2x8 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Podkładki Ø 5,0x13 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Podkładki Ø 5,5x20 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Podkładki Ø 5,5x15 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Podkładki Ø 5,5x10 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | Podkładki Ø 4,5x10 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Podkładki Ø 7,0x16 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Podkładki Ø 8,0x16 | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø1,5L-10mm – 22mm | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø2,0L-10mm – 22mm | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 21 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø2,7L-10mm – 30mm | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 22 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø4,5 z pełnym gwintem L-25mm-120mm | Szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 23 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø6,5 z pełnym gwintem L-25mm-140mm gniazdo sześciokatne | Szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 24 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø6,5 z gwintem 16mm L-25mm-120mm gniazdo sześciokatne | Szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 25 | Wkrety gąbczaste samogwintujące Ø6,5 z gwintem 32mm L-40mm-150mm gniazdo sześciokatne | Szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 26 | Statyw do wkretów Ø 3,5 Ø4,5 Ø6,5 | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Statyw do elementów blokujących implantów | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Płytka kształtowa T 3-8 otw. L-68mm-148mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 28 | Płytka kształtowa L prawa i lewa 4-8 otworów L-84mm – 148 mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 30 | Płytka kształtowa Y prawa i lewa 3-10 otworowa L-82mm-172mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 | Płytka kłykciowa piszczelowa prawa i lewa 3-13 otworowa L-87mm-246mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 32 | Płytka kształtowa – ukośna T lewa i prawa , 3 – 5 otworowa, L – 53mm-75mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 33 | Płytka kształtowa T-3 i 5 otw. L-50mm-67mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 34 | Płytka kształtowa T 4-8 otw. L-56mm-100mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 35 | Płytka do wieloodlamowych złaman kłykci – lewa i prawa , 7-13 otw. L-158mm-254mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 36 | Płytka kształtowa koniczynka 4-9 otworowa, L-88mm-163mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 37 | Płytka kształtowa –V, 6-11 otworowa, L-100mm-184mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 38 | Płytka widelcowi samodociskowa lewa i prawa, 3-6 otw. L-74,5mm – 122,5mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 39 | Płytka rurkowe 1 /2 rurki, 2-12 otw. L-39mm-199mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 40 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – wąska, 3-8 otw., L-37mm-97mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 41 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – szeroka, 2-8 otw., L-39mm-135mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 42 | Płytka rurkowa 1/3 rurki – szeroka, 3-10 otw., L-40mm-138mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 43 | Płytka rurkowa ¼ rurki – gr 0,8mm, 3-11 otw. L-23m-87mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 44 | Płytka rurkowa 1/6 rurki – gr 0,8mm, 3-11 otw. L-17mm-65mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 45 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 1mm L-20mm-90mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 46 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 2mm L-16mm-128mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 47 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 2,5mm L-59mm-251mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 48 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 4,0mm L-59mm-283mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 49 | Płytka kształtowa typu L dla wkretów Ø – 2,7, lewa i prawa 5 otw., gr. – 1mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 50 | Płytka kształtowa ukośne L dla wkr. Ø – 2,7, lewa i prawa 5 otw., gr. – 1mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 51 | Płytka drobna kształtowa T dla wkrętów Ø – 2,7 , 5 otw. Grubośc – 1mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 52 | Płytka drobna L dla wkrętów Ø -2,0, lewa i prawa, 4 otw., grubość – 1mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 53 | Płytka drobna ukośne L dla wkrętów Ø - 2,0, lewa i prawa, 4 otw. Grubosc – 1mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 54 | Płytka drobna kształtowa T, dla wkretów Ø – 2,0, 4 otw.grubość – 1mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 55 | Płytka obojczykowa z hakiem, 6-8 otw. Lewa i prawa | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 56 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-189mm, grubość 3mm, 4-14 otw., R-108 | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 57 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-187mm, grubość-4mm, 4-18 otw., R-88 | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 58 | Płytka rekonstrukcyjna L-59mm-217mm, grubość – 4mm, 4-18 otw., R-108 | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 59 | Płytka rekonstrukcyjna – Y,L-90, grubość – 2mm | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 60 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø-1,2mm L-150mm-310mm | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 61 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-1,4mm L-150mm-310mm | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 62 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø-1,5mm L-150mm-310mm | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 63 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-1,6mm L-150mm-310mm | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 64 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø-1,8mm L-150mm-310mm | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 65 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-2,0mm L-150mm-310mm | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 66 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-2,2mm L-150mm-380mm | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 67 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-2,4mm L-150mm-380mm | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
| 68 | Drut Kirschnera - trójgraniec Ø-3,0mm L-150mm-380mm | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,0mm L-10m | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,2mm L-10m | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,5mm L-10m | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 | Gwóżdz Ruscha Ø 2,4L-80mm-220mm | Szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 73 | Gwóżdz Ruscha Ø 3,2 L-100mm-240mm | Szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 74 | Gwóżdz Ruscha Ø 4,0 L-200mm-360mm | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 75 | Najem Instrumentarium do gwoździ Rush’a | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 76 | Gwóźdz Kirschnera gwintowany 1,6mm-2,0mm L-180mm-310mm | Szt |  |  | 120 |  |  |  |
| 77 | Gwóźdz Endera z oczkiem Ø 3,5L-220mm-400mm | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 78 | Gwóźdz Endera z oczkiem Ø 4,0 L-220mm-450mm | Szt |  |  | 60 |  |  |  |
| 79 | Gwóźdz Endera z oczkiem Ø 4,5L-220mm-500mm | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 80 | Najem instrumentarium do gwoździ Endera | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 81 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/7,0mm) l.otw. 4- 8 dla wkrętów Ø – 2,7 | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 82 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/7,0mm) l.otw. 4- 8 dla wkrętów Ø – 2,0 | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 83 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/5,0mm) l.otw. 4- 8 dla wkrętów Ø – 2,0 | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 84 | Płytki proste kostne drobne (1,0mm/5,0mm) l.otw. 4- 8 dla wkrętów Ø – 1,5 | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 85 | Wkret korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł.6-40mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 86 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, lewa i prawa, od 3 do 5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 5 otworów blokowanych w wersji waskiej ( 21mm) oraz 7 otworów blokowanych w wersji szerokiej ( 27mm) Otwory blokowane z oporowa częscia stozkowa oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiać jej doginanie. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm do części kompresyjnej wkret 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporowa częścia stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkretów blokowanych ułatwiajaca identyfikacje i dobór implantów. Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 87 | Wkret korowy blokowany samogwintujący o śr.2,4mm dł. 6-40mm | Szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 88 | Wkret korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł.6-40mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 89 | Płytka kształtowa blokowana ukosna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporowa częścia stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiac jej doginanie. Przynajmniej2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm zaś do części kompresyjnej wkret 2,7 mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporowa częścia stozkowa oraz gwintowaną walcową. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - stop tytanu | komplet |  |  | 6 |  |  |  |
| 90 | Wkret korowy blokowany samogwintujący o śr.2,4mm dl. 6-40mm | Szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 91 | Wkret korowy samogwintujący o śr.2,7mm dl. 6-40mm | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 92 | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporowa częścia stozkowa oraz gwintowaną walcową. Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 93 | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane maja posiadac oporowa część stozkowa oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwiac jej doginanie. Przynajmniej2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkretu blokowanego z oporową częścia stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 94 | Wkret korowy blokowany samogwintujący o śr. 2,4 mm, dł. 6-40mm | Szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 95 | Wkret korowy samogwintujący o śr. 2,7mm, dł.6-40mm | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 96 | Płytka ukosna T, 4 otworowa, kształtowa blokowana. Trzy rozmiary długości. Grubość płyty 1,8mm. Wersja prawa i lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporowa część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkrety z gniazdami szesciokarbowymi. Material stop tytanu. | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 97 | Płytka kształtowa T blokowana do dalszej nasady kosci promieniowej, grzbietowa. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej 3 otw.blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane maja posiadac oporową częśc stozkową oraz gwintowaną walcowa. Otwory kompresyjne z dwukierunkowa kompresją. Ta sama barwa płytek i wkretów blokowanych ułatwiajaca identyfikacje i dobór implantów. Wszystkie wkrety z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| 98 | Płytka dystansowo – klinowa do osteotomii klinowej pozwalajaca na wykonanie osteotomii korekcyjnej kosci piszczelowej, blokowana przy pomocy 4 wkretów o średnicy 4,5 lub 6,5mm. Przynajmniej 10 róźnych rozmiarów klina w przedziale 3mm- 17,5mm. Komplet składa się z: płytki + 4 wkrety Ø4,5 lubØ6,5. Materiał stal lub stop tytanu | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 99 | Płytka blokowana do nasady dalszej kosci piszczelowej, przysrodkowa o długości od 116mm-246mm, o 8 otworach w części nasadowej oraz 4-14 otworów w części trzonowej. Otwory blokowane maja posiadac oporowa częśc stozkowa oraz gwintowana walcowa. Kompresyjna część otworów ma zapewnic możliwość wprowadzenia wkrętu korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej i kątowej. Material stop tytanu | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 100 | Wkret korowy blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł.16-95mm | szt |  |  | 25 |  |  |  |
| 101 | Wkret korowy samogwintujący o śr. 3,5mm, dl.16-95mm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 102 | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kosci promieniowej, lewa i prawa, 3-5 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 3 otwory blokowane. Otwory blokowane maja posiadac oporowa częśc stożkowa oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o srednicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkrętu blokowanego z oporowa częścia stozkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkrety korowe 2,7 z łbem kulistym. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 103 | Płytka kształtowa blokowana prosta , 3-4 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporowa część stozkowa oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresja. Do otworów blokowanych wkrety korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkrętu blokowanego z oporowa częścia stozkowa oraz gwintowana walcowa. Do otworów kompresyjnych wkrety korowe 2,7mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 104 | Najem instrumentarium do płytek blokowanych | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 105 | Wkrety Ø 3,5 L-18-54 | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 106 | Wkrety Ø 4,5 L-20-54 | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 107 | Wkrety Ø 5,0 L-25-60 | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 108 | Wkrety Ø 6,5 L-40-70 | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 109 | Płytki nakretarzowe | Szt |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 4 - Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty , PA01-7 Wynajem |
| 1 | Gwóźdź anatomiczny krótki ø10,11,12 L-180-200mm. wymagania : materiał stop tytanu .Proksymalne wygięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego wprowadzany na poziomie dołu krętarzowego(fossa trochanterica).Materiał - stop tytanu | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź anatomiczny długi ø10,11,12 L-340-440mm. Lewy i prawy. wymagania : materiał stop tytanu ,wprowadzany od strony szczytu krętarza na poziomie dołu krętarzowego(fossa trochanterica).Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej, używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade.Śruba zaślepiająca w przynajmniej sześciu długościach od 0-25mm.Materiał - stop tytanu. | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Wkrety blokujące Ø 5,0 L-16mm-90mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Wkrety blokujące Ø5,5 L-16mm-90mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Sruba kompresyjna | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Sruba zaślepiajaca w długościach od 0-25mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Wkret rekonstrukcyjny kaniulowany Ø7,5 L-60mm – 120mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium do gwoździ anatomicznych | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy: Wymagania: Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny).Długość L=240÷550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷15mm ze skokiem (co 1mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. . Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące ø4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø5,0; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | kpl |  |  | 40 |  |  |  |
| 10 | Najem instrumentarium do gwoździ piszczelowych | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź śródszpikowy udowy: Wymagania: Jeden gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=240÷600mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷16mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa dla gwoździ kaniulowanych i 9mm od końca gwoździa dla gwoździ litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø4,5 lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5; zaślepka; śruba kompresyjna. | kpl |  |  | 40 |  |  |  |
| 12 | Najem instrumentarium do gwoździ udowych | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny: Wymagania: Długość L=180÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikow ; 4 śruby blokujące (dla średnic d =8÷13mm średnica śrub blokujących 4,5mm;dla średnic d=6÷8mm średnica śrub 4,5 oraz 3,5mm); zaślepka; śruba kompresyjna. | kpl |  |  | 20 |  |  |  |
| 14 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: Wymagania: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150÷400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8÷13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷10mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej o średnicy ø5,0 lub 4,5, i 2 w części dalszej (dla średnic d=8÷13mm średnica śrub blokujących ø4,5;dla średnic d=6÷8mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) zaślepka; | kpl |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 | Najem instrumentarium do gwoździ ramiennych | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 16 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia , strzałkowej i obojczyka: Wymagania: Długość L=70÷400mm (ze skokiem co 5mm), średnica d=3÷6mm w wersji litej. System wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø2,7; zaślepka. | kpl |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Najem instrumentariu do gwoździa przedramienia i strzałki | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 18 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka nakrętarzowa jako nakładka na płytę ustalającą DSB do zespolenia krętarza, uniwersalna - jedna do wszystkich rodzajów i rozmiarów płyt ustalających (mających co najmniej 4 otwory). Przynajmniej trzy rozmiary w części krętarzowej i co najmniej jedna z płytek winna być wieloramienna a ilość ramion nie może być mniejsza niż pięć. Blokowanie części krętarzowej przy pomocy wkrętów o średnicy Ø 3,5.Komplet składa się z :płytka ustalająca DSB - 130° - 150° z ograniczonym kontaktem 2 - 12 otworowa (lub płytka DSK 95° , 5 - 14 otworowa z ograniczonym kontaktem), śruba zespalająca ,śruba kompresyjna. | kpl |  |  | 30 |  |  |  |
| 19 | Najem instrumentarium do płytek DSB/DSK | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 20 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy wsteczny: długośc od 150mm-320mm w wersji kaniulowanej lub litej o śr. 10mm-12mm. Wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwoóźdż sródszpikowy; 4 śrubu blokujące Ø4,5 oraz zaślepka | kpl |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 5 - Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka anatomiczna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiada w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.2.4/2.7mm. Otwory dwufunkcyjne - kombinownane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 2 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | Szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | Szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 3 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, podłużny otwór blokująco – kompresyjny. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. 'Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | Szt |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | Szt |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 4 | Płytka prosta, tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T i L o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. - płyty proste: Długość od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. - płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm - płyty przynasadowe: Długość od 6 do 11 otworów – od 86 do 151 mm. - płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. - płyty T i L: Płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe. Długość głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 od 6 otworów – od 50 do 78 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Płyta prosta | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| b | Płyta prosta rekonstrukcyjna | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| c | Płyta przynasadowa | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| d | Płyta prosta tubularna | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| e | Płyta T prosta i skośna | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| PAKIET nr 6 Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| Płyty proste, rekonstrukcyjnej oraz T i L wygięta anatomicznie, blokująco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Płyty wyposażone w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty proste wąskie -długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm, proste szerokie -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm Płyty L i T z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowa od 2 do 3 otworów, trzon od 3 od 12 otworów – od 68 do 212 mm. |
| a | Płyta prosta wąska | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| b | Płyta prosta szeroka | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| c | Płyta szeroka - wygięta | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| d | Prosta rekonstrukcyjna | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| e | Płyta T i L | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| Razem pozycja 5 a - e |  |  |  |
| PAKIET nr 7 Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 2 | Płytka anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej przyśrodkowa. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 80mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 3 | Płytka anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana | szt |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruba korowa | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 4 | Płytka do wyrostka łokciowego. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby blokowane 3,5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwością dogięcia/odcięcia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12 na trzonie i 8 otwory w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 5 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki i jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,4/0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 6 | System implantów stalowych do zespoleń nasady dalszej kości promieniowej, składający się z płytek blokująco-kompresyjnych pod śruby o średnicy 2,4 mm, zakładanych z dostępu grzbietowego. Implanty z podwójnymi otworami dla śrub blokowanych lub korowych: - płytka prosta ukształtowana anatomicznie zakładana od strony bocznej, ilość otworów od 5 do 6. - płytka odgieta pod katem 90st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. - płytka odgieta pod kątem 70st; ilość otworów w części bliższej od 2 do 3, w części dalszej od 3 do 4, płytki do lewej i prawej ręki. - płytka „T”; 3 otwory w części bliższej, w części dalszej od 3 do 4 otworów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 7 | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane wielokątątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielo poziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. Materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 8 | System płytkowy ze śrubą spiralną-nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej z otworami gwintowanymi i śrubami z gwintowaną główką oraz otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową – gwintowaną/spiralno-nożową, płytka wyposażona w mechanizm rotacyjny śruby spiralno-nożowej z możliwością blokowania. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkowo głową i śruby kompresyjne. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, bezpiecznej dla MRI. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba doszyjkowa - nożowa | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 9 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 10 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłukciową. 'Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane 7.3 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 11 | Płytka profilowana o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, otwory gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i / lub samogwintującymi o średnicy 5,0 mm, możliwość zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzania płytki na kość za pomocą celownika przeziernego dla promieni Roentgena. Płyta 5, 9 i 13 otworowa w długości od 156 do 316mm, rozróżnienie na prawą i lewą. Materiał: tytan. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 140 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 12 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 13 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 75 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 14 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0. Materiał stal. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki '- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym. - płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147 do 173 - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otw. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Sruby korowe | szt |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 15 | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| 16 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań kości piętowej, Otwory dwufunkcyjne w płycie LCP nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane w płycie LCP z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5mm i 2,7mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyta DCP wyposażona w otwory nienagwintowane pod śruby korowe 3,5mm i 2,7mm. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do przycinania i wyginania płyt. Materiał stal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Śruby blokowane | Szt |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Śruby korowe | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 8 - System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego 33141700-7 Wyroby ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm (płytka nie związana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową). Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14 mm lub 11 mm. Możliwość zastosowania techniki jedno lub dwupęczkowej. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej do rekonstrukcji ACL | komplet |  |  | 110 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 9 Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego: 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego: komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopuu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubosciach. System zapewnia zopatrzenie obu przedziałow, przysrodkowego i pobocznego. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile Bering” w 6 rozmiarach. | kpl |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 10 BEZCEMENTOWA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | BEZCEMENTOWA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO Czasza panewki typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu pokryta tytanowa pkładzinaporowatą napylaną próżniowo i warstwa hydroksyapatytu. Panewka umozliwiajaca dodatkowa stabilizacje śrubami, z otworami naśruby zaslepionymi fabrycznie,. Na obrabku panewki wpusty do zamontowania płyt stabilizujących max. 6 szt. Panewka w rozmiarach 52 – 68 mm z gniazdami na śruby o średnicy 6,5mm Śruby tytanowe o średnicy 6,5 mm do zamocowania panewki oraz płyt. Wkładka zatrzaskiwana za w czaszy panewki dzieki systemowi metalowego pierścienia blokującego z systemem wypustek zapobiegającym rotacji o średnicy wewnętrznej 28 – 32mm. Opcjonalnie możliwość zastosowania wkładki polietylenowej stabilizowanej witaminę E, lub zastosowania wkładki umożliwiającej zastosowanie artykulacji ceramika – ceramika typu Sandwicz ( zestaw: panewka, wkładka polietylenowa; śruby tytanowe(4szt), płyta mocujaca ( 2 szt); śruby do mocowania płyty ( 2 szt) | kpl |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 11 KOSZYKI REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | KOSZ PANEWKOWY: Koszyk stalowy o średnicach 54, 56, 62 i 66 mm wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Przystosowane do srub stalowych 4,5 mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | KOSZ PANEWKOWY Koszyk tytanowy o średnicy 50mm dla panewki o rozmiarze 44mm i 56 mm dla panewki 50mm ( prawe i lewe). Przystosowany do śrub panewkowych tytanowych 6,5 mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 12 - SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY System modularny umożliwiający rekonstrukcje kończyny dolnej w zakresie stawu kolanowego oraz trzonów kosci udowej i piszczelowej. Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcje kości u dorosłych i dzieci ( rozmiary XS) System oparty na obrotowym mechanizmie zawiasowym. Część kłykciowa anatomiczna ( lewa, prawa) Trzpen w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm ( skok co 1mm) Trzpien cementowy gładki lub porowaty o średnicy 8-17 mm ( skok co 1 mm) Elementy przedłuzkowe w rozmiarach 30 – 100 mm ( skok co 10mm) oraz 120 – 220 ( skok co 20mm). Część piszczelowa w 4 rozmiarach ( w tym rozmiar xs). Wkładka polietylenowa w 5 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny przynajmniej w 4 grubosciach. | kpl |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | NAJEM INSTRUMENTARIUM | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 13 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA i BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny ( prawy,lewy) wykonany ze stopu CoCr, w minimum sześciu rozmiarach, dajacy możliwość zachowania lub wycięcia PCL, z możliwością dokręcenia przedłużki Element w typu mobile Bering wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowana powierzchnia górna, w wersji cementowej, w sześciu rozmiarach. Trzpien tacy piszczelowej posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa dostępna w wersji z zachowaniem oraz z wycieciem PCL w czterech wysokościach od 10mm do 17,5 mm. Wkładka posiada trzpien ( stożek) dopasowany do wew. Kształtu komponentu piszczelowego. Trzpień stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne zgrubienie zapobiegające dyslokacji. | kpl |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | NAJEM INSTRUMENTARIUM | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO TYPU MOBILE BEARING, Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu chromokobaltowego, dodatkowo pokryty porowatym porowatymtytanem, w pięciu rozmiarach, zachowujący tylne więzadło krzyżowe Element piszczelowy w typu mobile Bering wykonany ze stopu chromokobaltowego z wysoce polerowana powierzchnia górną w wersji bezcementowej, dodatkowo pokryty porowatym tytanem. Trzpien tacy piszczelowej posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka polietylenowa dostepna w wersji z zachowaniem PCL w czterech wysokościach od 10 mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpien ( stożek) dopasowany do wew. Kształtu komponentu piszczelowego. Trzpien stanowiący środek rotacji wkładki, posiada dystalne zgrubienie zapobiegające dyslokacji | kpl |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | NAJEM INSTRUMENTARIUM | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 14 SYSTEM MAŁOINWAZYJNEJ PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA WRAZ Z NAJMEM - ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| 1 | System małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa o następujących parametrach: Stabilizacja oparta na przezskórnych śrubach transpedikularnych wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby samogwintujące Długość śrub 30 – 65 mm Pręty tytanowe o różnych głębokościach wygięcia Pręt ze śrubą mocowany od góry blokerem Przebieg pręta, jego długość i kąt wygięcia ma być ustalany nad skórą Możliwość zastosowania przezskórnej kompresji i dystrakcji za pomocą prowadnic pręta W zestawie maja być igły do wprowadzania drutów Kirschnera | Komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 15 - PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWO - LĘDŹWIOWYM - ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| 1 | PROTEZA TRZONU KREGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWO - LĘDŹWIOWYM WYMAGANIA: Implant tytanowy musi umożliwiać płynną dystrakcję po jego zaimplantowaniu Konstrukcja (nachylenie płytek granicznych) musi umożliwiać odtworzenie naturalnych krzywizn kręgosłupa Regulacja wysokości implantu w granicach 20 – 95 mm Struktura implantu musi umożliwiać wypełnienie przeszczepem lub substytutem kostnym | Komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| Pakiet nr 16 SUBSTYTUT KOSTNY - ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1 | Substytut kostny w postaci monobloku: - Substytut wypełniający implant – PEEKową/tytanową klatkę szyjną; - Gwarantujący szybszy zrost kostny; - Zawierający czyste TCP o budowie struktur wielowarstwowych, równoległych tuneli biegnących prostopadle do trzonów, umożliwiających osteogenezę międzyblaszkową - Wypełnienie w postaci monobloku o wysokościach od 4 do 8 stopniowane co 1mm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 17 STYMULATORY RDZENIOWE - ODDZIAŁ NEUROCHIRURGIA 33158210-7 Stymulatory |
| 1 | Stymulatory rdzeniowe ośmiokontaktowe typu Genesis: stymulator (generator) jedno lub dwukanałowy osmiokontaktowy (do wyboru w zalezności od konfiguracji elektrod) możliwość ustawienia do 24 niezależnych programów stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów w zestawie programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem elektrody: możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych ośmiokontaktowe lub podwójne czterokontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem jedno lub dwukanałowym w zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora długość łączników do wyboru: 20, 30, 60 cm długość przewodu elektrod do wyboru: 30, 60, 90, 110 cm | zestaw |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Stymulatory rdzeniowe z ogniwem pierwotnym o pojemności 8,9 Ahr typu Eon C . Generator: generator z ogniwem pierwotnym o pojemności 8,9 Ahr z możliwością podłączenia elektrod do 16 kontaktów, stałe natężenie prądu- automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów, w zestawie programator pacjenta, umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem, możliwość ustawienia 24 niezależnych programów. Elektrody: Możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych, Ośmiokontaktowe lub szesnasto kontaktowe elektrody kompatybilne z generatorem, Możliwość zastosowania elektrody trójbiegunowej ośmio – i szesnastokontaktowej, W zestawie do wyboru elektrody przez skórne, chirurgiczne i małe ( seria Small) lub trójbiegunowe, Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora Długość łączników do wyboru: 20, 30, 60 cm. Długość przewodu elektrod do wyboru: 30,60,90,110 cm | zestaw |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 18 Zestaw do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego wraz ze srubami - 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ |
| 1 | Kompletny krótki i długi zestaw do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego z protezą kłykcia żuchwy, regulowanym uchwytem protezy oraz płytą W skład zestawu do rekonstrukcji stawu wchodzi: - tytanowa, anatomicznie wygięta, wstępnie zakrzywiona płyta rekonstrukcyjna krótka 12+5 lub długa 17+5 z nagwintowanymi oczkami, lewa lub prawa, - krótki, tytanowy uchwyt protezy kłyckia, - proteza kłykcia żuchwy, tytanowa, pokryta węglem amorficznym o właściwościach poślizgowych i odporności na ścieranie lewa lub prawa; w komplecie z dwoma śrubami. | zestaw |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Śruba impl. tytanowa, samogwintująca, krzyż, śred. 2.5mm, dł.10 - 20mm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 3 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca śred.2.5mm, dł.10-20mm, wejście krzyż | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Śruba impl.awaryjna, tytanowa, samogwintująca, krzyż, śred. 2.8mm, dł.10 - 18mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Śruba blokowana,awaryjna, tytanowa, samogwintująca śred.2.8mm, dł.10-20mm, wejście krzyż | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 19 płyty do złamań typ LISS, LCP 33141770-8 wyroby uzywane w przypadku złamań, sruby i płyty PA01-7 wynajem |
|  | Płyty do złamań dalszych kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej typu LCP, LISS. Płytka profilowana o małej inwazyjności (małoinwazyjna technika operacyjna), stabilizator wewnętrzny nasady kości. Otwory gwintowane pod śruby. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gwintowaną głową oraz końcówkami samogwintującymi. Możliwość wprowadzenia do niektórych kości za pomocą celownika przeziernego | kpl. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Płyty do złamań dalszych kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej | kpl |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Śruby blokowane 5,0 tytan do zespoleń szyjki | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 20 Endoproteza stawu kolanowego tymczasowa typ spacer 33183200-8 Protezy ortopedyczne |
|  | Tymczasowe endoprotezy stawu kolanowego – typ spacer - zaopatrzony wewnątrz w stalowy trzpień, nasycony gentamycyną, dostępny w minimum 3 rozmiarach, fabrycznie sterylny z dawką gentamycyny zwiększającą się wraz z rozmiarem | komplet |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 21 Płytki , śruby do osteosyntezy ; siatki tytanowe dla Chirurgii Szczękowo – Twarzowej 33141770-8 wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 4 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 4 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Płytka podoczodołowa, zakrzywiona; tytanowa, grubość 0.6, otwory 8 | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Płytka X-kształtna, z długim skokiem (7.5mm); tytanowa, grubość 0.6, oczka 6 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Płytka X-kształtna, z extra długim skokiem (9mm); tytanowa, grubość 0.6, oczka 6 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Płytka podoczodołowa, zakrzywiona w łuk; tytanowa, grubość 0.6, oczka 6 | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Płytka drabinkowa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 10 (2x5) | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Płytka drabinkowa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 24 (4x6) | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L05mm 5/op. | op |  |  | 30 |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L06mm 5/op. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 13 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L07mm 5/op. | op |  |  | 30 |  |  |  |
| 14 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L09mm 5/op. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L05mm 5/op. | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L07mm 5/op. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0 mm, dł.8 mm 2/op. | op |  |  | 40 |  |  |  |
| 18 | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0mm, dł. 11 mm 2/op. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 19 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 5 mm 5/op. | op |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 6 mm 5/op. | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 21 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 7 mm 5/op. | op |  |  | 120 |  |  |  |
| 22 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 9 mm 5/op. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 23 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 5 mm 5/op. | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 24 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 7 mm 5/op. | op. |  |  | 6 |  |  |  |
| 25 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 9 mm 5/op. | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 27 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 28 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 29 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 30 | Płytka T-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 5 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 31 | Płytka Y-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 5 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 32 | Płytka X-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 33 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczka 16 | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 34 | Płytka X-kształtna, ze skokiem 12mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 35 | Płytka żuchwy, skręcona o 70°; tytanowa, lewa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 36 | Płytka żuchwy, skręcona o 70°; tytanowa, prawa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 37 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, średnia, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 38 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, średnia, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 39 | Płytka X-kształtna, średnia; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 40 | Płytka X-kształtna, długa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 41 | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | szt |  |  | 27 |  |  |  |
| 42 | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 43 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczek 20 | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 44 | Płytka urazowa, drabinkowa, fragmentowa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 20 (2x10) | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 45 | Sruba impl. Samowiercąca nimbusowa typu gwiazdka Ø 2mm, dł. 6mm tytanowa ( op/ 5szt) | Op |  |  | 30 |  |  |  |
| 46 | Sruba impl. Samowiercąca nimbusowa typu gwiazdka Ø 2mm, dł. 7mm tytanowa ( op/ 5szt) | Op |  |  | 70 |  |  |  |
| 47 | Sruba impl. Samowiercąca nimbusowa typu gwiazdka Ø 2mm, dł. 9mm tytanowa ( op/ 5szt) | op |  |  | 20 |  |  |  |
| 48 | Tytanowa siatka, o wymiarach 55x110mm i grubości 0.2mm, do użycia ze śrubami 1.5 | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 22 Elementy ortopedyczne 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1. Kaniula do artroskopowej plastyki obrąbka stawu ramiennego 8,5mm x 75mm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 23 Biowchłanialny system-zestaw do szycia łąkotek oparty na zasadzie guzika uciskowego wyposażony w igły 0º, 12º, 27º 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| Biowchłanialny system-zastaw do szycia łąkotek oparty na zasadzie guzika uciskowego wyposażony w igły 0º | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
| Biowchłanialny system-zastaw do szycia łąkotek oparty na zasadzie guzika uciskowego wyposażony w igły 12º | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
| Biowchłanialny system-zastaw do szycia łąkotek oparty na zasadzie guzika uciskowego wyposażony w igły 27º | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Wprowadzacz igieł | Szt. |  |  | 11 |  |  |  |
| Popychacz | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| Raszpla 15º | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| Rynienka osłonowa | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 24 Masa plastyczna do uzupełniania ubytków kości czaszki ( oddział Neurochirurgii ) 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
|  | Masa plastyczna do uzupełniania ubytków kości czaszki: materiał żywiczny, wolno wiążący, do plastyki ubytków składający się z komponentów w postaci proszku (30g) oraz komponentów w formie ciekłej (17 ml) skład proszku: metakrylat metylowy – polimer – 79.6% wagi metakrylat metylowy – kopolimer styrenu – 19.9% wagi nadtlenek benzoilu – 0.5% wagi skład cieczy: metakrylat metylowy – monomer – 95.05% objętości dimetakrylat etylenowy – monomer – 4.28% objętości dimetyl p-toluidyny – 0.67% objętości hyrdochinon – 20 +/-5 ppm 4-metoksyfenol 12 ppm | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Cementowy implant do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa połączony z użyciem śrub kaniulowanych osteoporotycznych: Materiał śrub: stop tytanu, Śruby poliaksjalne kaniulowane z zaślepioną końcówką, Śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące, nie samonacinajace, o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości, Na trzonie śrub poliasjalnych wymagany gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) oraz 6-9 otworów dla iniekcji cementu w trzon kręgu Średnice śrub 6 i 7 mm, zakres długości 30 – 70 mm ze skokiem co 5 mm Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej, Mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora, W zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający siłę fiksacji pręta Pręty o długości 120 mm - 480 mm, Kaniula do wprowadzania cementu do śruby o długości 3-4 cm i średnicy 2-3 mm Komplet składa się z: 4 śrub, 4 nakrętek, 2 prętów, 1 kaniuli, 1 jednorazowego sterylnego zestawu do vertebroplastyki (cement + podajnik) | komplet |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 25 Proteza trzonu kręgowego odcinka szyjnego |
| 1 | Proteza trzonu kręgowego odcinka szyjnego – implant wykonany z PEEK, sterylny; bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie CT, MRI. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocene położenia klati w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocene stopnia dystrakcji. Wysokość implantu 17 – 70 cm ( Kat 4,5-7w zalezności od wysokości) Możliwość zastapienia jednego, dwoch – trzech sąsiadów trzonow kregowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „ In situ”. Blokada implantu wykonana z PEEK. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegające migracji. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 26 SYSTEMY DO OPERACJI REKONSTRUKCYJNYCH RĘKI I PRZEDRAMIENIA ( zestawy modularne: 1,2/1,5; 2,0/2,3; 2,5- zestaw do złamań nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej) 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
|  | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x04 mm do 1x24 mm | szt |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 1.8 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu Y 2/4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu L, 2/3 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 2/5 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 3/5 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 4/6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna dwuhaczykowa, jednooczkowa, tytanowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka drabinkowa, tytanowa 10 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa, tytanowa 12 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa, tytanowa 8 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 6 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 8 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka rozgałęziona, skośna, 6 otworowa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 1.2 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 1.5 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x04 mm do 1x24 mm | szt |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x06 mm do 1x20 mm | szt |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.3, L 1x05 mm do 1x34 mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 2.5 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu Y 2/5 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu L, 2/4 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 2/4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 3/4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy, kompresyjna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzędowy, kompresyjna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 10 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 12 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 8 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa skośna, drabinkowa, tytanowa 8 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, bez mostków bocznych, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa, trapezowa prosta, 6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa, bez mostków bocznych | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa skośna, tytanowa, 4 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | T płytka tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | T płytka tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa z przesunięciem segmentu, 8 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 6 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 5 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 4 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | T Płytka blokowana , 2/5 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | T Płytka blokowana , 3/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 12 otworowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa bez mostków bocznych, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa skośna, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka blokowana prosta, 4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka blokowana prosta, 5 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka blokowana prosta, 8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | L płytka skośna, blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | T Płytka blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 10 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plytka drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka 11 otworowa, brzegowa groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka 10 otworowa, podpierająca groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka 8+4 otworowa, dwupierścieniowa w obrysie promieniowym, blokowan z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.0 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.3 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm | szt |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm | szt |  |  | 280 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 3 otworowa w trzonie, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 4 otworowa w trzonie, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Plytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Plytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka łokciowa kształtu Y 2/5 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka łokciowa kształtu Y 2/8 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu T skośna, blokowana z otwarami bez gwintu, krótka i długa, lewa i prawa. | szt |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka promienowa dłoniowa kształtu delta z objęciem trzonu - 20 otworowa. Blokowana z otworami bez gwintu. Prawa i lewa. | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa L prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa, grzbietowa, kształtu H, 10 otworów + 2 podłużne, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa T prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Płytka promieniowa prosta , 5 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.5 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Pakiet nr 27 Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa PA01-7 Wynajem |
| 1 | Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa - implant wykonany z materiału typu PEEK. Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia iezadła tylnego wyrostków kolczystych. Implanty dostępne w dwóch rodzajach: małym i średnim; każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2 mm. Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym w badaniach RTG i MRI. Implant dostarczany w sterylnym opakowaniu Okres ważności min. 12 miesięcy | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| PAKIET nr 28 Płytki rekonstrukcyjne 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, mała, gr.0,5mm, sterylna | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, średnia, gr.0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, duża, grubosc 0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| PAKIET nr 29 Taśmy do stabilizacji 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Taśma typ IC CERCLAGE 8 mm do stabilizacji złamania kości udowej | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| PAKIET nr 30 Narzędzia wielorazowe do artroskopii stawu barkowego oraz wielorazowe system do szycia łąkotki 33141700-7 – Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Narzędzia wielorazowe do artroskopii stawu barkowego – narzędzia artroskopowe wielorazowe z zatrzaskiem do przeszywania nici przez tkanki w stawie barkowym | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Igły do poz.1 ( 5 szt/1op) | op |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy system do szycia łąkotki: | --- | …. | …….. | …. | …… | ……… |  |
|  | - kaniula wygieta góra – prawa, podwójna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula wygieta góra – lewa, dwururka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula prosta, dwururka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - popychacz do igieł | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - igła wielorazowa do zestawu szycia łękotek ( 6 szt/op) | op |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - kaniula wygieta prawa – lewa, podwójna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula wygieta góra – dół, podwójna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula pojedyncza prosta ( 2 szt/op) | op |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula podwójna wygięta | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - doginacz | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kuweta do sterylizacji | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| PAKIET nr 31 Śruby kaniulowane( tytan) wraz z najmem instrumentarium (implanty dostarczane jako sterylne) 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty , PA01-7 Wynajem |
| 1. Śruby kaniulowane ośrednicy gwintu 2,4mm, sruby samogwintujące i samotnace, kaniulacja umozliwiajaca wpowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0,8mm dla sruby 2,4 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa sruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu stardrive; dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal/tytan | szt |  |  | 12 |  |  |  |
| 2. Śruby kaniulowane ośrednicy gwintu 3,0mm, sruby samogwintujące i samotnace, kaniulacja umozliwiajaca wpowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa sruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu krzyzowe; dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal/tytan | szt |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. Śruby kaniulowane ośrednicy gwintu 3,5mm, sruby samogwintujące i samotnace, kaniulacja umozliwiajaca wpowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa sruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal/tytan | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. Śruby kaniulowane ośrednicy gwintu 4,0mm, sruby samogwintujące i samotnace, kaniulacja umozliwiajaca wpowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa sruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal/tytan | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 5. Śruby kaniulowane ośrednicy gwintu 4,5mm, sruby samogwintujące i samotnace, kaniulacja umozliwiajaca wpowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa sruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm; dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal/tytan | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 6. Śruby kaniulowane ośrednicy gwintu 6,5mm, sruby samogwintujące i samotnace, kaniulacja umozliwiajaca wpowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa sruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm; dostępne podkładkiokragłe i sferyczne. Materiał stal/tytan | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 7. Śruby kaniulowane ośrednicy gwintu 7,0mm, sruby samogwintujące i samotnace, kaniulacja umozliwiajaca wpowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,0mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa sruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm; dostępne podkładki okragłe. Materiał stal/tytan | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 8. Śruby kaniulowane ośrednicy gwintu 7,3mm, sruby samogwintujące i samotnace, kaniulacja umozliwiajaca wpowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa sruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0 mm; dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal/tytan | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 9 Sruba kaniulowana, samokompresyjna do zespalania złamań kosci łódeczkowatej, rózna długosc cześci nagwintowanej; gwintowana główka śruby średnicy 2,4mm i 3,0 mm. Otwór na drut kierunkowy średnicy 1,1mm | szt |  |  | 4 |  |  |  |
| 10. Najem instrumentarium | miesiac |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| PAKIET nr 32 Endoproteza stawu kolanowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa) Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu chromowo – kobaltowego z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej pierwotnej części piszczelowej. Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkowa stabilizacją wiązadeł pobocznych, zapewniającej półwiązanie endoprotezy. | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Najem systemu do nawigacji komputerowej | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| PAKIET nr 33 Materiały do zespoleń kości 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7 Wynajem |
| 1 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 125, 130, 135 st . Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm i 6.28mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Możliwość założenia srub kondylarnych. celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany ze stali nierdzewnej. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Śruba główna (ciągnąca) stalowa, sterylna, | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Śruba blokująca stalowa, sterylna , | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Zaślepka stalowa sterylna, | Szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| Suma pakietów 1- 33 |  |  |  |

* w pakietach w których jest pozycja „najem instrumentarium” w kolumnie „Wartość jednostkowa netto” należy wpisać wartość najmu za  1 miesiąc netto. Kolumna „ilość” to ilość miesięcy najmu

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.4)

##### UMOWA nr …………./105/Med./2011

##### kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ……………………..r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

……………………………………………………..z siedzibą………………………………………………………….,

Regon……………………………….., NIP ……………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.o wartości powyżej 125 000 EURO ). Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, stymulatorów rdzeniowych na potrzeby Oddziału Ortopedii, Neurochirurgii oraz Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w obrębie pakietu nr ………………………………(zwanych dalej również towarem) wyszczególnionego w § 9 umowy wraz z najmem instrumentarium (zwanym dalej sprzętem lub urządzeniem), wyszczególnionego w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik (071) 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. (071) 766 04 64 oraz techn.farm. Adam Klekowski i techn. farm. Agnieszka Przybył, tel. (071) 766 05 28.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ……………………, potwierdzonego faxem na numer……………………………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, (z każdego rozmiaru 1 sztukę), określone w § 9 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytych endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zużycia danego rozmiaru, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- 2Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu: endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych,  poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer………………………………….). Informacja zawierać będzie ilości i rodzaj wszczepionych endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

-techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ……………………………………..i fax ………………………………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 13 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV, pkt. 2, ppkt 2 SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- 3Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia)  i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kompletne instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania  wszczepu ostatniej dostarczonej w ramach umowy endoprotez, materiałów do zespoleń kości, implantów neurochirurgicznych, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także  w przypadku rozwiązania umowy.

- 3Odbiór kompletnego instrumentarium nastąpi w siedzibie Zamawiającego (osobami upoważnionymi do odbioru są:

-	 p.Sylwia Komorek, pielęgniarka oddziałowa Krystyna Pasławska, dr n. med. Wojciech Wodzisławski - ortopedia potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

-	p.Sylwia Komorek , pielęgniarka oddziałowa Katarzyna Mikołajczyk, dr n. med. Jarosław Sakowski - neurochirurgia) potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem instrumentarium Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z urządzeniem: instrukcję obsługi i użytkowania oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi instrumentarium w pakietach obejmujących jego najem i oferowanych technik (dotyczy wszystkich pakietów – osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego są: dr n. med. Wojciech Wodzisławski…………………….., dr n. med. Jarosław Sakowski……………………….. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na urządzenie w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

- Czynsz najmu kompletnego instrumentarium do pakietu ………………strony ustalają w wysokości ……..zł brutto (słownie:……………………..), co stanowi rocznie kwotę ……………..zł brutto (słownie:………………….). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą instrumentarium. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu instrumentarium wg § 2, ust 4. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Okresem rozliczeniowym za towar jest miesiąc kalendarzowy, wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru, przelewem na konto…………………………………………………………., w terminie 60 dni oraz w terminie 30 dni za najem od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu instrumentarium wg §2 ust. 4.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: …………………….zł (słownie…………………….), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ……………………zł (słownie:………………………………………………………………..).

- Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego instrumentarium na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące instrumentarium wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas naprawy do 2 dni od daty zgłoszenia pod nr ………………………….i fax ……………………………………………..

- W przypadku awarii instrumentarium, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………..

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3 i 4 przez dwa kolejne terminy dostaw, w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 3 i §4 ust.4  o 7 dni, jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt. 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, zawartego w § 9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 i 4 i w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………

§ 10

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 11

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 105/Med./2011 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

.…………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Dotyczy: pakiet nr 1,2,3,4,8,9,10,12,13,14,15,19,25,27,31,32,33

Dotyczy:  pakiet nr  1-10,12- 15,19,20,22,, 24pkt.2, 25,26,27, 31,32,33

2 Dotyczy:  pakiet nr  1-10,12- 15,19,20,22,, 24pkt.2, 25,26,27, 31,32,33

3 Dotyczy: pakiet nr 1,2,3,4,8,9,10,12,13,14,15,19,25,27,31,32,33