# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 163/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW , KALIBRATORÓW , MATERIAŁÓW KONTROLNYCH , MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH I KOMPATYBILNEGO SYSTEMU DO POBIERANIA MATERIAŁU, DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ KOMPLEKSOWYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH NA ANALIZATORZE GAZOMETRII , OKSYMETRII , ELEKTROLITÓW I METABOLITÓW WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA GŁÓWNEGO I  ANALIZATORA POMOCNICZEGO /BACK UP/ NA OKRES 2 LAT

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych na analizatorze gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów wraz z najmem analizatora głównego i  analizatora pomocniczego /Back up/ na okres 2 lat.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 163/Med./2011

„Oferta na dostawę odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych na analizatorze gazometrii , oksymetrii , elektrolitów i metabolitów wraz z najmem analizatora głównego i  analizatora pomocniczego /Back up/ na okres 2 lat”

nie otwierać przed dniem 27.02.2012 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie: kart charakterystyki odczynników, prospektów, katalogów, instrukcji obsługi itp. w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych
 i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych na analizatorze gazometrii , oksymetrii , elektrolitów i metabolitów wraz z najmem analizatora głównego i  analizatora pomocniczego /Back up/ na okres 2 lat.

Kody CPV: 33696500-0, PA01-7, 34913000-0

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 27.02.2012r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 27.02.2012r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych na analizatorze gazometrii , oksymetrii , elektrolitów i metabolitów wraz z najmem analizatora głównego i  analizatora pomocniczego /Back up/ na okres 2 lat, znak sprawy 163/Med./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena ( cena brutto )

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 27.02.2012r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Ewa Grześko tel. (71) 7660 408,  Zakład Analityki Lekarskiej  – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. (71) 7660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (71) 7660 119, (71) 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 27.02.2012r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Załącznik 2a:

WYMAGANIA TECHNICZNE/GRANICZNE ( PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE):

- Analizator główny.

- Analizator pomocniczy (Back up)

- Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.

- Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej)

- Specyfikacja drukarki sieciowej

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych
 i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych na analizatorze gazometrii , oksymetrii , elektrolitów i metabolitów wraz z najmem analizatora głównego i  analizatora pomocniczego /Back up/ na okres 2 lat”, znak sprawy  163/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych na analizatorze gazometrii , oksymetrii , elektrolitów i metabolitów wraz z najmem analizatora głównego i  analizatora pomocniczego /Back up/ na okres 2 lat, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa za jed. miary netto(zł) razy Ilość opakowań w okresie 2 lat – daje wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto (zł)

1 Wykonawca podaje nazwę  i określa ilości

2 Wykonawca określa ilości

| l.p. | Nazwa towaru | Nr kat. | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń w okresie 2 lata | Wielkość opakowania | Wartość jednostk. netto w PLN | Ilość opakowań rocznie | Ilość opakowań w okresie 2 lat | Wartość netto w PLN | Cena brutto PLN* | nr str. w materiałach informa. dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki i kalibratory1 |  | 6000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały kontrolne : |
|  | - poziom niski |  | 145 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - poziom prawidłowy |  | 145 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - poziom wysoki |  | 145 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały zużywalne ( oprócz wymienialnych części serwisowych) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System do pobierania materiału przystosowany także do automatycznego podajnika 2: |
| 4.1 | Krwi włośniczkowej – plastikowa kapilara + sztyft + zatyczki |  | 4000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Krew tętnicza – strzykawka samonapełniająca się do podajnika |  | 1500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Krew żylna (inne materiały) strzykawka do podajnika |  | 1500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |
|  | NAJEM | Wartość netto za najmem przez okres 2 lat | Wartość brutto za najmem przez okres 2 lat |  |
| 5 | Najem dwóch analizatorów parametrów krytycznych: - głównego typ ….. - analizatora pomocniczego /back up/ typ …. Opisanych poniżej |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |

………dnia……………                                                                                   ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2a

- Analizator główny.

- Analizator pomocniczy (Back up)

- Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.

- Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej)

- Specyfikacja drukarki sieciowej

WYMAGANIA TECHNICZNE/GRANICZNE ( PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE)- nie spełnienie któregoś z nich spowoduje odrzucenie oferty)

| L.p. | Parametr/ Warunek | WYMAGANIA TECHNICZNE/GRANICZNE ( PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE) | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE |
| Pkt. I. ANALIZATOR GŁÓWNY Urządzenie typ...................................Rok produkcji............................ nie wcześniej niż 2011r. Producent/ Firma:...............................Kraj pochodzenia .............................. |
|  | Analizator fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce oceny: pH, pCO2, pO2, Hb, sO2, O2Hb, MetHb, HHb, COHb, SulfHb , K+, Na+, Ca++, Cl, Glukoza, Mleczany. osmolalność | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia kreatyniny, bilirubiny | TAK |  |
|  | Zakresy pomiarowe: pH 6,3-8,0; pO2 0-800 mmHg; pCO2 5,0-250 mmHg; LAC 0-28 mmol/l; Na 100-200 mmol/l; GLU 0-1000 mg/dl; Cl 0-200 mmol/l; HGB 0-27g/dl; Ca++ 0,2-9 mmol/l; K+ 1,0-20 mmol/l | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji automatycznego podajnika próbek z automatycznym mieszaniem. Aparat może pracować z podajnikiem i bez. | TAK |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych do odczytu danych; pacjenta, wykonawcy analiz, odczynników oraz kontroli jakości | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed wprowadzeniem skrzepów do toru pomiarowego ( podać rozwiązania Wykonawcy) | TAK, podać |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym | TAK |  |
|  | Konfigurowanie parametrów pomiarowych według potrzeb operatora w trakcie podania próbki | TAK |  |
|  | Rodzaj próbek: krew pełna, osocze, surowica, płyny kontroli jakości, powietrze wydychane, dializat, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy | TAK |  |
|  | Podanie próbki do aparatu bezpośrednio ze strzykawki, kapilary lub kubeczka analitycznego zewnętrznie bezpośrednio pod igłę. | TAK |  |
|  | Objętość próbki: do 100 mikrolitrów | TAK |  |
|  | Czas pomiaru do 2 minut | TAK |  |
|  | Wydajność minimum 20 oznaczeń/godz. | TAK |  |
|  | Korekta wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza | TAK |  |
|  | Precyzja wzorcowania składu mieszanki gazów używanych do kalibracji w zakresie od: - 0,03% do + 0,03+% | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja jedno- lub dwupunktowa. Aparat bez kalibracji systemowej wyłączający aparat z użytkowania na czas jej przeprowadzenia . | TAK |  |
|  | Całkowity czas kalibracji na dobę nie dłuższy niż jedna godzina. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia pełnego panelu badań CITO bez względu na moment przerwania kalibracji | TAK |  |
|  | Aparat z modułem w pełni automatycznej kontroli jakości na min 20 miejsc, min. na 3 poziomach | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do użytku | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników (jedna butelka jeden roztwór odczynnikowy) | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie stanu napełnienia pojemników z odczynnikami i ściekami | TAK |  |
|  | Zamknięte niezależnie ścieki w osobnych pojemnikach wymienianych niezależnie od odczynników | TAK |  |
|  | Sposób utylizacji odpadów – określić szczegółowo | TAK, opisać ( dodatkowo dostarczy z dostawą analizatorów w formie pisemnej i elektronicznej – USB ) |  |
|  | Opis biologicznego i ogólnego bezpieczeństwa pracy na analizatorze/ z odczynnikami | TAK, opisać ( dodatkowo dostarczy z dostawą analizatorów w formie pisemnej i elektronicznej – USB ) |  |
|  | System kontroli jakości w oprogramowaniu. Kontrola wewnętrzna statystyka (SD, CV). | TAK |  |
|  | Precyzja w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w trzech zakresach wartości (niskie, prawidłowe, wysokie) | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość przedstawienia wyników w języku polskim także w formie graficznej wraz z ich interpretacją i wartościami referencyjnymi ( Karty Siggarda –Andersena). Wynik wydany wraz z normą, | TAK |  |
|  | Dokonywanie przez aparat pełnej analizy statystycznej, obliczenia statystyczne, raporty analiz, ich sortowanie | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran nawigacyjny do obsługi analizatora i wyświetlania wyników | TAK |  |
|  | Możliwość uzupełnienia danych pomiarowych o dane demograficzne pacjentów oraz możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości przedziałów wartości prawidłowych w zależności od płci i wieku i rodzaju materiału. | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania raportów zbiorczych dziennych, tygodniowych, miesięcznych. | TAK |  |
|  | Komunikacja (oprogramowanie ) w języku polskim (wymagana instalacja aparatu z polską wersja oprogramowania) | TAK |  |
|  | Interfejsy umożliwiające dodatkowe podłączenia do komputera | TAK |  |
|  | Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora do wewnętrznego systemu informatycznego (LIS) według pkt. III | TAK |  |
|  | Elektrody pomiarowe wyposażone w wymienialne membrany | TAK |  |
|  | Wymagana żywotność membran min. 1 miesiąc | TAK |  |
|  | Wymagana żywotność dla elektrod elektrolitowych i gazowych minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wymagana żywotność dla elektrody glukozowej i mleczanowej minimum 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Stała gotowość do pracy, przejście ze stanu spoczynku do pracy max 3 min | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania minimum 20 minut - UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS dodatkowego spełniającego wymagania zawarte w pkt. IV wraz z mobilną platformą na UPS. (pełen koszt serwisowania urządzeń zasilających ponosi Wykonawca) | TAK |  |
|  | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli porównawczej producenta na bazie materiału używanego do wewnętrznej kontroli jakości . | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony (jeśli tego wymaga) w zestaw komputerowy niezbędny do sterowania pracą analizatora (wewnętrzny lub zewnętrzny). | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w dodatkowy zewnętrzny nowy zestaw komputerowy sterujący, pracujący w systemie Windows, pełniący funkcję stacji roboczej ( wraz z mobilną platformami) spełniające wymogi konfiguracyjne opisane w pkt. IV wraz z oprogramowaniem Office Standard wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających pracę w systemie (LIS) także innych analizatorów istniejących w Laboratorium na koszt Wykonawcy, wraz z drukarką spełniającą wymogi opisane w pkt. V | TAK |  |
|  | Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora | TAK, opisać ( dodatkowo dostarczy z dostawą analizatorów w formie pisemnej i elektronicznej – USB ) |  |
|  | Przeszkolenie personelu pracującego w systemie zmianowym | TAK |  |
|  | Urządzenie USB 8GB do archiwizowania/ przenoszenia wyników kontroli jakości i danych dotyczących pracy analizatora | TAK |  |
|  | Spełnienie wymagań szczegółowych dotyczących procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy zgodnie z pkt. III | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, instrukcja stanowiskowa, opis wszystkich technologii pomiarów, wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania, skrócona instrukcja dla użytkownika, dokumentacja niezbędna do nadzoru: SOP, LOG | TAK z dostawą analizatorów ( w formie pisemnej i elektronicznej – USB ) |
|  | Specyfikacja systemu pobierania materiału | TAK |  |
|  | Kapilary: - plastikowe - heparynizowane suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, w celu zabezpieczenia materiału przed wykrzepianiem i wyeliminowania przesunięć pomiaru elektrolitów, - na wyposażeniu razem ze sztyftem (magnesem), pręcikiem mieszającym, i zatyczkami, - o objętości zapewniającej wykonanie z jednej kapilary całego panelu (kompletu) badań ( plus 20% dodatkowej objętości) | TAK |  |
|  | Strzykawki samonapełniająca się sterylizowane: - do pobierania krwi tętniczej w ilośći max 2,0 ml - heparynizowane suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową, elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, w celu zabezpieczenia materiału przed wykrzepianiem i wyeliminowania przesunięć pomiaru elektrolitów - z systemem bezkontaktowego usuwania pęcherzyków powietrza ze strzykawki i bezkontaktowego podawania materiału do analizatora - o objętości zapewniającej wykonanie z jednej strzykawki całego panelu (kompletu) badań dwukrotnie - z igłą lub bez - zakończenie luer, pasujące do każdej igły - współpracujące z automatycznym podajnikiem - z kodem kreskowym pozwalającym prawidłowo zidentyfikować próbkę | TAK |  |
|  | Strzykawki sterylizowane: - do pobierania metodą aspiracji próbki tętniczej, żylnej i innych materiałów w ilośći max 2,0 ml - heparynizowane suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową elektrolitowo zbilansowaną jonami wapnia, w celu zabezpieczenia materiału przed wykrzepianiem i wyeliminowania przesunięć pomiaru elektrolitów - współpracujące z automatycznym podajnikiem - z systemem bezkontaktowego usuwania pęcherzyków powietrza ze strzykawki i bezkontaktowego podawania materiału do analizatora (za pomocą podajnika lub bez) - o objętości zapewniającej wykonanie z jednej strzykawki całego panelu (kompletu) badań dwukrotnie - z igłą lub bez - zakończenie luer, pasujące do każdej igły - z kodem kreskowym pozwalającym prawidłowo zidentyfikować próbkę | TAK |  |

Zaleca się podanie warunków technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. środowiska itp.) wraz z podaniem wymagań dotyczących przygotowania stanowiska pracy analizatora – bez skutków prawnych.

………dnia……………                                                                                        ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| II. ANALIZATOR POMOCNICZY (BACK UP) Urządzenie typ...............................Rok produkcji............................ nie wcześniej niż 2009r. Producent/ Firma:...............................Kraj pochodzenia .............................. |
| --- |
| 60. | PARAMETRY GRANICZNE | WYMAGANIA TECHNICZNE/GRANICZNE ( PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE) | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| 61. | Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne i system do pobierania materiału kompatybilny (identyczne) w stosunku do analizatora głównego z możliwością zamiennego stosowania | TAK |  |
| 62. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce oceny: pH, pCO2, pO2, Hb, sO2, O2Hb, MetHb, HHb, COHb, SulfHb | TAK |  |
| 63. | Parametry techniczne aparatu i parametry w torze pomiarowym identyczne w stosunku do analizatora głównego | TAK |  |
| 64. | Podłączenie analizatora do wewnętrznego systemu informatycznego (LIS) według pkt. III | TAK |  |
| 65. | Zapewnienie przez Wykonawcę możliwości włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli porównawczej producenta na bazie materiału używanego do wewnętrznej kontroli jakości . | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 i 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………dnia……………                                                                                                 ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

pkt. III

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.

- Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemnie Kierownikowi Analityki Lekarskiej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

- Akceptacja harmonogramu

- Wykonawca dostarcza upoważnienie z imienną listą osób, które będą wykonywały prace w ramach umowy.

- Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

- Dostarczenie sprzętu

- Wykonawca dostarcza przesyłkę ze sprzętem.

- Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Wykonawcy i przejmuje odpowiedzialność za dostarczoną przesyłkę.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki dostarczone przez kuriera firmy spedycyjnej bez obecności Wykonawcy.

- Formalne przekazanie przesyłki pod opiekę zamawiającego zawsze dokonuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w pkt. A.a), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

- Uruchomienie sprzętu i integracja z eksploatowanym w 4WSKzP Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM firmy Marcel Sp. z o.o.

- Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V i przyłącze do lokalnej sieci komputerowej oraz dostarcza patchcord, adres IP i maskę dla stacji roboczych, serwerów druku, serwerów RS232.

- Wykonawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

- Wykonawca konfiguruje wszystkie parametry analizatorów,  stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zakładu Analityki Lekarskiej  4WSKzP i zasadami pracy oprogramowania CENTRUM.

- Wykonawca przygotowuje analizator zarówno do pracy w trybie autonomicznym (bez oprogramowania CENTRUM) jak i w trybie integracji  z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM w zakresie pełnej funkcjonalności analizatora i oprogramowania CENTRUM mającej zastosowanie w Zakładzie Analityki Medycznej 4WSKzP.

- Szkolenie personelu Zakładu Analityki Lekarskiej 4WSKzP

- Wykonawca przeprowadza szkolenie dla pracowników Zakładu Analityki Lekarskiej 4WSKzP,  w zakresie obsługi analizatora w trybie pracy autonomicznej oraz w zakresie obsługi za pośrednictwem oprogramowania CENTRUM.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu instrukcje konfiguracji, obsługi i konserwacji sprzętu.

- Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający dokonuje odbioru i przekazuje Wykonawcy protokół odbioru nie później niż w ciągu pięciu najbliższych dni roboczych.

- Protokół odbioru musi zawierać ocenę realizacji wszystkich punktów harmonogramu.

- Wykonawca osobiście odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy i musi osobiście sprawdzać prace zlecone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Wykonawcy.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta analizatora i producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu za wyjątkiem licencji na Laboratoryjny System Informatyczny CENTRUM, którą posiada Zamawiający.

- Wykonawca będzie wykonywał prace w szpitalu prowadzącym nieprzerwanie działalność leczniczą.

- Wykonawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

- Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego (stacji roboczej) w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z Laboratoryjnym System Informatycznym CENTRUM, który jest eksploatowany w Zakładzie Analityki Lekarskiej 4WSKzP.

ochrona danych osobowych

- Dane pacjentów zgromadzone w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w analizatorze, w komputerze), nie mogą w żadnym przypadku opuścić ternu Zamawiającego.

- W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku zakończenia umowy, w przypadku konieczności dokonania naprawy), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających odtworzenie danych pacjentów poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokółem zawierającym dane identyfikacyjne urządzenia, dane identyfikacyjne pamięci  i opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

9.  W sytuacji gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania  danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane i przechodzą na własność Zamawiającego.

………dnia……………                                                                                                  ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

pkt. IV

Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej)

Jednostka centralna

Płyta główna: 	producenta jednostki centralnej, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera

Procesor:	Procesor dwurdzeniowy klasy Core i5 -  2400 lub równoważny, umożliwiający osiągnięcie

przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej , w teście PassMark – CPU Mark High End CPUs wyniku minimum 6150 pkt. Wymaga się załączenia wydruków z przeprowadzonych testów .  http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)

Pamięć:	4 GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) – dwa moduły po 2 GB – możliwość rozbudowy do 32GB , dwa gniazda na pamięci wolne

Karta graficzna:	dwumonitorowa karta graficzna zgodna z DirectX 10.1 i OpenGL 3.0  - zintegrowane porty : DisplayPort, D-Sub , 15-Pin VGA

Adapter:                             dołączony adapter Display Port na DV

Karta sieciowa: 	Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan.

Interfejs RS232:	minimum 2 x RS232 DB9 (może być na karcie innego producenta niż jednostka centralna)

Dysk twardy:	 250GB SATA 3.0 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II i NCQ

Napęd optyczny:               Umożliwiający  odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD

Obudowa:	Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.

Głośność:	Maksymalnie 21 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Klawiatura:	PS2 lub USB, standardowy układ klawiszy i wymiar klawiatury, wydzielony blok klawiszy Insert, Home, End, PgUp, PgDown, zgodna z systemem Windows XP,

Mysz:	optyczna PS/2 lub USB, 800dpi, z rolką do przewijania (trzeci przycisk) + podkładka dedykowana pod mysz optyczną,

System operacyjny:	Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade’u do Windows XP Prof.

Zainstalowany system operacyjny ze wszystkimi (nie tylko krytycznymi) poprawkami oprócz Windows Live na dzień podpisania umowy.

Zarządzenie:                  1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu , monitorowanie stanu jego pracy , zmianę ustawień BIOS´u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS´u

2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania , która niezależnie od obecności systemu operacyjnego , powinna umożliwiać:

a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera – CPU , pamięć , HDD, wersje BIOS płyty głównej

b) zdalną konfigurację BIOSu , zdalne uaktualnienie BIOSu

c) zdalne przejęcie konsoli graficznej systemu (KVM), przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego

d) zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji  ( wersja , zainstalowane uaktualnienia , sygnatury wirusów itp.) z wbudowanej pamięci nielotnej

Certyfikaty i standardy:	 potwierdzające przyznane certyfikaty : Microsoft Windows , znak bezpieczeństwa CE

ISO 9001:2000 producenta komputera, komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta , elementy komputera muszą być przez niego sygnowane ( opatrzone jego numerem katalogowym )

Przykładowa stacja robocza spełniająca w/w kryteria: HP 8200 CMT + adapter DP/DVI + RAM

Czytnik kodów kreskowych :

Dystans odczytu : od bezpośredniego przyłożenia do 200 mm

Minimalna szerokość kreski kodu : 0,1 mm

Ergonomiczny uchwyt pistoletowy

Regulowana stabilna podstawka

Możliwość ograniczania do dwóch wybranych standardów czytanych kodów

Czytnik musi współpracować z systemem CENTRUM ( Marcel) i INFOMEDICA  (Asseco)

Zasilanie z jednego gniazda USB

Monitor:	LCD kolorowy 19”, 5:4 lub 4:3

Rozdielczość:1280x1024.

Jasność: min. 250 cd/m2.

Kontrast: min. 1000:1.

Czas reakcji : maks. 5 ms.

Wbudowany zasilacz, OSD.

Wejście VGA oraz DVI-D.

Regulacja nachylenia ekranu w zakresie -5/+35 stopni.

Regulacja wysokości (min. 12cm).

Obrót (pivot).

Wbudowany USB2.0

Zasilacz awaryjny:	moc wyjściowa: 1000 VA

czas podtrzymania: 20 min dla 50 % obciążenia , 6 min dla 100 % obciążenia

ochrona przez przepięciem : 480 J

zniekształcenia: <5%

………dnia……………                                                                                      ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

pkt. V

Specyfikacja drukarki sieciowej

Drukarka	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4):  60 str./min.

Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości):8,5 s.

Jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi.

Automatyczny druk dwustronny

Zalecana przez producenta ilość stron drukowanych miesięcznie : do 20 000

Pojemność pamięci : 512 MB

Wbudowany serwer wydruków ( Gigabit Ethernet)

Port Hi - Speed USB 2.0

Standardowe języki drukarki: PCL 6, PCL 5 , emulacja Postscript Level 3

Przykładowa drukarka spełniająca w/w kryteria: HP LaserJet Enterprise 600 M 603

………dnia……………                                                                                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §4 ust.2 )

##### UMOWA nr ....... /163/Med./2011/12

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO ).

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników , kalibratorów , materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych (zwanych dalej również towarem wyszczególnionych  w § 9 ) wraz z najmem:

- analizatora głównego  typ ………., rok produkcji ……, producent ……………, kraj ……….., o wartości brutto ……………………………. zł (do celów księgowych);

- analizator pomocniczego /back up/ typ …………., rok produkcji ………., producent ………., kraj ……… o wartości brutto ………… zł (do celów księgowych), zwanym dalej aparatem lub urządzeniem, wyszczególnionych w § 9 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny (oprócz najmowanego aparatu) w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą tylko telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej – dr n. med. Jacek Majda tel. (071) 766 04 37 oraz mgr Ewa Grześko – tel. (071) 766 04 08.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru: ppłk dr n. med. Jacek Majda, ppłk dr n. med. Mariusz Szablewski, mjr dr Sławomir Piątas, mgr Iwona Słowikowska, mgr Joalnta Popek – Jeż, mgr Beata Jeziorska, st. ref. Donata Przybylak.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia .

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 11 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 i 3 SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....………..........

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 37) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych towaru umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta analizatora oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 2

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania  odbioru przez   Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego analizatory opisane w § 9 umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny Harmonogram dostawy Kierownikowi Zakładu Analityki Lekarskiej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy należy ustalić z Kierownikiem Zakładu Analityki Lekarskiej – dr n. med. Jacek Majda tel. (71) 766 04 37 lub mgr Ewą Grześko tel. (71) 766 04 08  oraz mgr inż. Sylwia Komorek – tel. (071) 766 01 28.

- Odbiór analizatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 5, przez osoby upoważnione wskazane w ust. 2 do odbioru potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem analizatorów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku - USB opisany w tabeli w § 9 ): opisy, warunki techniczne i instrukcje zgodnie z tabelą dotyczącą analizatora głównego  oraz pomocniczego a także warunki technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. środwowiskowe, itp.) oraz karty charakterystyki odczynników. Wykonawca zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej niezbędne licencje do pracy dostarczonych urządzeń (określone w zał. nr 2a do SIWZ), pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin, w systemie zmianowym,  osób wskazanych przez Zamawiającego) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, tj. Kierownikiem Zakładu Analityki Lekarskiej lub mgr Ewą Grześko. W miarę potrzeb Wykonawca wykona dodatkowe szkolenie personelu (min. 25 godzin) w czasie obowiązywania umowy na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną z analizatorem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami na analizatorze (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do wykasowania danych pacjentów z pamięci komputera sterującego (stacji roboczej) powiadamiając o tym jednocześnie Zamawiającego w formie pisemnej.

§ 3

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 2 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń 
(w szczególności z przyczyn i w terminach wymienionych w § 6 ust. 5 i 6), Wykonawca zobligowany jest do zakupu i dostarczenia w terminie 3 dni od wezwania faksem odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) na analizatorze wskazanym przez Zamawiającego w ilości oznaczeń wynikających z umowy z zastrzeżeniem, że ewentualnie zwiększona cena tak zakupionego towaru obciąża Wykonawcę.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wg ust.1, Zamawiający po naliczeniu kar umownych, zastrzega sobie prawo zakupu odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) u innego Wykonawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru, o którym mowa w ust.2 będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego § 9 umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.3.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem analizatora zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Łączna wartość netto umowy w okresie realizacji umowy wynosi: ……………..… zł (słownie: ………….....................................................................................złotych, …./100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: ……………… zł (słownie: ……………………………………...........…..………………… złotych, …./100).

- Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Zapłata za dostarczony towar w okresie rozliczeniowym nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 ust. 5, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) oraz w terminie ………… dni (min 30 dni) za najem analizatorów od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Czynsz za najem ( ryczałt ) płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami, wraz z częściami zamiennymi, materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą analizatora na nowy. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokolarnym przekazaniu wg § 2 ust. 3. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……..miesięcy 
( min.12 miesięcy ) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ……………………….

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

7. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanych analizatorów na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu,  przeglądów, części zamiennych  wliczone w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. …………… i potwierdzi jednocześnie faksem na numer ……………Czas naprawy wynosi do 7 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii analizatora, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze (analizator tego samego typu) na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii analizatora w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii analizatora w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany analizatora na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej analizatora (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością co 3 miesiące bez konieczności wzywania przez Zamawiającego ( harmonogram przeglądów należy ustalić z mgr Ewą Grześko tel. 71 7660 408 ,a zatwierdzona i podpisaną przez obie strony kserokopię przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego ). Pierwszy przegląd po trzech miesiącach po zainstalowaniu urządzeń w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, co stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.

- Do zgłoszenia awarii i napotkanych ewentualnych trudności Wykonawca ma obowiązek udostępnić usługę typu : komunikacji telefonicznej …………., faxowej ……….. i poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu telefonicznego inżyniera serwisu z Zamawiającym w osobie asystenta dyżurnego ( numer telefonu 71 7660 143 lub 71 7660 408 ) max do 2 godzin od zgłoszenia nieprawidłowości , przez 7 dni w tygodniu.

§ 7

1.  Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.  Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

    - nie dotrzymuje terminów dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostaw,

    - przekracza termin o którym mowa w § 2 ust. 2 o 7 dni,

    - wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zaleceniami producenta analizatorów

    - wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi

    - w wypadku o którym mowa w § 3 ust. 2.

    - nie dostarczy urządzenia zastępczego/analizatora, o którym mowa w § 6 ust. 5 i 6.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdział IV pkt. 2 ppkt. 2 i 3 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.

§ 8

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 3, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 10% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego analizatora za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu analizatora,

- w wysokości 2% ceny brutto umowy w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego

2.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 i 2a do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne/graniczne- parametry bezwzględnie wymagane.

§ 10

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 11

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne.

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia

      - Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

      - Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 163/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ............

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

…………….…dnia……………                                                                 ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo