# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 15/Inf./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU: STWORZENIE BEZPIECZNEGO SYSTEMU TRANSMISJI DANYCH MEDYCZNYCH

W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ

WE WROCŁAWIU

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej  130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http:// www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

ROZDZIAŁ I.           PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu: Stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych medycznych w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu

- Kod CPV: 32420000-3, 30233100-2, 30233141-1.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w Rozdziale V oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 15/Inf./2012

„Oferta na dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu: Stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych medycznych w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu ”

nie otwierać przed dniem 04.05.2012r godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie )

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 800 000,00 zł. (słownie: osiemset  tysięcy złotych 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

5) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1)   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 2 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

## Szczegółowe parametry urządzeń będących przedmiotem dostawy:

## Wysokowydajne przełączniki warstwy trzeciej (L3) – ilość: 4 sztuki

Wysokowydajny przełącznik o następujących parametrach minimalnych:

- Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack 19”.

- Obudowa musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej.

- Przełącznik musi posiadać minimum 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Base-T Auto-MDI/MDIX.

- Przełącznik musi posiadać nie mniej niż 8 portów dostępowych Power over Ethernet zgodnych z 802.3af, dających moc nie mniejszą niż 15.4 W na każdym porcie.

- Przełącznik musi być wyposażony w moduł zawierający nie mniej niż 4 porty uplink Gigabit Ethernet  SFP– co najmniej TX, SX, LX, LH, a także FX zamienne na nie mniej niż 2 porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+  – co najmniej SR, LR, ER, ZR. Moduł uplink musi być wymienny „na gorąco (hot-swappable).

- Wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 muszą być aktywne po wyposażeniu przełącznika w moduł uplink. Moduł uplink musi być wymienny „na gorąco (hot-swappable).

- Przełącznik musi być wyposażony w minimum 1GB pamięci DRAM oraz 1GB pamięci Flash.

- Przełącznik musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności min. 136 Gb/s, wydajność przełączania przynajmniej 101 Mpps;

- Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC. Musi istnieć możliwość podłączenia redundantnego zasilania.

- Przełącznik musi obsługiwać pakiety Jumbo: 9216 bajtów

- Musi obsługiwać VLAN 802.1q

- Musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP)

- Musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa)

- Musi umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły: RIPv1v2, routing statyczny i OSPF.

- Musi umożliwiać rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania o obsługę protokołu routingu dynamicznego BGP-4.

- Musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping;

- Musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołu PIM Sparse Mode

- Musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing);

- Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay;

- Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących  parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP;

  - Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek;

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority);

  - Obsługa IP Precedence i DSCP

- Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:

  - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę;

  - Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP;

  - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2;

  - Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL)

  - Obsługa DHCP snooping

  - Obsługa dynamicznej inspekcji ARP

  - Obsługa DHCP snooping

- Musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP.

- Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

- Musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 128 Gbps.

- Musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego co najmniej 9 urządzeń.

- Musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror)

- Urządzenie przechowuje co najmniej 5 ostatnich konfiguracji.

- Administratorzy mają do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu 
i przywracania konfiguracji

- Firewall posiada możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący od tego samego producenta

- Wszystkie oferowane w postępowaniu przełączniki muszą pochodzić od jednego producenta.

- Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki serwisowej ważnej przez okres 3 lat. Opieka musi zawierać wymianę uszkodzonego sprzętu najpóźniej następnego dnia roboczego.

## Zintegrowany system bezpieczeństwa – ilość: 2 sztuki

Urządzenie o następujących parametrach minimalnych:

- Urządzenie dedykowane (appliance) oparte o dedykowany system operacyjny

- Możliwość instalacji w szafie sieciowej 19” (wymagane wyposażenie montażowe)

- Urządzenie powinno być nie wyższe niż 3RU

- Ilość wymaganych interfejsów sieciowych

  - posiada co najmniej 6 portów 1000BaseT oraz co najmniej 3 porty Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP (trzy osobne porty – nie jest dopuszczalne rozwiązanie typu „dual use port”).

  - posiada co najmniej 3 porty 10 Gigabit Ethernet – definiowane za pomocą wkładek typu XFP lub SFP+

- Urządzenie ma być wyposażone w 3 wkładki SFP Gigabit Ethernet pracujące w standardzie LX umożliwiające pracę na odległościach co najmniej 10km

- Urządzenie ma być wyposażone w 3 wkładki SFP 10Gigabit Ethernet pracujące w standardzie LR umożliwiające pracę na odległościach co najmniej 10km

- Urządzenie z funkcjonalnością firewalla z kontrolą stanu (nie limitowana ilość użytkowników), umożliwiające wykrywanie i powstrzymywanie ataków i zagrożeń sieciowych - IPS oraz zapewniające łączność typu VPN

- Wymagana min. 3 letnia licencja producenta urządzenia na subskrypcję sygnatur IPS

- Urządzenie musi być wyposażone w redundantny dodatkowy zasilacz.

- Możliwość pracy urządzenia w wysokiej dostępności – HA (ang. High Availability) wymagane tryby pracy: Aktywny/Aktywny (Active/Active) oraz Aktywny/Rezerwowy (Active/Standby); wymagana jest możliwość pracy równoległej urządzenia z drugim takim samym urządzaniem jako urządzenie zapasowe (failover) i jednocześnie możliwość jednoczesnej obsługi ruchu przez oba urządzenia w trybie Active/Active (Aktywny/Aktywny); w momencie awarii urządzenia aktywnego urządzenie zapasowe musi przejąć obsługę istniejących sesji w sposób nie zakłócający ich przebiegu (tryb statefull failover firewall – podtrzymywanie sesji firewalla);

- Pamięć operacyjna – minimum 2GB

- Pamięć masowa typu „Flash” – minimum 2GB

- Zasilanie napięciem: 230V, prąd przemienny: 50Hz, przewody zasilające

- Wymagane zarządzanie urządzeniami poprzez:

  - CLI (ang. Command Line Interface) - SSHv2 i konsola,

  - graficzny interfejs konfiguracyjny – WWW,

  - wymagane wsparcie dla oprogramowania zdefiniowanego w dalszej części specyfikacji.

- Możliwość zastosowania modułów posiadających 16 portów GigabitEthernet miedzianych lub SFP oraz 2 portów 10 GigabitEthernet

- Minimalna wydajność urządzenia w trybie firewalla (duże pakiety) – 10Gbps

- Minimalna wydajność urządzenia w trybie IPS – 2Gbps

- Minimalna wydajność dla ruchu szyfrowanego VPN 3DES/AES – 2Gbps

- Minimalna ilość obsługiwanych równoległych sesji: 500000

- Minimalna ilość obsługiwanych sesji na sekundę: 45000

- Minimalna wymagana obsługa jednocześnie zestawionych tuneli VPN (IPSec) - użytkownicy zdalni oraz tunele typu „site-to-site” – 3000

- Baza sygnatur IPS jest utrzymywana i udostępniana przez producenta urządzenia firewall, zawiera co najmniej 6000 sygnatur ataków

- System zabezpieczeń identyfikuje próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów

- Firewall umożliwia zdefiniowanie nie mniej niż 40 000 reguł polityki bezpieczeństwa

- Obsługa protokołów dynamicznego routingu: RIP v1 i v2, OSPF oraz BGP v4

- Umożliwia skonfigurowanie nie mniej niż 256 wirtualnych routerów oraz 4096 sieci VLAN z tagowaniem 802.1q

- Obsługa ruchu tranzytowego użytkowników realizowana sprzętowo - system operacyjny firewalla śledzi stan sesji użytkowników (stateful processing), tworzy i zarządza tablicą stanu sesji

- Moduł Kontrolny wyposażony w port konsoli oraz interfejs Ethernet służący do zarządzania „out-of-band”

- Ruch tranzytowy użytkowników przechodzący przez firewall nie może być przesyłany przez Moduł Kontrolny

- Dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego firewalla z nośnika danych podłączonego do slotu USB na  Module Kontrolnym

- Realizacja mechanizmów bezpieczeństwa odbywa się na wyspecjalizowanych kartach usługowych realizujących sprzętowo co najmniej takie funkcje jak stateful firewall, translacja adresów IP, IPSec VPN, intrusion prevention (IPS).

- Urządzenie przechowuje co najmniej 5 ostatnich konfiguracji

- Aadministratorzy mają do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu 
i przywracania konfiguracji

- Firewall posiada możliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący od tego samego producenta

- Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywać przeźroczyście dla sesji ruchu użytkowników

- Urządzenie musi pochodzić od tego samego producenta co przełączniki.

- Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta, wymianę uszkodzonego sprzętu na następny dzień roboczy, dostęp do nowych wersji oprogramowania.

## Macierz dyskowa – 1 sztuka

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa 2U przystosowana do montażu w szafie RACK, z 24 slotami na dyski twarde typu SFF 2.5 cala. |
| Maksymalna ilość dysków nie mniejsza niż | 149 dysków SFF SAS/MDL SAS/SATA lub 96 dysków LFF SAS/MDL SAS/SATA. |
| Pojemność maksymalna nie mniejsza niż | 288 TB. |
| Opcje rozszerzania pamięci masowej | Poprzez rozbudowę o kompatybilne z macierzą półki dyskowe. |
| Kontrolery pamięci masowej | Minimum 2 (dla zapewnienia redundancji) z pamięci cache pojemności minimum 2 GB każdy. Wspierane poziomy RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50. |
| Interfejsy hostów | Co najmniej dwa interfejsy 8 Gb Fibre Channel w każdym z kontrolerów. |
| Obsługiwane dyski twarde | -146 GB 6G 15K SFF Dual-port SAS, -300 GB 6G 15K SFF Dual-port SAS, -600 GB 6G 15K SFF Dual-port SAS, -900 GB 6G 10K SFF Dual-port ENT SAS, -1 TB 6G 7.2K SFF Dual-port MDL SAS. |
| Klastrowanie | Wparcie dla minimum: Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Hyper-V, HP-UX, Red Hat Linux, SUSE Linux, VMware, Oracle Solaris, HP OpenVMS, Apple OS X. |
| Wymagane dyski twarde | Zainstalowane minimum 24 dyski twarde o pojemności 600GB z interfejsem 6G SAS, prędkość obrotowa 10K. |
| Zarządzanie | Poprzez dedykowany interfejs sieciowy (1/kontroler) z dostępem poprzez WWW. |
| Okablowanie | 2 przewody zasilające C13-C14 o długości minimum 1,5m, 6 szt. patchcord 5m Multi-mode LC/LC |
| Inne | Macierz tego samego producenta co serwer. |
| Gwarancja | Przynajmniej 3 lata gwarancji producenta ze wsparciem 24/7 gwarantujący reakcję na zgłoszenie w ciągu 4 godzin z naprawą on-site. |

## Serwer gromadzący logi – 1 sztuka

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Przeznaczenie serwera | Na serwerze zainstalowane zostanie oprogramowanie zarządzające siecią oraz oprogramowanie umożliwiające gromadzenie oraz składowanie na zaproponowanej macierzy dyskowej logów aplikacji. |
| Obudowa | Serwer w obudowie 1U umożliwiającej instalację w szafie serwerowej RACK. |
| Procesory | Możliwość instalacji do dwóch procesorów X86 2, 4 lub 6 rdzeniowych. Zainstalowane co najmniej dwa procesory co najmniej dwurdzeniowe o mocy co najmniej 2.0 GHz. |
| Pamięć RAM | Możliwość zainstalowania co najmniej 380 GB pamięci operacyjnej. Minimalna wymagana ilość slotów DIMM pamięci: 18. Zainstalowane co najmniej 8 GB pamięci PC3 z zachowaniem 16 wolnych slotów DIMM. |
| Sloty rozszerzeń I/O | Wymagane przynajmniej 2 sloty PCI-Express |
| Interfejsy sieciowe | Co najmniej dwie karty 1GbE dwuportowe, oraz 1 dedykowany interfejs zarządzany. |
| Zarządzanie | Zdalne z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pośrednictwem protokołu SSH, poprzez dedykowany interfejs sieciowy. Możliwości (co najmniej): -podgląd statusu oraz sprawności podzespołów serwera, -zarządzanie zasilaniem (zdalne włączanie, wyłączanie oraz restartowanie serwera), -aktualizacja mikrokoku, -pomiar poboru mocy serwera -zdalna konsola umożliwiająca podgląd i wykonywanie operacji na systemie operacyjnym hosta (niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego), z możliwością nagrywania sesji, -możliwość tworzenia i mapowania do hosta wirtualnych napędów, |
| Sloty na dyski twarde | Minimum 4 z możliwością rozbudowy do 8. |
| Dyski twarde | Co najmniej 4 dyski twarde o pojemności 500GB 3G SATA 7.2K 2.5 calowe. Wymagana jest również obsługa dysków SAS. |
| Karty HBA | Co najmniej dwie karty FC HBA PCIe 8Gb jednoportowe. |
| Napęd optyczny | SATA DVD-RW w obudowie serwera. |
| Zasilanie | Zasilanie redundantne. Co najmniej dwa zasilacze o mocy w przedziale 400-500W |
| Okablowanie | 2 przewody zasilające C13-C14 o długości minimum 1,5m. |
| Gwarancja | Przynajmniej 3 lata gwarancji producenta ze wsparciem 24/7 gwarantujący reakcję na zgłoszenie w ciągu 4 godzin z naprawą on-site. |

## Niezbędna infrastruktura sieciowa – 2 sztuki

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Opis przełącznika | Przełącznik Storage Area Network (SAN) wykorzystujący technologię Fibre Channel 8Gb/s. |
| Ilość portów | Minimum 24 |
| Ilość aktywnych portów | Minimum 8 |
| Ilość modułów SFP | Minimum 8 |
| Obudowa | Obudowa o wysokości maksymalnie 1U, umożliwiająca montaż w szafie RACK |
| Zasilanie | Pojedynczy zasilacz wewnątrz obudowy przelącznika |
| Dodatkowe porty | Port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash w celu dostarczenia do przełącznika mikrokodu, backupu oraz odtworzenia konfiguracji. |
| Zarządzanie | Poprzez dedykowany interfejs sieciowy z dostępem poprzez WWW. |
| Okablowanie | 1 przewód zasilający C13-C14 o długości minimum 1,5m. |
| Inne | Przełącznik tego samego producenta co serwer. |
| Gwarancja | Przynajmniej 3 lata gwarancji producenta ze wsparciem 24/7 gwarantujący reakcję na zgłoszenie w ciągu 4 godzin z naprawą on-site. |

ROZDZIAŁ VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Realizacja przedmiotu zamówienia  - w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy w:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych, 00/100)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 04.05.2012r. godz. 1000

2.     Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 04.05.2012r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu dostawa sprzętu informatycznego”, znak sprawy 15//Inf./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

ROZDZIAŁ VIII.           OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU

DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – oferowana cena (cena brutto oferty):

| Lp. | OPIS KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1 | OFEROWANA CENA (roczna składka ) | 100 % |

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział  IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 04.05.2012r. do godz. 1000 
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.  Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.       TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Marian Bronowicki, tel. (0-71) 7660 474, Kierownik Ośrodka Przetwarzania Informacji – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Piotr Adamaszek tel.(071) 76606119; 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych -  Teren Szpitala   (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- fax. (071) 7660 119

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 04.05.2012r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone, co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1

2) Formularz cenowy - załącznik nr 2

3) Wzór umowy – załącznik nr 3

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 PZP) -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

Podpisy członków Komisji przetargowej:

Piotr Strąk                                       ………………………………………

zapoznałem się i akceptuję

Marian Bronowicki		         ………………………………………

zapoznałem się i akceptuję

Agnieszka Kucharska			………………………………………

zapoznałem się i akceptuję

Piotr Adamaszek		                   ………………………………………

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązująca do przetargu nieograniczonym na:

Dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu: Stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych medycznych w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu

Znak spraw 15/Inf./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy  zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzem cenowymi  za cenę:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wysokowydajne przełączniki warstwy trzeciej (L3) Wysoko wydajne przełączniki warstwy trzeciej (router`y) niezbędne do utworzenia bezpiecznej sieci transmisji danych. Ilość router`ów wynika z konieczności utworzenia dwóch stosów urządzeń, każdy ze stosów będzie złożonych z dwóch urządzeń | 4 |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany system bezpieczeństwa Dwa zintegrowane urządzenia sieciowe gwarantujące realizację reżimu wysokiego bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności (Intrusion Prevent System + Firewall) | 2 |  |  |  |  |
|  | Macierz dyskowa Macierz dyskowa zapewniająca niezbędną do gromadzenia logów (bezpieczna sieć transmisji danych) przestrzeń dyskową | 1 |  |  |  |  |
|  | Serwer gromadzący logi Serwer niezbędny do zainstalowania oprogramowania zarządzającego siecią oraz do zainstalowania oprogramowania umożliwiającego gromadzenie (kolektor) i przesyłanie na macierz dyskową logów. Serwer musi być wyposażony w co najmniej dwie karty FC 8Gbit/s | 1 |  |  |  |  |
|  | Niezbędna infrastruktura sieciowa Niezbędna do funkcjonowania infrastruktura sieciowa - przełączniki fiberchannel`owe zapewniające redundante podłączenie serwera zbierającego logi do macierzy dyskowej | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

………dnia……………                            		………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik Nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3 )

##### UMOWA nr ....... /15/Inf./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO ). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu: Stworzenie bezpiecznego sytemu transmisji danych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pełnej instalacji oraz konfiguracji dostarczonego sprzętu wyszczególnionego w § 13 w terminie do 120 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy sprzęt objęty umową własnym transportem i na własny koszt.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach odbiorowych jest ………………………

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru odbędzie się po dokonaniu przez wykonawcę wszystkich czynności rozruchowych i co najmniej 14 dniowym okresie testowym bezusterkowej pracy systemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instruktażu stanowiskowego z obsługi systemu będącego przedmiotem umowy w wymiarze 5 x 5 godzin każdorazowo w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji urządzeń przedstawi dokumenty stwierdzające zgodność wszystkich urządzeń objętych umowa z europejskim standardem zgodności. Strony przyjmują na potrzeby niniejszej umowy że zgodność z europejskim standardem zgodności oznacza posiadanie przez wszystkie urządzania oznaczenia CE.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §13.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego, o którym mowa w §1 ust.4, przelewem na konto ………………………………… w terminie ………dni (min.30 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt  będzie sprzętem fabrycznie nowym, wolnym od wad i objętym gwarancją producenta. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres:

- 12 miesięcy na elementy sieciowe obejmujące wkładki SFP+ i SFP.

Wykonawca udziela  gwarancji obejmującej naprawę bądź wymianę uszkodzonego sprzętu na nowy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii  drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną

-  36 miesięcy na urządzenia sieciowe zgodnie z opisem w SIWZ.

licząc od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. Wykonawca udziela  gwarancji w trybie 7/24 obejmującej wsparcie techniczne świadczone drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną z gwarantowanym czasem reakcji w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia naprawę bądź wymianę uszkodzonego sprzętu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (drogą telefoniczną oraz mailową) na mail……………………………

3. W przypadku, gdy opóźnienie w naprawie przekracza 12 godzin, Zamawiający niezależnie od innych uprawnień, ma prawo do zlecenia na koszt Wykonawcy, usunięcia wad bądź zakupu nowych urządzeń. W takim wypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę stosownym dokumentem księgowym, potwierdzającym poniesione koszty, niezależnie od konieczności zapłaty kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1 umowy.

4. W przypadku trzech napraw w okresie gwarancji Wykonawca wymieni sprzęt lub podzespoły na nowe o oryginalnych i identycznych parametrach. Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że zapewni serwis gwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis producenta lub partnera serwisowego producenta.

6. Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt posiada lokalną organizację serwisową dysponującą certyfikatem ISO 9001:2000.

7. Wykonawca najpóźniej wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne. Niedostarczenie dokumentu gwarancyjnego, jak i dostarczenie dokumentów gwarancyjnych mniej korzystnych od zapisów umowy,  nie uchybia możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji. W takiej sytuacji za pisemną gwarancję uważa się niniejszą umowę oraz formularz oferty Wykonawcy.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zapewni Zamawiającemu nieodpłatną możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji.

9. Przy wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

10. Wykonawca zobowiązuje się do zintegrowania dostarczonego sprzętu oraz wykonanej infrastruktury z infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego.

11. Wszystkie koszty związane z naprawą lub wymianą towaru w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

13. W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

14. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu dostawy, tj. specyfikację podzespołów, instrukcje obsługi, sterowniki, oprogramowania oraz licencje na oprogramowanie wymienione w formularzu cenowym, w pozycji oprogramowanie.

2.  Wszystkie dostarczane dokumenty wymienione w § 5 ust. 1 będą w języku polskim.

3. Strony ustalają, że w okresie pierwszych 6 miesięcy, po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni możliwość korzystania z całodobowej konsultacji w zakresie wykonanego przedmiotu umowy i jego funkcjonowania.

4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ma 24 godziny na naprawę bądź wymianę uszkodzonego sprzętu, od chwili zgłoszenia telefonicznego lub elektronicznego. Wykonawca wskazuje nr telefonu do zgłaszania awarii ......................................oraz adres poczty elektronicznej.............................................

§6

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z § 1 ust.2 o 14 dni,  przekroczy po raz kolejny  terminy napraw, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej 12 godzin lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i §4 ust.1 i 2 (w przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu), do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu.

- w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy za każdą godzinę naprawy, ponad termin określony w § 4 ust.1 i 2 umowy.

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 10%  ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

1. W celu  zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust.3 umowy, w formie ………………………………………………………..

###### 2. Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający

###### w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

###### 3. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych lub roszczeń/uprawnień rękojmianych, Zamawiający może z kwoty zabezpieczonej dokonywać stosowanych potrąceń.

###### 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ochronę i dozór nad materiałami pozostawionymi w pomieszczeniach Zamawiającego lub na terenie zajmowanym przez Zamawiającego.

§ 9

      - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

      - Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:

a) zachodzi konieczność zmiany harmonogramu, terminów wykonania etapów lub terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy

Istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych , niż te istniejące w chwili podpisania umowy;

b) nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia urządzenia, oprogramowania innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ;

c) gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ;

d) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;

e) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;

f) zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ;

g) system w konfiguracji dostarczonej przez Wykonawcę nie funkcjonuje bezusterkowo

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 15/Inf./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                      ....................................... dn. ....................     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 PZP.

………dnia……………                            ………........................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                                                                       uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo