# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 45/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WG PAKIETÓW 1-4: TOR WIZYJNY DO LAPAROSKOPII UROLOGICZNY – 1KPL., WIERTARKA LARYNGOLOGICZNA Z SHAVEREM – 1 KPL., ULTRASONOGRAF DEDYKOWANY DO ANESTEZJOLOGII Z GŁOWICĄ LINIOWĄ – 1 KPL., ULTRASONOGRAFU WYSOKIEJ KLASY 
Z DWOMA GŁOWICAMI KONWEKSOWĄ I LINIOWĄ – 1KPL.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego wg Pakietów 1-4: tor wizyjny do laparoskopii urologiczny – 1kpl., wiertarka laryngologiczna z shaverem – 1 kpl., ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową – 1 kpl., ultrasonografu wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową – 1kpl.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-4.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 45/Med./2012

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego wg Pakietów 1-4: tor wizyjny do laparoskopii urologiczny – 1kpl., wiertarka laryngologiczna z shaverem – 1 kpl., ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową – 1 kpl., ultrasonografu wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową – 1kpl.”

nie otwierać przed dniem 31.05.2012r. godz. 1100 Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) – z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | minimum |
| --- | --- |
| 1 | 100 000,00 zł |
| 2 | 200 000,00 zł |
| 3 | 100 000,00 zł |
| 4 | 180 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 300 000,00 zł (100 000,00 zł + 200 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą. UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-4: tor wizyjny do laparoskopii urologiczny – 1kpl., wiertarka laryngologiczna z shaverem – 1 kpl., ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową – 1 kpl., ultrasonografu wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową – 1kpl., która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33162100-4, 33112200-0

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 28 dni od daty wezwania przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.10.2012r.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM

Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 2 000,00 zł |
| 2 | 4 000,00 zł |
| 3 | 2 000,00 zł |
| 4 | 3 500,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 31.05.2012r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 31.05.2012r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia 
z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego wg Pakietów 1-4: tor wizyjny do laparoskopii urologiczny – 1kpl., wiertarka laryngologiczna z shaverem – 1 kpl., ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową – 1 kpl., ultrasonografu wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową – 1kpl.,

znak sprawy 45/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

- Zamawiający zastrzega sobie wydłużenie terminu dostawy, ze względu na okoliczności, 
o których nie wiedział w dniu ogłoszenia postępowania, powodujące brak możliwości realizacji przedmiotu umowy ( np., przejściowy brak finansowania przez NFZ ). Termin ten może być zmieniony wolą stron w formie aneksu i może być przedłużony o kolejne 
3 miesiące.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 31.05.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym 
z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agata Małkiewicz - Ładniak tel. (071) 7660 462,  Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119, 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 31.05.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu medycznego wg Pakietów 1-4: tor wizyjny do laparoskopii urologiczny – 1kpl., wiertarka laryngologiczna z shaverem – 1 kpl., ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową – 1 kpl., ultrasonografu wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową – 1kpl., znak sprawy 45/Med./2012”

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego wg Pakietów 1-4: tor wizyjny do laparoskopii urologiczny – 1kpl., wiertarka laryngologiczna z shaverem – 1 kpl., ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową – 1 kpl., ultrasonografu wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową – 1kpl., zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- posiadamy autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego ( potwierdzony aktualnym certyfikatem, który zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 3 dni od daty wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy - dotyczy realizacji umowy  )

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Akceptujemy wzór protokołu  zdawczo – odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.

| Pakiet | Nazwa elementu | Ilość | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tor wizyjny do laparoskopii urologiczny | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Wiertarka laryngologiczna z shaverem | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

.…………….…dnia……………                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Tor wizyjny do  laparoskopii urologiczny – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy ( nieużywany) / 2012

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Kamera medyczna wysokiej rozdzielczości 3CCD Full HD | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kamery 1920x1080 | TAK |  |
|  | System skanowania – skanowanie progresywne 1080 p | TAK |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe DVI-D o rozdzielczości 1920x1080 p umożliwiające jednoczesne podłączenie np. dwóch monitorów Full HD | TAK |  |
|  | Funkcja dedykowanych ustawień dla optyk o małych średnicach i fiberoskopów | TAK |  |
|  | Czułość głowicy kamery nie gorsza niż 1,2 Lux | TAK |  |
|  | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny 2x | TAK |  |
|  | Funkcja sterowania natężeniem źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja ustawienia źródła światła w tryb standy (ustawienie wartości natężenia źródła światła na minimum i powrót do ostatnio ustawionej wartości) dostępna z głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu poprzez przyciski na głowicy kamery w celu dodatkowego doświetlenia lub redukcji odblasków kamery | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji wyostrzenia obrazu dostępna z przycisków na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji czasu migawki poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w gniazdo do bezpośredniego podłączenia klawiatury do wpisywania danych pacjenta | TAK |  |
| II. | Źródło światła LED medyczne | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia i przycisków na głowicy kamery endoskopowej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz informujący o aktualnie ustawionym natężeniu światła od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Oddzielny przycisk dla funkcji standy (automatyczne ustawienie natężenia światła na minimalną wartość natężenia i szybkie przywrócenie ostatnich ustawień) | TAK |  |
|  | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z konsolą kamery | TAK |  |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej izolacji, śr 4,5 mm, dł 250 cm – 2 szt. | TAK |  |
| III. | Monitor operacyjny | TAK |  |
|  | Monitor medyczny o przekątnej min. 26” wykorzystujący energooszczędną technologię LED backlight | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min 1920x1080 pikseli | TAK |  |
|  | Jasność 400-500 cd/m2 | TAK |  |
|  | Stosunek kontrastu 700:1 – 800:1 | TAK |  |
|  | Wyświetlane formaty obrazu 4:3, 5:4, 16:9 | TAK |  |
|  | Wejścia/wyjścia cyfrowe: DVI-D | TAK |  |
|  | Funkcja obraz w obrazie (PIP) | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 90 st. | TAK |  |
| IV. | Optyki laparoskopowe | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa 30 st., średnica 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalna – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji optyki laparoskopowej umożliwiający jej bezpieczny transport i sterylizację– 2 szt. | TAK |  |
| V | Wózek pod zestaw | TAK |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na czterech antystatycznych, podwójnych kołach, dwa kółka wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Jedna szuflada, zamykana na kluczyk | TAK |  |
|  | Moduł zasilający, z listwą z dwunastoma gniazdami i dwunastoma przyłączami uziemiającymi | TAK |  |
|  | Wymiar półki min. 600 x 400 [mm], max 700 x 500 [mm] | TAK |  |
| VI | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

- Wiertarka laryngologiczna z shaverem – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy ( nieużywany ) / 2012

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Konsola zasilająca – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD ( przekątna min. 20 cm ) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona w dwie pompy perystaltyczne. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do konsoli zasilającej różnych wiertarek elektrycznych tj. neurochirurgicznej do podstawy czaszki, otologicznych i shavera. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy konsoli z neuromonitorem. | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów konsoli w zależności od używanej rękojeści (np. wiertarka 1 / wiertarka 2 / wiertarka 3 / shaver). | TAK |  |
|  | Parametry prezentowane na wyświetlaczu, co najmniej: wartość obrotów napędu kierunek obrotów kody błędów wielkość przepływu irygacji wybrany napęd - mikronośnik | TAK |  |
|  | Możliwość pracy konsoli w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności. | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjny przełącznik nożny do sterowania wiertarkami lub shaverem, umożliwiający zmianę prędkości obrotowej zarówno proporcjonalnie jak i skokowo oraz pozwalający na zmianę kierunku obrotów (naprzód/wstecz) i ich rodzaju (obroty/oscylacje), z funkcją umożliwiającą ustawianie stopnia otwarcia ostrza shavera. (obrót okna ostrza o min. 180 stopni) | TAK |  |
|  | Konsola zasilająca posiadająca funkcję umożliwiającą zatrzymanie okna ostrza zawsze w tej samej - wcześniej ustawionej pozycji, np. „zawsze otwarte” lub „zawsze zamknięte”. | TAK |  |
|  | Konsola zasilająca z możliwością pracy w modzie z przemywaniem optyki endoskopów (co najmniej 4 programy), dostarczona wraz z osłoną (płaszczem) optyki endoskopowej 30º (10szt.) | TAK |  |
|  | Możliwość dostarczenia i zastosowania ostrzy „śledzonych” przez nawigację elektromagnetyczną | TAK |  |
|  | Sterownik nożny z uchwytem do podnoszenia stopą podczas operacji przez użytkownika (warunek sterylności) | TAK |  |
|  | Możliwość podpięcia do jednej konsoli dwóch niezależnych systemów pracujących jednocześnie (shaver i motor) | TAK |  |
| II. | Shaver (podłączany do konsoli) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Shaver zasilany i sterowany z konsoli z silnikiem elektrycznym i kanałem ssącym przebiegającym w osi rękojeści (bez zagięć). | TAK |  |
|  | Możliwość obrotowej i oscylacyjnej pracy shavera. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej shavera : - minimalna od 50 rpm - maksymalna do 12 000 rpm | TAK |  |
|  | Zakresy prędkości oscylacyjnej shavera : - minimalna od 50 rpm - maksymalna do 5 000 rpm | TAK |  |
| III. | Wiertarka elektryczna (podłączana do konsoli) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości obrotowych wiertarki : - minimalna nie większa niż 3 000 rpm - maksymalna co najmniej 70 000 rpm | TAK |  |
|  | Dostarczenie z wiertarką uchwytów wierteł : - prostego o długości ca. 7 cm - kątowego o długości ca. 7 cm | TAK |  |
| IV. | Wiertarka otologiczna chłodzona wodą (podłączana do konsoli) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa co najmniej 80 000 rpm. | TAK |  |
| V | Ultralekka wiertarka otologiczna (podłączana do konsoli) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wiertarka o wadze nie większej niż 70 g i prędkości obrotowej nie większej niż 16 000 rpm. | TAK |  |
|  | Wiertła wielorazowe do wiertarki otologicznej po 1 sztuce : nóż diament śr. 2,3mm śr. 0,5 mm śr. 0,6 mm śr. 0,7 mm śr. 0,8 mm | TAK |  |
| VI | Elementy jednorazowe: | TAK |  |
|  | Dostarczenie w zestawie ostrzy shavera prostych z końcówką roboczą rotowaną (360O) o długości roboczej 11 cm, śr. 3,5 mm - w ilości 10 sztuk. | TAK |  |
|  | Dostarczenie w zestawie ostrzy shavera z końcówką roboczą rotowaną (360O), o stopniu zakrzywienia : 90O , śr. 3,5 mm dł. 11 cm - w ilości 3 sztuki. | TAK |  |
|  | Dostarczenie w zestawie ostrzy shavera z końcówką roboczą rotowaną (360O), o stopniu zakrzywienia : 40O , śr. 3,5 mm dł. 11 cm - w ilości 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Dostarczenie w zestawie ostrzy shaveraz końcówką stalową o stopniu zakrzywienia : 120 O , śr. 3,5 mm - w ilości 3 sztuki. | TAK |  |
|  | Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek shavera prostych, zakończonych wiertłem stalowym, z kanałami irygacyjnym i ssącym śr. 3,2 mm, dł. 12,5 cm - w ilości 6 sztuk | TAK |  |
|  | Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek shavera zakończonych wiertłem diamentowym, o stopniu zakrzywienia : 70O , śr. 5 mm, dł. 13 cm- w ilości 1 sztuk. | TAK |  |
|  | Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek shavera azakończonych wiertłem diamentowym, o stopniu zakrzywienia : 40O , śr. 3,2 mm, dł. 15 cm- w ilości 3 sztuk. | TAK |  |
|  | Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek shavera zakończonych wiertłem stalowym, o stopniu zakrzywienia : 15O , śr. 4,0 mm, dł. 15 cm- w ilości 3 sztuk. | TAK |  |
|  | Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek shavera zakończonych wiertłem stalowym, z kanałem irygacyjnym i ssącym o stopniu zakrzywienia : 55O śr. 3,6 mm, dł. 13,00 cm w ilości 1 sztuk. | TAK |  |
|  | Zestaw do irygacji shavera – 10 sztuk | TAK |  |
|  | Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek wiertarki elektrycznej : dł. 7 cm, śr. 6mm w ilości 3 sztuk, dł. 7 cm, śr. 5mm w ilości 3 sztuk diament dł. 7 cm, śr. 4mm w ilości 2 sztuk diament dł. 7 cm, śr. 5mm w ilości 2 sztuk | TAK |  |
|  | Zestaw do irygacji wiertarki elektrycznej – 10 sztuk | TAK |  |
|  | Dostarczenie właściwych do zastosowania końcówek wiertarki otologicznej zakończonych wiertłem odpowiednio po 1 sztuce: śr. 1,5 mm, dł. 98,00 mm śr. 1,0 mm, dł. 98,00 mm, diament śr. 6 mm, dł. 64,00 mm śr. 4 mm, dł. 72,00 mm śr. 3,5 mm, dł. 72,00 mm śr. 2,5 mm, dł. 72,00 mm śr. 1,5 mm, dł. 72,00 mm śr. 1 mm, dł. 72,00 mm śr. 3 mm, dł. 72,00 mm, diament śr. 2,5 mm, dł. 72,00 mm, diament śr. 2,0 mm, dł. 72,00 mm, diament śr. 1,5 mm, dł. 72,00 mm, diament śr. 1 mm, dł. 72,00 mm, diament śr. 0,5 mm, dł. 72,00 mm, diament | TAK |  |
|  | Dren do chłodzenia silnika wiertarki – 16 sztuk | TAK |  |
|  | Zestaw do irygacji wiertarki otologicznej – 16 sztuk | TAK |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

- Ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową – 1 kpl.

Wykonawca :	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy ( nieużywany ) / 2012

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat przenośny | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu z akumulatorem | ≤ 6 kg |  |
|  | Ilość niezależnych portów do podłączenia głowic obrazowych, zainstalowane bezpośrednio w ultrasonografie lub na wózku. | Min. 3 |  |
|  | Autoryzacja producenta na prowadzenie sprzedaży i serwisu | TAK, załączyć |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości | Minimalna rozdzielczość 1024x768 pixeli |  |
|  | Minimalna przekątna | 15”, podać |  |
|  | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania | 1024 |  |
|  | Dynamika systemu min. 170dB | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 2,0-16,0 +/-0,5MHz MHz |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 300, podać |  |
|  | Pamięć Cine min 1000 obrazów | TAK |  |
|  | Dodatkowy monitor obrazowy typu „touch screen”, pozwalający na regulację parametrów skanowania min. częstotliwości pracy głowicy, głębokości skanowania, wzmocnienie | TAK |  |
|  | Wózek do aparatu | TAK |  |
| II. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 80 GB | TAK, podać pojemność dysku |  |
| 2 | Zainstalowany w ultrasonografie lub na wózku napęd dysków CD/DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 3 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku CD-R lub DVD w formatach jpeg, avi. | TAK |  |
| 4 | Videoprinter czarno-biały (zainstalowany na wózku od aparatu) | TAK |  |
| III. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | 2D | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 3 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
| 4 | 2D+M, | TAK |  |
| 5 | M-mode | TAK |  |
| 6 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
| 7 | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 0 – 90° |  |
| 8 | Regulacja wielkości bramki w zakresie | min. 1 – 15 mm |  |
| 9 | Kolor doppler | TAK |  |
| 10 | Power doppler | TAK |  |
| 11 | Kierunkowy Power Doppler | TAK |  |
| IV. | GŁOWICA |  |  |
| 1 | Głowica liniowa do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz +/-1MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
| 2 | Obrazowanie harmoniczne ( min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK- podać |  |
| 3 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 4 | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie w trybie pw-doppler | TAK |  |
| 6 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 7 | Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) | TAK |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1 | Do badań abdominalnych | TAK |  |
| 2 | Do badań płytko położonych narządów | TAK |  |
| 3 | Do badań naczyniowych | TAK |  |
| F. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU | Opcje dostępne na dzień składania ofert |  |
| 1 | Głowica konweks do badań brzusznych, położniczo-ginekologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2,0 – 5,0 MHz +/-1MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
| 2 | Obrazowanie harmoniczne ( min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK- podać |  |
| 3 | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK |  |
| 4 | Obrazowanie w trybie pw-doppler | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 6 | Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) | TAK |  |
| 7 | Głowica liniowa do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 8,0 – 16,0 MHz +/-1MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
| 8 | Liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 192 | TAK |  |
| 9 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 10 | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, o regulacji płaszczyzny skanowania od 0 do 180 stopni co jeden stopień, zakres częstotliwości pracy od 3,0 – 7,0 MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o Doppler fali ciągłej (CW) | TAK |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o badania panoramiczne | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o protokół Stress Echo | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT | TAK |  |
| 16 | Dodatkowy monitor obrazowy typu „touch screen”, pozwalający na regulację parametrów skanowania min. częstotliwości pracy głowicy, głębokości skanowania, wzmocnienie | TAK |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 4.         Ultrasonograf wysokiej klasy z dwoma głowicami

konweksową i liniową – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy ( nieużywany ) / 2012

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konstrukcja |  |  |
|  | Cyfrowy ULTRASONOGRAF wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem. Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Aparat mały, lekki i mobilny o wymiarach podstawy szerokość max. 45 cm x głębokość max. 70. Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania kół. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz ±10% 16A | TAK |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanego aparatu 2012 rok. | TAK |  |
|  | Przetwornik min. 12-bitowy | TAK |  |
|  | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 25000 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 25000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 220 dB. | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej. | TAK |  |
|  | Zmiana wysokości pulpitu sterowniczego względem aparatu. | TAK |  |
|  | Dotykowy, kolorowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych - opcja | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): w trybie B-mode min. 20000 obrazów | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): w trybie M lub D-mode min. 60 sekund | TAK |  |
|  | Uzyskanie dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania w zakresie min. 2-30 cm | TAK |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. “presety” min.45. Możliwość zachowywania ustawień użytkownika na nośnikach mobilnych, minimum na pamięci flash typu PenDrive lub płyty CD-R/RW. | TAK |  |
| II | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
| 1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK |  |
| a | B, | TAK |  |
| b | B + B | TAK |  |
| c | 4 B | TAK |  |
| d | M | TAK |  |
| e | B + M | TAK |  |
| f | D | TAK |  |
| g | B + D | TAK |  |
| h | B + C (Color Doppler) | TAK |  |
| i | B + PD (Power Doppler) | TAK |  |
| j | 4 B (Color Doppler) | TAK |  |
| k | 4 B (Power Doppler) | TAK |  |
| l | B + Color + M | TAK |  |
| ł | B + M + D | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie panoramiczne na głowicach Convex i Linia min. 100 cm - opcja | TAK |  |
| 3 | FRAME RATE dla trybu B: min. 900 obrazów/sek. | TAK |  |
| 4 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 80 obrazów/sek. | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie na II harmonicznej. Min. 8 pasm II harmonicznej | TAK |  |
| 6 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 7 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 600 cm/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
| 9 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) - | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 11 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,5 m/sek | TAK |  |
| 12 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 13 | Obrazowanie w trybie Kolorowy Doppler Tkankowy (Color Tissue Doppler) oraz Spektralny Doppler Tkankowy minimum z głowicy phased array i convex | TAK |  |
| 14 | Obrazowanie w trybie Dopplera Tkankowego w trybach M-mode i Angio minimum z głowicy phased array i convex | TAK |  |
| 15 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości czasowej i przestrzennej z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 16 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci CINELOOP minimum z głowicy phased array i convex | TAK |  |
| 17 | Ilość niezależnych kursorów (linii prostych) w M-mode anatomicznym w czasie rzeczywistym i z pamięci CINELOOP minimum 3 | TAK |  |
| 18 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
| 19 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 20 | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm ze zmianą wielkości bramki co 0,5 mm | TAK |  |
| 21 | Odchylenie wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK |  |
| 22 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni | TAK |  |
| 23 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
| 24 | Kątowa regulacja wzmocnienia (Angel Gain) min. 8 | TAK |  |
| 25 | Zmiana map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
| 26 | Moduł sygnałów fizjologicznych (ECG, PCG, pulse wave) z synchronizacją EKG do synchronizacji badań naczyniowych i kardiologicznych trybach B-mode, M-mode i Doppler PWD z kablami na odprowadzenia kończynowe klamrowe i odprowadzenia przystosowane do elektrod samoprzylepnych – opcja do rozbudowy | TAK |  |
| 27 | Moduł automatycznego badania gęstości i elastyczności naczyń o dokładności pomiarów do max. 10 mikronów – opcja do rozbudowy | TAK |  |
| III | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
| 1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk Twardy o pjemności min. 100 GB | TAK |  |
| 2 | Możliwość archiwizacji obrazów w formatach kompatybilnych z systemem Windows minimum JPG, BMP, TIFF, AVI. Zapis obrazów na płytach CD-R/RW, na nośnikach typu Pen-Drive (pamięć flash) w formatach minimum JPG, BMP, TIFF, AVI bezpośrednio z systemu archiwizacyjnego wbudowanego w aparat | TAK opisać |  |
| 3 | Aparat wyposażony w moduł transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 Aparat w standardzie wyposażone w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) oraz program do zainstalowania na PC – umożliwiający kopiowanie obrazów w formacie DICOM. | TAK |  |
| 4 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
| 5 | Opcjonalna możliwość podłączenia drukarki komputerowej (laserowa lub atramentowa) do wydruku raportów i obrazów | TAK |  |
| 6 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| IV | Funkcje użytkowe | TAK |  |
| 1 | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości w czasie rzeczywistym: min. x5 | TAK |  |
| 2 | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości po zamrożeniu: min. x15 | TAK |  |
| 3 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10 | TAK |  |
| 4 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 5 | Przełączanie głowic z pulpitu aparatu | TAK |  |
| 6 | Waga aparatu max 70 kg | TAK |  |
| V | Głowice ultradźwiękowe szerokopasmowe wykonane w technologii zapewniająca ogniskowanie wiązki dwóch płaszczyznach, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |
| 1. | Głowica elektroniczna typu Liniowa do badań małych narządów i naczyń szerokopasmowa (zapewniająca ogniskowanie w min. dwóch płaszczyznach), ze zmianą częstotliwości pracy, głowica z przystawką punkcyjną (podać model). | TAK |  |
| a | Zakres częstotliwości pracy co najmniej od 4 do 13 MHz | TAK |  |
| b | Liczba elementów (przetworników): min. 190 | TAK |  |
| c | Długość max. 40 mm | TAK |  |
| d | obrazowanie harmoniczne min. 4 pasm częstotliwości | TAK |  |
| 2. | Głowica elektroniczna, brzuszna typu Convex szerokopasmowa (zapewniająca ogniskowanie w min. dwóch płaszczyznach), ze zmianą częstotliwości pracy, głowica z przystawką punkcyjną (podać model). | TAK |  |
| a | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 2,0 do 6,0 MHz. | TAK |  |
| b | Liczba elementów (przetworników): min. 190 | TAK |  |
| c | Kąt skanowania minimum 60 stopni, promień minimum 60 mm | TAK |  |
| d | obrazowanie harmoniczne min. 4 pasm częstotliwości | TAK |  |
| VI | Opcje - rozbudowa systemu (dostępne na dzień składania oferty) | TAK |  |
| 1 | Możliwość poszerzenia systemu o moduł Kontrastu | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o Tryb 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowic objętościowych | TAK |  |
| 3 | Możliwość poszerzenia systemu o współprace z głowicą convex oraz z głowicą kardiologiczną sektorową elektroniczną Phased Array przezprzełykową wielopłaszczyznową do badań noworodków i przezprzełykową wielopłaszczyznową dla dorosłych | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania kinetycznego z automatycznym wyznaczaniem frakcji wyrzutowej, ruchu wsierdzia oraz automatyczną segmentową analizę pracy serca przedstawianą na wykresie liniowym, histogramie i tabelarycznie w postaci wartości liczbowych, do naukowych opracowań w zakresie kardiologii. | TAK |  |
| 5 | Możliwość poszerzenia systemu o moduł sygnałów fizjologicznych (ECG, PCG, pulse wave) z synchronizacją EKG do synchronizacji badań naczyniowych i kardiologicznych trybach B-mode, M-mode i Doppler PWD z kablami na odprowadzenia kończynowe klamrowe i odprowadzenia przystosowane do elektrod samoprzylepnych. | TAK |  |
| 6 | Możliwość poszerzenia systemu o moduł automatycznego badania gęstości i elastyczności naczyń o dokładności pomiarów do max. 10 mikronów. | TAK |  |
| 7 | Możliwość poszerzenia systemu o moduł badania wysiłkowego – Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) wbudowane w aparat z raportem graficznym, segmentowym i tabelarycznym. | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o inne typy obrazowania i współpracy z głowicami specjalistycznymi do badań: | TAK |  |
| a | kardiologicznych | TAK |  |
| b | naczyniowych i małych narządów | TAK |  |
| c | brzusznych | TAK |  |
| d | endokawitarnych | TAK |  |
| e | śródoperacyjnych | TAK |  |
| f | przezczaszkowych | TAK |  |
| g | mięśniowo- szkieletowych | TAK |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz  § 2 ust.2 i 3)

UMOWA nr ………./45/Med./2012

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  …………...2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regon …………………., NIP ………………………………..,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

- …………………………………

- ………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz.759) o wartości powyżej 130 000 EURO.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego wg Pakietów 1-4: tor wizyjny do laparoskopii urologiczny – 1kpl., wiertarka laryngologiczna z shaverem – 1 kpl., ultrasonograf dedykowany do anestezjologii z głowicą liniową – 1 kpl., ultrasonografu wysokiej klasy z dwoma głowicami konweksową i liniową – 1kpl.

- Pakiet 1*, typ…………………, rok produkcji …………, producent…………., kraj…....

- Pakiet 2*, typ…………………, rok produkcji …………, producent…………., kraj……

- Pakiet 3*, typ…………………, rok produkcji …………, producent…………., kraj……

- Pakiet 4*, typ…………………, rok produkcji …………, producent…………., kraj……

o parametrach wyszczególnionych w § 11 niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/100).

### Wartość, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, w tym ubezpieczenie od wypadków losowych na czas trwania gwarancji oraz przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku nr………………………………………………..

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ………dni (min. 60 dni)  od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, po zainstalowaniu, uruchomieniu sprzętu 
i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie do 28 dni od daty wezwania przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.10.2012r. Termin dostawy należy ustalić z p. Agata Małkiewicz-Ładniak tel. (71) 766 04 62. Osobami upoważnionymi do odbioru towaru w imieniu Zamawiającego jest

p. Agata Małkiewicz-Ładniak tel. (71) 766 04 62.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 21 dni oraz 
w przypadku nie otrzymania dotacji celowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w § 5 ust.6 i 8 oraz nie dostarczy certyfikatu, o którym mowa w Załączniku nr 1 pkt. 2 ppkt. e do SIWZ w terminie 3 dni od daty wezwania.

3. Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz 
z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta.

4.  Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez  Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godziny na każdy pakiet, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest Pani Sylwia Komorek, tel. (071) 766 01 28. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10.godzin.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy ( min. 24 miesięcy ) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku ( zgodnie z zaleceniami producenta ). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze 
na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 9. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzony fax. na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy na warunkach odrębnej umowy/umów.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego sprzętu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania ( pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji)

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

2.  Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 )

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 45/Med./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

…………..…dnia……………                                   ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

* niewłaściwe skreślić