4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, Telefon (071) 7 660 542, fax 7 660 778

e-mail: dg@4wsk.pl

Wrocław 16.05.2013r.

Wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ

| ZAMAWIAJĄCY: | RACHUNEK DLA: |
| --- | --- |
| 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| ul. Weigla 5 | ul. Weigla 5 |
| 50-981 Wrocław | 50-981 Wrocław |

WARUNKI HANDLOWE ZGODNIE Z WZOREM UMOWY (należy uzupełnić miejsca wykropkowane za wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia).

TERMIN NADSYŁANIA OFERT do 24.05.2013r., do godziny 10:00

Czy posiadają Państwo certyfikat ISO (TAK/ NIE)* …………. (*właściwe wpisać)

Naprawa usterki (ek) wózka paletowego w okresie gwarancji będzie się odbywała w ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………. (należy wpisać nazwę zakładu, adres, nr telefonu)

| L.p. | OPIS | ILOŚĆ | CENA NETTO ZA SZT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek elektryczny paletowy prowadzony ręcznie porównywalny z modelem PRENEJ 1000/1500 EASYTRUCK o następujących parametrach: - udźwig min. 1000 kg; - długość wideł 1100 - 1200mm; - prędkość jazdy 2,5 – 4,5 km/h; - wysokość podnoszenia 190 - 200mm; - szerokość zewnętrzna wideł 500 - 550mm; - szerokość korytarza roboczego 1950 - 2000mm; - promień skrętu 1450 - 1500mm; - zasilanie 24 V / 38 Ah - prostownik wewnętrzny 24V /8A - masa do 150 kg; Pozostałe cechy i funkcje użytkowe: - płynna regulacja prędkości ułatwiający manewrowanie i dostosowanie szybkości do zakresu wykonywanych czynności; - hamulec bezpieczeństwa reagujący w sytuacjach awaryjnych; - sygnał dźwiękowy informujący o niskim stanie naładowania baterii – stanowiący rodzaj zabezpieczenia przed całkowitym rozładowaniem akumulatora; - regulowana prędkość jazdy; - wbudowany automatyczny prostownik wewnętrzny zapewniający ładowanie akumulatora z przewodem; - czytelny wskaźnik stanu naładowania akumulatora; - bezobsługowy silnik; - zgodny z przepisami bezpieczeństwa pracy; - malowany proszkowo na kolor pomarańczowy lub żółty. | 1 szt. |  |
| RAZEM netto: |  |
| RAZEM brutto: |  |

Uwaga: dodatkowe informacje na temat przedmiotu zapytania o cenę można uzyskać pod numerem telefonu /071/ 76-60-542;

- na temat techniczny przedmiotu zapytania o cenę można uzyskać pod numerem telefonu:

071/ 76-60-528 Kierownik Apteki  - Pan Adam Klekowski

- W przypadku wątpliwości w sprawie opisu przedmiotu zapytania należy dokonać konsultacji w miejscu docelowej dostawy sprzętu, na terenie Apteki Szpitalnej, które w przypadku zainteresowania zostaną wskazane przez personel Działu Gospodarczego pod w/w nr telefonu.

## INFORMACJE DODATKOWE, PŁATNIK KONTO W BANKU

BGK O/Wrocław 61 11301033 0018 7991 8520 0005

Regon 930090240 NIP 899-22-28-956

Podpis osoby pytającej

Kierownik Działu Gospodarczego

Sławomir Orłowski