# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 70/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO - APARATÓW RTG.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                             lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego – aparatów RTG:

- Aparat RTG ogólnodiagnostyczny typu Telecomando – 1 sztuka;

- Aparat RTG śródoperacyjny typu ramię C – 1 sztuka.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 – 2.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 70/Med./2013

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego - aparatów RTG”.

nie otwierać przed dniem 06.08.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości: 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet | Min. wysokość ( zł ) |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 800 000,00 |
| Pakiet 2 | 150 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 950 000,00 zł.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b i c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy  w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu na każdy oferowany produkt w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107, poz. 679) ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego:

- Aparat RTG ogólnodiagnostycznego typu Telecomando – 1 sztuka;

- Aparat RTG śródoperacyjny typu ramię C – 1 sztuka.

które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:   33111000-1

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1 - do 12 tygodni od daty wezwania przez Zamawiającego, według przedstawionego w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu etapów instalacji oraz projektu rozmieszczenia aparatu, jednak nie później niż do 10.12.2013r.

Pakiet nr 2 – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.     WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 35 200,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | Wadium ( zł ) |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 29 600,00 |
| Pakiet 2 | 5 600,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 35 200,00 zł - dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  06.08.2013 r. godz. 10:00

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 06.08.2013r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego – aparatów RTG, nr 70/Med./2013. ”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.     OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 30 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo w obrębie każdego pakietu osobno.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w niniejszym rozdziale, pkt.1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3  Punkty za oferowaną cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

2.4    Punktacja za ocenę techniczną:

- członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 do SIWZ. Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członka komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

  - Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX     ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy                        i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 06.08.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Bartosz Lisowski tel. (071) 7660 462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 06.08.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe, parametry techniczne – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu medycznego - aparatów RTG”, znak sprawy 70/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę szwów chirurgicznych i drutów, zgodnie  z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Wskazane jest  wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠ wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- akceptujemy zawarty w SIWZ protokół zdawczo – odbiorczy.

- Wadium w kwocie ................................ zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                         (art. 297 KK).

………………….…dnia……………                            ……...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Pakiet | Nazwa elementu | Ilość | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG ogólnodiagnostyczny typu Telecomando | 1 szt. |  |  |
| 2 | Aparat RTG śródoperacyjny typu ramię C | 1 szt. |  |  |
| RAZEM: |  |  |

……………….…dnia……………                                                                    ....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 1. Aparat RTG ogólnodiagnostyczny typu Telecomando

Wykonawca:	……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2013

|  | PARAMETR | WARTOŚĆ WYMAGANA | OCENA | WARTOŚĆ OFEROWANA | PUNKTY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2013 | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG łącznie z detektorami i stacją akwizycyjną (nie dla części składowych). | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Najważniejsze elementy systemu takie jak generator, lampa, ścianka i stacja akwizycyjna pochodzą od jednego producenta | Tak/Nie | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA |  |  |  |  |
|  | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –45° | Bez punktów |  |  |
|  | Prędkość pochylania blatu ścianki | Min. 4,5°/sek. | Bez punktów. |  |  |
|  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki | ≤ 50 cm | Bez punktów |  |  |
|  | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] | ≥ 95 cm | Bez punktów |  |  |
|  | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Względny ruch lampy RTG - suma zakresów ruchu kolumny lampy z detektorem (dla promienia centralnego) i ruchu podłużnego blatu stołu (jeżeli występuje) [cm] | ≥ 150 cm, podać oba zakresy i sumę. wartość graniczna 150 cm | wartość graniczna- 1 pkt Max.10 pkt. pozostałe maksymalizacja* (do obliczenia punktacji będzie brana pod uwagę suma) |  |  |
|  | Blat stołu płaski | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | ≥ (+/-) 12,5 cm wartość graniczna (+/-) 12,5 cm | wartość graniczna- 1 pkt Max.10 pkt. pozostałe maksymalizacja* |  |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki z możliwością pochylania i zmiany wysokości dla aparatu w pozycji 0° (możliwy ruch) [kg] | ≥ 200 kg wartość graniczna 200 kg | wartość graniczna- 1 pkt Max.10 pkt. pozostałe maksymalizacja* |  |  |
|  | Wymiary blatu [dł. cm x szer. cm] | Długość blatu ≥ 210 cm Szerokość blatu ≥ 75 cm | Szerokość blatu ≥ 80 cm – 10 pkt. |  |  |
|  | Obszar blatu przezierny dla promieniowania [cm x cm] | Wymiary – większe, równe: 190 cm x 50 cm | Bez punktów |  |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0.8 mm Al. wartość graniczna 0.8 mm Al | wartość graniczna- 1 pkt Max.10 pkt. pozostałe minimalizacja* |  |  |
|  | Swobodny dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Odległości SID [cm] | Min. SID ≤ 115 cm Max SID ≥ 150 cm | Bez punktów |  |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów [°] | Min. +/- 40° wartość graniczna 40° | wartość graniczna- 1 pkt Max.10 pkt. pozostałe maksymalizacja* |  |  |
|  | Wszystkie ruchy ścianki rtg opisane powyżej silnikowe | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Silnikowy obrót kołpaka lampy w kierunku na statyw | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka [°] | Min. od +90° do –180° | Bez punktów |  |  |
|  | Sterowanie ruchami systemu z konsoli operatora w sterowni z pulpitu umieszczonego na ściance | Tak Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Wyświetlanie położenia aparatu na pulpicie umieszczonym na ściance (kąt pochylenia ścianki, kąt lampy) | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Odległość blat stołu-detektor [mm] | ≤ 95 mm wartość graniczna 95 mm | Wartość graniczna- 1 pkt Max.10 pkt. pozostałe minimalizacja* |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry | Min.12:1, 60l/cm | Bez punktów |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | Tak, opisać | Bez punktów |  |  |
|  | System AEC w ściance, min 3-komorowy | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Max. siła kompresji | ≥ 95 N wartość graniczna 95N | Wartość graniczna- 1 pkt Max.10 pkt. pozostałe maksymalizacja* |  |  |
|  | Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym i nożnym, przy aparacie przyciskiem nożnym. Przycisk nożny umożliwiający wykonywanie radiografii i fluoroskopii. | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Program anatomiczny określa pozycję ścianki (min. pochylenie ścianki, pozycję lampy i detektora); aparat ustawia się automatycznie w zaprogramowanej pozycji po aktywacji funkcji ze sterowni i z pokoju badań | Tak/Nie | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Podczas automatycznego ustawiania się ścianki do pozycji określonej w programie anatomicznym wykonywanych jest kilka ruchów równocześnie | Tak/Nie | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | Tak, min. 2 szt. | Bez punktów |  |  |
|  | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | Tak, 1 szt. | Bez punktów |  |  |
|  | Akcesoria – podpory pod barki pacjenta do użycia w pozycji Trendelenburga | Tak, para | Bez punktów |  |  |
|  | GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy (min 100 kHz) | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Moc generatora wg IEC 60601-2-7 [kW] | ≥ 65 kW | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres napięć radiografii [kV] | Min. od 40 kV do 150 kV | Bez punktów |  |  |
|  | Prąd max. radiografii [mA] | ( 800 mA | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres mAs [mAs] | Min. od 0,5 mAs do 800 mAs | Bez punktów |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1 ms | Bez punktów |  |  |
|  | Techniki ustawiania parametrów ekspozycji | Min. technika 1 - punktowa | Technika: 3- punktowa – 10 pkt. 2- punktowa – 5 pkt. 1- punktowa – 1 pkt. |  |  |
|  | Technika opadającej mocy stosowana do 0 oraz 1- punktowej techniki ustawiania parametrów ekspozycji | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii [kV] | Min. od 40 kV do 110 kV | Bez punktów |  |  |
|  | Liczba i wartości dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej (≤ 15 p/s) | Min 3, podać | Bez punktów |  |  |
|  | Zasilanie 3 –fazowe (400V) | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | LAMPA, FILTRY, KOLIMATORY, MIERNIK DAWKI |  |  |  |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy [kV] | ( 150 kV | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska (IEC 60336) | ( 0,6 | Bez punktów |  |  |
|  | Moc małego ogniska [kW] (IEC 60613) | ( 40 kW | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska (IEC 60336) | ( 1,2 | Bez punktów |  |  |
|  | Moc dużego ogniska [kW] (IEC 60613) | ( 80 kW | Bez punktów |  |  |
|  | Całkowita filtracja [mm Al] | ( 2,5 mm Al. | Bez punktów |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | ( 700 kHU | Bez punktów |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody [kJ/min] | ( 150 kHU/min | Bez punktów |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU] | ( 2400 kHU | Bez punktów |  |  |
|  | Anoda wysokoobrotowa | ( 8.500 obr/min | Bez punktów |  |  |
|  | Kolimator prostokątny | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | Min. od +45° do –45°, możliwość unieruchomienia w pozycji 0° | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia dodatkowych filtrów w kolimatorze | Tak, min. 3 wartości filtracji, podać materiał i wartość filtracji | Bez punktów |  |  |
|  | Świetlny symulator pola rtg (centrator) | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ |  |  |  |  |
|  | Materiał: aSi, scyntylator: CsI | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość pola aktywnego detektora [cm x cm] | Min.42 cm x 42 cm | Bez punktów |  |  |
|  | Matryca detektora (pola aktywnego) | Min. 2800 pixeli x 2800 pixeli | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość pixela [µm] | ( 150 µm | Bez punktów |  |  |
|  | Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) [bit] | ≥ 14 bitów | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość [pl/mm] | ( 3,2 pl/mm | Bez punktów |  |  |
|  | DETEKTOR BEZPRZEWODOWY DO UŻYCIA W STATYWIE I POZA NIM |  |  |  |  |
|  | Materiał: aSi, scyntylator: CsI | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość pola aktywnego detektora [cm x cm] | Min. 34 cm x 42 cm | Bez punktów |  |  |
|  | Matryca detektora (pola aktywnego) | Min. 2300 pixeli x 2800 pixeli | Bez punktów |  |  |
|  | Wielkość pixela [µm] | ( 150 µm | Bez punktów |  |  |
|  | Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) [bit] | ≥ 14 bitów | Bez punktów |  |  |
|  | Rozdzielczość [pl/mm] | ( 3,2 pl/mm | Bez punktów |  |  |
|  | Masa detektora | ( 5 kg | Bez punktów |  |  |
|  | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |
|  | Najwyższe położenie środka blatu statywu (dla promienia centralnego) od podłogi | ≥ 165 cm | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęć płuc na bezprzewodowym detektorze cyfrowym z odległości 180 cm | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Pochłanialność przedniej płyty, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0,6 mm Al. | Bez punktów |  |  |
|  | Odległość przód płyty statywu -detektor [mm] | ≤ 65 mm | Bez punktów |  |  |
|  | System AEC w statywie | Tak, min 3 polowy | Bez punktów |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa - parametry | Min.12:1, 60l/cm, ogniskowa min. 180 cm | Bez punktów |  |  |
|  | Przy zmianie wysokości statywu lampa śledzi ten ruch (synchronizacja promień centralny – środek detektora) | Tak/Nie | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
|  | Funkcja LIH | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Pamięć obrazów | Min. 4000 obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 pixeli | Bez punktów |  |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej w matrycy min. 1024 pixeli x 1024 pixeli/12-bit [kl/s] | ≥ 15 kl/s, | Bez punktów |  |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej [ob./s] | ≥ 7,5 ob./s | Bez punktów |  |  |
|  | Dostępne programy anatomiczne | Min. 1000, podać liczbę | Bez punktów |  |  |
|  | Przetwarzanie obrazu: Wyostrzanie krawędzi Regulacja kontrastu i jasności Kolimacja elektroniczna Odbicie lustrzane (w pionie i poziomie) Powiększenie elektroniczne (zoom) Negatyw obrazu Dodawanie znaczników na obrazie Dodawanie komentarzy | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak | Bez punktów Bez punktów Bez punktów Bez punktów Bez punktów Bez punktów Bez punktów Bez punktów |  |  |
|  | Pomiar odległości i kątów | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Możliwość rejestracji na dysku sekwencji fluoroskopii | Tak, podać nazwę funkcji | Bez punktów |  |  |
|  | Funkcja cyfrowej optymalizacji gęstości obrazu | Tak, podać nazwę funkcji | Bez punktów |  |  |
|  | Obsługa stacji min. przy pomocy klawiatury i myszki | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Napęd CD/DVD do nagrywania zdjęć | Tak; formaty: DICOM 3.0 oraz min. jeden z następujących: bmp, JPG, TIFF | Bez punktów |  |  |
|  | Funkcjonalność DICOM | Min. DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Print DICOM Worklist DICOM Query/Retrieve | Bez punktów |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji akwizycyjnej zintegrowane z generatorem w aspekcie : - programów anatomicznych - wyzwalanie promieniowania - dokumentacji dawki | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | MONITORY STACJI AKWIZYCYJNEJ |  |  |  |  |
|  | Monitory | Min 1 monitor w sterowni, jeden w pokoju badań na wózku | Bez punktów |  |  |
|  | Wózek w pokoju badań z sygnalizacją świetlną włączenia promieniowania | Tak | Bez punktów |  |  |
|  | Przekątne ekranu monitorów/ rozdzielczość | Min. 18”/1280x1024 | Bez punktów |  |  |
|  | Kontrast monitorów | Min. 600:1 | Bez punktów |  |  |
|  | Typowa jasność monitorów | Min 200 cd/m² | Bez punktów |  |  |
|  | KONSOLA DO ZAAWANSOWANEGO INTERAKTYWNEGO POSTPROCESSINGU OBRAZÓW MEDYCZNYCH |  |  |  |  |
|  | Przenośny komputer sterujący (4 rdzeniowy procesor Intel core i7 3.1 GHz). | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pojemność HDD | 1TB 7200rpm | Bez punktacji |  |  |
|  | Pojemność RAM | 16 GB 1600MHz DDR3L | Bez punktacji |  |  |
|  | Karta graficzna z dedykowaną pamięcią min 1GB | 1GB | Bez punktacji |  |  |
|  | Procesor Intel | i7 3.4GHz | Bez punktacji |  |  |
|  | Napęd 8X DVD+RW combo | wbudowany lub zewnętrzny | Bez punktacji |  |  |
|  | Wymagana integracja na poziomie Dicom 3,0 z PACSem firmy Agfa | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Monitor o przekątnej kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, min 20’’ | Rozdzielczość: min 2 560x1440 | Bez punktacji |  |  |
|  | Oprogramowanie |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wielomodalną ocenę obrazów medycznych TK,MR,USG,Xangio (64-bitowa aplikacja o wysokiej wydajności do konwencjonalnych, wielo-segmentowych oraz innych obrazów, umożliwiająca pracę na nieograniczonej liczbie obrazów; posiada certyfikaty FDA i CE) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie nowych funkcjonalności postprocesingowej analizy obrazów medycznych z możliwością wykorzystywania gotowych modułów obrazowych (wykorzystujące język programowania wysokiego poziomu i zapewniające interaktywne środowisko do obliczeń numerycznych, wizualizacji i programowania zorientowanego obiektowo, służące w szczególności do analizowania danych, opracowania algorytmów i tworzenia modeli i aplikacji. Język, narzędzia oraz wbudowane funkcje matematyczne mają umożliwiać szybsze projektowanie rozwiązań tradycyjne języki programowania, takie jak C / C + + lub Java ™). | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Bieżące zdalne wsparcie (dedykowane łącze internetowe/telefoniczne) użytkownika przez okres 12 miesięcy w zakresie rozwiązywania bieżących usterek i błędów w działaniu aplikacji | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Aktualizacja wyżej wymienionego oprogramowania do najwyższej wersji przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu. |  | Bez punktacji |  |  |
|  | Instalacja oprogramowania u oferenta | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zapewniony dostęp do oprogramowania za pomocą komputera osobistego PC i łącza internetowego z informacją o minimalnych wymaganiach dla komputera i łącza | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 dni | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Interkom do komunikacji sterownia – pokój badań | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Podłączenie urządzenia do systemu PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Integracja z istniejącym systemem archiwizacji badań PACS firmy AGFA | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Osłony na gonady dla dzieci – 1 kpl.: mała i średnia, Eq: min.1,00 mm Pb | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Osłony na gonady dla dorosłych – 1 kpl. typu żeńskiego, mała (wymiary szer.19 cm, dł. 13) ,średnia (wymiary szer.21 cm, dł. 15) i duża (wymiary szer.23 cm, dł. 17), Eq: min.1,00 mm Pb, dopuszczalne odchylenia długości +/- 2% | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Fantom testowy radiologiczny: Geometria obrazu Kontrast obrazu Contrast progowy obrazu Jednorodność obrazu pochodzącego z detektora Rozdzielczość przestrzenna | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Fantom testowy do cyfrowej I analogowej fluoroskopii zgodnie z DIN6868-4 | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Aparat zainstalowany zostanie w Zakładzie Radiologii Lekarskiej, w pomieszczeniach numer 254 oraz 254a, zgodnie z dokumentacją projektową: „Modernizacja Zakładu Radiologii (91305 WROCŁAW 4 WSzKzP K-2857)” znak sprawy: 27/Log./2013 | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram etapów instalacji aparatu. | Tak | Bez punktacji |  |  |
|  | Wymagana integracja z serwerem worklisty firmy Agfa | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne techników i lekarzy min 2*70 godzin w siedzibie Zamawiającego | Tak | Bez punktacji |  |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

……………….…dnia……………                                                                                      ....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Pakiet 2.  Aparat RTG śródoperacyjny typu  ramię C

Wykonawca:	……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy- nieużywany / 2013

|  | PARAMETR | WARTOŚĆ WYMAGANA | OCENA | WARTOŚĆ OFEROWANA | PUNKTY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1.1. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | min. 68 cm / Tak wartość graniczna 68 cm | wartość graniczna - 1 pkt Max. 5 pkt. pozostałe maksymalizacja* |  |  |
| 1.2. | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | min. 360° / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 1.3. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | min. 120° / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 1.4. | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | min. 20° / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 1.5. | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | min. 20 cm / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 1.6. | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min. 40 cm / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 1.7. | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 1.8. | Prześwit ramienia C (wolna odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | min. 75 cm / Tak wartość graniczna 75 cm | wartość graniczna - 1 pkt Max. 5 pkt. pozostałe maksymalizacja* |  |  |
| 1.9. | Zasilanie 230V, 50Hz +/- 10% | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 1.10. | Szerokość wózka z ramieniem C | max 87 cm/ Tak | Bez punktacji |  |  |
| 2. | Generator RTG |  |  |  |  |
| 2.1. | Generator w technice HF min 15 kHz | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 2.2. | Moc generatora | min. 2,2 kW / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 2.3. | Tryby pracy: co najmniej fluoroskopia ciągła, fluoroskopia impulsowa, radiografia cyfrowa | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 2.4. | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii / radiografii | min. 110 kV / 110 kV / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 2.5. | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii ciągłej | min. 9 mA / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 2.6. | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii impulsowej | min. 20 mA / Tak wartość graniczna 20mA | wartość graniczna- 1 pkt Max. 5 pkt. pozostałe maksymalizacja* |  |  |
| 2.7. | Maksymalna częstotliwość fluoroskopii impulsowej | Min 8 p/s | Bez punktacji |  |  |
| 2.8. | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | min. 20 mA / Tak wartość graniczna 20mA | wartość graniczna - 1 pkt Max. 5 pkt. pozostałe maksymalizacja* |  |  |
| 2.9. | Programy narządowe | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 3. | Lampa RTG |  |  |  |  |
| 3.1. | Typ i producent | Podać | Bez punktacji |  |  |
| 3.2. | Wielkość ogniska lampy (w przypadku lampy z dwoma ogniskami rozmiary większego ogniska) | max. 0,6 / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 3.3. | Pojemność cieplna anody | min. 50 kHU / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 3.4. | Pojemność cieplna kołpaka | min. 1000 kHU / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 4. | Kolimator |  |  |  |  |
| 4.1. | Przesłona irysowa | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 4.2. | Przesłona szczelinowa | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 4.3. | Obracanie przesłony szczelinowej | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 4.4. | Ustawianie przesłon irysowej i szczelinowej bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5. | Tor wizyjny |  |  |  |  |
| 5.1. | Średnica wzmacniacza obrazu | Min. 23 cm (+/-1 cm), Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5.2. | Liczba pól obrazowych | min. 2 / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5.3. | Przetwornik obrazu CCD | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5.4. | Rozdzielczość przetwornika CCD | min. 1024 x 1024 pixel / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5.5. | Obrót obrazu realizowany poprzez obrót kamery i/lub poprzez elektroniczny obrót obrazu na monitorze | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5.6. | 2 monitory LCD-TFT o przekątnych min. 18”, rozdzielczości min. 1,3 MP i jasności min. 200 cd/m2 do jednoczesnego wyświetlania obrazu bieżącego i referencyjnego | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5.7. | Wózek do zamocowania 2 monitorów z poz. 5.6 | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 5.8. | Możliwość obracania monitorów względem podstawy wózka | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 6. | System cyfrowy |  |  |  |  |
| 6.1. | Pamięć obrazowa na dysku twardym | min. 30.000 obrazów / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.2. | Cyfrowy zapis na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.3. | Klawiatura alfanumeryczna | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.4. | Matryca przetwarzania obrazów | min. 1024 x 1024 pixel / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.5. | Skala szarości podczas przetwarzania obrazów i zapisu do pamięci | min. 12 bitów / Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.6. | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.7. | Wzmocnienie krawędzi w czasie rzeczywistym | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.8. | Redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.9. | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów w standardzie DICOM + automatyczne dogrywanie na DVD programu przeglądarki DICOM | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.10. | Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ze zmianą maski oraz funkcja roadmap | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 6.11. | Funkcja pętli fluoroskopowej | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 6.12. | Pomiar odległości i kątów | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 7. | Pozostałe wyposażenie |  |  |  |  |
| 7.1. | Pedał do wyzwalania fluoroskopii / akwizycji | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 7.2. | Videoprinter termiczny cz.-biały druk na papierze termicznym | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 7.3. | Zintegrowany system monitorowania dawki RTG | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 7.4. | Zintegrowany celownik laserowy kreślący krzyż w osi wiązki rentgenowskiej w kierunku od wzmacniacza do lampy RTG | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 5 pkt |  |  |
| 7.6. | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący min. funkcje : - DICOM Send - DICOM Print | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 7.8. | Zestaw przewoźny, na kółkach, możliwość ręcznego ustawiana kąta skrętnego kół prowadzących | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 7.9. | Skręcanie kół prowadzących w zakresie min. 180° | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 8. | INNE |  |  |  |  |
| 8.1. | Podłączenie urządzenia do systemu PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Integracja z istniejącym systemem archiwizacji badań PACS firmy AGFA | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 8.2. | Sterylizowalne pokrycia płócienne na ramię C, wzmacniacz obrazu i kołpak oraz klamry mocujące – 2 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 8.3. | Osłona w postaci szyby ze szkła ołowiowego mobilna typu parawan o współczynniku min. 1 Pb, o wymiarach min.: wys. 190 cm, szer. 100 cm, z okienkiem poglądowym o współczynniku ochronności min. Pb=2,0. Parametry ochronności parawanu powinny być dostosowane do wymagań oferowanego aparatu rtg. | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 8.4. | Osłony osobiste dla personelu, dla 5 osób: - fartuch rtg typu garsonka, ultralekkie – bezołowiowe, o równowartości 0,5 Pb – 3 szt. rozmiar M, 2 szt. rozmiar L, każdy kpl. w innym kolorze - osłona tarczycy typu śliniak 0,5 Pb – każda w innym kolorze odpowiednio do garsonek - okulary ochronne Pb z osłonami bocznymi | Tak, opisać | Bez punktacji |  |  |
| 8.5. | Wieszak na fartuchy RTG, 3 ramienny, montowany do ściany – 2 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |  |
| 8.6. | UPS do podtrzymania zasilania stanowiska operatorskiego (min. 3 minuty). | Tak, opisać | Bez punktacji |  |  |
| 8.7. | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, testy akceptacyjne wykonane przez jednostkę uprawnioną | TAK z dostawą | Bez punktacji |  |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

……………….…dnia……………                                                                    ....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo

SPOSOBY OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH

*Minimalizacja

K min. – parametr minimalny w zbiorze ofert

K – parametr badanej oferty

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru

*Maksymalizacja

H – parametr badanej oferty

H max – parametr maksymalny w zbiorze ofert

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i §3 ust. 3)

##### UMOWA nr ....... /70/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U.                          z 2010r., Nr 113, poz. 759 z poźń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO).                              Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego:

- Apataru RTG ogólnodiagnostycznego, typ…………………, rok produkcji …………, producent…………., kraj…....  o parametrach wyszczególnionych w §11 niniejszej umowy, zwany dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

- Apataru RTG śródoperacyjnego, typ…………………, rok produkcji …………, producent…………., kraj…....  o parametrach wyszczególnionych w §11 niniejszej umowy, zwany dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/100).

### Wartość, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, w tym ubezpieczenie od wypadków losowych na czas trwania gwarancji oraz przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w §5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku nr…………………………………………..

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, po zainstalowaniu, uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki podatkowe za zwłokę.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie:

- RTG - do 12 tygodni od daty wezwania przez Zamawiającego, według przedstawionego w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu i  projektu rozmieszczenia aparatu, jednak nie później niż do 10.12.2013r.

- Ramie C - terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.  O terminie  dostawy należy powiadomić  p. Bartosza Lisowskiego tel. (71) 7660 462.

Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru towaru w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agata Ładniak

- p. Bartosz Lisowski

- Kierownik/Ordynator właściwego Oddziału

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 21 dni oraz 
w przypadku nie otrzymania dotacji celowej.

3. Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz 
z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia /Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107, poz. 679).

4.  Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez  Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 70 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest Pan Bartosz Lisowski, tel. (071) 7660 462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 70 godzin.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy ( min. 36 miesięcy ) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 2 raz w roku ( zgodnie z zaleceniami producenta ). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz 
z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny 
i nadaje się do dalszej eksploatacji. Po wykonaniu przeglądu okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopi raportu serwisowego u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl . Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może ją usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 2 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 9. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac :

- Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

- Paweł Chwalisz

- Grzegorz Jędrzejczyk

- Natalia Wilk

- Agata Ładniak

- Małgorzata Paś

- Anna Błaszkowska

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzony fax. na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy na warunkach odrębnej umowy/umów.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego sprzętu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii), za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania ( pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji)

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. 2013 poz. 217 j.t.) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 )

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 70/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

…………..…dnia……………                                   ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ............... dn.....................         (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2             pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ……….......................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić