# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 74/Log./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI DO ZACHOWANIA PARAMETRÓW TEMPERATUROWYCH DLA ZAKUPIONEJ I ZAMONTOWANEJ KOMORY LAMINARNEJ TYPU BERNER FLOWSAFEC-(MAXPRO)130 I 190 W POMIESZCZENIU W PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ– BUD NR 2 – PARTER 4WSKZP SP ZOZ  - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejącej wentylacji do zachowania parametrów temperaturowych dla zakupionej i zamontowanej komory laminarnej typu BERNER FlowSafeC-(MaxPro)130 i 190 w pomieszczeniu w pracowni Cytostatycznej– bud nr 2 – parter 4WSKzP SP ZOZ  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Dokumentacja Techniczna).

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 74/Log./2013

„Oferta na dostosowanie istniejącej wentylacji do zachowania parametrów temperaturowych dla zakupionej i zamontowanej komory laminarnej typu BERNER FlowSafeC-(MaxPro)130 i 190 w pomieszczeniu w pracowni Cytostatycznej– bud nr 2 – parter 4WSKzP SP ZOZ  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem ”

nie otwierać przed dniem 10.07.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

a) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu min. 2 dostaw o podobnym charakterze (dostawy wraz z montażem urządzeń wentylacyjnych) z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) każda w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do celów projektowych i realizacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem poświadczenia potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie (spełnienie warunku określonego w Rozdziale III pkt 2 a) SIWZ). Na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Zamawiający dopuszcza przedłożenie innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, określonych w § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817). W razie wykonania przez Wykonawcę zadania obejmującego szereg dostaw Zamawiający wymaga wykazania dostawy wraz z montażem urządzeń wentylacyjnych jako dostawy najważniejszej z podaniem jej wartość.

- oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia do celów projektowych i realizacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 b) SIWZ), wraz z zobowiązaniem do przedstawienia stosownych dokumentów na potwierdzenie niniejszego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP). W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy obejmujący poszczególne etapy projektowania i realizacji robót budowlanych, który będzie stanowić załącznik do umowy

- Wypełniony wzór umowy załączony jako Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejącej wentylacji do zachowania parametrów temperaturowych dla zakupionej i zamontowanej komory laminarnej typu BERNER FlowSafeC-(MaxPro)130 i 190 w pomieszczeniu w pracowni Cytostatycznej– bud nr 2 – parter 4WSKzP SP ZOZ  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem :

Część projektowa

a) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę

b) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

c) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót

Część wykonawcza - realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji ( min 2x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta

Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Logistyki).

Kody CPV:

31140000-9 - Układy chłodzące

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

74142120- 3 - Usługi opracowywania projektów innych niż budowlane

45332200-5  - Instalacje sanitarne

45330000- 9 - Hydraulika i roboty sanitarne

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  Wykonawca zrealizuje roboty  budowlane do 60 dni od zawarcia umowy) ,  i złoży dokumenty do wymaganych jednostek uprawnionych do opiniowania celem uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację oraz  uzyska do 90 dni od zawarcia umowy) pozwolenie na użytkowanie wydane przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158 przy czym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy

Miejsce realizacji

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział)

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć brak zgody użytkowników na udostępnienie pomieszczeń sąsiednich i na przyległych kondygnacjach, w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych.

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który mogą wpłynąć warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niezbędnych prac budowlanych w tym ulewne, długotrwałe deszcze i porywiste wiatry przekraczające prędkość 50m/s, temperatury poniżej 5º C .

- Konieczność rozszerzenia zakresu prac konstrukcyjnych spowodowanego niemożliwym do przewidzenia stanem technicznym elementów konstrukcyjnych budynków w obrębie realizowanego zadania, powodującego zagrożenie utraty statyki budowli a w konsekwencji katastrofy budowlanej.

- Zmiana technologii wykonania robót.

Rozdział IX.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę powinien dokonać obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 10.07.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Małgorzata Domańska tel. (071) 7660540, Specjalista ds. sanitarnych – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 10.07.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

- Informacja o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 5

Dokumentacja Techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2

Podpisy członków komisji

- Przewodniczący Piotr Strąk			    		 .......................................

zapoznałem się i akceptuję

- Z-ca Przewodniczącego Roman Bąk		 		........................................

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Urszula Krokosz				           .......................................

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Bogumiła Zawadzka					.......................................

zapoznałam się i akceptuję

- Członek Andrzej Lech		  				.......................................

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Małgorzata Domańska		  			.......................................

zapoznałam się i akceptuję

- Sekretarz Piotr Adamaszek                       	 		........................................

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik Nr 1

.................................			    				..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/						 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

,,Dostosowanie istniejącej wentylacji do zachowania parametrów temperaturowych dla zakupionej i zamontowanej komory laminarnej typu BERNER FlowSafeC-(MaxPro)130 i 190 w pomieszczeniu w pracowni Cytostatycznej– bud nr 2 – parter 4WSKzP SP ZOZ  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem”

Znak sprawy 74/Log/2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 30 dni

- przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

DOTYCZĄCEJ ZADANIA POD NAZWĄ :

,, Dostosowanie istniejącej wentylacji do zachowania parametrów temperaturowych dla zakupionej i zamontowanej komory laminarnej typu BERNER FlowSafeC-(MaxPro)130 i 190 w pomieszczeniu w pracowni Cytostatycznej– bud nr 2 – parter 4WSKzP SP ZOZ  - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem”

Nr 1

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Nr 2

Dokumentacja techniczno-ruchowa – część 1

Nr 3

Dokumentacja techniczno-ruchowa – część 2

Załącznik nr 3

Umowa nr ............./74/Log/2013

Zawarta w dniu ....................... 2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

Zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

...................................................................................................................

reprezentowanym przez:

## .................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) o wartości poniżej 130.000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego  na dostosowanie istniejącej wentylacji do zachowania parametrów temperaturowych dla zakupionej i zamontowanej komory laminarnej typu BERNER FlowSafeC-(MaxPro)130 i 190 w pomieszczeniu w pracowni Cytostatycznej– bud nr 2 – parter 4WSKzP SP ZOZwraz z realizacją i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Część projektowo-kosztorysowa obejmująca wykonanie:

- przedmiarów robót

- kosztorysów inwestorskich

3)    specyfikacji technicznych

a) wykonania i odbioru robót

b) wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru urządzeń określonych w

projekcie

4) 	sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej oraz w trakcie dostawy i montażu.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Wykonanie czynności i opracowań dla przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowo-kosztorysowa:

a) Inwentaryzacja pomieszczeń i instalacji oraz otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia:

- architektoniczno- budowlana

- instalacyjna

b) Ocena techniczna części budynku nr 2 w niezbędnym zakresie – przeprowadzenie analizy istniejącego stanu technicznego w zakresie przedmiotu opracowania, w celu oceny możliwości osiągnięcia efektów oczekiwanych przez Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia.

c) Projekty architektoniczno- budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania opinii ze stosownych instytucji, pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

d) Projekt wykonawczy obejmujący adaptację pomieszczeń do wymogów temperaturowych obejmujący w swym zakresie roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, p.poż i inne niezbędne

e) Opracowanie Przedmiarów robót

f)  Opracowanie  Kosztorysów inwestorskich wykonane metodą:

- kalkulacji uproszczonej

- kalkulacji szczegółowej,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w Specyfikacji Technicznej oraz w programie funkcjonalno – użytkowym

g)  Opracowanie Specyfikacji Technicznych;

- wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych

- wykonania, dostawy, montażu i warunków  odbioru,

h) Opracowania Charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub oświadczenia o braku konieczności wykonania świadectw energetycznych.

i) Bilans planowanego zużycia nośników energii dla poszczególnych elementów zadania

j) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

2) Wykonanie czynności przygotowawczych:

a) W zakresie sporządzania opracowań i uzyskania decyzji i uzgodnień niezbędnych do wydania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń Wykonawca wykona lub uzyska opracowania, decyzje, uzgodnienia niezbędne do wydania Decyzji

b) Oświadczenia uprawnionych jednostek o włączeniu projektowanej infrastruktury do infrastruktury miejskiej i wewnętrznej infrastruktury szpitala.

c) Inwentaryzację pomieszczeń i instalacji na styku planowanej inwestycji oraz otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia.

d) Wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przygotuje dokumentację, którą uzgodni z Zamawiającym oraz będzie zgłaszał potrzeby w zakresie zorganizowania zebrania, w celu dokonania uzgodnień po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego z minimum 3- dniowym wyprzedzeniem

3) Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowani dokumentacji projektowej:

- Dokumentacja winna być zaopiniowana przez jednostki uprawnione w zakresie:

- Sanitarnym -  Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Wrocław, ul. Ślężna 158

Oraz uzgodniona za:

- Ochrony przeciwpożarowej - rzeczoznawcę ppoż.

- Bezpieczeństwa i higieny pracy - rzeczoznawca  bhp;

- Bezpieczeństwa i higieny pracy – starszy specjalista ds. bhp 4 WSKzP SP ZOZ

- Dokumentacja projekty budowlane – winny posiadać zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę -  stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane zadanie w zakresie dokumentacji projektowej

- Wymagania dotyczące uzgodnień, opiniowania i zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonania, dostawy, montażu i warunków  odbioru urządzeń, winny być zaakceptowana przez Kierownika Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki 4WSKzP

4) Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu z wykonaniem, dostawą, montażem i warunkami odbioru urządzeń:

a)   Bieżące sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych

b) Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi i zaakceptowanymi projektami

c) Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia jest określony w Programie funkcjonalno-użytkowym  zadania inwestycyjnego, który jest integralną częścią Umowy

5)  Sposób przekazania dokumentacji. Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w ilości egzemplarzy jak niżej oraz na płycie CD w formacie zgodnym z Auto Cad 2010  ( lub niższe wersje w wersji edycyjnej ) oraz kosztorysy w programie Norma ( z rozszerzeniem ath)  oraz dla całości w formacie pliku PDF i tak:

- Inwentaryzacja dla potrzeb  projektowych					- 1 egz.

- Projekt wykonawczy branżowy						- 6 egz.

- Przedmiar robót								- 6 egz.

- Kosztorys inwestorski							- 2 egz.

- Informacja do sporządzenia planu BIOZ					- 4 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 			- 6 egz.

- Opinia z WOMP, rzeczoznawcy PPOŻ i BHP,				- 1 egz.

6) Dokumentację  należy wykonać w oparciu i zgodnie z przepisami i normami:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno - użytkowym – DZ. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389,

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowym – DZ.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.,

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm)

d) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.)

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126)

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030)

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r ze zm.)

j) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. nr 143 poz. 1002, z póżn, zm.)

k) Dz. U. 2006  Nr 213 poz. 1568  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 10 listopada 2006 r, (Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1436)

l) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 1996 nr 80 poz. 376)

ł) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 80 poz. 376  ze zm.).

m) Inwentaryzacją wykonaną we własnym zakresie

n) Obowiązującymi normami branżowymi

3. Część realizacyjna obejmująca wykonanie:

1) realizację budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem

2) dostawy i montażu  urządzeń zgodnym z projektem, kosztorysami i specyfikacjami

3) dostosowania pomieszczeń do wymogów określonych w projekcie

4) prac demontażowych w zakresie podanym w projektach branżowych oraz usunięcia istniejących stałych elementów wyposażenia

5) zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiany elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji ( 1x w roku i 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta

6) Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu i zgodnie z zachowaniem odpowiednich temperatur w pomieszczeniach przygotowania cytostatyków i w samej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 80 poz. 376 ze zm.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje roboty  budowlane do ……….  2013r. ( 60 dni od zawarcia umowy) ,  i złoży dokumenty do wymaganych jednostek uprawnionych do opiniowania celem uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację oraz  uzyska do …………. 2013 r. ( 90 dni od zawarcia umowy ) pozwolenie na użytkowanie wydane przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158, przy czym wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia

2.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót wszystkich branż udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci „Protokołu odbioru końcowego” wraz uzyskanymi przez Wykonawcę wszystkimi odbiorami, złożoną kompletną dokumentacją powykonawczą, skompletowanymi certyfikatami, aprobatami technicznymi i pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed oraz w czasie realizacji umowy do ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami obowiązującymi w budownictwie, a także z Dokumentacją Budowlaną  oraz ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zadania inwestycyjnego, która stanowi integralną częścią Umowy

5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany:

1) Do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań technicznych, architektonicznych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zamawiający ma prawo do wglądu w materiały projektowe oraz wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy

2) Do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiałów lub urządzeń, to Wykonawca zobowiązany jest  do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

3) Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

- udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego

- udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym

- udziału w próbach szczelności instalacji i czynnościach rozruchu technologicznego

§ 3

- Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

- Ze strony Zamawiającego - p. Urszula Krokosz – Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Logistyki, tel. 76 60 548, e-mail: ……………………… oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej

- Ze strony Wykonawcy - ……………………………………………….…………..- Kierownik budowy, tel. ……………………………….  e-mail: ………………………

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego, którego na budowie reprezentują inspektorzy nadzoru inwestorskiego z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w maksymalnej wysokości netto ………………………. zł (słownie:………………………………………………………………….. złotych)

powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

Wartość umowy brutto wynosi  ………………………………... zł

(słownie : ……………………………….…..…………… złotych)

2.  Wartość umowy jest wynikiem przyjętych przez Wykonawcę składników cenotwórczych określonych w ofercie i składa się na wykonanie projektów z kosztorysami i specyfikacjami oraz wykonaniem całości zadania na podstawie stawek roboczogodzin i cen wbudowanych  materiałów łącznie z doliczonymi kosztami zakupu materiałów. Wartość umowy powstała na podstawie sporządzonych i określonych przez Wykonawcę naliczeń cenotwórczych podczas sporządzania oferty z uszczegółowieniem cen kosztotwórczych  po wykonaniu projektów i  kosztorysów. Ostateczna wartość zadania  nie  może przekraczać wartości umowy określonej w ust 1.

- Wykonawca gwarantuje stałość kosztorysowych cen jednostkowych na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały w trakcie trwania umowy.

Wartość umowy nie może ulec zwiększeniu, jak również nie mogą wystąpić roboty dodatkowe zwiększające jej wartość.  Dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych - wcześniej nie zaplanowanych w miejsce nie wykonanych, a skalkulowanych w ofercie.

4. Wartość robót skalkulowanych w ofercie a faktycznie nie wykonywanych stanowić będzie podstawę robót zamiennych, co jednak nie może powodować zwiększania wartości umowy.

5. Podstawą rozliczenia wykonanych robót jako rozliczenia ostatecznego jest:

1)	zrealizowany „harmonogram rzeczowo - finansowy” obejmujący część projektowo – kosztorysową i wykonawczą.

2)	sporządzone i odebrane protokoły: robót zanikających (ulegających zakryciu), częściowych, etapowych, instalacji i urządzeń technicznych, rozruchu technologicznego, odbioru urządzeń oraz bezusterkowego odbioru końcowego (wraz z wymaganymi certyfikatami, aprobatami techniczne na użyte materiały, technologie, brak w/w wymaganych dokumentów stanowi przeszkodę do sporządzania protokołu odbioru końcowego);

3)	przyjęte kosztorysy powykonawcze złożone po zakończeniu zadania;

4)	dokumentacja powykonawcza określona w § 7 niniejszej umowy.

5) opracowane przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego „Zestawienie pierwszego wyposażenia” oraz „Zestawienia środków trwałych powyżej 3.500,00 zł” wbudowanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi „Klasyfikacji środków trwałych”

§ 5

1.  Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy  w banku ………………………………………………………………………………………  na podstawie faktury VAT i przebiegać będzie w sposób następujący:

1)  Za czynności obejmujące cześć projektowo- kosztorysową:

- Jednorazowo - za wykonaną i zaakceptowaną dokumentację projektowo – kosztorysową z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego „protokołu odbioru końcowego” obejmującego kompletną dokumentację.

b) W skład protokołu odbioru końcowego wchodzi:

- uzyskanie wymaganych opinii i zgłoszenia

- „oświadczenia o kompletności dokumentacji”

- oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

c) za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej wraz z dostawą urządzeń z chwilą zakończenia realizacji projektu – zakończenie robót przewidzianych projektem budowlanym

2) Za czynności obejmujące część realizacyjną:

- zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo - finansowym”

- po całkowitym zakończeniu zadania oraz zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo - finansowym” zaakceptowanym przez Zamawiającego z chwilą przyjęcia robót „Protokołem odbioru końcowego” popartym Kartą Obmiaru i Kosztorysem Powykonawczym, dokumentacją powykonawczą obejmującą wszystkie wykonane roboty zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze końcowym stwierdzonym bezusterkowym  „Protokołem odbioru końcowego” oraz po uzyskaniu przez  Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wydane przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158

- Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, z chwilą przyjęcia faktury przez osobę uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy.

- Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów określonych w §5 ust. 1  oraz  §7 ust.2 pkt. 2) lit. a) - h).

4.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT wg „Harmonogramu rzeczowo - finansowego” w terminie do 30 dni w wysokości od daty przyjęcia faktury.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.   Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest:

- Zamawiający informuje, że od 2011 roku Kompleks szpitalny jest objęty rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, co skutkuje obowiązkiem uzgadniania projektów z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

- Zamawiający ma prawo do wzglądu w materiały projektowe oraz wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

- Zamawiający udostępni posiadane opracowania i dokumentacje, które mogą być pomocne w realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności dotyczące istniejących obiektów w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy

- Zamawiający zorganizuje zebranie z użytkownikami, w celu dokonania uzgodnień po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z minimum 3- dniowym wyprzedzeniem i w terminie wskazanym przez Wykonawcę.

- Zamawiający umożliwi wejście i dostęp do miejsc podlegających inwentaryzacji w uzgodnionym obustronnie terminie.

- Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji przez okres 10 dni.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

- Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.

- Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach pisemnie w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na numer tel./fax  …………………………………………..

- Dokonać protokolarnego odbioru robót wymienionych w §7 w terminie 2 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego na nr fax. ………………. o ich zakończeniu, a odbioru końcowego w ciągu 7 dni.

- Zapewnić należyty front robót określony w „Harmonogramie rzeczowo - finansowym”

- Wskazać punkty poboru niezbędnych mediów na czas budowy, a Wykonawca na własny koszt wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu zadania ureguluje należności.

- Zawiadomić właściwy organ Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

- .Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.

Wykonawca zobowiązany jest :

15. Podczas wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami obowiązującymi w budownictwie oraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

16. Ponadto wykonawca jest zobowiązany:

1) do konsultacji z Zamawiającym rozwiązań technicznych, architektonicznych i materiałowych odbiegających od przyjętych w Programie Funkcjonalno – Użytkowych a mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zmiany istotne zgodne z przepisami Prawa Budowlanego w ww. dokumentacji powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

2) do opisywania w specyfikacji proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych

17. Przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu:

1) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

2) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;

3) Dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy

18. Podczas wykonywania części realizacyjnej przed przystąpieniem do realizacji robót:

1) Dokonać wydzielenia części obiektu objętego przedmiotem zamówienia  od pozostałych będących w użytkowaniu w ramach organizacji Placu Budowy, zabezpieczyć przed osobami trzecimi, utrzymać czystość na terenie budowy oraz spełniać wymogi przepisów BHP i ppoż.

2) Wydzielić trwale i oznakować plac budowy, miejsce składowania materiałów oraz gruzu i materiałów rozbiórkowych oraz zaplecze socjalno-bytowe na bazie własnych kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3) Wykonać na swój koszt podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami poboru energii lub przedstawić kalkulację poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania przedmiotowego zadania.

Miejsce przyłącza wskaże Zamawiający w protokole przekazania placu budowy.

4) Wyznaczyć kierownika robót, który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót oraz będzie koordynatorem między branżami.

5) Przejąć protokolarnie plac budowy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy i w czasie 3 dni od dnia przekazania przystąpić do realizacji przedmiotu umowy ściśle  wg „Harmonogramu rzeczowo - finansowego”

19. W czasie prowadzonych robót:

1) Przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz opracowanych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót i branżowych Specyfikacjach Technicznych.

2) Roboty prowadzić ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych, realizować czasowo i rzeczowo zgodnie z przyjętym „Harmonogramem rzeczowo - finansowym”

3) Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych.

4) W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać aprobaty techniczne i certyfikaty przed wbudowaniem materiałów.

5) Przeprowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. I utrzymywać rejon budowy w należytym porządku, zapewniającym normalne funkcjonowanie pozostałym częściom obiektów.

6) Zgłaszać:

a) roboty ulegające zakryciu (zanikające), roboty częściowe i kończące etapy;

b) odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych;

c) rozruch technologiczny;

d) odbiór urządzeń;

oraz

e) sporządzać protokoły z ich realizacji przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a zakończenie realizacji umowy zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót oraz branżowych Specyfikacji Technicznych.

7)   Powstałe szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia.

8) Niezwłocznie, poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, w celu podjęcia działań przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi go procedurami.

9) Dokonywać transportu materiałów na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający prace szpitala.

10) Pozostawić uprzątnięty teren budowy oraz zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

11) Dokonać obmiarów powykonawczych przy nadzorze Zamawiającego.

12)  Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców.

13) Wyprzedzająco, co najmniej 7 dni wcześniej  zgłaszać Zamawiającemu konieczność wyłączenia media na okres jego przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonanych instalacji, w celu zawiadomienia użytkowników, koordynować i nadzorować ich wykonanie.

14)  Wbudowywać materiały, urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z założeniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacji Technicznych.

15) Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji tj.:

a) protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokołów odbiorów częściowych, etapowych oraz końcowych;

b) wyników badań, prób i sprawdzeń,

c) oświadczeń kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i  terenu przyległego a także ulicy w przypadku korzystania z niej

d) aprobat technicznych (deklaracji zgodności) oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa „B”  dla materiałów

e)  opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie

realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie.

20.  Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowne dopuszczenie do użytkowania wydane przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158;

21.  Wykonawca zobowiązuje się dokonać oceny charakterystyki energetycznej zawierającego określone wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb -  jeżeli taka jest potrzeba i przekazać 3 egzemplarze Zamawiającemu.

22.  Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie z należytą starannością oraz bez zakłóceń części użytkowanych przez Szpital.

23.  W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, którego wynikiem może być zakłócenie działalności szpitala, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w trybie niezwłocznym na własny koszt.

§ 7

1. Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego a miejscem odbioru dokumentacji projektowo- kosztorysowej przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia przedstawionej dokumentacji przez okres do 10 dni, a protokół końcowy może zostać sporządzony w przypadku spełnienia wszystkich wymogów dla tej części przedmiotu zamówienia.

2. Podstawą końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia jest:

- dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za wszystkie branże:

# bezusterkowy protokół odbioru końcowego - „Protokół zdawczo – odbiorczy”

- „Oświadczenie o kompletności dokumentacji”

- oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- uzyskanie wymaganych opinii, pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

- dla sprawowanego nadzoru autorskiego oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi i zaakceptowanymi projektami.

- Dla części realizacyjnej zadania zgodnej z zatwierdzonym projektem:

- odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”, wykonanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej, dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;

- odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” dla części robót składających się na całość zadania, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych części zadania. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru częściowego;

- odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” dla części robót stanowiących całość technologiczną. Gotowość danego etapu robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na  2 dni  przed dokonaniem odbioru etapowego;

- odbiory i urządzeń technicznych, instalacji i przewodów kominowych dla urządzeń technicznych, instalacji i przewodów kominowych – sprawdzenia drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych Wykonawca dokona we własnym zakresie co udokumentowane będzie protokołem potwierdzającym sprawność w/w  przewodów przed dokonaniem rozruchu technologicznego. Przewody kominowe wentylacji i grawitacji powinny być zakończone wydaniem pozytywnej opinii przez uprawniony Zakład Kominiarski. Próby, badania i odbiory powinny obejmować: przewody kominowe,  instalacje i urządzenia technicznych

- rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego” dla instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych, a także urządzeń technologicznych podlegające montażowi lub zasilanych energią elektryczną, Wykonawca dokona próbnego rozruchu technologicznego. Gotowość do przeprowadzenia odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym  powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru na 2 dni przed dokonaniem protokolarnego odbioru rozruchu technologicznego.

- odbiór urządzeń przewidzianych dla zadania na podstawie „Protokołu odbioru urządzeń” wraz z dołączonymi wymaganiami, aprobatami, certyfikatami. Odbiór urządzeń i opracowania protokołu odbioru nie może nastąpić później niż odbiór końcowy;

- odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, przy czym

Wykonawca co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem trwania umowy, pisemnie zgłasza Zamawiającemu odbiór końcowy. Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, użytkownika oraz organów nadrzędnych - przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ, Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ. Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów etapowych,

- recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne urządzeń;

- książki obmiarów (oryginały);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości;

- instrukcje, protokoły przeprowadzonych szkoleń, kompletna dokumentacja budowy

- kosztorys powykonawczy;

- ocenę oceny charakterystyki energetycznej – jeżeli będzie konieczna

h)    odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji dla całości zadania - przegląd i

odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do …………………..  na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego”. Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę o wykonaniu robót budowlanych nr……/74/Log./2013

- protokół odbioru końcowego obiektu

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym

3) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji w terminie 14 dni od zgłoszenia - Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a kosztami obciążyć  Wykonawcę.

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 8

- Na wykonane roboty, użyte i wbudowane materiały i urządzenia Wykonawca udziela gwarancji:

  - w terminie 60 miesięcy, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony „Protokołu odbioru końcowego”. Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na wbudowane materiały i urządzenia niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołu odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg §7;

  - jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpi uzasadniona okoliczność (np. zmiana koncepcji ilości itp.) Wykonawca w zamian za to za zgodą Zamawiającego może wykonać roboty zamienne  (bez konsekwencji dla Zamawiającego)

  - Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone (pęknięcia, uszkodzenia powłok ścian, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, zalania) i ma obowiązek ich usuwania na własny koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku lub 2 x w roku zgodnie z zaleceniami producenta) i dokonywania  przeglądów wbudowanych urządzeń i systemów automatyki

Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

3.  Zamawiający fakt powstania awarii lub usterki zgłasza pisemnie Wykonawcy na numer tel./fax. ………………………..

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów K.C.

5.  Jednocześnie z okresem gwarancji obowiązuje okres rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują zgodnie z postanowieniami art. 568 K.C.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ………………………. zł (słownie: ………………………………………złotych) w formie ……………………………………………... dla robót ogólnobudowlanych.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 10

- Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji całości przedmiotu zamówienia- liczone za każdy dzień opóźnienia od dnia …….. 2013 r.;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości  lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn dotyczących Wykonawcy,

- 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym w  §6 ust.18 pkt.5).

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

2) W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

  - zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;

  - sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na Placu jest niezbędne;

  - wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 11

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może także odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

2) w razie nie przejęcia przez Wykonawcę placu budowy w terminie określonym w §6 ust.18 pkt.5) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

3)  opóźnienia w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających 10 dni terminy ustalone w harmonogramie rzeczowo - finansowym;

4) jakość wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów jest niezgodna ze Specyfikacjami Technicznymi i technologią nie gwarantuje wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością

5)  wykonywanie robót z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku i naruszanie warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, umowy lub gdy nie przestrzega terminów realizacji umowy i harmonogramu rzeczowo - finansowego, co nie daje pewności  wykonania umowy w określonym terminie.

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

- nie należytego zabezpieczenia remontowanego obiektu

- braku kierownika robót (budowy) na placu budowy,

- nie przestrzegania zasad BHP, p.poż.,

- nie przestrzegania jakości robót, zgodności z normą i technologią,

- nie uporządkowania terenu budowy lub placu oraz składu materiałów,

- transportu materiałów, gruzu niezgodny z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i specyfikacjami branżowymi;

4. Okres wstrzymania robót do 5 dni wlicza się w okres trwania umowy a w przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5,6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2013.217 j.t.) ma zastosowanie.

§ 13

1. Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził materiały rozbiórkowe wraz z gruzem we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać do Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości.

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

1) Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru energii elektrycznej

2) Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody w okresie realizacji robót, a  rozliczenie ryczałtowe przez okres jaki obejmuje gwarancja.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

    - Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy dotyczące robót budowlanych.

    - Integralną częścią umowy jest:

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy  na podstawie którego Wykonawca wykona dokumentację i wg. niej zadanie realizacyjne.

2) Oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i Program Funkcjonalno- Użytkowy, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 16

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr  …. 74/Log/2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

..............................................                                                   ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759  z późn. zm) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić