# Wrocław dnia 01.07.2013 r.

# SPECYFIKACJA

dla zadania: „Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem

usterek i naprawami awaryjnymi systemów automatycznego zasilania, stero-

-wania  i  podtrzymania drzwi  ppoż. w  pozycji  otwartej  zamontowanych w

budynku nr 1 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zleca wykona-

-nie okresowych  przeglądów  i  prac konserwacyjnych wraz  z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi  systemów  automatycznego  zasilania, sterowania  i  podtrzymania  drzwi  ppoż. w pozycji otwartej zamontowanych w budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poli-

-kliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 zgodnie z DTR Producenta oraz obowiązują-

-cymi normami i przepisami dla:

▪ Klatki schodowej nr 7 – pięć kondygnacji

▪ Oddziału Neurochirurgii (wejście) I piętro część III budynku nr 1

▪ Oddziału Chirurgii Naczyniowej (wejście) I piętro część V budynku nr 1

W zakresie wyszczególnionym w załączniku nr 1 do umowy

Czynności konserwacyjne systemów automatycznego zasilania, sterowania i  podtrzymania drzwi  ppoż.  w  pozycji  otwartej  (załączonej) winny  być  dokonywane  cyklicznie  tj. raz  na  kwartał  zgodnie  z  DTR-ką  producenta  i winne uwzględniać :

▪ przegląd centralki ppoż. BTE-5E

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na zaciskach centralki przez  dokręcenie

żył przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie stanu technicznego 2 szt. akumulatorów 1,3 Ah/12V poprzez oględziny opty-

-czne wraz z wykonaniem pomiarów napięcia na wejściu (do)  i wyjściu (z) akumulatorów,

- oczyszczenie wnętrza  centralki ppoż. z  pyłu  i kurzu

▪ sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych w: czujkach dymowych, elektrozaczepach,

ROP-ach (Ręczny Ostrzegacz Pożaru) przez dokręcenie żył  przewodów elektrycznych,

▪ sprawdzenie stanu  technicznego czujek dymowych  poprzez  oględziny optyczne  oraz  ich

oczyszczenie z pyłu i kurzu,

▪ sprawdzenie sprawności zadziałania elektrotrzymaczy i ROP-ów,

▪ wykonanie prób załączenia kontrolowanego - zadziałania w/w systemów poprzez zadymienie

czujek dymowych  z wytwornicy dymu oraz uruchomienie systemów przez załączenie przyci-

-sku ROP.

Sprawdzenia systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi  ppoż. w pozycji otwartej należy wykonać osobno z sieci elektrycznej 230V i osobno z akumulatorów.

Czynności oraz postępowanie związane z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi.

Wykonawca   na  podstawie  zgłoszenia awarii telefonicznie bądź  faxem przez Zamawiającego przystępuje do jej usunięcia w ciągu 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia bez względu  na porę dnia i nocy.

W przypadku wystąpienia usterki (awaria bez wymiany materiałów) Wykonawca zobowiązany jest  do  jej  usunięcia  nieodpłatnie  w  ramach umowy  konserwacyjnej. Czas usunięcia usterki, bądź zabezpieczenia niesprawnego systemu nie może trwać dłużej niż 24 godz. licząc od chwili

zgłoszenia  przez  Użytkownika  systemu. W  przypadku  stwierdzenia  konieczności  wymiany  uszkodzonego, lub  wyeksploatowanego  elementu – materiału, wykonanie  naprawy  awaryjnej  systemu  nie  może  trwać  dłużej  niż 48 godzin  licząc od  chwili zgłoszenia przez  Zamawiają- -cego oraz  po przedstawieniu przez Wykonawcę kalkulacji kosztów naprawy (kosztorysu ofer-

-towego) Zamawiającemu celem  ich  sprawdzenia  i akceptacji. W  przypadkach  szczególnych   za  wiedzą  i  zgodą  Zamawiającego ( powiadomienie  Zamawiającego  na  piśmie lub  faxem) czas naprawy może zostać przedłużony do 4 dni licząc od daty zgłoszenia awarii.

Naprawa awaryjna będzie realizowana odpłatnie osobnym zleceniem w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Za usuwanie awarii systemów automatycznego zasilania, sterowania i  podtrzymania drzwi  ppoż. w pozycji otwartej (załączonej) uważa się:

▪ przywrócenie  prawidłowej  funkcji - pracy systemu, celem  doprowadzenia  do  stanu  techni-

-cznego przed awarią,

▪ zabezpieczenie przed zagrożeniami wynikającymi z niesprawnego w/w systemu, w przypadku

braku możliwości jego naprawienia.

Za naprawę awaryjną uważa się przywrócenie do pracy systemów automatycznego zasila-

-nia, sterowania  i  podtrzymania drzwi  ppoż. w pozycji otwartej (załączonej).

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Utrzymanie w ciągłej sprawności systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzy-

-mania drzwi  ppoż. w pozycji otwartej (załączonej) zapewniając ich bezpieczną i bezawaryj-

-ną pracę.

2. Wykonywanie cyklicznie 1 raz na kwartał, 4 razy w roku okresowych przeglądów, stałej kon-

-serwacji w/w  systemów  ujętych  w  załączniku nr 1 ( zestawienie systemów i materiałów),

który jest integralną częścią umowy. Konserwacja stała planowa realizowana będzie wg Planu

(harmonogramu)  robót  opracowanego  przez Wykonawcę w układzie rocznym ( 4 roku – raz

na kwartał) w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Harmonogram robót musi być uzgodniony i zaakceptowa-

-ny przez Zamawiającego.

3. Przestrzeganie przepisów BHP i P.poż w zakresie konserwacji i napraw systemów automaty-

-cznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. w  pozycji otwartej oraz w pozycji

zamkniętej.

4. Przedkładanie certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności  na  wymienione  elementy,

części, systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi  ppoż. w pozy-

-cji otwartej (załączonej) zgodnie z normami przewidzianymi dla w/w systemów.

5. Przystępować do usuwania usterki, awarii w ciągu max.12 godzin od powiadomienia telefoni-

-cznego bądź  faxem  przez  Zamawiającego bez  względu  na  porę dnia  i nocy. Usunięcie

awarii bądź  zabezpieczenie  niesprawnego systemu  nie  może trwać dłużej niż 12 godzin od

chwili zgłoszenia.

6. Naprawa  systemu (ów)  automatycznego  zasilania, sterowania i  podtrzymania  drzwi  ppoż.

w pozycji zamkniętej (wyłączonej) nie może trwać dłużej niż 48 godz. W przypadkach szcze-

-gólnych za wiedzą  i zgodą  Zamawiającego (powiadomienie  Zamawiającego na piśmie lub

faxem) czas naprawy może zostać przedłużony do 4 dni licząc od daty zgłoszenia awarii.

7. Każde usunięcie awarii, wykonanie naprawy Wykonawca ma obowiązek odnotować w dzien-

niku – książce konserwacji i eksploatacji  systemu  drzwi  ppoż.

8. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór karty napraw, który stanowił  będzie

dodatkowy element umowy – załącznik nr 2.

9. Załączenie do oferty wykaz  pracowników zatrudnionych  wyłącznie  na  podstawie umowy

o pracę  upoważnionych, uprawnionych  do  wykonywania  prac  konserwacyjnych, napraw-

-czych  i  montażowych  w  zakresie  systemu SAP  i  automatycznego  zasilania, sterowania

i podtrzymania  drzwi  ppoż. w pozycji zamkniętej (wyłączonej).

10. Wyposażenie pracowników technicznych w identyfikatory, umożliwiające ich identyfikację

oraz  identyfikację  podmiotu  zatrudniającego – Wykonawcę,  tj.  identyfikator  zawierający

napis; „SERWIS TECHNICZNY SYSTEMU SAP”, numer identyfikacyjny, imię, nazwisko

pracownika, nazwę, pieczęć, datę ważności i podpis Wykonawcy.

11. Usuwanie na własny koszt wszelkich szkód powstałych przy realizacji w/w zadania.

12. Realizowanie powierzonego zadania siłami własnymi.

13. Ubezpieczenie na swój koszt wszelkich prac na okres od rozpoczęcia do momentu zakończe-

-nia – protokólarnego odbioru robót przez Zamawiającego

14. Zapewnienie minimum jedno szkolenia pracownikom  Zamawiającego oddelegowanych  do

obsługi  systemu(ów)  automatycznego  zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi  ppoż. w

pozycji zamkniętej (wyłączonej) i otwartej (wyłączonej).

15. Przestrzeganie  zasady  etyki zawodowej  i wykonywanie  powierzonych czynności ze szcze-

-gólną starannością, wiedzą  techniczną  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi normami i przepi-

sami.

16. Załączenie do oferty odpisu KRS.

Oferent winien jest określić w ofercie:

1. Kwartalną  ryczałtową cenę za konserwację poszczególnych Systemów wyszczególnionych

w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

2. Cenę ryczałtową na poszczególne elementy w/w systemu  (centralka BTE-5E, czujka dymu,

czujka otwarcia - elektrozaczep, przycisk ROP).

3. Kwartalną łączną cenę  ryczałtową  stanowiącą  sumę  jednostkowych  cen  ryczałtowych za

poszczególne systemy drzwi ppoż. (załącznik nr 1).

4. Łączną kwotę ryczałtową na realizacje całego zadania.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto (powiększone o podatek VAT obowiązujący z mocy

prawa) za świadczenie usługi konserwacyjnej za 12 miesięcy i 36 miesięcy.

6. Rozliczenie konserwacji planowanej prowadzone będzie w  rozliczeniu kwartalnym.

Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego za konser-

-wację systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. w pozycji

otwartej - załączonej (załącznik nr 3 – protokół  zdawczo - odbiorczy  konserwacji  systemów

automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. w pozycji otwartej- załączo-

-nej opracuje Oferent i załączy do oferty).

7. Rozliczenie za wykonanie naprawy awaryjnej związanej z wymianą uszkodzonych lub wyeks-

-ploatowanych  materiałów odbywać  się  będzie  kosztorysem  powykonawczym  w  oparciu

o kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę na bazie KNR-ów:  AL-01, 4-03  i 5-08

sprawdzony  i  zaakceptowany  przez  Zamawiającego. Oferent  do  złożonej oferty  załączy

czynniki cenotwórcze tj.: stawkę netto R- roboczogodziny, Kp- koszty pośrednie,  Kz- koszty

zakupu materiałów, Z- zysk w celu realizacji zleceń. Wykonawca do kosztorysu powykonaw-

-czego załączy ksero faktury zakupu na zamontowane materiały.

8. Termin płatności faktur(y)  nie mniejszy niż 30 dni  licząc od daty wystawienia.

9. Okres  gwarancji  na  wymienione - zamontowane  materiały oraz  jakość  wykonanej pracy,

nie krótszy  niż 12 miesięcy licząc od  daty  odbioru  wykonanych  robót, określonych przez

Zamawiającego w protokole odbioru robót.

10. Kryterium wyboru ofert jest 100% cena.

Osobą  do  kontaktu  ze  strony  Zamawiającego jest p. Janusz SŁUCHOCKI tel. 71 / 766 06 40

Oferty należy składać: faksem, pocztą  elektroniczną  e-mail  sur-bud@ 4 wsk. pl,  lub osobiście w sekretariacie Logistyki Szpitala (bud. nr. 44) do dnia 12.07.2013r do godz.14ºº.

Uwaga. Przed dokonaniem wyceny wskazana wizja lokalna systemu. Termin wizji lokalnej do uzgodnienia z p. Januszem Słuchockim.