# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 140/Log./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA CZYSZCZENIE BAKTERIOLOGICZNE KANAŁÓW STREF CZYSTYCH SZPITALA NA TERENIE 4WSKzP SP ZOZ WE WROCŁAWIU

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie bakteriologiczne kanałów stref czystych szpitala na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Dokumentacja Techniczna).

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                            z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralna część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 140/Log./2013

„Oferta na czyszczenie bakteriologiczne kanałów stref czystych szpitala na terenie

4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu”

nie otwierać przed dniem 21.11.2013r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu min. 2 usług o podobnym charakterze (czyszczenie i dezynfekcja układów wentylacyjno - klimatyzacyjnych), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.  50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1)  Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem poświadczenia potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy w przedmiotowym zakresie (spełnienie warunku określonego w Rozdziale III pkt 2 a) SIWZ). Na podstawie §9 ust. 2 Rozporządzenia Zamawiający dopuszcza przedłożenie innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, określonych w §1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817). W razie wykonania przez Wykonawcę zadania obejmującego szereg usług Zamawiający wymaga wykazania się realizacją czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno - klimatyzacyjnych, jako usługi najważniejszej.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 c) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP). W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

8) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt. 1 ppkt 1) lit. a i c SIWZ, a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b) SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie bakteriologiczne kanałów stref czystych szpitala na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu opisane w załączniku nr 2 – Specyfikacja techniczna.

Kod CPV:   90731300-3

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: Wykonawca zrealizuje usługę do dnia 27 grudnia 2013r.

Miejsce realizacji

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który mogą wpłynąć przerwy w realizacji usługi zależne od Zamawiającego (np. niedostępność pomieszczeń z winy Zamawiającego).

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę powinien dokonać obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 21.11.2013r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                              z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Roman Domański tel. (071) 7660642, Kierownik Sekcji Utrzymania Ruch – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                       ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 21.11.2013r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

- Informacja o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - Załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.................................			    				..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/						 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

,,Czyszczenie bakteriologiczne kanałów stref czystych szpitala na terenie

4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu”,

znak sprawy 140/Log/2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

| Lp. | Nazwa układu | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiochirurgia – KNW5 |  |  |
| 2. | Neurochirurgia – KNW6 |  |  |
| 3. | Hemodynamika – sala zabiegowa – KNW1 |  |  |
| 4. | Hemodynamika – sala elektrofizjologii – KNW2 |  |  |
| 5. | Hemodynamika – korytarz – NW1 |  |  |
| 6. | SOR – sala resuscytacyjna – KNW1 |  |  |
| 7. | SOR – KNW2 |  |  |
| 8. | SOR – NW1 |  |  |
| 9. | SOR – NW2 |  |  |
| 10. | Chirurgia Urazowa – sekretariat – KNW1 |  |  |
| 11. | Chirurgia Urazowa – OIOM – KNW3 |  |  |
| 12. | Chirurgia Urazowa – sala gipsowa – KNW4 |  |  |
| 13. | Chirurgia Urazowa – CITO – KNW2 |  |  |
| 14. | Leczenie Stresu Bojowego – KNW7 |  |  |
| Razem: |  |  |

Wartość netto: ............................. zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

Cena brutto: …………………… zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. 30 dni

- przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia wzór umowy       (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły).

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających

Załącznik nr 2

###### 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

###### z  POLIKLINIKĄ  SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA ZADANIA PN.: „CZYSZCZENIE BAKTERIOLOGICZNE KANAŁÓW STREF CZYSTYCH SZPITALA NA TERENIE 4 WSKzP SP ZOZ WE WROCŁAWIU”

Numer kodu CPV: 90731300-3

(usługi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem).

A. WSTĘP

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym czyszczeniu i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych  w kompleksie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z.O.Z. we Wrocławiu, ul. Weigla 5

DANE OGÓLNE:

Instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne wraz z centralami zlokalizowane są w budynku Nr 1 ; cz.- II; III i VI w kompleksie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu”.

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie urządzeń i instalacji szpitala do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r. Dz. U. nr 213 poz. 1568) znajdujących się w obiektach 4WSKzP SP ZOZ.

1.     Szczegółowy  zakres opracowania :

Realizacja zadania polega na: kompleksowym czyszczeniu i odkażaniu systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klap rewizyjnych oraz filtrów absolutnych wg; wykazu, dla układów klimatyzacyjnych oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej wchodzą następujące roboty:

  - Inspekcja z monitoringiem, instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem.

- Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych.

- Wykonanie otworów rewizyjnych w kanałach oraz założenie atestowanych klap rewizyjnych.

- Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą mechanicznych szczotek obrotowych wewnątrz przewodów rurowych.

- Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni (np. nylon). W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

- Czyszczenie: anemostatów, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

- Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, chłodnic, nagrzewnic, wymiana  pasków, filtrów wstępnych, itp.

- Zakup i wymiana filtrów absolutnych w obudowie metalowej np.: f. Gea lub równoważnych,  klasa filtracji H-13/50 wg zestawienia w cz.(szczegółowej SIWZ).

- Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji atestowanym preparatem medycznym lub  biobójczym.

- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

- Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych.

- regulacja układów i ustawienie wydatków na poszczególnych kratkach nawiewno -  wywiewnych.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po czyszczeniu i dezynfekcji) – nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru;

- badanie potwierdzone protokołem badań integralności i szczelności osadzenia filtrów   absolutnych,(certyfikat skuteczności czyszczenia i dezynfekcji), poszczególnych instalacji  dopuszczenia do użytkowania po zakończeniu zadania.

- badanie potwierdzone ujemnym wynikiem badań mikrobiologicznych ( dla każdego układu – centrali)  po wykonaniu usługi czyszczenia, Badania mikrobiologiczne powinny być   przeprowadzone osobno dla   każdego z systemów metodą zderzeniową.

- wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru; w celu potwierdzenia badania walidacyjnego zamawiający może przeprowadzić badanie  sprawdzające dokonane przez własny  Monitoring Ds. Zakażeń Szpitalnych 4WSKzP SP ZOZ.

- protokół odbioru końcowego usługi, stanowi podstawę do wystawienia faktury.

2.  Wykaz instalacji wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji .

- 1. układ Kardiochirurgia-;-KNW5 obsługującego sale  na oddziale  Kardiochirurgii, lokalizacja cz.3  sala 1  doby i sala chorych;

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 880x600			długość: 30m

Wywiew: 600x600			długość: 30m

- 2. układ nr II-;-KNW6 obsługującego sale  na oddziale Neurochirurgii,

lokalizacja cz.3

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 400x500			długość: 40m

Wywiew: 400x500			długość: 40m

- 3. układ Hemodynamika w rozbiciu na trzy układy  instalacji wraz z filtrami absolutnymi instalacja odsługująca sale Hemodynamik -  lokalizacja cz.5

I. KNW1sala zabiegowa Hemodynamika, - przybliżona  długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 600x400 			długość: 45m

Wywiew: 600x600			długość: 40m

Filtry: Absolutne

305x610x150	Typ: FA-13/50	            Klasa filtru H13	           Ilość szt.: 8

305x610x78	Typ: FA-13/50	             Klasa filtru H13           Ilość szt.: 1

305x305x80	Typ: FA-80/K		Klasa filtru H13           Ilość szt.: 1

457x457x80	Typ: FA-80/K		Klasa filtru H13           Ilość szt.: 2

II. Sale KNW2 Elektrofizjologia

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 600x400 			długość: 40m

Wywiew: 400x450			długość: 35m

Filtry: Absolutne

305x610x150	Typ: FA-13/50	Klasa filtru H13	Ilość szt.: 4

305x610x78	Typ: FA-13/50	Klasa filtru H13	Ilość szt.: 4

III. pomieszczenia - NW1 Korytarz

Nawiew: kanały ø200 L-ca.20,0m

- 4. SOR, układ  - obsługujący pomieszczenia SOR z podziałem na cztery samodzielne obwody w tym jeden z filtrami absolutnymi; lokalizacja cz.7

I. układ nawiewny KNW1 – sala resuscytacyjna

Filtry: Absolutne

405x405x150	Typ: FA-292/K	Klasa filtru H13          Ilość szt.: 4

- Sala Przygotowania LEKARZY

405x405x150	Typ: FA-292/k  	Klasa filtru H13	Ilość szt.: 1

305x305x150	Typ: FA-292/K	Klasa filtru H13          Ilość szt.: 1

-Sala operacyjna

405x405x150	Typ: FA-292/K	Klasa filtru H13	Ilość szt.: 3

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	350x550	długość: 50m

Wywiew:	350x550	długość: 50m

II. układ KNW2

Filtry: Absolutne

405x405x150	Typ: FA-292/k	Klasa filtru H13	           Ilość szt.: 9

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	300x550	długość: 40m

Wywiew:	400x450	długość: 45m

III. układ NW1

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	200x300	długość: 40m

Wywiew:	200x300	długość: 40m

IV. układ NW2

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	200x300	długość: 40m

Wywiew:	200x300	długość: 40m

- 5. Chirurgia urazowa + CITO obsługujący pomieszczenia Chirurgii układ Urazowej                     i pom. CITO, , lokalizacja cz.6

I. układ KNW1 - sekretariat

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 	250x250	długość: 30m

II .układ KNW3 - OIOM

Filtry: Absolutne

535x535x78	Typ: F781 W 460000000 typu –Trox klasa filtru H13;  Ilość szt.: 2

457x457x78	Typ: F781 W130000000  typu -Trox	Klasa filtru H13   Ilość szt.: 3

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	600x300	długość: 40m

Wywiew:	450x250	długość: 35m

III. układ KNW4 – pomieszczenia  Sala gipsowa

Filtry: Absolutne

305x610x78	Typ: MDS13 prod.-Camfil	Klasa filtru H13	 Ilość szt.: 2

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 250x250		długość: 20m;

Wywiew: 250x200		długość: 20m,

IV. układ KNW2 - CITO

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	500x300	długość: 45m

Wywiew:	250x350	długość: 40m

- 6. Leczenia Stresu Bojowego-(Psychiatrii).

układ KNW7 obsługujący pomieszczenia i sale Psychiatrii, lokalizacja cz.3

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:	400x400	długość: 75m

Wywiew: 	400x400	długość: 75m

- Przykładowe Typy central występujące w przedmiocie zamówienia;

- Kardiochirurgii .; typu GCA-B LLN- Geoklima ; KWH 04 B3/Z – wywiew v=7480/3740  m3/h; KLH 08 B3/Z – nawiew v=7730/3865 m3/h VTS Clima typ; N-KWH 06B3/Z;

- Neurochirurgii-Typu KWH-03 B3/Z –wywiew v=2000/1000m3/h; Typu KLH 03 B3/Z-

nawiew v=2100/1050 m3/h .

Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji lokalnej ustala się indywidualnie. Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :   do 27.12.2013 r.

Dla Sal zabiegowych planowany czas wykonania usługi podczas weekendu: max - 2  doby – czyszczenie kanałów lub inny termin zaproponowany przez Inwestora w  uzgodnieniu z Ordynatorem Oddz.

4. Podstawą wystawienia faktury jest  bezusterkowy odbioru potwierdzony "Protokołem odbioru końcowego” wraz z certyfikatem skuteczności czyszczenia i dezynfekcji układów instalacji  klimatyzacyjnych; wentylacyjnych w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ.

5. Koszt filtrów absolutnych należy wliczyć do wartości oferty.

6. Filtry wstępne  oraz dokładne (jeśli występują) - dostarcza Zamawiający.

Załącznik nr 3

Wzór Umowy nr ..../140/Log/2013

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźń. zm.) o wartości poniżej 130 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie bakteriologiczne kanałów stref czystych szpitala na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną zał.2 do SIWZ.

§ 2

- Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie od daty protokólarnego przekazania pomieszczeń  realizacji zadania, nie później niż w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy do 27 grudnia 2013r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia prac, udokumentowany odbiorem w postaci podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego stanowi podstawę przyjęcia faktury.

- W przypadku przerw w realizacji usługi zależnych od Zamawiającego, terminy zakończenia prac ustalone w ust. 1 i wypłaty wynagrodzenia określone w §4, zostaną odpowiednio przedłużone o okres (w dniach), w którym nie udostępniono pomieszczeń z winy Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przed przystąpieniem oraz w czasie realizacji umowy do ograniczenia przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego. Za usługi niewykonane wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 podlega stosownemu zmniejszeniu.

§ 3

- Osoby uprawnione do reprezentowania stron umowy w związku z realizacją zamówienia:

- za Zamawiającego -  Roman Domański, tel. 71 76 60 642.

- za Wykonawcę  -   …………………………………………..

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania usług i ich zgodność z zakresem zleceniem.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości netto: …………… (słownie:………………………………….)       powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, co stanowi kwotę brutto: …….…… (słownie:…………………………….…..).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 5

    - Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bieżący Wykonawcy nr …………………………………………… na podstawie faktury VAT.

    - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Do przyjęcia faktury upoważniona jest osoba zarządzająca umową w imieniu Zamawiającego – pan Roman Domański, tel. 71 76 60 642.

    - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późń. zm.).

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest:

- Dokonać protokolarnego odbioru usługi w terminie 2 dni od daty powiadomienia (faxem) przez Wykonawcę o zakończeniu prac na nr 71/ 76 60 778.

- Zapewnić dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się układy objęte przedmiotem umowy .

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Rozpoczęcia prac w dniu protokolarnego przekazania pomieszczeń realizacji zadania.

- Prowadzić usługę ze szczególnie należytą starannością zgodnie z przepisami i normami branżowymi oraz Specyfikacją Techniczną.

- Przeprowadzić usługę zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i utrzymywać rejon prowadzenia prac w należytym porządku zapewniającym pozostałym częściom obiektu jego normalne funkcjonowanie.

- Wystawić certyfikat skuteczności czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych instalacji dopuszczający do użytkowania po zakończeniu prac.

- Wykonania badań mikrobiologicznych kontrolnych po zakończeniu prac (czyszczenia), których ujemny wynik będzie podstawą do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Powstałe szkody wynikłe z winy Wykonawcy usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem.

- Pozostawić teren prowadzonych prac w stanie „wyjściowym”- uprzątnięty.

§ 8

- Wykonawca zgłasza odbiór końcowy Zamawiającemu pisemnie. Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego po całkowitym zakończeniu wszystkich  prac  składających  się  na  przedmiot  umowy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek, wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 14 dni od powiadomienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a koszty ureguluje pierwotny Wykonawca w  terminie  30  dni.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonych filtrów na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia zamontowania w siedzibie Zamawiającego i zapewnia, że dostarczone towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany filtrów na nowe w przypadku ujawnienia się wady technicznej w okresie ważności oraz usunięcia usterek, wad instalacji wykrytej w okresie gwarancji w terminie 5 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji obowiązują zgodnie z  postanowieniami art. 568 K.C.

§ 10

- Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od realizacji umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości umowy brutto.

    - Gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych, nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

    - W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za materiały i urządzenia zakupione do realizacji przedmiotu umowy, na podstawie udokumentowanych dowodów zakupu.

    - W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji prac w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych prac w ramach usługi w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,

- wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac w toku i prac zabezpieczających.

§ 11

- Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

- opóźnienia w realizacji usługi z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekraczających 5 dni od daty zakończenia realizacji zadania tzn. od dnia 27.12.2013r,

- złej jakości wykonywanej usługi oraz złej jakości zastosowanych materiałów,

- wykonywania prac z naruszeniem regulaminu, nie utrzymywanie porządku i naruszanie warunków BHP.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

- nie zabezpieczenia i wygrodzenia terenu prowadzonych prac, nie właściwego oznakowania wydzielonego ruchu,

- nie przestrzegania zasad BHP, ppoż.,

- nie przestrzegania jakości prac,

- nie uporządkowania terenu prowadzonych prac.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy Zamawiający bez powodu odmawia odbioru prac  lub podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

( 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) ma zastosowanie.

§ 13

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 14

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 15

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 16

Zestawienie asortymentowo – cenowe tabela z załączniku nr 1 do SIWZ wypełniona przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.

Wykonawca:					Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 140/Log./2013 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

………dnia……………                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907)  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5  załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić