# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 159/Med./2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ CHIRURGICZNEGO, LAPAROSKOPOWEGO, ENDOSKOPOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z NAJMEM GENERATORA DO ELEKTROCHIRURGII I DO TERMOABLACJI ORAZ AKCESORIA JEDNORAZOWE DO NEUROMONITORINGU.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2013r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora do elektrochirurgii i do termoablacji oraz akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety od 1 do 9.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 159/Med./2013

„Oferta na dostawę chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora do elektrochirurgii i do termoablacji oraz akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu”

nie otwierać przed dniem 21.01.2014r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 551 172,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 6 232,00; |
| 2 - | 51 542,00; |
| 3 - | 28 512,00; |
| 4 - | 445,00; |
| 5 - | 88 693,00; |
| 6 - | 738,00; |
| 7 - | 216 529,00; |
| 8 - | 65 715,00; |
| 9 - | 92 766,00; |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.       57 774,00 zł (6 232,00 zł +  51 542,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 ppkt 1) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt. 1) lit a i f,       a zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ( zgodnie z art. 58 ustawy  z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora do elektrochirurgii i do termoablacji oraz akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu.

Kody CPV: 33168000-5, 33161000-6, 33141000-0.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                  20 407,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta siedem złotych, 00/100), na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wadium (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 230,00; |
| 2 - | 1 909,00; |
| 3 - | 1 056,00; |
| 4 - | 16,00; |
| 5 - | 3 285,00; |
| 6 - | 24,00; |
| 7 - | 8 020,00; |
| 8 - | 2 431,00; |
| 9 - | 3 436,00; |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 21.01.2014r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 21.01.2014r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                           z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora do elektrochirurgii i do termoablacji oraz akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu”, znak sprawy: 159/Med./2013”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu ).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość)brutto umowy/pakietu, a cena (wartość ) netto pozostanie niezmienna. Zamawijący będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 21.01.2014r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak  tel. (71) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. (71) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 21.01.2014r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Parametry graniczne najmowanych aparatów – załącznik nr 2a i b

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

dostawę chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora do elektrochirurgii i do termoablacji oraz akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu, znak sprawy 159/Med./2013

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora do elektrochirurgii i do termoablacji oraz akcesoriów jednorazowych do neuromonitoringu, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

(* Wskazane jest  wypełnienie i załączenie (zostawienie) tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy       (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystapiły),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                                           ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAKIET1 133168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ostrze adenotomu koszyczkowego jednorazowe rozmiar 1i rozmiar 2 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
|  | PAKIET 2 133168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | igła do ostrzykiwania jednorazowa do trudnych zabiegów w metalowej osłonie na całej długości roboczej dodatkowo pokryta teflonem długość igły 5mm, średnica igły 25G długość robocza 2300mmminimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | odkurzacz endoskopowy przycisk sterujący ssaniem mocowany na głowicy endoskopu kompatybilny z endoskopami Olympus port do płukania zaopatrzony w przyłącze L-L | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | pętla do polipektomii na zimno jednorazowa kształt heksagonalny średnica pętli 9 mm bez przyłącza HF na rękojeści min. Średnica kanału roboczego 2,8 mm długość robocza narzędzia 2300 mm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | pętla do polipektomii jednorazowa kształt heksagonalny wykonana z bardzo sztywnego drutu plecionka rozmiary pętli 25 x 40 mm min. Średnica kanału roboczego 2,8 mm długość robocza narzędzia 2300 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | pętla do trudnych polipektomii jednorazowa z igłą do ostrzykiwania o długości 5mm, średnicy 25G pracująca w jednej osłonie teflonowej pracująca niezależnie w jednym kanale z drutu plecionego kształt heksagonalny rozmiary pętli 25 x 40 mm końcówki robocze pętli i igły w dodatkowej osłonie zapobiegającej perforacji osłony teflonowej min. Średnica kanału roboczego 3,0 mm długość robocza narzędzia 2300 mm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | overtube jednorazowy z oplotem z drutu metalowego do zastosowania z endoskopami o średnicy 8,6 – 10 mm oraz 10,0 – 11,7 mm średnica zewnętrzna 19,5 mm długość robocza 500 mm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | siatka uniwersalna do usuwania polipów i ciał obcych jednorazowa kształt oktagonalny rozpięta na taśmie długość robocza 2300 mm rozmiar siatki 40 x 55 mm średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | siatka uniwersalna do usuwania polipów i ciał obcych jednorazowa nylonowa kształt owalny rozpięta na taśmie długość robocza 2300 mm rozmiar siatki 30 x 60 mm średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | zestaw do zamykania perforacji i tamowania masywnych krwawień z klipsem sterylny jednorazowy skład: nakładka dystalna do endoskopów o średnicy sondy 11-14mm, pokrętło do uwalniania klipsa, klips z gładkimi zębami długość robocza kolonoskopowa min. 2200 mm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | szczypce chwytające podwójne jednorazowe 2 niezależne ramiona służące do chwytania brzegów tkanek typu ząb szczura na rękojeści 2 niezależne suwaki do sterowania ramionami szczypiec średnica kanału roboczego min. 3,2 mm długość robocza 2200 mm max. Rozpiętość ramion szczypiec 16mm | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Szczotka biopsyjna do EPCW | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | pułapka na polipy Plastikowy przejrzysty pojemnik z oknem powiększającym | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | zawór biopsyjny z portem do płukania z rurką dł. 30.5cm, do endoskopów Pentax | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | igła do ostrzykiwań w metalowej osłonie do trudnych zabiegów | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Proteza do zwężeń okolicy wnęki wątroby typu LCD z dostępu endoskopowego Średnica niepowlekanej protezy 6, 8 lub 10mm, dł. protezy 6, 7, 8, 9, 10, lub 12mm | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Metalowa proteza samorozprężalna całkowicie powlekana typu Bumpy do leczenia łagodnych zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych Średnica protez z możliwością usuwania 6, 8 i 10mm, dł. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 i 12cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 3 133168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |  |  |  |
|  | protezy żółciowe Plastikowe proste i zakręcone na obu końcach typ „pigtail” proste: 7 Fr; 8,5 Fr; 10 Fr; Długość 5, 7, 9, 12, 15 cm pigtail: 10 Fr Długość 5, 7, 9 cm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Kateter do plastyki dróg żółciowych / Balony wysokociśnieniowe do rozszerzania zwężeń dróg żółciowych lub trzustkowych. Jednorazowe. Zestaw do poszerzania zwężeń, zaopatrzony w markery radiologiczne. Wielkość 8 x 30 mm Średnica zestawu wprowadzającego 4,5 Fr, akceptujące prowadnik 0,035” Średnica balonu po rozprężeniu 8 mm | Szt. |  |  | 46 |  |  |  |
|  | Sonda nosowo-żółciowa / Sondy do czasowego drenażu dróg żółciowych, trzustkowych typ „alfa” i „pigtail” ; średnica 5Fr, 7Fr, akceptujące prowadnik 0,035” lub 5F akceptujące prowadnik 0,025’’ | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Kateter do okluzji i ekstrakcji /Balony dwukanałowe do ekstrakcji złogów żółciowych, średnica zestawu 5 Fr, 7 Fr, akceptujące prowadnik 0,035” | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 4 133168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |  |  |  |
|  | zestaw do drenażu przezskórnego jednostopniowy przezwątrobowego Jednorazowy, kateter prosty lub typu „pigtail” Średnica 6 Fr, 9 Fr, 12 Fr, 14 Fr. Rozmiar dwuczęściowej igły punkcyjnej 15G. | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Przedłużacz do drenażu przezskórnego umożliwiający podłączenie zestawu do m. in. Worka Foleya | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 5 133168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |
|  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń z opcją cięcia do zabiegów laparoskopowych, aktywacja mocy na uchwycie instrumentu kompatybilny z generatorem LigaSure (posiadanym przez szpital i generatorem z pakietu 6) 5 cm | Szt. |  |  | 42 |  |  |  |
|  | Jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń do generatora LigaSure (posiadanego przez szpital i generatorem z pakietu 6) długość całkowita 18,8 cm, do zabiegów precyzyjnych, z wbudowanym nożem lub jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń LigaSure z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość przypłaszczonego obustronnie trzonu - 18cm, zakrzywione bransze w kształcie disektora, długość bransz 36mm, długość cięcia 34mm, rotacja trzonu 180°, aktywacja ręczna | szt |  |  | 54 |  |  |  |
|  | Jednorazowa elektroda z kablem do kleszczyków LigaSure LS3111(kompatybilne z generatorem posiadanym przez szpital i generatorem z pakietu 6) | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Jednorazowy instrument zamykający z opcją cięcia do zabiegów klasycznych (kompatybilne z generatorem posiadanym przez szpital i generatorem z pakietu 6) 20 cm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 6 33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne |
|  | najem generatora elektrochirurgicznego typ ............................... według załączonych parametrów przez okres 12 miesięcy. W cenę najmu wliczony jest przegląd techniczny, dojazd, roboczogodziny serwisanta, części zamienne, zużywalne. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 7 133168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |
|  | Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20 mm. Dł. narzędzia 230 cm, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; narzędzia zapakowane pojedynczo w sterylne pakiety | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielorazowego użytku. z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, z końcówką w kształcie stożka. Dł. narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Klipsy endoskopowe do współpracy z wielorazowym narzędziem do hemostazy. Klipsy pakowane sterylnie w pojedyncze aplikatory (kardrige), długość ramion klipsa ok. 6 mm, kąt rozwarcia ramion 135° długość ramion klipsa ok. 7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 135° długość ramion klipsa ok. 9 mm, kąt rozwarcia ramion 135° długość ramion klipsa ok. 7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 90° długość ramion klipsa ok. 9 mm, kąt rozwarcia ramion 90° | szt. |  |  | 760 |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiadająca usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada ze słyszalnym kliknięciem informująca o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650 mm; długość igły 4 mm, średnice igieł 21G, 23G, 25G; kąt ścięcia ostrza igły 14 stopni do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | szt. |  |  | 155 |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiadająca usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada ze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300 mm; długość igły 4 mm, 5 mm, średnica igły 23G, 25G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, sterylne; kształt owalny; średnica pętli 10 mm, 15mm, 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. |  |  | 240 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, sterylne kształt owalny średnice 10 mm, 15mm z drutu plecionego o grubości 0,40 mm – miękkie rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne; kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne; kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Zestaw do endoskopowej resekcji śluzówki jednorazowego użytku w górnym odcinku przewodu pokarmowego z miękką szeroką nasadką dystalną z rowkiem kompatybilne z gastroskopami GIF-160,GIF-P140, GIF-Q180, zawiera cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | ustnik z gumką Jednorazowy standardowy wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22 mm x 27 mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu | szt. |  |  | 2700 |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, sterylna łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; szczypce oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, sterylna łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; szczypce oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety; | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | pułapka na polipy; Jednorazowa 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Zaworki biopsyjne do bronchoskopów Olympus. Sterylne, jednorazowego użytku | szt. |  |  | 140 |  |  |  |
|  | Zaworki ssące do bronchoskopów Olympus. Sterylne, jednorazowego użytku | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | szczoteczka dwustronna Uniwersalna jednorazowa do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; plastikowa końcówka zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200 mm; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm - 4,2 mm | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów bronchoskopów; jednorazowa długość robocza 950 mm; plastikowa końcówka zapobiegającą zarysowaniu kanałów; do kanałów o średnicach 2,0 mm - 3,2 mm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów bronchoskopów; dwustronna, jednorazowa długość robocza 950 mm; plastikowa końcówka zapobiegającą zarysowaniu kanałów; do kanałów o średnicach 2,0 mm - 3,2 mm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopów; Jednorazowa średnice kanałów 1,2 mm - 6 mm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Szczoteczki cytologiczne średnica szczoteczki 1,2mm; 2,0 mm;3,0 mm; 5,0mm jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150 mm; długość szczoteczki 10 mm;; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900 mm, długość szczoteczki 10 mm, średnica szczoteczki 3 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; średnica włosia 0,14 mm; 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89 mm (0,035''), na końcówce dystalnej oczko umożliwiające wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości; | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, pokrywana na całej długości silikonem, wykonana z nitinolu. 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym złoty znacznik. Długość protezy 40, 60, 80, 100 mm, średnica 10 mm; średnica kołnierzy 13,5 mm. Aplikator o długości 180 cm i średnicy 3,4 mm / 10,2 Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,038 cala | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Proteza dwuwarstwowa (podwójna ściana z idealnie gładką warstwą wewnętrzną) do dróg żółciowych średnicy 10 Fr, zagięta od strony dwunastnicy, odległość między listkami do wyboru 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 [cm], 4 listki mocujące z każdej strony, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Uchwyt do jednorazowych litotryptorów mechanicznych | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | litotryptor do mechanicznej litotrypsji; Jednorazowy wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,65 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka lub oczko umożliwiające wprowadzanie koszyka po prowadnicy; port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Prowadnica do zabiegów na drogach żółciowych jednorazowego użytku, sterylna, średnica 0,025" i 0,035'' długość robocza 4500 mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; lokalizacja zmian błony śluzowej; 10 ml w strzykawce | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Marker węglowy jednorazowy ampułka 5 ml. | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z izolowaną końcówką do resekcji podśluzówkowej zmian żołądka i jelita grubego | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny w kształcie litery L do nacinania i rozwarstwiania tkanek w różnych kierunkach | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny z zaokrągloną końcówką do preparowania, nacinania, rozwarstwiania i hemostazy tkanek | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jednorazowe szczypce do hemostazy | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Jednorazowe miękkie nasadki dystalne proste do ESD bez kołnierza średnica końcówki dystalnej endoskopu 11,4 – 15,00 mm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Wielorazowe nasadki dystalne proste Do wykonywania ESD średnica końcówki dystalnej endoskopu 12,6 – 18,00 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wielorazowe nasadki dystalne skośne Do wykonywania ESD średnica końcówki dystalnej endoskopu 12,6 – 18,00 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 8 NAJEM GENERATORA DO TERMOABLACJI WRAZ Z ELEKTRODAMI 33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | elektrody do termoablacji pojedyncze wewnętrznie chłodzone monopolarne do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej o długości całkowitej 20 cm i długości aktywnej końcówki 3 cm zestaw z 2 lub 4 płytkami neutralnymi, drenami doprowadzającymi i odprowadzającymi sól fizjologiczną. | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | elektrody do termoablacji pojedyncze wewnętrznie chłodzone monopolarne do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej o długości całkowitej 20 cm i długości aktywnej końcówki 3 cm z perfuzją soli fizjologicznej do tkanki w miejscu ablacji zestaw z 2 lub 4 płytkami neutralnymi, drenami doprowadzającymi i odprowadzającymi sól fizjologiczną. | zestaw |  |  | 2 |  |  |  |
|  | najem generatora do termoablacji typ ............................... według załączonych parametrów przez okres 12 miesięcy. W cenę najmu wliczony jest przegląd techniczny, dojazd, roboczogodziny serwisanta, części zamienne, zużywalne. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 9 AKCESORIA JEDNORAZOWE DO NEUROMONITORINGU DO APARATU C2 NERVE MONITOR będącego własnością szpitala 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| Akcesoria jednorazowego użytku dla Bloku Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo Twarzowej |
|  | para elektrod igłowych długość 20mm długość przewodu 1,5m wtyczka „touchproof” 1,5mm przewód czerwony/ czarny sterylne jednorazowe opakowanie zbiorcze 10 par | op. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | trójka elektrod igłowych długość 15 mm długość przewodu 1,5m wtyczka „touchproof” 1,5mm przewód czerwony/ czarny/ zielony sterylne jednorazowe opakowanie zbiorcze 10 kompletów | op. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | sonda bipolarna widelec prosta dł. Robocza 4,5 cm dł. Całkowita 15 cm przewód 3 m do bezpośredniej stymulacji nerwów jednorazowa | op. |  |  | 7 |  |  |  |
| Akcesoria jednorazowego użytku dla Bloku Chirurgii |
|  | elektroda 4 kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozmiar 7,5 – 9 powierzchnia elektrody 32 x 37 mm w komplecie elektroda neutralna jednorazowa opakowanie zbiorcze 10 sztuk | op. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | sonda bipolarna widelec prosta dł. Robocza 4,5 cm dł. Całkowita 15 cm przewód 3 m do bezpośredniej stymulacji nerwów jednorazowa | op. |  |  | 30 |  |  |  |
| Akcesoria jednorazowego użytku dla Bloku Neurochirurgii |
|  | para elektrod igłowych długość 20mm długość przewodu 1,5m wtyczka „touchproof” 1,5mm przewód czerwony/ czarny sterylne jednorazowe opakowanie zbiorcze 10 par | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | trójka elektrod igłowych długość 15 mm długość przewodu 1,5m wtyczka „touchproof” 1,5mm przewód czerwony/ czarny/ zielony sterylne jednorazowe opakowanie zbiorcze 10 kompletów | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | sonda bipolarna widelec prosta dł. Robocza 4,5 cm dł. Całkowita 15 cm przewód 3 m do bezpośredniej stymulacji nerwów jednorazowa | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | sonda monopolarna bagnetowa dł. Robocza 13cm dł. Całkowita 23cm przewód 3m do stymulacji implantów w komplecie igłowa elektroda neutralna dł. Igły 20 mm, dł. Przewodu 3m sterylne opakowanie zbiorcze 10 kompletów | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | para elektrod igłowych 90 stopni dł. 20mm dł. Przewodu 1,2m igła izolowana wtyczka typu touchproof 1,5mm przewód czerwony/ czarny jednorazowe sterylne opakowanie zbiorcze 10 par | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane) dla generatora elektrochirurgicznego

PAKIET 6

Urządzenie typ........................................rok produkcji.......................................nie wcześniej niż 2012r.

Producent..........................kraj pochodzenia...........................................

Cena brutto generatora ...........................................(do celów księgowych)

| Lp. | parametr graniczny/ wymagany | opis parametru oferowanego/ nr strony w mat. Informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie mono i bipolarne |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |
|  | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): dwa monopolarne dostosowane do wyjścia w systemie 3-PIN (europejskie) jedno uniwersalne monopolarne 8mm złącze „jack” do podłączania monopolarnych narzędzi laparoskopowych jedno bipolarne 2 – bolcowe dwa 2 –bolcowe do systemu zamykania naczyń jedno dla podłączenia elektrody biernej jedno gniazdo sterownika nożnego monopolarnego jedno gniazdo sterownika nożnego bipolarnego dwa gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń gniazdo serwisowe gniazdo sterowania ewakuatorem dymu k) gniazdo sterowania przystawką argonową |  |
|  | Tryby monopolarne: cięcie czyste cięcie mieszane, tryb (zaawansowany) dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) – minimalny pomiar impedancji 3000/sek. koagulacja wyżarzanie koagulacja rozpylanie (spray) |  |
|  | Tryby bipolarne: niski standardowy makro |  |
|  | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy. |  |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. |  |
|  | Tryb bipolarny Moc: 90 – 100 W |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb czysty Moc: 270-300 W |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb mieszany Moc: 190-220 W |  |
|  | Tryb dynamicznego doboru stosunku napięcie (V)/prąd (A) w zależności od szybkości ruchu ręki operatora w czasie operacji – zwalniając cięcie uzyskuje się większą hemostazę (koagulacje) a przyspieszając uzyskuje się lepsze rozcinanie (cięcie) Moc: 190 – 220 W |  |
|  | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie Moc: 110 – 130 W |  |
|  | Koagulacja monopolarna - rozpylanie Moc: 110 – 130 W |  |
|  | System zamykania naczyń Moc: 340 – 380 W |  |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. |  |
|  | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. |  |
|  | Minimum trzy indywidualne wyświetlacze dotykowe LCD: jeden dla pracy w systemie monopolarnym jeden dla trybu bipolarnego oraz monopolarnego jeden dla systemu zamykania naczyń |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm |  |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch instrumentów do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie. |  |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy. |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie, wyświetlanie dedykowanego do obsługi narzędzia ekranu sterowniczego z zabezpieczeniem przed omyłkowym przejściem do nieodpowiednich funkcji generatora. |  |
|  | Ekrany aktywne podświetlane, ekran nieaktywny przyciemniony. |  |
|  | Możliwość ustawiania mocy trybu monopolarnego ze sterylnego pola. |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update). |  |
|  | Menu w języku polskim. |  |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia instrumentów do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie do zabiegów klasycznych o długości 17-19cm |  |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia wielorazowych klem termomechanicznych zakrzywionych z nakładkami do zabiegów klasycznych o długościach 18cm, 23cm, 27cm, 28cm |  |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia 20cm instrumentów 5mm i 10mm do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie z opcją cięcia i możliwością aktywacji z uchwytu do zabiegów klasycznych |  |
|  | Kompatybilność i możliwość podłączenia instrumentów laparoskopowych 5mm i 10mm do zamykania naczyń i pęczków naczyń do średnicy 7mm włącznie z opcją cięcia i możliwością aktywacji z uchwytu |  |

…………….…dnia……………                                                                                 …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2b

Parametry graniczne (bezwzględnie wymagane) dla aparatu do termoablacji

PAKIET 8

Urządzenie typ........................................rok produkcji.......................................nie wcześniej niż 2013r.

Producent..........................kraj pochodzenia...........................................

Cena brutto aparatu do termoablacji...........................................(do celów księgowych)

| Lp. | parametr graniczny/ wymagany | opis parametru oferowanego/ nr strony w mat. Informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- |
|  | Klasa ochrony I typ BF |  |
|  | Aparat do termoablacji i termoresekcji prądem o częstotliwości radiowej |  |
|  | Zasilanie:220V, 50/60Hz |  |
|  | Moc generatora- wymagana wartość min. 200W |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury- wymagana wartość min. 0ºC - 125 ºC |  |
|  | Częstotliwość pracy – wymagana wartość min. 400 kHz |  |
|  | Regulacja czasu trwania ablacji |  |
|  | Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji |  |
|  | Możliwość prowadzenia zabiegów termoablacji w otwartym polu operacyjnym, laparoskopowym oraz przezskórnie |  |
|  | Generator posiadający automatyczne algorytmy pracy do poszczególnych zabiegów ablacji guzów nowotworowych : wątroby,nerek,trzustki,płuc,kości(pierwotnych i przerzutowych),endometrium |  |
|  | Generator w komplecie z pompą perystaltyczną, pojemnikiem na odpady oraz przewodami do 2 lub 4 płytek neutralnych. |  |
|  | Możliwość ablacji toru wkłucia końcówki ablacyjnej |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zabiegów ablacji guzów nowotworowych wątroby, nerek, płuc,kości (pierwotnych i przerzutowych) ,endometrium. |  |
|  | Dostępne elektrody pojedyncze, wiązkowe, elektrody z regulowaną długością końcówki aktywnej, pojedyncze z perfuzją soli fizjologicznej do tkanki w miejscu ablacji |  |
|  | Płytki neutralne i dreny jałowe, w zestawie z wybraną elektrodą |  |

…………….…dnia……………                                                                                 …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /159/Med./2013

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2013 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) o wartości powyżej 130 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego oraz akcesoria jednorazowe do neuromonitoringu w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/ nych w §13, zwanych dalej przedmiotem umowy lub towarem wraz z najmem urządzenia – generatora elektrochirurgicznego : typ ……, rok produkcji …… producent …….kraj ………  o wartości brutto ……………….. ( do celów księgowych), urządzenia – generatora do termoablacji : typ ……, rok produkcji …… producent …….kraj ………  o wartości brutto ……………….. ( do celów księgowych) zwanych dalej urządzeniami wyszczególnionymi w §13

- Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego - ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. (71)7660-525, Zastępca Kierownika Apteki – mgr farm. Grażyna Wojtczak (71)7660-524 oraz dr n. farm. Monika Krzysik, tel. (71)7660-524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. (71)7660-464, tech. farm Adam Klekowski tel. (71)7660-528.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr ………… własnym środkiem transportu  i na koszt własny w terminie 5 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia droga telefoniczna na numer …………… potwierdzonego faxem na numer …………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą i przekazać na podstawie protokołu odbioru (w terminie  5 dni od daty otrzymania zamówienia) sprzęt medyczny chirurgiczny, laparoskopowy, endoskopowy określony w §13 umowy według poniższych ilości ( rozmiary zostaną podane przy zamówieniu) :

- po 1 szt  – Pakiet nr 2 pozycja 9,10,11,13,14,15,16; Pakiet nr 7 pozycja 31-34

- po 2 szt  -  Pakiet nr 2 pozycja 6; Pakiet 7 nr pozycja 11, 27

- po  3 szt  -  Pakiet nr 7 pozycja 24

- po 4 szt  -  Pakiet nr 7 pozycja 28

- po 5 szt  –  Pakiet nr 7 pozycja 25

- po 10 szt  - Pakiet nr 7 pozycja 35

które będą fakturowane dopiero po zużyciu. Uzupełnienie zużytego: laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego, nastąpi w terminie do 5 dni od daty przekazania protokołu zużycia, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 7.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania zużycia poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ...............................). Informacja – protokół zużycia zawierający: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numer seryjny sprzętu medycznego.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę  w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu  71/ 7660 463.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- tech. farm. Stanisława Mazur

- tech.farm. Barbara Ziółek

- tech.farm. Halina Ciemała

- tech.farm. Adam Klekowski

- tech.farm. Agnieszka Przybył

- tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu                          i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia  z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 1Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt  w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ………………  i fax……………………….

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury  i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów  (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr .…………….. i fax ……………….. pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 7.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia opisane w § 13 umowy, tj. generatora elektrochirurgicznego/generatora do termoablacji.

Termin dostawy należy ustalić z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego p. Agnieszką Mikulską lub p. Agatą Ładniak tel.  71 7660 462/468/128 .  Osobami upoważnionymi do odbioru urządzenia są  -  Kierownik Kliniki Chirurgii tel. 71 766 02 45 lub pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego tel. 71 7660 128/462/468.

- Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 6, przez osoby upoważnione wskazane w ust. 3 do odbioru potwierdzonym protokołem instalacji  i przekazania, co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem.

- Wraz z przekazaniem urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniami w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m. in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 2 godzin (osób wskazanych przez Zamawiającego) niezwłocznie po dostawie/zainstalowaniu urządzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu min. w zakresie oferowanych technik. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie dotyczącym szkoleń pracowników Zamawiającego ( w tym terminów) jest Kierownik Kliniki Chirurgii. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze min. 2 godzin  na urządzenie w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru urządzenia. Odbiór urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji w obecności Kierownika Kliniki Chirurgii oraz Pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu  pod nr tel. 71 7660 128/462/468.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany towar oraz za najem urządzenia zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §13.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust.7, w terminie …. dni (min. 60 dni) oraz w terminie ….. dni (min. 60 dni) za najem urządzenia od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu urządzenia wg §2 ust.4 przelewem na konto …………………………………. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz najmu kompletnego urządzenia (pakiet nr 6 oraz pakiet 8 poz. 3) strony ustalają w wysokości ………zł brutto (słownie: …………), co stanowi rocznie kwotę ………….zł brutto (słownie:……….). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądem technicznym, serwisowaniem, naprawami wraz z częściami zamiennymi  i materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą urządzenia na nowe. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………. zł (słownie:…………………. złotych, 00/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………… zł (słownie: ………………………………..……złote 00/100).

- Cena, o której mowa w ust.4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu i montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012r. poz.749 z późń. zm.).

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

(dotyczy pakietu nr 6 oraz pak. 8 poz. 3)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego urządzenia na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu,  przeglądów, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. …………….. i potwierdzi jednocześnie faksem na numer……………. Czas naprawy wynosi do 7 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie  zastępcze na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii urządzenia w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii urządzenia w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego urządzenia (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy na wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego za najem należy dołączyć do faktury za dany miesiąc  i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić Wykonawca na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: …………….(min 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem  na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3 i 4 przez dwa kolejne terminy dostaw,

- przekroczy termin o którym mowa w § 2 ust. 3, § 5 ust.3  o 7 dni,

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §2 ust. 5

- nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 5

- nie dostarczy  nowego sprzętu, o którym mowa w § 4 ust.6.

- wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia;

- wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia    do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej  w § 8 ust.1 pkt 2)

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w   § 1 ust. 3 i 4, § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto pakietu.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 i 4 oraz w § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem instalacji i przekazania, podpisanym  po zainstalowaniu urządzenia,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. 2013r., poz. 217) ma zastosowanie.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 159/Med./2013, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik do umowy A

PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ……………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem                          w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

…………………………..

up. pracownik Oddziału

………………………….

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

Załącznik do umowy B

PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

…………………

imię i nazwisko

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń.

Wykonawca:	                  	Zamawiający:

…………………………..

up. pracownik Oddziału

………………………….

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

# Footnotes

Dotyczy: pakietu nr  6

Dotyczy: pakietu nr  8 poz. 3

Dotyczy: pakietu  nr 1; pakietu  nr 2 poz. 1-5,7-8,12, pakietu nr 3, 4,5, 9; pakietu  nr 7 poz.1-10,12-23,26, 29,30,36,37

Dotyczy: Pakietu nr 2 poz.6, 9,10,11,13,14,15,16; Pakietu nr  7 poz. 11,24,25,27,28,31-35

Dotyczy Pakietu 6 oraz pak. 8 poz. 3

niepotrzebne skreślić