# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 7/Med./2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907               z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia 27.01.2014r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 - 25.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność                          z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 7/Med./2014

„Oferta na dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej”

nie otwierać przed dniem 12.03.2014r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 3 380 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdzieisat złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44000 | 8 | 68000 | 15 | 12000 | 22 | 226000 |
| 2 | 84000 | 9 | 165000 | 16 | 195000 | 23 | 489000 |
| 3 | 43000 | 10 | 135000 | 17 | 13000 | 24 | 307000 |
| 4 | 96000 | 11 | 215000 | 18 | 92000 | 25 | 134000 |
| 5 | 103000 | 12 | 11000 | 19 | 66000 |  |  |
| 6 | 86000 | 13 | 216000 | 20 | 30000 |  |  |
| 7 | 315000 | 14 | 109000 | 21 | 126000 |  |  |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 128 000,00 zł (44 000,00 zł + 84 000,00zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione                      z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w  formie np. prospektów, katalogów, a w przypadku pakietów i pozycji w których zostały wskazane karty techniczne 
( Załącznik nr 2 ) również kart technicznych) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy  w Załączniku nr  2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn.zm).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej

Kody CPV: 33140000-3

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                  127 600,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych, 00/100), na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1700 | 8 | 2600 | 15 | 500 | 22 | 8500 |
| 2 | 3200 | 9 | 6200 | 16 | 7300 | 23 | 18200 |
| 3 | 1600 | 10 | 5000 | 17 | 500 | 24 | 12000 |
| 4 | 3600 | 11 | 8000 | 18 | 3500 | 25 | 5000 |
| 5 | 3900 | 12 | 500 | 19 | 2500 |  |  |
| 6 | 3200 | 13 | 8100 | 20 | 1200 |  |  |
| 7 | 12000 | 14 | 4100 | 21 | 4700 |  |  |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 12.03.2014r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1      Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 12.03.2014r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                           z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław   07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej ”, znak sprawy: 7/Med./2014”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) –                             nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ofertą z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium                         cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy                       nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia                  w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 12.03.2014r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikolajczak tel. (71) 7660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Stanisławska tel. (71) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (71) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, 
ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 12.03.2014r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

-	 kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- 	nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- 	cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- 	okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym                  w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3 ( zaleca się )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, znak sprawy 7/Med./2014,

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, , zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 5*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....…….złotych)

Pakiet nr 17*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych

Pakiet nr 25*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

(* Wskazane jest  wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy

(Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 IGŁY, KOSZULKI, ZESTAWY DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ TORQUER Y-CONNECTOR ZESTAW DO DRENAŻU INFLATOR CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | igły: Średnice: 18G; 19G; 20G; 21G; Długości: 5,1cm; 7cm; 9cm; Ergonomiczny, karbowany hub kuleczka na hubie pozwalająca na prawidłową orientację ścięcia ostrza igły; Igła 1-częściowa, podwójnie cięta w kształcie litery V; Dostępna w wersji ze skrzydełkami (kształt Seldinger albo Cournand) lub bez; Wykonana z pokrytej stali nierdzewnej; Bardzo ostra końcówka | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | koszulki diagnostyczne i sztywne: zestaw introduktor i dylator; Długość 11 cm, 23cm; Średnica 4F – 8F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F); Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna, Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części Duże światło wewnętrzne, dodatkowo wymagana wersja wykonana z polipropylenu: długość 11 cm; średnica 5F – 8F, Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej, sztywne z mini prowadnikiem Zawiera: introduktor, dylator i prowadnik 0,035” (4F – 8F) albo 0,038” (5F – 8F); dodatkowo wymagana wersja wykonana z polipropylenu Długość 11 cm; Średnica 4F – 8F; Długość prowadnika 50 cm; Prowadnik ze stali nierdzewnej; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części Duże światło wewnętrzne; | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Koszulki z markerem na końcówce: Zawiera introduktor i dylator, Długość 11 cm, Średnica 4F – 8F, Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” (4F) i 0,038” (5F – 8F), Korpus wykonany z polipropylenu,końcówka cieniująca ułatwiająca wizualizację Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; Dylator z zatrzaskiem w górnej części Duże światło wewnętrzne | Szt. |  |  | 650 |  |  |  |
|  | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej 0,018”: Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik nitynolowy 0,018” i igłę 21G x 4cm; Długość koszulki 7 cm i 11 cm; Średnica 4F – 6F; Długość prowadnika 40 cm; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części, Duże światło wewnętrzne, | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej 0,018’’: Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik stalowy 0,018” i igłę 21G x 4cm; Długość koszulki 7 cm i 11 cm; Średnica 4F – 6F; Długość prowadnika 40 cm; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; szczelna czteropłatkowa, silikonowa zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem wykonanym z poliwęglanu, Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego, Dylator z zatrzaskiem w górnej części Duże światło wewnętrzne, | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych, jednoręczna obsługa przy pomocy mechanizmu z przyciskiem, brak elementów metalowych mogących uszkodzić powłokę hydrofilną, karbowany uchwyt ułatwiający sterowanie i obrót, kompatybilny z prowadnikami 0,018"-0,035" | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Y-connector z zastawką hemostatyczną | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | zestaw do przezskórnego przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych Średnice: 6,5F; 8,5F; 10F; 12F; 14F; Długość 25cm Cewnik do drenażu długotrwałego mechanizm blokujący cewnik umożliwiający łatwe i wielokrotne blokowanie i odblokowywanie bez konieczności wymiany cewnika duże otwory boczne zapewniające wydajny drenaż: 6,5F – 7 otworów; 8,5F – 12F – 8 otworów; 14F – 9 otworów Taperowana końcówka z pokryciem hydrofilnym (20 cm) ; Końcówka pigtail Metalowa kaniula usztywniająca z końcówką widoczną w USG Kompatybilny z prowadnikiem 0,038” Cewnik wykonany z poliuretanu, Cewnik dobrze widoczny w skopii nakładka prostująca końcówkę cewnika, Zestaw zawiera: cewnik, metalową i plastikową kaniulę usztywniającą, trokar, nakładkę ułatwiającą wprowadzanie kaniuli do cewnika, narzędzie do repozycjonowania, introduktor (z mini prowadnikiem, trokarem widocznym w USG i kaniulą usztywniającą), prowadnik 0,038”x150cm (dwustronny: J/prosty), woreczek zbiorczy 600ml z paskiem, dylator 8F, urządzenie do mocowania cewników bez igły | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Strzykawka wysokociśnieniowa: Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm.; Pojemność 20 ml; Wykonany z poliwęglanu przezroczysty korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy; Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia; korpus tłoka z dwupłatkowym kołnierzem blokady zakończony ergonomiczną rękojeścią z żebrowaniem Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; W zestawie kranik trójdrożny; 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji; Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację; Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji; | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 1: |  |  |  |
| Pakiet 2 PROWADNIKI CEWNIKI CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Prowadnik diagnostyczny: Średnice 0,035” i 0,038”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: Straight; 1,5mm J; 3mm J; PTFE;Idealnie gładka powierzchnia; Brak efektu łuszczenia się pokrycia; trwałość pokrycia; pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1. Prowadnik pleciony, | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Prowadniki hydrofilne: Prowadnik nitynolowy, Średnica 0,035”; Zakres długości 80 cm – 260 cm; Stały rdzeń; Końcówki: prosta i zakrzywiona; wymagane prowadniki sztywne i standardowe; Pokrycie hydrofilne; pamięć kształtu końcówki; Przeniesienie obrotu 1:1, Prowadnik wytwarzany technologią koekstrudowania rdzenia nitynolowego z powłoką poliuretanową | Szt. |  |  | 230 |  |  |  |
|  | Prowadniki zabiegowe 0,018": Trzy różne stopnie sztywności końcówki (4g, 12g, 30g); Końcówka cieniująca 3cm,15 cm; Długość całkowita 180 cm, 190cm 300 cm; Średnica zewnętrzna 0,018 cala; Pokrycie hydrofilne na spirali; Pokrycie PTFE na szafcie; Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, wymagana również wersja taperowana średnica zewnętrzna końcówki 0,013" | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadniki zabiegowe 0,014": Dwa różne stopnie sztywności końcówki (1g, 20g); Końcówka cieniująca 3cm, 17 cm; Długość całkowita 180 cm, 300 cm; Średnica zewnętrzna 0,014 cala; Pokrycie hydrofilne na spirali; Pokrycie PTFE na szafcie; Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego, wymagana również wersja taperowana śr. zewnętrzna końcówki 0,008", na dystalnej części prowadnika płaszcz polimerowy na długości 22cm pokryty powłoką hydrofilną | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne: 43 krzywizny: (w tym: RBI, pigtail, Headhunter, Cobra, Bentson, SIM, Mani, Newton, RIM, Vertebral, Straight, Osborn, MPA); rozmiary: 4F i 5F; Duże motylki na hub z karbowaniem Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonu Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotukońcówka cieniująca widoczna w skopii przepływ dla 4F-0,040" ( w końcówce taperowanej 0,037") dla 5F-0,047" (w końcówce taperowanej 0,037"), w cewnikach typu flush światło wewnętrzne dla 4F-0,040"; dla 5F-0,051" w końcówce taperowanej 0,044", cewniki typu Flush bez zbrojenia Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”; Długości cewników 40 cm – 125 cm; dostępna wersja do przetok o dł. 30cm | Szt. |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: różne krzywizny (w tym: RBI, SIM, Bentson, MPA, Vertebral, Straight); pokrycie hydrofilne o dł. 25cm dla długości cewnika 40cm i 65cm; pokrycie hydrofilne o dł. 40cm dla dł cewnika 100cm i 125cm; rozmiary: 4F i 5F; światło wewnętrzne dla 4F-0,040" ( w końcówce taperowanej 0,037") dla 5F-0,047" (w końcówce taperowanej 0,037") Duże motylki na hub z karbowaniem polepszającym podparcie. Karbowane, elastyczne przejście pomiędzy hubem a szaftem cewnika. Szaft wykonany z nylonu Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym 316L; Końcówka taperowana zintegrowana z krzywizną bez oplotu końcówka cieniująca widoczna w skopii Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”; Długości cewników 40cm, 65cm, 100cm, 125cm; | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy 0,035" Over The Wire (OTW) Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Długości shaftu cewnika: 80cm; 130cm i 150cm; Średnice balonu: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12mm; Długości balonu: 20; 40; 60; 80mm; Pokrycie hydrofilne; 2 markery; Materiał balonu odporny na uszkodzenia: Ciśnienie RBP: 10-14atm; Ciśnienie nominalne 6-8atm; Średnica szaftu 5F; Kompatybilność z koszulką: 5F dla śr. 5-7mm; 6F dla śr. 8-9mm oraz 7F dla śr. 10-12mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Cewnik prowadzący: krzywizny: Straight, RDC, Angled 45°; JL, JR, Amplaz left, Hockey Stick, Multipurpose długości: 55cm; 90cm i 120cm; Cewnik zbrojony- splot wykonany z 8 szerokich drutów i 8 wąskich; elastyczny i odporny na załamania i zagięcia, pokrycie hydrofilne, Pokrycie wewnętrzne z PTFE, Średnica zewnętrzna cewnika 8,5F (2,80mm), Średnica wewnętrzna 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F (duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F) Cewnik składający się z cewnika i dylatora | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cewniki kalibracyje krzywizny: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; Ultra Bolus Flush średnice: 4F i 5F; długości: 65 cm; 90 cm i 100 cm; Ilość markerów 2; 11; 20 Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm (11 i 20 markerów); 2 cm (2 markery) i 2,8 mm (2 markery do żyły głównej) Materiał: nylon Pebax ; atraumatyczna końcówka odporność na załamanie; gładka powierzchnia; popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewr owalność; wytrzymałość ciśnieniowa; Wysoki przepływ Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”; pamięć kształtu | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 2: |  |  |  |
| Pakiet 3 STENTY STENTGRAFTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stent na balonie pokryty węglem pirolitycznym: Stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obniżonej zawartości niklu; Z pokryciem z węgla pirolitycznego ; Z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie; średnice stentu 6-10mm; Długości stentu 19-59mm; Zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu; Wysoka siła radialna stentu; Kompatybilny z koszulką 6F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długości szaftu: 75cm i 135cm; System dostarczania OTW | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny z węglem pirolitycznym: Stent nitinolowy; Z pokryciem z węgla pirolitycznego, 6 markerów tantalowych; Hybrydowa konstrukcja cel stentu ; Średnice stentu 6-12mm; Długości stentu:20-100mm; System uwalniania zapewniający precyzyjną implantację stentu; System dostarczania Over the Wire (OTW); Długości szaftu: 85cm i 135cm; Kompatybilny z koszulką 6F; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Stent na balonie do tętnic nerkowych z węglem pirolitycznym: Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316 LVM; pokryty węglem turbostratycznym z dwoma zintegrowanymi markerami ze stentem i dwoma na balonie; Stent o budowie zamkniętokomórkowej (stent o długości 17mm posiada komórki o progresywnie zwiększającym się rozmiarze); Stent wycinany laserowo typu „slotted tube”; Stent o różnej ilości komórek na obwodzie w zależności od średnicy; Śr. stentu: 5,6,7mm; Długości stentu: 12mm i 17mm; Grubość przęsła stentu 0,175mm; Procent pokrycia ściany naczynia przez stent: 13% - 17,1%; System dostarczania typu Rx; Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”; Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; Kompatybilny z koszulką 5F; Długość użytkowa szaftu 75cm i 150cm; Średnica szaftu (proksymalny / dystalny): 2,3F/3,5F; Długość segmentu Rx 25cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 3: |  |  |  |
| Pakiet 4 ZESTAW DO TROMBOLIZY CELOWANEJ SYSTEM DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH MIKROCEWNIKI, SPIRALE, MIKROSFERY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw do trombolizy celowanej: Zawiera cewnik, prowadnik zamykający, Y-konektor, Średnice cewników: 4F i 5F; Długości cewników: 45cm, 90cm,135cm; Długość segmentu infuzyjnego: Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Prowadnik okluzyjny Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, Laserowa technologia wykonywania otworów | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik ; Rozmiar 6F - 7F; Zakres pracy: 6 – 45 mm; Długość pętli 120 cm; Długość cewnika 100 cm; System składający się z trzech pętli nitinolowych; System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; przeniesienie obrotu 1:1; Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem; | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik ; Rozmiar 3,2 Fr; Zakres pracy: 2 – 8mm; Długość pętli 175 cm; Długość cewnika 150 cm; System składający się z trzech pętli nitinolowych; System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej; Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1; Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii; Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem; | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Mikrocewnik: krzywizny: Straight; 45°; Swan Neck; Średnica 2,9F, 2,8 F oraz taperowane 2,8F/2,4F (proks./dyst.); długości: 110cm; 130cm; 150cm; Średnica wewnętrzna 0,020” (taperowane); 0,024” i 0,027" (proste); Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych; Przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych; Kompatybilny z prowadnikiem 0,018” (taperowane) i 0,021” (proste); Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” – 0,041”; Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700µm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018”; Powłoka wewnętrzna z PTFE; Nylonowe zbrojenie z nylonowej taśmy Powłoka zewnętrzna z Pebaxu o stopniowo zmniejszającej się sztywności w kierunku tipu; Elastyczny odcinek dystalny 200mm; Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80cm; Marker platynowy umieszczony 1,3mm proksymalnie od końcówki dystalnej; Wytrzymałość ciśnieniowa: 600 psi (ciśnienie dynamiczne) i 300 psi (ciśnienie statyczne); W zestawie 2 strzykawki 3ml | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Mikrocewnik do embolizacji: Mikrocewnik zbrojony, Szaft wykonany z pebaxu i nylonu, Marker cieniujący na dystalnej końcówce, Średnica wewnętrzna 0,028”, długości cewnika 100cm i 135cm, Cewnik taperowany (proks/dyst) 3,0F – 2,8F, Pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika: 75cm dla długości 100cm i 110cm dla długości cewnika 135cm, Mikrocewnik kompatybilny z mikrosferami embolizacyjnymi do rozmiaru 700-900µm; Kompatybilny z prowadnikiem maks. 0,025”; Cewnik o prostej końcówce; Pokrycie wewnętrzne PTFE; Cewnik elastyczny i odporny na załamania. Dostępny z mikroprowadnikiem o średnicy 0,014” i 0,018”; Długość: 165cm; Kształt końcówki: straight i angled; Rdzeń stalowy; Platynowy oplot na końcówce dystalnej widoczny w skopii; Płaszcz polimerowy na końcówce roboczej; Pokrycie hydrofilne do części dystalnej prowadnika; Część proksymalna prowadnika pokryta PTFE; | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | strzykawki z objętością sfer 1ml lub 2ml: Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową; kulistość zapewniająca precyzyjne i całkowite zamknięcie naczynia krwionośnego; Jednolite, bez osobnych powłok; Hydrofilne; Posiadające zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika; Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu; Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer; Sfery przezroczyste; Rozmiary (µm): 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200; Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem; Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Mikrosfery Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego; Materiał higroskopijny; Sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczą zwiększają średnicę czterokrotnie osiągając nadany przez producenta rozmiar docelowy; Sfery wchłaniające ciecz zwiększające objętość do 64 krotności objętości wyjściowej; Kalibrowane: 50 - 100µm w stanie suchym; Możliwość wypełnienia sfer doxorubicyną i zastosowania ich do embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku; Dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa ; Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika; Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu; Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer; Sfery przezroczyste; Wtórna zdolność dopasowania się do anatomii miejsca embolizacji – idealne zamknięcie naczynia, możliwość całkowitego zamknięcia bifurkacji; Jednolite, bez osobnych powłok; Dostępny rozmiar (po absorpcji cieczy): 200 - 400µm; Dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Mikrocewnik: taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F, mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym, w długościach 135 cm i 150 cm, średnica wewnętrzna końcówki 0,015”, średnica wewnętrzna szaftu 0,018”, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, maksymalne ciśnienie 300 psi, polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu, miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 4: |  |  |  |
| Pakiet 5 PROWADNIKI CEWNIKI CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Prowadnik specjalistyczny hydrofilny Średnica 0,018”, Długości 110, 150, 200, 300 cm; Odcinek dystalny miękki na długości 8 i 12 cm z kształtowalną końcówką o długości 2 cm; Rdzeń prowadnika stalowy z domieszką tytanu | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) Średnica 0,014” (0,37mm); Długości 182 i 300cm; Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm ; Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | prowadnik SUPER STIFF Prowadnik sztywny o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035”oraz 0,038” ; Długości: 75/145/180/260cm; Końcówki Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadnik hydrofilny nitinolowy rdzeń pokryty powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną Zakończenie proste lub zagięte 45O; Średnice: 0.018”, 0.035”, 0.038”; Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm; Różne rodzaje sztywności prowadnika | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Prowadnik diagnostyczny Prowadnik stalowy, pokryty PTFE Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038” Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm) w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty | Szt. |  |  | 375 |  |  |  |
|  | Prowadnik 0,014” z filtrem do neuroprotekcji z platynową, miękką końcówką; Długości prowadnika: 190 i 300 cm Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra, Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem o porowatości 110mikronów Koszyk dopasowujący się do naczyń o średnicy 3,5-5,5 mm System dostawczy monorail o profilu przejścia 3,2F | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Prowadnik Długości: 180, 260, 300 cm; Średnice: 0.014”, 0.018”, 0.025”; Prowadniki o średnicy 0,014” pokrywane substancją hydrofilną; Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Urządzenie wspomagające sterowanie i manipulowanie prowadnikami Bezlateksowe; kompatybilne z prowadnikami 0.025” to 0.038” | Op. 12 szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Cewnik prowadzący Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091” Długości: 55 i 90cm Niezmienność kształtu w zależności od temperatury Wewnętrzne światło z PTFE Miękki atraumatyczny koniec 19 kształtów interwencyjnych | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038”; Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki Długości cewników 65 - 100cm; Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec ; Wiele rodzajów krzywizn końcówki | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035” Długości cewników: 60, 80, 120, 135 cm; Średnice balonów: 3 – 12 mm; Długości balonów: 20, 40, 80 mm; RBP od 10 do 16 atm; Kompatybilny z koszulkami od 5 F (śr. 3-6 mm) do 8F (śr. 12 mm) | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,35’’ długość systemu dł. 75 cm, 120cm, śr.12-18mm dł. 20-60mm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Cewniki w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018”; Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm; Długości:10/15/20/30/40/60 mm; Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy; Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy do tętnic podudzia Długość cewnika balonowego: 90 i 150 cm; Długości balonu: 80/100/120/150 mm Średnice balonu: 2-4 mm co 0,5 mm; Kompatybilny z prowadnikiem 0.018” RBP: 14 atm; Dostępna wersja OTW i RX; Crossing profile: 0.022” Pokrycie hydrofilne | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) Średnice balonu od 2 mm do 8 mm ; Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm Liczba aterotomów: 3 lub 4; Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy; RBP 10 i 12 atm | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 5: |  |  |  |
| Pakiet 6 KOSZULKI, STRZYKAWKI, PRZEDŁUŻACZE, MIKROSFERY, SPIRALE BALONY WYSOKOCIŚNIENIOWE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Koszulki naczyniowe Introducer pokryty substancją hydrofilną Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę Kółko do przyszycia Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F | Szt. |  |  | 275 |  |  |  |
|  | Przedłużacze wysokociśnieniowe zbrojone i niezbrojone Długość: 25-152 cm; Ciśnienie: 500-1200 PSI; Łączniki wykonane z przezroczystego materiału | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Strzykawka wysokociśnieniowa o wytrzymałości do 26 atm Pojemność < 20ccm; Przezroczysty, polikarbonatowy korpus z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI Mechanizm, który blokuje swobodny przesuw tłoka (zapadkowy) Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, z możliwością rotacji | Szt. |  |  | 190 |  |  |  |
|  | Cząsteczki embolizacyjne Kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego Rozmiary: 45 – 150 µm, 150 - 250 µm, 250 - 355 µm, 355 - 500 µm, 500 - 710 µm, 710 - 1000 µm, 1000 - 1180 µm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Spirale odczepialne dł 4-20cm, śr 2-14mm | szt. |  |  | 23 |  |  |  |
|  | Spirale embolizacyjne wypychane pokryte włoskami dakronowymi; 0,18 0,35 | szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Mikrocewniki - dł. 105-150cm, śr. proksymalnie 3mm dystalnie 2,5F 2,7F 2,8 F Dostępny w zestawie z prowadnikiem | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | System umożliwiający powrót do światła właściwego naczynia złożony z pozycjonującego cewnika balonowego oraz mikrocewnika zakończonego igłą. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”(0,036mm) bez powłoki z polimeru oraz z koszulką 6F. Cewnik balonowy 5F z proksymalną końcówką Y-connector. Długości cewnika: 70 i 100 cm, średnica balonu: 5,4 mm przy ciśnieniu nominalnym 2 atm, 5,8 mm przy max ciśnieniu 3,25 atm. ; Marker na dystalnym końcu cewnika. Hydrofilny mikrocewnik z igłą. Igła na dystalnym końcu cewnika. Długości mikrocewnika: 79 i 109 cm. Mikrocewnik wystaje poza cewnik balonowy 2cm przy pełnej implantacji. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Balon wysokociśnieniowy: RBP 14-24 atm; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm; Długości systemu wprowadzającego: 40, 75, 135 cm Kompatybilny z koszulkami 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm ; Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Balon wysokociśnieniowy Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm); Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm; Długości cewnika: 90 - 150 cm; Kompatybilny prowadnik: 0,014” Kompatybilna koszulka: 4 F; Profil wejścia końcówki: 0,017” ; Ciśnienie RBP: 12-14 atm Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów) Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność; Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 6: |  |  |  |
| Pakiet 7 STENTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stent rozprężalny na balonie obwodowy Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie Stent wykonany ze stopu stali 316L Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” OTW, Długość cewnika 75 oraz 135cm; Cewnik balonowy ( RBP 12atm); Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, Stent o dużej statycznej sile radialnej; Stent o małej skracalności < 2% Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu < 2%; Długości stentu 17,25,27,37,57mm, średnice 5,6,7,8,9,10 mm.Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie Stent wykonany ze stopu stali 316L Rozmiary stentu: średnice 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm, Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F dla średnicy 7,0 mm Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” oraz 0,018” Cewnik dostawczy w systemie RX. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm, Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. Profil przejścia: od 0,055” do 0,070” g | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Stent nitynolowy, samorozprężalny ; kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów; Średnice stentu: 5-8 mm; Długości stentu: 20 – 200 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 135 cm Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny obwodowy Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby; Stent o zamkniętych komórkach na obu końcach i otwartych w części środkowej; Średnice: 5 -14 mm; Długości: 20 – 120 mm; Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm; Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” OTW Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Samorozprężalny stent obwodowy, pokryty tkaniną PET; Pleciony w kształt tubularnej siatki z wplecionymi platynowymi drutami ; Repozycjonowalny - możliwość ponownego złożenia w przypadku niecałkowitego uwolnienia stentu; Średnice stentu: 6-14mm ; Długości stentu: 20 - 70 mm Kompatybilny z koszulkami 10-12 F | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Stent stalowy, Samorozprężalny; Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” ; System dostawczy „OTW” Średnice stentu: 2-24 mm; Długości stentu: 20-139 mm; Długość systemu wprowadzającego: 75 i 135 cm; Stent pleciony (siatka mesh) o dużej elastyczności i miękkości Repozycjonowalny – możliwość ponownego złożenia | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Stent stalowy, samorozprężalny do tętnic szyjnych ; Stent zamknięto komórkowy, pleciony System dostawczy monorail ; Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, Średnice stentu: 4-10mm; Długości stentu: 30-50mm. Długość cewnika min 135cm; Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F; Możliwość ponownego założenia stentu – repozycjonowalny | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Szyjny stent samorozprężalny, zamkniętokomórkowy (powierzchnia komórki 4,4mm2), nitynolowy Stent przecięty wzdłużnie w formie niezamkniętej rolki dopasowującej się do naczyń o średnicy 4-9 mm ; Długości stentu: 21, 32 i 40 mm; System dostawczy 5F (0,068”/1,75mm) Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Po 3 markery tantalowe na końcach stentu i marker na dystalnym końcu systemu wprowadzającego | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 7: |  |  |  |
| Pakiet 8 ZESTAW OBŁOŻEŃ DO ANGIOGRAFII, MISKI OPERACYJNE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Jałowy zestaw do angiografii: 1 x serweta 3 warstwowa na stół narzędziowy 200 x 250 cm 1 x serweta angiograficzna 3 warstwowa 350 x 245 cm z samoprzylepnymi otworami na t. udowe średnica 12 cm bez folii chirurgicznej; o gramaturze min. 74g/mkw 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo 1 x dren wysokociśnieniowy 122 cm, max. 84 bary, 1200 PSI, L-L, końcówka żeńska, adapter rotacyjny 1 x skalpel jednorazowy bezpieczny nr 11 1 x igła iniekcyjna 0,7 x 40 mm 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm 1 x igła angiograficzna Seldingera1,20 x 90 mm 1 x strzykawka luer 10 ml, 3 - częściowa 1 x strzykawka luer 20 ml, 3 - częściowa 2 x strzykawka L-L 5 ml, 3 - częściowa 2 x strzykawka L-L 10 ml, 3 - częściowa 2 x strzykawka L-L 20 ml, 3 - częściowa 2 x strzykawka L-L 2/ 2,5 ml, 3 - częściowa 2 x naklejka z napisem HEPARINE 1 x naklejka z napisem LIDOCAINE 2 x naklejka z napisem KONTRAST 2 x torba samoprzylepna na narzędzia, 2 sekcyjna 43 x 38 cm, PE 1 x kleszczyki plastikowe Korcang 19 cm 5 x tupfer z gazy 24 x 24 cm umieszczone w misce plastikowej okrągłej, 250 ml, przezroczystej 1 x fartuch chirurgiczny L z włókniny SMMMS, odporny na działanie alkoholi 2 x fartuch chirurgiczny XL z włókniny SMMMS, odporny na działanie alkoholi 4 x ręcznik celulozowy 2 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x osłona na sprzęt prostokątna 85 x 150 cm PE 40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 X 10 cm, 16W 17N 1 x podkład celulozowy chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm (+/- 2 cm) 1x miska plastikowa okrągła 250 ml przezroczysta 1x miska plastikowa okrągła 250 ml niebieska 1x miska plastikowa okrągła 500 ml przezroczysta 2 x opatrunek wysokochłonny samoprzylepny 10 x 20 cm 1 x imadło stalowe jednorazowe typu Mayo-Hegar 12 cm ze znakiem jednorazowości po obu stronach narzędzia 1 x licznik do igieł 10 x 5 cm magnetyczny 1 x miska okrągła do prowadników 2500 ml, 22 x 8 cm | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Zestaw pomocniczy naczyniowy: 1. 1 x miska plastikowa 500 ml 2. 2 x miska plastikowa 250 ml (w 2 róznych kolorach) 3. 1 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 20 ml 4. 1 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 10 ml 5. 1 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 5 ml 6. 1 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 2,5 ml 7. 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 20 ml 8. 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 10 ml 9. 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 5 ml 10. 1 x strzykawka Luer 3-częściowa 2,5 ml 11. 1 x igła Selingera 18G 1,2 x 90 mm 12. 2 x naklejka z napisem KONTRAST 13. 2 x naklejka z napisem HEPARINE 14. 2 x naklejka z napisem LOCAL 15. 1 x osłona na sprzęt medyczny 85 x 150 cm PE 16. 1 x dren wysokociśnieniowy 120 cm Zestaw owinięty w papier krepowy | zestaw |  |  | 275 |  |  |  |
|  | Zestaw misek o składzie: 1x miska plastikowa okrągła 2500 ml niebieska, 22 x 9 cm, z podziałką 1 x kubek plastikowy z uchwytem 500 ml, 9 x 10 cm, z podziałką, przezroczysty 1 x serweta 2 warstwowa 90 x 75 cm stanowiąca owinięcie zestawu | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 8: |  |  |  |
| Pakiet 9 STENTGRAFTY STALOWE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stentgrafty stalowe z fiksacją nadnerkową do aorty brzusznej kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości elementów dodatkowych, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach.; wykonany z drutu stalowego ; pokryty od środka dzianiną poliestrową, rozwidlający się w dolnej części , posiada fiksację nadnerkową za pomocą niepokrytej korony z haczykami część brzuszna (proksymalna): średnice od 22 do 36mm oraz długości od 74mm do 162mm części biodrowe (dystalne) , średnice od 8mm do 24mm oraz długości od 39mm do 124mm bezpieczny mechanizm uwalniania stentgraftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej oraz koszulki z zastawkami hemostatycznymi zapobiegające utraci krwi podczas zabiegu możliwość konwersji systemu rozgałęzionego na jednostronny typu „uni-illiac” możliwość zastosowania protezy biodrowej rozwidlonej typu „illiac branch” W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA STENTGRAFT O PONIŻSZYCH PARAMETRACH : Stentgraft prosty stalowy do leczenia aorty piersiowej Oferowany stent – graft musi być kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości tzw. przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. ; bezpieczny mechanizm uwalniania stentgraftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej umożliwiający precyzyjną implantację w trudnych warunkach anatomicznych - proksymalna część fiksująca się i uszczelniająca protezę za pomocą stentu samorozprężalnego obszytego materiałem poliestrowym z mocującymi haczykami o długości 5mm do średnicy aorty. - w odcinku dystalnym fiksacja za pomocą niepokrytej korony uwalnianej niezależnie od części pokrytej - szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów, wymagany jest następujący zakres średnic i dostępnych długości : średnice od 22mm do 42mm oraz długości od 80mm do 216mm - system wprowadzający z nitinolową kaniulą na prowadnik 0,035” o długości: 80cm i 100cm - system wprowadzający wyposażony w koszulkę zbrojoną oplotem stalowym zapobiegająca zagięciu protezy przy przechodzeniu przez kręte naczynia oraz ułatwiający uwolnienie stentgraftu - koszulka zbrojona systemu wprowadzającego zaopatrzona w na dystalnym końcu w zastawkę hemostatyczną z możliwością rotacyjnego otwierania i zamykania zapobiegającą utracie krwi podczas zabiegu W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm | Komplet |  |  | 9 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 9: |  |  |  |
| Pakiet 10 KOSZULKI, IGŁY, TORQUERY, FILTRY, ZESTAWY, PROTEZY IGŁY TORQUERY INFLATORY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Koszulki wprowadzające średnice koszulek od 4F do 10F długość koszulek 13cm kompatybilne z prowadnikami o średnicy 0,035’’ i 0,038’’ | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestawy wprowadzające - zestaw składający się z koszulki z rozszerzaczem , mini prowadnika , igły średnice koszulek 5,6,8,9 F długość koszulek 13cm kompatybilne z prowadnikami o średnicy 0,035’’ i 0,038’’ | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | koszulki zbrojone do PTA średnice : 5F, 6F, 7F, 8F , 9F długości : 13cm , 23cm , 30cm, 40cm, 55cm, 70cm, 90cm konfiguracje ukształtowania końcówki : typu ansel , proste , kontralateralne | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | koszulki zbrojone hydrofilne hydrofilna powierzchnia zewnętrzna koszulki na dystalnym odcinku 50cm koszulki w zakresie średnic od 6 F do 8F długości koszulek : 30cm , 40cm , 45cm , 55cm , 70cm , 90cm , koszulka z zastawką typu TUOHY-BORST | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | koszulki wprowadzające o dużych średnicach średnice koszulek od 10 do 24F długości: 30;40;55;70;80 cm akceptowany rozmiar prowadnika 0,038’’ cieniodajna opaska | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | koszulki wprowadzające niezbrojone średnice koszulek od 10 do 24F długości: 30;40;55;70;80 cm | szt. |  |  | 19 |  |  |  |
|  | zestaw wprowadzający do dostępu podkolanowego skład zestawu: igła, miniprowadnik, koszulka średnice koszulek: 4,5F długość koszulek 7cm miniprowadnik nitinolowy 0,018’’, 40 cm igła 21G, 4 cm średnica wewnętrzna 2,9F | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Igła angiograficzna średnica 18 i 21 G długości 2.5 , 4 , 5 , 7 , 9 , 15 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Igły Chiba długości 10-20 cm akceptujące prowadnik 0,018-0,038 | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Igły półautomatyczne do biopsji tkanek miękkich 14,16,18,19,20 G długość 6,9,15,20 długość skoku 10 i 20 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Igła na cewniku do przezskórnego nakłucia dróg żółciowych | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Torquery | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Inflatory | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestaw do usuwania filtrów czasowych | Szt. |  |  | 9 |  |  |  |
|  | Filtry czasowo-stałe do żyły głównej dolnej do 30mm, zestaw do aplikacji z dostępu udowego i szyjnego | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Zestaw do mikropunkcji naczyń z dostępu promieniowego, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnego przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Spirale embolizacyjne platynowe z nitką syntetyczną długości 2-14 cm średnice 2-10 mm | Szt. |  |  | 44 |  |  |  |
|  | Prowadnik wypychający spirale embolizacyjne 0,018’’, długość 180 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Spirale embolizacyjne metalowe z nitką bawełnianą, średnice 3-20 mm | Szt. |  |  | 55 |  |  |  |
|  | Zestaw do mikropunkcji dróg żółciowych cewnik na igle + prowadnik 0,018 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestaw do mocowania cewnika do skóry | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Kleszczyki do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych 3F | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestaw do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych (koszyczek lub pętla) | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | PVA w gradacjach 300-1400 | Szt. |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Protezy plastikowe do dróg żółciowych | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do infuzji z cewnikiem wielootworowym na końcu , z dwoma markerami i prowadnikiem zamykającym otwór na szczycie cewnika | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 10: |  |  |  |
| Pakiet 11 PROWADNIKI, CEWNIKI, STENTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Prowadniki obwodowe hydrofilne prowadniki posiadający rdzeń nitinolowy pokryty płaszczem poliuretanowym z pokryciem hydrofilnym i platynową końcówka proste lub zagięte średnice 0,018’’; 0,025’’; 0,035’’ ; 0,038’’ długości 80cm, 145cm, 150cm, 180cm, 260cm, dołączony torquer ułatwia kierowanie prowadnikiem podczas użycia | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadniki obwodowe sztywne prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym oplotem pokryte od zewnątrz teflonem prowadniki posiadające następujące profile : 0,025” ; 0,035” ; 0,038” długości prowadników dostępne w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadniki obwodowe sterowalne prowadniki stalowe pokryte od zewnątrz teflonem proste lub zagięte ( zagięcie 1,5mm i 3 mm) średnice 0,018’’; 0,021’’; 0,025’’; 0,032’’; 0,035’’, 0,038’’ długości 50cm, 80cm, 145cm, 180cm, 260cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Prowadnik sztywny, zagięty z platynową końcówką, typu Cope; 0,018’’ ; długości 60-100 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Prowadnik do procedur rekanalizacji tętnic podudzia o profilu 0,014’’ | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Stenty nitinolowe segmentowe długości 40-100 mm średnice 16-34 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Stenty nitinolowe segmentowe długości 20-140 mm średnice 5-14 mm | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Stenty nitinolowe samorozprężalne pokryte paklitaxelem do SFA | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Stenty stalowe samorozprężalne średnice 20-40 mm długości 25-75 mm w komplecie zestaw do wprowadzania | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | cewnik balonowy wysokociśnieniowy do dużych naczyń niepodatny balon z PET średnice balonu od 12 mm do 28 mm długość balonu od 20 do 40 mm balon o średnicy 28 mm współpracujący z koszulką naczyniową 12F ciśnienie RBP do 10 atm współpracujące z prowadnikiem 0,035’’; długość cewnika 100cm cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na trzonie wewnętrznym | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikami 0,014’’, 0,018’’, 00,35’’ z zestawami wprowadzającymi 3,4,5,F | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych; średnice zewnętrzna 4,1F 5F, 6F, 7F | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Cewniki balonowe pokryte paklitaxelem średnice 3-7 mm ; długości 4-8-10 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik do drenażu wielozadaniowy z systemem mocującym do skóry ; 5-14 F ; długości 25-60 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cewnik do manipulacji w drogach żółciowych w drenażu przezskórnym | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik do infuzji obwodowych , pokryty substancją hydrofilną z markerem na końcu ; 3-4 F długości 80 – 150 cm ; akceptujący prowadnik 0,025-0,035’’ | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cewnik diagnostyczny kalibrowany co 1 cm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Cewnik superselektywny z cieniodajną krzywizną 4 i 5 F; długości 65-125 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 11: |  |  |  |
| Pakiet 12 KOMPRES DO WKŁUCIA UDOWEGO CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Jednorazowy kompres do wkłuć udowych pozwalający na utrzymanie hemostazy. Kompres składający się z 4 ramion w kształcie litery X szerokość ramienia 6,5 cm, długość 29,5 cm. W centralnej części przezroczysty balon o pojemności 20 ml zintegrowany z igłą. Balon wypełniany za pomocą strzykawki 20 ml dostarczanej w zestawie. | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 12: |  |  |  |
| Pakiet 13 STENTY, STENTGRAFTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stent rozprężany na balonie: stent kobaltowo-chromowy typu sloted Tube; kompatybilny z prowadnikiem 0,035” grubość ściany stentu nie większa niż 0,063”; dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm średnice od 4,0 do 10,0 mm ; długości stentu od 12 do 59 mm wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F | Szt. |  |  | 75 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalne do t. udowej powierzchownej stent nitylonowy z termiczną pamięcią kształtu; kompatybilny z prowadnikiem 0,035” możliwość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów; długość układu wprowadzającego 80 i 135cm; średnice od 5 do 10mm długości od 20 do 100mm oraz dodatkowo 120 i 150 mm w srednicach 5-8mm mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedna ręką | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalne do t. udowej powierzchownej nitylonowy ; z termiczną pamięcią kształtu; kompatybilny z prowadnikiem 0,035” możliwość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów, długość układu wprowadzającego 80 i 135cm długości 120 i 150 mm w średnicach 5-8mm mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedna ręką | szt. |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Stent do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, umieszczony na balonie, System RX długość stentu od 12 do 18 mm; średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm; niski profil stentu ciśnienie RBP 14 atm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014"; wysoka siła radialna kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiarów | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana nitynolowy z termiczną pamięcią kształtu kompatybilny z prowadnikiem 0’018” możliwość zastosowania introducera 4F długość układu wprowadzającego 80-90cm i 120-135cm średnice od 3 do 8mm; długości od 20 do 100 mm | Szt. |  |  | 23 |  |  |  |
|  | DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym z grupy cytostatyków everolimus; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F, średnice od 2,25 do 4,0mm długości od 8 do 38mm dla średnic 2,5 -4,0mm, posiadające wskazanie do zabiegów BTK , RBP 18atm dla wszystkich średnic | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy , z systemem dostawczym typu monorail; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F; długości 20,30 i 40 mm średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 13: |  |  |  |
| Pakiet 14 CEWNIKI, PROWADNIKI, SYSTEMY PROTEKCJI, SYSTEMY ZAMYKAJĄCE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - średnice od 3,0 do 14mm - długości: 20-40 mm dla średnicy 3,0 mm; 20 - 200 mm dla średnic od 4,0 do 7,0mm, 20- 80mm dla średnic 8 – 14mm, 250mm dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm , - długość układu wprowadzającego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-5mm, 6F dla średnic 6-12 mm i </= 7F dla średnicy 14 mm - RBP > 27atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany kompatybilne z prowadnikiem 0,018" RBP =/> 20 bar długości 20 - 120mm średnice 2,0 - 4,0mm i 5,0mm dla dł. 20-60 mm długość układu dostarczającego 90 i 135-150cm shaft proxymalny 3,6F shaft dystalny 3,4F | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów; dł. systemu 90 i 150cm RBP = 14atm dostępne średnice od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm dostępne min. 4 długości) długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji długość systemu dostawczego 143 cm; średnice od 1,5 do 5mm ; długość 12,15,20mm dla średnic 2,5 -3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, RBP 18 atm NP 12 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy typu Rx do postdylatacji długość systemu 143cm; dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm; dostępne długości 15-40 mm; ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Prowadniki zabiegowe sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” 0,014”; 0,018” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; długość prowadnika od 180 do 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Średnica 0,014” długości 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok 30cm) | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień ; o średnicy 0,018”. 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”. 3cm tip widzialny w promieniowaniu Rtg dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika.; długości 145, 190, 300 cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | System protekcji dystalnej typu filtr do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm i >/=300cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający minimum 3 stopnie sztywności dla lepszego podparcia systemu | Szt. |  |  | 23 |  |  |  |
|  | Systemy zamykające do naczyń do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitynolowego klipsa | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | System zamykający typu szewnego Zaopatruje naczynia po dostępie od 8,5 do 24F Zamknięcie za pomocą 2 nici poliestrowych, nieabsorbowalnych . System kompatybilny z prowadnikiem 0,035-0,038” | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 14: |  |  |  |
| Pakiet 15 STAPLERY SKÓRNE, URZĄDZENIA DO USUWANIA STAPLERÓW JEDNORAZOWE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stapler skórny jednorazowego użytku, gotowy do użycia po rozpakowaniu, zszywki ze stali nierdzewnej, Magazynek 35 zszywek; grubość zszywki 0,6 mm szerokość 7,0-7,2 mm; wysokość 4,0-4,9 mm | magazynek |  |  | 1185 |  |  |  |
|  | Urządzenie do usuwania staplerów (jednorazowe) | Szt. |  |  | 1890 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 15: |  |  |  |
| Pakiet 16 SPRZĘT DO ZABIEGÓW OBWODOWYCH CEWNIKI, PROWADNIKI, STENTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Przewody łączące wysokociśnieniowe dł. 25-120cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Igły do nakłucia met. Seldingera 1, 2 lub 3-częściowe | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kraniki wysokociśnieniowe jednodrożne lub trójdrożne | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Rozszerzacze naczyniowe 5F-9F | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Y-conector | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Koszulki z 3mm markerem (znacznikiem) na końcu, z zastawką hemostatyczną, 0.035”, Ø 4-11F, dł. 5.5cm, 11cm, 23cm, 35cm, 45cm, 55cm, 90cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy, samorozprężalny, uniwersalny (jugular, femoral) z podwójnym filtrowaniem, system wprowadzający – SDS maximum 6F | Szt. |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Zestaw do udrażniania naczyń subintymalnie z możliwością powrotu do światła naczynia poza niedrożnością lub zestaw do mechanicznego udrażniania wewnątrz światła naczynia. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | System neuroprotekcji mózgowej, o centralnym montowaniu prowadnika 0,014" (parasolka), monorail (rapid exchange), dł. 180cm, średnica filtru: 4, 5, 6,oraz 7mm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, wszystkie kształty, Ø 4F,5F, akceptujące prowadnik 0.038 światło wewn. 4F – nie mniejsze niż 0.042” światło wewn. 5F – nie mniejsze niż 0.048” | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Cewniki z balonem do angioplastyki dł. 40-135cm, akceptujące prowadnik Ø 0.035”,0.018", 0.14", balon dł. 1.5-22cm, Ø 2-25mm, RBP 10-15 atm. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewniki prowadzące do badań naczyniowych , z zastawką hemostatyczną, Ø 6-9F, dł. 55-90 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Stent samorozprężalny, nitinolowy z systemem dostarczania, średnica kanału wewnętrznego 0,018” lub 0,035”, dł. 20-100mm, śr. 6-7-8 mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Stent szyjny, nitinolowy ; RX 0,014", o wymiarach dostosowanych do tętnic szyjnych, średnica stentu: 5, 6, 7, 8, 9, l0mm, długość stentu: 20,30, 40mm,długość systemu wprowadzającego 135cm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Stent obwodowy, montowany na balonie o giętkich przęsłach, dł. 20,26,30,40,60mm, Ø 5,6,7,8,9,10 mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Prowadnik diagnostyczny obwodowy o trzonie stalowym o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE-E Końcówka prowadnika atraumatyczna giętka prosta i J, różne długości, różne promienie o ruchomym stalowym rdzeniu pokryty teflonem, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem, sterowalne, różne długości, różne średnice, kontrastowanie w RTG , dostępne różne sztywności. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadnik sztywny typu Amplatz Atraumatyczna końcówka prowadnika , dostępny w trzech rodzajach sztywności, końcówka dostępna prosta i J o promieniach 3 i 1.5, średnice 0,035’’ i 0,038’’, długości 150cm, 180cm, 260cm , pokrycie PTFE | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadnik hydrofilny o średnicy 0,014", długości 180 cm proste i J-curve, Ø 0.035”, dł. 150,180,260 cm z torquerem | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 16: |  |  |  |
| Pakiet 17 IGŁY, PROWADNIKI, TORQUERY, ROZSZERZACZE, CEWNIKI, ADAPTERY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Igła angiograficzna jednoczęściowa 18G, długość 70mm, kompatybilna z prowadnikiem 0,038 Igły do nakłucia met. Seldingera jednoczęściowe | szt |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Torquer kompatybilny z prowadnikami od 0,009” do 0,038” | szt |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Y-adapter. Duże światło 0,118” (9,5F), z rotacyjnym adapterem luer-lock | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Introduktor 3-9F | szt |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Prowadniki Teflonowe; proste, J, 0,018" 0,025" i 0,035" ; dł. 150-260 cm | szt. |  |  | 830 |  |  |  |
|  | katetery do angiografii do badań naczyniowych ; 3-5F,różne kształty ; akceptujące prowadniki 0,035" | szt |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Przewody łączące (przedłużacze wysokociśnieniowe) | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Rozszerzacz naczyniowy (dilatator) 5F-9F | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 17: |  |  |  |
| Pakiet 18 STENTY STALOWE , HELIKALNE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie ; proste ; pokrywane obustronnie materiałem PTFE ; śr 5-10 mm ; dł. 16-59 mm | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie ; proste ; pokrywane obustronnie materiałem PTFE ; śr 12-16 mm; dł. 29, 41,61 mm | szt |  |  | 13 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 18: |  |  |  |
| Pakiet 19 STENT HELIKALNY NITINOLOWY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | stent helikalny nitinolowy dedykowany do tętnicy podkolanowej i udowej, tkany z minimum 5 par włókien śr.4-8 mm ; dł. 40-200 mm ; kompatybilny z koszulką 7F | szt. |  |  | 28 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 19: |  |  |  |
| Pakiet 20 KORKI NACZYNIOWE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Korki naczyniowe do embolizacji wielowarstwowe ; z siatki nitinolowej ; samorozprężalne średnice 3-22mm | szt. |  |  | 13 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 20: |  |  |  |
| Pakiet 21 SPIRALE MIKROSFERY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | platynowe spirale embolizujące 3D, odczepiane elektrycznie ; długość systemu dostawczego 150 cm kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018” i 0,021” średnica coila 8, 10, 14 i 20 mm długości 20, 26, 34, 50 cm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA wielkości 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów objętości 1 ml lub 2 ml w roztworze soli fizjologicznej precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy ściśliwość 30 % – odkształcające się czasowo po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracające do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegające fragmentacji barwione na kolor niebieski pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010” / 300-500: 0,014” / 500-700: 0,021” / 700-900: 0,023” / 900-1200: 0,035” brak ryzyka blokowania mikrocewnika stała wielkość sfer w wybranej frakcji | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | mikrosfery embolizacyjne na bazie mikromeru PVA modyfikowane grupami sulfonowymi Dostępne trzy wielkości 100-300, 300-500, 500-700 mikrometrów Dostępne objętości 2 ml w roztworze 6 ml soli fizjologicznej Precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej chemoembolizacji guzów wątroby, przeznaczone do powolnego uwalniania chemioterapeutyku do komórek tkanki guza (do 14 dni od wykonania zabiegu) Znak CE na obciążanie DC Bead doxorubicyną oraz irinotekanem Ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcające się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji i stałym, powolnym uwolnieniu chemioterapeutyku powracające do swojego pierwotnego kształtu i wielkości oraz nie ulegają fragmentacji Barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania Zmieniają kolor na czerwony po obciążeniu doksorubicyną, na kolor turkusowy po obciążeniu irinotekanem obciążane w warunkach aseptycznych mogą być przechowywane w lodówce (temp. 2-8ْ C) przez okres 14 dni Po obciążeniu chemioterapeutykiem zmniejszają średnicę o 20%, a po uwolnieniu chemioterapeutyku wracają do poprzedniej wielkości Pakowane w fiolki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer Kompatybilność z mikrocewnikiem: - 100-300 : 0,010” - 300-500: 0,014” - 500-700: 0,021” Brak ryzyka blokowania mikrocewnika Stała wielkość sfer w wybranej frakcji | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | spirale embolizacyjne Pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem zwiększenie: 5 razy więcej niż tradycyjne spirale dla systemu 0.018" 4 razy więcej niż tradycyjne spirale dla systemu 0.035" różne rozmiary | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | cewnik prowadzący dla mikrocewnika / cewnik diagnostyczny superselektywny / cewnik hydrofilny obwodowy Średnice 4 Fr, 5 Fr Długości 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0,038” Duża średnica wewnętrzna 0,042” (1,07 mm) taka sama dla 4 Fr i 5 Fr Atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) Dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje obwodowe Kontrola trakcji 1:1 Duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi Dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE utwardzonego nylonem – sztywniejsza i twardsza 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | cewnik diagnostyczny selektywny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych Średnice 4 , 5 Fr duża średnica wewnętrzna: - 0,041”/ 1.03 mm dla 4 Fr - 0,047” / 1.20 mm dla 5 Fr dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1 – precyzyjna manipulacja, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej dystalne 2 cm bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna końcówka flowrate 4 -22 ml/sek, ciśnienie podania kontrastu do 1000 psi | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik wspierający, do trudnych przejść ; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, koszulką 4 Fr; długości 65, 90, 135, 150 cm; powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm; podwójny oplot stalowy 3 markery; Końcówka dystalna taperowana ( o stożkowatym kształcie) Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy do PTA do użycia w naczyniach tętniczych, żylnych oraz protezach naczyniowych, balon RX z profilem wejścia 0,60 mm o budowie hybrydowej, z powłoką hydrofilną długości 45 cm. Np.: 8 atm, RBP 12-14 atm długość użytkowa cewnika 150 cm zakres średnic: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. Zakres długości: 40, 60 , 80 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy do PTA kompatybilny z prowadnikiem 0,035” balon workhorse w systemie RX Długość użytkowa cewnika 135 cm 3 krotnie fałdowany dla średnic 4-6 mm; 6 krotnie fałdowany dla średnic 7-10 mm Zakres średnic 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Zakres długości 20, 40, 60, 80, 100 mm NP.: 6 Atm RBP min. 11 atm, max. 15/16 atm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | koszulka udowa rozszerzalna , z dedykowanym balonem Mała średnica początkowa Łatwe przejście przez trudne anatomie Łatwe usuwanie koszulki dostosowuje się do naturalnej elastyczności tkanek i tętnic, umożliwia łatwe usunięcie i zamknięcie miejsca nakłucia. rozmiary: 18 Fr x 25 cm; 18 Fr x 35 cm ; 19 Fr x 25 cm ; 19 Fr x 35 cm ; 21 Fr x 25 cm ;21 Fr x 35 cm długość robocza 25 cm, 35 cm tip 5.3 Fr / 1.8 mm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | długa koszulka prowadząca Zbrojona, hydrofilna, Średnice 5 - 8 Fr, długość 45 cm Kompatybilna z prowadnikiem 0,038” średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr ; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr ; 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr Dystalne pokrycie hydrofilne: 5 cm; Zbrojona oplotem stalowym odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej,Brak owalizacji światła na zgięciu koszulka widoczna w skopii na całej długości złoty marker 5 mm od końca dystalnego | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | długa koszulka prowadząca Zbrojona, hydrofilna, Średnice 5 - 8 Fr, długość 65 cm Kompatybilna z prowadnikiem 0,038” Duża średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr ; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr ; 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr Dystalne pokrycie hydrofilne 35 cm Zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, Brak owalizacji światła na zgięciu koszulka widoczna w skopii na całej długości złoty marker 5 mm od końca dystalnego | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | długa koszulka prowadząca Zbrojona, hydrofilna, z markerem na końcu Średnice 5 - 8 Fr, długość 90 cm Kompatybilna z prowadnikiem 0,038” Duża średnica wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr ; 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr ; 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr Dystalne pokrycie hydrofilne 15 cm Zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, Brak owalizacji światła na zgięciu koszulka widoczna w skopii na całej długości złoty marker 5 mm od końca dystalnego | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | stent nerkowy stalowy na balonie RX Materiał stal szlachetna 316L ; zbudowany z komórek diamentowatych, 12 komórek i trzy konektory dla średnic 5 i 6 Fr, 14 komórek i 4 konektory dla średnicy 7 mm ; grubość ścianki stentu 0,0071” / 0.180 mm Balon o ciśnieniach NP. 8 atm i RBP 12 atm dla średnic stentu 5 i 6 mm ; NP. 10 atm i RBP 12 atm dla średnicy 7 mm Dwa platynowe markery na końcach balonu Średnice stentu 5, 6, 7 mm ; długości 12 i 18 mm System doprowadzający RX z otworem na prowadnik 15 cm od końca dystalnego, długość systemu doprowadzającego 90 lub 150 cm Crossing profile: - 0.059” / 1.50 mm dla średnicy 5 mm - 0.062” / 1.57 mm dla średnicy 6 mm - 0,067” / 1.70 mm dla średnicy 7 mm Średnica shaftu proksymalnego 2.4 Fr / 0.8 mm Średnica shaftu dystalnego 3.6 Fr / 1.2 mm Kompatybilność z prowadnikiem 0,018” ; z koszulką 5 Fr (min) i 6 Fr (max) | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Prowadniki hydrofilne nitinolowe: Średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035” Długości 50, 80, 120, 150 cm, Długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm,Long=5 cm Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1 W poliuretan zatopione nitki wolframowe Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu Trwała powłoka hydrofilna Z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / Krzywizna Bolia Dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej Dostępny w wersji z kształtowalną końcówką | Szt. |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Prowadniki hydrofilne nitinolowe: Średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035” Długości 180, 220, 260, 300 cm Długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm, Long=5 cm Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1 W poliuretan zatopione nitki wolframowe Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu Trwała powłoka hydrofilna Z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / Krzywizna Bolia Dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej Dostępny w wersji z kształtowalną końcówką | Szt. |  |  | 180 |  |  |  |
|  | obwodowy prowadnik diagnostyczno-interwencyjny - jeden prowadnik wykonuje pracę dwóch: selektywne wejście do naczynia oraz interwencja, główne zastosowanie w Crossover, oraz szerokie zastosowanie do różnego typu zmian efektywność i bezpieczeństwo Średnica 0,014”; 0,018”; 0,035’’ Długość 180 cm, 3 cm elastycznej końcówki 25 cm dystalne pokryte hydrofilnie o sztywności standardowego prowadnika Dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | obwodowy prowadnik diagnostyczno-interwencyjny jeden prowadnik wykonuje pracę dwóch: selektywne wejście do naczynia oraz interwencja, główne zastosowanie w Crossover, oraz szerokie zastosowanie do różnego typu zmian efektywność i bezpieczeństwo; Średnica 0,014”; 0,018”; 0,035’’ Długość 260 cm, 300 cm 3 cm elastycznej końcówki 25 cm dystalne pokryte hydrofilnie o sztywności standardowego prowadnika Dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 21: |  |  |  |
| PAKIET 22 STENTGRAFTY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stentgraft piersiowy: rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem koniec proksymalny pokryty poliestrem lub z odsłoniętymi drutami wyprofilowany podłużny element nitinolowy wzmacniający konstrukcję stentgraftu system wprowadzający dwuosłonowy- zewnętrzna osłona bardziej sztywna, wewnętrzna elastyczna znaczniki Ptlr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery D na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego proksymalny koniec stentgraftu otwierany w ostatnim etapie implantacji zakres średnic stentgraftu 22-46 mm, długości 100-250mm stentgrafty proste i zwężające się możliwość wykonania stentgraftu dopasowanego do anatomii pacjenta ( do dł. 150cm) z wcięciami proksymalnymi/dystalnym, mocno zwężające lub rozszerzające się MOŻLIWOŚĆ ZMIANY NA TRZYMODUŁOWY STENTGRAFT BRZUSZNY Z MOCOWANIEM NADNERKOWYM ORAZ DODATKOWYMI HACZYKAMI PODNERKOWYMI, wyposażony w tępe haczyki mocujące nogi. Zakres średnic proksymalnych 20-36 mm, dł. Body 80,100 lub 120 mm; średnice dystalne nóg 9-24 mm, dł. Nóg 80-160 mm; dostępne przedłużki nóg oraz przedłużki proksymalne( ‘’cuff’’). Do stentgraftu dołączony kompletny zestaw do implantacji Stentgraft brzuszny: Rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem Mocowanie nadnerkowe- dodatkowe haczyki podnerkowe Możliwość zaopatrzenia aorty o szyi proksymalnej do 75st System trzy modułowy z przedłużkami proksymalnymi(„cuff”) i dystalnym Średnica proksymalna korpusu 20-36 mm, śr. Dystalna nóg 9-24 mm: Dodatkowe mocowanie nóg- tępe haczyki zapobiegające migracji Precyzyjny system wprowadzający- stopniowe otwieranie stentgraftu za pomocą pokrętła, proksymalny koniec otwierany po rozprężeniu stentgraftu, dystalny koniec ipsilateralnej po wszczepieniu nogi kontrlateralnej; System wprowadzający korpus główny służy jako koszulka do wprowadzenia ipsilateralnej Niskoprofilowy system wprowadzający 18-19f dla korpusu głównego oraz 15-16 f dla nóg W zestawie 2 prowadniki sztywne oraz cewnik balonowy do doprężenia stentgraftu Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy wzmocniony podłużnym elementem nitinolowym, wprowadzany za pomocą hydrofilnego, dwuosłonowego systemu (zewnętrzna osłona sztywna, wewnętrzna bardzo elastyczna), o średnicach od 22 do 46 mm i dł. Od 100-250 mm Możliwość wykonania stentgraftu piersiowego szytego na miarę- o śr. 20-50 mm, prostego, zwężanego lub rozszerzającego się, z wcięciem proksymalnym/dystalnym lub fenestracją, o całkowitej dł. 40-150 mm Do stentgraftu dołączony kompletny zestaw do implantacji | Szt. |  |  | 14 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 22: |  |  |  |
| Pakiet 23 - STENTGRAFTY, STENTY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stentgraft aortalny do aorty brzusznej Rozwidlony o budowie wielomodułowej System umożliwiający dwukrotne repozycjonowanie części głównej body System mocowania podnerkowego w postaci haczyków, wykonanych z nitinolu uszczelnionego mankietem z PTFE bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem: stentgraft wykonany z nitinolu powlekanego PTFE zakres rozmiarów : - część aortalna 21-35 mm lub 23-35 mm do aorty o średnicy 19-31 mm - cześć biodrowa 10-27 mm do tętnicy biodrowej 8-25 mm Wprowadzany z jednostronnego dostępu jeśli średnica nogi przeciwległej nie przekracza 14mm Średnice zestawu wprowadzającego 12/18/20F Rozmiary przedłużek: - aortalnych 23-26 lub 23-36 mm dla aorty 19-31 mm - biodrowych 10-27 mm dla tętnicy biodrowej 8-25 mm Markery widoczne w obrazie RTG Możliwość pokonywania zagięć kątowych, konstrukcja zapewniająca zastosowanie w krętych tętnicach biodrowych Możliwość implantacji w pękających tętniakach Zestaw składający się z : główne body i przeciwległa noga, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, koszulki wprowadzające, 2 sztywne prowadniki | Zestaw |  |  | 19 |  |  |  |
|  | Stentgraft aortalny do aorty piersiowej Pokrycie PTFE Szkielet z nitinolu, pokryty na całej długości PTFE, łączony z protezą za pomocą taśmy laminowanej (brak szwów) System wprowadzający 18,20,22,24F Długość stentgraftu 10-20 cm Średnice stentgraftu 19-35 lub 21-45 dla aorty 16-42 mm Giętki stentgraft i system wprowadzający Zastosowanie w aorcie o krętym przebiegu Konstrukcja szkieletu sinusoidalna Możliwość implantacji w pękających tętniakach i rozwarstwionej aorcie Skład zestawu: 1 stentgraft z systemem wprowadzającym, balon trójpłatowy z możliwością przepływu krwi w czasie doprężania stentgraftu, koszulka wprowadzająca z silikonową zastawką uszczelniającą wypełniona solą fizjologiczną, prowadniki Do stentgraftu dołączony kompletny zestaw do implantacji | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Stent obwodowy samorozprężalny Nitinolowy spiralny stent samorozprężalny pokryty siatką z PTFE; Pokrywany mikrocząsteczkową heparyną; Średnice 5,6,7,8 mm; Długości 3,4,6,8,10 cm Długość systemu wprowadzającego 80 lub 120 cm Średnica systemu 6-7F Prosty system uwalniania stentu Cieniodajne markery ułatwiające odpowiednią apozycję stentu | Szt. |  |  | 19 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 23: |  |  |  |
| Pakiet 24 - STENTGRAFT AORTALNY BRZUSZNY NISKOPROFILOWY CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym. umożliwiający zaopatrywanie tętniaków aorty brzusznej o szyjach z wyraźnymi uwapnieniem oraz skrzeplinami ; umożliwiający implantację przy szyi tętniaka o długości od 7 mm rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek Mocowanie stentgraftu nadnerkowe za pomocą haczyków Korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu Materiał graftu – PTFE Części biodrowe wykonane z jednej, ciągłej spirali nitinolowej pokrytej PTFE System wprowadzający o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 15 F dla części głównej stentgraftu ; System wprowadzający o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 15 F dla części biodrowej stentgraftu średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-22mm Do stentgraftu dołączony kompletny zestaw do implantacji | komplet |  |  | 19 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 24: |  |  |  |
| Pakiet 25 - CEWNIKI BALONOWE DO PTA STENTGRAFT KRYTY OBWODOWY STENTY SAMOROZPRĘŻALNE NITINOLOWE FILTRY STAŁO-CZASOWE CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | cewnik balonowy uniwersalny, półpodatny, OTW, do tętnic biodrowych, udowych: do doprężeń stentgraftów, leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych średnice i długości balonu: 3mm (dł. 2,4,10cm); 4mm(dł. 2,4, 10,15cm): 5mm (dł. 2,4,6,8,10,15cm); 6mm (dł. 2,4,6,8,10,15cm); 7,8,9,10mm (dł. 2,4,6,8cm) dla średnic 3,4,5,6 koszulka 5Fr dla średnic 3,4,5,6 koszulka 6Fr i 7 Fr system wprowadzający 80cm i 135cm kompatybilny z prowadnikiem 0.035" NP: 8atm, 6atm; RBP: 14atm, 12atm i 10 atm balon może być wykorzystany do długich zmian chorobowych rozproszonych poprzez kręte drogi atraumatyczna zwężona niskoprofilowa końcówka: tip o dł. 5,5mm ; widoczna we fluoroskopii, o profilu 0.046"; balon z nylonu, złożony z 5 plisowanych fałd, zbudowany z check pointów; produkt nie zawierający latexu | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | cewnik balonowy, ultra niepodatny, OTW, do zastosowania w tętnicach nerkowych, biodrowych, udowych, podkolanowych, piszczelowych, strzałkowych i podobojczykowych, do doprężeń stentgraftów rozmiary: dla średnicy 3mm długości 2,4,10cm; dla średnicy 4mm długości 2,4,10,12,15,17,20cm dla średnicy 5, 6,7mm długości 2,3,4,6,8,10,12,15,17,20 cm dla średnicy 8,9,10mm; długości 2,3,4,6,8, (10)cm NP 8atm; RBP: 24, 22,20 atm System wprowadzający 40cm; 80cm; 120cm; 135cm ; kompatybilny z prowadnikiem 0.035" koszulka: 5Fr dla balonów o śred. 3, 4, 5mm; pozostałe: 6Fr,7Fr materiał balonu z włóknami kewlarowymi trzon cewnika zawierający urządzenie do ponownego zwijania balonu dystalny potrójny kanał i proksymalny kanał współosiowy końcówka atraumatyczna o dł. 4,5mm rozmiar shaftu: 5,6Fr dla śred. 3-10mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | cewnik balonowy, tętnice biodrowe zewnętrzne i wewnętrzne, tętnice biodrowe wspólne, tętnice uda powierzchowne, głębokie uda, tętnice nerkowe, system OTW; rozmiar balonów: śred. 2-9mm; dł. 20-280mm; kompatybilny z prowadnikiem 0.018"; materiał: QuadFlex; dł. Systemów roboczych: 75cm, 90cm, 130cm, 150cm, 180cm profil: 4-5-6F; RBP: 16-11 atm; powłoka hydrofilna: profil przejścia: 0.021" | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | cewnik balonowy do małych tętnic biodrowych wewn. i zewn., wspólnych; tętnica powierzchowna uda, tętnica głęboka uda, tętnice podkolanowe, tętnica grzbietowa i podeszwowa stopy, system OTW rozmiar balonów: śred. 1.25 - 5mm; dł. 15-220mm kompatybilny z prowadnikiem 0.014"; materiał: QuadFlex; dł. Systemów roboczych: 100cm, 130cm, 150cm profil: 4F RBP: 16-13 atm; powłoka hydrofilna: profil przejścia: 0.017" | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | cewnik balonowy do CTO rekanalizacja, wspomagający udrożnianie tętnic, pół podatny, do tętnic udowych powierzchownych i głębokich, podkolanowych system OTW, balon wykonany w technologii zapobiegającej 'składaniu się cewnika' podczas pokonywania niedrożności; rozmiar balonów: śred. 2mm - 6mm; dł. 40mm-220mm kompatybilny z prowadnikiem 0.035"; 0.018"; 0.014" materiał: QuadFlex; System roboczy 75cm,110cm, 130cm, 140cm; profil: 4-6F; RBP: 13-16atm dla 0,035; powłoka hydrofobiczna: balon wykonany w technologii KrossLock | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Cewnik z balonikiem rozszerzającym do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) do rozszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych oraz leczenia zmian niedrożności naturalnych lub sztucznych naczyniowo-żylnych przetok dializacyjnych Rozmiar balonów:średnice:2-3.5 mm ("0.014) oraz 4-7mm ("0.018) Długość: 2 - 30 cm dla każdej średnicy ; RBP: 12 atm ;Profil: 5F ; Typ RX Długość systemu roboczego: dla "0.014" 140 cm oraz dla "0.018 140 cm i 80 cm Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, Na trzonie cewnika o długości 140 cm dwa znaczniki radiocieniujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki cewnika balonikowego | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tętniaków tętnic obwodowych, przy perforacji naczynia, przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic biodrowych stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) Średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm długość stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm długość systemu wprowadzającego 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" na zakończeniach markery tantalowe wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem koszulka 8Fr, 9Fr, 10Fr | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | stent samorozprężalny do tętnic biodrowych stent nitinolowy otwartokomórkowy, rozszerzający się na obu końcach stentu (tworząc koronę) wysoka siła radialna; długość systemu wprowadzającego: 80cm kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; średnice: 7mm,8mm, 9mm, 10mm długości stentów: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm po obu stronach stentu po 4 znaczniki-markery z tantalu koszulka 6F, cewnik prowadzący 8F; metoda uwalniania stentu: PIN and PULL - ściągana | szt |  |  | 20 |  |  |  |
|  | filtr żyły głównej przerywający krążenie żylne, zapobiega zatorowi tętnicy płucnej wprowadzony przez żyłę udową oraz szyjną/podobojczykową filtr stały lub usunięty przeskórnie dwanaście ciętych laserowo niklowo-tytanowych drutów z pamięcią kształtu dwa poziomy filtracji: nogi (dolny poziom filtrowania), ramiona (górny poziom filtrowania prowadnik o średnicy 0.035" maksymalne ciśnienie podawania kontrastu 800 psi. opaski na końcu rozszerzacza ułatwiające pomiar maks średnicy żyły głównej dolnej. System do usuwania kompatybilny z innymi urządzeniami | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU 25: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                        …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /7/Med./2014

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2014 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez: Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO  zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

.......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:           ...............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907                     z późn. zm.) o wartości powyżej 134 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w obrebie pakietu / pakietow nr ………………. wyszczególnionego (-ych)  w §12, zwanego (-ych) dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 71 766 05 25, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 71 766 04 64, p. Zuzanna Rucińska                      tel. 71 766 04 41.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na numer .............................. Odbiór w/w towaru nastapi w siedzibie Zamawiajacego na podstawie dokumentu PZ, co będzie podstawa do wystawienia faktury. Osobami uopwaznionymi do odbioru sa osoby wymienione w ust. 7.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia drogą telefoniczną na nr ….…………, potwierdzonego faxem                na nr ………..…) pełny komplet towaru (z każdego rozmiaru 1 sztukę) określonych w §12 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytego sprzętu nastąpi w terminie do 3 dni od daty przekazania protokołu zużycia spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Odbiór ww. towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Apteka Szpitalna) na podstawie dokumentu PZ. Osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wymienione w ust. 7.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu zużytego sprzętu, poinformuje             o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ........................... lub drogą elektroniczną na adres……………………….). Informacja - protokół wszczepu zawierać będzie imię i nazwisko pacjenta, ilości i rodzaj i numery seryjny wszczepionego towaru, będzie stanowił podstawe                do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu przesle fakture                w wersji elektronicznej na adres e-mail : apteka.dostawy@4 wsk.pl lub w wersji pisemnej                                  na numer faksu 71/ 7660 463

- Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- tech. farm. Stanisława Mazur

- tech. farm. Barbara Ziółek

- tech. farm. Halina Ciemała

- tech. farm. Adam Klekowski

- tech. farm. Agnieszka Przybył

- tech. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiajacy ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu                              i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiekszone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych                 i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z §4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia                                                  go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ………… i fax ………………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem                z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania osób wskazanych w ust. 2 drogą telefoniczną                         i potwierdzić pisemnie na nr fax nr 71  7660 463 z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………... pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 2

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg §1 pkt. 3, 4.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawe na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń pracowników Zamawiającego jest dr n. med. Artur Ruciński 71 766 03 53 Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 pkt 3, 5, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł(słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, gwarancji oraz koszt przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art.56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.).

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ……………………………

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikających z §1 ust. 3,4 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin, o którym mowa w §4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 7 ust.1 pkt.2).

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3,4 i §4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3,4 i §4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 5% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających                                   z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 217) ma zastosowanie.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie asortymentowo – cenowe stanowiące w SIWZ załączniki nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostaną treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania  7/Med./2014, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                             ...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt                   (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie                  z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Dotyczy: pakietu nr 1 poz:1-8,10; pakietu nr 2 poz.1-3, 5-6; pakietu nr 5 poz.1-5,7-10; pakietu nr 6 poz. 1-3; pakietu nr 8; pakietu nr 10 poz. 1-2,4-13 , 19,22,24; pakietu nr 11 poz. 1-4,12,15,18;  pakietu nr 12; pakietu nr 14 poz. 4,6-8; pakietu nr 15,  pakietu nr 16 poz.  10,12,16-18 ; pakietu nr 17;  pakietu nr 21 poz. 5-7, 15, 16;

Dotyczy: pakietu nr 1 poz:9; pakietu nr 2 poz. 4,7-9; pakietu nr 3 poz.:1-3; pakietu nr 4 poz.: 1-8; pakietu nr 5 poz. 6,11-15; pakietu nr 6 poz. 4-11; pakietu nr 7 poz.1-8; pakietu nr 9 poz. 1; pakietu nr 10 poz. 3,14-18,20,21,23,25-27; pakietu nr 11 poz. 5-11,13,14,16,17; pakietu nr 13 poz. 1-7; pakietu nr 14 poz. 1-3,5,9-11; pakietu nr 16 poz. 1-9,11,13-15; pakietu nr 18 poz. 1,2; pakietu nr 19 poz. 1; pakietu nr 20 poz. 1; pakietu nr 21 poz. 1-4,8-14,17,18; pakietu nr 22 poz. 1; pakietu nr 23 poz. 1-3; pakietu nr 24 poz 1; pakietu nr 25 poz. 1-9

niewłaściwe skreślić