Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

System ochrony sieci – 2 urządzenia pracujące w trybie HA

| Lp. | Moduł | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
|  | Architektura | - System ochrony sieci musi zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym - System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności: firewall, IPS, antywirus, antyspam, kontrola treści, ochrona przed atakami na serwery webowe i aplikacji, poufność danych – IPSec VPN oraz SSL VPN, z uwzględnieniem identyfikacji poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników - Porty: minimum 8 interfejsów Ethernet 10/100/1000 RJ45, minimum 8 interfejsów optycznych 1 GbE SFP oraz minimum 4 interfejsy optyczne 10 GbE (SFP+) - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć moduły światłowodowe 850nm MMF LC duplex kompatybilne z urządzeniem dla wszystkich interfejsów światłowodowych - Nie mniej niż 512 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q - Obsługa nie mniej niż 150 000 nowych połączeń na sek. - Obsługa nie mniej niż 4 000 000 jednoczesnych połączeń - Przepustowość firewall: nie mniej niż 23 000 Mbps - Przepustowość IPS: nie mniej niż 6 000 Mbps - Przepustowość antywirus: nie mniej niż 4 000 Mbps - Przepustowość tunelu IPSec VPN: nie mniej niż 1 200 Mbps. - Liczba tuneli IPSec VPN: nie mniejsza niż 6000. - Wyposażenie w dysk twardy (minimum 120 GB) do celów logowania i raportowania - Uwierzytelnianie użytkowników poprzez Active Directory, LDAP, Radius oraz lokalną bazę użytkowników - Wsparcie dla automatyczne uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o Single Sign On - Możliwość powiązania użytkownika z adresem IP i MAC - Wsparcie dla funkcji load balancing i failover dla przynajmniej 3 łączy internetowych - Wsparcie dla algorytmu WRR (weighted round robin) dla funkcji load balancing - Możliwość przełączania na inne łącze w przypadku awarii podstawowego łącza. - Wysyłanie do administratora powiadomienie o zmianie statusu urządzenia (w postaci wiadomości e-mail). - Wsparcie dla modemów 3G/4G - Możliwość pracy w klastrze active-active oraz active-passive. - Ruch pomiędzy dwoma urządzeniami w klastrze HA musi być szyfrowany. - Możliwość automatycznej oraz ręcznej synchronizacji urządzeń w klastrze. |
|  | Antywirus | - Skanowanie następujących protokołów: SMTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP, HTTPS - Skanowanie ruchu HTTP w oparciu o nazwę użytkownika, adres źródłowy i docelowy lub adres URL zapisany w notacji wyrażenia regularnego - Możliwość pominięcie skanowania dla określonego ruchu HTTP - Aktualizacja baz sygnatur nie rzadziej niż raz w ciągu godziny - Możliwość ręcznej aktualizacji - Możliwość dodawania podpisu/stopki do wiadomości email |
|  | Antyspam | - Skanowanie protokołów: SMTP (z możliwością włączenia/wyłączenia skanowania dla autoryzowanego ruchu), POP3, IMAP - Współpraca z bazą RBL - Możliwość tworzenie białych i czarnych list adresów IP i e-mail - Wykrywanie spamu niezależnie od stosowanego języka - Blokowanie spamu w postaci plików graficznych np. wiadomości z tekstem osadzonym w obrazku |
|  | Firewall | - Możliwość określenia nazw użytkowników, adresów źródłowych, docelowych i podsieci jako kryteriów przy tworzeniu reguł na firewallu - Możliwość tworzenia reguł na firewallu w oparciu o adres MAC - Możliwość określanie przepustowości łącza dla konkretnej aplikacji - Wsparcie dla protokołów routingu: RIP, OSPF, BGP4 - Możliwość konfiguracji routingu statycznego i dynamicznego z poziomu interfejsu wiersza poleceń - Obsługa translacje adresów NAT, PAT |
|  | Filtrowania www | - Co najmniej 70 kategorii stron www oraz możliwość tworzenie własnych kategorii stron www - Możliwość blokowania wysyłania treści poprzez HTTP i HTTPS - Możliwość blokowania stron HTTPS - Możliwość blokowania anonimowych proxy działających poprzez HTTP i HTTPS - Możliwość definiowanie polityk dostępu do internetu w oparciu o harmonogramy dzienne/tygodniowe/miesięczne/roczne dla użytkowników i grup użytkowników - Możliwość wyświetlania komunikatu o przyczynie zablokowania dostępu do strony www (możliwość edytowania treści komunikatu i dodania logo organizacji) |
|  | Kontrola aplikacji | - Identyfikacja aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu, protokołu, szyfrowania - Możliwość blokowania: aplikacji, które pozwalają na transfer plików, komunikatorów internetowych, proxy uruchamianych poprzez przeglądarki internetowe, streaming media - Możliwość szczegółowej kontroli dostępu do Facebooka, przynajmniej na poziomie zamieszczania postów, chatu, uruchamiania aplikacji, uruchamiania gier, upload plików graficznych i wideo |
|  | IPS | - Baza posiadająca minimum 3000 sygnatur - Możliwość tworzenie własnych sygnatur IPS - Możliwość automatycznego pobierania aktualizacji - Możliwość wyłączenie/włączenie poszczególnych kategorii/sygnatur w celu zredukowania opóźnień w przesyłaniu pakietów - Możliwość generowania alertów w przypadku prób ataków. |
|  | VPN | - Wsparcie dla połączenia VPN: IPsec (Net-to-Net, Host-to-Host, Client-to-site), L2TP i PPTP - Wsparcie dla algorytmów: DES, 3DES, AES - Wsparcie dla lokalnych i zewnętrznych centrów certyfikacji - Obsługa ogólnodostępnych klientów IPSec VPN - Zapewnienie wbudowanego modułu SSL VPN - Możliwość skanowania antywirusowego i antyspamowego tuneli VPN (IPsec/L2TP/PPTP) |
|  | Zarządzanie | - Możliwość tworzenia kont administracyjnych o różnych uprawnieniach - Możliwość automatycznego wylogowanie administratora po określonym czasie bezczynności - Możliwość definiowania polityk hasłowych dla administratorów - Możliwość zarządzania poprzez bezpieczny kanał komunikacji: HTTPS, SSH i konsolę - Wsparcie dla SNMP v1, v2 i v3 - Możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym stanu urządzenia (użycie CPU, RAM, obciążenie interfejsów sieciowych) - Możliwość przechowywanie przynajmniej dwóch wersji firmware - Możliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowej konfiguracji systemu. |
|  | Logowanie oraz raportowanie | - Możliwość składowania oraz archiwizację logów - Możliwość gromadzenia informacje o zdarzeniach dotyczących protokołów Web, FTP, IM, VPN, SSL VPN, wykorzystywanych aplikacjach sieciowych, wykrytych: atakach sieciowych, wirusach, zablokowanych aplikacjach sieciowych oraz musi powiązać wszystkie powyższe zdarzenia z nazwami użytkowników - Możliwość przeglądania archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących - Możliwość eksportu zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych - Możliwość wysyłania raportów pocztą elektroniczną - Możliwość generowania raportów w formatach PDF i HTML - Możliwość podglądu wykorzystania łącza internetowego w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym dla wszystkich lub indywidualnego łącza - Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym wykorzystania łącza i ilości wysyłanych danych w oparciu o użytkownika, adres IP lub aplikację |
|  | Certyfikaty | - ICSA, EAL4 lub równoważne – dla funkcjonalności Firewall - ICSA, West Coast Labs Checkmark ub równoważne - dla funkcji: IPS, antywirus, antyspam, filtrowanie Web. |
|  | Subskrypcje | - subskrypcja dla wszystkich wymaganych modułów na okres nie krótszy niż 36 miesięcy |
|  | Gwarancja | - minimum 36 miesięcy |