OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa  zadania :

„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku nr 1, 2, 9, 73 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”.

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :		4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	MARZEC 2017

BRANŻA NISKOPRĄDOWA – SSP, ODDYMIANIE.

Zawartość

Spis treści

Zawartość	2

Spis treści	2

1.	NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU	3

2.	ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI	3

3.	PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT	3

4.	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS OBOWIĄZKÓW, PRAC TOWARZYSZĄCYCH, ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:	5

5.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	5

6.	NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE	6

7.	INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE	7

8.	OBOWIĄZKI STRON	7

9.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	9

9.1.	Materiały i sprzęt	9

9.2.	Transport	9

9.3.	Wykonywanie robót	9

9.4.	Dokumenty	9

9.5.	Kontrola jakości robót	10

9.6.	Obmiar robót	10

9.7.	Odbiór robót	10

9.8.	Dokumenty do odbioru robót	11

9.9.	Tok postępowania przy odbiorze	11

9.10.	Ochrona przeciwpożarowa	11

10.	STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW	12

11.	NORMY I ZBIORY PRZEPISÓW PRAWNYCH	12

12.	PODSTAWY PŁATNOŚCI	12

13.	SPOSÓB OBLICZENIA CENY	12

## NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku nr 1, 2, 9, 73 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”.

## ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót przy realizacji prac związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku nr 1, 2, 9, 73 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, demontażu i montażu elementów wyżej wymienionych systemów oraz dostawę części zamiennych do wykonania napraw.

Konserwacja polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji i obejmuje przeglądy okresowe oraz obsługę techniczną w tym naprawy.

Konserwacja powinna polegać na dojściu do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta. Podczas przeglądów Konserwator powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do monitoringu.

Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SAP przynajmniej raz w roku określają: - norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719).

## PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Wykonanie wszelkich czynności konserwacyjnych oraz naprawczych zgodnie z zaleceniami Producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami w zakresie przedmiotowych systemów. Poza zaleceniami Producenta oraz czynnościami i obowiązkami wynikającymi z aktów prawnych i powołanych w nich normach, w zakres czynności wchodzą:

- przegląd central systemu SSP oraz central oddymiania,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na zaciskach central SSP oraz central oddymiania, przez  dokręcenie zacisków przyłączonych żył przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów w każdej centrali SSP oraz centrali oddymiania, poprzez oględziny optyczne wraz z wykonaniem pomiarów napięcia na wejściu (do)  i wyjściu (z) akumulatorów,

- oczyszczenie wnętrza wszystkich  central z  pyłu  i kurzu,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych w: czujkach dymowych, siłownikach, ROP-ach (Ręczny Ostrzegacz Pożaru) przez dokręcenie zacisków przyłączonych żył  przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie stanu  technicznego czujek dymowych  poprzez  oględziny optyczne,  oczyszczenie z pyłu i kurzu,

- sprawdzenie sprawności zadziałania siłowników i ROP-ów,

- wykonanie prób załączenia kontrolowanego - zadziałania w/w systemów poprzez zadymienie czujek dymowych  z wytwornicy dymu oraz uruchomienie systemów przez załączenie przycisku ROP.

Sprawdzenia systemów SSP oraz automatycznego oddymiania klatek schodowych należy wykonać osobno z sieci elektrycznej 230V i osobno z akumulatorów.

Czynności oraz postępowanie związane z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi:

- Wykonawca   na  podstawie  zgłoszenia awarii telefonicznie bądź  faxem przez Zamawiającego przystępuje do jej usunięcia w ciągu 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia bez względu  na porę dnia i nocy.

- W przypadku wystąpienia usterki (awaria bez wymiany materiałów), Wykonawca zobowiązany jest do  jej  usunięcia  nieodpłatnie, w  ramach umowy  konserwacyjnej. Czas usunięcia usterki, bądź zabezpieczenia niesprawnego systemu nie może trwać dłużej niż 24 godz. licząc od chwili zgłoszenia  przez  Użytkownika  systemu.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany uszkodzonego, lub wyeksploatowanego  elementu – materiału, wykonanie  naprawy  awaryjnej  systemu  nie  może  trwać  dłużej  niż 48 godzin  licząc od  chwili zgłoszenia przez  Zamawiającego oraz  po przedstawieniu przez Wykonawcę kalkulacji kosztów naprawy (kosztorysu ofertowego) Zamawiającemu celem  ich  sprawdzenia  i akceptacji. Wykonawca po zweryfikowaniu zgłoszonej awarii, przedstawi kosztorys ofertowy nie później niż do godz. 9 dnia następnego po zgłoszeniu przez Zamawiającego.

- W przypadkach szczególnych za wiedzą i zgodą Zamawiającego (powiadomienie  Zamawiającego na piśmie lub faxem) czas naprawy może zostać przedłużony do 4 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii.

- Naprawa awaryjna będzie realizowana odpłatnie osobnym zleceniem w oparciu o złożony i zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Utrzymanie w ciągłej sprawności systemów zapewniając ich bezpieczną i bezawaryjną pracę przez cały okres trwania umowy.

- Wykonywanie cyklicznie 1 raz na kwartał, 4 razy w roku okresowych przeglądów, stałej konserwacji w/w  systemów  ujętych  w  OPZ. Konserwacja stała, planowa, realizowana będzie wg Planu (harmonogramu)  robót,  opracowanego  przez Wykonawcę w układzie rocznym ( 4 razy w roku – raz na kwartał) w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Harmonogram robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. podczas prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.

- Przedkładanie certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, deklaracji własności użytkowych, certyfikat CNBOP  na  wymienione  elementy, części, systemów SSP oraz automatycznego oddymiania klatek schodowych zgodnie z normami przewidzianymi dla w/w systemów.

- Każde usunięcie awarii, wykonanie naprawy Wykonawca ma obowiązek odnotować w dzienniku – książce konserwacji i eksploatacji  systemu  SSP  i oddymiania, znajdującym się w pokoju nr 9, budynek nr 44 „LOGISTYKA”.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór karty napraw, który stanowił  będzie dodatkowy element umowy.

- Załączenie do oferty wykazu pracowników zatrudnionych  wyłącznie  na  podstawie umowy o pracę  upoważnionych, uprawnionych  do  wykonywania  prac konserwacyjnych, naprawczych  i  montażowych  w  zakresie  systemów SSP i oddymiania.

- Wyposażenie pracowników technicznych w identyfikatory, umożliwiające ich identyfikację oraz identyfikację  podmiotu  zatrudniającego – Wykonawcę,  tj. identyfikator  zawierający napis; „SERWIS TECHNICZNY SYSTEMU SSP”, numer identyfikacyjny, imię, nazwisko pracownika, nazwę, pieczęć, datę ważności i podpis Wykonawcy.

- Usuwanie na własny koszt wszelkich szkód powstałych przy realizacji w/w zadania.

- Realizowanie powierzonego zadania siłami własnymi.

- Ubezpieczenie OC do wysokości 500 000,00PLN, na swój koszt, w trakcie wykonywania wszelkich prac na terenie kompleksu 4WSKzP SPZOZ, na okres od rozpoczęcia do momentu zakończenia – protokólarnego odbioru robót przez Zamawiającego.

- Zapewnienie minimum jednego szkolenia pracownikom  Zamawiającego, oddelegowanym  do obsługi systemu(ów) SSP i oddymiania.

- Przestrzeganie  zasady  etyki zawodowej  i wykonywanie  powierzonych czynności ze szczególną starannością, wiedzą  techniczną  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi normami i przepisami.

## WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS OBOWIĄZKÓW, PRAC TOWARZYSZĄCYCH, ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:

- przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu w obrębie wykonywanych prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych;

- zabezpieczenie innych urządzeń, sprzętu będącego w sąsiedztwie urządzenia i instalacji poddawanych pracom konserwacyjnym, demontażowym, montażowym;

- zabezpieczenie elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, przed uszkodzeniem, oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, w sposób minimalizujący uszkodzenie tych elementów;

- w przypadku wykonywania robót demontażowych, montażowych, przywrócenie elementów budowlanych do stanu pierwotnego;

- w przypadku uszkodzenia elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, odtworzenie tych elementów z zastosowaniem tej samej technologii i materiałów lub technologii i materiałów równoważnych zapewniających odpowiednie warunki techniczne, użytkowe i estetyczne, oraz antyseptyczne jeżeli prace wykonywane są w pomieszczeniach grupy 2;

- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, prawem budowlanym, i polskimi normami;

- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP;

- używanie jedynie takiego sprzętu, który jest sprawny, posiada stosowne przeglądy, badania wymagane stosownymi przepisami;

- wykonawca winien stosować i używać podesty, rusztowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401), lub podnośniki mechaniczne z przeszkoloną obsługą i posiadające dopuszczenie do eksploatacji przez UDT lub WDT;

- osoby wykonujące pracę na wysokościach, muszą posiadać stosowne badania dopuszczające do takiej pracy;

- wykonawca po zakończeniu prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, zdemontuje wszelkie konstrukcje (rusztowania), zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotowych prac wraz z wszelkimi znakami ostrzegawczymi;

- miejsce wykonywania prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, utrzyma w należytym porządku, po ich zakończeniu pozostawi sprzątnięte miejsce.

## WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

50332000-1 - Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

45000000-7	- Roboty budowlane.

45400000-1	- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45450000-6	- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

## NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w niniejszej specyfikacji ST-00 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- ustawa „Prawo budowlane”, oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

- Roboty / prace - zdefiniowane jako Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Umowy.

- Urządzenia (zdefiniowane jako „Urządzenia”) oznaczają aparaty, maszyny i środki transportu przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych.

- Laboratorium oznacza laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót.

- Materiały (zdefiniowane jako „Materiały”) – przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych, włącznie z materiałami niewymagającymi montażu, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

- Inspekcja Zamawiającego – Inspekcja Robót zanikających i ulegających zakryciu lub wykonanych części Robót, dokonana przez Zamawiającego zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 9.5, 9.7, niniejszej Specyfikacji Technicznej, polegająca na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu – Roboty, które zostały ukończone i których efekty w wyniku realizacji kolejnych Robót będą niedostępne dla dokonania oględzin przez Zamawiającego, jak i oceny jakości ich wykonania.

- Teren wykonywania robót – przestrzeń, w której mają być wykonane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza socjalno sanitarne oraz materiały. Za Teren wykonywania robót uważa się również obszary przyległe zajmowane dla wykonania wszelkich koniecznych robót związanych z wykonywaniem Robót Stałych i Tymczasowych. Teren ten będzie udostępniony Wykonawcy w zakresie zobrazowanym na załączniku graficznym i będzie on ulegał modyfikacjom w trakcie trwania Robót pod kątem okoliczności związanych z realizację przedmiotu Umowy.

## INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE

Miejscem wykonania przedmiotu Umowy będzie teren 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Weigla 5.

## OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki Zamawiającego :

  - przekazanie placu budowy / obszaru wykonywania prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych - Zamawiający przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

  - zawiadomienie Oddziałów o pracach konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, celem przygotowania i udostępnienia pomieszczeń / przestrzeni w których będą wykonywane prace.

- Obowiązki Wykonawcy :

  - zabezpieczenie robót w czasie ich trwania. Zapewnienie organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych w obszarze wykonywania prac, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - przejęcie terenu wykonywania robót konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

  - zorganizowanie terenu budowy.

  - zabezpieczenie dostawy mediów.

  - ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem.

  - ochrona istniejących urządzeń w obrębie prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

  - pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

  - odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

  - zapewnienie zatrudnionym pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno - sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

  - każdy serwisant powinien posiadać aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa1);

  - każdy serwisant powinien posiadać aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) certyfikat instalatora i konserwatora systemów sygnalizacji pożarowej wydany przez jednostkę certyfikującą CNBOP;

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobową i codzienną (24/7/365) gotowość do podjęcia reakcji do realizacji usług konserwacji, przeglądów oraz napraw;

  - w szczególnych przypadkach czas podjęcia działań może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy. W przypadku uzasadnionego braku możliwości realizacji naprawy w czasie wskazanym w niniejszym OPZ, spowodowanym niedostępnością części zamiennych lub innymi okolicznościami, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych oraz naprawy urządzenia lub instalacji oraz na wniosek Zamawiającego, zaproponować, i po akceptacji Zamawiającego zapewnić, rozwiązanie zastępcze do czasu wykonania naprawy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej;

  - Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do naprawy, montażu, demontażu, do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który każdorazowo podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Kosztorys obejmować będzie wyłącznie wycenę części zamiennych w przypadku napraw konserwacyjnych, kosztorys części zamiennych wraz z robocizną za montaż nowych elementów lub systemów, oraz robociznę za demontaże elementów lub systemów;

  - w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy, demontażu, montażu, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie 5 godzin. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do kosztorysu ofertowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odstąpieniu od realizacji zakresu robót objętych kosztorysem ofertowym.

  - w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do napraw w ustalonych terminach oraz nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji. W tym wypadku Zamawiający potrąci koszt wykonania tych usług ze zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy.

  - w przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie do 24 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia działań przez Wykonawcę w ww. terminie zastosowanie mają zapisy zawarte w Umowie.

  - na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej naprawy, montażu urządzeń i instalacji.

  - cena za części zamienne (zgodnie z ofertą Wykonawcy), będzie wynikała z cen katalogowych Producenta dla zastosowanych wyrobów, przedkładanych przez Wykonawcę w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy rozliczeniu danej naprawy, montażu urządzeń i instalacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podbicia i dostarczenia wszelkich kart gwarancyjnych na wbudowany osprzęt, jeśli taka karta jest dostarczana z osprzętem.

  - przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

## Materiały i sprzęt

  - Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do jego akceptacji.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

  - Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

  - Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót wymaganą zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

## Transport

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Zamawiającego.  Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

## Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte Umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania,  w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika robót posiadającego stosowne przygotowanie zawodowe.

## Dokumenty

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty:

- wszystkie kosztorysy ofertowe dla przeprowadzonych robót;

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych jeśli wymagane;

- atestów jakościowych wbudowanych elementów;

- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, jeśli są wymagane;

- protokołów odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez uprawnioną osobę ze strony Wykonawcy oraz Zaakceptowane przez Zamawiającego.

Kosztorysy powykonawcze, stanowią podstawę rozliczenia wykonanych robót.

## Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Wykonawca przedstawi wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości;

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości;

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót;

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;

- wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.  Koszty badań obciążają Zamawiającego, jeśli wyniki badań potwierdzą się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca.

## Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w książce obmiarów, która stanowi podstawę dla kosztorysu powykonawczego.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających obmiar przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonych do niej w formie załącznika.

## Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót  zakrywanych  i zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót jeśli wymagany (stosować przy większej złożoności robót do wykonania – potrzebę taką określa Zamawiający i na jego wniosek Wykonawca opracowuje taki dokument).

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

## Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- ustalenia technologiczne;

- księgi obmiaru;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;

- atesty jakościowe wbudowanych elementów;

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru;

- oświadczenie Wykonawcy o sprawdzeniu technicznym, które jest podstawą udzielanej gwarancji na wykonane roboty.

Wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonania robót, części robót, będą udokumentowane w postaci notatki służbowej i zaakceptowane przez Zamawiającego.

## Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie, poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny kosztorys powykonawczy przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z notatkami służbowymi dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

## STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji Technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

## NORMY I ZBIORY PRZEPISÓW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i zbiory przepisów prawnych, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

## PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest pozytywny odbiór częściowy i / lub końcowy po wykonanym zakresie robót, dokonany przez Zamawiającego, potwierdzony protokołem z wykonanych robót, zawierającym opis wykonanych czynności i wymienionych części, zgodny z Kosztorysem ofertowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca na koniec każdego kwartału wystawi fakturę, na którą składać się będą:

- Ryczałtowa kwartalna wartość zadania, zgodnie ze złożoną ofertą oraz;

- Koszty zakupu materiałów, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztorysami powykonawczymi za naprawy, montaże systemów za dany miesiąc.

Termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

## SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Podstawą do określenia ryczałtowej ceny oferty jest wykaz urządzeń zamieszczony w niniejszym OPZ.

- Cena oferty w zakresie napraw winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym m.in.: koszty robocizny podczas wykonywania napraw, dojazdu do siedziby Zamawiającego, w okresie 1 kwartału oraz okresie trwania umowy, tj. 12 m-cy, bez cen materiałów.

- Wykonawca poda wartości narzutów jakie proponuje dla realizacji robót w zakresie demontażu, montażu urządzeń i instalacji, w oparciu o które, Wykonawca przez cały okres umowy będzie sporządzał kosztorysy ofertowe dla każdego zlecenia oddzielnie.

- W celu porównania ofert, w formularzu oferty Wykonawca podaje: ryczałtową cenę za okres 1 kwartału oraz za 12 m-cy za usługi napraw urządzeń i instalacji, bez uwzględniania cen materiałów zamiennych.

- Szacunkowe dane określone przez Zamawiającego dotyczące wartości części zamiennych i instalacji, niezbędnych do wykonania napraw po cenach katalogowych zostały ustalone na podstawie analizy dotychczasowego zapotrzebowania Zamawiającego. Wartość ta wynosi …………… zł brutto.

Podana szacunkowa wartość w wysokości …………….. zł brutto na części zamienne i instalacje ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej wykorzystania w całości, jak i w określonych proporcjach w okresie realizacji umowy.

- Podstawą do wyliczenia zapłaty za wykonane usługi w trakcie realizacji umowy będą elementy składowe ceny oferty:

- Ryczałtowa kwartalna wartość zadania, zgodnie ze złożoną ofertą oraz;

- Koszty zakupu materiałów, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztorysami napraw za dany miesiąc. Przy czym kosztorys naprawy obejmuje wyłącznie koszt części zamiennych w oparciu o ceny katalogowe, zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach napraw konserwacyjnych.

- Koszty robocizny dla demontażu elementów instalacji lub instalacji, na podstawie wartości wskaźników cenowych złożonych w ofercie, oraz sporządzony o właściwe pozycje rozliczeniowe.

- Koszy robocizny i materiałów dla montażu nowych elementów instalacji lub systemów, wg wskazań jak w pkt. b) i c).

- Opcja dotycząca napraw.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji usługi w zakresie napraw w przypadku wykorzystania całości kwoty przeznaczonej na zakup części zamiennych.

- W wyniku zastosowania prawa opcji, o którym mowa powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanego zakresu umowy.

- Wykonawca oblicza wartość brutto (cenę oferty) w następujący sposób:

- Dla urządzeń wyszczególnionych w OPZ należy wyliczyć i podać cenę zryczałtowaną netto i brutto za usługi napraw za okres 1 kwartału oraz 12 miesięcy, oraz sumę całości zakresu Umowy.

- Cena oferty jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1

…………………………….                                    Miejscowość ………………. dnia ………….

( pieczątka  oferenta  )

ZAMAWIAJĄCY

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50 - 981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

OFERTA

Wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku nr 1, 2, 9, 73 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”.

W nawiązaniu do  zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Niżej podpisani, reprezentujący :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

( nazwa i adres Oferenta, telefon, fax , nr konta )

Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zadania w zakresie „Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku nr 1, 2, 9, 73 w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”,

wg poniższych cen:

KOLUMNA NR 1 - Kwartalna – jednorazowa cena okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi (bez wymiany uszkodzonych, lub wyeksploatowanych materiałów) wyszczególnionych w OPZ w rozbiciu na kwotę łączną za jeden przegląd.

KOLUMNA NR 2 - Roczna łączna cena okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek  i  naprawami  awaryjnymi (bez  wymiany  uszkodzonych,  lub  wyeksploatowanych materiałów)  wyszczególnionych  w  OPZ  i  zapytaniu  ofertowym  w  rozbiciu na poszczególne dźwigi na  kwotę  łączną za 4 przeglądy.

| L.p. | Nazwa urządzenia / elementu systemu | Ilość urządzeń / elementów systemu [szt.] | KOLUMNA NR 1 (kwota netto)* [zł] | KOLUMNA NR 2 (kwota netto)* [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System SSP wraz z oddymianiem klatek schodowych. | 1 kpl. | Łączna wartość netto: ……….….. , …… zł (słownie:…………………………….. ……………………………………...) | Łączna wartość netto: ……….….. , …… zł (słownie:…………………………….. ……………………………………...) |
| *Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości ……% obowiązujący na dzień składania oferty. |

Czynniki cenotwórcze  do sporządzania kosztorysu ofertowego na usługi naprawcze związane z wymianą uszkodzonych lub wyeksploatowanych materiałów:

R – roboczogodzina netto  …., … zł.

Kp – koszty pośrednie .…. %,

Kz – koszty zakupu materiałów .…. %,

Z – zysk .…. %,

- Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …………. dni ( min. 30 dni ).

- Na wykonane przeglądy okresowe (bez wymiany materiałów) udzielamy …………….. ( min. 3 miesięcznej) miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru robót.

- Na wykonane prace naprawcze związane z wymianą uszkodzonych, lub wyeksploatowanych materiałów, lub montażem nowych elementów systemów udzielamy ……………… ( min. 12 miesięcznej)  miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru robót.

- Oświadczamy, że ceny określone powyżej są cenami ostatecznymi za wykonanie   przedmiotu zamówienia.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym na etapie sporządzania oferty jest: ………………………………………………………….

Miejscowość …………………dnia…………………..

……...……………………………………

Podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela