Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  | Stół operacyjny okulistyczny mobilny - 2 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą 1. Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii okulistycznej TAK - 2. Stół z hydraulicznie składanymi czteroma elementami blatu TAK, opisać - 3. Możliwość zamontowania dodatkowego podgłówka na już istniejącym TAK - 4. Regulacja wzdłużna, teleskopowa podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta TAK - 5. Długość segmentu nożnego nie mniejsza niż 580mm TAK - 6. Długość segmentu podudzia nie mniejsza niż 470mm TAK - 7. Długość segmentu tułowia nie mniejsza niż 540mm TAK - 8. Zagłówek z możliwością wzdłużnej regulacji nie mniejszej niż 188mm. TAK - 9. Regulacja hydrauliczna ruchu stołu góra / dół w zakresie od 580 do 860mm ±10mm, prędkość regulacji 9,6-12,1mm/s TAK - 10. Zakres regulacji kąta nachylenia zagłówka od -39º do +30 º, prędkość regulacji min.4-6⁰/s TAK 11. Zakres regulacji kąta nachylenia tułowia od -23 º do +80 º, prędkość regulacji min. 1,7-7,6⁰/s TAK 12. Zakres regulacji kąta nachylenia podudzia od -10º do +38 º, prędkość regulacji min. 2,1-8,4⁰/s TAK 13. Zakres regulacji kąta nachylenia dolnej części nóg od -74 º do + 28 º, prędkość regulacji 2,7-11,27⁰/s TAK 14. Maksymalna długość całkowita stołu nie mniej niż 1983mm TAK 15. Szerokość stołu co najmniej 765mm TAK 765 mm -0 pkt. >765 mm-10 pkt 16. Waga stołu nie więcej niż 140kg TAK 140kg – 0 pkt. <140kg – 10 pkt. 17. Maksymalne obciążenie stołu min. 240kg TAK 240kg – 0 pkt. >240kg – 10 pkt. 18. Maksymalne obciążenie zagłówka nie mniej niż 30kg TAK - 19. Maksymalne obciążenie dolnej części nóg nie mniej niż 60kg TAK - 21. Możliwość regulacji pilotem ustawień stołu z możliwością zapamiętania min. 8 pozycji stołu TAK - 22. Możliwość wyposażenia w opcjonalny sterownik nożny umożliwiający sterowanie poszczególnymi segmentami, lub sterownik umożliwiający sterowanie segmentami z możliwością przywołania 1 z 8 zapisanych pozycji stołu. TAK - 23. Możliwość szybkiego montażu wielu elementów dodatkowych do części ruchomych stołu TAK - 24. Główny wyłącznik prądu TAK - 25. Pokrycie stołu umożliwiające szybką dezynfekcje – możliwość zdjęcia każdego materaca na czas dezynfekcji TAK - 26. Możliwość jednoczesnego zainstalowania przewodowego sterownika nożnego i ręcznego TAK - 27. Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez pokryw lakierniczych TAK - 28. Konstrukcja blatu stołu wykonana z płyty klejonej TAK - 29. Stół na podstawie jezdnej z manualną/nożną blokadą kół TAK - 30. Stół wyposażony w podstawę jezdną z 4 skrętnymi , antystatycznymi kołami o średnicy min.120mm wyposażonymi w hamulce TAK Hamulce indywidualne -0 pkt Hamulec centralny – 10 pkt 31. Stół wyposażony w metolowe rączki rozmieszczone symetrycznie względem osi stołu, na segmencie nożnym, oraz dodatkowe, chowane rączki umieszczone symetrycznie względem osi stołu pod segmentem tułowia TAK - 32. Bezszwowe obicie stołu operacyjnego wykonane z czarnego materiału antystatycznego. Wszystkie elementy obicia indywidualnie demontowane. Materac części tułowia wypełniony tworzywem wisko-elastycznym. TAK - 33. Stół wyposażony w elastyczny wysięgnik umożliwiający zamocowanie rur układu anestetycznego. 1szt TAK - 34. W segmencie tułowia stół wyposażony w zintegrowane symetryczne podłokietniki TAK - 35. Stół wyposażony w raczki ułatwiające prowadzenie stołu 2kpl. TAK - 36. Stół wyposażony w magnetyczny uchwyt na sterownik ręczny 1szt. TAK - 37. Diody informujące o stanie baterii, konieczności ładowania oraz procesie ładowania. TAK - 38. Bateria zamontowana na stałe TAK - 39. Czas pracy przy pełni naładowanej baterii co najmniej 1 tydzień TAK 7 dni – 0 pkt. >7 dni – 10 pkt. 40. Stół wyposażony w przewodowy sterownik ręczny 1szt. i przewodowy sterownik nożny 1szt TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Stół operacyjny systemowy na potrzeby oddziału neurochirurgii – 2 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów obsługujących 2 sale operacyjne składający się z: TAK, podać – - - kolumna stacjonarna - 2 szt. TAK, podać – - - transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych – 3 szt. TAK, podać – - - blat chirurgiczny – 2 szt. TAK, podać – - - blat z włókna węglowego - 1 szt. TAK, podać - - - wyposażenie dodatkowe. TAK, podać – Kolumna stacjonarna (mobilna): Kolumna kompatybilna z opisanymi poniżej transporterami, blatami, akcesoriami TAK, podać – Kolumna mobilna TAK, podać Kolumna z podświetleniem endoskopowym TAK / NIE** Obrotowa, o min 350 stopni wokół osi pionowej. Funkcja obrotu zwalniania za pomocą pedału nożnego, mechanicznego. TAK, podać Napęd kolumny elektromechaniczny TAK, podać - Konstrukcja kolumny wykonana w całości z materiałów nierdzewnych. Dopuszcza się gumową osłonę w górnej części kolumny. TAK, podać - Kolumna stołu teleskopowa tj. pokryta rozsuwanymi panelami z materiałów nierdzewnych TAK, podać - Maksymalny udźwig kolumny w zakresie min: 350 kg TAK, podać 350 kg- 0 pkt. >350kg do 399kg - 5 pkt ≥ 400 kg - 10pkt Elektromechaniczna regulacja funkcji (po osadzeniu blatu) TAK, podać - - - regulacja wysokości w pozycji horyzontalnej blatu w zakresie min. 450mm pomiędzy najwyższym a najniższym położeniem blatu (z blatem bez uwzględnienia grubości materaca) TAK, podać 450 mm - 0 pkt powyżej 450 mm -10pkt - - przechyły wzdłużne kolumny: min. (+45°/-45°) TAK, podać – - - przechyły poprzeczne kolumny: min. (+25°/-25°) TAK, podać – - - regulacja górnej płyty plecowej blatu w zakresie: min. (+30°/-60°) (kąt pomiędzy górną płytą plecową a dolną płytą plecową) Zamawiający dopuścił: +60/-60 TAK, podać (+30°/-60°) - 0 pkt. Szerszy zakres - 10 pkt. - - regulacja dolnej płyty plecowej blatu w zakresie min. (+70°/-30°) (kąt pomiędzy dolną płytą plecową a płytą siedzeniową) TAK, podać – - - regulacja płyty nożnej blatu w zakresie min. (+80˚/-90˚) (kąt pomiędzy płytą nożną a płytą siedzeniową). Możliwość zamontowania płyty nożnej dwuczęściowej (lewy i prawy podnóżek) i regulowania pozycji tych podnóżków łącznie oraz każdego z osobna. TAK, podać (+80˚/-90˚) – 0 pkt Szerszy zakres - 10 pkt - - przesuw wzdłużny blatu w zakresie: minimum 300 mm TAK, podać 300 mm - 0 pkt >300 mm do 319mm - 5pkt ≥320 mm - 10pkt - - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. TAK, podać – - - pozycja flex TAK, podać – - - pozycja reflex TAK, podać – Możliwość sterowania ruchami kolumny za pomocą: TAK, podać – - - pilota bezprzewodowego TAK, podać – - - panelu umieszczonego na kolumnie, TAK, podać - - - sterownika nożnego TAK, podać – Do każdej kolumny pilot sterujący bezprzewodowy z ładowarką TAK, podać – Możliwość zapamiętania min. 8 pozycji stołu i wywołania z poziomu pilota bezprzewodowego. TAK, podać Możliwość wyboru orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów TAK, podać – Możliwość zablokowania elektromechanicznych ruchów blatu i kolumny z poziomu pilota bezprzewodowego. TAK / NIE** TAK – 5 pkt.; NIE - 0 pkt. Pilot sterujący bezprzewodowy wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o: TAK, podać – - - stanie naładowania akumulatorów pilota TAK, podać – - - orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) TAK, podać – - - wysokości TAK, podać – - - kącie przechyłu wzdłużnego TAK, podać – - - kącie przechyłu bocznego TAK, podać – - - kącie nachylenia płyty plecowej górnej TAK / NIE** TAK – 5 pkt.; NIE - 0 pkt. - - kącie nachylenia płyty plecowej dolnej TAK / NIE** TAK – 5 pkt.; NIE - 0 pkt. - - kącie nachylenia podnóżków TAK / NIE** TAK – 5 pkt.; NIE - 0 pkt. - - pozycji przesuwu wzdłużnego TAK / NIE** TAK – 5 pkt.; NIE - 0 pkt. - - osiągniętej pozycji „0” TAK, podać – - - możliwości wystąpienia kolizji TAK, podać – Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie; nie dopuszcza się panelu umieszczonego od strony głowy lub nóg z uwagi na utrudniony dostęp podczas operacji TAK, podać - Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. TAK, podać Kolumna wyposażona w „inteligentny” system antykolizyjny tzn. funkcję automatycznego zatrzymania działania blatu stołu podczas wykrycia możliwości kolizji segmentów motorycznych blatu z kolumną stołu lub podłogą. TAK, podać Transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych: 3 szt. Funkcja transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) realizowana za pomocą – TAK, podać wersję 1 - pilota bezprzewodowego 2- pilota bezprzewodowego i pedału wózka 1 wersja – 0 pkt 2 wersja - 10 pkt Możliwość najazdu na kolumnę z obu stron blatu (od strony głowy, od strony nóg) celem transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) TAK, podać – Rama transportera wykonana z materiałów nierdzewnych TAK, podać – Podstawa jezdna transportera fabrycznie malowana proszkowo lub wykonana z aluminium. TAK, podać Z aluminium– 5 pkt.; malowana proszkowo - 0 pkt. Transporter blatu z regulacją Trendelenburga w zakresie min. +/-15 ˚ TAK, podać – Transporter blatu z regulacją wysokości w zakresie min: 160 mm TAK, podać 160mm-0 pkt. powyżej 160 mm -10pkt Dopuszczalne obciążenie transportera min. 350 kg TAK, podać – Blat modularny chirurgiczny 2 szt. Blat systemu w następującej konfiguracji: TAK, podać – - - podgłówek (odejmowalny) TAK, podać – - - płyta plecowa górna długości (odejmowalna) TAK, podać . - - płyta plecowa dolna (stała - nieodłączana) TAK, podać – - - płyta siedzeniowa (stała - nieodłączana) TAK, podać – - - płyta nożna, dwuczęściowa (podnóżek lewy i podnóżek prawy) (odejmowalna) TAK, podać – Blat wyposażony w co najmniej 2 rzędy silników elektromechanicznych do elektromechanicznej regulacji co najmniej: dolnej płyty plecowej, płyty nożnej TAK, podać – Płyta nożna łączona z blatem za pomocą mocowania na zasadzie szybkozłączek. Mocowanie segmentów typu: hakowy (wersja nr 1) lub "poziomy bolec - poziomy otwór" (wersja nr 2), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu stanowi bezpieczne połączenie elementów. TAK, podać wersję wersja nr 1 – 0 pkt.; wersja nr 2 – 10 pkt. Konstrukcja podstawy i rama blatu stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. TAK, podać – Blat stołu przezierny w projekcji AP bez poprzecznych elementów stalowych na szerokości min. 380 mm, TAK, podać Blat wyposażony w montowane na kołki (wersja nr 1) lub rzepy (wersja nr 2) materace wielowarstwowe zespalane ultradźwiękami; antystatyczne; grubość minimum 50mm + przeciwodleżynowe; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; funkcja „pamięci kształtu” wpływająca pozytywnie na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu. TAK, podać Grubość materaca 50 mm – 0 pkt powyżej 50 mm - 10pkt Manualna lub elektromechaniczna regulacja regulacja górnej płyty plecowej blatu w zakresie: min. (+30°/-55°) (kąt pomiędzy górną płytą plecową a dolną płytą plecową) TAK, podać elektromechaniczna – 10 pkt. manualna – 0 pkt. Manualna regulacja podgłówka w zakresie: min. (+30 ˚ /-45 ˚) wspomagana sprężyną gazową TAK, podać – Manualne odwodzenie podnóżków w zakresie: min. 100 ˚ TAK, podać - Całkowita długość blatu: min 2050 mm TAK, podać – Całkowita szerokość blatu: płyty plecowej dolnej, płyty siedzeniowej: TAK, podać – - - bez szyn bocznych: 540 mm (+/- 20 mm) TAK, podać - - z szynami bocznymi:600 mm (+/- 20 mm) TAK, podać Dopuszczalne obciążenie blatu min. 350 kg TAK, podać 350kg - 0pkt >350kg -10pkt Blat wykonany z włókna węglowego 1 szt. Blat wykonany z włókna węglowego; długość min. 2000mm umożliwiający prowadzenie zabiegów na kręgosłupie i wykonywanie zdęć w zakresie 360° Na długości minimum 1200 mm TAK, podać Przesuw wzdłużny blatu min. 700mm TAK, podać Przesuw poprzeczny blatu min. 200mm prawo/lewo TAK, podać Wyposażenie dodatkowe (akcesoria) (zbiorczo, dla wszystkich blatów): - Podpora pod rękę ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym dowolne pozycjonowanie podpory oraz zaciskiem do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu – 4 szt. TAK, podać – - Ekran anestezjologiczny – 2 szt. TAK, podać – - Pas do ciała pacjenta – 4 szt. TAK, podać – - Wieszak na kroplówki – 3 szt. TAK, podać – Klamra mocująca akcesoria do szyny bocznej-10 szt. TAK, podać - Podpórka boczna z materacem antystatycznym o wymiarach: min 100mm x min 210 mm na stelażu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach, do mocowania na szynie bocznej stołu – 4 szt. TAK, podać – Materac żelowy w kształcie podkowy, pod głowę lub materac z pianki o przekroju litery M o zaoblonych kształtach z poktrowcem zdejmowalnym z możliwością prania i sterylizacji . Spodnia część z materiału antypoślizgowego – 3 szt., TAK, podać - Materac typu półwałek - 2 szt. TAK, podać – Materac do operacji kręgosłupa - 2 szt. TAK, podać – Materac do operacji kręgosłupa do pozycji kolankowo łokciowej 2 szt TAK, podać – Podnóżek czteroczęściowy, przystosowany do pozycji kolankowo - łokciowej – 2 szt. TAK, podać – Żelowy materac do pozycji bocznych – 2 szt. TAK, podać – Żelowe podpórki pod pięty – 4 szt. TAK, podać – Materac klinowy podwójny – 2 szt. TAK, podać – Żelowe podparcie głowy dla pozycji brzusznej – 2 szt. TAK, podać – Żelowy pierścień pod głowę – 2 szt. TAK, podać – Poduszka półkolista – 2 szt. TAK, podać – Podpórki boczne – 4 szt. TAK, podać – Wałek podpierający – 2 szt. TAK, podać – Płyta z włókna węglowego długości min 900 mm - 1 szt. TAK, podać Adapter do mocowania akcesoriów zakładany na blat z włókna węglowego - 1 szt TAK, podać – - rama do operacji kręgosłupa typu Most Wilsona przezierna z możliwością regulowania rozwarcia przestrzeni międzydyskowej – 1 szt. TAK, podać – - Wózek na akcesoria - 3 szt. TAK, podać – B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - **Odpowiedź NIE- nie spowoduje odrzucenia oferty Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Stół operacyjny ortopedyczny mobilny -1kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Stół operacyjny ortopedyczny, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 kołami Tak, podać Koła pojedyncze - 0 pkt. Koła podwójne – 5 pkt. Koła o średnicy min. 100 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta Tak, podać Śr. kół do 100 mm – 0 pkt. Śr. kół > 100 mm – 5 pkt. Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym Tak, podać Piąte koło - 3 pkt Napęd własny – 10 pkt Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny Tak - Wymiary stołu: długość min. 215 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm Tak, podać - Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. Tak - Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu Tak - Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub poprzez schowanie kół w podstawie stołu, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej . Tak - Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym Tak - Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) Tak - Pilot bezprzewodowy ze wskaźnikiem naładowania baterii. Tak Sterowanie na podczerwień – 0 pkt Sterowanie bluetooth – 5 pkt Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej Tak - Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG, dopuszcza się częściową nie przezierność segmentu przedłużenia pleców. Tak - Blat stołu dzielony na min. 5 segmentów: - podgłówek – odłączany, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - przedłużenie segmentu plecowego regulowane elektrycznie - siedzisko - segment nożny dzielony Tak - Sekcja nóg z nóg 4-częściowa składająca się 2 podnóżków odchylanych na boki z mechanizmem blokującym, dzielonych poprzecznie, z możliwością manualnego opuszczenia przedniej części do 155° z podwójnym systemem zabezpieczenia ustawienia podnóżków chroniącym przed przypadkowym składaniem się dolnego segmentu Zamawiający dopuścił podnóżek 2-częściowy z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie 110 st Tak - Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° Tak - Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° Zamawiający dopuścił: -30°/+45° Tak - Ruchome, uchylne przedłużenie sekcji pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota Tak - Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacja pochylenia przedłużenia sekcji pleców - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona - przesuw wzdłużny Tak - Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie Tak - Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie Zamawiający dopuścił realizację z dwóch przycisków, po jednym dla każdej z funkcji Tak - Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) Tak/ Podać Brak – 0 p. Do 6 zapamiętanych ustawień – 2 p. Powyżej 6 zapamiętanych ustawień – 5 pkt. Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 105cm Tak/ Podać Zakres wymagany – 1 pkt Zakres większy niż 69-110 cm – 10 pkt Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° Zamawiający dopuścił: min. -25° do +30° Tak - Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. Tak - Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°/ +70° Zamawiający dopuścił: od - 35°/ +70° Tak - Przesuw wzdłużny blatu min. 280 mm Tak 280 mm – 1pkt Większy niż 280 mm – 5 pkt Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony Tak - System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) Tak/ Nie** Tak – 10pkt Nie – 0 pkt Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. Tak/Nie** Tak – 10pkt Nie – 0 pkt Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm Tak - Materac z funkcja pamięci kształtu Tak - Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie/podstawie stołu, stały lub odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu Tak/Nie** Odejmowalny – 10 pkt Stały – 1 pkt Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu Tak/Nie** Tak – 10pkt Nie – 0 pkt Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie Tak - Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. Zamawiający dopuścił: możliwość z pominięciem takiego rozwiązania w przypadku podgłówka Tak - Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym Tak - Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg Tak - Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 250 kg Tak 250 kg do 300 kg – 1pkt powyżej 300 kg – 5 pkt Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych Tak/Nie** Tak – 10pkt Nie – 0 pkt Wyposażenie: - Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 2 szt Tak - Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z rozkładanym przedłużeniem po obu stronach o ok. 30 cm z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. Tak - Klamra mocująca do mocowania podpórek pleców / pośladków / mostka / łonowych / krzyżowych, umożliwiająca obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierająca klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. Tak - -Podparcie boczne/barkowe -1 szt. Tak - - Podpórka łonowa/krzyżowa/mostkowa - 1 szt. Tak - - Podparcie pleców/pośladków - 2 szt. Tak - Płyta do artroskopii barku mocowana w miejsce nóg, z opuszczanymi lub indywidualnie odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta - 1 szt. Zamawiający dopuścił : płytę montowaną zamiast segmentu pleców Tak Segmenty opuszczane – 10 pkt. Segmenty odłączane – 0 pkt Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z elementem łączącym - 1 szt. Tak - Stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG (płyta karbonowa) z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 800x500 mm, mocowany do szyny bocznej – 1 szt. Zamawiający dopuścił: -stolik wykonany z płyty HPL, o wymiarach 645mmx295mm, - wymiary 846x380 mm Tak - Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. Tak - Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. Tak - Wyciąg ortopedyczny, kompletny, składający się z: - 2 wsporników belek wydłużających, - 2 płyt pod stopy, - 2 butów trakcyjnych, - 1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej, regulowany. Tak - Uchwyt mocujący wyciąg ortopedyczny do stołu – 1 szt Tak - Trzpień łączący stół z wyciągiem ortopedycznym – 1 szt Tak - Materac łączący wyciąg ortopedyczny ze stołem – 1 szt Tak - Wózek na zmontowaną przystawkę ortopedyczną – 1 szt. Tak - Żelowy krążek pod głowę, średnica 200 mm – 1 szt. Tak - Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. Tak - Wózek na akcesoria – 1 szt. Tak - Przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu i regulacją wysokości podparcia kolana oraz dodatkową stabilizacją kolana – 1 szt. Tak - Podpórki do gipsowania i podparcia miednicy – 1 kpl. Tak - Przedłużenie szyn bocznych do stosowania wraz wyciągiem ortopedycznym - 1 para Tak - Przystawka do artroskopii kolana z regulacją śrubową rozstawu uchwytu kolana – 1 szt Tak - Gruba poduszka na wałek zaporowy do operacji artoskopii biodra – 1 szt. Tak - Uchwyt z możliwością rotacji do drutów Kirschnera – 1 szt. Tak - Kołek zaporowy do pozycji bocznej – 1 szt Tak - Podkolannik Göpela z mocowaniem do szyny – 2 szt Tak - Podpórka do pozycjonowania łękotki, z wałkiem przeziernym dla rtg, wraz z klamrą mocującą – 1 szt. Tak - Przeciwodleżynowy pozycjoner żelowy pod pięty - 2szt Tak - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - **Odpowiedź NIE- nie spowoduje odrzucenia oferty Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Stół operacyjny laryngologia, chirurgia szczękowa mobilny- 1kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Stół operacyjny, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 kołami Tak, podać Koła pojedyncze - 0 pkt. Koła podwójne – 5 pkt. Koła o średnicy min. 100 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta Tak, podać Śr. kół do 100 mm – 0 pkt. Śr. kół > 100 mm – 5 pkt. Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym Tak, podać Piąte koło - 3 pkt Napęd własny – 10 pkt Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny Tak - Wymiary stołu: długość min. 215 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm Zamawiający dopuścił: 560 mm Tak, podać - Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. Tak - Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu Tak - Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub poprzez schowanie kół w podstawie stołu, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej . Tak - Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym Tak - Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) Tak - Pilot ze wskaźnikiem naładowania baterii. Tak Sterowanie na podczerwień – 0 pkt Sterowanie bluetooth – 5 pkt Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej Tak - Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG, dopuszcza się częściową nieprzezierność segmentu przedłużenia pleców Tak - Blat stołu dzielony na min. 5 segmentów: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - przedłużenie segmentu plecowego regulowane elektrycznie - siedzisko - segment nożny dzielony Tak - Podnóżek 2-częściowy z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° Zamawiający dopuścił: min. 110 ° Tak - Zakres regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+10° Tak - Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° Tak - Ruchome, uchylne przedłużenie sekcji pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota Tak - Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacja pochylenia przedłużenia sekcji pleców - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona - przesuw wzdłużny Tak - Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie Tak - Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku, po wybraniu tej funkcji na pilocie Zamawiający dopuścił: za pomocą dwóch przycisków, po jednym dla każdej z funkcji Tak - Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) Tak/ Podać Brak – 0 p. Do 6 zapamiętanych ustawień – 2 p. Powyżej 6 zapamiętanych ustawień – 5 pkt. Regulacja wysokości w zakresie min. od 73 do 105 cm Tak/ Podać Zakres wymagany – 1 pkt Zakres większy niż 73-105 cm – 10 pkt Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° Zamawiający dopuścił: min. -25° do +30 Tak - Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. Tak - Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°/+70° Zamawiający dopuścił: -35°/+70° Tak - Przesuw wzdłużny blatu min. 280 mm Tak 280 mm – 1pkt Większy niż 280 mm – 5 pkt Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony Tak - System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) Tak/Nie** Tak – 10pkt Nie – 0 pkt Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. Tak/Nie** Tak – 10pkt Nie – 0 pkt Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm Tak - Materac z funkcja pamięci kształtu Tak - Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie/podstawie stołu, stały lub odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu Tak/Nie** Odejmowalny – 10 pkt Stały – 1 pkt Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu Tak/Nie** Tak – 10pkt Nie – 0 pkt Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie Tak - Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. Zamawiający dopuścił: możliwość z pominięciem takiego rozwiązania w przypadku podgłówka Tak - Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym Tak - Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg Tak - Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 250 kg Tak 250 kg do 300 kg – 1pkt powyżej 300 kg – 5 pkt Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych Tak/Nie** Tak – 10pkt Nie – 0 pkt Wyposażenie: Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt. Zamawiający dopuścił: długość 50 cm Tak - Żelowy krążek pod głowę, średnica 200 mm – 1 szt. Tak - Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. Tak - Podpórka pod głowę (podgłówek podkowiasty dwuczęściowy) na ramieniu łączącym mocowanym do adaptera przy stole operacyjnym, z regulacją przy pomocy trzech przegubów regulowanych pokrętłami, – 1 szt. Tak - Poduszka półkolista - półwałek 1 szt. Tak - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK **Odpowiedź NIE- nie spowoduje odrzucenia oferty Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo SPOSOBY OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH * MINIMALIZACJA · Max ilość pkt. Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji Pmin – minimalna wartość parametru w zbiorze ofert Pn – wartość parametru danej oferty |
| --- | --- |