Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  | Pakiet I - Urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej – 1 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą I PARAMETRY PRACY Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja TAK, podać Częstość kompresji zawarta w zakresie 100 – 120 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) zgodnie z wytycznymi ERC TAK, podać Głębokość kompresji: w zakresie między 5 a 6 cm TAK, podać Zgodnie z wytycznymi ERC TAK, podać Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej TAK, podać II ZASILANIE I WARUNKI PRACY Działanie urządzenia w pełni elektryczne TAK, podać Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie urządzenia z 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie z gniazda sieci 230 V ~AC TAK, podać Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego min. 45 min. TAK, podać 45 min. - 0 pkt.; > 45 min. - 5 pkt.; Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta TAK, podać III CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I WYPOSAŻENIE Wyposażenie aparatu: - Torba lub plecak - deska pod plecy, - deska transparentna w rtg - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 16 szt.) - akumulator - ładowarka do akumulatorów TAK, podać Wymiary urządzenia Podać Moduł radiowy Bluetooth TAK, podać Waga urządzenia z kompletnym wyposażeniem max. 11 kg TAK, podać 11 kg - 0 pkt.; <11 kg - 2 pkt.; B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET II - Aparat EMG z wyposażeniem – 1 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Podstawowe parametry 4 Impedancja wejściowa: > 200 MΩ w trybie różnicowym, > 1000 MΩ w trybie wspólnym TAK - 5 Poziom szumów: ≤ 0,5 µV rms w paśmie 2 Hz – 10 kHz TAK 0,5 µV – 0 pkt., < 0,5 µV – 10 pkt., 6 Współczynnik CMRR min. 110 dB TAK 110 bB- 0 pkt. 111 do 120 – 10 pkt. Powyżej 120 – 20 pkt. 7 Rozdzielczość przetwarzania A/C: min. 24 bit dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP TAK - 8 Maksymalna ilość uśrednień na kanał: 10 000 TAK - 9 Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz TAK - 10 Zapis przebiegów EMG: maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut. Liczba zapisów: nieograniczona TAK - 11 Częstość stymulacji: 0,1 – 200 Hz TAK - Stymulatory - 12 Zakres natężenia: 0 - 100 mA, z możliwością ograniczenia maksymalnego prądu stymulującego w pełnym zakresie Częstość zmieniana losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej Czas trwania impulsu stymulującego: 0,04 - 1 ms Kształty impulsów stymulujących: monofazowy, dwufazowy Tryby stymulacji: Pojedyncza (single) Powtarzana (repetitive) Ciągami impulsów (burst) Złożonymi ciągami impulsów (complex burst) TAK - 13 Monitor TFT min. 22” wzorcowych wzrokowych sygnałów stymulujących o czasie opóźnienia ≤ 2 ms, z zestawem połączeniowym 5 m TAK 22” – 0 pkt. >22” – 5 pkt. Oprogramowanie diagnostyczne 14 Neurografia: Przewodnictwo ruchowe Przewodnictwo czuciowe Fala F Liczba rejestrowanych sygnałów: nieograniczona Przewodnictwo segmentalne (inching) Przewodnictwo mieszane (rejestracja przewodnictwa ruchowego i czuciowego w tym samym czasie na jednym programie) TAK - 15 Odruch H TAK - 16 Odruch mrugania: wywoływany elektrycznie i mechanicznie TAK - 17 Próba męczliwości (RNS) z możliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych, w zadanych odstępach czasu, ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób, następujących po wysiłku (aktywacji) spontanicznym lub stymulowanym (tężcowym) TAK - 18 Współczulne odruchy skórne (SSR) TAK - 19 EMG ilościowe (QEMG): EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej) Analiza wielu jednostek ruchowych z automatycznym uśrednieniem i możliwością wyzwalania sygnału oknem Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej) Analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika TAK - 20 Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP) TAK - 21 Wzrokowe potencjały wywołane (VEP) TAK - 22 EMG pojedynczego włókna (SFEMG): SFEMG wyzwalane szczytem Stymulowane SFEMG Analiza gęstości włókna TAK - 23 Motoryczne potencjały wywołane (MEP) – wymagają dodatkowego stymulatora TAK - Specjalne funkcje oprogramowania diagnostycznego 24 Oprogramowanie diagnostyczne działające w środowisku Microsoft.NET TAK - 25 Wartości referencyjne dla ruchowego i czuciowego przewodnictwa nerwów, fali F oraz EMG dla najczęściej badanych nerwów i mięśni opracowane przez uznane kliniki krajowe lub zagraniczne. TAK - 26 Automatyczne porównanie on-line wyników pomiarów z wartościami referencyjnymi dla wszystkich typów badań w tym przewodnictwa ruchowego, czuciowego, fali F, EMG, potencjałów wywołanych słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych TAK - 27 Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania MUP EMG - zbieranie potencjałów jednostek ruchowych - za pomocą tylko jednego przycisku na klawiaturze funkcyjnej lub przełączniku nożnym. TAK - 28 Oprogramowanie umożliwiające, poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej, przejście pomiędzy przewodnictwem ruchowym, przewodnictwem czuciowym i falą F dla tego samego nerwu TAK - 29 Oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie protokołu badań, złożonego np. z badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F różnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG różnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, że przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej. TAK - 30 Tło wyświetlanych na monitorze przebiegów czarne lub białe zmieniane programowo TAK - 31 Oprogramowanie umożliwiające przeniesienie badań wykonanych dowolnym aparatem EMG Dantec Keypoint z możliwością pełnej analizy, oceny i wydruku raportu. TAK - Konstrukcja mechaniczno-elektryczna TAK - 32 Wózek o specjalizowanej, metalowej, solidnej budowie na ogumionych kołach z blokadami w dwóch kołach, z wbudowanymi w sposób trwały komputerem PC, modułem komunikacji i transformatorem separującym 230/230V 50Hz, z wychylno-obrotowym ramieniem dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora prądowego oraz z integralnym, zamontowanym trwale, statywem dla monitora TFT z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia, wyposażony w wysuwaną szufladę na klawiaturę PC, półkę dla drukarki oraz pojemnik na akcesoria. TAK - 33 Głowica wejściowa, 6-kanałowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 3 zespoły gniazd: 2 TP, 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, Klawisz pomiaru impedancji elektrod wraz ze wskaźnikiem LED Klawisz wyciszenia dźwięku wraz ze wskaźnikiem LED, Wszystkie gniazda aktywne i referencyjne wyposażone we wskaźniki LED pomiaru impedancji Wskaźnik zasilania TAK - 34 Stymulator prądowy jednomodułowy, bezpośrednio połączony z aparatem lub głowicą za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowany na ruchomym ramieniu wózka razem z głowicą wejściową, wyposażony w: Gniazdo DIN i 2 - TP dla wyjść impulsów stymulujących Wskaźnik zasilania Wskaźnik stymulacji Wskaźnik aktywnej elektrody dla każdego gniazda TP TAK - 35 Panel sterujący, jednomodułowy, bezpośrednio połączony z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: 6 kodowanych kolorami klawiszy nawigacyjnych oprogramowania umożliwiających nawigację w obrębie zakładek aplikacji wraz z 3 klawiszami wyboru testu 12 kodowanych kolorami klawiszy funkcyjnych oprogramowania umożliwiające sterowanie różnymi funkcjami oprogramowania w zależności od realizowanego badania 2 pokrętła regulacji intensywności bodźca i głośności dźwięku 7 klawiszy regulacji parametrów stymulacji Klawisze regulacji parametrów prezentacji przebiegów Klawisze wyboru krzywej i znacznika Klawisz włączenia / wyłączenia dźwięku Blok klawiatury numerycznej Wskaźniki zasilania i gotowości TAK - 36 Rękojeść stymulująca wyposażona w: 3 wymienne końcówki do stymulacji Przycisk zmiany polaryzacji 2 wskaźniki polaryzacji Pokrętło regulacji intensywności bodźca Przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub wyzwolenia/zatrzymania stymulacji powtarzalnej Przycisk specjalny umożliwiający: Przejście do nowego miejsca stymulacji, dostępny w trybach badania nerwów ruchowych i czuciowych Wyczyszczenie zapisów, dostępny w trybie fali F Uruchomienie treningu, dostępny w trybie badania męczliwości (RNS) Następny test, dostępny w trybie badania nerwów ruchowych, czuciowych, fali F i odruchu H Przycisk umożliwiający uruchomienie/zatrzymanie uśredniania TAK - 37 Przełącznik nożny wyposażony w 3 klawisze, realizujący następujące funkcje: Funkcja zależna od wykonywanego badania: Przejście do kolejnego punktu stymulacji podczas przewodnictwa Analiza/akwizycja zapisu EMG podczas badania mięśni Przycisk zmiany polaryzacji Włączenie i wyłączenie stymulacji Włączenie i wyłączenie funkcji uśredniania przebiegów TAK - 38 Transformator separujący 230V/230V wyposażony w izolowane galwanicznie gniazda 230V/50Hz dla wszystkich urządzeń systemu. TAK - System komputerowy: TAK - 39 Procesor min. Intel i5, 2,5 GHz TAK - 40 Pamięć RAM: min. 8 GB TAK 8 GB – 0 pkt. >8 GB – 5 pkt. 41 Dysk HDD: min. 500GB, lub SSD: min. 240 GB TAK 500GB /240GB – 0 pkt. >500GB />240GB – 5 pkt. 42 Oprogramowanie: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016 TAK - 43 Monitor LCD min. 22” o rozdzielczości 1680 x 1050 zamontowany na integralnym, regulowanym statywie TAK 22” – 0 pkt. >22” – 5 pkt. 44 Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) ogólnie dostępna na rynku TAK - 45 Kozetka/leżanka do EMG, mobilna – hamulec na min. 2 kołach, z regulacją zagłówka oraz regulacją wysokości, szerokość około 70-80 cm TAK - Akcesoria – dostarczane z dostawą aparatu: - 46 Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, , stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCF25, pomarańczowa, 25 x 0,30 mm (30G), powierzchnia czynna 0,02 mm2, 25 szt., 1 op. TAK - 47 Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, DCN37, niebieska, 37 x 0,46 mm (26G), powierzchnia czynna 0,07 mm2, 25 szt., 1 op. TAK - 48 Kabel ekranowany, do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych, długość 150 cm, wtyk DIN / Pogo Pin, 1 szt. TAK - 49 Elektroda stymulacyjna powierzchniowa bipolarna z odłączanym uchwytem, z korkami filcowymi 2 x 6 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN, 1 szt., 2 op. TAK - 50 Korki filcowe, średnica 6 mm, długość 7 mm, 100 szt., 1 op. TAK - 51 Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa velcro, 45 cm z kablem 1,5 m, 1 szt. TAK - 52 Elektroda powierzchniowa uziemiająca metalowa, średnica 30 mm z kablem 1,2 m, 1 szt. TAK - 53 Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN, 1 szt. TAK - 54 Kabel ekranowany HUSH do jednorazowych elektrod powierzchniowych, 2 m, 1 szt. TAK - 55 Jednorazowa nieżelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl, powierzchnia czynna 7 x 4 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, 50 szt., 1 op. TAK - 56 Opaska velcro do mocowania elektrod 2 x 55 cm, czerwona, 3 szt., 1 op. TAK - 57 Wielorazowe miseczkowe elektrody złote Grass, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, z kablem teflonowym długości 122 cm, wtyk odlewany TP 1,5 mm, 10 szt., 1 op. TAK - 58 Kabel połączeniowy specjalny TP 1,5 mm - TP 1,5 mm, długość 8 cm, 3 szt., 1 op. TAK - 59 Pasta elektrodowa klejąco-przewodząca Ten20, 228 g, słoik, 3 szt., 1 op. TAK - 60 Żel przewodzący do elektrod SIGNAGEL, 250 g, tubka, 1 szt. TAK - 61 Żel peelingujący do przygotowania skóry NuPrep, 114 g, tubka, 3 szt., 1 op. TAK - 62 Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale, 1 szt. TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET III - Resektoskop bipolarny - kpl. 1 Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Optyka HD śr. 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, dł. robocza 305 mm +/_ 5 mm, z uniwersalnym okularem TAK - Płaszcz zewnętrzny, obrotowy z ciągłym przepływem, o średnicy 26 Fr., z dziurkami irygacyjnymi oraz portami odpływ/dopływ medium, z kranikami regulacji przepływu, kraniki wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku TAK Płaszcz z bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem. TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) Nie – 0 pkt Tak -10 pkt Płaszcz wewnętrzny o średnicy 24 Fr, z systemem zapięcia zatrzaskowego, końcówka ścięta bocznie, prosta u szczytu TAK - OBTURATOR , 24 Fr. TAK - Napęd roboczy bipolarny, pasywny, do resektora bipolarnego, z zamkniętym uchwytem, do optyk 4 mm,30°. Możliwość pracy napędu również w trybie monopolarnym po zmianie kabla i medium TAK - Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr. - 10 szt (Parametry oceniane: elektroda pojedyncza (bez”daszka”) lub Podwójna z daszkiem) TAK, podać rodzaj elektrody pojedyncza (bez”daszka”) – 10 pkt. Podwójna z daszkiem – 0 okt. Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 30°, do płaszczy z ciągłym przepływem 26 Fr - 5 szt TAK - Elektroda jednorazowa, tnąca, pętlowa 0,25 mm (do guzów pęcherza), dla resektorów 26 Fr. – 3 szt. TAK - Elektroda waporyzująca bipolarna w kształcie uciętego stożka, jednorazowa, do optyk o kącie patrzenia 30º do płaszczy 26 Fr – 3 szt TAK - Elektroda bipolarna hakowa wielorazowa – 1 szt TAK - III Kabel bipolarny do resektoskopu i diatermii Erbe, dł. Min. 3 m TAK - Ewakuator Ellika TAK - Adapter pośredniczący do ewakuatora TAK - Pojemnik do sterylizacji instrumentarium wymiarami dostosowany do sterylizacji oferowanych narzędzi– 1 sztuka Wymiary wewnętrzne około: - długość 400 mm, - szerokość 200 mm, - głębokość 60 mm Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET IV - Ureterorenoskop giętki - kpl. 1 Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Ureterorenoskop giętki przeznaczony do pracy z laserem, - min. 2 kanały robocze o rozmiarach: jeden kanał- min. 3,3 Fr., drugi kanał – min. 2,4 Fr, - średnica końcówki max. 6 Fr., - średnica płaszcza max 9,9 Fr., - zakres wychylenia końcówki min. 270 góra i dół, - długość robocza 680 +/- 10 mm, - kąt patrzenia 85+/-5 st, - kierunek patrzenia 0 st, - w zestawie z testerem szczelności – 1 szt. TAK, podać - oba kanały robocze o średnicy ≥ 3,3 Fr – 10 pkt - jeden kanał roboczy o średnicy ≥ 3,3 Fr, drugi kanał roboczy o średnicy ≥ 2,4 Fr i ( 3,3 Fr – 0 pkt Kleszczyki giętkie do ciał obcych, 3 Charr., dł. robocza 920-950 mm – 1 szt. TAK - Pojemnik do sterylizacji giętkiego ureterorenoskopu w sterylizacji gazowej – 1 szt. TAK - Światłowód długość min. 2m , średnica wiązki max 2,5 mm 1 szt TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków - kpl. 4 Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 *Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Fotel Multi-funkcjonalny przeznaczony do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją nachylenia segmentu pleców, nachylenia segmentu siedziska, nachylenia Trendelenburga TAK - Długość leża: 2100 mm (± 100 mm) Szerokość leża 650 mm (± 50 mm). Dopuszczono szerokość leża 580 mm TAK, podać - Przewodowy pilot służący do regulacji minimum: Kąt nachylenia segmentu pleców, Kąt nachylenia siedziska, Funkcja antyszokowa/Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku np. kolorem czerwonym dla szybkiego zlokalizowania i użycia, Pozycja fotelowa uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. Pilot posiadający diodę informującą o podłączeniu do sieci oraz ładowaniu akumulatora TAK - Wysokość siedziska regulowana elektrycznie TAK, podać zakres - Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie minimum: 0 0 - 70 0 uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym. Zamawiający dopuszcza szersze zakresy TAK, podać - Regulacja segmentu siedziska w zakresie: 0d 0 0 do + 30 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym. Dopuszczono 00-180 TAK, podać - Regulacja przechyłu Trendelenburga dokonywana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (np. kolorem czerwonym) : 17 0 (± 5 0) uzyskiwana za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym TAK, podać - Fotel przejezdny, koła o średnicy min. 75mm, z hamulcami TAK, podać centralny systemem hamowania – 10 pkt. Indywidualne hamulce na kołach – 0 pkt Bezszwowa tapicerka wykonana ze skaju bez zawartości lateksu. Możliwość wyboru koloru tapicerki, min. 4 propozycje (podać). TAK - Fotel wyposażony w dwa podłokietniki. Podłokietniki regulowane TAK, podać - Możliwość ułożenia pacjenta w pozycji horyzontalnej – wykorzystanie fotela jako łóżko do krótkiego pobytu TAK - Wyposażenie: Podgłówek z regulacją wysokości i położenia na fotelu, podłokietniki posiadające uchwyty na pilot przewodowy wieszak kroplówki uchwyt na rolkę prześcieradeł jednorazowych akumulator w celu zabezpieczenia podstawowych funkcji przy braku zasilania elektrycznego TAK - Możliwość rozbudowy fotela o lampkę na elastycznym ramieniu, barierki boczne, osłonę PCV na segment nóg, podnóżek TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET VI - Diatermia chirurgiczna - kpl.1 Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym TAK/podać - Odporność aparatu na impuls defibrylacji TAK/podać - Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości. Dopuszczono ekran dotykowy TAK/podać - Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym TAK/podać - System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem TAK/podać - Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania TAK/podać - Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu TAK/podać - Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu TAK/podać - Wyświetlanie mocy minimum: - cięcia monopolarnego - koagulacji monopolarnej - koagulacji bipolarnej - stopnia i poziomu hemostazy na oddzielnych wyświetlaczach TAK/podać - Gniazda przyłączeniowe minimum: - jedno gniazdo monopolarne - jedno gniazdo bipolarne - jedno gniazdo elektrody neutralnej TAK/podać - Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego Dopuszczono możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego TAK/podać - Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora TAK/podać - Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. TAK / podać - Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy. TAK/podać - Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich trybów pracy TAK/podać - Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz. Dopuszczono 333 kHz TAK/podać - Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz TAK/podać - Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego TAK/podać 10 stopni- 0 pkt. >10 stopni – 5 pkt. Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W TAK/podać 250W – 0 pkt. >250 W – 5 pkt Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie Mikro do maksymalnie 30 W TAK/podać - Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji Zamawiający dopuszcza aparat z mocami dla koagulacji: koagulacja miękka – 200 W koagulacja forsowna – 200 W koagulacja hybrydowa – 200 W koagulacja natryskowa – 80 W TAK/podać - Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray TAK/podać - 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana TAK/podać - Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W TAK/podać - Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej do 50W TAK/podać - Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu TAK/podać - Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s TAK/podać - Możliwość dodania opcjonalnych programów do gastroenterologii (polipektomii, papilotomii, koagulacji argonowej) TAK/podać - Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa TAK/podać - Możliwość wgrania 4 programów w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej TAK / podać - Zalaminowana, skrócona instrukcja obsługi oraz wykaz kodów błędów, wysuwane i chowane pod aparatem -1 sztuka. TAK / podać - Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda -`1 sztuka. TAK/podać - Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - 1 sztuka. Dopuszczono kabel elektrody neutralnej 5 m z wtyczką dwubolcową TAK / podać - Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - 2 sztuki. Dopuszczono kabel do pęset 5 m. TAK / podać - Szczypce bipolarne, proste z zagiętą końcówką, długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji - 2 sztuki. TAK / podać - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET VII - Zestaw do badań elektrofizjologicznych wraz ze stymulatorem programowalnym serca do badań elektrofizjologicznych oraz wyposażeniem- kpl.1 Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą 1 Zasilanie230V ± 10%, 50Hz TAK - 2 Kompletny system elektrofizjologiczny (komputer sterujący, wzmacniacz elektrofizjologiczny oraz niezbędne wyposażenie) skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej TAK - 3 Komputer typu laptop/notebook; procesor klasy min. Intel i5, min. 3.3 GHz, RAM min. 8 GB, HDD min 500 GB, napęd DVD-RW; system operacyjny: Windows 7 lub nowszy. System 32 bitowy. TAK - 4 Pojemność HDD , min. 500 GB TAK, podać 500 GB - 0 pkt, min.1 TB - 10 pkt, min. 2 TB - 20 pkt 5 System operacyjny zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego TAK - 6 Oprogramowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oprogramowania operatorskiego, systemu elektrofizjologicznego TAK - 7 Pamięć dysku pozwalająca na bezpośredni, wielokrotny zapis i kasowanie danych TAK - 8 Szybki zapis danych pacjenta na dysku obejmujący numer identyfikacyjny pacjenta TAK - 9 Archiwizacja badań na dysku DVD lub sieciowym z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. Możliwość zapisu badań więcej niż jednego pacjenta na jednym dysku DVD TAK - 10 Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej TAK - 11 Transformator separujący do urządzeń medycznych TAK - 12 Kable zasilające, uziemiające, sygnałowe i inne przewody połączeniowe konieczne do prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu elektrofizjologicznego, o długościach dostosowanych do warunków lokalowych Zamawiającego TAK - 13 Drukarka laserowa o rozdzielczości wydruku min. 1200x1200 dpi TAK - 14 Mobilny wózek /stojak medyczny pod zaoferowany system na salę zabiegową umożliwiający ustawienie zestawu i zawieszenie monitora, z przedłużaczem, półką pod klawiaturę i szufladą na akcesoria TAK - 15 Dodatkowy monitor min. 32” typu LCD o rozdzielczości min. 1600 x 1200 z możliwością zamontowania do wózka medycznego TAK - 16 Dwa zasilacze UPS podtrzymujące pracę całego zestawu na min. 10 min. po zaniku napięcia zasilania podstawowego TAK - 17 Prezentacja jednoczesna wielozadaniowa: sygnałów wewnątrzsercowych, zapisów przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania parametrów dziennika zdarzeń TAK - 18 Przewód EKG powierzchniowego (10-odprowadzeniowy): 2 zestawy TAK - 19 Konfiguracja umożliwiająca współpracę z systemami do trójwymiarowej analizy i mapowania serca TAK - Wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego 20 Częstość próbkowania: min 1 kHz TAK - 21 Niezależne definiowanie atrybutów każdego kanału (kolor, wzmocnienie, filtry). TAK - 22 Filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG), prądu RF podczas ablacji (kanały wewnątrzsercowe) TAK - 23 Zabezpieczenie przed defibrylacją TAK - 24 Jednorazowe przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy TAK - 25 Przetwornik A/D: 12 bitowy o dynamicznej rozdzielczości 20 bitów, o czułości (wadze bitu) poniżej 1,8 µV/LSB TAK - 26 Wzmacniacz umożliwiający rejestrację min: 12 kanałowego zapisu EKG, 6 kanałów dodatkowych, które można wykorzystać do pomiaru ciśnień, min. 52 kanały wewnątrzsercowych TAK - 27 Wzmacniacz wyposażony w stymulację awaryjną uruchamianą dedykowanym przełącznikiem na przednim panelu wzmacniacza elektrofizjologicznego. (Możliwość uruchomienia stymulacji awaryjnej przy wyłączonym komputerze, np. w wypadku awarii jednostki sterującej systemem) TAK - 28 Parametry stymulacji awaryjnej: 60 uderzeń na minutę, co najmniej z dwóch kanałów jednocześnie, 8mA, szerokość impulsu: 2ms TAK - 29 Wzmacniacz oferujący zarówno wzmocnienie analogowe i cyfrowe TAK - Oprogramowanie systemu elektrofizjologicznego 30 Oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację: min. 12 kanałowego zapisu EKG, min. 2 kanały ciśnień, min. 52 kanałów wewnątrzsercowych TAK - 31 Ilość kanałów wewnątrzsercowych, min. 52 kanały TAK, podać 52 kanały - 0 pkt, 53-69 kanałów - 10 pkt, Min 70 kanałów - 20 pkt 32 Jednoczesne wykonywanie wielu zadań (tworzenie każdej kombinacji: akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyświetlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania dziennika badania) TAK - 33 Konfigurowanie przez użytkownika co najmniej 10 różnych szablonów ekranu z wybranymi albo wszystkimi kanałami aktywnymi, niezależnie od ich rodzaju (EKG, EGM-bipolar, EGM unipolar, kanały ciśnienia itp.) TAK - 34 Zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie odpowiadającym przesuwowi co najmniej 25-300 mm/s TAK - 35 Rejestracja sygnałów unipolarnych z dowolnego kanału zapisanego w trakcie badania TAK - 36 Rejestracja 12 odprowadzeniowego zapisu przy użyciu jednego klawisza na klawiaturze. System umożliwiający wydruk jakiegokolwiek wcześniej zarejestrowanego 12 - odprowadzeniowego zapisu TAK - 37 Zapis wszystkich kanałów lub wybranych kanałów na dysku twardym w czasie rzeczywistym TAK - 38 Tryb wyświetlania synchronicznego (trigger mode) z dowolnym załamkiem, markerem lub impulsem stymulatora umożliwiająca pace mapping w czasie rzeczywistym. Synchronizacja wyzwalana przez: napięcie, rodzaj sygnału (unipolarny + lub -, bipolarny), nachylenie (slope) potencjału (do wyboru) TAK - 39 Pomiar on-line wybranych interwałów (automatycznego lub ręcznego) w trybie synchronicznym TAK - 40 Synchronizacja w trybie rzeczywistym (triggered mode) z częstotliwością równą częstotliwości serca (beat-to-beat) TAK - 41 Interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora TAK - 42 Wydruk raportów, wykresów, wzorców pobudzeń lub innych danych w czasie wykonywania analizy i przeglądania danych z badania TAK - 43 Automatyczna detekcja impulsów stymulatora TAK - 44 Oprogramowanie umożliwiające podgląd wszystkich parametrów ablacji takie jak temperatura, moc, czas z generatora prądu RF. Dane wyświetlane na ekranie i automatycznie rejestrowane w dzienniku badania TAK - 45 Oprogramowanie hemodynamiczne TAK - 46 Archiwizacja na dysku CD lub DVD oraz możliwość archiwizacji na dysku zewnętrznym przez USB pojedynczego badania lub całego archiwum. TAK - 47 Eksport zrzutów ekranowych i obrazów do plików typu BMP i PDF TAK - 48 Automatyczna aktualizacja okna dziennika badania po każdej sekwencji stymulacji TAK - 49 Wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, także w postaci graficznej. Tworzenie raportu z ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji TAK - 50 Niezależne ustawianie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrzsercowym TAK - Stymulator systemu elektrofizjologicznego - 51 Wielofunkcyjny stymulator elektrofizjologiczny - generator impulsów do stymulacji serca TAK - 52 Liczba kanałów stymulacji: min 2 TAK, podać 2 kanały - 0 pkt, > 2 kanałów - 10 pkt 53 Obsługa za pomocą klawiatury lub myszy systemu elektrofizjologicznego TAK - 54 Stymulator wbudowany we wzmacniacz systemu elektrofizjologicznego TAK - 55 Natężenie prądu stymulacji w zakresie min: 0-25,5 mA, regulowane w stopniach co 0,1 mA TAK - Pompa do elektrod chłodzonych systemu elektrofizjologicznego 56 Automatyczne przełączanie się pompy z trybu wolnego przepływu na tryb szybkiego przepływu w momencie rozpoczęcia aplikacji oraz automatyczne przełączenie się z trybu szybkiego na wolny w chwili zakończenia aplikacji z generatorem RF dowolnego producenta TAK - 57 System detekcji pęcherzyków powietrza w roztworze chłodzącym TAK - 58 Współpraca z elektrodami chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKEIT VIII - Kardiomonitory na podstawie mobilnej - 2kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Kardiomonitor transportowy Kardiomonitor kompaktowy – moduły pomiarowe fabrycznie zintegrowane w obudowie TAK - Funkcje monitorowania EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP w każdym kardiomonitorze. TAK - Konstrukcja o potwierdzonej wysokiej wytrzymałości na wstrząsy, upadki (min 75 cm), uderzenia - spełnienie wymogów norm EN60068-2-27, EN60068-2-29, EN60068-2-32. TAK - Chłodzenie pasywne wszystkich elementów kardiomonitora, zapewniające cichą pracę i zapobiegające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.. Nie dopuszcza się jakichkolwiek wiatraków w środku. TAK - Obudowa zabezpieczona przed działaniem kurzu i płynów – klasa szczelności min IP22 TAK - Wbudowany uchwyt do zawieszenia monitora na łóżku TAK - Niska masa monitora max. 5 kg TAK, podać 5 kg – 0 pkt <5kg – 5 pkt. Zasilanie sieciowe 230V i akumulatorowe na min 120 minut pracy TAK - Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków TAK - Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym TAK - Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora TAK - Ekran - Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej min. 8,4’’ TAK, podać 8,4” – 0 pkt. >8,4” – 5 pkt. Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Sterowanie funkcjami monitorowania za pomocą ekranu dotykowego. TAK - Konfigurowany ekran, możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji (min 5) TAK - Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem TAK - Liczba krzywych dynamicznych na ekranie, przynajmniej 4, z możliwością wyświetlania większej liczby TAK, podać 4 krzywe – 0 pkt. >4 krzywe – 5 pkt. Rejestracja i archiwizacja danych - Pamięć trendów graficznych i wyników pomiarów z min 48 godzin TAK - Trendy min. 3 parametrów w postaci słupkowej wyświetlające na ekranie z zaznaczeniem strzałką tendencji (spadek/wzrost/stabiny) TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. Monitorowanie EKG - Monitorowanie jednego z 3 odprowadzeń TAK - Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie TAK - W komplecie przewód EKG do 3 odprowadzeń (z 3 elektrod) – 2 kpl. na kardiomonitor. TAK - Pomiar częstości akcji serca (HR) w zakresie min 15-300 ud/min TAK - Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % TAK - Monitorowanie podstawowych zaburzeń rytmu, w tym: - asystolii - migotania komór - migotania przedsionków - bradykardii - tachykardii TAK - Monitorowanie wartości ST i QT/QTc jednocześnie we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG TAK - Monitorowanie odchylenia odcinka ST z ręcznym i automatycznym ustawianiem punktów pomiarowych TAK - Pomiar oddechu (RESP) - Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu TAK - Zakres pomiaru min 0-120 odd/min TAK - Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/1 oddech na minutę TAK - Monitorowanie i sygnalizacja bezdechów TAK - Pomiar saturacji (SPO2) - Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna, wskaźnik perfuzji i krzywa pletyzmograficzna TAK - Pomiar saturacji w zakresie min 70-100% z dokładnością co najmniej +/-2% TAK - Pomiar tętna w zakresie min 30-300 bpm z dokładnością co najmniej +/-2% TAK - Algorytm monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale: Masimo, Nellcor lub FAST TAK - Możliwość stosowania czujników różnych producentów, w tym co najmniej Masimo i Nellcor TAK - W komplecie standardowy czujnik wielorazowy, wykonany z miękkiego materiału bez elementów mechanicznych (sprężyn, śrub itp.) na palec z przewodem min 3 m - 2 szt. na kardiomonitor. TAK - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) - Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza TAK - Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej od 1 minuty do 6 godzin TAK - W komplecie do każdego monitora przewód NIBP i 4 szt. mankietów dla pacjentów dorosłych (1 szt. Mały, 2szt. Średni, 1 szt. duży) TAK - Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5 mmHg TAK - Układy alarmowe - Alarmy o różnych poziomach ważności TAK - Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów TAK - Pamięć sytuacji alarmowych wraz z czasem wystąpienia i przyczyną – minimum 100 pozycji TAK - Możliwość zaprogramowania przez Użytkownika minimalnego dostępnego dla personelu poziomu głośności w celu zabezpieczenia przed niepożądanym wyciszeniem alarmów TAK - Możliwość zawieszania alarmów na wybrany czas (min 1, 3, 5, 10 minut) oraz trwałego wyłączenia TAK - Pozostałe: - W komplecie do każdego kardiomonitora podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria TAK - Kardiomonitor kompatybilny z kardiomonitorami serii IntelliVue posiadanymi na oddziale. TAK - Możliwość podpięcia do centrali monitorującej posiadającej przez zamawiającego TAK - Akcesoria kompatybilne z monitorami serii IntelliVue posiadanymi przez zamawiającego TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET IX - Doposażenie Systemu Cyfrowej Radiografii – 1 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE Stacja diagnostyczna dedykowana dla badań CR/DR/US/CT/MR, współpracująca na poziomie klient- serwer z posiadanym przez Zamawiającego systemem Radiologii Cyfrowej produkcji AGFA– 1 kpl Komputer, minimalne wymagania: procesor sześciordzeniowy 3,5 GHz z 15 MB cache, 32 GB pamięci RAM, dysk SSD 128 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Tak, podać nazwę, typ i parametry 32GB RAM – 0 pkt więcej niż 32 GB RAM – 10 pkt Monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki z kartą graficzną przeznaczony do radiologii ogólnej pionowy, LCD/LED, rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, jasność co najmniej 800 cd/m2, kontrast co najmniej 1400:1, obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), obrazowanie skali szarości z LUT minimum 10 bitów, przedni panel zabezpieczający ekran, wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia, wbudowane w monitor urządzenie do kalibracji DICOM, oprogramowanie do kalibracji DICOM, dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna z min. 4 GB pamięci, monitory fabrycznie parowane, monitor i karta graficzna tego samego producenta. Tak, podać nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania rozdzielczość 1200x1600 - 0 pkt rozdzielczość większa niż 1200x1600 – 10 pkt Monitor LCD/LED kolorowy, min. 18,8”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 850:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 170/170˚ Tak, podać nazwę, typ i parametry - Monitory diagnostyczne i monitor kolorowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy Tak - Doposażenie posiadanej stacji roboczej w parę monitorów diagnostycznych z kartą graficzną – 1 kpl Monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki z kartą graficzną przeznaczony do radiologii ogólnej pionowy, LCD/LED, rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, jasność co najmniej 800 cd/m2, kontrast co najmniej 1400:1, obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), obrazowanie skali szarości z LUT minimum 10 bitów, przedni panel zabezpieczający ekran, wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia, wbudowane w monitor urządzenie do kalibracji DICOM, oprogramowanie do kalibracji DICOM, dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna z min. 4 GB pamięci, monitory fabrycznie parowane, monitor i karta graficzna tego samego producenta. Tak, podać nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania rozdzielczość 1200x1600 - 0 pkt rozdzielczość większa niż 1200x1600 – 10 pkt Rozbudowa posiadanego systemu IMPAX 6 o dodatkowe licencje Producent Podać - Nazwa i typ Podać - Pływająca licencja radiologa dla badań ogólnodiagnostycznych z QC – zwiększenie ilości dostępnych licencji o 2 szt. Tak - Aktualizacja i rozbudowa modułu archiwizacji długoterminowej systemu IMPAX 6 – 1 kpl Wymiana napędów LTO w posiadanej bibliotece taśmowej – dostawa 2 szt. napędów LTO-6 oraz 10 nośników LTO-6 Tak - Komputer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych o min. parametrach: - procesor sześciordzeniowy 1,7 GHz, - 32 GB RAM, - 2 x 300 GB SAS RAID-1, - 3 x 900 GB SAS RAID-5, - karta sieciowa 100/1000 Mbps, - redundantny zasilacz, - obudowa typu rack 19” Tak, podać nazwę, typ i parametry HDD 2x300GB + 3x900GB - 0 pkt, HDD o pojemności większej niż 2x300GB + 3x900GB - 10 pkt Przeniesienie oprogramowania sterującego biblioteką taśmową na zaoferowany serwer Tak - B. INNE 1 Instrukcja oprogramowania medycznego w wersji elektronicznej dostępnej z poziomu oprogramowania medycznego i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące (dot. pkt. A.1-A.5 oraz A9-A.10) Zamawiający dopuszcza, by zaoferowane napędy LTO miały gwarancję odrębną, zgodną z obecnie trwającą gwarancją biblioteki taśmowej. TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 5 lat od daty dostawy TAK - Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry, pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET X - Videokolonoskop – 2 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. TAK/ NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. Średnica sondy endoskopowej max 13,00 mm 13,0 mm – 0 pkt. Poniżej 13 mm – 5 pkt. Średnica końcówki sondy endoskopowej max 13,2 mm 13,2 mm – 0 pkt. Poniżej 13,2mm– 5 pkt Kanał roboczy min 3,6 mm 3,6 mm – 0 pkt. Powyżej 3,6 mm – 5 pkt Głębia ostrości min 2 mm do 100 mm TAK - Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o TAK - Pole widzenia min 160o 160o – 0 pkt. Powyżej160o – 5 pkt Kanał irygacyjny Water Jet TAK - Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min 4 przyciski 4 przyciski – 0 pkt. Powyżej 4- 5 pkt Funkcja zmiany sztywności sondy w głowicy endoskopu (parametr oceniany: stała lub regulowana) TAK, podać Stała – 0 pkt. Regulowana – 5 pkt. Długość sondy roboczej min 1300 mm TAK - Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających – potwierdzenie w materiałach oryginalnych producenta TAK - Obrazowanie w standardzie HDTV1080p TAK - Możliwość mycia i dezynfekcji w płynach GA i PAA TAK - Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: -informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczeg -schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego TAK - Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Evis Exera III TAK - Współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego myjniami typu ETD TAK - Współpraca z posiadanym przez Zamawiającego programem do archiwizacji badań ENDOBASE TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 8 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Wymiary zewnętrzne 2050 x 750 mm (+/- 50 mm) TAK podać - Wymiary leża 1950 x 650 mm (+/- 50 mm) TAK podać - Regulacja wysokości leża nożna hydrauliczna w zakresie 600 - 900 mm (+/- 50 mm) Dopuszczono 560-860 mm TAK podać - Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna +/- 12 ˚ (+/-2o) Dopuszczono +/- 15 ˚ TAK podać - Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy TAK - Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć Ramieniem C. TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie minimum 0 – 70o. Zamawiający dopuszcza szersze zakresy. Tak, podać - Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku. Dopuszczono dźwignie hamulca zlokalizowane w centralnej części podstawy wózka od strony nóg oraz głowy pacjenta TAK, podać - Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 220 kg TAK podać 220 kg – 0 pkt. Powyżej 220 kg – 10 pkt. Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. TAK - Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe TAK - Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta TAK - Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h TAK, podać - Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta składane wzdłuż ramy leża Dopuszczono barierki boczne zabezpieczające pacjenta na długości min. 80% leża. Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami. Dopuszczono barierki składające się z pięciu pionowych szczebli bez tworzywowych nakładek. TAK - Wózek wyposażony w wysuwany metalowy, lakierowany szczyt z tworzywową nakładką w górnej części, służący jednocześnie do transportu wózka. Szczyt wysuwany spod leża. Możliwość wyboru przez Zamawiającego – lokalizacja od strony głowy lub nóg Lub wózek wyposażony od strony głowy pacjenta w uchwyty służące do transportu wózka, z możliwością składania ich pod ramę leża w celu bezpiecznego i łatwego dostępu do pacjenta; uchwyty chromowane z tworzywową nakładką Zamawiający dopuszcza wózek który wyposażony jest w składane rączki z wygodną nakładką służące do pchania zlokalizowane od strony głowy Tak - Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - wysuwany z blatu uchwyt/szczyt do prowadzenia wózka, - wieszak kroplówki - miejsce na butlę z tlenem - uchwyt na rolkę prześcieradeł jednorazowych TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET XII - Defibrylator – 3 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Defibrylator półautomatyczny AED 1 Defibrylator półautomatyczny o uproszczonej obsłudze TAK - 2 Impuls dwufazowy, opadający wykładniczo z funkcją korygowania parametru impulsu dla impedancji pacjenta TAK - 3 Odporność na wodę i kurz, temperaturę, wytrzymałość na upadki TAK - 4 Zasilanie bateryjne (bateria litowo-manganowa), wskaźnik naładowania baterii, minimum 3 lata przydatności do użycia przy codziennym wykonywaniu autotestu urządzenia TAK, podać 3 lata – 0 pkt. > 3 do 4 lat – 5 pkt. >4 do 5 lat – 10 pkt > 5 lat – 15 pkt 5 Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia lub <25kg wagi - elektrody dla dorosłych i pediatryczne kompatybilne z defibrylatorami innych producentów - automatyczne rozpoznanie rodzaju elektrod (automatyczna redukcja fali defibrylacyjnej i przełączenie na odpowiedni algorytm analizy EKG ) TAK - 6 Wykrywanie artefaktów – analiza EKG mimo zakłóceń generowanych przez stymulatory TAK - 7 Poziomy energii w zakresie minimum: Dorośli: min.150-200J Dzieci: min.50-80J TAK, podać Dorośli: 150-200J – 0 pkt 300J – 10 pkt. 360 J – 20 pkt. Dzieci: 50-80J – 0 pkt Szerszy zakres – 10 pkt 8 Defibrylacja przy pomocy elektrod jednorazowych naklejanych na klatkę piersiową o okresie przydatności do użytku minimum 36 miesięcy (w dostawie: 1 kpl. elektrod pediatrycznych, 2kpl. dla dorosłych lub 3kpl. Elektrod uniwersalnych dorośli/dzieci) TAK, podać - 36 miesięcy – 0 pkt. - od 37 do 48 miesięcy – 5 pkt. - od 49 do 59 miesięcy – 10 pkt. - min. 60 miesięcy – 15 pkt. 9 Elektrody uniwersalne – ta sama elektroda dla dorosłych i dzieci TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt 10 Automatyczna analiza zapisu EKG TAK - 11 Wyświetlanie krzywej EKG, liczby wstrząsów i komunikatów TAK - 12 Funkcja codziennego automatycznego testu bez konieczności włączania urządzenia TAK - 13 Wskaźnik statusu urządzenia widoczny bez włączania urządzenia TAK - 14 Pamięć wewnętrzna z możliwością transmisji danych do komputera, w komplecie oprogramowanie do komputera umożliwiające odtworzenie zapisanej akcji wraz ze zdarzeniami, czasem, komunikatami i zapisem EKG | TAK - 15 Kontrola prawidłowości i częstości ucisków klatki piersiowej podczas zewnętrznego masażu serca – funkcja metronomu, wskaźnik na ekranie oraz komunikaty głosowe TAK - 16 Polecenia głosowe i tekstowe służące do resuscytacji TAK - 17 Komunikaty głosowe i tekstowe w języku polskim TAK - 18 Ciężar z kompletem elektrod i baterią maksymalnie 3kg TAK - 19 Torba transportowa TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET XIII - Aparat USG – 1 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Konstrukcja - Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. TAK - Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu - na ruchomym ramieniu. Przekątna ekranu min. 17 cali TAK - Cyfrowy przetwornik 12-bitowy TAK - Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej w układzie co najmniej ośmiokrotnym TAK - Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 50 000 TAK - Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 TAK - Dynamika systemu min. 230 dB TAK - Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 1 MHz do 20 MHz. TAK - Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 20 000 klatek. TAK - Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 100 sek. TAK - Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 2 - 35 cm TAK - Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów): min. 15 dla każdej z głowic TAK - Obrazowanie i prezentacja obrazu - Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) TAK - Maksymalny FRAME RATE dla trybu B: min. 650 obrazów/sek. TAK - Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK - Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) TAK - Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 3,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) TAK - Obrazowanie w trybie Doppler Ciągly TAK - Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 8,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) TAK - Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 15 mm TAK - Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni TAK - Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni TAK - Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty TAK – 30 punktów NIE – 0 punktów Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) TAK - FRAME RATE dla trybu B + kolor (CD): min. 200 obrazów/sek. TAK - Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map TAK - Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy TAK - Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach TAK - Obrazowanie w trybie Duplex i Triplex TAK - Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym TAK - Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) TAK - Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 TAK - System poprawy obrazowania m. in. wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach TAK - Obrazowanie tzw. trapezoidalne na głowicach liniowych TAK - Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD za pomocą jednego przycisku TAK - Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC lub DGC) min. w 8 strefach TAK - Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu TAK - Funkcje użytkowe - Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x8 TAK - Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x8 TAK - Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Min. 12 TAK, podać Powyżej 12 -10 punktów 12 – 0 punktów Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości TAK - Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół TAK - Przełączanie głowic z klawiatury TAK - Podświetlane klawisze kodowane w min. 3 kolorach TAK - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu aparatu TAK - Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu TAK - Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie TAK - Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Śródoperacyjnych Urologicznych Kardiologicznych Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Pediatrycznych Endoskopowych (EUS) TAK - Archiwizacja obrazów Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 320 GB) i bazą pacjentów. TAK - Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) TAK - Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW TAK - Videoprinter czarno-biały. TAK - Nagrywarka DVD-R/RW TAK - Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive TAK - Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps TAK - Możliwość ukrycia danych pacjenta przy exporcie obrazów na zewnętrzne nośniki TAK - Głowice ultrasonograficzne Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. TAK - Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. TAK - Liczba elementów: min. 190 TAK - Kąt skanowania min. 70 st. TAK - Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK - Obrazowanie elastograficzne TAK - Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. TAK - Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz. TAK - Liczba elementów: min. 190 TAK - Szerokość pola skanowania min. 50 mm TAK - Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK - Obrazowanie trapezowe TAK - Współpraca z ultrasonograficznymi głowicami endoskopowymi (EUS) TAK - Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) Możliwość rozbudowy o opcję jednoczesnej prezentacji obrazu ultrasonograficznego i obrazu z endoskopu lub bronchoskopu TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty TAK – 30 punktów NIE – 0 punktów Możliwość obrazowania elastograficznego w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki – dostępne na głowicach endocavitarnych, endoskopowych (EUS) oraz bronchoskopowych (EBUS) TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty TAK – 30 punktów NIE – 0 punktów Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 40 cm TAK - Możliwość rozbudowy o głowicę liniową min. 5,0-18,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu max. 38 mm, min. obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, obrazowanie trapezowe TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty TAK – 30 punktów NIE – 0 punktów Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badania piersi o długości czoła min. 90 mm, min. 250 elementów, min. 5,0-10 MHz TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty TAK – 30 punktów NIE – 0 punktów Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Microconvex Endocavitarną, min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK - Możliwość rozbudowy systemu o radialna głowicę Rectalną, min. 5,0-10,0 MHz, min. 250 elementów, kąt skanowania 360 stopni TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty TAK – 30 punktów NIE – 0 punktów Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Convex min. 1,0-5,0 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 70 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę TAK - Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową min. 5,0-10,0 MHz TAK - Możliwość rozbudowy głowicę MicroConvex śródoperacyjną (tzw. paluszkową) szerokopasmową min. 4,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 70 stopni, promień max. R 20 mm, Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK - Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) dostępne na głowicach objętościowych: Convex, Endocavitarnych i Liniowych o maksymalnej prędkości przetwarzania (Volume Rate) min. 30 objętości/sek. TAK - Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczna Phased Array 1,0-5,0 MHz, kąt 90 st. obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK - B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać - Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać - Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK - Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET XIV - Respirator transportowy - 2 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci TAK, podać – Waga respiratora do 5 kg TAK, podać 5 kg - 0 pkt.; <5 kg - 3 pkt.; Respirator odporny na wstrząsy TAK, podać – Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym TAK, podać – Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy TAK, podać – Obsługa i komunikaty w języku polskim TAK, podać – Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” rozdzielczość min. 640x 480 px. TAK, podać – System testów sprawdzających działanie respiratora TAK, podać – Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora TAK, podać – Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci TAK, podać – Wbudowany uchwyt/rączka do przenoszenia TAK, podać – Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny TAK, podać – Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min TAK, podać – Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz TAK, podać – Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny. TAK, podać – Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny TAK, podać – Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym TAK, podać – Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca TAK, podać – SIMV z PS TAK, podać – III Wentylacja PSV TAK, podać – CPAP TAK, podać – Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, TAK, podać – Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV TAK, podać – Pauza wdechowa oraz wydechowa TAK, podać – Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 TAK, podać – Funkcja szybkiego uruchomienia wentylacji do nagłych wypadków, która po wyborze kategorii i wagi pacjenta pozwala na rozpoczęcie wentylacji bez dodatkowych ustawień. TAK, podać – Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels TAK, podać – Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową TAK, podać – Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PSIMV (Wentylacja wspomagana przerywana kontrolowana ciśnieniem) TAK, podać – Częstość oddechów min.: 1-60 odd/min TAK, podać – Objętość pojedynczego oddechu min.: 30 – 2000 ml TAK, podać – Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. TAK, podać – Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50% TAK, podać – Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 TAK, podać – Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O TAK, podać – Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min TAK, podać – Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego TAK, podać – Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O TAK, podać – Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O TAK, podać – Aktualnie prowadzony tryb wentylacji TAK, podać – Rzeczywista całkowita częstość oddechowa TAK, podać – Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) TAK, podać – Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) TAK, podać – Ciśnienie szczytowe TAK, podać – Ciśnienie średnie TAK, podać – Ciśnienie Plateau TAK, podać – Ciśnienie PEEP TAK, podać – % Przeciek TAK, podać – Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot TAK, podać – Integralny pomiar stężenia tlenu TAK, podać – Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji TAK, podać – Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych TAK, podać – Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas TAK, podać – Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji. TAK, podać – Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych). TAK, podać – Ręczny i automatyczny (na żądanie) dobór skali wyświetlania krzywych. TAK, podać – Zapis trendów parametrów min. - RR - VTi - MVi - VTe - MVe - Pplat - Pszczyt - Pśred - PEEP - TI/Ttot - Przeciek - FiO2 TAK, podać – Pamięć trendów: min 72 godziny TAK, podać – Braku zasilania w energię elektryczną TAK, podać – Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta TAK, podać – Stężenia tlenu min/max TAK, podać – Za wysokiej częstości oddechowej TAK, podać – Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego TAK, podać – Alarm bezdechu TAK, podać – Awaria zasilania w tlen TAK, podać – Zatkania gałęzi wydechowej TAK, podać – Rozładowanie akumulatora TAK, podać – Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem TAK, podać – Stopień ochrony IP min. 33 TAK, podać – Możliwość kofigurowania: głośności, jasności ekranu TAK, podać – Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów TAK, podać – Złącze USB do przenoszenia danych i dokonywania aktualizacji oprogramowania TAK, podać – Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemów HIS po integracji. TAK, podać – Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. na urządzenie TAK, podać – Jednorazowy układ oddechowy dla pacjentów dorosłych - 10 kpl. na aparat TAK, podać – Dedykowana torba transportowa TAK, podać – Wózek / stojak transportowy - do 1 aparatu TAK, podać - Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą TAK, podać – Szkolenie personelu przy dostawie. TAK, podać – B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo PAKIET XV - Ultradźwiękowy aspirator chirurgiczny - 1 kpl. Wykonawca: …………………………………………….. Nazwa i typ: …………………………………………….. Producent/ Kraj : …………………………………………….. Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017 Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty L.P. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETR WYMAGANY PUNKTACJA PARAMETR OFEROWANY A. PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą Zasilany z sieci 230V/50Hz TAK, podać – 1. Ultradźwiękowy system chirurgiczny przeznaczony do użytku w zabiegach chirurgicznych wymagających rozdrabniania, emulsyfikacji oraz aspiracji tkanki miękkiej i twardej, obejmujących neurochirurgię, chirurgię przewodu pokarmowego i objętych nim narządów, chirurgię urologiczną, chirurgię plastyczną i odtwórczą, chirurgię ogólną, chirurgię ortopedyczną, chirurgię ginekologiczną, chirurgię klatki piersiowej, chirurgię laparoskopową i chirurgię torakoskopową. System przeznaczony do stosowania z jednym lub kilkoma uchwytami ultradźwiękowymi oraz jednorazowymi zestawami drenów aspiracyjnych i irygacyjnych. TAK, podać - 2. Konsola ultradźwiękowego systemu chirurgicznego – 1szt. do zabiegów wymagających rozdrabniania i aspiracji tkanki miękkiej i twardej, obejmujących neurochirurgię, chirurgię plastyczną, ortopedię i chirurgię przewodu pokarmowego, wbudowana pompa irygacyjna (rolkowa) - wydajność min.3-40ml/min, wbudowana pompa ssąca - ciśnienie ssania min.0-500mmHg, wbudowany system synchronizacji toru ssania i płukania, przewód zasilający min.5m, klasa ochronności min. BF, prezentacja parametrów pracy: wartość irygacji, wartość aspiracji, poziom wibracji ultradzwiękowej, możliwość pracy z uchwytami ultradzwiękowymi 23 lub 25kHz i 34 lub 36 kHz TAK, podać - 3. Mobilny wózek aparaturowy, wyposażony w szufladę, uchwyt do zbiornika aspiracyjnego TAK, podać - 4. Zbiornik aspiracyjny wielokrotnego użytku TAK, podać - 5. Przełącznik nożny jednoprzyciskowy – 1 szt. długość przewodu min. 3,6m TAK, podać - 6. Uchwyt ultradźwiękowy kątowy- 1 szt. wyposażony w przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny, częstotliwość pracy 23/25 kHz, maksymalna amplituda drgań końcówki roboczej głowicy ultradźwiękowej 365μm, regulacja amplitudy drgań w zakresie 0 –100%, przystosowany do sterylizacji w autoklawie, współpraca z końcówkami roboczymi zapewniającymi złożenie ruchu wzdłużnego i skrętnego części tnącej TAK, podać - 7. Uchwyt ultradźwiękowy – 1 szt. wyposażony w przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny, częstotliwość pracy 34/36 kHz maksymalna amplituda drgań końcówki roboczej głowicy ultradźwiękowej 210μm. Regulacja amplitudy drgań w zakresie od 0%-100%, przystosowany do sterylizacji w autoklawie, współpracujący z końcówkami umożliwiającymi ruch wzdłużny i skrętny części tnącej TAK, podać - 8. Klucz dynamometryczny- 1 szt. wielorazowy do zmiany końcówek w sterylnym polu TAK, podać - 9. Taca do sterylizacji i montażu końcówek w uchwycie- 1 szt. podstawka do zmiany końcówek w sterylnym polu do głowicy 23/25 kHz zintegrowana z kasetą do sterylizacji TAK, podać - 10. Taca do sterylizacji i montażu końcówek w uchwycie- 1 szt. podstawka do zmiany końcówek w sterylnym polu do głowicy 34/36 kHz zintegrowana z kasetą do sterylizacji TAK, podać - 11. Drut do czyszczenia kanału ssania – 1 szt. TAK, podać - 12. Nasadka sterylizacyjna- 1 szt. TAK, podać - 13. Stojak do płynu irygacyjnego mocowany do konsoli- 1 szt. TAK, podać - 14. zestawy operacyjne do przeprowadzenia 140 szt. zabiegów - w składzie zawierające niezbędne do wykonania zabiegów: koncówki aspiracyjne do wyboru z katalogu, zestaw drenów, worek aspiracyjny – do realizacji w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy TAK, podać - 15. -możliwość cięcia za pomocą jednego uchwytu tkanek miękkich oraz kości dzięki dedykowanym końcówkom aspiracyjnym TAK, podać - 16. -Współpraca z końcówkami do emulgacji tkanek, które wykonują ruch posuwisty oraz skrętny TAK, podać - 17. Współpraca z końcówkami praca w wersjach -nóż do kości -do emulgacji 360 st. (ruch posuwisty i skrętny) - Pętla tnąca do tkanek miękkich -ostre końcówki do aspiracji tkanki włóknistej -tępe końcówki do aspiracji tkanek miękkich -końcówki do emulgacji płaskie (ruch posuwisty i skrętny) TAK, podać - 18. Rękojeść aspiracyjna nie wymagająca dodatkowego chłodzenia TAK, podać - 19 Możliwość sterylnej zmiany samej końcówki roboczej głowicy ultradźwiękowej (a nie całej głowicy) podczas zabiegu operacyjnego na inną, o innej średnicy, długości lub kształcie, nie zmieniając i nie odłączając samej głowicy ultradźwiękowej od konsoli sterującej. Końcówka robocza jest rozumiana jako wymienny element głowicy ultradźwiękowej a nie jako cała głowica ( zwana czasem aplikatorem) TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia ofert) TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. 20 Wszystkie końcówki robocze posiadają otwory redukujące chmurkę płynu irygacyjnego, pojawiającą się w czasie aktywacji ultradźwięków i pogarszającą widoczność w polu operacyjnym TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia ofert) TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. B. INNE 1 Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji TAK z dostawą - C Warunki gwarancji Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące TAK, podać 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta podać Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto podać Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto Podać Max. - 10 pkt minimalizacja* Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy TAK Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. Treść oświadczenia wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. .…………….… dnia…………..……… ……………………………. podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw SPOSOBY OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH - * MINIMALIZACJA · Max ilość pkt. Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji Pmin – minimalna wartość parametru w zbiorze ofert Pn – wartość parametru danej oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3a – Wzór umowy pakiet 1-14

##### UMOWA nr ......./30/Med./ 2017

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

........................, z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - dalej ustawa Prawo zamówień publicznych, o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego:

Pakiet …..typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

o parametrach wyszczególnionych w § 11 niniejszej umowy, zwanego dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………… zł (słownie złotych: ……………/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, montażu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli jest konieczny), koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół instalacji 
i przekazania/protokół zdawczo – odbiorczy, który zostanie podpisany po montażu (jeżeli jest konieczny) i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu na konto Zamawiającego środków przekazanych przez Departament Budżetowy Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak nie później niż w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2015.1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Termin dostawy należy ustalić z p. Agnieszką Mikulską lub p. Sylwią Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agnieszka Mikulska;

- p. Sylwia Komorek

wraz z

- Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności:

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;

- jeżeli  opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 7 dni licząc od terminu zakreślonego w ust. 1;

- jeżeli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 9.

- Dotyczy Pakietu nr 1-8, 10-14: Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia lub Przeniesienia danych wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

3a. Dotyczy Pakietu nr 9: Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję oprogramowania medycznego w wersji elektronicznej dostępnej z poziomu oprogramowania medycznego i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia lub Przeniesienia danych wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 dni na każdy pakiet, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Agnieszka Mikulska, p. Sylwia Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń, z :

- obsługi technicznej aparatu;

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.

§ 5

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy – min. 24 miesięcy (w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu instalacji i przekazania/protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu (jeżeli jest konieczne) i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. 261 660 468 lub 261 660 128  i nr faks 261 660 468. pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na max. 12 dni, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na max. 12 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

- p. Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128

- p. Sylwia Komorek tel 261 660 462.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….;

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 10.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy (dot. Pakiet 1-8, 11-14), co najmniej 5 lat od daty dostawy (dot. Pakiet 9), co najmniej 8 lat od daty dostawy (dot. Pakiet 10) oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 3 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu, w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z § 5 ust. 9, za każdy dzień opóźnienia, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje maksymalnie do 14 dni od daty dostarczenia sprzętu zastępczego, po upływie tego terminu kary umowne będą naliczane dalej;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji);

- w wysokości 5% ceny brutto pakietu, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 i 2a )

§ 12

Ochrona Danych Osobowych – dotyczy Pakietu nr 2,7,8,9,13,14

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej „Umowy” w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego wykonania, Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych zainstalowanych w systemie informatycznym.

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych przekraczających zakres i cel opisany powyżej, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 ust.1 i 2, art. 37; art. 38; oraz art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe pacjentów przetwarzane w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w urządzeniach, w komputerze), są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą w żadnym przypadku opuścić jego terenu.

- W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku zakończenia umowy, konieczności dokonania naprawy itp.), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich odtworzenie poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokołem zawierającym:

- dane identyfikacyjne urządzenia,

- dane identyfikacyjne pamięci

- opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane i protokolarnie przekazane na własność Zamawiającego.

§ 13

Poufność - dotyczy Pakietu nr 2,7,8,9,13,14

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §12 ust. 1 i ust. 2 -  wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi

z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca sporządzi listę pracowników zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy – wzór - Lista pracowników – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego - wzór - Zobowiązanie – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Listę pracowników i kserokopie podpisanych zobowiązań - Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie 7  dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają korekty w liście pracowników angażowanych, po spełnieniu wymogów opisanych w pkt Nr 8.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 30/Med./2017, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3b – Wzór umowy pakiet 15

##### UMOWA nr ......./30/Med./ 2017

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

........................, z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - dalej ustawa Prawo zamówień publicznych, o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego: …..typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..; w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, o parametrach wyszczególnionych w § 11 niniejszej umowy, zwanego dalej, urządzeniem lub sprzętem oraz do dostarczenia akcesoriów zużywalnych do ww. sprzętu na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, wyszczególnionych w § 11 niniejszej umowy, zwanych dalej również towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie  3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr …………… potwierdzonego fax na numer ………………./ e-mail ……………..

- Osoby upoważnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261-660-525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261-660-524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 261-660-464, tech. farm. Adam Klekowski tel. 261-660-528.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

1)		mgr farm. Grażyna Wojtczak

2)		dr n. farm. Monika Krzysik

3)		mgr farm. Anna Duszyńska

4)		tech. farm. Stanisława Mazur

5)		tech. farm. Barbara Ziółek

7)		tech. farm. Adam Klekowski

8)		tech. farm. Agnieszka Przybył

9)		tech. farm. Ewa Kępa- Ciszak.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z opisanym w § 5a ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr .....................  i fax .......................

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 7 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Sekcji Sprzętu Medycznego drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 261-660-462 lub 261-660-128) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych towaru i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany sprzęt oraz za dostarczony towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………… zł (słownie złotych: ……………/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt towaru, sprzętu oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, montażu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli jest konieczny), koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto towaru nie wzrosną przez okres trwania umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 4 w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Zapłata za dostarczony sprzęt nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół instalacji 
i przekazania/protokół zdawczo – odbiorczy, który zostanie podpisany po montażu (jeżeli jest konieczny) i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Strony ustalają, że płatność za fakturę za dostarczony sprzęt nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu na konto Zamawiającego środków przekazanych przez Departament Budżetowy Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak nie później niż w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2015.1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć, zainstalować i uruchomić sprzęt określony § 11 umowy  w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,

- dostarczyć towar (akcesoria zużywalne) określony § 11 umowy, zgodnie z § 1 ust 2 umowy - dostawy sukcesywne w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- ustalić termin dostawy sprzętu z p. Agnieszką Mikulską lub p. Sylwią Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru sprzętu w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agnieszka Mikulska;

- p. Sylwia Komorek

wraz z

- Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności:

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;

- jeżeli  opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 7 dni licząc od terminu zakreślonego w ust. 1 pkt 1 powyżej;

- jeżeli  opóźnienie w dostawie towaru przekroczy 7 dni licząc od terminu zakreślonego w § 1 ust 2 umowy;

- jeżeli Wykonawca przekroczy termin, o którym mowa w  § 5a ust. 3 o 7 dni,

- w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy

- jeżeli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 9.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi 
i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi 
i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia lub Przeniesienia danych wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 dni na każdy pakiet, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Agnieszka Mikulska, p. Sylwia Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń, z :

- obsługi technicznej aparatu;

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.

§ 5

Odpowiedzialność za wady sprzętu

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy – min. 24 miesięcy (w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu instalacji i przekazania/protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu (jeżeli jest konieczne) i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. 261 660 468 lub 261 660 128  i nr faks 261 660 468. pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na max. 12 dni, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na max. 12 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

- p. Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128

- p. Sylwia Komorek tel 261 660 462.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….;

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 10.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

§ 5a

Odpowiedzialność za wady towaru

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności min. 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust. 7 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2014 r poz. 121 z późn.zm.) dalej K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kc.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 %  ceny brutto wartości sprzętu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy sprzętu, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 pkt 1), do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części wartości towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 oraz § 5 a ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wartości sprzętu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto wartości sprzętu, w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z § 5 ust. 9, za każdy dzień opóźnienia do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje maksymalnie do 14 dni od daty dostarczenia sprzętu zastępczego, po upływie tego terminu kary umowne będą naliczane dalej;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto wartości sprzętu w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji);

- w wysokości 3 % ceny brutto umowy, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2, § 5a ust 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §11 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy.

§ 9

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 i 2a )

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej „Umowy” w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego wykonania, Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych zainstalowanych w systemie informatycznym.

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych przekraczających zakres i cel opisany powyżej, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 ust.1 i 2, art. 37; art. 38; oraz art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe pacjentów przetwarzane w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w urządzeniach, w komputerze), są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą w żadnym przypadku opuścić jego terenu.

- W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku zakończenia umowy, konieczności dokonania naprawy itp.), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich odtworzenie poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokołem zawierającym:

- dane identyfikacyjne urządzenia,

- dane identyfikacyjne pamięci

- opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane i protokolarnie przekazane na własność Zamawiającego.

§ 14

Poufność

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §13 ust. 1 i ust. 2 -  wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi

z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca sporządzi listę pracowników zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy – wzór - Lista pracowników – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego - wzór - Zobowiązanie – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Listę pracowników i kserokopie podpisanych zobowiązań - Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie 7  dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają korekty w liście pracowników angażowanych, po spełnieniu wymogów opisanych w pkt Nr 8.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.

§ 15

Prawo opcji – dotyczy akcesoriów zużywalnych do aspiratora

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto towaru określonego w niniejszej umowie. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto towaru określonego w niniejszej umowie. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb towaru, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 30/Med./2017, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	.....................................

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko							stanowisko

- Przedmiot protokołu……………………………………………………………………

typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Numer katalogowy | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | Kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wykazu autoryzowanych punktów serwisowych – dotyczy Pakiet nr 1-8, 10-15

- Instrukcji oprogramowania medycznego w wersji elektronicznej dostępnej z poziomu oprogramowania medycznego, wykazu autoryzowanych punktów serwisowych – dotyczy Pakiet nr 9

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz
z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem
w przypadku oryginału w jęz. Obcym,

- wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji

- karty gwarancyjnej,

- paszportu technicznego,

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:			        Zamawiający:

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo