Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 16 po modyfikacji

Zestawienie asortymentowo – cenowe / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 16 STABILIZACJA TRANSPEDIKULARNA kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |
| 1 | Stabilizacja transpedikularna z możliwością użycia śrub kanałowanych. Komplet: 4 śruby standard wraz z elementem blokującym, 4 śruby kanałowane wraz z elementem blokującym, 4 jednorazowe adaptery do podania cementu (końcówka luer lock), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny | komplet | ---------- | ---------- | 20 | ---------- | ---------- |  |
| A | Śruba kanałowana wraz z elementem blokującym | komplet |  |  | 80 |  |  |  |
| B | Śruba standard wraz z elementem blokującym | komplet |  |  | 80 |  |  |  |
| C | Adapter do śruby kanałowanej | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| D | Pręt | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| E | Łącznik poprzeczny/Domino/Stapler | komplet |  |  | 10 |  |  | ; |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 16 |  |  |  |

| PAKIET NR 16 STABILIZACJA TRANSPEDIKULARNA kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |
| --- |
| Lp | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzenie parametrów TAK |
| Komplet zawiera: 4 śruby transpedikularne wraz z elementem blokującym, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny |
| 1. | materiał: tytan (stop) |  |
| 2. | do wyboru śruby monoaksjalne, poliaksjalne, gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej natomiast gwint przystożkowy śruby ostry - tnący |  |
| 3. | średnice śrub: od 4,5 do 7,5 mm ze skokiem co 0,5, zakres długości od 20 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm |  |
| 4. | śruby transpedikularne samotnące o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu |  |
| 5. | Blokowanie pręta do śruby od góry, jednoelementowym blokerem |  |
| 6. | Pręty tytanowe o długościach od 40mm -600mm i średnicy 5,5mm |  |
| 7. | Dwa rodzaje łączników poprzecznych: dystrakcyjne i kompresyjne |  |
| 8. | mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora – wszystkie śruby tulipanowe |  |
| 9. | wymagany klucz dynamometryczny zapewniający stałą siłę fiksacji pręta |  |
| 10. | W zestawie haki laminarne z wyższą główką , laminarne, na wyrostki poprzeczne; haki proste, odsadzone, nasadowe |  |
| 11. | Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie |  |
| 12. | wymagane łączniki pozwalające na bezproblemowe połączenie zestawu o średnicy prętów 6mm z systemem bardziej elastycznym z prętami o średnicy 4,5mm |  |
| 13. | zestaw wyposażony w narzędzie wyciągowe, pozwalające sprawnie dostosować pozycję śrub do pręta, bez użycia śrub wyciągowych (korekcja kręgozmyków) |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw