# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 45/Med./2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ KARDIOWERTERÓW, DEFIBRYLATORÓW, STYMULATORÓW, JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO WRAZ Z NAJMEM URZĄDZEŃ (PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII, ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII) ORAZ DOSTAWĘ CEWNIKÓW, STENTÓW, OKLUDERÓW WRAZ Z NAJMEM KONSOLI FFR (PRACOWNIA HEMODYNAMIKI)

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015r.,

poz. 2164  ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 135 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 (4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: zam.pub@4wsk.pl, m.okulicz-kozaryn@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną                    (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów wraz z najmem konsoli FFR (Pracownia Hemodynamiki).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-35. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru ).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 45/Med./2017

Oferta na dostawę kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów wraz z najmem konsoli FFR (Pracownia Hemodynamiki)

nie otwierać przed dniem 17.08.2017r. godz. 11.00    Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 960 660,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (zł):

| PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1: | 12 600,00 zł | Pakiet 19: | 646 300,00 zł |
| Pakiet 2: | 35 000,00 zł | Pakiet 20: | 115 500,00 zł |
| Pakiet 3: | 81 000,00 zł | Pakiet 21: | 79 000,00 zł |
| Pakiet 4: | 3 100,00 zł | Pakiet 22: | 436 000,00 zł |
| Pakiet 5: | 52 500,00 zł | Pakiet 23: | 660 000,00 zł |
| Pakiet 6: | 52 000,00 zł | Pakiet 24: | 156 300,00 zł |
| Pakiet 7: | 97 000,00 zł | Pakiet 25: | 17 800,00 zł |
| Pakiet 8: | 10 300,00 zł | Pakiet 26: | 3 800,00 zł |
| Pakiet 9: | 12 400,00 zł | Pakiet 27: | 194 100,00 zł |
| Pakiet 10: | 117 900,00 zł | Pakiet 28: | 302 600,00 zł |
| Pakiet 11: | 1 400,00 zł | Pakiet 29: | 266 700,00 zł |
| Pakiet 12: | 25 500,00 zł | Pakiet 30: | 8 200,00 zł |
| Pakiet 13: | 3 700,00 zł | Pakiet 31: | 18 500,00 zł |
| Pakiet 14: | 160,00 zł | Pakiet 32: | 6 900,00 zł |
| Pakiet 15: | 25 100,00 zł | Pakiet 33: | 38 300,00 zł |
| Pakiet 16: | 158 300,00 zł | Pakiet 34: | 144 200,00 zł |
| Pakiet 17: | 27 000,00 zł | Pakiet 35: | 68 000,00 zł |
| Pakiet 18: | 83 500,00 zł | ------ | ------- |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 
i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości min. 47 600,00 zł (12 600,00zł + 35 000,00zł).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć wraz z ofertą;

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP ww. oświadczenie.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, a wymaganych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć wraz z ofertą;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – potwierdzającej warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ - należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP -  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ dotyczące tych podmiotów

- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2a SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2b i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2 SIWZ,  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. od litery a) do lit. f) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

-    ppkt 1 lit. b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1  lit. b) i c) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców   wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1ppkt. 1) i 2) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu 
zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów dodatkowych podlegających ocenie (znajdujących się  w Załączniku nr 2 do SIWZ) w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi, itp. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Prospekty, katalogi, karty, itp. parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych stanowią treść ofert i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust.3 PZP.

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie bezwzględnie wymaganych parametrów –  a nie poddanych ocenie przez Zamawiającego w formie np. prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi, itp. w języku polskim –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania oraz zaznaczyć np. zakreślaczem, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail)

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych

ROZDZIAŁ V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawę kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów wraz z najmem konsoli FFR (Pracownia Hemodynamiki).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:  33140000-3, 33141200-2, 33158200-4, 33190000-8, 33141000-0, 33182100-0, 33182240-3, 33158210-7, 33182240-3, 33123210-3, PA01-7.

ROZDZIAŁ VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:  dostawy sukcesywne w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:      Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

            - Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 148 577,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| PAKIET | MIN. KWOTA [zł] | PAKIET | MIN. KWOTA [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1: | 500,00 zł | Pakiet 19: | 24 000,00 zł |
| Pakiet 2: | 1 300,00 zł | Pakiet 20: | 4 300,00 zł |
| Pakiet 3: | 3 000,00 zł | Pakiet 21: | 3 000,00 zł |
| Pakiet 4: | 120,00 zł | Pakiet 22: | 16 200,00 zł |
| Pakiet 5: | 2 000,00 zł | Pakiet 23: | 25 000,00 zł |
| Pakiet 6: | 2 000,00 zł | Pakiet 24: | 5 800,00 zł |
| Pakiet 7: | 3 600,00 zł | Pakiet 25: | 700,00 zł |
| Pakiet 8: | 400,00 zł | Pakiet 26: | 150,00 zł |
| Pakiet 9: | 500,00 zł | Pakiet 27: | 7 200,00 zł |
| Pakiet 10: | 4 400,00 zł | Pakiet 28: | 11 500,00 zł |
| Pakiet 11: | 60,00 zł | Pakiet 29: | 9 900,00 zł |
| Pakiet 12: | 1 000,00 zł | Pakiet 30: | 350,00 zł |
| Pakiet 13: | 140,00 zł | Pakiet 31: | 700,00 zł |
| Pakiet 14: | 7,00 zł | Pakiet 32: | 300,00 zł |
| Pakiet 15: | 950,00 zł | Pakiet 33: | 1 500,00 zł |
| Pakiet 16: | 5 900,00 zł | Pakiet 34: | 5 400,00 zł |
| Pakiet 17: | 1 000,00 zł | Pakiet 35: | 2 600,00 zł |
| Pakiet 18: | 3 100,00 zł | ------ | ------- |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 1 800,00 zł (500,00 zł + 1 300,00zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  17.08.2017r . godz. 10.30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia  oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia  oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia  oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP (w przypadku złożenia  oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 17.08.2017r . do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na dostawę kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów wraz z najmem konsoli FFR (Pracownia Hemodynamiki),  znak sprawy: 45/Med./2017”.

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta ( banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

ROZDZIAŁ VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

A. Pakiet nr: 1-15, 17, 22, 24, 26, 31, 33-35:

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy i wymiany reklamacyjnej towaru | 15 % | minimalizacja |
| 3. | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 15 % | indywidualnie |
| 4. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 10 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 4 dni)  - ( 1% = 1 pkt.) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Tmin  – termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru minimalny w zbiorze ofert

Tn	   – termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru w danej - badanej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru dłuższego niż 4 dni  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy towaru w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 4 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów.

2.5. Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru: ( min. 24 miesiące, max.36 miesięcy) (1% = 1 pkt.) :

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 15 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi towaru krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 25 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 38 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 15, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin    gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi towaru wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt.

  - Punkty za wysokość  kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia  – min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia, wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W        – waga kryterium (%)

O max – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

On       – oferowany % kary umownej danej oferty

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany % kary zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów.

2.7. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych, przez oferty nieodrzucone, za powyżej wymienione kryteria.

B. Pakiet nr: 16, 18-21, 23, 25, 27-30, 32:

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy i wymiany reklamacyjnej towaru | 10 % | minimalizacja |
| 3. | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 5 % | indywidualnie |
| 4. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 5 % | maksymalizacja |
| 5. | Ocena techniczna | 20 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 4 dni)  - ( 1% = 1 pkt.) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Tmin  – termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru minimalny w zbiorze ofert

Tn	   – termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru w danej - badanej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru dłuższego niż 4 dni  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy towaru w dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 4 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów.

2.5. Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru: ( min. 24 miesiące, max.36 miesięcy) (1% = 1 pkt.) :

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 5 pkt

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi towaru krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 25 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 36 miesięcy np. 38 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 5, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin    gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi towaru wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt.

  - Punkty za ocenę techniczną (parametry dodatkowe podlegające ocenie znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ):

Wykonawca na potwierdzenie zaoferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie, składa wraz z ofertą stosowne dokumenty w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi, itp., potwierdzające te parametry. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie, Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr.

W przypadku nie załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie, Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr.

Oferta w tym zakresie nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 do SIWZ - tabela dot. parametrów dodatkowych podlegających ocenie. Punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych danej ofercie w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w zbiorze ofert w ramach kryterium oceny technicznej.

2.7. Punkty za wysokość  kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia  – min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia, wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W        – waga kryterium (%)

O max – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

On       – oferowany % kary umownej danej oferty

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 5, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany % kary zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów.

2.8. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych, przez oferty nieodrzucone, za powyżej wymienione kryteria.

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, §4 ust. 4 wzoru umowy może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2008) oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego towaru czy sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do 17.08.2017r. do godz. 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej, pokój nr 18 – Kancelaria.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

      - Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

ROZDZIAŁ XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Bogumiła Kujawska tel. 261 660 753, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn, tel. 261 660 604, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

- Poczta e-mail: m.okulicz-kozaryn@4wsk.pl.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail  nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ROZDZIAŁ XIV.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 17.08.2017r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota gwarantowana, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin płatności

- informacje dotyczące wpłaty wadium

ROZDZIAŁ XVI.                SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VIII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający zbada czy oferta jest zgodna z treścią SIWZ, a następnie dokona oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale VIII.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów na potwierdzenie czy nie podlega on wykluczeniu (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

ROZDZIAŁ XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ XIX.           JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami granicznymi) – Załącznik Nr 2;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się)

- Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy - Załącznik nr 3a (zaleca się)

- Protokół przekazania towaru/przekazania sprzętu medycznego – Załącznik nr 4 (zaleca się)

- Protokół zużycia – Załącznik nr 5 (zaleca się)

- Protokół odbioru towaru/sprzętu medycznego – Załącznik nr 6 (zaleca się)

- Protokół instalacji i przekazania – Załącznik nr 7 (zaleca się)

- Protokół deinstalacji – Załącznik nr 8 (zaleca się)

- Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia – (wzór) – Załącznik nr 9;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 10.

12)  Lista pracowników( wzór) – Załącznik nr 11

13) Zobowiązanie ( wzór) – Załącznik nr 12

Załącznik nr 1 do SIWZ

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów wraz z najmem konsoli FFR (Pracownia Hemodynamiki)”,  znak sprawy: 45/Med./2017

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy dostawę kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów wraz z najmem konsoli FFR (Pracownia Hemodynamiki), zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

(* Należy skopiować i wypełnić w odniesieniu do pakietów na które Wykonawca składa ofertę )

Pakiet nr …………..*

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru i wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr ..…. – …. dni   (min. 1 dzień, max.4 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr ..…. – ….. miesięcy    (min. 24 miesięcy, max 36 miesięcy - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru  w miesiącach)

Wysokość  kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr ..…. – ….. % ( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE¹

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

¹ niewłaściwe skreślić

lub   B)*	                                               OŚWIADCZENIE ¹

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …............................ ….....................................................

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   ….........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 KK).

.…………….… dnia…………..………                                                      ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 1a- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

/Uwaga: pola zaznaczone na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania!/

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | „Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów wraz z najmem konsoli FFR (Pracownia Hemodynamiki)” |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 45/Med./2017 |

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [] [] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | […] […] […] […] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] […] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do Urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie[] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) […] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): […][…][…][…] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których)wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | […] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | […] |
| Adres pocztowy: | […] |
| Telefon: | […] |
| Adres e-mail: | […] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | […] |

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(- ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia „samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki | […] |

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a)państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b)jakiej kwoty to dotyczy? c)w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2)w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie –[] Tak [] Nie –[…] –[…] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: –Proszę podać szczegółowe informacje: –Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie –[……] –[……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: a)nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: KOMPETENCJE

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] []Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

- najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami granicznymi

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 – Cewnik diagnostyczny pigtail, cewnik balonowy do PTA tętnic szyjnych CPV:33140000-3, 33141200-2 |
| 1. | Cewniki diagnostyczne typu „pigtail” nylonowe lub poliuretanowe, zbrojone o rozmiarach 4F, 5F, 5.2F, 6F i świetle wewnętrznym odpowiednio 0,042”, 0,047”/0,044” i 0,057”/0,051”, co daje możliwość podania odpowiedniej dawki kontrastu: 4F - 16.6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi; 5F - 19.8 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi, 5.2”F – 18,5 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi, 6F – 25,1 lub 32,2 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi. Cewniki w wersjach prostej i kątowej (145° i 155°), z otworami bocznymi, w wersji zmodyfikowanej Mikro Loop pigtail. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy do PTA tętnic szyjnych - średnica kanału centralnego 0,014” - średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm - długości 1,5; 2; 3; 4cm - profil przejścia 0,043” - ciśnienie RBP 12-14 atm - CSI 4F - Cewnik prowadzący 6F, 7F - długość cewnika 142cm - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, wykonane z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie - dobrze widoczne w skopii 2 znaczniki balonu, trzeci znacznik przy porcie dla prowadnika. - system monorail - balon wykonany z duralynu. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 1: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 – Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98, CPV: 33141200-2 |
| 1. | Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 8 Fr50 cc lub 9Fr/50cc Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) lub zbrojony metalowym oplotem kanał centralny. Zestaw do wprowadzania: dwa prowadniki w zestawie z cewnikiem lub jeden w zestawie z cewnikiem a drugi zapakowany oddzielnie Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 7,5 Fr od 25 do 40 cc (3 rozmiary) lub 7,5Fr/30cc, 7,5Fr/40cc. Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) lub mocny, zbrojony drutem szaft. Zestaw do wprowadzania: dwa prowadniki w zestawie z cewnikiem lub jeden w zestawie z cewnikiem a drugi zapakowany oddzielnie, Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową, Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 2: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 – Stent DES, CPV: 33140000-3 |
| 1. | STENT DES: Platforma stentu wykonana ze stali medycznej nierdzewnej 316L Stent pokryty abluminalnie Biolimusem A9 i uwalniany bezpośrednio z mikrostrukturalnej powierzchni stentu. Lek uwalnia się w sposób kontrolowany z platformy stentu w przeciągu 28 dni. Wysoka siła radialna: > 0.67 bar . Dostępne długości stentu: od 8mm do 36mm. Dostępne średnice: od 2.25 do 4mm. Profil przejścia: 0.045‘‘/1.14mm dla długości 8-28mm, oraz 0.047‘‘ dla długości 33 i 36 mm. Profil wejścia: 0.018‘‘. Grubość ściany stentu: 0.0047‘‘. Stent zamontowany na balonie semi-compliant. Ciśnienie nominalne balonu: 6 atm . RBP: 16 atm dla 2.25 – 3.00 oraz 14 atm dla 3.50 – 4.00 mm. Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich średnic | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 3: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 Cewnik prowadzący 6/7/8 F, CPV: 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Cewnik prowadzący 6/7/8 F Cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym, Cewnik o średnicach 6/7/8 F i dużym świetle wewnętrznym: 6 F >0,069 cala, 7 F >0,080 cala, 8 F >0,090 cala, Długości; 55 cm i 90 cm, Niezmienność kształtu w zależności od temperatury, Pokrycie wewnętrzne z PTFE, Miękki atraumatyczny koniec, min. 19 kształtów interwencyjnych. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 4: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 MIKROCEWNIK FFR, CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 |
| 1 | MIKROCEWNIK FFR cewnik o pojedynczy świetle typu monorail przeznaczony do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014'' w naczyniach tętniczych. Długość całkowita 335cm, długość robocza 150 cm, trzon dystalny monorail 26cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej, port RX, trzon dystalny o kształcie eliptycznym 0,020'' x 0,025'' do 10mm od końca dystalnego, profil maksymalny 2,7F, marker 3 mm od końca dystalnego, trzon położony proksymalnie od odcinka monorail 2,4F umożliwiajacy stosowaniecewników prowadzących od 5F, znaczniki w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego. połączenie pomiędzy systemem a cewnikiem posiada łacze optyczne | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | najem konsoli FFR | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 5: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 Cewnik prowadzący przedłużający typu „child in mother”, CPV: 33140000-3, 33141200-2 |
| 1 | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego Dostępny w średnicach 5F, 5,5F, 6F, 7F oraz 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F,6F, 7F i 8F Zmniejszający światło cewnika o max. 1F Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika Długość użytkowa 150 cm Długość przedłużającego segmentu RX - 25 cm Dystalne umieszczony marker dobrze widoczny w skopii Światło wewnętrzne0,046"(dla cewnika 5F, 0,051" (dla cewnika 5,5F), 0,056" (dla cewnika 6F), 0,062" (dla cewnika 7F), 0,071" (dla cewnika 8F) | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 6: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 Stent samorozprężalny do tętnic wieńcowych, CPV: 33140000-3 |
| 1 | Stent samorozprężalny do tętnic wieńcowych nitinolowy, z możliwością rozłączania oczek w celu dobrego dostępu do bocznic, pokrywany substancją antrypoliferacyjną, do zabezpieczania tętnic o rozmiarach 2,5-4.5, dwie długości 22mm i 27 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 7: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 Stenty samorozprężalne stalowo – kobaltowe dostosowane do naczyń szyjnych, CPV: 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Stenty samorozprężalne stalowo – kobaltowe dostosowane do naczyń szyjnych, System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014 cala, monorail, Długość cewnika dostawczego 135 cm, Średnica systemu dostawczego 5,0 oraz 5,9 F, Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) – geometria zamkniętych cel, elastyczny, miękki z możliwością dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy – tętnica szyjna wspólna – tętnica szyjna wewnętrzna, Możliwość ponownego złożenia – całkowicie repozycjonowalny, Średnice: 5-9 mm, długości: 30/40/50 mm, widoczność stentu we fluoroskopii | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 8: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych mięśniowych wraz zestawem wprowadzającym i prowadnikiem, CPV: 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Okluder VSD | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Zestaw doprowadzający kompatybilny z okluderem z pozycji 1 | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Prowadnik kompatybilny z okluderem z pozycji 1 | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 9: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 9):

| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samocentralizacja okludera w ubytku |  |
| 2. | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera |  |
| 3. | Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 24 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm |  |
| 4. | System wprowadzający kompatybilny z okluderami. Możliwość wprowadzenia okluderów o średnicach 4-10 mm przez zestaw o średnicy 6F, 12 mm – zestaw 7F, 14-16 mm – zestaw 8F, 18 mm – zestaw 9F, 20-24 mm – zestaw 10F |  |
| 5. | Prowadnik o wzmożonej sztywności, średnica 0,035 cala i długość 300 cm |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 10 Zaawansowany kardiowerter - defibrylator podskórny S-ICD z elektrodą podskórna wraz z zestawem do implantacji z możliwością wykonania badania MRI, CPV: 33182100-0, PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter - defibrylator podskórny S-ICD z możliwością wykonania badania MRI | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Elektroda podskórna poliuretanowo-silikonowa 45cm | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrody | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 10: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 10):

| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objętość kardiowertera - defibrylatora ≤ 70 cm3 |  |
| 2 | Energia impulsu defibrylacji (wyzwalana) w zakresie 80J |  |
| 3 | Programowalna energia w trakcie pomiaru skuteczności defibrylacji 10-80J |  |
| 4 | Żywotność urządzenia min. 5lat |  |
| 5 | Możliwość stymulacji przezskórnej po terapii wysokoenergetycznej |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań MRI zu pacjenta z wszczepionym urządzeniem |  |
| 7 | Pamięć – rejestracja fragmentów EKG z epizodu arytmicznego, liczniki zdarzeń |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie dysfunkcji elektrody, wyczerpaniu baterii, wydłużonym czasie ładowania |  |
| 9 | Detekcja arytmii min.2 strefy (VT/VF) |  |
| 10 | Pojemność pamięci zdarzeń arytmicznych min. 68s |  |
| 11 | Użyczenie programatora wraz ze współpracującą z nim drukarką |  |
| 12 | Elektroda podskórna defibrylujaca 45cm 9fr |  |
| 13 | Zestaw do implementacji elektrody podskórnej „Insertion tool” |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 11 Adapter Y, CPV: 33140000-3 |
| 1 | Adapter Y – obrotowy z zastawką zakręcaną | sztuka |  |  | 160 |  |  |  |
|  | RAZEM PAKIET 11: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 11):

| PAKIET NR 11 Adapter Y |
| --- |
| nazwa |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | Adapter Y – obrotowy z zastawką zakręcaną |  |
| 2 | Możliwość manewrowania prowadnikiem i cewnikiem przy zamkniętej zastawce |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 12 Mandryny z możliwością odwracalnego lokowania stosowane do trakcji elektrod, CPV 33190000-8 |
| 1. | Mandryny z możliwością odwracalnego lokowania stosowane do trakcji elektrod (LLD-lead locking device) 3 szt /op . | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 12: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 13 – Prowadnik hydrofilny, CPV 33140000-3 |
| 1. | Prowadniki hydrofilne: średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”, dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) , short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm, końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe, trwała powłoka hydrofilna na całej długości , atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu , dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. długości 220, 260, 300 cm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 13: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 14 TOREBKA DAKRONOWA, CPV: 33141000-0 |
| 1. | Antyalergiczna torebka dakronowa na kardiowertery-defibrylatory oraz rozruszniki serca umożliwiająca implantacje w/w urządzeń | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 14: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 15 Elementy kręciołki, śrubokręty zaślepki (CPV: 33141000-0 ) Sprzęt zużywalny kompatybilny z akcesoriami do urządzeń i elektrod PM/ICD firmy Medtronic |
| 1. | Śrubokręt do PM/ICD | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Kręciołek 6056 47 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Kapturki do elektrod model 5867 3M | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | Zaślepka do gniazda IPG/ICD model 6725 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 5. | Prowadnik do elektrody ICD 75cm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Prowadnik do elektrody stymulatora 58cm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 7. | Prowadnik do elektrody stymulatora J-53cm | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 8. | kabel do pomiarów śródoperacyjnych model 2292 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 15: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 16 Kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ dla osób z kacheksją sercową CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy min. 35 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 25 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 16: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 16):

| PAKIET NR 16 – Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) dla osób z kacheksją sercową |  |
| --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
|  | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  |  |
|  | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |  |
|  | Waga poniżej 80 g |  |  |
|  | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |  |
|  | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru z katalogu |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |  |
|  | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |  |
|  | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 |  |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |  |
|  | Pendrive – min. 8GB - archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |  |
|  | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 16:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt - 2 typy, 2 pkt. - 3 typy i więcej |
| 4. | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 42 |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 17 Koszulka antybakteryjna, CPV 33140000-3 |
| 1. | Koszulka antybakteryjna redukująca ryzyko wystąpienia powikłań związanych z infekcją przy zabiegu implantacji urządzeń służących do elektroterapii serca. Rozmiar: M 6,3cm x 6,9cm (do stymulatorów) oraz L 7,4cm x 8,5cm(do ICD oraz CRT). Zawiera dwa antybiotyki o różnym spektrum działania: Minocyklina oraz Rifampicyna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 17: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 18 Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, PA01-7 |
| 1 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ dla osób z kacheksja sercową | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 24 |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 18: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 18):

| PAKIET 18 - Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |  |
| --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| 1 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] |  |  |
| 2 | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  |  |
| 3 | Waga poniżej 80 g |  |  |
| 4 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru |  |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |  |
| 7 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |  |
| 8 | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |  |
| 9 | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 do wyboru |  |  |
| 10 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |  |
| 11 | Pendrive – min. 8GB - archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |  |
| 12 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |  |

| PAKIET 18 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 18:

            - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

            - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane Pakiet 18 - Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt - 2 typy, 2 pkt. - 3 typy i więcej |
| 4. | Terapia ATP w strefie VF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 42 |

| Lp. | Parametry oceniane Pakiet 18 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości i więcej – 5 pkt, Poniżej 3 długości – 0 pkt |
| 2. | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj - 0 pkt, 2 rodzaje – 5 pkt |
| 3. | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt - 0 pkt, 2 kształty – 5 pkt |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 15 |

Maks. łączna liczba punktów możliwa do uzyskania Pakiet 18: 57

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 19 Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ 35 J z elektrodą z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 90 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 90 |  |  |  |
| 4 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 19: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 19):

| PAKIET NR 19 - Zaawansowany kardiowerter - defibrylator jednojamowy 35 J (ICD-VR) z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji |  |
| --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| 1 | Waga poniżej 80 g |  |  |
| 2 | Dostarczona energia ≥35J |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji bez stref wykluczeni |  |  |
| 4 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |  |
| 5 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |  |
| 6 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  |
| 7 | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |  |
| 8 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału dźwiękowego powiadamiającego pacjenta |  |  |
| 9 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |  |
| 10 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |  |
| 11 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |  |
| 12 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |  |
| 13 | Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanale komorowym |  |  |
| 14 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |  |
| 15 | Pendrive – min. 8 GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 19:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt - 2 typy, 10 pkt. - 3 typy i więcej |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 10 |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 20 Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod, CPV 33182100-0-Defibrylator-Kardiowerter, PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 20: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 20):

| PAKIET NR 20- Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter - defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod |  |
| --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| 1 | Waga poniżej 80 gramów |  |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji sterydowe, pasywne/aktywne - do wyboru |  |  |
| 5 | Grubość kardiowertera-defibrylatora ≤ 10 mm |  |  |
| 6 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |  |
| 7 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |  |
| 8 | Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 3) |  |  |
| 9 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |  |
| 10 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |  |
| 11 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |  |
| 12 | Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1 – do wyboru |  |  |
| 13 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |  |
| 14 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |  |
| 15 | Elektrody do LV min. 3 typy |  |  |

| PAKIET 20 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |  |
| 2 | rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna |  |  |
| 4 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |  |
| 5 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |  |
| 6 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 20:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane Pakiet 20 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter - defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ przeznaczony dla osób z kacheksją sercową z kompletem elektrod | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy, 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Domowe monitorowanie pracy ICD |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 9. | Elektrody do defibrylacje z kojlami pokrytymi materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 10. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 0 pkt. – trzy typy, 2 pkt – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 80 |

| Lp. | Parametry oceniane Pakiet 20 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 3 długości i więcej – 5 pkt, poniżej 3 długości – 0 pkt |
| 2. | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 1 rodzaj - 0 pkt, 2 rodzaje – 5 pkt |
| 3. | Kształt prosty, litery J (do wyboru) |  | 1 kształt - 0 pkt, 2 kształty – 5 pkt |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 15 |

Maks. łączna liczba punktów możliwa do uzyskania Pakiet 20: 95

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 21 Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ z kompletem elektrod z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji CPV 33182100-0 Defibrylator-Kardiowerter, PA01-7 |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 21: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 21):

| PAKIET NR 21 Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ z kompletem elektrod z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji |  |
| --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| 1 | Waga poniżej 80 g |  |  |
| 2 | Dostarczona energia ≥35J |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji bez stref wykluczeń |  |  |
| 4 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |  |
| 5 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  |  |
| 6 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  |
| 7 | Trzy strefy rozpoznawania arytmii |  |  |
| 8 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału dźwiękowego powiadamiającego pacjenta |  |  |
| 9 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |  |
| 10 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |  |
| 11 | Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active) |  |  |
| 12 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |  |
| 13 | Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |
| 14 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |  |
| 15 | Pendrive – min. 8GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD-1 pendrive) |  |  |
| 16 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego min. 3 rodzaje |  |  |

| PAKIET 21 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |  |
| 3 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |  |
| 4 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |  |
| 5 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 21:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET 21 Zaawansowany kardiowerter – defibrylator dwujamowy / ICD-DR/ z kompletem elektrod z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez ICD informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 4. | Fizjologiczny kształt urządzenia |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Elektrody do defibrylacji - podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 6. | Elektrody do defibrylacji - nasierdziowe |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 50 |

| Lp. | Parametry oceniane Pakiet 21 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 2 długości – 0 pkt, 3 długości i więcej – 10 pkt |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 10 |

Maks. łączna liczba punktów możliwa do uzyskania Pakiet 21:  60

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 22 ELEKTRODY 64-polowe współpracujące z systemem elektroanatomicznym 3 D, CPV: 33123210-3, PA01-7 |
| 1 | Elektrody diagnostyczne mapujące, irygowane, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z systemem nawigacji 3D. Elektrody 64-polowe typu basket o zmiennej średnicy koszyka.Powierzchnia pojedyńczej elektrody na koszyku 0,4mm2. | sztuka |  |  | 54 |  |  |  |
| 2 | Łączniki do elektrod mapujących 64-polowych z poz. 1 | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Elektrody ablacyjne, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z systemem nawigacji 3D, klasyczne lub chłodzone do wyboru przez Zamawiającego | sztuka |  |  | 54 |  |  |  |
| 4 | Łączniki do elektrod ablacyjnych z poz. 3 | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Dreny do elektrod chłodzonych | sztuka |  |  | 80 |  |  |  |
| 6 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne dedykowane do zatoki wieńcowej. Rozmiar elektrody 6F. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe o stałej krzywiźnie dedykowane do zatoki wieńcowej.Rozmiar elektrody 5F i 6F do wyboru. | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Łączniki do elektrod diagnostycznych z poz. 6 i 7 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Zestawy naklejanych elektrod (patch) lokalizacyjnych do systemu nawigacji 3D. | komplet |  |  | 70 |  |  |  |
| 10 | Najem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 22: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 22):

| PAKIET NR 22 64-polowa elektroda typu basket kompatybilna z systemem elektroanatomicznym Rhytmia 3D najmowanym przez Szpital, elektrody abalcyjne, diagnostyczne oraz łączniki współpracujące z systemem 3D |
| --- |
| nazwa |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | 64-polowa elektroda mapująca w pełni kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D |  |
| 2 | Łącznik do 64-polowych elektrod mapujących |  |
| 3 | Elektrody ablacyjne klasyczne lub chłodzone do wyboru w pełni kompatybilne z systemem z elektroanatomicznym 3D |  |
| 4 | Łącznik do elektrod ablacyjnych |  |
| 5 | Dren do elektrod chłodzonych |  |
| 6 | 10-polowe elektrody diagnostyczne do CS o stałej i zmiennej krzywiźnie |  |
| 7 | Łącznik do elektrod diagnostycznych |  |
| 8 | Naklejane elektrody lokalizacyjne (patch) w pełni kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D |  |
| 9 | Wizualizacja elektrod w technologii elektromagnetycznej i impedancyjnej |  |
| 10 | Automatyczna anotacja punktów na mapie 3D na podstawie predefiniowanych kryteriów akceptacji |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 23 Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji CPV 33182100-0 Defibrylator-Kardiowerter, PA01-7 |
| 1 | Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter- defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością automatycznej optymalizacji parametrów CRT oraz z zaawansowaną dyskryminacją załamka T | sztuka |  |  | 51 |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | sztuka |  |  | 51 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 51 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka. |  |  | 51 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania elektrody do zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 51 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 51 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 51 |  |  |  |
| 8 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 23: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 23):

| PAKIET NR 23 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji |  |
| --- | --- |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| 1 | Waga poniżej 85 gramów |  |  |
| 2 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji bez stref wykluczeń |  |  |
| 4 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów |  |  |
| 5 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  |
| 6 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału dźwiękowego powiadamiającego pacjenta |  |  |
| 7 | Elektroda LV o aktywnym mocowaniu dopuszczona do badania MRI (1.5T/3T) |  |  |
| 8 | Elektroda LV czteropolowa dopuszczona do badania MRI (1.5T/3T) |  |  |
| 9 | Elektrody do LV min. 3 typy |  |  |
| 10 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii komorowych i nadkomorowych |  |  |
| 11 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  |  |
| 12 | Domowe monitorowanie pracy ICD |  |  |
| 13 | Terapia ATP arytmii nadkomorowych |  |  |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |  |
| 15 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |  |
| 16 | Pendrive - min. 8GB – archiwizacja danych z kontroli ICD (1 ICD - 1 pendrive) |  |  |
| 17 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  |  |
| 18 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  |  |

| PAKIET 23 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa |  |  |
| 3 | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  |  |
| 4 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |  |
| 5 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 23:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET NR 23 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT |  | 0 pkt. – dwa typy, 4 pkt. – trzy typy i więcej |
| 2. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy |  | 0 pkt. – dwa typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 3. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 4. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 6. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10pkt. – tak |
| 7. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 8. | Elektrody do LV sterydowe |  | 0 pkt. – nie, 3 pkt. – tak |
| 9. | Elektrody do LV min. 3 typy |  | 1 pkt. – trzy typy, 2 pkt. – cztery typy, 4 pkt. – pięć typów i więcej |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 58 |

| Lp. | Parametry oceniane Pakiet 23 - Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość w obrębie zakresu: od 40 do 100 cm |  | 2 długości – 0 pkt, 3 długości i więcej – 10 pkt |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 10 |

Maks. łączna liczba punktów możliwa do uzyskania Pakiet 23:  68

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 24 Cewniki ablacyjne, kable, elektrody diagnostyczne, CPV: 33158200-4 Urządzenia do elektroterapii |
| 1. | Cewnik ablacyjny : dwie długości 110cm i 80cm, cewnik:7F, jednokierunkowy, czterobiegunowy, 4mm; Typy krzywizny minium dwa: classic i sigma – każda krzywizna o dostępnych trzech długościach: 30mm, 45mm i 60mm. Elektrody o spacingu 2-2-2 oraz 1-4-1mm, elektrody z płynną regulacja sztywności końcówki elektrody; kompatybilne z generatorami: Stockert, Osypka, IBI | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 2. | Kable kompatybilne z elektrodami i generatorami z poz. 1 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Cewnik ablacyjny chłodzony: długość elektrody 110cm, średnica 7F, Elektrody o spacingu 2-2-2 oraz 1-4-1mm, elektrody z płynną regulacja sztywności końcówki elektrody, krzywizny: 30, 45 i 60mm ; szaft elektrody zbrojony, tip elektrody wykonany z Au wyposażony w 25 otworów irygacyjnych . Kompatybilny z generatorami: Stockert, Osypka, IBI | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 4. | Kable kompatybilne z elektrodami i generatorami z poz. 3 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Elektrody diagnostyczne 10 –polowe, niesterowalne :Średnica 6 F, dostępne krzywizny: J,C,D, His o spacingu 5-5-5mm, 2-5-2mm, 2-2-2mm, oraz 5-5-5-5-5-5-30-2-5-2 – J, o długości 110cm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Kable kompatybilne z elektrodami i systemem elektrofizjologicznym. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Elektrody diagnostyczne 4 polowe, niesterowalne, cztery krzywizny J,C,D, HIS, o długości 110cm. Dla krzywizny „J” spacing wymagany: 2-2-2mm, 2-5-2mm, 5-5-5mm | sztuka |  |  | 45 |  |  |  |
| 8. | Elektroda diagnostyczna 10 polowa, jednokierunkowa, sterowalna o średnicy 6F i spacingu: 5-5-5 oraz 2-5-2mm. Krzywizna 45st. I 60 szt. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 9. | Kable kompatybilne z elektrodami i systemem elektrofizjologicznym | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 10. | Koszulka transseptalna sterowalna, o średnicy: 8,5F, 10F, 12F – dwukierunkowa, krzywizny: 17mm, 22mm,50mm dla każdej średnicy, odchylnie symetryczne 180-180 stopni. | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 24: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 25 Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS, CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| 1. | Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego (CRT-D) do układu żylnego i CS | zestaw |  |  | 58 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 25: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 25):

| PAKIET NR 25 - Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| 1 | Możliwość aktywnej zmiany krzywizny koszulki |  |  |
| 2 | Długość koszulki minimum 1 typ |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 25:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET NR 25 - Zestaw do wprowadzania elektrody LV kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego /CRT-D/ do układu żylnego i CS | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sposób wyjmowania zestawu |  | 0 pkt. – rozrywanie, 5 pkt. –rozcinanie nożykiem |
| 2. | Długość koszulki minimum 1 typ |  | 0 pkt. – 1 typ, 5 pkt. – dwa typy i więcej |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 10 |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 26 Zamykacze naczyniowe; CPV 33141000-0 Materiały medyczne CPV: 33158200-4 Urządzenia do elektroterapii |
| 1. | Zamykanie tętnic po wkłuciach 5 – 8 F Zamykacze w 2 rozmiarach: 6 F dla wkłucia 5-6 F i 8 F dla wkłucia 7-8 F Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka ) i biochemiczny (kolagen ) Zmykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) Trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica , szew , kolagen Wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni W sterylnym opakowaniu: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik. | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 26: |  |  |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 27 Stymulator jednojamowy, CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| 1 | Stymulator jednojamowy SSIR | sztuka |  |  | 159 |  |  |  |
| 2 | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 159 |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 159 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 27: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 27):

| PAKIET NR 27 - Stymulator SSIR (jednojamowy) |  |
| --- | --- |
| nazwa stymulatora |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| Parametry programowane |  |
| 1 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |  |
| 2 | Szerokość impulsu (A/V): 0,5 – 1,0 ms |  |  |
| 3 | Program nocny |  |  |
| 4 | Okres refrakcji V min. zakres: 200-500 ms |  |  |
| 5 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |  |
| 6 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |  |
| 7 | Automatyczne dostosowanie parametrów impulsu stymulacyjnego do zmierzonego progu stymulacji |  |  |
| 8 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |  |
| 9 | Dostarczenie do 20 urządzeń z możliwością wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji bez stref wykluczenia, spełniających pozostałe parametry wymagane |  |  |

| PAKIET 27 - Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |  |
| 2 | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |  |
| 3 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |  |
| 4 | Polarność: bipolarna |  |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |  |
| 6 | Długość: 45 - 65 cm |  |  |
| 7 | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 27:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET NR 27 - Stymulator SSIR (jednojamowy) | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Możliwość stymulacji „over-drive” do 300/min |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 20 |

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET 27 - Elektrody MRI do stałej stymulacji serca | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość: 45 - 65 cm |  | 2 długości – 0 pkt, 3 długości i więcej – 10 pkt |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 10 |

Maks. łączna liczba punktów możliwa do uzyskania Pakiet 27:   30

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 28 Stymulator dwujamowy DDDR-podstawowy CPV 33158210-7 – Stymulatory, PA01-7 |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR | sztuka |  |  | 223 |  |  |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 223 |  |  |  |
| 3 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 446 |  |  |  |
| 4 | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 223 |  |  |  |
| 5 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 28: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 28):

| PAKIET NR 28 - Stymulator dwujamowy DDDR - podstawowy |  |
| --- | --- |
| nazwa stymulatora |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| Parametry programowane |  |
| 1 | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |  |
| 2 | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V |  |  |
| 3 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,0 ms |  |  |
| 4 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |  |
| 5 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |  |
| 6 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie: min. 30-300 ms (PAV i SAV) |  |  |
| 7 | Automatyczny PVARP |  |  |
| 8 | Program nocny |  |  |
| 9 | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |  |
| 10 | Histereza częstości rytmu |  |  |
| 11 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |  |
| 12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |  |
| 13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |  |
| 14 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem (min. 2 typy) |  |  |

| PAKIET 28 - Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |  |
| 2 | Długość: 45 - 65 cm |  |  |
| 3 | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |  |
| 4 | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |  |
| 5 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |  |
| 6 | Polarność: bipolarna |  |  |
| 7 | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 28:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET NR 28 - Stymulator dwujamowy DDDR - podstawowy | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
| 2. | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 550 ms |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem (min. 2 typy) |  | 0 pkt. –2 typy, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
| 4. | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | po 1 pkt (max. 3 pkt) |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 17 |

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET 28 - Elektrody MRI do stałej stymulacji serca | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość: 45 - 65 cm |  | 2 długości – 0 pkt, 3 długości i więcej – 10 pkt |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 10 |

Maks. łączna liczba punktów możliwa do uzyskania Pakiet 28:   27

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 29 Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ CPV 33158210-7 Stymulatory, PA01-7 |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ | sztuka |  |  | 95 |  |  |  |
| 2 | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową /AAI/ i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe przeznaczony dla pacjentów z zespołem wazo-wagalnym, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego /MRI/ | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 3 | Elektroda przedsionkowa | sztuka |  |  | 111 |  |  |  |
| 4 | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego | zestaw |  |  | 222 |  |  |  |
| 5 | Elektroda komorowa | sztuka |  |  | 111 |  |  |  |
| 6 | Elektroda stymulująca prawokomorowa przeznaczona do stymulacji okolicy pęczka His’a | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 7 | Zestaw cewnika do wprowadzenia elektrody przeznaczonej do stymulacji okolicy pęczka His’a Cewnik o regulowanej krzywiźnie końcówki o różnej długości | zestaw |  |  | 16 |  |  |  |
| 8 | Zastawka do cewników do wprowadzania elektrody do stymulacji okolicy pęczka His’a | sztuka |  |  | 16 |  |  |  |
| 9 | Najem programatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 29: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 29):

| PAKIET NR 29 - Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) |  |
| --- | --- |
| nazwa stymulatora |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| Parametry programowane |  |
| 1 | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |  |
| 2 | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |  |
| 3 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |  |
| 4 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 10,0 [mV] |  |  |
| 5 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |  |
| 6 | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-300 ms (PAV i SAV) |  |  |
| 7 | Automatyczny PVARP |  |  |
| 8 | Znacznik cieniujący w obrysie urządzenia – dla łatwego rozpoznania urządzenia odpornego na MRI widziane w promieniach RTG |  |  |
| 9 | Możliwość wykonania badania MRI (1.5T/3T) po implantacji bez stref wykluczenia |  |  |
| 10 | Brak ograniczeń czasu skanowania urządzenia w MRI |  |  |
| 11 | Automatyczny algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe nominalnie włączony z automatyczną zmianą trybu stymulacji AAI – DDD jako zabezpieczeniem w przypadku zaburzeń przewodnictwa A-V |  |  |
| 12 | Dostarczenie do 20 urządzeń MRI spełniających pozostałe parametry wymagane przeznaczone dla pacjentów z zespołem wazo-wagalnym |  |  |
| 13 | Program nocny |  |  |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |  |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  |  |
| 16 | Strefa rozpoznawania arytmii przedsionkowych |  |  |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |  |
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |  |
| 19 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |  |
| 20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |  |
| 21 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń (min. 2 typy) |  |  |

| PAKIET 29 - Elektrody MRI do stałej stymulacji serca |  |
| --- | --- |
| nazwa |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |  |
| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |  |
| I | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |  |
| 2 | Długość: 45 - 65 cm |  |  |
| 3 | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  |  |
| 4 | Kształt: prosty, J-ka, do wyboru |  |  |
| 5 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |  |
| 6 | Polarność: bipolarna |  |  |
| 7 | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |  |
| 8 | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa. Bipolarna, średnica ≤ 4.5 wprowadzana za pomocą cewnika prowadzącego, różne długości) nie wymagane MRI |  |  |
| 9 | Zestaw do aktywnej implantacji elektrod na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa 1.Zestawy o różnych krzywiznach umożliwiających umiejscowienie elektrody w okolicy pęczka Hisa. 2.Cewnik o regulowanej krzywiźnie końcówki o różnej długości |  |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 29:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET NR 29 - Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe, przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strefa monitorowania częstoskurczu komorowego |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 2. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie, 10 pkt. – tak |
| 3. | Algorytm automatycznie skracający odstęp AV w zależności od wartości rytmu zatokowego. |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 4. | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 5. | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
| 6. | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 300 ms |  | 0 pkt. – nie, 2 pkt. – tak |
| 7. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń (min. 2 typy) |  | 0 pkt. –2 typy, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
| 8. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na ekranie programatora po wprowadzeniu danych przez lekarza. |  | 0 pkt. – nie, 5 pkt. – tak |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 45 |

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET 29 - Elektrody MRI do stałej stymulacji serca | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość: 45 - 65 cm |  | 2 długości – 0 pkt, 3 długości i więcej – 10 pkt |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 10 |

Maks. łączna liczba punktów możliwa do uzyskania Pakiet 29:   55

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 30 Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG. CPV 33182240-3 – Części i akcesoria do rozruszników serca |
| 1. | Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 30: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 30):

| PAKIET NR 30 Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG |
| --- |
| nazwa |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | Żywotność urządzenia: min. 30 miesięcy |  |
| 2 | Rejestracja epizodów bradyarytmii: poniżej 30/min |  |
| 3 | Rejestracja epizodów częstoskurczy w zakresie: 115-230/min |  |
| 4 | Rejestracja EKG bez wykorzystania elektrod powierzchniowych lub wewnątrzsercowych |  |
| 5 | Możliwość automatycznej rejestracji epizodów |  |
| 6 | Możliwość wyboru konfiguracji długości zapisu EKG |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 30:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET NR 30 Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Całkowita długość zapisu EKG |  | < 30 minut – 0 pkt. ≥ 30 minut – 10 pkt. |
| 2. | Możliwość rejestracji epizodów przez pacjenta |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 20 |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 31 Nóż plazmowy z najmem generatora, CPV 33190000-8, PA01-7 |
| 1 | Nóż plazmowy „Plasma Blade” | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Najem generatora | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 31: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 31):

| PAKIET NR 31 Nóż plazmowy z najmem generatora |
| --- |
| nazwa |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | Nóż do koagulacji z zastosowaniem techniki cięcia plazmowego |  |
| 2 | Łącznik do noża plazmowego |  |
| 3 | Opcja zmiany koagulacji plazmowej na opcję cięcia plazmowego |  |
| 4 | Współpraca noża plazmowego z generatorem |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 32 Stymulator CRT- P, CPV 33158210-7 – Stymulatory |
| 1 | Stymulator CRT- P | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | zestaw |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego | zestaw |  |  | 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 32: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 32):

| PAKIET NR 32 Stymulator CRT- P |
| --- |
| Nazwa, nr katalogowy |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | Termin ważności (przydatności do użycia) min. 12 m-cy od dnia dostawy do Szpitala |  |
| 2 | Elektrody pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 3 | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej do żył serca (rozszerzacz, koszulka z zastawką, prowadnik, igła do nakłucia żyły podobojczykowej, nóż do koszulki) – min. 2 kształty krzywizny |  |
| 4 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” |  |
| 5 | Minimum 4 rodzaje elektrod do stymulacji LV |  |
| 6 | Możliwość internetowej analizy parametrów urządzenia |  |

PARAMETRY DODATKOWE PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 32:

      - Wykonawca zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ załącza do oferty na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie materiały informacyjne w formie prospektów, katalogów, zdjęć, instrukcji obsługi itp. w języku polskim. W przypadku, gdy z materiałów informacyjnych nie będzie wynikało potwierdzenie danego parametru, Wykonawca otrzyma 0 pkt za dany parametr.

      - Odpowiedź NIE,  nie skutkuje odrzuceniem oferty (Wykonawca otrzymuje 0 pkt. za dany parametr)

| Lp. | Parametry oceniane PAKIET NR 32 Stymulator CRT- P | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2. | możliwość niezależnego programowania LV I RV |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3. | możliwość programowania V-V delay |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  |  |  | Maks. Liczba punktów: 30 |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 33 - Elektrody ablacyjne trzypłaszczyznowe, CPV: 33158200-4 |
| 1. | Elektrody ablacyjne trzypłaszczyznowe | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Łączniki generator – elektroda ablacyjna | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 33: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 33):

| PAKIET NR 33 Elektrody ablacyjne trzypłaszczyznowe |
| --- |
| ilość | 20 |
| nazwa produktu |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | Ilość płaszczyzn ruchu – trzy |  |
| 2 | Termin ważności min. 2 lata |  |
| 3 | Współpraca z generatorem Ep Shuttle (Cordis) |  |
| 4 | Ilość elektrod 4 |  |
| 5 | Szerokość dystalnego pierścienia 4 mm |  |
| 6 | Długość 110 cm |  |

| PAKIET NR 33 Łączniki generator – elektroda ablacyjna |
| --- |
| ilość | 5 |
| nazwa produktu |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | Łącznik pomiędzy elektrodą ablacyjną trzypłaszczyznową a generatorem Ep Shuttle (Cordis) |  |
| 2 | Termin ważności: min. 2 lata |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 34 Cewnik do izolacji okrążającej żyły płucne, CPV: 33141000-0 |
| 1. | Cewnik do izolacji okrążającej żyły płucne | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Prowadnik – średnica maximum 0,032¨; długość 200cm; końcówka typu J od długości 3mm ( 1 kpl=5szt) | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Przewód łączący do elektrody | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Elektroda referencyjna | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 34: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 34):

| PAKIET NR 34 Cewnik do izolacji okrążającej żyły płucne |
| --- |
| ilość | 25 |
| nazwa produktu |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | Rozmiar cewnika 9Fr |  |
| 2 | Długość 145cm |  |
| 3 | Długość użytkowa 105 cm |  |
| 4 | Ilość elektrod 9 |  |
| 5 | Rozmiar elektrody 3mm |  |
| 6 | Odstęp pomiędzy elektrodami 3,75 mm |  |
| 7 | Średnica pętli, na której znajdują się elektrody 25mm |  |
| 8 | Odchylenie cewnika dwukierunkowe 180º |  |
| 9 | Zasięg odchylenia 40mm przy 90° |  |
| 10 | Termin ważności min. 2 lata |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 35 Elektrody do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków – monopolarne, CPV: 33158200-4; Urządzenia do elektroterapii, PA01-7 |
| 1. | Elektrody do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków – monopolarne | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 2. | Elektroda epikardialna mono i bipolarna. Jednorazowa elektroda epikardialna złożona z min. 6 elementów czynnych, każdy z co najmniej podwójnym czujnikiem temperatury o długości części roboczej:150mm. Elektroda zintegrowana ze stabilizatorem podciśnieniowym w celu zapewnienia stałego kontaktu tkanka-elektroda umożliwiającym odizolowanie tkanki od cyrkulującej krwi. W każdym zestawie jednorazowy prowadnik umożliwiający łatwe wprowadzenie elektrody w położenie anatomiczne. elektroda umożliwiająca ablację przez jednostronne cięcie mini-inwazyjne bądź porty endoskopowe. W zestawie platforma konwertująca energię mono i bipolarną w dowolnej kolejności i dająca możliwość utworzenia w pełni przezściennej blizny przy jednoczesnej kontroli dystrybucji mocy i temperatury | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Najem generatora do ablacji kardiochirurgicznych. Ablacja przy wykorzystaniu częstotliwości radiowej (RF). Jeden generator obsługujący wszystkie rodzaje elektrod (monopolarne, bipolarne, elektrody do zabiegów małoinwazyjnych). Możliwość podłączenia elektrod biernych typu REM. Możliwość ustawienia i regulacji mocy urządzenia oraz temperatury ablacji w celu pełnego zabezpieczenia przed karbonizacja tkanek. Sygnał dźwiękowy rozpoczęcia i zakończenia ablacji. Urządzenie kalibrowane automatycznie przy każdorazowym uruchomieniu. Automatyczne umożliwienie wykonywania procedury w przypadku nieprawidłowo podłączonych elektrod biernych typu REM. | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 35: |  |  |  |

Parametry bezwzględnie wymagane  (Pakiet 35):

| PAKIET NR 35 Elektrody do śródoperacyjnej ablacji migotania przedsionków – monopolarne |
| --- |
| ilość | 15 |
| nazwa produktu |  |
| nazwa producenta |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | elektroda wykorzystująca energię RF |  |
| 2 | Możliwość kontroli temperatury ablacji na generatorze z automatyczną i proporcjonalną dystrybucją mocy na każdy element czynny elektrody |  |
| 3 | możliwość dostosowania kształtu elektrody do warunków anatomicznych |  |
| 4 | możliwość wyboru długości elektrody |  |
| 5 | kabel elektrody biernej jednorazowy, lub wielorazowy do elektrody monopolarnej |  |
| 6 | Do każdej elektrody dołączone 2 elektrody bierne (jednorazowe) dwudzielne z kablem |  |
| 7 | Termin ważności: min.2 lata |  |

| PAKIET NR 35 Generator do ablacji kardiochirurgicznych |
| --- |
| ilość | 1 |
| nazwa produktu |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2017 |
| L.p. | Wymagane parametry Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| 1 | Generator wytwarzający energię RF |  |
| 2 | Urządzenie kalibrowane automatycznie przy każdorazowym uruchomieniu |  |
| 3 | Generator pozwalający na regulację mocy pracy w przypadku elektrody monopolarnej |  |
| 4 | Generator sygnalizujący osiagnięcie transmularności ( tzn.przezsciennej blizny) w przypadku pracy z elektrodą monopolarną |  |
| 5 | Generator posiadający sygnał dźwiękowy przy przekroczeniu zaprogramowanego zakresu impedancji |  |
| 6 | Oprzyrządowanie generatora |  |

.…………….… dnia…………..………                                                                                                            ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia)

##### UMOWA nr ....... /45/Med./2017

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - ………………………………………………………………

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a .......................................................................................................................................................

.................................................................................Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:               	..............................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów (Pracownia Hemodynamiki) w obrębie pakietów nr …….(1-35) wyszczególnionego/nych w §10 umowy, zwanych dalej również towarem wraz z  najmem urządzeń  przez okres 12 miesięcy:

- …….,  typ …, rok produkcji …, producent …, kraj … o wartości brutto (do celów księgowych)

(zwanych dalej również sprzętem) wyszczególnionych w § 10 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, techn. farm. Adam Klekowski, tel. 261 660 528.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 1-4, 10 poz. 1-3, 11-15,  własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …………… dni (min. 1 dzień, max 4 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer …………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie …. dni (min. 1 dzień, max 4 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania zamówienia:

  - pełny komplet towaru określonego w pakiecie nr 5 poz. 1, pakiecie nr 6-9, pakiecie nr 16 poz.1-3, pakiecie nr 17, pakiecie nr 18 poz.1-4, pakiecie nr 19 poz. 1-3, pakiecie nr 20 poz.1-6, pakiecie nr 21 poz. 1-4, pakiecie nr 22 poz. 1-9, pakiecie nr 23 poz. 1-7, pakiecie nr 24-27, pakiecie nr 28 poz. 1-4, pakiecie nr 29 poz. 1-8, pakiecie nr 30, pakiecie nr 31 poz. 1, pakiecie nr 32, pakiecie nr 33 poz. 1 (5 sztuk), pakiecie nr 33 poz. 2 (2 sztuki), pakiecie nr 34 poz. 1 i 4 (5 sztuk), pakiecie nr 34 poz. 2 i 3 (1 sztuka),

  - w pakiecie nr 35 poz. 1-2 z każdego rozmiaru/rodzaju po 1 sztuce

przy czym rozmiary i ilości zostaną podane w protokole przekazania stanowiącego - załącznik nr 4 do SIWZ, określone w §10 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Odbiór pełnych kompletów nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej (dot. pakiet 10-34) - dr n.med. Dariusz Jagielski tel. 261 660 251, Pielęgniarka koordynująca Pracowni Elektrofizjologii - Joanna Pytel tel. 261 660 223, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii (dot. pakiet 35) - dr n. med. Jacek Skiba tel. 261 660 835, Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Kardiochirurgii piel. Ewa Wnuk - Skiba tel. 261 660 824, Kierownik Pracowni Hemodynamiki (dot. pakiet 1-9)  tel. 261 660 252, Pielęgniarka Koordynująca Pracowni Hemodynamiki tel. 261 660 281 oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. 261 660 462 ( 468/128).

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru o którym mowa w ust. 4 poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie protokołu wszczepu (za pomocą faksu na numer ……….. lub drogą elektroniczną na adres ……………………….). Informacja – protokół zużycia - wszczepu (wzór protokołu - załącznik nr 5 do SIWZ) zawierać będzie nr historii choroby, ilości i rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Uzupełnienie zużytego towaru o którym mowa w ust. 4 i 5 nastąpi w terminie ….. dni (min. 1 dzień, max 4 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty przekazania protokołu wszczepu, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu określonego w § 1 ust. 3, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach oraz w przypadku opisanym w ust. 6.

- mgr farm. Grażyna Wojtczak,

- dr n. farm. Monika Krzysik,

- mgr farm. Anna Duszyńska,

- techn.farm. Stanisława Mazur,

- techn.farm. Barbara Ziółek,

- techn.farm. Adam Klekowski,

- techn. farm. Agnieszka Przybył,

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl, apteka.dostawy@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …… (min. 1 dzień, max 4 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                    (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie z § 1 ust. 3 i 6. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu - załącznik nr 6 do SIWZ) w obecności: Kierownika Pracowni Elektrofizjologii (dot. pakiet 10-34) - tel. 261 660 251, Pielęgniarki koordynującej Pracowni Elektrofizjologii - tel. 261 660 223 Kierownik Kliniki Kardiochirurgii (dot. pakiet 35) - dr n. med. Jacek Skiba tel. 261 660 835, Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Kardiochirurgii piel. Ewa Wnuk - Skiba tel. 261 660 824, Kierownik Pracowni Hemodynamiki (dot. pakiet 1-9) - tel. 261 660 252, Pielęgniarka Koordynująca Pracowni Hemodynamiki tel. 261 660 281 oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego wg § 1 ust. 4 i 7 umowy.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego urządzenia niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy oraz na czas potrzebny do wykonania zabiegu na ostatnim dostarczonym w ramach umowy towarze, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemny harmonogram dostawy urządzeń (załącznik nr 3a do SIWZ) Kierownikowi Pracowni Elektrofizjologii (dot. pakiet 10-34) - tel. 261 660 251/Pielęgniarki koordynującej Pracowni Elektrofizjologii - tel. 261 660 223;  Kierownikowi Kliniki Kardiochirurgii (dot. pakiet 35) - dr n. med. Jacek Skiba tel. 261 660 835 / Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Kardiochirurgii piel. Ewa Wnuk - Skiba tel. 261 660 824;  Kierownikowi Pracowni Hemodynamiki (dot. pakiet 1-9) - tel. 261 660 252/Pielęgniarki Koordynującej Pracowni Hemodynamiki tel. 261 660 281 wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego – tel. 261 660 128/462/468.

- Odbiór kompletnego sprzętu8 nastąpi w siedzibie Zamawiającego, a osobami upoważnionymi do odbioru są : Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej tel. 261 660 251, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii tel. 261 660 835, Kierownik Pracowni Hemodynamiki tel. 261 660 252, wraz z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego tel./fax.261 660 128/462/468.

- Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z ust. 7 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr 7 do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem. Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane ze sprzętem w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin), niezwłocznie po dostawie/instalacji sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatora oddziału). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej (dot. pakiet 10-34), Kierownik Kliniki Kardiochirurgii (dot. pakiet 35), Kierownik Pracowni Hemodynamiki (dot. pakiet 1-9). Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.25 godzin na sprzęt w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną ze sprzętem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru ww. sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 8 do SIWZ) w obecności Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej (dot. pakiet 10-34) tel. 261 660 251, Kierownika Kliniki Kardiochirurgii (dot. pakiet 35) tel. 261 660 835, Kierownik Pracowni Hemodynamiki (dot. pakiet 1-9) tel. 261 660 252, oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem sprzętu zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §10 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 7 oraz po wszczepie wg §1 ust. 5 oraz za najem sprzętu, wg §3 ust. 5 w terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. urządzenia. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu urządzenia wg §3 ust. 5. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……… zł (słownie: ………..………........... ................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …… zł (słownie: ……………………..………………. ........... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu 
i montażu (jeżeli jest konieczny) w siedzibie Zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego sprzętu na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące urządzenia  wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy wynosi do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania urządzenie zastępcze tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii sprzętu w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu na nowe tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania urządzenia etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy system jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejsza umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których urządzenie nie jest przydatne do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności …. miesięcy (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy - zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 11 w terminie …… dni (min. 1 dzień, max 4 dni - zgodnie ze złożoną ofertą) od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2014 r poz. 121 z późn.zm.) dalej K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kc.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6 o 7 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  §3 ust. 3 o 3 dni,

- przekroczy termin, o którym mowa w  §6 ust. 3 o 7 dni,

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 14, §3 ust. 6,

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 9,

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w §1 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 oraz §6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania. W przypadku zakupu zastępczego zmniejszeniu ulega cena brutto niniejszej umowy o cenę brutto tego zakupu.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu.

§ 9

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …….%  (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie z ofertą wykonawcy) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 10

Treścią §10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami granicznymi) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Ochrona Danych Osobowych

- Dane osobowe pacjentów przetwarzane w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w urządzeniach, w komputerze), są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą w żadnym przypadku opuścić jego terenu.

- W przypadku zakończenia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykasowania bezpowrotnie danych pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich odtworzenie poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokółem zawierającym:

- dane identyfikacyjne urządzenia,

- dane identyfikacyjne pamięci,

- opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać protokolarnie przekazane na własność Zamawiającego.

- W sytuacji konieczności dokonania naprawy sprzętu poza terenem Zamawiającego, Wykonawca demontuje nośniki danych i protokolarnie przekazuje je Zamawiającemu do depozytu.

- Po dokonaniu  naprawy sprzętu, Zamawiający dokonuje protokolarnego zwrotu zdeponowanych nośników, celem ich ponownego zainstalowania w naprawianym sprzęcie.

§ 12

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej „Umowy” w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego wykonania, Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych zainstalowanych w systemie informatycznym.

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych przekraczających zakres i cel opisany powyżej, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 ust.1 i 2, art. 37; art. 38; oraz art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 13

Poufność

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §12 ust. 1 i ust. 2 -  wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca sporządzi listę pracowników zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy – wzór -  Lista pracowników – załącznik nr 11 do SIWZ

- Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego - wzór -  Zobowiązanie -  załącznik nr 12 do SIWZ

- Listę pracowników i kserokopie podpisanych zobowiązań - Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają korekty w liście pracowników angażowanych, po spełnieniu wymogów opisanych w pkt Nr 8.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.

§ 14

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U.z 2015 r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 15

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 16

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 17

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					   Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 45/Med./2017, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3a do SIWZ

( wzór)

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz. 9, 31 poz. 2, 35 poz. 3

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.

Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

- Akceptacja harmonogramu

- Harmonogram dostawy należy uzgodnić z Kierownikiem komórki zamawiającą oraz z Kierownikiem  Sekcji Sprzętu Medycznego;

- Dostawca dostarczy upoważnienie z imienną listą osób, które będą wykonywały prace w ramach umowy.

- Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

- Dostarczenie sprzętu

- Dostawca w uzgodnionym terminie dostarcza zamówiony sprzęt własnym staraniem;

- Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Dostawcy.

- Formalne przekazanie sprzętu pod opiekę Zamawiającego, dokonuje upoważniony przedstawiciel Dostawcy, wymieniony w pkt. A.c), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

- Uruchomienie sprzętu i integracja z eksploatowanym w 4WSKzP systemem informatycznym o nazwie Windows, Linux

- Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V i przyłącze do lokalnej sieci komputerowej oraz dostarcza patchcord, adres IP i maskę dla stacji roboczych, serwerów druku, serwerów RS232. ( dotyczy OPI)

- Dostawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

- Dostawca konfiguruje wszystkie parametry sprzętu/aparatury medycznej, stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zasadami pracy oprogramowania  Windows, Linux

- Dostawca przygotowuje sprzęt/aparaturę medyczną zarówno do pracy w trybie autonomicznym (bez oprogramowania …………………..) jak i w trybie integracji z systemem informatycznym o nazwie Windows, Linux w zakresie pełnej funkcjonalności. Szkolenie personelu Zamawiającego

- Dostawca przeprowadza szkolenie dla pracowników komórki zamawiającej oraz OPI  4WSKzP, w zakresie obsługi sprzętu/aparatury medycznej oraz w zakresie nadawania uprawnień.

- Dostawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ

- Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

- Dostawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

- Zamawiający dokonuje odbioru na podstawie protokołu instalacji i przekazania stanowiącego załącznik nr 7  do SIWZ.

- Dostawca odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy,  w tym za prace zlecone podwykonawcom.

- Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Dostawcy.

- Dostawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu/aparatury medycznej, producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu.

- Dostawca będzie wykonywał prace u Zamawiającego prowadzącego nieprzerwanie działalność leczniczą.

- Dostawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

Załącznik nr 4 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                 	………………………………………..

podpis                                                Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca	                  ………………………………………..

podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                   	 ……………………….………………..

podpis

Załącznik nr 5 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( ZUŻYCIA )  -  PROTOKÓŁ ZUŻYCIA

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

Tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..został/y zużyty/e  zestaw/y:

- Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny wszczepionego sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

……………………                   ………………………………………

data odbioru sprzętu                            podpis

Załącznik  nr 6 do SIWZ

(wzór)

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

# ------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca                                                                                        ……………………… ………………..

podpis                                                Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca	            ……………………… ………………..

podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                      	           ……………………… ………………..

podpis

Załącznik  nr 7 do SIWZ

(wzór)

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 8 do SIWZ

( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

(imię i nazwisko	)

……………………………………………

(imię i nazwisko)

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM | Nazwa programu do kasowania DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------

(data  i  czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)

- W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 1 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § ……. umowy Nr ………..

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji

Wykonawca:	                    		 	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

Załącznik nr 9 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 2017, poz. 211 z późn.zm.) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 10 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dot: Postępowania na „Dostawę kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawę cewników, stentów, okluderów wraz z najmem konsoli FFR (Pracownia Hemodynamiki)”,  znak sprawy: 45/Med./2017

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)\

Załącznik nr 11 do SIWZ

„WZÓR - LISTA PRACOWNIKÓW”

ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności określonych w §2:

§ 1 Udostępnienie

- Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
3 dni od daty zawarcia umowy.

- Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy.

- Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu:

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

- Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.

- W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

§ 2  Zasady korzystania

- Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

  - będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;

  - nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;

- Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż wymienione w § 1 ust. 3 niniejszego załącznika.

- Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych.

§ 3  Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

- Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:

  - VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;

  - Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;

  - Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.

- Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych 
w § 1 ust. 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta 
e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 12 do SIWZ

WZÓR  ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Nazwisko ( -ka) :

……………………………....................................................

Imię ( imiona ): 		1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Dowód tożsamości: Seria |__|__|__|Nr |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

wydany przez

………………………....................................................................

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że :

- Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami ) i wynikających z niej przepisów prawnych,

- Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym podlegają ustawowej ochronie prawnej [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami )  )

- Zobowiązuję się do nieujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………….. informacji objętych tajemnicą służbowa w rozumieniu ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj z 2015 r. poz. 2135)).

- Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  z Polikliniką we Wrocławiu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy 
4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………. ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych i medycznych bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy.

.................................. dnia .....................  	                       Podpis pracownika : …………...............................................

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

W systemie e-KRK z konta użytkownika można złożyć „Wniosek o udzielenie informacji o osobie” oraz „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego” (Wnioski) dotyczące użytkownika, który jest właścicielem konta, z którego Wniosek będzie wysłany. Z konta instytucjonalnego można złożyć: a) „Wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”, b) „Wniosek o wystąpienie z zapytaniem o informację z rejestru karnego państwa obcego”, c) „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, d) „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” dotyczące użytkownika, dla którego założono konto, z którego wnioski będą wysyłane. Nie ma możliwości udostępnienia danych osobom trzecim, w tym zamawiającym.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz. 9, 31 poz. 2, 35 poz. 3;

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz. 9, 31 poz. 2, 35 poz. 3;

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz. 9, 31 poz. 2, 35 poz. 3;

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz. 9, 31 poz. 2, 35 poz. 3;

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz. 9, 31 poz. 2, 35 poz. 3;

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz. 9.

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz.9.

dotyczy Pakiet nr: 5 poz. 2, 10 poz. 4, 16 poz. 4, 18 poz. 5, 19 poz. 4, 20 poz. 7, 21 poz. 5, 22 poz. 10, 23 poz. 8, 28 poz. 5, 29 poz.9.

niewłaściwe skreślić