Załącznik nr 2a do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1: Chłodziarka farmaceutyczna z rejestratorem temperatury oraz alarmem - 2 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

TABELA A

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY* | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna przeznaczona do przechowywania leków | TAK |  |
|  | Pojemność 500 L +/-5 %; | TAK |  |
|  | Zakres temperatur min. +2 °C ÷ +8 °C | TAK |  |
|  | Drzwi przeszklone |  |  |
|  | Min. 7 półek siatkowych, | TAK, podać |  |
|  | programator temperatury z termostatem elektronicznym i cyfrowym termometrem, | TAK |  |
|  | rejestrator temperatury (działająca min. 24h po zaniku zasilania) – moduł rejestrujący temperaturę wewnątrz chłodziarki w zadanych odstępach czasu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przesyłanie danych do komputera PC (interfejs RS232, złącze DB9, USB, mikro USB), | TAK, podać |  |
|  | Minimum jeden czujnik temperatury | TAK |  |
|  | sygnalizacja uszkodzenia parownika i agregatu, | TAK |  |
|  | automatyczne odszranianie, energooszczędny agregat chłodniczy, | TAK |  |
|  | świadectwo kwalifikacji (mapowania) chłodziarki, | TAK |  |
|  | wymuszony obieg powietrza powodujący równomierny rozkład temperatur wewnątrz chłodziarki, | TAK |  |
|  | alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia temp. granicznych (minimalnej lub maksymalnej) w komorze chłodniczej | TAK |  |
|  | moduł GSM umożliwiający przesłanie na wybrany numer telefonu komórkowego informacji SMS o nieprawidłowościach w pracy chłodziarki (zanik napięcia, przekroczenie temperatur granicznych, awaria). Zakup kart SIM pozostaje po stronie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zasianie: AC 230 V +/-10 %; 50 Hz | TAK |  |
|  | Wymiary i Waga | Podać |  |
| 17. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |

TABELA B - PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 1:

| Lp. | Parametry techniczne oceniane - wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą | Wymagania Zamawiającego | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Min. 7 półek siatkowych | TAK, podać | 7 półek – 0 pkt Więcej niż 7 półek – 5 pkt |  |
| 2 | Możliwość dowolnego ustawienia półek w przestrzeni komory | TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3 | Rejestrator temperatury (działająca min. 24h po zaniku zasilania) – moduł rejestrujący temperaturę wewnątrz chłodziarki w zadanych odstępach czasu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przesyłanie danych do komputera PC (interfejs RS232, złącze DB9, USB, mikro USB) | TAK, podać | interfejs RS232 lub złącze DB9 – 0 pkt. USB lub mikro USB – 5 pkt. |  |
| 4 | Minimum jeden czujnik temperatury | TAK, podać | 1 czujnik – 0 pkt. 2 niezależne czujniki w różnych miejscach chłodziarki– 5 pkt. |  |

TABELA C

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | Koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej | Wymagania Zamawiającego* | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym – brutto dla 1 urządzenia | podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

TABELA D- PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 1:

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagania Zamawiającego | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |
| 1 | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 2 | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji dla 1 urządzenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 3 | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto zł/godz. (należy wziąć w szczególności pod uwagę minimalną stawkę zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. oraz ustawę z dn. 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015r., poz 2008) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 4 | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) – zł brutto (minimalna wartość nie może być wartością 0 PLN) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |

SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH -  * MINIMALIZACJA

W pkt 1- w przypadku gdy producent nie zaleca wymiany materiałów eksploatacyjnych i Wykonawca wskaże 0 zł, Zamawiający na potrzeby obliczenia punktów podstawi do wzoru poniżej - wartość równą 0,01 zł.

W pozostałych przypadkach Zamawiający nie dopuszcza wskazania wartości 0,00 zł, tzn. za przegląd, koszt roboczogodziny czy koszt dojazdu do zamawiającego .

· Max ilość pkt.

Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji

Pmin  – minimalna wartość parametru w zbiorze ofert

Pn	   – wartość parametru danej oferty

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych.

W przypadku braku potwierdzenia parametrów wymaganych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2:  Echokardiograf – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

TABELA A

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY* | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Lekki, mobilny aparat na kołach. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A. | TAK |  |
| 3 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED minimalna rozdzielczość 1200x800 pixeli | TAK |  |
| 3.1 | Minimalna przekątna; min. 19”, | TAK, podać |  |
| 3.2 | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury; | TAK |  |
| 3.3 | Możliwość pochylenia monitora; | TAK |  |
| 4 | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi | TAK, podać |  |
| 5 | Minimalny zakres częstotliwości głowic- 1,5-13 MHz | TAK, podać |  |
| 6 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK, podać |  |
| 7 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D, ≥ 700 | TAK, podać |  |
| 8 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler, ≥ 200 | TAK, podać |  |
| 9 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. | TAK |  |
| 10 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM), ≥ 16x | TAK, podać |  |
| 11 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM), ≥ 16x | TAK, podać |  |
| 12 | Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, ≥ 3 | TAK, podać |  |
| B. | GŁOWICE |  |
| 1 | Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz | TAK, podać typ i częstotliwości |  |
| 1.1 | Głębokość obrazowania; ≥ 30 cm | TAK, podać |  |
| 1.2 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; | TAK |  |
| 1.3 | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D; | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą minimum 3 częstotliwości | TAK, |  |
| 1.5 | Kąt obrazowania min. 110 stopni | TAK, podać |  |
| 1.6 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego minimum 3 częstotliwości | TAK |  |
| 1.7 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej; minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, (podać częstotliwości) |  |
| 1.8 | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie; | TAK |  |
| C. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |
| 1 | 2D | TAK |  |
| 1.1 | Podział ekranu na dwa obrazy; | TAK |  |
| 1.2 | Podział ekranu na 4 obrazy; | TAK |  |
| 1.3 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej; | TAK |  |
| 1.4 | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku; | TAK |  |
| 2 | 2D+M, M-mode. | TAK |  |
| 3 | Kolor M-mode. | TAK |  |
| 4 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
| 4.1 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie; ≥ 7,5 m/s | TAK, podać |  |
| 4.2 | Zakres regulacji korekcji kąta; ± 0 – 90°, | TAK, podać |  |
| 4.3 | Regulacja wielkości bramki; 1 – 14 mm | TAK, podać |  |
| 4.4 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku; | TAK |  |
| 4.5 | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku | TAK |  |
| 5 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
| 5.1 | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D; | TAK |  |
| 6 | Kolor doppler | TAK |  |
| 6.1 | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej); ≥ ±2,75 m/s | TAK, podać |  |
| 6.2 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D); | TAK |  |
| 7 | Power doppler. | TAK |  |
| 8 | Tkankowy doppler spektralny. | TAK |  |
| 9 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 10 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex). | TAK |  |
| 11 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler. | TAK |  |
| 12 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta; | TAK |  |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy; | TAK |  |
| D. | ARCHIWIZACJA |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D. ≥ 5000 obrazów 2D | TAK, podać |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. | TAK, podać pojemność dysku |  |
| 3 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu). | TAK, podać ilość gniazd USB |  |
| 4 | Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB | TAK, podać |  |
| 5 | Videoprinter monochromatyczny | TAK |  |
| 6 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |
| 7 | Licencja Dicom do podłączenia do istniejącego w szpitalu systemu Cyfrowej Radiografii produkcji AGFA wraz z podłączeniem urządzenia | TAK |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać |  |
| 2 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego •kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’ (wymienić) •naczyniowe: PS. ED, PI, RI (wymienić) | TAK, podać |  |
| 3 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO ( podać) w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE | TAK, podać |  |
| 4 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych | TAK, podać |  |
| 5 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO ( wymienić) | TAK |  |
| 6 | Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego | TAK |  |
| F. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU O: | Opcje dostępne na dzień składnia ofert |  |
| 1 | Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu. | TAK |  |
| 2 | Anatomiczny kolorowy M-mode | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK |  |
| 5 | „Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW, o częstotliwości 2 MHz | TAK, podać częstotliwość |  |
| 6 | Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni | TAK |  |
| G. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |

TABELA B - PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 2:

| Lp. | Parametry techniczne oceniane - wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą | Wymagania Zamawiającego | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D, ≥ 700 | TAK, podać | 700 – 0 PKT > 700 – 5 PKT |  |
| 2 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler, ≥ 200 | TAK, podać | 200 – 0 PKT > 200 – 5 PKT |  |
| 3 | Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, ≥ 3 | TAK, podać | 3 – 0 PKT > 3 – 5 PKT |  |
| 4 | Kąt obrazowania min. 110 stopni | TAK, podać | 110 stopni – 0 pkt. >110 stopni – 5 pkt |  |
| 5 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego minimum 3 częstotliwości | TAK | 3 – 0 PKT > 3 - 5 PKT |  |
| 6 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej; minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, (podać częstotliwości) | 3 pary – 0 pkt > 3 par – 5 pkt |  |
| 7 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie; ≥ 7,5 m/s | TAK, podać | 7,5 m/s – 0 PKT >7,5 m/s – 5 PKT |  |
| 8 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D. ≥ 5000 obrazów 2D | TAK, podać | 5000 – 0 PKT > 5000 – 5 PKT |  |
| 9 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. | TAK, podać pojemność dysku | 500 GB – 0 PKT > 500 GB – 5 PKT |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) - Opcja dostępna na dzień składnia ofert | TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) | NIE – 0 PKT TAK – 5 PKT |  |

TABELA C

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | Koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej | Wymagania Zamawiającego* | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym – brutto dla 1 urządzenia | podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

TABELA D - PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 2:

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagania Zamawiającego | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |
| 1 | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 2 | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji dla 1 urządzenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 3 | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto zł/godz. (należy wziąć w szczególności pod uwagę minimalną stawkę zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. oraz ustawę z dn. 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015r., poz 2008) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 4 | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) – zł brutto (minimalna wartość nie może być wartością 0 PLN) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |

SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH -  * MINIMALIZACJA

W pkt 1- w przypadku gdy producent nie zaleca wymiany materiałów eksploatacyjnych i Wykonawca wskaże 0 zł, Zamawiający na potrzeby obliczenia punktów podstawi do wzoru poniżej - wartość równą 0,01 zł.

W pozostałych przypadkach Zamawiający nie dopuszcza wskazania wartości 0,00 zł, tzn. za przegląd, koszt roboczogodziny czy koszt dojazdu do zamawiającego .

· Max ilość pkt.

Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji

Pmin  – minimalna wartość parametru w zbiorze ofert

Pn	   – wartość parametru danej oferty

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych.

W przypadku braku potwierdzenia parametrów wymaganych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3:  Łóżko szpitalne – 40 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

TABELA A

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY* | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża. Leże posiadające dodatkowe otwory na dodatkowe wyposażenie we wszystkich narożnikach | Tak, podać |  |
|  | Szerokość łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi poniżej 100cm | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przedłużania leża o min. 150 mm | Tak, podać |  |
|  | Długość podstawy łózka min. 160 cm szerokość podstawy łózka min. 80 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu | Tak |  |
|  | Łóżko z elektrycznymi regulacjami: Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | Tak |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia regulacyjna umieszczona w górnej części oparcia pleców | Tak |  |
|  | Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców lub z boku łózka | Tak, podać |  |
|  | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 50mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pleców min 65( oraz regulacja elektryczna uda min 34( | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15( | Tak, podać |  |
|  | Regulacja funkcji elektrycznych ze pomocą pilota przewodowego | Tak |  |
|  | Pilot posiadający graficzną informację o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji antyszokowej za pomocą siłowników elektrycznych | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny. Blokada elektroniczna | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. Funkcja realizowana automatycznie podczas regulacji segmentów | Tak, podać |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm | Tak, podać |  |
|  | Autoregresja segmentu uda min 5cm | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
|  | Koła metalowe o średnicy min. 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak, |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. Środkowa poprzeczka barierki wyposażona w tworzywową listwę odbojową | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka : Barierki boczne opisane powyżej Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej, wysokości min 140 mm. Materac dwustronny Wysięgnik z uchwytem ręki – 20 szt. łącznie Wieszak do kroplówki – 20 szt. łącznie Dodatkowe barierki montowane w dolnej części łóżka powodujące zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża – 10kpl. | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |

TABELA B - PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 3:

| Lp. | Parametry techniczne oceniane - wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą | Wymagania Zamawiającego | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne |  |
| 1 | Funkcja przedłużania leża o min. 150 mm | Tak, podać | 150 mm – 0 pkt >150mm – 10 pkt |  |
| 2 | Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców lub z boku łózka | Tak, podać | Dźwignia CPR w górnej części – 10 pkt. Dźwignia CPR z boku łóżka – 0 pkt. |  |
| 3 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm | Tak, podać | 9 cm – 0 pkt > 9 cm – 10pkt |  |
| 4 | Autoregresja segmentu uda min 5cm | Tak, podać | 5 cm – 0pkt >5cm – 10pkt |  |
| 5 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. Środkowa poprzeczka barierki wyposażona w tworzywową listwę odbojową | Tak | Barierka wyposażona w listwę odbojową – 10 pkt Barierka bez listwy odbojowej – 0pkt. |  |
| 6 | Łóżko i materac jednego producenta | TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) | Tak – 10pkt Nie – 0pkt. |  |

TABELA C

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | Koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej | Wymagania Zamawiającego* | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym – brutto dla 1 urządzenia | podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

TABELA D - PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 3:

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagania Zamawiającego | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |
| 1 | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 2 | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji dla 1 urządzenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 3 | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto zł/godz. (należy wziąć w szczególności pod uwagę minimalną stawkę zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. oraz ustawę z dn. 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015r., poz 2008) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 4 | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) – zł brutto (minimalna wartość nie może być wartością 0 PLN) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |

SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH -  * MINIMALIZACJA

W pkt 1- w przypadku gdy producent nie zaleca wymiany materiałów eksploatacyjnych i Wykonawca wskaże 0 zł, Zamawiający na potrzeby obliczenia punktów podstawi do wzoru poniżej - wartość równą 0,01 zł.

W pozostałych przypadkach Zamawiający nie dopuszcza wskazania wartości 0,00 zł, tzn. za przegląd, koszt roboczogodziny czy koszt dojazdu do zamawiającego .

· Max ilość pkt.

Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji

Pmin  – minimalna wartość parametru w zbiorze ofert

Pn	   – wartość parametru danej oferty

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych.

W przypadku braku potwierdzenia parametrów wymaganych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo