Wrocław, 30.04.2013r.

Wykaz central wentylacyjnych i agregatów zamontowanych w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5

| L.p. | Nazwa i typ urządzenia | Nr fabr. | Rok prod./ miejsce zainstalowania | Kpl. | Data przeglądu /napraw | Nazwa usterki | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna firmy VBW typu SPS-h o nr fabr. C 24470/11, o wydajności Vn=1000m3/h, moc silnika wentylatora Ns=0,25 kW, moc nagrzewnicy elektr. Qnel.=15 kW | C 24470/11 | 2011 cytostatyka gwarancja 20.07.2011-20.07.2016 | 1 |  | wymiana filtra w centrali, wymiana grzałek nagrzewnicy | 17 126,73 |
| 2. | Centrala wentylacyjna z automatyką firmy VBW typu BS-1(50)-P/L o nr fabr. C 24520/11, wywiew: o wydajności Vw= 1335 m3/h, moc silnika wentylatora Ns= 0,75 kW , nawiew: o wydajności Vn= 1485 m3/h, moc silnika wentylatora Ns= 0,75 kW moc nagrzewnicy wodnej Qn= 9,6 kW | C24520W/11 wywiew C 24520N/11 nawiew | 2011 badanie słuchu, endoskopia gwarancja 19.08.2011-19.08.2016 | 1 |  |  | 39 604,49 |
| 3. | Centrala wentylacyjna Clima Produkt - nagrzewnica kanałowa AHU XCCAE 0755 T015 F40E07, o mocy Qn=7,8 kW, oraz filtr EU9 | 12724/10 | 2010 chirurgia ogólna gwarancja 8.04.2011-8.04.2016 | 1 |  |  | 10561,72 |
| 4. | Centrala klimatyzacyjna Clima Produkt o wydajności nawiew Vn= 6200 m3/h, nagrzewnica wodna o mocy Qn=46,9 kW, chłodnica o mocy Qch= 24,2kW, wymiennik odzysku o mocy Qodz.=36,9 kW, moc silnika wentylatora naw. Ns=5,5 kW, wywiew Vw=5500m3/h, moc silnika wentylatora wyw.Ns= 2,2 kW | 12723/10 | 2010 chirurgia ogólna gwarancja 8.04.2011-8.04.2016 | 1 |  |  | 117672,65 |
| 5. | Centrala wentylacyjna OPTYMA KRYSZTAŁ N1-P-BO-He/CHf/FW-We560 o wydajności V= 560 m3/h, nagrzewnica elektr. o mocy Qnel.=9 kW, chłodnica o mocy Qch=2,96 kW, moc silnika wentylatora Ns=0,55 kW | C377/10 | 2010 RTG kostny gwarancja 16.09.2010-16.09.2015 | 1 |  |  | 28313,54 |
| 6. | Centrala wentylacyjna OPTYMA KRYSZTAŁ N1S-L-BO-HE o wydajności Vn= 905 m3/h, nagrzewnica elektr. o mocy Qnel.=15 kW, moc silnika wentylatora Ns=0,55 kW |  | 2010 tomograf TK ( nowy) gwarancja 9.06.2010- 9.06.2013 | 1 |  |  | 31 964,00 |
| 7. | Centrala wentylacyjna TLP 160/2,1 , o wydajności Vn=150 m3/h, moc nagrzewnicy Qnel.=2,176 kW, moc silnika wentylatora Ns = 63W | 010/1872/091103 630998-034 | stomatologia bud. 9 RTG po gwarancji | 1 |  |  | 5816,28 |
| 8. | Centrala wentylacyjna nawiewna WBV typ „BS”(KN1) Vn=900 m3/h Qn=15,00 kW, Qch=5,9 kW | C13883/07 | stary tomograf po gwarancji | 1 |  |  | 9809,30 |
| 9. | Centrala wentylacyjna nawiewna typ GOLEM 2D wielkość 2, Vn=5720m3/h, Ns=3 kW | 9641/09 | 2009 bud.9 po gwarancji | 1 |  | naprawa agregatu chłodniczego | 17 804,02 |
| 10. | Centrala klimatyzacyjna typ Gea-Atplus-15.10 HVVV nawiew Vn=4600 m3/h, Qn=18 kW, Qch=24,7 kW, Ns=4,0 kW, wywiew Vw=4140 m3/h, Ns=1,5 kW | 07821515270100 | 2005 SOR po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 |  | 71575,57 |
| 11. | Centrala klimatyzacyjna typ Gea- Atplus-10.10 HVVV nawiew Vn=3190 m3/h, Qn=12 kW, Qch=17,2 kW, Ns=3,0 kW, wywiew Vw=2170 m3/h, Ns=055kW | 07821515270200 | 2005 SOR po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 |  | 64248,25 |
| 12. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco-10.05 IVBV nawiew Vn=680 m3/h, Qn=13 kW, Ns=0,12/0,5 kW | 07951645500300 | 2005 SOR po gwarancji | 1 |  |  | 20847,97 |
| 13. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV wywiew Vw=670 m3/h, N=0,05/0,20kW, | 07951645500200 | 2005 SOR po gwarancji | 1 |  |  | 6334,24 |
| 14. | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV nawiew Vn=750 m3/h, Qn=14,0 kW, Ns=0,12/0,5 kW | 07951645500100 | 2005 SOR po gwarancji | 1 |  |  | 20699,74 |
| 15 | Centrala wentylacyjna typ Gea- Atpicco -10.05 HIVBV wywiew Vw=610 m3/h, Ns=0,05/020kW | 07951645500400 | 2005 SOR po gwarancji | 1 |  |  | 6122,88 |
| 16. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ Vn=3310m3/h, Qn=32 kW, Qch=10 kW, Ns=2,2 kW | 15094/2006 | 2006 psychiatria po gwarancji | 1 |  | wymiana pompy zasilającej nagrzewnicę wodną | 4309,50 |
| 17. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ wywiew Vw=1860m3/h, Ns=1,4/0,33 kW | 15093/2006 | 2006 psychiatria po gwarancji | 1 |  |  | 3750,00 |
| 18. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ, Vn=3100m3/h, Ns=1,1 kW, moc nagrzewnicy elektr. Qnel.=26,9 kW, moc chłodn. Qch=17,7 kW, (nawiewna) | 15186/2006 | 2006 rezonans magnet. po gwarancji | 1 |  | naprawa nagrzewnicy elektrycznej (2x) | 60767,50 |
| 19. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ, Vw=3100m3/h, Ns=1,5 kW. (wywiewna) | 15187/2006 | 2006 rezonans magnet. po gwarancji | 1 |  |  | 31815,00 |
| 20. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ nawiewna (KN1) Vn=860m3/h, Qn=11,01 kW, Qch=7,37 kW, Ns=0,37 kW | 15097/2006 | 2006 chirurgia urazowa po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 |  | 26927,40 |
| 21. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2 P3BZ nawiew (KN3) Vn=2100m3/h, Qn=16,26 kW, Qch=9,57 kW, Ns=1,1 kW, Qnel.=3,8 kW | 15141/2006 | 2006 laboratorium „CITO” po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 |  | 22394,00 |
| 22. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2P3BZ wywiew (KW3) Vw=2320m3/h, Ns=1,1 kW | 15142/2006 | 2006 laboratorium „CITO” po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 |  | 12057,00 |
| 23. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ nawiewna (KN2) Vn=2350m3/h, (Qn=22,95 kW), Qch=19,79 kW, Ns=3,0 kW | 15095/2006 | 2006 chirurgia urazowa po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 | naprawa nagrzewnicy wodnej | 22939,90 |
| 24. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2P3BZ wywiew (KW2) Vw=1980m3/h, Ns=0,75 kW | 15096/2006 | 2006 chirurgia urazowa po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 |  | 12352,26 |
| 25. | Centrala wentylacyjna Kombi DIWER 64-64H6 nawiew Vn=900m3/h, Qn=13,0 kW, Ns=0,75 kW, wywiew Vw=810m3/h, Ns=0,37 kW | 07-3-035 | 2007 chirurgia urazowa-gipsownia po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 |  | 16010,58 |
| 26. | Centrala wentylacyjna WEGER typ ZL 96 nawiewna (N1) Vn=4000m3/h, Qn=25,60 kW, Qch=18,50 kW, Ns=2,2 kW | 07-3-076/1 | 2007 Pralnia po gwarancji | 1 |  | naprawa nagrzewnicy wodnej | 34664,72 |
| 27. | Centrala wentylacyjna WEGER typ ZL 66 nawiewna (N2) Vn=2900m3/h, Qn=18,60 kW, Qch=13,20 kW, Ns=1,1 kW | 07-3-076/2 | 2007 Pralnia po gwarancji | 1 |  | naprawa nagrzewnicy wodnej | 25131,93 |
| 28. | Centrala klimatyzacyjna KN1, nawiew Vn=4330 m3/h, Qn=40,82kW, Qch=35,16 kW, Qodz.=29,5, Ns=4,0 kW wywiew Vw=3830 m3/h, Ns=1,5 kW | 14799/05 | 2005 Hemodynamika po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 | wymiana sprężarki agregatu chłodniczego | 95282,00 |
| 29. | Centrala klimatyzacyjna KN2, nawiew Vn=3070 m3/h Qn=28,94kW, Qch=26,13kW,Qodz.=24,36 kW, Ns=2,2 kW, wywiew Vw=3070 m3/h, Ns=1,1 kW | 14781/05 | 2005 hemodynamika po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 |  | 92049,00 |
| 30. | Centrala wentylacyjna typ WX-500 EV | 6520054 | 2005 Izba przyjęć, depozyt pom. pro-morte po gwarancji | 1 |  |  | 12807,48 |
| 31. | Centrala wentylacyjna typ WX-700 EV | 80200536 | 2005 izba przyjęć, depozyt pom. pro-morte po gwarancji | 1 |  |  | 13915,36 |
| 32. | Centrala grzewczo wentylacyjna TLP200/3firmy Systemair, Vn=380m3/h |  | RTG bud. nr 1 cz. II po gwarancji | 1 |  |  | 3599,00 |
| 33. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 06 B3/Z nawiew Vn=5170m3/h, Qn=47 kW, Qch=28,63 kW, Ns=5,5 kW, wywiew Vw=4400 m3/h, Ns=1,5 kW, Qodz.=39,65 kW | 13754/2004 | 2004 Zespół Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego po gwarancji | 1 | 9-19.03.2010 | montaż zaworu sterującego instalacją chłodniczą | 69196,80 |
| 34. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 04 B3/Z KNW4 , nawiew Vn=3500m3/h, Qn=35,602 kW, Qch=18,35 kW, Ns=4,0 kW, wywiew Vw=3050/1525m3/h, Ns=2,0/0,5 kW Qodz.=19,04 kW | 12506/2001 | Kardiochirurgia Sala Intensywnego Nadzoru doba „0” po gwarancji |  | 9-19.03.2010 |  |  |
| 35 | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 04 B3/Z KNW1 , nawiew Vw=3020m3/h, Qn=32,768 kW, Qch=19,8 kW, Ns=3,0 kW, wywiew Vn=2540/1270m3/h, Ns=1,5/033 kW, Qodz.=17,67 kW | 12503/2001 | Kardiochirurgia Sala operacyjna nr 35C po gwarancji |  | 9-19.03.2010 |  |  |
| 36 | Centrala Clima Tech KWH 03 B3/Z KNW6 nawiew Vn=2100/1050 m3/h, Qn=19,936 kW, Qch=11,605 kW, Ns=1,4/0,33 kW, wywiew Vw=2000/1000 m3/h, Ns=0,95/025/ kW, Qodz.=13,28 kW | 12508/2001 | Neurochirurgia po gwarancji |  | 9-19.03.2010 |  |  |
| 37 | Centrala Clima Tech KWH 08 B3/Z KNW5 nawiew Vn=8210/4105m3/h, Qn=83,529 kW, Qch=44,554 kW, Ns=5,9/1,45 kW, wywiew Vw=7330/3665 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.=44,06 kW | 12507/2001 | Kardiochirurgia Sala Intensywnego Nadzoru doba 1i2 po gwarancji |  | 9-19.03.2010 |  |  |
| 38 | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 06 B3/Z KNW2 , nawiew Vn=6050m3/h, Qn=65,661 kW, Qch=40,376 kW, Ns=7,5 kW, wywiew Vw= 5080/2540 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.=32,02 kW | 12504/2001 | Kardiochirurgia Sala nr 35”A” i „B’ po gwa rancji |  | 9-19.03.2010 |  |  |
| 39 | Centrala Clima Tech KWH 08 B3/Z KNW3 nawiew Vn=7730/3865 m3/h, Qn=78,622 kW, Qch=40,61 kW, Ns=4,4/1,1 kW, wywiew Vw=7840/3740 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.=42,06 kW | 12505/2001 | Kardiochirurgia korytarz czysty, mag. czysty perfuzji, dyżurka, sterylizatorni, laboratorium, dyżurka pielęgniarek, anestezjologii po gwarancji |  | 9-19.03.2010 |  |  |
| 40 | Centrala wentylacyjna Clima Produkt, nawiew Vn=2600 m3/h, Qnel.=16,00 kW, Qch=11,00kW, wywiew Vw=2850 m3/h, | 14163/11 | 2012 Rehabilitacja gwarancja 8.06.2012-8.06.2017(15) |  |  |  |  |
| 41 | Centrala klimatyzacyjna Clima Produkt Vn= 1820 m3/h, Qnel.=18 kW, Qch=7,1 kW, Vw=1590 m3/h | 14164/11 | 2012 Urologia gwarancja 8.06.2012- 8.06.2017(15 |  |  |  |  |
| 42 | VTS Clima typ CV-P 2PX298A/1-N |  | Neurologia, Naczyniówka po gwarancji |  | 9-19.03.2010 |  |  |
| 43 | Centrala klimatyzacyjna(nawiew) VS-21-L-GH2/F o wyd.V=1800m3/h, Ns=1,229 kW, wymiennik glikol. Qgl=2,3 kW, Qgz=12 kW, chłodnica Qch=16,7 kW, nagrzewnica Qn=16,46 kW | 8-110-09-3021-00143 | Medycyna nuklearna 12.10.2009-13.10.2014 |  |  |  |  |
| 44 | Centrala klimatyzacyjna(wywiew) VS-21-R-6 o wyd.V=1800m3/h, Ns=0,529 kW, wymiennik glikol. Qgl=2,3 kW (lato), Qgz=12 kW (zima) | 8-110-09-3021-00144 | Medycyna nuklearna 12.10.2009-13.10.2014 |  |  |  |  |
| 45 | Agregat chłodniczy |  | SOR po gwarancji |  |  |  |  |
| 46 | Agregat chłodniczy |  | Hemodynamika po gwarancji |  |  |  |  |
| 47 | Agregat chłodniczy |  | Medycyna Nuklearna 12.10.2009-13.10.2014 |  |  |  |  |
| 48 | Agregat chłodniczy |  | Chirurgia Ogólna 8.04.2011-8.04.2016 |  |  |  |  |
| 49 | Agregat chłodniczy |  | Chirurgia Urazowa po gwarancji |  |  |  |  |
| 50 | Agregat chłodniczy |  | Pralnia po gwarancji |  |  |  |  |
| 51 | Agregat chłodniczy |  | Kardiochirurgia po gwarancji |  |  |  |  |
| 52 | Agregat chłodniczy |  | Tomograf 9.06.2010- 9.06.2013 |  |  |  |  |
| 53 | Agregat chłodniczy |  | Rezonans Magnetyczny po gwarancji |  |  |  |  |
| 54 | Agregat chłodniczy |  | Rezonans Magnetyczny |  |  |  |  |
| 55 | Agregat chłodniczy |  | Stomatologia bud. nr 9 |  |  |  |  |