# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 63/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

DOSTAWĘ ZESTAWÓW ENDOSKOPOWYCH DO GÓRNEGO I DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH

ORAZ Z MONTAŻEM ZESTAWU.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………………. r.                                          ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę zestawów endoskopowych do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wraz z zestawem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych oraz z montażem zestawu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 63/Med./2011

„Oferta na dostawę zestawów endoskopowych do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wraz z zestawem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych oraz z montażem zestawu”

nie otwierać przed dniem 15.06.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawów endoskopowych do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wraz z zestawem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych oraz z montażem zestawu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33168000-5

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu do 10 tygodni od daty zawarcia umowy, montaż konstrukcji dystansującej kolumny endoskopowe do stropu do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:            18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych, 00/100);

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 15.06.2011r. godz. 1000

2.     Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 15.06.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę zestawów endoskopowych do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wraz z zestawem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych oraz z montażem zestawu, znak sprawy 63/Med./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 15.06.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (0-71) 7660 128,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 15.06.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Zestawienie parametrów technicznych– załącznik nr 2a

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk					……………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Bartosz Ceglarski              		……………………………..

- Sylwia Komorek         			……………………………..

- Agnieszka Karpińska             		……………………………..

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę zestawów endoskopowych do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wraz z zestawem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych oraz z montażem zestawu”, znak sprawy  63/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę zestawów endoskopowych do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wraz z zestawem do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych oraz z montażem zestawu zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| L.p | Przedmiot zamówienia | Numery katalogowe części składowych | Ilość | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wideoendoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego |  | 1 kpl |  |  |
|  | Zestaw do wideoendoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego |  | 1 kpl |  |  |
| RAZEM: |  |  |

…………….…dnia……………                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zestaw do wideoendoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego |
| I.I. | PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Przetwornik CCD typu kolor | TAK |  |
| 2. | Kompatybilny z systemem HDTV – (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
| 3. | Współpraca z wideoendoskopami pracującymi w standardzie HDTV oraz SDTV | TAK |  |
| 4. | Wyostrzenie obrazu w min. 20 stopniach | TAK |  |
| 5. | Automatyczne sterowanie przysłoną światła | TAK |  |
| 6. | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 7. | Obraz w obrazie z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS | TAK |  |
| 8. | Podgląd obrazu zamrożonego w obrazie ruchomym | TAK |  |
| 9. | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 10. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 11. | Wymienna pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów - karta pamięciowa min.1 GB | TAK |  |
| 12. | Lampa ksenon - moc min. 300W | TAK |  |
| 13. | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
| 14. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 16. | Współpraca z głowicami kamer „CCD” | TAK |  |
| 17. | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 18. | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 19. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów | TAK |  |
| 20. | Możliwość konfiguracji, przypisania na min. 4 przyciski, funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. np. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu drukarka oraz komputer PC, sterowanie pompą wodną | TAK |  |
| 21. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 22. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
| I.II. | MONITOR LCD – MEDYCZNY Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Monitor LCD medyczny | TAK |  |
| 2. | Rozdzielczości min 1280x1024 (SXGA) | TAK |  |
| 3. | Przekątna ekranu – min.19” | TAK |  |
| 4. | Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej min 150 | TAK |  |
| 5. | Sygnał we/wy - RGB, SVHS, PAL | TAK |  |
| I.III | WÓZEK ENDOSKOPOWY Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 2. | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 3. | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej | TAK |  |
| 4. | Możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia na monitor | TAK |  |
| 5. | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| 6. | Możliwość podłączenie do transformatora separującego: min 10 urządzeń | TAK |  |
| I.IV | WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNY – 2 szt. Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
| 3. | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm | TAK |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 9,9 mm | TAK |  |
| 5. | Kąt obserwacji: 140( | TAK |  |
| 6. | Głębia ostrości: min. 2-100 mm | TAK |  |
| 7. | Programowalne przyciski min. 4, sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 8. | Zagięcia końcówki: Min. U/D 210(/90( i L/R 100(/100( | TAK |  |
| 9. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego | TAK |  |
| 10. | Długość robocza 1030mm | TAK |  |
| 11. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 12. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
| 13. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
| I.V | POMPA WODNA DO PŁUKANIA POLA OPERACYJNEGO Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów | TAK |  |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie - kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |
| 3. | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
| 4. | Zbiornik płynu - min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |
| 5. | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu(możliwość zaprogramowania). | TAK |  |
| 6. | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
| I.VI | SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Interfejs programu w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika | TAK |  |
| 3. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  |
| 4. | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | TAK |  |
| 5. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | TAK |  |
| 6. | Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 7. | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | TAK |  |
| 8. | Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo | TAK |  |
| 9. | Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG | TAK |  |
| 10. | Możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2, | TAK |  |
| 11. | Możliwość nagrywania notatek głosowych | TAK |  |
| 12. | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków | TAK |  |
| 13. | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | TAK |  |
| 14. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 | TAK |  |
| 15. | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | TAK |  |
| 16. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim | TAK |  |
| 17. | Zestawienie statystyczne rodzajów badań ,ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących | TAK |  |
| 18. | Możliwość automatycznej akwizycji i archiwizacji w postaci cyfrowego raportu z przebiegu procesu mycia i dezynfekcji prowadzonego w posiadanych myjniach endoskopowych typu ETD-2 i ETD-3 | TAK |  |
| 19. | Współpraca z systemem informatycznym szpitala w standardzie HL7 i DICOM3 | TAK |  |
| 20. | Integracja systemu pracowni endoskopowej z posiadanym przez Zamawiającego systemem InfoMedica poprzez standard HL7. Wymiana informacji pomiędzy systemami polegająca na: - planowaniu/zlecaniu badań diagnostycznych przez jednostki Zamawiającego i przekazywaniu informacji z systemu InfoMedica do systemu pracowni endoskopowej w postaci listy zleceń, - przekazywaniu wyników (opisów badań) z systemu pracowni endoskopowej do systemu InfoMedica Minimalna wymiana informacji obejmuje: - rejestrację pacjenta na badanie - aktualizację danych pacjenta - aktualizację danych badania (w tym odwołanie badania) - opis badania. | TAK |  |
| 21. | Podłączenie urządzenia do systemu PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego na koszt wykonawcy. Integracja z istniejącym systemem archiwizacji badań PACS firmy AGFA. | TAK |  |
| I.VII | STACJA ROBOCZA DO SYSTEMU Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Płyta oparta na min. Chipsecie Intel | TAK |  |
| 2. | Procesor min. Intel Dual Core | TAK |  |
| 3. | Pamięć min: 2x 1 GB DDR2 | TAK |  |
| 4. | Dysk Twardy min: 320 GB | TAK |  |
| 5. | Nagrywarka CD/DVD | TAK |  |
| 6. | Mysz | TAK |  |
| 7. | Klawiatura | TAK |  |
| 8. | System Windows XP PRO PL | TAK |  |
| 9. | Karta do przechwytywania obrazu | TAK |  |
| 10. | Obudowa ATX | TAK |  |
| 11. | Monitor LCD min.: 19’ | TAK |  |
| 12. | Drukarka Laserowa | TAK |  |
| 13. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
| I.VIII | SZAFA NA ENDOSKOPY Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Szafa medyczna na endoskopy , front przeszklony | TAK |  |
| 2. | Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK |  |
| 3. | Szkło w drzwiach matowe | TAK |  |
| 4. | Podstawa szafy na nóżkach o wysokości min.140 mm regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
| 5. | Wewnątrz szafy znajduje się uchwyty na min. 6 endoskopów. Uchwyty do endoskopów wysuwne. Dodatkowa szafa wyposażona w ściankę wysuwaną z 8 haczykami | TAK |  |
| 6. | Uchwyty z miękkiego tworzywa w formie lejków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone | TAK |  |
| 7. | Szafa wyposażona wyjmowaną tace ociekową z zagłębieniem (z falą) | TAK |  |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 9. | Wymiary szafy: wysokość: 2250mm ±10% szerokość: 1100 mm ±10% głębokość: 450 mm ±5% odstęp między uchwytami: min. 170 mm ±5% | TAK |  |
| II. | Zestaw do wideoendoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego |
| II.I | PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Przetwornik CCD typu kolor | TAK |  |
| 2. | Kompatybilny z systemem HDTV – (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
| 3. | Współpraca z wideoendoskopami pracującymi w standardzie HDTV oraz SDTV | TAK |  |
| 4. | Wyostrzenie obrazu w min. 20 stopniach | TAK |  |
| 5. | Automatyczne sterowanie przysłoną światła | TAK |  |
| 6. | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 7. | Obraz w obrazie z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS | TAK |  |
| 8. | Podgląd obrazu zamrożonego w obrazie ruchomym | TAK |  |
| 9. | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 10. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 11. | Wymienna pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów - karta pamięciowa min. 1 GB | TAK |  |
| 12. | Lampa ksenon - moc min. 300W | TAK |  |
| 13. | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
| 14. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 16. | Współpraca z głowicami kamer „CCD” | TAK |  |
| 17. | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 18. | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 19. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów | TAK |  |
| 20. | Możliwość konfiguracji, min. 4 przycisków oraz przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. np. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC, sterowanie pompą wodną | TAK |  |
| 21. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 22. | UPS dobrany mocą do zastosowanego urządzenia ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
| II.II | MONITOR LCD MEDYCZNY Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Monitor LCD medyczny | TAK |  |
| 2. | Rozdzielczości min 1280x1024 (SXGA) | TAK |  |
| 3. | Przekątna ekranu – min.19” | TAK |  |
| 4. | Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej min 150º | TAK |  |
| 5. | Sygnał we/wy - RGB, SVHS, PAL | TAK |  |
| II.III | KOLUMNA LAPAROSKOPOWO/ENDOSKOPOWA Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zawieszenie aparatury chirurgicznej na półkach i doprowadzenie zasilania. Kolumna zawieszona razem z wysięgnikiem dla monitora LCD. | TAK |  |
| 2. | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK |  |
| 3. | Głowica zasilająca umożliwiająca rozmieszczenie półek w odległości powyżej 120 cm. | TAK |  |
| 4. | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 5. | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. | TAK |  |
| 6. | Na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) manometr - 1 szt./ gniazdo poboru | TAK |  |
| 7. | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK |  |
| 8. | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK |  |
| 9. | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |  |
| 10. | Na tylnej ściance głowicy zasilającej zainstalowana pozioma szyna montażowa do zawieszania drobnego wyposażenia: | TAK |  |
| 11. | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1,5 metra | TAK |  |
| 12. | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia które można zawiesić na kolumnie): minimum 100 kg | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie kolumny: półki – 4szt. szuflady – 1 szt. pulpit na klawiaturę – 1 szt. schowki na nadmiar kabli – 4 szt. uchwyt do mocowania monitora LCD do głowicy zasilającej kolumny – 1 szt. drążek infuzyjny – 1 szt. uchwyty do mocowania drążka – 2 szt. koszyki na akcesoria zawieszane na szynach montażowych przy półkach. [wymiary przekroju koszyków min. 10 x 15 cm, głębokość dwóch koszyków około 30 cm (±10%), głębokość pozostałych koszyków około 60 cm (±10%)]– 4 szt. dozownik tlenu z regulacją przepływu – 1 szt. regulator próżni do ssaka – 1 szt. | TAK |  |
| 14. | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: około 45 cm (±10%) - głębokość: około 45 cm (±10%). | TAK |  |
| 15. | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 16. | Dozownik tlenu i regulator próżni mocowane do szyny montażowej, wyposażone w wąż z wtykiem do punktu poboru gazu (odpowiednio tlenu i próżni). | TAK |  |
| 17. | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 18. | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 19. | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |  |
| 20. | Szuflada zainstalowana pod najniższą półką. | TAK |  |
| 21. | Wewnętrzna wysokość szuflady powyżej 10 cm | TAK |  |
| 22. | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 23. | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | TAK |  |
| 24. | Pulpit na klawiaturę zainstalowany w okolicy środkowej półki | TAK |  |
| 25. | Możliwość schowania pulpitu pod półkę | TAK |  |
| 26. | Schowki na nadmiar kabli mocowane pod półką, | TAK |  |
| 27. | Uchwyt do mocowania monitora LCD do głowicy zasilającej kolumny składający się z dwóch ramion obrotowych, w tym jedno uchylne o łącznym zasięgu minimum 50 cm oraz interfejsu o zmiennym kącie nachylenia w standardzie VESA 100 i VESA 75. Udźwig uchwytu (dopuszczalna waga monitora z zasilaczem): do 9 kg | TAK |  |
| 28. | Wysięgnik dla monitora LCD mocowany do stropu razem z kolumną na wspólnej konstrukcji podstropowej. | TAK |  |
| 29. | Wysięgnik wyposażony w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75. | TAK |  |
| 30. | Wysięgnik dwuramienny o zasięgu mierzonym od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu monitora: minimum 1,5 metra. | TAK |  |
| 31. | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, zapewniające możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie powyżej 1 metra. | TAK |  |
| 32. | Możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej od 19” do 24” | TAK |  |
| 33. | Udźwig ramienia (dopuszczalna waga monitora z zasilaczem): od 9 do 12 kg | TAK |  |
| 34. | Uchwyt monitora LCD wyposażony w zamykany schowek na zasilacz monitora. | TAK |  |
| 35. | Przy monitorze zainstalowany uchwyt dla chirurga z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ºC | TAK |  |
| 36. | W komplecie 5 rękojeści dla wysięgnika monitora LCD. | TAK |  |
| II.IV | MONITOR LCD MEDYCZNY Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Monitor LCD | TAK |  |
| 2. | Rozdzielczości min 1280x1024 (SXGA) | TAK |  |
| 3. | Przekątna ekranu – min.19” | TAK |  |
| 4. | Kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej min 150° | TAK |  |
| 5. | Sygnał we/wy - RGB, SVHS, PAL | TAK |  |
| II.V | WIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNY – 2 szt. Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego: min. 3,7mm | TAK |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika : max. 12,8 mm | TAK |  |
| 4. | Kąt obserwacji: 170( | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości : min. 2 – 100 mm | TAK |  |
| 6. | Programowalne przyciski min. 4, sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 7. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
| 8. | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy w trakcie badania poprzez pokrętło | TAK |  |
| 9. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z filtrem wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 10. | Zagięcia końcówki: U/D min 180(/180 i L/R min 160/160 | TAK |  |
| 11. | Funkcja identyfikacja endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 12. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
| 13. | Długość robocza min. 1330 mm | TAK |  |
| II.VI | SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Interfejs programu w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika | TAK |  |
| 3. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  |
| 4. | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | TAK |  |
| 5. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | TAK |  |
| 6. | Rejestracja obrazów oraz sekwencji wideo sterowanych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 7. | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | TAK |  |
| 8. | Edycja zdjęć oraz obróbka materiału wideo | TAK |  |
| 9. | Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG | TAK |  |
| 10. | Możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2, | TAK |  |
| 11. | Możliwość nagrywania notatek głosowych | TAK |  |
| 12. | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków | TAK |  |
| 13. | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | TAK |  |
| 14. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 | TAK |  |
| 15. | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | TAK |  |
| 16. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim | TAK |  |
| 17. | Zestawienie statystyczne rodzajów badań ,ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących | TAK |  |
| 18. | Programowalne przyciski endoskopowe min 4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min. zamrożenia obrazu , przysłony irysowej , wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
| II.VII | STACJA ROBOCZA DO SYSTEMU Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Płyta oparta na min. Chipsecie Intel | TAK |  |
| 2. | Procesor min. Intel Dual Core | TAK |  |
| 3. | Pamięć min: 2x 1 GB DDR2 | TAK |  |
| 4. | Dysk Twardy min: 320 GB | TAK |  |
| 5. | Nagrywarka CD/DVD | TAK |  |
| 6. | Mysz | TAK |  |
| 7. | Klawiatura | TAK |  |
| 8. | System Windows XP PRO PL | TAK |  |
| 9. | Karta do przechwytywania obrazu | TAK |  |
| 10. | Obudowa ATX | TAK |  |
| 11. | Monitor LCD min.: 19’ | TAK |  |
| 12. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
| II.VIII | SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – WERSJA ADMINISTRACYJNO-SEKRETARSKA Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Interfejs programu w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika | TAK |  |
| 3. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań | TAK |  |
| 4. | Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD | TAK |  |
| 5. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej | TAK |  |
| 6. | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop | TAK |  |
| 7. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 | TAK |  |
| 8. | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT | TAK |  |
| 9. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim | TAK |  |
| 10. | Zestawienie statystyczne rodzajów badań ,ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących | TAK |  |
| II.IX | STACJA ROBOCZA DO SYSTEMU Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Płyta oparta na min. Chipsecie Intel | TAK |  |
| 2. | Procesor min. Intel Dual Core | TAK |  |
| 3. | Pamięć min: 2x 1 GB DDR2 | TAK |  |
| 4. | Dysk Twardy min: 320 GB | TAK |  |
| 5. | Nagrywarka CD/DVD | TAK |  |
| 6. | Mysz | TAK |  |
| 7. | Klawiatura | TAK |  |
| 8. | System Windows XP PRO PL | TAK |  |
| 9. | Obudowa ATX | TAK |  |
| 10. | Monitor LCD min.: 19’ | TAK |  |
| 11. | Drukarka Laserowa | TAK |  |
| 12. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
| II.X | SERWER DO SYSTEMU ARCHIWIZACJI Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Obudowa Tower lub Rack | TAK |  |
| 2. | System operacyjny Windows Server PL | TAK |  |
| 3. | Procesor min. Intel. | TAK |  |
| 4. | Pamięć min. 2 x 1 GB | TAK |  |
| 5. | Pojemność dysków z RAID5 min. 1 TB | TAK |  |
| 6. | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
| II.XI | SZAFA NA ENDOSKOPY Nazwa i typ: Producent/ Kraj : Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2011 |  |  |
| 1. | Szafa medyczna na endoskopy , front przeszklony | TAK |  |
| 2. | Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK |  |
| 3. | Szkło w drzwiach matowe | TAK |  |
| 4. | Podstawa szafy na nóżkach o wysokości min.140 mm regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
| 5. | Wewnątrz szafy znajduje się uchwyty na min. 6 endoskopów. Uchwyty do endoskopów wysuwne. Dodatkowa szafa wyposażona w ściankę wysuwaną z 8 haczykami | TAK |  |
| 6. | Uchwyty z miękkiego tworzywa w formie lejków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone | TAK |  |
| 7. | Szafa wyposażona wyjmowaną tace ociekową z zagłębieniem (z falą) | TAK |  |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 9. | Wymiary szafy: wysokość: 2250mm ±10% szerokość: 1100 mm ±10% głębokość: 450 mm ±5% odstęp między uchwytami: min. 170 mm ±5% | TAK |  |
| III | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | TAK z dostawą |  |

* Odpowiedź „NIE” – spowoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

…………….…dnia……………                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /63/Med./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ……………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………

…………………………………………

Regon ……………, NIP ………………..,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

1………………………………….

2………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz.759) o wartości powyżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

- zestawu endoskopowego do górnego odcinka przewodu pokarmowego: …………………, typ…………………, rok produkcji ………., producent………………., kraj………………..

- zestawu endoskopowego do dolnego odcinka przewodu pokarmowego: …………………, typ………………, rok produkcji ………., producent………………., kraj…………..……..;

o parametrach wyszczególnionych w § 8 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Wartość umowy netto: …….….. zł., (słownie złotych: ………………………….., ……./100),

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami): ……….. zł (słownie złotych: ……………………, ……./100).

- Oferta cenowa:

| L.p | Przedmiot zamówienia | Numery katalogowe części składowych | Ilość | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wideoendoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego |  | 1 kpl |  |  |
|  | Zestaw do wideoendoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego |  | 1 kpl |  |  |
| RAZEM: |  |  |

### Wartość, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 5 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……......................................…......…………

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie …… min. 30 dni  od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego wg § 5 ust. 2, po uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy 
do 10 tygodni od daty zawarcia umowy, montaż konstrukcji dystansującej kolumny endoskopowe do stropu do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Termin dostawy należy ustalić z Panią Sylwią Komorek tel. (071) 7660-128.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawionej przez producenta.

- Osoby upoważnione do odbioru sprzętu w imieniu Zamawiający: lek. med. Bartosz Ceglarski, tel. 71 7660-493, Sylwia Komorek, tel. 71 7660-128, Agata Małkiweicz – Ładniak, tel. 71 7660-462.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest Pani Sylwia Komorek, tel. (71) 766 01 28. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 20 godzin w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy (min. 36 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania aparatu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń co 6 miesięcy – endoskopy, 1 raz w roku pozostałe części wchodzące w skład kompletu (zgodnie z zaleceniami producenta).

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie (np. przygryzienie końcówki sądy, zalanie endoskopu itp.) przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta aparatury.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespoły na nowe.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………………, w godzinach ………………………i potwierdzony fax. na nr………………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie, co najmniej 10 lat.

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy sprzętu określonego w §4 ust. 1 o 21 dni.

- Zamawiający może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli nie otrzyma dotacji celowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w §5 ust. 7 i 8.

§ 7

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego (wg § 5 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Treść §8 w umowie ostatecznej będzie stanowił wypełniony Załącznik nr 2a

do SIWZ z oferty Wykonawcy.

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH)

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 63/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………, w składzie:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający: