4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5, Telefon 261 660 542, fax 261 660 778

e-mail: dg@4wsk.pl

Wrocław 27.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ

| ZAMAWIAJĄCY: | RACHUNEK DLA: |
| --- | --- |
| 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| ul. Weigla 5 | ul. Weigla 5 |
| 50-981 Wrocław | 50-981 Wrocław |

WARUNKI HANDLOWE ZGODNIE Z WZOREM UMOWY (należy uzupełnić miejsca wykropkowane za wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia).

TERMIN NADSYŁANIA OFERT do 06.04.2017r., do godziny 10:00

Przedmiot zapytania o cenę:

# Przedmiotem zapytania jest dostawa klimatyzatorów przenośnych w ilości 3 szt.
np.  DeLonghi PAC CN92 Silent

o następujących parametrach:

- moc min. 940 W;

- wydajność znamionowa min. 2,5 kW;

- przepływ powietrza min. 350 m3/h;

- pilot zdalnego sterowania;

- klasa energetyczna min. A+;

- trzy prędkości;

- dodatkowe opcje:

oddzielna funkcja wentylacji, osuszanie powietrza, programator czasowy, sterowanie pilotem, tryb Auto;

| - Rozmiary (możliwa tolerancja 10%) (wys. x szer. x głęb.) 75 x 44,9 x 39,5 cm |  |
| --- | --- |
| - Waga 30 kg |  |

Warunki udziału w postępowaniu:

• Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego tj. wszystkie parametry nie gorsze niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

Jeżeli  Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy (np.: folderu, katalogu, broszury, itp.).

Wymagane dokumenty:

• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

• Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych powyżej.

Uwaga: dodatkowe informacje na temat przedmiotu zapytania o cenę można uzyskać pod numerem telefonu 261-660-542;

- W przypadku wątpliwości w sprawie opisu przedmiotu zapytania należy dokonać konsultacji w miejscu docelowej dostawy, które w przypadku zainteresowania zostaną wskazane przez personel Działu Gospodarczego pod w/w nr telefonu.

Podpis osoby pytającej

Szef Logistyki 4WSK SP ZOZ