………………………………………..….

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa  zadania :

„Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej”.

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :		4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	Marzec 2018

Spis treści

Spis treści	2

1.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………………………………………………………….3

2.	CEL STOSOWANIA OPZ	3

3.	OPZ I JEGO ZAKRES 	3

4.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	4

5.	INFORMACJE O TERENIE/KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON	4

6.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI	5

6.1.    MATERIAŁY I SPRZĘT………………………………………………………………………………………….5

6.2.    WYKONANIE USŁUGI……………………..……………………………………………………………………6

6.3.    DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA……………………………………………………………………6

6.4.    KONTROLA JAKOŚCI……………………………………………………………………………………………6

6.5.    ODBIÓR PRAC…………………………………………………………………………………………………….6

6.6.    DOKUMENTACJA ODBIOROWA……………………………………………………………………………7

6.7.    TOK POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE……………………………………………………………….7

6.8.    OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA…………………………………………………………………………7

7.        PODSTAWY PŁATNOŚCI…………………………………………………………………………………...…7

## NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej”.

## CEL STOSOWANIA OPZ:

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dalej OPZ mają na celu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie szczegółowych, dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności zidentyfikować Wykonawcy jakie usługi odpowiadają potrzebom Zamawiającego, na jakiej podstawie należycie sporządzić ofertę i jak przygotować się do odbioru wszelkich prac przy realizacji zadania.

## OPZ I JEGO ZAKRES:

## W ramach zadania Wykonawca zostanie zobowiązany do:

  - dostawy i montażu AKPiA rozdzielni, sterownika zapewniającego możliwość integracji z systemem BMS poprzez protokół  Modbus TCP/IP, panelu operatorskiego,

  - dostawy i wdrożenia oprogramowania do sterowania pracą systemu klimatyzacyjno wentylacyjnego Oddziału „R” Kardiologii,

  - dostawy i montażu AKPiA centrali klimatyzacyjno wentylacyjnej Clima-tech  (falowników do napędów elektrycznych 5.5 kW wentylatorów nawiewu i wyciągu, czujników temperatury,  presostatów,  siłowników),

  - dostawy i montażu AKPiA rurociągu ciepła technologicznego nagrzewnicy wodnej (elektrozaworu regulacji z siłownikiem, manometru),

  - dostawy i montażu rurociągu (wraz z izolacją, zaworami)  doprowadzającego i odprowadzającego wodę lodową na odcinku pomiędzy chłodnicą centrali Clima-tech a rurociągiem wody lodowej centrali GEA,

  - dostawy i montażu AKPiA rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego wody lodowej (elektrozaworu 3-drożnego regulacji z siłownikiem, manometru, pompy obiegu),

  - dostawy i uzupełnienia braków izolacji rurociągu wody lodowej na odcinku do agregatu wody lodowej,

  - dostawy i uzupełnienia wody lodowej,

  - przeprowadzenia próby szczelności instalacji ,

  - dostawy i montażu chłodnicy wody lodowej 30 kW do centrali klimatyzacyjno - wentylacyjnej Clima-tech,

  - dostawy i montażu nagrzewnicy elektrycznej 15 kW do centrali klimatyzacyjno - wentylacyjnej Clima-tech,

  - dostawy i montażu wentylatorów nawiewu i wyciągu centrali klimatyzacyjno wentylacyjnej Clima-tech (dopuszcza się złożenie oferty wariantowej dla dostawy i montażu zestawu nawiewu i  wywiewu do centrali klimatyzacyjno wentylacyjnej Clima-tech w skład, którego wchodzą: wentylatory nawiewu i wywiewu wraz z napędami elektrycznymi i falownikami w układzie bez pasków klinowych),

  - dostawy i montażu nowych tras kablowych,

  - demontażu AKPiA centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej Clima-tech,

  - demontaż agregatu chłodniczego Airwell wraz z instalacją i czynnikiem chłodniczym, odbioru powstałych w wyniku demontażu odpadów z siedzimy Zamawiającego i (potwierdzonego protokołem) przekazania ich do utylizacji uprawnionemu do tego celu podmiotowi,

  - opracowania i dostawy zatwierdzonego przez uprawnione do tego osoby projektu wykonawczego wraz z schematem zamontowanego układu chłodzenia, schematem sterowania (instalacji doprowadzania/odprowadzania ciepła technologicznego do nagrzewnicy wodnej, nagrzewnicy elektrycznej, instalacji doprowadzania/odprowadzania wody lodowej, instalacji odzysku ciepła, instalacji  nawilżaczy, instalacji odprowadzania skroplin), schematem integracji układu sterowania z BMS szpitala,

  - opracowania i dostawy pełnego wykazu materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do realizacji zadania zawierającego dane o nazwie producenta, modelu, typie, wartościach znamionowych, liczbie,

  - udzielenia min. 5 letniej gwarancji na wykonane prace i wykorzystane materiały. Do obowiązków Wykonawcy w okresie trwania gwarancji należeć będzie wykonanie corocznego nieodpłatnego przeglądu gwarancyjnego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin wykonania przeglądu gwarancyjnego, zakończonego protokołem z przeglądu podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku otrzymania zgłoszenia awarii od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu i usunięcia awarii na koszt własny nie później niż 24  godziny w przypadku zgłoszenia normalnego i 6 godzin w przypadku zgłoszenia pilnego. Gotowość do podjęcia działania przez Wykonawcę obowiązuje codziennie i całodobowo (24/7/365).

- WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Główny kod CPV:

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.

Uzupełniający kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45230000-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45332200-5  - Instalacje sanitarne

## 5. INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE I OBOWIĄZKI STRON

Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia będą: pomieszczenie techniczne zlokalizowane na p. II w cz. IV, oraz taras zlokalizowany na parterze w cz. IV i VI, bud. nr 1 mieszczącym się na terenie  4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Zapewnienie wjazdu na teren szpitala - Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy wykazu zawierającego nr rejestracyjny i markę pojazdów  oraz wykazu serwisantów zawierającego imię nazwisko i nr telefonu, zobowiązany jest do zapewnienia wjazdu na teren szpitala. Wjazd każdego z pojazdów Wykonawcy na teren szpitala jest płatny zgodnie z taryfą opłat obowiązującą na terenie szpitala a ciężar uiszczenia opłaty spoczywa na Wykonawcy.

  - Zwolnienie z opłat  za wjazd na teren szpitala – Zamawiający dopuszcza zwolnienie z opłat za wjazd pojazdów na teren szpitala jednak nie wcześniej niż dzień po dniu zawarciu Umowy z Wykonawca jeżeli Wykonawca przedstawi wykazy aut zawierający model i nr rejestracyjny pojazdów.

  - Udostępnienie pomieszczeń i zawiadomienia osób odpowiedzialnych za organizację prac na Oddziałach o terminie realizacji robót.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - zabezpieczenie miejsca prac w czasie realizacji zadania.

  - utrzymanie czystości w miejscu przeprowadzania prac. W miarę postępu prac, pomieszczenia powinny być porządkowane, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Odpady pozostałe w wyniku demontażu w trakcie realizacji zadania należy zabezpieczyć odpowiednimi do tego celu workami i zadbać o to by nie zostały pozostawione bez opieki.

  - upewnienie się, że po zakończeniu realizacji prac na terenie udostępnionego pomieszczenia nie pozostało żadne należące do Wykonawcy mienie.

  - organizacja prac własnych, zapewnienie własnego sprzętu, narzędzi, odzieży ochronnej oraz opieki nad nimi,

  - zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac pracownikom oddziałów oraz pracownikowi wyznaczonemu do kontaktów z Wykonawcą,

  - natychmiastowe zgłaszanie personelowi szpitala wszelkich przypadków, skaleczeń, zadrapań, oraz innych powstałych w trakcie wykonywania prac uszkodzeń i urazów ciała zaraz po ich zauważeniu,

  - mycie i dezynfekcja rąk po każdym zakończeniu wykonywania prac,

  - ochrona istniejących urządzeń w obrębie prowadzonych prac. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie urządzenia, sprawdzić czy stan sieci i instalacji pozwala na realizację zadania a w przypadku wątpliwości zgłosić swoje uwagi osobie wyznaczonej do kontaktów z Wykonawcą.

  - opieki nad realizowanym zadaniem, materiałami oraz sprzętem pozostawionym na terenie szpitala.

  - opracowanie i przestrzeganie obustronnie zatwierdzonego harmonogramu prac, niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania,

  - w przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na koszt własny w terminie do 7 dni liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

  - dołożenie należytej staranności przy wykonywaniu wszelkich prac projektowych i wykonawczych w tym zapewnienie przejrzystości, szczegółowości, czytelności i dokładności przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej i oznakowaniu wdrażanych instalacji,

  - sporządzenia pełnego wykazu materiałów wykorzystanych do realizacji zadania zawierającego: nazwę producenta, typ, wartości znamionowe, liczbę;

  - przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI:

## 6.1. Materiały i sprzęt:

- stosowane materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Zamawiającego.

- przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do realizacji usług.

- składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

- Stosowany sprzęt powinien gwarantować wymaganą jakość zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

## 6.2. Wykonywanie usług:

Wszystkie usługi objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich usług wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

## 6.3. Dokumentacja  powykonawcza:

Do czasu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty:

- wszystkie uzgodnienia zatwierdzone przez Zamawiającego;

- atesty jakościowe montowanych elementów;

- harmonogram prac;

- wykaz materiałów wykorzystanych do realizacji zadania;

- projekt wykonawczy wraz z schematem zamontowanego układu chłodzenia, schematem sterowania (instalacji doprowadzania/odprowadzania ciepła technologicznego do nagrzewnicy wodnej, nagrzewnicy elektrycznej, instalacji doprowadzania/odprowadzania wody lodowej, instalacji odzysku ciepła, instalacji  nawilżaczy, instalacji odprowadzania skroplin), schematem integracji układu sterowania z BMS szpitala;

## 6.4.  Kontrola jakości usług:

Za jakość wykonywanych usług oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca przedstawi wykaz osób wyznaczonych do realizacji zadania oraz zakresu powierzonych zadań.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości;

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości;

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności. O wszelkich opóźnieniach niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego na piśmie;

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;

- wszystkie prace i materiały użyte do ich realizacji oraz ich zmiana muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

## 6.5. Odbiór prac:

Celem odbioru prac jest sprawdzenie zgodności wykonania z umową oraz określenie ich wartości. Ocenie podlegają ilości i jakości wykonanych prac. Na podstawie odbioru zostanie przeprowadzone rozliczenie finansowe. Termin obustronnego zatwierdzenia protokołu odbioru oznacza rozpoczęcie okresu gwarancji na zrealizowane usługi udzielonej przez Wykonawcę. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W okresie gwarancji obowiązek usuwania wad ujawnionych spoczywa na Wykonawcy.

## 6.6. Dokumentacja odbiorowa:

Do odbiorów Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- protokół odbioru, który jest podstawą udzielanej gwarancji na wykonane prace;

- atesty jakościowe wykorzystanych materiałów;

- projekt wykonawczy wraz z kompletem schematów układów i instalacji;

- wykaz materiałów wykorzystanych do realizacji zadania.

## 6.7. Tok postępowania przy odbiorze:

O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie. Odbioru dokonuje osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą w obustronnie uzgodnionym terminie. Ilość i jakość zrealizowanych usług oceniana jest na podstawie oceny stanu faktycznego, funkcjonalnego, oceny wizualnej i zgodności z notatkami służbowymi i innymi pisemnymi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń. W przypadku stwierdzi, że jakość usług znacznie odbiega od wymagań usług te wyłącza z odbioru. Rozliczenie usług następuje na zasadach określonych w Umowie.

## 6.8. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji usług albo przez personel Wykonawcy.

## PODSTAWY PŁATNOŚCI:

Podstawą płatności jest pozytywny odbiór dokonany przez Zamawiającego, potwierdzony pisemnym protokołem, projekt wykonawczy wraz z kompletem schematów układów i instalacji, wykaz wykorzystanych materiałów  zaakceptowanym przez Zamawiającego.

OPZ sporządził:

…………………………………………………………………………

Rafał Dębski

Specjalista ds. automatyki klimatyzacji i chłodnictwa